VOLVO

впа

'АЛФуГ , МЕР >

3/2004-6/2007	Модели с бензиновыми и дизельными двигателями

Haynes Ремонт и техническое обслуживание

Руководство по эксплуатацийГцвеЖ

S40 & V50

Содержание

ВАШ АВТОМОБИЛЬ VOLVO S40/V50

Безопасность — прежде всего! 	 	0»1

Введение	0*3

Ремонт в дороге	О"1

Еженедельные проверки		0*8

Смазки и рабочие жидкости	0»15

Давление в шинах	0«15

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Глава 1 масть А

Техническое обслуживание — модификации с бензиновыми двигателями	1 А«1

Глава 1 часть Б

Техническое обслуживание — модификации с дизельными двигателями	16«1

РЕМОНТ

Двигатель и его системы

Глава 2 часть А

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра — ремонт без снятия с автомобиля	2А.1

Глава 2 часть Б

Бензиновые двигатели 2.4 литра — ремонт без снятия с автомобиля	2Б»1

Глава 2 часть В

Дизельные двигатели — ремонт без снятия с автомобиля	2В«

Глава 2 часть Г

Снятие двигателя и его капитальный ремонт	2Г«1

Глава 3

Системы охлаждения двигателя, отопления и кондиционирования	3*1

Глава Л часть А

Топливная система и система выпуска отработавших газов —

модели с бензиновыми двигателями	4А«1

Глава Л часть Б

Топливная система и система выпуска отработавших газов —

модели с дизельными двигателями	4Б«1

Глава А часть В

Системы снижения токсичности	4В»1

Глава 5 часть А

Системы запуска двигателя и зарядки аккумулятора	5А»1

Глава 5 часть Б

Система зажигания — бензиновые двигатели	5Б»1

Трансмиссия

Глава Б

Сцепление	6»1

Глава "7 часть А

Механическая коробка передач	7А»1

Глава ~7 часть Б

Автоматическая коробка передач	 	7Б.1

Глава 8

Приводные валы

Тормозная система, подвеска и рулевое управление

Глава Э

Тормозная система	9*1

Глава 1 О

Подвеска и рулевое управление	10*1

Оборудование кузова

Глава 1 1

Кузов и кузовное оборудование	11*1

Глава 1 2

Электрооборудование кузова	12»1

Схемы электрооборудования	12»22

Руководство по эксплуатации 	Р»1

Приложения

Размеры и массы	П«1

Покупка запасных частей	П«2

Идентификация автомобиля	П»2

Общие советы по выполнению ремонта	П»3

Подъем и фиксация автомобиля	П»4

Инструменты и приспособления	П«5

Проверка технического состояния автомобиля	П»7

Поиск неисправностей	П«12

Словарь технических терминов	П»21

Предметный указатель	П«27

Ваш автомобиль Volvo S40/V50

Содержание

Безопасность — прежде всего!	0»1

Введение	0*3

Ремонт в дороге	0*4

Еженедепьные проверки	0'8

Смазки и рабочие жидкости	0*14

Давление в шинах	0*14

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

При обслуживании автомобиля могут возникать опасные ситуации. Для повышения вашей осмотрительности далее излагаются основные виды таких ситуаций.

Основные виды опасности Ошпаривание

- Не снимайте крышку радиатора или расширительного бачка, пока двигатель не остыл.

- Сразу после остановки двигателя моторное масло, жидкости трансмиссии и рулевого механизма также могут оказаться слишком горячими.

Ожоги

- Опасность ожогов представляет любая часть двигатепя, особенно его выпускная система. Горячими могут оказаться детали тормозов сразу поспе торможения.

Падение поднятого автомобиля

- При работе под или рядом с поднятым ввтомобипем всегда устанавливайте под него прочные упоры либо попьзуйтесь эстакадой ипи смотровой ямой. Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат!

- Будьте осторожны при отвинчивании или завинчивании крепежа, затянутого большим моментом, еспи эта работа выпопняется на поднятом.автомобипе. В таких случаях рекомендуется первоначальное отпускание и окончательную затяжку выпопнять на опущенном автомобиле.

Огонь

- Топливо легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны

- Не допускайте вытекания топлива на горячие поверхности двигателя.

- Не курите и не пользуйтесь открытым огнем вблизи автомобиля, если на нем проводятся какие-либо ремонтные работы. Примите меры против искр, источником которых могут спужить электроприборы или слесарный инструмент.

- Пары топлива тяжелее воздуха, поэтому не работайте с топпивной системой в смотровой яме.

- Источниками пожара также могут оказаться перегрузка или короткое замыкание в цепях электропроводки. Будьте осторожны при ремонте ипи замене эпектрооборудования.

- Имейте под рукой огнетушитепь, пригодный для тушения горящего топлива и электропроводки.

Поражение электричеством

- Провода	г, } f 1	>

высокого напряжения системы зажигания могут представлять опасность, особенно для людей, стра- I дающих сердечными .>,

заболеваниями.

Нельзя обслуживать J J ^ } \ систему зажигания или соседние агрегаты при работающем двигателе или включенном зажигании.

- Напряжение сети также является опасным. Убедитесь в том, что пюбое оборудование, работающее от сети:имеет надежное заземление. Места высокого напряжения должны иметь защиту за счет устройств прерывания остаточного тока. Отравление парами или газами

- Выхлопные газы ядовиты. Они обычно содержат окись углерода, которая при вдыхании быстро приводит к летальному исходу. Не допускайте продолжительную работу двигателя в закрытом помещении, например в гараже с закрытыми воротами.

- Ядовитыми также явпяются пары топпива и различных растворителей, применяемых для очистки, а также для разбавления красок.

Ядовитые и раздражающие вещества

- Избегайте попадания на кожу электролита, топлива, особенно дизельного, тормозной жидкости, смазок и антифриза. При необходимости перелить жидкость из одной емкости в другую не подсасывай - те жидкость из шланга. Если вы случайно проглотили какую-нибудь жидкость или она попала вам в глаза, немедленно обратитесь к врачу.

- Длительный контакт с отработанным моторным маспом может вызвать рак кожи. При необходимости работайте в резиновых перчатках ипи смазывайте руки защитным кремом. Замените одежду, на которую попало масло, и не носите масляные тряпки в кармане.

- Хладагент кондиционера может образовывать ядовитый газ при контакте с огнем, в том числе и с сигаретой. Он также может вызвать ожог кожи.

Асбест

- Асбестовая пыль явпяется канцерогеном. Она может стать причиной рака при вдыхании ипи проглатывании. Асбест явпяется составной частью некоторых прокладок, а также тормозных и фрикционных накладок. При работе с такими узлами следует предпопагать наличие в них асбеста

Специфические опасности Фтористоводородная кислота

- Это очень ядовитое и коррозионно- активное вещество образуется при нагревании выше 400 °С опредепенных видов синтетических резин, из которых изго- тавпиваются некоторые уплотнитепьные кольца, манжеты, топливные шланги и пр. Резина обугливается или превращается в твердое вещество, содержащее фтористую кислоту. Эта кислота очень устойчива и не разлагается годами. При попадании ее на кожу иногда приходится производить удапение пораженных ею участков.

Если вам придется ремонтировать автомобиль, пострадавший от огня, или иметь дело с деталями, снятыми с такого

РЕМОНТ В ДОРОГЕ

Данный раздел Руководства посвящен устранению поломок и неисправностей, случающихся в дороге. Более подробное описание возможных неисправностей и способы их устранения приведены в конце Руководства, а последовательности действий при выполнении ремонта — в соответствующих главах.

Если двигатель не запускается и стартер не работает

- Если на автомобиль установлена автоматическая коробка передач, убедитесь в том, что ее селектор установлен в положения Р или N.

- Откройте капот, снимите с аккумулятора пластиковый кожух и убедитесь в том, что его клеммы чистые, а провода надежно к ним присоединены.

Выключите зажигание и убедитесь в том, что вся проводка надежно присоединена. Если считаете, что проблемы возникли в связи с избыточной влажностью, воспользуйтесь вытесняющим влагу аэрозолем (типа WD401. Имейте в виду, что избыточная влажность, как правило, не может повлиять на запуск дизельного двигателя (однако проводку все равно следует проверить)

А Убедитесь в том, что «леммы аккумулятора чистые и оровода к ним надежно присоединены

В Проверьте проводку датчика массового расхода воздуха

- Включите фары и попытайтесь запустить двигатель. Если во время запуска свет фар практически полностью гаснет, возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте запустить двигатель от аккумулятора другого автомобиля (см. далее).

Если двигатель не запускается, хотя стартер работает

- Убедитесь в том, что в баке достаточно топлива.

- Убедитесь в том, что иммобилайзер отключен. Это должно происходить автоматически при установке ключа в замок зажигания. Однако если вы воспользовались запасным ключом, в нем может не быть передатчика, необходимого для отключения иммобилайзера (или передатчик не запрограммирован).

Снимите пластиковую панель с двигателя и осмотрите электрооборудование, расположенное в моторном отсеке. На нем не должно быть влаги. Особое внимание уделите катушкам зажигания. Если они влажные, выключите зажигание и удалите влагу сухой мягкой тканью. Для удаления влаги из электрических разь- емоа системы впрыска топлива вы можете воспользоваться вытесняющим влагу средством (типа WD40) (см. рисунки).

С

Убедитесь в том, что все предохранители исправны

Volvo S40SV50

U Перед тем как подключить внешний аккумулятор, выключите зажигание вашего автомобиля.

- Выключите все электрооборудование вашего автомобиля (фары, вентилятор ото- пителя, стеклоочиститель и т. д.).

Запуск двигателя от внешнего аккумулятора

При использовании внешнего аккумулятора для запуска двигателя вашего автомобиля соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Осмотрите корпус аккумулятора, и если на нем указаны специальные меры предосторожности, выполните их

- Убедитесь в том, что рабочие напряжения внешнего и вашего аккумуляторов совпадают.

- Если внешний аккумулятор не отключается от бортовой сети другого автомобиля, автомобили НЕ ДОЛЖНЫ КАСАТЬСЯ друг друга.

- Поставьте рычаг выбора передач в нейтральное положение (или селектор автоматической трансмиссии—в положение Р).

ЯИ^СТЯ Запуск двигателя от Liiuiis] внешнего аккумулятора не решит проблему. Вы долж- СОВЕТУЕТ ны найти причину полного разряда аккумулятора и устранить ее. Таких причин может быть три:

7

Аккумулятор мог разрядиться вследствие многочисленных попыток запуска двигателя или потому, что не были выключены наружные световые приборы.

2

Система зарядки неисправна или ее производительность недостаточна. Ремень привода вспомогательных агрегатов может быть порван или его натяжение ослабло. Может быть, неисправна проводка генератора или сам генератор.

3

Неисправен сам аккумулятор Iестественное старение или низкий уровень электролита).

Присоедините наконечник черного ороиода к отрицательной клемме внешнего аккумулятора

соедините противоположный нако- никкрасного провода к положительной мме внешнего аккумулятора

I Присоедините наконечник красного I провода к положительной клемме вашего I аккумулятора (через отверстие I в пластиковом кожухе)

Присоедините противоположный наконечник черного провода к терминалу, расположенному на опоре левой стойки подвески вашего автомобиля

Внимательно осмотрите присоединенные провода и убедитесь в том, что они не васаются каких-либо движущихся узлов, расположенных в моторном отсеке

Запустите двигатель вашего автомобиля. Отсоедините все провода в последовательности, обратной ппдключенню.

Замена колеса

А

Внимание! Не пытайтесь менять колесо, если есть риск получить травму от проезжающего мимо автомобиля. На дорогах с оживленным движением постарайтесь добраться до какого-либо съезда или места для отдыха. Меняя колесо, не забывайте о потенциальной опасности получения травмы от других автомобилей.

Подготовка

- При обнаружении прокола при первой возможности остановите автомобиль.

- Расположите автомобиль на ровной поверхности, по возможности вдали от двигающихся автомобилей. Включите аварийную световую сигнализацию.

- Установите знак аварийной остановки на предписанном правилами расстоянии.

- Полностью затяните рычаг стояночного тормоза. Включите первую или заднюю передачу. Если на ваш автомобиль установлена автоматическая коробка передач, установите селектор в положение Р.

- Подложите упоры под колесо, диагонально противоположное проколотому. В качестве упоров можете использовать камни.

Если автомобиль стоит на мягком фунте, домкрат устанавливайте только на широкую твердую опору (например, доску).

Замена

1

Запасное колесо и набор инструментов находятся в багажном отделении, под ковровым покрытием. Поднимите его

2

Отверните болт и достаньте запасное колесо из ниши. Домкрат и набор инструмеитов находятся под запасным колесом, а буксировочная проушина — рядом с ним

3

Снимите декоративный колпак (если есть). Если для крепления колес используются нестандартные гайки, воспользуйтесь соответствующим переходником

[ Отверните все гайки крепления проколотого ' колеса на половину оборота

7

Установите запасное колесо и слегка затяните гайки его крепления. Большого усилия прилагать не следует, поскольку автомобиль может сорваться с домкрата. Опустите автомобиль на землю. При первой возможности ослабьте гайки крепления колеса и затяните, приложив требуемое усилие

5

Установите домкрат на землю иод специально предназначенную выемку на усилителе порога. При поднятии рычага

должна упереться в эту выемку. Подинмайте домкрат до тех пор, пока копесо не оторвется от земли

В завершение...

- Удалите упоры.

- Уберите проколотое колесо. Все инструменты верните на свои места.

- Проверьте давление воздуха в установленном колесе. Если давление низкое или у вас нет манометра, при первой возможности проверьте давление и накачайте колесо.

- При первом удобном случае отремонтируйте поврежденное колесо.

6

Окончательно отверните гайки (запоминв ик ориентацию) и снимите копесо

Примечание. Некоторые модификации автомобилей в целях экономии пространства укомплектованы узким запасным колесом (т. н.«докаткой»). Это колесо не предназначено для длительного использования — при первой возможности замените его на полноразмерное. Скорость движения автомобиля при использовании этого колеса не должна превышать 70 км/ч.

Идентификация утечек

Следы жидкостей на полу гаража или в подкапотном пространстве сигнализируют об утечке, которую необходимо устранить. Зачастую точно определить место утечки трудно, особенно если моторный отсек сильно загрязнен. Кроме того, любая жидкость, вытекающая из какого-либо узла, может быть разнесена воздушным потоком на довольно большую площадь.

А

Внимание! Большинство ра- Г|\ бочих жидкостей автомобиля

^^^^^ ядовиты. Незамедлительно смывайте их с кожи, а также меняйте одежду при случайном попадании жидкости на нее.

■■■■■■а Определить тип жидкости |?гЛА('*»1 можно по ее цвету и запаху. HMI Вы можете разместить ав- СОВЕТУЕТ томобиль на ночь на большом чистом листе бумаги. Это может помочь вам точно определить место утечки. Имейте в виду, что некоторые течи проявляются только во время движения.

Масло вокруг фильтра

Масло на поддоне

Моторное масло может вытекать из-под пробки слиаиого отверстия...

.. .или из-под неплотно затянутого фильтра

Трансмиссионное масло может вытекать из-под изношенных манжет приводных валов

Трансмиссионное масло

Тормозная жидкость

Рабочая жидкость ГУР

Охлаждающая жидкость

Утечки охлаждающей жидкости идентифицируются по характерным кристаллическим отложениям

Утечки в непосредственной близости от колес — практически всегда утечки тормозиой жидкости

Жидкость может вытекать из неплотно затянутый или поврежденных штуцерных соединений системы.

Буксировка

Если вы не в состоянии устранить возникшую в дороге неисправность, возможно, вам придется буксировать автомобиль до станции обслуживания или до дома. Может сложиться ситуация, когда вам придется буксировать чей-то автомобиль. Буксировка на большие расстояния должна осуществляться специальным транспортом, но небольшое расстояние преодолеть несложно. Соблюдайте следующие рекомендации:

- Пользуйтесь только надежным буксировочным тросом. На буксируемом автомобиле необходимо включить аварийную световую сигнализацию.

Volvo S406V50

- Перед началом движения включите зажигание на буксируемом автомобиле. При выключенном зажигании руль забло- кируется. Также не будут функционировать сигналы поворота и торможения.

- Трос необходимо присоединять только к специальной буксировочной проушине. Она сьемная и находится в багажном отделении рядом с запасным колесом Достаньте проушину, извлеките заглушку из бампера и вверните проушину в гнездо (см. рис.].

- Еспи на автомобиле автоматическая коробка передач, необходимо соблюсти особые меры предосторожности. Скорость движения не должна превышать 80 км/ч, а максимальное расстояние — 80 км. Движение задним ходом не допускается.

- При выключенном двигателе вакуумный усилитель тормозов не работает, поэтому педаль будет существенно жестче. Возрастет усилие на рулевом колесе, поскольку не будет функционировать система усиления рулевого управления.

- Во избежание рывков нужно постоянно следить за тем, чтобы буксировочный трос оставался натянутым.

- Не следует допускать сильного провисания буксировочного троса, чтобы избежать его обрыва.

- Заранее договоритесь о маршруте.

- Скоростъдвижениядолжнабьпънеболь- шой, маршрут как можно короче. Избегайте резких ускорений и торможений.

Откиньте заглушку и вверните проушину в гнездо

Потратив немного времени и затратив минимум усилий для выполнения этих проверок, вы можете избежать существенных затрат на ремонт в будущем.

Для выполнения еженедельных проверок вам не нужно особых навыков и специальных инструментов. То небольшое время, которое вы потратите, окупится с лихвой, например:

□ Постоянно следя за состоянием шин. вы предотвратите их преждевременный износ и внезапный выход из строя. Нет нужды напоминать, что выход колеса из строя во время движения может привести к серьезной аварии.

- Многие неисправности возникают из-за пробпем с эпектрооборудованием, особенно с аккумупягором. Регулярная проверка электрооборудования предотвратит появление многих из этих неисправностей.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Введение

Об утечке тормозной жидкости вы можете узнать топько при выходе из строя тормозной системы. Регулярная проверка уровня тормозной жидкости поможет вам вовремя обнаружить проблему. □ Падение уровня моторного масла или охлаждающей жидкости ниже допустимого уровня может привести к серьезному повреждению двигатепя. Устранение течи обойдется вам значитепьно дешевле капитального ремонта.

Места проверок под капотом

Бензиновый двигатель объемом 1.8 литра

А	Щуп для измерения уровня моторного маспа

В	Маспозаливнаягорловина

С	Расширительный бачок системы охлаждения

D	Бачок жидкости тормозной системы и сцепления

Е	Бачок системы усиления рулевого управления

F	Бачок омывателей

G	Аккумулятор

Дизельный двигатель объемом 2.0 литра

А	Щуп для измерения уровня моторного масле

в	Маспозаливная горловина

С	Расширительный бачок системы охлаждения

D	Бачок жидкости тормозной системы и сцепления

Е	Бачок системы усиления рулевого управления

F	Бачок омывателей

G	Аккумулятор

Проверка уровня моторного масла

Перед проверкой

- Расположите автомобиль на горизонтальной поверхности.

- Проверять уровень масла следует или перед поездкой, или как минимум через пять минут после остановки двигателя.

Моторное масло

Современные двигатели очень требовательны к качеству масла. Необходимо пользоваться маслами только рекомендованного типа (см. «Смазки и рабочие жидкости»).

ШРРИ Если проверить уровень ^ul^^y масла сразу после оста- новки двигателя, то пока- СОВЕТУЕТ эания щупа будут неточными, поскольку масло не успеет полностью стечь в поддон из каналов двигателя

Уход за автомобилем

- Если вам приходится часто доливать масло в двигатель, то. возможно, где-то есть утечка. Подложите под моторный отсек на ночь большой чистый лист бумаги. Если с утра вы не обнаружите на нем следов масла, то масло или вытекает во время движения, или расходуется на угар.

Поддерживайте уровень масла в двигателе между верхней и нижней метками, нанесенными на щуп (рис. 2). При падении уровня ниже минимально допустимого двигатепь может выйти из строя. Если же уровень масла превысит максимально допустимый, избыточное давпение может выдавить манжеты из посадочных мест.

1

Для облегчен» поиска щупа его колпачок, «ак правило, ярко окрашен (см. 'Места проверок в подкапотном пространстве»). Извлеките щуп аз колодца. Протрите его ветошью.

2

Вставьте его до улора в колодец а извлеките снова. Посмотрите на конец щупа. Уровень масла должен быть между метками, нанесенными на щуп (MIN и МАХ). Если уровень инже минимально допустимого, долейте масло

I Масло следует заливать в заправочную горловину. I Отверните крышку и...

4

...долейте необходимое количество масла. Дна удобства мажете вослользоаатьса воронкой. Заливайте масло медленно, часто проверяв его уровень. Не превышайте максимально допустимый уровень

(см. -Ухея л автомобилем»)

VofcoS40&V50

Проверка уровня тормозной жидкости (рабочей жидкости сцепления)

А

Внимание!

• Примите все необходимые меры предосторожности и не допускайте попадания жидкости в глаза, на кожу или на окрашенные поверхности.

• Не пользуйтесь жидкостью, которая долго хранилась в открытом контейнере, поскольку она поглощает влагу из воздуха и теряет рабочие свойства.

■ММ • Расположите автомо- Luitliis] биль на горизонтальной

поверхности. СОКТУЕТ • Уровень жидкости в бачке понижается по мере износа накладок тормозных колодок. Не допускайте его падения ниже метки MIN на бачке.

Безопасность — прежде всего

- Если вам приходится часто доливать жидкость в бачок, значит, где-то есть утечка. Причину ее появления следует устранить незамедлительно.

- Если предполагается наличие утечки, автомобилем пользоваться не следует. Никогда не риску/ге собственным здоровьем и здоровьем окружающих.

З

Если вам необходимо долить жадность, тщательно очистите крышку а пространство вокруг нее. Не допускайте попадания граза в систему. Удерживая проводку, аккуратно отверните крышку, приподнимите ее а извлеките поплавок датчика уровня жидкости аз бачаа. Осмотрите жидкость, находящуюся а бачке. Пра обнаружении следов загрязнения жадность следует заменать (см. глава 1А ала 1В)

2

На его переднюю стеиау нанесены метка MAX a MIN. Уровень жадкоста допжен всегда находиться между ними

4

Аккуратно добавьте а бачок необходимое количество жидкости. Пользуйтесь жидкостью только рекомендованного тала. Накогда не смешивайте жидкости разаы» талов, поскольку это может лравеста к выходу састемы аз строя Долав жидкость, заверните крышку бачаа и удалите всю аролнтую жадность

Проверка уровня жидкости омывателей

Жидкость ко всем омывателям(как стекол, так и фар) подается из одного бачка

В состав жидкости омывателей входят не только моющие добавки, но и добавки, предотвращающие ее замерзание [именно в холодную погоду вы пользуетесь ею чаще всего). Не разбавляйте жидкость омывате- ля обычной водой, поскольку температура замерзания значительно повысится.

2 Залейте необходимое количество жидкости а закройте крышку

Внимание! Ни в коем случае не используйте в качестве жидкости омывателей антифриз. Он разрушает лакокрасочное покрытие.

1

На модификациях с четырехцилиндровыми диигателима заправочная горловина бачка омывателей находится в заднем правом углу моторного отсека, а на модификациях с пятицилиндровыми двигателями — ■ заднем левом. Уровень жидкости визуально можно оценить, снаа крышку с горловины и посмотрев внутрь бачка

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Внимание! Не пытайтесь отвернуть крышку расширительного бачка, пока двигатель не остыл. Вы рискуете получить ожог. Не оставляйте канистры с жидкостью открытыми, поскольку она ядовита.

Уход за автомобилем

□ Если система полностью исправна — она герметична, и доливать охлаждающую жидкость не требуется. Если вам приходится регулярно добавлять жидкость, значит, в системе есть утечка. Осмотрите радиатор, все шланги и остальные компоненты системы в поисках следов утечек. При обнаружении течи устраните причину ее появления. □ В системе все время должна находиться охлаждающая жидкость (смесь антифриза и воды). Не доливайте в систему простую воду. Концентрация антифриза уменьшится, соответственно, повысится температура замерзания.

1

Уровень жидкости в расширительном бачие меняется в зависимости от ее температуры. При полиостью остывшем двигателе он должен находиться между метками MIN и МАХ. При увеличении температуры жидкости ее уровень увеличивается (может слегка превысить максамальио допустимый уровень)

Лампы и предохранители

□ Проверьте работоспособность всех приборов наружного освещения и звуковых сигналов. Если вы обнаружили неисправность какой-либо цепи, отремонтируйте ее, воспользовавшись рекомендациями, приведенными в главе 12.

2

Если вам необходимо добавить жидкость в систему, дождитесь, пока двигатель полностью остынет. Медленно отверните крышку расширительного бачиа, постепенно удалая давление из системы. Полиостью удалив давление, снимите крышку

□ Осмотрите все видимые разъемы, жгуты проводки, хомуты. Все хомуты должны быть затянуты, а проводка надежно присоединена и закреплена.

3

Долейте необаодимое количество рекомендованной жидкости (смеси антифриза и воды) в бачои. После завершении работы заверните крышку бачиа

■■■МИН Если вам необходимо про- tiiAiklVi верить работоспособность НВЯН сигналов торможения или СОВЕТУЕТ заднего хода, а помощника нет, подгоните автомобиль задом к какой-нибудь стене и нажмите на педаль тормоза или включите заднюю передачу. По отражению вы сразу определите, все ли лампы исправны.

1

Еслн не работает одии из указателей поворота, одна из фар или один из сигналов торможения, то, сиорее всего, причина ■ перегоревшей лампе. Воспользовавшись рекомендациями, приведенными в главе 12, замеиате ее. Если не работают сразу оба фонара, то причина, возможно, в неисправном выключателе (см. главу S)

2

Если не горит несколько сигналов поворота или задиах фонарей, проверьте соответствующий предохранитель или цепь (см. главу 12). Основной блои предохранителей находится в салоне автомобиля, под перчаточным ящиком. Вдавите центральные вставай фиксаторов, извлеките их и опустите панель отделки лицевой панели. Затем отверните два винта и слегка опустите блов предохранителей. Потяните его на себа и окончательно отделите от панели. Дополнительный блок предохранителей расположен на правой стороне моторного отсева. Дли получения доступа к предохранителям снимите с него крышку

3

Извлеките перегоревший предохранитель специальным съемником (прикреплен к крышке блока) и установите новый, такого же номинала. На внутренней поверхности крышки блока находятся несколько запасных предохранителей. Если предохранитель снова выйдет из строя, не заменийте его, а найдате а устраните причину этого. Процедуры поиска неисправности в злектрооборудованни приведены в главе 12

Очень важно содержать шины в хорошем состоянии и следить за тем. чтобы они были правильно накачаны, — разрыв шины на любой скорости очень опасен. Износ шин зависит от манеры вождения: резкие торможения и разгоны, прохождение поворотов на скорости — все это ведет к быстрому износу шин. Как правипо, передние шины изнашиваются быстрее задних. Перестановка шин местами — с переднего моста на задний и наоборот — может дать бопее равномерный износ. Но имейте в виду, что когда-то вам придется сразу заменять все шины новыми!

При осмотре шин удаляйте все гвозди и камни, застрявшие в протекторе, пока они не проникни внутрь шины и не вызвали прокол. Если при извлечении гвоздя окажется, что он уже проколол шину, не трогайте его и пометьте место прокопа. Замените колесо запасным, а проколотую шину отремонтируйте в специализированной мастерской.

Состояние шин и давление в них

Регулярно осматривайте шины на наличие трещин и вздутий, особенно на боковых поверхностях. Периодически снимайте колеса и очищайте их от грязи с обеих сторон. Осматривайте диски колес на наличие ржавчины или иных повреждений. Литые диски часто повреждаются при парковке е результате ударов о поребрики тротуаров; стальные диски тоже могут погнуться. При серьезных повреждениях придется заменить диск.

При установке новых шин их необходимо отбалансировать. Балансировку приходится повторять по мере износа шин, а также в спучае потери балансировочных грузиков. Несбалансированные колеса сами быстро изнашиваются и способствуют износу эпементов подвески и рупевого управления. Дисбаланс колес проявляется в виде вибрации на опреде- пенньо< скоростях, обычно окопо 80 км/ч. Если вибрация ощущается только на рулевом колесе, это означает, что балансировки требуют только передние колеса. Если же вибрирует весь автомобиль, значит. задние колеса также разбалансиро- ваны. Балансировку колес выпопняют многие станции и мастерские.

Л Глубина рисунка протектора: • визуальная проверка Фирменные шины имеют индикаторные полосы (В), которые становятся заметными, иогда глубина протектора уменьшается приблизительно до 1.6 мм. Положение индикаторов обозначено треугольными метками на боковине покрышки (А].

2

Гпубина рисунка протектора: ручная проверка

Как вараант, глубину протектора можно измерить несложным и недорогим приспособлением, известным иак андикатор глубины протектора.

2 Проверка давления в шинах

Регулярно проверяйте давление в шинах. При проверке шины должны быть холодными. Не проверяйте давление сразу после длительней езды, иначе получите неправильный результат.

Виды износа шин

Износ боковой стороны беговой дорожки

Низкое давление в шине (износ с обеих сторон)

Низкое давление вызывает перегрев шины в связи с ее повышенной деформацией Протектор плохо держит дорогу, что вызывает допопнительное скольжение беговой дорожки и ее износ, не говоря об опасности внезапного разрыва шины из-за перегрева.

Проверьте и отрегулируйте давление. Неправильный развал колес (нзиос с одной стороны)

Отремонтируйте или замените элементы подвески. Прохождение поворотов на больший скпростн

Снижайте скорость!

2

Износ середины беговой дорожки Повышенное давпенне в шинах

Повышенное давление ведет к быстрому износу средней части протектора, сопровождаемому уменьшением сцепления с поверхностью дорога, езда становится более «жесткой- и повышается опасность разрыва корда при наезде колеса на препятствие.

Проверьте и отрегулируйте давление Если вам приходится иногда накачивать шины до более высокого давления, требующегося для перевозки тяжелых грузов ипи для продолжительной езды с большой скоростью, то не забывайте потом сбрасывать давление до нормального.

3

Неравномерный износ

Передние шины могут иметь неравномерный износ из-за неправильных углов установки колес. Станции технического обслуживания в состоянии определить и устранить эту неисправность. Неправипьное значение развала передник копес и угла продольного наклона осей поворота колес Отремонтируйте или замените элементы подвески Несбалансированное колесо Выполните балансировку. Неправипьно установлено схождение копес Отрегулируйте углы установки передних колес. Примечание. Острую кромку протектора.свидетельств)ющую о неправипьно о трегупированном схождении копес. легко обнаружить на ощупь.

Внимание! Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в разделе «Безопасность — прежде всего!» в начале данного Руководства.

Аккумулятор

□ Убедитесь в том, что на поддоне аккумулятора нет повреждений, а скоба надежно фиксирует аккумулятор на нем. Коррозию с поддона, скобы и корпуса аккумулятора можно удалить водным раствором соды. После удаления всех следов корразии тщательно смойте остатки раствора водой.

Все подвергшиеся воздействию коррозии поверхности необходимо покрыть антикоррозийным грунтом и покрасить.

- Регулярно проверяйте напряжение на клеммах аккумулятора. На автомобиль может быть установлен акуумулятор со специальным контрольным светодиодом. Если он светится зеленым цветом, аккумулятор заряжен, если другим—то аккумулятор или разряжен, или неисправен (см. главу 5А).

- Если аккумулятор вашего автомобиля разряжен, вы можете запустить двигатель от внешнего аккумулятора (см. «Запуск двигателя от внешнего аккумулятора»)

HAYNES

■ш

Появление коррозии на клеммах аккумулятора можно предотвратить, если нанести на клеммы и контактные площадки проводов технический вазелин.

Аккумулятор расположен а заднем левой часта моторного отсека. Снимите поперечную балку

2

Высвободите фиксаторы и снимите кожух с аккумулятора. Периодически осматривайте корпус аккумулятора и провода в поисках следов повреждений

3

Убедитесь в том, что контактные площадки надежно зафиксированы на клеммах. Убедитесь а отсутствии трещин и следов повреждений на изоляции проводов

4

Если на клеммах есть коррозия (белый пушистый налет), отсоедините провода от клемм, очистите клеммы и...

5

...контактные площадки проводов проволочной щетиой или специальным инструментом

expert22 для http://rutracker.org

Щетки стеклоочистителей

- Пользуйтесь только качественными щетками стеклоочистителей.

- Для облегчения последующей установки, снимая щетку, запомните ее ориентацию и способ фиксации

- Снимая щетку, удерживайте рычаг.

В противном случае он может повредить стекло.

□ Надежно закрепите щетку в фиксаторе. Примечание. В зависимости от модификации автомобиля способы фиксации щеток могут отличаться.

■■■■■■ Если после установки но- нГЛА|Я вых щеток эффективность НИН работы стеклоочистителя СОВЕТУЕТ не улучшилась, попробуйте очистить стекло метило-

1

вым спиртом или специальным моющим средством.

| стекла просто потяните ее

ЗДля снятия щетки очистителя заднего

I

есть трещины, следы повреждений или износа, замените hi. Заменить щетки также необходимо, если на стекле поавлаютса потертости и царапины. Мы советуем менить щетки ив реже одного разв в год

СМАЗКИ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Двигатель*

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра	Моторное масло с вязкостью по классификации SAE 5W/30.

Volvo WSS-M2C 913-В

Бензиновые двигатели 2.4 литра

Автомобили 2004. 2005 и 2006 модельных годов	Моторное масло с вязкостью по классификации SAE 5W/30.

ACEA А1/В1

Автомобили 2007 модельного года	Моторное масло с вязкостью по классификации SAE 0W/30.

ACEA А1/В1

Дизельные двигатели			Моторное масло с вязкостью по классификации SAE 5W/30.

Volvo WSS-M2C 913-В

Система охлаждения			Фирменная охлаждающая жидкость Volvo

Механическая коробка передач

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра	Трансмиссионное масло с вязкостью по классификации 5АЕ

75W/90, Volvo WSD-M2C 200-С

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра	Трансмиссионное масло Volvo MTF-97309-10

Модификации с дизельными двигателями

Пятиступенчатая коробка	Трансмиссионное масло, соответствующее требованиям Volvo

WSD-M2C 200-СЗ

Шестиступенчатая коробка	Трансмиссионное масло с вязкостью по классификации SAE

75W/90. соответствующее требованиям Volvo WSD-M2C 200-С

Автоматическая коробка передач	Трансмиссионная жидкость, соответствующая требованиям

Volvo JWS 3309

Тормозная система И сцепление 	Тормозная жидкость типа 00T4+, соответствующая требованиям

Volvo ES0-M6C 57-А

Система рулевого управления 	Трансмиссионная жидкость, соответствующая требованиям

Volvo WSS-M2C 204-А

* Справочная информация также приведена на шипьде, расположенной на передней перегородке моторного отсека

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Рекомендованное давление указано на наклейке, расположенной на средней стойке кузова со стороны водителя.

Глава 1 часть А

Техническое обслуживание — модификации с бензиновыми двигателями

Содержание

Спецификации	1А«2

График обслуживания	1А*3

Расположение элементов	1А*4

Процедуры обслуживания	1 А"6

  - Общие сведения и текущее обслуживание	1А*6

  - Замена моторного масла и масляного фильтра	1А*6

  - Проверка уровня жидкости в системе усиления

рулевого управления	1А • 8

  - Проверка выключателя режимов Park/Neutral

(модификации с автоматической коробкой передач)	1А«8

  - Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов	1А«8

  - Проверка ламп и звуковых сигналов	1 А*9

  - Проверка на наличие утечек и проверка

состояния шлангов	1А»9

  - Проверка электропроводки, расположенной

в моторном отсеке	1 А» 10

  - Проверка уровня и замена жидкости 8 автоматической

коробке переключения передач	1 А» 11

  - Проверка тормозных колодок и дисков	1 А» 12

  - Проверка системы выпуска отработавших газов	1 А* 12

  - Проверка деталей подвески и рулевого управления	1А*13

  - Проверка пыльников и шарниров приводных валов	1А* 13

  - Проверка состояния днища и магистралей	1А* 13

  - Смазывание петель и замков	1А • 14

  - Проверка колес	1А«14

  - Дорожная проверка	1А • 14

  - Замена салонного и топливного фильтров	1А*15

  - Проверка и регупировка стояночного тормоза	1А • 16

  - Проверка ремней безопасности	1 А« 16

  - Проверка концентрации антифриза

в охлаждающей жидкости		1А*16

  - Обнуление индикатора необходимости выполнения обслуживания	1 А" 16

  - Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	1 А* 16

  - Замена свечей зажигания	1А«17

  - Замена ремня привода газораспределительного

механизма			1 А* 19

  - Замена тормозной жидкости	1А»19

  - Замена охлаждающей жидкости	1А*19

  - Замена элемента питания в пульте

дистанционного управления	1А*21

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов	1А»22

Степени сложности

| Лвгав, | II Зм | Довольно легко, | 1 | Довольно сложно, | 1 | Сложно, | II | Очень сложно, | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доступно новичку |  | доступно |  | доступно |  | доступно |  | доступно очень |  |
| с минимальным |  | для начинающего |  | компетентному |  | опытному |  | опытному механику |  |
| опытом |  | с небольшим опытом |  | автомеханику |  | автомеханику |  | или профессионалу |  |

Спецификации

Смазки и рабочие жидкости	см. «Еженедельные проверки»

Заправочные объемы

Моторное масло (включая фильтр)

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

Модификации с двигателями 2 4 литра

Система охлаждения (примерно)

Двигатели 1.8 и 2.0 литра

Двигатели 2.4 литра

Механическая коробка передач

Автоматическая коробка передач

Трансмиссия

Механическая коробка передач

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

Модификации с двигателями 2.4 литра

Автоматическая коробка передач (полная емкость) Бачок омывателя

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

Модификации с двигателями 2.4 литра

Топливный бак

Модификации с двигателями 1 8 и 2.0 литра

Модификации с двигателями 2.4 литра

Система охлаждения

Смесь «антифриз/вода» 50%/50%

Смесь «антифриз/вода» 55%/45%

Примечание. Точная информация указана на канистре

Система зажигания

Свечи зажигания

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

Модификации с двигателями 2.4 литра

Тормозная система

Минимально допустимая толщина накладок колодок	2.0 мм

Тип элемента питания в пульте дистанционного управления	CR2032

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Пробка сливного отверстия автоматической коробки			40

Болты крепления компрессора	20

Пробка сливного отверстия двигателя

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра	28

Модификации с двигателями 2.4 литра	38

Болты крепления катушки зажигания	10

Крышка корпуса масляного фильтра (2.4 литра)	35

Колесные гайки

Первая стадия	-	20

Вторая стадия			90

Свечи зажигания

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра	12

.4.3 литра .5.8 литра

.7.5 литра

.9.5 литра .10.0 литра

.1.9 литра .2.1 литра .7.7 литра

..4.0 литра ...6.5 литра

.55 литров ..62 литра

Температура эксплуатации до -37 °С ...Температура эксплуатации до -45 "С

...Volvo 30777349, Denso IT20 ...Volvo 30650843, NGK LFR6A11

Модификации с двигателями 2.4 литра	28

Техническое обслуживание — модификации с бензиновыми двигателями 1 А*3

График обслуживания

Интервалы обслуживания, указанные в настоящем Руководстве, рассчитаны исходя из того, что вы самостоятельно будете выполнять эту работу. Здесь приведены минимальные интервалы, которые мы рекомендуем для повседневно используемых автомобилей.

Если вы хотите поддерживать свой автомобиль в неизменно отличном состоянии, можете выполнять некоторые из указанных процедур еще чаще. Мы выступаем за частое обслуживание. Оно повышает эффективность работы автомобиля, улучшает его характеристики и одновременно способствует увеличению его стоимости при перепродаже.

Каждые 400 км или еженедельно

- Выпопните «Еженедельные проверки».

Каждые 10000 км или 6 месяцев, что наступит раньше

- Замените моторное маспо и масляный фильтр (параграф 2).

Примечание. В соответствии с требованиями Volvo масло и фильтр менять следует каждые 50ООО километров (или каждые IS месяцев!. Однако частые замены масла и фильтра полезны для двигателя, поэтому мы рекомендуем придерживаться приведенной здесь периодичности замены.

- Проверьте уровень жидкости системы усиления рулевого управпения (параграф 3).

Каждые 20000 км или 12 месяцев, что наступит раньше

Выполните все процедуры, описанные выше, и следующие:

- Проверьте выкпючатель режимов Park/Neutral (модификации с автоматической коробкой передач) (параграф 4].

- Проверьте состояние ремня привода вспомогатепьных агрегатов (параграф 5).

- Проверьте работоспособность наружного освещения и звуковых сигнапов (параграф 6).

- Проверьте все трубопроводы и шланги, расположенные в моторном отсеке на наличие утечек (параграф 7).

- Проверьте электропроводку, расположенную в моторном отсеке (параграф 8].

Q Проверьте уровень жидкости в автоматической коробке передач (параграф 9).

- Проверьте состояние тормозных колодок и дисков (параграф 10).

U Проверьте систему выпуска отработавших газов (параграф 11).

О Проверьте детали подвески и рупевого управления (параграф 12).

О Проверьте состояние шарниров и пыльников шарниров приводных вапов (параграф 13).

- Проверьте состояние днища автомобиля и магистралей (параграф 14).

J Смажьте все петпи и замки [параграф 15).

- Проверьте шины и диски (параграф 16).

- Выпопните дорожную проверку (параграф 17).

- Замените салонный фильтр (параграф 18). Примечание. Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности, фильтр следует менять чаще.

- Замените топливный фильтр (параграф 18). Примечание. Только если используется топливо низкого качества (загрязненное).

Более частое обслуживание рекомендуется и в том случае, если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности, используется для буксировки прицепа или работает в условиях городского движения (низкая скорость и частая работа в режиме холостого хода] или для коротких поездок.

Обспуживание нового автомобиля должен выполнять отдел технического обслуживания авторизованного дилера. Это отвечает условиям заводской гарантии. Производитель автомобиля имеет право отказать в гарантийном ремонте, если вы не можете доказать, что обслуживание выполнялось вовремя, полностью и с использованием оригинальных или сертифицированных запасных частей.

- Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте стояночный тормоз [параграф 19).

- Проверьте ремни безопасности (параграф 20).

- Проверьте состояние охлаждающей жидкости (параграф 21).

- Обнулите индикатор необходимости выполнения обслуживания (параграф 22).

Каждые 60000 км

Выполните все процедуры, описанные выше, и следующие:

- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (параграф 23).

Примечание. Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности, элемент следует менять чаще.

- Замените свечи зажигания (параграф 24)

- Замените жидкость в автоматической коробке передач (параграф 9)

Примечание. Замена жидкости не входит в список процедур периодического обслуживания. Менять ее следует только если автомобиль используется для буксировки прицепа или как такси.

Каждые 100000 км

Выполните все процедуры, описанные выше, и следующие:

- Замените ремень привода ГРМ и его натяжитель (параграф 25)*.

* Примечание. Несмотря на то что в соответствии с требованиями Volvo ремень следует менять каждые 1БОООО километров ипи 10 пет. мы рекомендуем менять ремень каждые 100000 километров. Особенно это касается автомобилей, которые используются для коротких поездок или для езды по городу (с частыми пробкамиJ. Вы можете менять ремень и через рекомендованные производителем интервалы, но имейте в виду, что в случае его обрыва двигатель будет серьезно поврежден.

Каждые 2 года,

вне зависимости от пробега

- Замените тормозную жидкость [параграф 26).

- Замените охлаждающую жидкость (параграф 27). Примечание. Если в систему охлаждения залита специальная жидкость Volvo, менять ее не нужно.

- Замените элемент питания в пульте дистанционного управпения (примечание 28).

Каждые 160000 км или 9 лет, что наступит раньше

Замените ремень привода вспомогательных агрегатов (параграф 29).

Расположение элементов

Моторный отсек (вид сверху). Двигатель 1.8 литра

  - Щуп измерения уровня моторного масла

  - Крыша маспозаливной горловины двигателя

  - Расширительный бачок системы охлаждения

  - Бачок системы усиления рулевого управления

  - Корпус воздушного фильтра

  - Аккумулятор

  - Бачок гидроприводов тормозной системы и сцепления

  - Бачок омывателей

  - Крышка блока управления двигателем

Блок реле и предохранителей

Моторный отсек (вид сверху). Двигатель 3.4 литра

    - Щуп измерения уровня моторного масла

    - Крышка маспозаливной горловины двигателя

    - Корпус воздушного фильтра

    - Бачок гидроприводов тормозной системы и сцепления

    - Бачок омывателей

    - Бачок системы усиления рулевого управпения

    - Расширительный бачок системы охлаждения

6 Аккумулятор

      - Блок реле и предохранителей

      - Крышка блока управления двигателем

        - Масляный фильтр

        - Пробка сливного отверстия поддона двигателя

        - Пробка сливного отверстия коробки передач

        - Каталитический нейтрализатор

        - Наконечник рулевой тяги

        - Приводной вал

        - Компрессор системы кондиционирования

        - Рычаг передней подвески

Задняя часть (вид снизу). Двигатель 1.8 литра

        - Тормозной суппорт

          - Стабилизатор поперечной устойчивости

          - Контейнер с углем

          - Топливный бак

          - Основной глушитель системы выпуска отработавших газов

          - Амортизатор

          - Продольный рычаг

          - Поперечный рычаг

Моторный отсек (вид снизу]. Двигатель 1.8 литра

Поперечная тяга

1 А«6 Техническое обслуживание — модификации с бензиновыми двигателями

Процедуры обслуживания

1 Общие сведения и текущее обслуживание

Общие сведения

            - Воспользовавшись рекомендациями, изложенными в данной главв. владелец автомобиля, решивший обслуживать автомобиль самостоятельно, сможет поддерживать его в безопасном,экономичном и отличном техническом состоянии.

            - В данной главе приведены все необходимые процедуры технического обслуживания сначала в виде списка, затем в развернутом виде. Описываются процедуры осмотра, регулировки, замены агрегатов и деталей. Для того чтобы легко найти требуемый узел, вы можете обратиться к иллюстрациям моторного отсека (снизу и сверху), а также задней части автомобиля.

            - Точное соблюдение предписанных интервалов обеспечит долгий срок службы вашего автомобиля и сведет к минимуму ваши материальные затраты на ремонт. Имейте в виду, что все предписанные процедуры необходимо выполнять в срок.

            - По мере самостоятельного выполнения этих процедур вы поймете, что некоторые из них удобно совмещать. Некоторые узлы и агрегаты находятся рядом Например, если вы подняли автомобиль, нелишним будет осмотреть компоненты системы выпуска отработавших газов, детали подвески и рулевого управления.

            - Перед тем как приступать к выполнению каких-либо работ, необходимо подготовиться. Внимательно прочитайте описание процедуры, приготовьте все необходимые запасные части и инструменты Если вы столкнулись с трудностями, обратитесь за помощью к специалистам.

Текущее обслуживание

            - Если с момента покупки автомобиля вы будете, как предписывает настоящее Руководство, точно придерживаться графика текущего обслуживания, часто выполнять проверки уровня рабочих жидкостей и степени износа наиболее подверженных ему элементов, двигатель будет сохраняться в хорошем рабочем состоянии. Поэтому потребность в дополнительных работах будет сведена к минимуму.

            - Зачастую плохая работа двигателя является следствием недостаточности текущего обслуживания Это наиболее вероятно в случае приобретения уже не нового автомобиля, регулярные и частые проверки которого не проводились. В таких ситуациях может потребоваться выполнение дополнительных операций, выходящих за рамки текущего обслуживания

            - Если вы считаете, что двигатель изношен, ценную информацию о рабочих характеристиках его главных внутренних элементов даст проверка компрессии (см. главы 2А и2Б). Такую проверку можно взять за основу при определении обьема необходимых работ. Например, если проверка компрессии говорит о значительном внутреннем износе двигателя, сначала необходимо выполнить серьезный капитальный ремонт. В этом случае обычное обслуживание, описанное в этой главе, не даст никакого улучшения характеристик двигателя, а только впустую отнимет время и деньги

            - Представленная ниже последовательность — это действия, которые необходимо выполнить для улучшения динамических характеристик плохо работающего двигателя:

Основные операции

а]	Очистите, осмотрите и проверьте аккумулятор (см. «Еженедельные проверки»].

б]	Проверьте уровни всех рабочих жидкостей, относящиеся к двигателю (см. «Еженедельные проверки»].

в]	Проверьте ремень привода вспомогательных агрегатов (параграф 5].

г]	Замените свечи зажигания (параграф 24).

д]	Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра и при необходимости замените его (параграф 23).

е]	Замените топливный фильтр (параграф 18)

ж]	Проверьте состояние всех шлангов и убедитесь в отсутствии утечек (параграф 7).

            - Если после выполнения этих процедур ситуация не изменилась, выполните следующие дополнительные операции:

Дополнительные операции

Все операции, перечисленные выше, плюс следующие:

а]	Проверьте систему зарядки аккумулятора (глава 5 А)

б]	Проверьте топливную систему [глава Л А)

в]	Проверьте систему зажигания (глава 5Б].

Каждые 10 ООО км или 6 месяцев, что наступит раньше

2 Замена

Рмс. 2.4. Отверните семь щитов (указаны стрелками) и снимите защиту моторного отсека

моторного масла и масляного фильтра ^

1 Частая замена моторного масла и масляного фильтра—это наиболее важная про-

филактическая процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Масло по мере старения становится все более жидким и грязным, а это ведет к преждевременному износу двигателя.

Рис. 2.6,а. Пробка сливного отверстив (указана стрелкой) — модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

2 Перед началом работы приготовьте необходимые запасные части и инструменты. Для удаления возможных утечек масла запаситесь большим количеством ветоши и бумаги. Масло лучше сливать с горячего двигателя, поскольку теплое масло обладает лучшей текучестью. Кроме того, из двигателя будет удалено большее количество отложений.

              - Будьте осторожны и не прикасайтесь к деталям системы выпуска и двигателю— они горячие. Для предотвращения возможности получить ожоги от металлических компонентов и раздражение кожи от масла воспользуйтесь перчатками.

              - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (если есть) (рис. 2.4).

              - Снимите крышку маспозаливной горловины.

Гаечным ключом или торцевой головкой с подходящим воротком ослабьте пробку сливного отверстия на половину оборота (рис. 2.6,а,б). Поместите под сливную пробку контейнер и окончательно отверните ее.

Не. 2.6,6 Пробка славного отверстия (указана стрелков) — модификации с двагателяма 2.4 литра

Рас. 2.9. На модификациях с двигателими 1.8 и 2.0 литра маслаиый фильтр накодатси на передней стение блока цалиндров

Рис. 2.10. Специальным приспособлением ослабьте фильтр

■ванн Полностью вывернув пробку li'ilii A] из сливного отверстия, быс- яШШЯЛ тро отведите руку в сторону, СОМТУЕТ иначе масло из поддона может потечь вам в рукав.

              - Позвольте как можно большему количеству масла стечь из двигателя. Имейте в виду, что вам, возможно, придется перемещать контейнер, чтобы масло попадало в него.

              - После того как масло стекло, протрите четой ветошью пробку и осмотрите уппот- нительную шайбу. При обнаружении слепое повреждений шайбу следует заменить Имейте в виду, что если на автомобиль установлен двигатель 1.8 или 2.0 литра, шайба поставляется только вместе с пробкой. Очистите поверхность поддона вокруг отверстия, вверните пробку и затяните ее, приложив требуемое усилие.

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

              - Переместите контейнер под фипьтр, расположенный на передней стенке бпока цилиндров (рис. 2.9).

              - Ослабьте фипьтр (при необходимости можете воспользоваться съемником) и отверните его (рис. 2.10). Вылейте масло из фильтра в контейнер. Проткните фильтр и слейте остатки масла в контейнер

              - Тщательно протрите сопрягаемую с фильтром поверхность бпока ципиндров.

              - Нанесите немного чистого маспа на уплотнительное копьцо нового фипьтра, затем наверните его и затяните топько при помощи рук — не используйте никаких инструментов.

              - Извлеките контейнер с маслом и инструменты из-под автомобипя. Установите на место защиту моторного отсека (еспи ость|. Опустите автомобиль

Модификации с двигателями 2.4 литра

              - Извлеките контейнер с маслом и инструменты из-под автомобипя. Установите на место защиту моторного отсека (еспи есть) Опустите автомобипь.

              - Торцевой головкой 36 мм отверните крышку кожуха фильтра (рис. 2.15). Избавьтесь от уплотнительного кольца — при установке следует воспользоваться новым

              - Извлеките сменный элемент из кожуха и избавьтесь от него Незамедлительно удалите все пропившееся маспо (рис. 2.16).

              - Тщатепьно очистите внутреннюю поверхность кожуха, затем поместите на крышку новое уппотнитепьное копьцо и смажьте его чистым маспом (рис. 2.17).

              - Поместите новый сменный эпемент в кожух и затяните крышку, припожив требуемое усипие (рис. 2.18).

              - Установите на места резонатор воздушного фипьтра и воздуховод

Все модификации

Рис. 2.15. Торцевой головкой 36 мм отверните Рис. 2.16. Извлекате сменный элемент крышку кожуха фильтра

Рас. 2.17. Поместите аа крышку новое уплотнительное иольцо

              - Запейте в двигатель маспо требуемого типа (см. «Смазки и рабочие жидкости»). Сначала залейте примерно половину необходимого количества. Подождите несколько минут, затем продолжайте понемногу доливать, постоянно проверяя уровень.

              - Запивайте масло до тех пор, пока уровень маспа не окажется на метке MIN. рас- попоженной на щупе. Долив еще 0.5 питра масла, вы доведете уровень до метки МАХ. Допускается незначитепьное превышение максимапьно допустимого уровня, поскопь- ку поспе запуска двигатепя некоторое ко- пичество масла окажется внутри фипьтра. Установите на место щуп и установите крышку заправочной горповины.

              - Запустите двигатепь Контрольная лампа, распопоженная на приборном щитке, должна погаснуть через нескопько секунд. Позвопьте двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах. Не нажимайте на педаль акселератора. Осмотрите пробку спивного отверстия и поверхность поддона вокруг нее и убедитесь в отсутствии утечек.

Рис. 2.18. Ориентации сменного элемента не имеет значения

Остановите двигатепь. подождите пару минут, после чего проверьте уровень масла. При необходимости долейте требуемое количество масла.

Wn S40SV50

24 Слейте старое масло в соответствующий контейнер [см. «Общие советы по выполнению ремонта»).

3 Проверка

уровня жидкости в системе усиления % рулевого управления ^

Внимание! Если вам приходится часто доливать жидкость, это сигнализирует о наличии утечки. Причину ее появления следует немедленно устранить.

                - Расположите автомобиль на горизонтальной поверхности и установите колеса прямо. Двигатель должен быть холодным.

Рис 3.2. Уровень должен быть между метками MIN и ММ

Рис. 3.3. Крышка бачка системы усиления (указана стрелков)

ufifiiL^J Во время проведения про- верки не поворачивайте СОВЕТУЕТ рулевое колесо.

Бачок системы находится в правой стороне моторного отсека, за блок-фарой. Снимите фару (см. главу 12). При холодном двигателе уровень жидкости должен находиться между метками MIN и МАХ (рис. 3.2). При работающем или прогретом двигателе уровень жидкость в бачке может немного превышать метку МАХ. 3 При необходимости отверните крышку бачка (рис. 3.3) и долейте в него необходимое количество жидкости рекомендованного типа. Не допускайте попадания грязи в систему. Долив жидкость, надежно затяните крышку бачка.

Каждые 20 ООО км или 12 месяцев, что наступит раньше

4 Проверка выключателя режимов Park/ Neutral (модификации с автоматической ^ коробкой передач] ^

                - Механизм выбора режимов работы коробки сконструирован таким образом, чтобы двигатель запускался только если селектор установлен в положения Р или N.

                - Расположите автомобиль на горизонтальной поверхности и полностью затяните рычаг стояночного тормоза. Установите селектор в положение Р и попробуйте запустить двигатель. Затем установите селектор в положение N и опять попробуйте запустить двигатель. Он должен запуститься в любом из этих положений.

                - По очереди устанавливайте селектор в оставшиеся положения и пытайтесь запустить двигатель.

                - Если двигатель запускается при установленном в любое, кроме Р и N, положение селекторе, отрегулируйте его трос (см. главу 7Б).

                - Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов	^

Проверка

1 На двигатели 1.8 и 2.0 литра установлено два ремня. Один приводит от коленвала генератор и помпу системы охлаждения, а второй — компрессор системы кондиционирования (также от коленвала). На двигатели 2.4 литра также установлены два ремня. На всех модификациях установлен автоматический натяжитель основного ремня, поэтому проверять его натяжение нет необходимости. На двигателях 1.8 и 2.0 литра натяжение дополнительного ремня не регулируется.

- Поскольку ремни изготавливаются из материала, подверженного износу и старению, их необходимо периодически осматривать.

- Поскольку расстояние между ремнями и боковой поверхностью моторного отсека очень мало, для улучшения доступа поднимите переднюю часть автомобиля и снимите правое колесо. Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (если есть) (рис. 2.4).

Рис. 5.8,а. Отверните болты крепления	Рис. 5.8,6. Сведите ремеиь со шкивов

компрессора (указаны стрелками)

- При остановленном двигателе проверьте ремень по всей длине. Для этого вам придется подходящим ключом проворачивать коленвал за болт крепления шкива. На поверхности ремня не должно быть глубоких трещин, повреждений и следов износа. Ремень необходимо осмотреть с обеих сторон. Для этого вам придется его поворачивать. Убедитесь также в том, что на поверхности ремня нет грязи и масла. Осмотрите шкивы и убедитесь в отсутствии следов сильного износа.

- Наличие неглубоких трещин на ребрах ремня допускается.

Замена

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

- Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля») Отверните 7 винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 2.4). Снимите колесо.

- Отверните винты, пластиковую гайку и снимите пластиковый подкрылок

Отсоедините проводку от компрессора системы кондиционирования. Отверните болты крепления компрессора, защитной пластины и кронштейна к поддону. Не извлекая компрессор из моторного отсека, снимите ремень его привода (рис 5.8.а.б).

he. 5.9. Поверните натяжитель против часовой прели

- Гаечным ключом поверните натяжитель основного ремня против часовой стрелки. Сведите ремень со всех шкивов, запомнив маршрут его прокладки (рис. 5.9].

- Заведите новый ремень на шкивы хопенвала, генератора и помпы системы охлаждения. Поверните натяжитель против часовой стрелки и расположите ремень на его шкиве. Убедившись в том, что ремень правильно расположился на шкивах, отпустите натяжитель (рис. 5.10).

- Заведите новый дополнительный ремень на шкивы коленвала и компрессора системы кондиционирования. Установите защитную пластину и вверните болты крепления компрессора (не повредите резьбы). Затяните болты, приложив требуемое усилие. Присоедините проводку и установите на место кронштейн.

- Установите подкрылок и закрепите его винтами и гайкой. Установите защиту моторного отсека, затем колесо и опустите автомобипь на землю.

Модификации с двигателем 2.4 литра

- Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните 7 винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 2.4). Снимите копесо.

- Отверните винты, пластиковую гайку и снимите пластиковый подкрылок.

- Торцевым ключом типа Тогх поверните рычаг натяжителя дополнительного ремня до упора по часовой стрелке и сведите ремень со шкивов (рис. 5.15).

- Торцевым ключом типа Тогх поверните шкив натяжителя основного ремня до упора против часовой стрелки и сведите ремень.

- Осмотрите все шкивы. На них не должно быть грязи и следов износа. Поверните шкив натяжителя против часовой стрелки и заведите новый основной ремень на шкивы Убедившись в том, что ремень правильно расположился на шкивах, аккуратно отпустите натяжитель.

- Поверните рычаг натяжителя дополнительного ремня по часовой стрелке и заведите ремень на шкивы. Убедившись в том. что ремень правильно расположился на шкивах, аккуратно отпустите натяжитель.

Рйс. 5.10. Маршрут прокладки ремня привода вспомогательных агрегатов (двигатели 1.8 ■ 2.0 л)

  - Шкив коленвала

  - Шкив натяжителя

  - Шкив помпы системы охлаждения

  - Шкив генератора

19 Установите подкрылок и закрепите его винтами и гайкой. Установите защиту моторного отсека, затем колесо и опустите автомобиль на землю.

6 Проверка ламп

и звуковых сигналов ^

    - Включите зажигание и проверьте работоспособность наружного освещения.

    - С помощью ассистента убедитесь в работоспособности сигналов заднего хода. Еспи ассистента нет. подгоните автомобиль задом к какой-нибудь стене, включите заднюю передачу и по отражению убедитесь в работоспособности сигналов. Убедитесь в том. что лампы, расположенные в задних блок-фонарях, функционируют правильно (иногда из-за обрыва заземления или плохого контакта они все могут включаться одновременно).

Н46399

    - Аналогичным образом с помощью ассистента или подогнав автомобиль к отражающей поверхности, проверьте работоспособность всех ламп в блок-фарах.

    - Замените все неисправные лампы (см. главу 12).

НННРЯ Со временем контакты пат- [шгЫЭД ронов ламп подвергаются воздействию коррозии. 06- СОВЕТУЕТ наружив следы коррозии Iотложения белого или зеленого цвета), перед установкой новой лампы аккуратно удалите их наждачной бумагой.

5 Проверьте работоспособность памп фонарей освещения салона, включая пампы фонарей подсветки перчаточного ящика и багажного отделения. Включите

Рйс. 5.15. Маршрут прокладка ремна привода вспомогательных агрегатов (двигатель 2.4 л)

      - Шкив генератора

      - Дополнительный ремень

      - Шкив натяжителя дополнительного ремня

      - Шкив натяжителя основного ремня

      - Шкив компрессора системы кондиционирования

      - Основной ремень

      - Шкив коленвала

зажигание и убедитесь в том, что все контрольные пампы исправны и выкпю- чаются после завершения диагностики соответствующих систем или запуска двигателя (см. штатное руководство по эксплуатации). В темное время суток убедитесь в том, что все лампы подсветки приборного щитка, выключателей и т. п. исправны. Последовательности действий при замене соответствующих ламп приведены в главе 12.

6 Выберите подходящее время и место и убедитесь в работоспособности звуковых сигналов.

7 Проверка на наличие утечек и проверка % состояния шлангов

А

Внимание! Менять магистрали системы кондиционирования следует на станции обслуживания, поскольку перед началом работы необходимо удалить из системы хладагент. Никогда не отсоединяйте магистрали, если система не разряжена.

Общие сведения

1 Внимательно осмотрите поверхность двигателя, прокладки, манжеты в поисках следов утечек масла. Особое внимание уделите крышке головки блока цилиндров, головке блока, масляному фильтру и поддону двигателя. Имейте в виду, что по прошествии большого периода времени образование небольших отложений неизбежно. Вас интересуют следы серьезных утечек. При обнаружении такой утечки незамедлительно замените соответствующую прокладку или манжету (см. соответствующую гпаву данного Руководства).

        - Под воздействием высокой температуры резиновые и пластиковые шланги, расположенные в моторном отсеке, могут расслаиваться, терять пластичность и повреждаться. Внимательно осматривайте шланги и хомуты в поисках трещин и следов утечек.

        - Убедитесь в том, что хомуты надежно фиксируют шланги на патрубках. Поврежденный хомут может перерезать шланг, что может привести к серьезному повреждению соответствующего компонента или двигателя.

        - Внимательно осмотрите все шланги и металлические трубки системы охлаждения. Не забудьте осмотреть магистрали отопителя. Замените шланги, на которых есть трещины, вздутия или иные признаки ухудшения состояния. Трещины пегче обнаружить. сжав шланг.

        - Убедитесь в том, что все шланги надежно присоединены к соответствующим патрубкам. Имейте в виду, что если какой-либо из воздуховодов ненадежно зафиксирован, в результате подсоса воздуха двигатель может работать нестабильно. Если для фиксации шлангов используются ленточные или пружинные хомуты, мы рекомендуем заменить их [при выходе из строя) на винтовые [рис. 7.5).

        - Некоторые шланги фиксируются скобами. Убедитесь в том, что скобы надежно зафиксированы.

        - Осмотрите все бачки, крышки, пробки отверстий и убедитесь в отсутствии следов утечек рабочих жидкостей. Не забудьте осмотреть магистрали, соединяющие бачок тормозной системы и сцеппения с рабочим цилиндром сцепления.

        - Если вы всегда оставляете автомобиль на ночь в одном и том же месте, осмотрите землю в поисках следов утечек. Игнорируйте следы водяного конденсата, образующегося в результате работы системы кондиционирования. При необходимости можете на ночь подложить под предполагаемое место утечки большой белый лист бумаги. Имейте в виду, что каталитический нетрализатор очень сильно нагревается, поэтому при контакте с ним бумага может воспламениться.

Рас. 7.S. Убедитесь в надежности крепления Рис. 7.16. Проверьте соединения топливиыя воздуководов	магистралей

        - Помните, что некоторые утечки проявляются только при работающем или непрогретом двигателе. Затяните рычаг стояночного тормоза, запустите двигатель и осмотрите моторный отсек в поисках следов утечек.

        - Вытекающая жидкость может попадать на нагретые узлы двигателя и сгорать. В этом случае вы можете обнаружить место утечки по запаху.

        - Причину появления утечки необходимо незамедлительно устранить. Если утечка происходит довопьно длительное время, вам. возможно, придется очистить поверхность двигателя паром или специальным моющим средством.

Вакуумные шланги

        - На вакуумные шланги зачастую нанесены цветные метки. Имейте в виду, что иногда принципиальное значение имеет материал, толщина стенок, внутренний и наружный диаметры шланга. Всегда меняйте шланги на абсолютно идентичные.

        - Зачастую для того, чтобы тщательно проверить состояние шпанга. его необходимо снять. Снимая шланги, запоминайте маршруты их прокпадки и места присоединения.

        - Проверяя вакуумные шланги, обязательно проверьте пластиковые тройники Замените поврежденные.

        - Утечку вакуума можно обнаружить при помощи отрезка шланга. Один конец шланга поместите возле уха, а другой — около предполагаемого места утечки. Как только вы поместите шланг точно над местом утечки, то услышите свист. Поскольку при выполнении данной процедуры двигатель должен работать, не касайтесь движущихся механизмов, распопоженных рядом с проверяемым шлангом.

Внимание! Если вы проверяете вакуумный шланг при работающем двигателе, будьте осторожны и не приближайтесь к движущимся узлам.

Топливная система

Внимание! Обслуживая компоненты топливной системы, соблюдайте следующие меры предосторожности. Работайте в хорошо вентилируемом помещении. Не приближайте к обслуживаемым компонентам огонь и лампы накаливания. Незамедлительно удаляйте все пропившееся топливо и храните ветошь в безопасном месте.

        - Внимательно осмотрите топливные шланги и магистрали. Особое внимание уделите местам перегибов и штуцерным соединениям. На шлангах не должно быть трещин [рис. 7.16).

        - Менять поврежденную топливную магистраль следует на изготовленную из материала Fluoroelastomer. Как правипо, название материапа, из которого изготов- пен шланг, нанесено на него Никогда не используйте неармированные и прозрачные шланги в качестве топпивных магистралей [даже временных)

        - Пружинные хомуты, используемые для фиксации топливных шлангов, со временем теряют пластичность и жесткость. Вовремя меняйте их.

Металлические трубки

        - Металлические трубки используются в качестве топливных магистралей, проложенных по днищу, а также магистралей гидроприводов сцепления и тормозной системы. Осмотрите их в поисках спедов повреждений Перегибов также быть не должно.

        - Топливные магистрали изготавливаются только из стальных бесшовных трубок. Медные и алюминиевые трубки не выдерживают вибрационных нагрузок.

        - Осмотрите металлические магистрали тормозной системы и сцепления и незамедлительно замените поврежденные

8 Проверка

электропроводки, расположенной в моторном отсеке %

          - Расположите автомобиль на горизонтальной поверхности,полностью затяните рычаг стояночного тормоза и откройте капот. Воспользовавшись фонарем, осмотрите всю видимую проводку, расположенную в моторном отсеке и под ним.

          - Ваша цель — поиск проводов, поврежденных в результате длительного контакта с движущимся узлом, небрежно установленного компонента, оплавленных в результате контакта с горячим узлом. В большинстве случаев такие повреждения — результат небрежности при выполнении ремонта (проводка была пропожена не по прежнему маршруту).

          - Если поврежден один или несколько проводов, их можно нарастить проводами подходящего сечения. Обеспечив надежный контакт, изолируйте места соединения проводов изолентой или термоусадочной трубкой. Если повреждения обширные, вам следует заменить жгут целиком, вне зависимости от его стоимости

          - Восстановив поврежденную проводку, пропожите ее по правильному маршруту Ее не следует распопагать вбпизи от движущихся узлов и перегибать Закрепите ее во всех промежуточных фиксаторах, жгуты стяните пластиковыми хомутами.

Осмотрите все раэьемы и убедитесь в том. что на контактных площадках нет

          - следов коррозии. Разъемы должны быть надежно закреплены фиксаторами (если предусмотрены, рис 8.5). Если на контактной площадке видны следы коррозии (отложения белого, голубого цвета или цвета ржавчины) или грязи, очистите ее специальной жидкостью. Если повреждения, вызванные коррозией, обширные, разъем следует заменить. Возможно, вам придется заменить жгут целиком.

          - Если вы смогли удалить все следы коррозии и грязи очистителем контактов, перед тем как соединять разъем, заполните его специальной смазкой, вытесняющей воду и предотвращающей появление коррозии. Смазку вы можете приобрести у представителя Volvo.

          - Проверьте состояние клемм аккумулятора й контактных площадок его проводки. При обнаружении коррозии полностью удалите все ее следы или замените проводку [см. главу 5А). Аналогичным образом проверьте состояние всех точек заземления. Тщательно очистите контактные площадки и сопрягаемые с ними поверхности.

9 Проверка уровня и замена жидкости в автоматической коробке переключения передач

Проверка уровня жидкости

            - Уровень жидкости в автоматической коробке следует поддерживать на требуемом уровне. Недостаток жидкости может привести к проскальзыванию фрикционов и даже к прекращению передачи крутящего момента к колесам. Избыток же жидкости может привести к ее вспениванию. прекращению передачи крутящего момента к колесам и повреждению коробки

            - Уровень следует проверять при прогретой до рабочей температуры коробке. Для этого совершите 30-минутную поездку. Жидкость при этом прогреется до 80 °С.

            - Поднимите автомобиль и установите на надежные опоры (см <гПодъем и фикса-

Рас. 8.5. Все разъемы должны быть надежно закреплены

ция автомобипя») Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (если есть) (рис. 2.4).

            - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель. Оставьте двигатель работать на холостых оборотах. Нажмите на педаль тормоза и поочередно установите селектор во все положения на 3 секунды. Установите селектор в положение Р

            - Подождите 2 минуты, затем, не останавливая двигатель, извлеките щуп из колодца (для облегчения поиска наконечник щупа — желтого цвета). Обратите внимание на цвет и запах жидкости.

            - Чистой ветошью протрите щуп и заведите его до упора обратно в колодец.

            - Извлеките щуп и обратите внимание на уровень жидкости. Уровень должен располагаться в зоне НОТ, отмеченной на щупе. Если уровень ниже этой зоны, остановите двигатель.

            - Жидкость следует добавлять следующим образом. Отсоедините шланг охладителя жидкости от возвратного порта коробки (соединение быстросъемное). Заведите в порт резиновый шланг (рис. 9.17). На противоположном конце шланга закрепите воронку. Начинайте доливать жидкость рекомендованного типа. Не допускайте попадания грязи в коробку.

            - Жидкость заливайте медленно, постоянно проверяя ее уровень. Имейте в виду, что разница между зонами, отмеченными на щупе. — примерно 0.3 литра.

Рвс. 9.5. Щуп для измерена» уровня кадвоств I автоматической коробве аередач (аад саазу)

Рас. S.15. Пробва славного отверстая (указана стрелкой)

Рас. 3.17. Отсоедините аозаратаый шланг от порта коробки

            - Если вы проверяете уровень при непро- гретой коробке, следуйте рекомендациям, приведенным в пп. 3-6. однако имейте в виду, что уровень должен располагаться в зоне COLD. Еще раз напомним, что результат измерений будет более точным, если вы предварительно прогреете коробку.

            - Если вам приходится регулярно доливать жидкость в коробку, это сигнализирует об утечке. Причину ее появления следует устранить незамедлительно.

            - Измеряя уровень жидкости, проверьте ее состояние. Если цвет жидкости — черный или темно-коричневый, а также если она пахнет гарью, ее следует заменить. Если вы не можете оценить состояние жидкости, сравните ее с новой

            - Замена жидкости не входит в список процедур периодического обслуживания, однако если автомобиль используется для частых поездок на короткие расстояния или в качестве такси, жидкость следует периодически менять. Еспи пробег автомобиля большой или вы не уверены в том, что обслуживание выполнялось в полном объеме и в предписанные сроки, мы советуем вам заменить жидкость.

Замена жидкости

            - Поднимите автомобиль и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните 7 винтов и снимите защиту моторного отсека (если есть) (рис. 2.4).

            - Поместите контейнер под пробку сливного отверстия коробки, затем отверните ее и позвольте всей жидкости стечь в контейнер (рис. 9.15) Избавьтесь отуп- лотнительной шайбы пробки — при сборке следует воспользоваться новой.

            - Спив всю жидкость, поместите на пробку новую шайбу, вверните ее и затяните, приложив требуемое усилие.

            - Жидкость следует добавлять следующим образом. Отсоедините шпанг охладителя жидкости от возвратного порта коробки (соединение быстросъемное). Заведите в порт резиновый шланг. На противоположном конце шланга закрепите воронку. Не допускайте попадания грязи в коробку (рис. 9.17).

            - Установите селектор в положение Р. Залейте в коробку примерно 2 литра жидкости рекомендованного типа.

Запустите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах. Как только в трубке начнут появляться пузыри, остановите двигатель.

            - Еще раз выполните все действия, описанные в предыдущем пункте.

            - Долейте в коробку еще 2 литра жидкости и проверьте ее уровень (см. ранее). Доведя жидкость до требуемого уровня, установите защиту моторного отсека и опустите автомобиль на землю.

10 Проверка

тормозных колодок % и дисков	^

              - Выполнять эту проверку следует регулярно. а также при появлении признаков неисправности тормозной системы. О возможной неисправности сигнализируют следующие симптомы:

а]	Автомобиль уводит в сторону при нажатии на педаль тормоза.

б)	При нажатии на педаль тормоза слышится скрип или скрежет.

в]	Педаль слишком мягкая или ее ход слишком велик

г)	Вам приходится регулярно доливать жидкость в бачок системы. Имейте в виду, что поскольку сцепление и тормозная система имеют общий бачок, утечка может быть в гидроприводе сцепления

Передние тормозные механизмы

              - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, ослабьте гайки крепления передних колес, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры [см. «Подъем и фиксация автомобиля»).

              - Для получения доступа к суппортам снимите передние колеса

              - Если вы собираетесь только проверить остаточную толщину накладок тормозных колодок, воспользуйтесь специальным отверстием на корпусе суппорта. Убедитесь в том, что остаточная толщина превышает минимально допустимую (рис. 10.4).

МЯМЧ Имейте в виду, что наклад- Luirlu*-] ка приклеена к опорной пластине колодки. Для СОВЕТУЕТ того чтобы точно ее идентифицировать, проверните диск.

              - Если вы не можете измерить остаточную толщину через смотровые отверстия или желаете проверить состояние колодок, снимите их (см. главу 9).

              - Аналогичным образом измерьте толщину накладок колодок противоположного тормозного механизма.

              - Если вы обнаружили, что износ хотя бы одной из накладок чрезмерный, необходимо заменить все четыре колодки на соответствующей оси. Если накладки изношены неравномерно, то. возможно, частично закис поршень в соответствующем суппорте. Снимите колодки [см. главу 9) и вдавите поршень внутрь цилиндра.

              - Микрометром измерьте толщину тормозного диска и сравните полученную величину с приведенной в Спецификациях. Имейте в виду, что на наружном крае диска со временем может образоваться буртик — при необходимости удалите его, не повредив рабочую поверхность диска.

              - Если толщина любого из дисков меньше минимально допустимой, замените оба диска (см. главу 9).

              - Проворачивая диск, внимательно осмотрите его рабочую поверхность. Допустимы небольшие царапины на поверхности, но если вы обнаружите следы сильного износа, глубокие царапины или трещины, диск необходимо подвергнуть машинной обработке или заменить [см. главу 9).

              - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза и установите селектор автоматической коробки в положение N (или рычаг механической коробки — в нейтральное положение). Вращая колесо, убедитесь в отсутствии закусываний. Поскольку колодки постоянно касаются диска, небольшое сопротивление вращению допустимо. Также некоторое сопротивление вращению добавляет коробка передач.

              - Перед тем как устанавливать колеса, проверьте состояние магистралей и шлангов системы (см. главу 9). В частности, проверьте поверхность шлангов около суппортов (здесь они подвергаются основным нагрузкам) (рис. 10.12). Аккуратно сгибайте их пальцами в поисках трещин, порезов и расслоений

Рис. 11.2. Проверьте состояние резиновых подвесов

Рас. 10.12. Хииуратио сгибая и сжимая шланги, убедитесь в отсутствии трещин и повреждений

Рис. 10.4. Измерьте остаточную толщину накладок холодов

              - Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните колесные гайки, приложив требуемое усилие.

Задние тормозные механизмы

              - Ослабьте гайки крепления задних колес, подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Полностью опустите рычаг стояночного тормоза и снимите задние колеса.

              - Последовательность действий аналогична описанной в пп. 2-13. Вращая колеса имейте в виду, что сопротивления коробки передач нет. Если для проворачивания колес приходится прикладывать большие усилия, то, возможно, необходимо отрегулировать стояночный тормоз (см. главу 9).

11 Проверка системы выпуска

отработавших газов ^

                - Перед началом выполнения проверки необходимо дождеться, пока двигатель полностью остынет (минимум три часа). Внимательно осмотрите всю систему выпуска — начиная от приемной трубы и заканчивая задней секцией. Мы рекомендуем выполнять эту проверку на поднятом автомобиле (см. «Подъем и фиксация автомобиля»)

                - Осмотрите все кронштейны и резиновые подвесы Если подвесы повреждены, замените их. Имейте в виду, что резиновые подвесы для облегчения идентификации отличаются по цвету. Подвесы, расположенные около нейтрализатора, изготовлены из жаростойкого материала (рис. 11.2).

                - Осмотрите все элементы и соединения в поисках следов утечек, повреждений и коррозии. Все хомуты должны быть надежно затянуты. Утечку в системе легко идентифицировать по черному рыхлому налету. Примечание. Не ремонтируйте приемную трубу системы выпуска специальными гер- метиками. Даже если в них нет вредных для нейтрализатора веществ, они могут раскрошиться, попасть в нейтрализатор и повредить его рабочую поверхность

Осмотрите днище автомобиля. На нем не должно быть дыр. сквозной коррозии и поврежденных сварных швов, через которые отработавшие газы могут попасть

he. 12.2. Проверьте состояние лыльиивов рулевого механизма

в салон автомобиля. При обнаружении повреждений днища отремонтируйте их.

                - Зачастую источником посторонних звуков является именно система выпуска [в том числе ее подвесы). Для их устранения попробуйте подвигать детали системы друг относительно друга (если сможете разъединить). Если какая-то из деталей системы касается кузова или теплового экрана, попробуйте заменить ее подвесы.

                - Получить представление о состоянии двигателя можно, взглянув на внутреннюю поверхность выпускной трубы. Поверхность должна быть сухой. Цвет может варьироваться от темно-серого до светло-коричневого. Если поверхность покрыта рыхлыми отложениями черного цвета, следует выполнить диагностику топпиеной системы.

12 Проверка деталей подвески и рулевого

управления	%

Передняя подвеска и рулевое управление

                - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза. поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

                - Осмотрите пыльники шаровых шарниров и рулевого механизма (рис. 12.2). Если пыльник поврежден, грязь попадает внутрь шарнира, смазка вымывается и он быстро выходит из строя.

                - Проверьте гибкие магистрали системы усиления рулевого управления. Устраните перегибы и замените поврежденные. Осмотрите также места присоединения магистралей к деталям системы. Также проверьте работу системы усиления под нагрузкой - жидкость может вытекать через изношенные манжеты.

                - Попробуйте подвигать колесо в вертикальной плоскости, перпендикулярной оси автомобиля (рис. 12.4). Небольшой гаофт допустим, но чрезмерный сигнализирует о неисправности. Продолжайте двигать колесо, но при этом попросите помощника нажать на педаль тормоза. Если люфт практически исчез, значит, скорее

Рас. 12.4. Проверьте износ ступичного падшиииим, ухватившись за колесо и попробовав покачать его

всего, изношен подшипник ступицы. Если же люфт не исчезает, то либо неисправен какой-то шарнир в подвеске, либо ослабло крепление какого-либо узла.

                - Теперь ухватитесь за колесо в горизонтальной плоскости и попробуйте покачать его. Если ощущается чрезмерный люфт, то изношен или ступичный подшипник, или шаровый шарнир наконечника рулевой тяги. Убедиться в том, что изношен шарнир, легко — его люфт будет очевиден.

                - Большой плоской отверткой или монтировкой проверьте износ резиновых втулок подвески. Для этого необходимо попытаться монтировкой подвигать втулку внутри скобы ее крепления. Небольшое перемещение допустимо, но чрезмерный люфт недопустим. Также осмотрите все резиновые втулки в поисках повреждений и следов технических жидкостей.

                - Опустите автомобиль на землю и попросите помощника вращать руль на небольшие углы (около 45°) в обе стороны. Допустим небопьшой свободный ход рупя. Если свободный ход велик, убедитесь в отсутствии износа всех описанньо< выше шарниров и резиновых втулок, а также шарниров рулевого механизма и рулевой колонки.

Задняя подвеска

                - Подложите упоры под передние колеса. поднимите заднюю часть автомобипя и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

                - Следуя рекомендациям, приведенным в п. 4, проверьте состояние подшипников ступиц задних колес.

                - Большой плоской отверткой или монтировкой проверьте износ резиновых втупок подвески. Для этого необходимо попытаться монтировкой подвигать втулку внутри скобы ее крепления. Небольшое перемещение допустимо, но чрезмерный люфт недопустим.

13 Проверка пыльников и шарниров

приводных валов ^

1 Грязь и вода, попав внутрь шарнира, приведут к его быстрому выходу из строя. Пыльники предназначены для того, чтобы не допустить этого. Грязь, попадая на пыпь-

Рис. 13.2. Сжимая пыльники шарниров, убедитесь в отсутствии трещин

ник, может повредить его, поэтому их следует периодически мыть мыльной водой.

- Поднимите автомобиль и установите на надежные опоры. Поверните рупевое колесо до упора в любую сторону и, медленно проворачивая колесо, осмотрите пыльники наружных шарниров. Распрямляйте их екпадки и ищите спеды повреждений или износа (рис. 13.2). Сквозь трещины и повреждения из шарнира вымывается смазка, а внутрь попадает грязь и вода. Проверьте состояние хомутов пыльников. Аналогичным образом проверьте пыльники внутренних шарниров. При обнаружении следов повреждений, износа или старения пыльник необходимо заменить. Последовательность действий приведена в главе 8.

- Проверьте также состояние самих шарниров. Удерживая вал, попытайтесь повращать колесо, затем, удерживая внутренний шарнир, попробуйте повращать вал.

- Никакие относительные перемещения не допускаются — их наличие свидетельствует об износе шарнира, шлицов вала или об ослаблении затяжки ступичной гайки.

14 Проверка состояния днища

и магистралей	^

  - Поднимите автомобиль и установите на надежные опоры. Внимательно осмотрите днище и колесные арки в поисках повреждений и коррозии. Особое внимание уделите порогам и нишам, в которых может скапливаться грязь.

  - При обнаружении очевидных следов коррозии оцените степень повреждений, надавив на очаг жапом отвертки. Если повреждения серьезные, кузовную панепь спедует отремонтировать.

  - Если повреждения незначительные, удалите все следы коррозии и нанесите на обработанную область антикоррозийную мастику. Более подробная информация приведена в гпаве 11.

  - Также осмотрите днище в поисках следов механических повреждений.

Осмотрите топливные и тормозные металлические магистрали. На них не должно быть повреждений и следов коррозии и утечек. Убедитесь в том, что магистрали

Рис. 14.5. Проверьте магистрали, проложенные по днищу аатомобаля

закреплены в промежуточных фиксаторах (рис. 14.5). Имейте в виду, что на магистрали может быть нанесено защитное полимерное покрытие.

15 Смазывание петель %

и замков

    - Смажьте петли капота и всех дверей, включая дверь багажного отсека, машинным маслом.

    - Проверьте работоспособность всех петель и замков. При необходимости отрегулируйте их положение. Проверьте также работу центрального замка.

    - Проверьте опорные стойки двери багажного отделения. Если вы обнаружите, что они не удерживают дверь в открытом положении, или найдете на корпусах следы жидкости, замените их.

16 Проверка колес

Проверка затяжки колесных гаек

      - Периодически проверяйте затяжку колесных гаек. Вы убедитесь не только в том, что колеса надежно зафиксированы, но также и в том. что гайки не перетянуты. Таким образом вы избежите ситуации, в которой не сможете ослабить гайки баллонным ключом.

      - Затяните рычаг стояночного тормоза и включите первую передачу (установите селектор в положение Р).

      - Плоским концом баллонного ключа снимите декоративный колпак (если есть).

      - Ослабьте одну гайку (если сможете). Если усилия рук недостаточно, воспользуйтесь дополнительным рычагом (например, отрезком трубы).

Внимание! Имейте в виду, что дополнительный рычаг должен быть надежно соединен с рукояткой ключа. Не пользуйтесь ненадежными приспособлениями, поскольку можете получить травму. Даже если вы пользуетесь надежными приспособлениями, ключ может соскочить с гайки, поэтому примите меры предосторожности.

Наденьте перчатки из плотной ткани, не пытайтесь ослабить гайку ногой. Если вы не можете отвернуть гайку, обратитесь за квалифицированной помощью.

      - Ослабив одну гайку, полностью отверните ее и убедитесь в том, что резьба на шпильке не повреждена При обнаружении следов коррозии удалите их проволочной щеткой.

      - Наверните гайку на шпильку фаской внутрь. Затяните ее баллонным ключом только при помощи рук. Если у вас есть динамометрический ключ, затяните гайку, приложив требуемые усилия (две стадии).

      - Аналогичным образом отверните и затяните остальные гайки. Установите декоративный колпак (если есть).

      - Аналогичным образом проверьте затяжку гаек крепления остальных колес

Проверка и балансировка колес

      - Колеса необходимо периодически снимать и удалять с их поверхности грязь. Очистив колесо, осмотрите обод диска. На нем не должно быть следов коррозии и вмятин. Диски, изготовленные из сплава алюминия, легко повредить, например, о поребрик при парковке. Обода стальных дисков в подобных ситуациях гнутся. Иногда подобные повреждения устранить невозможно и диск следует заменить.

      - Все колеса должны быть отбалансированы. Дисбаланс приводит к преждевремен - ному износу шин и деталей подвески Если неотбалансированы передние колеса, вы почувствуете вибрации на рулевом колесе, а если задние—то на всем кузове. Верно и обратное — износ деталей подвески может привести к износу шин. Овальность колеса может привести к тем же последствиям Если изношены детали подвески, после балансировки колес вибрации не исчезнут.

      - Балансировать колеса можно, сняв их с автомобиля или оставив на местах. Имейте в виду, что если колеса отбалансированы на автомобиле, то, перед тем как снимать их, пометьте их ориентацию относительно тормозных дисков. При установке ее необходимо сохранить.

17 Дорожная проверка

Тормозная система

        - Нажмите на педаль тормоза. Автомобиль не должен при этом отклоняться от движения по прямой. Даже при сильном нажатии на педаль колеса не должны блокироваться.

        - При торможении вы не должны ощущать вибрации на руле. Поскольку на автомобиль установлена антиблокировочная система, при экстренном торможении вы можете ощущать вибрации на педапи тормоза. Они свидетельствуют об исправности системы.

        - Убедитесь в исправности и правильной регулировке стояночного тормоза. Стояночный тормоз должен быть полностью задействован после поднятия рычага на несколько щелчков. Стояночный тормоз должен полностью фиксировать автомобиль, стоящий на уклоне.

        - Проверьте работоспособность вакуумного усилителя тормозной системы. Остановите двигатель и четыре-пять раз нажмите на педаль тормоза. Разряжение внутри усилителя должно исчезнуть, а педаль стать «жесткой». Нажмите и удерживайте педаль тормоза. Запустите двигатель Педаль должна сразу «податься» Отпустите педаль Через пару минут снова заглушите двигатель. При нажатии на педаль вы должны слышать звук поступающего в усилитель воздуха. После нескольких нажатий разряжение опять должно исчезнуть, звуки должны прекратиться, а педаль — стать «жесткой».

Подвеска и рулевое управление

        - Убедитесь в том, что подвеска и рулевое управление исправны, поведение автомобиля полностью предсказуемо.

        - Не должно быть слышно никаких посторонних звуков или вибраций со стороны подвески или рулевого управления

        - Не допускаются «закусывания» руля или стуки в подвеске во время прохождения поворотов.

Двигатель и трансмиссия

        - Проверьте работу двигателя, сцепления и приводных валов.

        - Двигатель должен быстро запускаться вне зависимости от его температуры.

        - Посторонних шумов быть не должно.

        - Двигатель должен работать без перебоев на холостом ходу и незамедлительно реагировать на нажатие педали акселератора.

        - На модификациях с механической коробкой передач передачи должны переключаться плавно и бесшумно Рычаг выбора передач не должен иметь избыточного свободного хода.

        - На модификациях с автоматической коробкой передач переключение передач должно происходить без рывков. Во время переключения обороты двигателя не должны резко возрастать. Остановив автомобипь. устанавливайте селектор по очереди во все положения и убеждайтесь в том, что включаются соответствующие режимы работы коробки. При обнаружении неисправностей обратитесь на фирменную станцию для выполнения диагностики.

Остановите автомобипь, поверните рулевое колесо до упора в любую сторону и начинайте двигаться с небольшой скоростью, прислушиваясь к работе передних колес. Если вы слышите щелчки, изношен или поврежден шарнир равных угловых скоростей. Его следует заменить при первой возможности. Поверните рулевое колесо до упора в противоположную сторону и повторите проверку.

Сцепление

        - Сцепление должно работать мягко, без рывков. Педаль должна перемещаться без закусываний. При нажатии на педаль не должно появляться дополнительных звуков.

        - Если педаль мягкая или наблюдается затрудненное переключение передач, то, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Его следует удалить [см. главу 6). Осмотрите все магистрали системы в поисках следов утечек.

        - Выполните проверки, описанные в параграфе 2 главы 6.

Проверка приборов и электрооборудования

        - Убедитесь в том, что все приборы и электрооборудование (включая омыватели и стеклоочистители) исправно функционируют.

        - Приборы должны показывать реальные данные. По очереди включайте электрооборудование и проверяйте его работоспособность.

18 Замена салонного и топливного фильтров	^

Салонный фильтр

          - Снимите перчаточный ящик [см. главу 11).

Рис. 18.3,6. ...и опустите блок предохранителей

Рве. 18.2. Вдавите центральные вставки, затем Рис. 18.3,а. Поверните фиксаторы (указаны овустите панель	стрелками) против часовой стрелки...

          - Вдавите центральные вставки и извлеките фиксаторы звукоизолирующей панели. расположенной под пицевой панепью (рис. 18.2). Опустите панель, затем потяните на себя и снимите.

          - Отверните два винта крепления блока предохранителей. Опустите блок, затем потяните на себя и отделите от кронштейна (рис. 18.3,а,б). Отведите блок в сторону, не отсоединяя от него проводку.

          - Высвободите фиксаторы, крепящие жгут проводки к кронштейну крепления блока предохранителей. Отверните две гайки и снимите кронштейн (рис. 18.4).

          - Отогните ковровое покрытие, отверните три винта и извпеките сменный элемент фильтра из кожуха (рис. 18.5,а,б).

          - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду, что стрелка, нанесенная на корпус сменного элемента, должна указывать в сторону салона автомобиля.

Топливный фильтр

Внимание! Поскольку бензин чрезвычайно огнеопасен, будьте крайне осторожны, выполняя ремонт или обслуживая компоненты топливной системы. Не курите около обслуживаемого узла и не подносите к нему открытый огонь. Газовым бытовым приборам (различным нагревателям и т. п.) для функционирования необходим огонь. Имейте это в виду, выполняя ремонт топливной системы, находясь поблизости от них. Всегда держите под рукой огнетушитель, и перед началом работы ознакомьтесь с правилами его эксплуатации. Обслуживая топливную систему, наденьте защитные очки, а также незамедлительно смывайте водой с мылом все топливо, случайно попавшее на кожу.

Примечание. Замена топливного фильтра не входит в список процедур периодического обслуживания. Однако если автомобиль эксплуатируется на топливе низкого качества (загрязненном], его следует периодически менять. Актуальную информацию вы можете получить у представителя Volvo.

          - Фипьтр находится рядом с топливным баком. Он предназначен для удаления грязи и посторонних частиц из топлива. Если автомобиль эксплуатируется на топливе низкого качества, фильтр необходимо периодически менять (см. Примечание). Но даже если качество топпива удовлетворительное. если вы считаете, что фильтр загрязнен, замените его.

          - Перед отсоединением топливных магистралей из системы необходимо удалить давление.

          - Выключите зажигание, откройте блок предохранителей, расположенный в салоне, и извлеките предохранитель топливного насоса (N74).

          - Запустите двигатель. Если он не запускается. повращайте его стартером несколько секунд.

          - Если двигатель запустился, оставьте его работать на холостых оборотах. Через некоторое время он остановится. После этого включите стартер на несколько секунд, затем выключите зажигание.

Внимание! Имейте в виду, что топливо останется в магистралях, поэтому примите все необходимые меры предосторожности (см. начало данного параграфа).

Рис. 18.5,а. Отверните три винта, снимите крышку...

Ж	"

Рис. 18.5,6. ...затем извлеките смениый элемент из кожуха

Рас. 18.4. Отверните две гайки (указаны стрелками) крепления кронштейна

1 2 Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобипя»),

            - Ослабьте винт скобы крепления фильтра.

            - Вдавите фиксаторы и отсоедините от фильтра топливные шланги. Удалите все пролившееся топливо и запомните ориентацию шлангов.

            - Запомните ориентацию стрелки, нанесенной на корпус фипьтра. Поскопьку внутри фипьтра находится топпиво, аккуратно опустите его и. не накпоняя. извпеките из-под автомобиля.

            - Заведите новый фильтр под скобу. Ориентацию стрелки необходимо сохранить. На данном этапе не затягивайте винт скобы креппения фипьтра.

            - Присоедините шланги к соответствующим штуцерам фильтра. Фиксаторы должны защелкнуться.

            - Надежно затяните винт.

            - Установите на место предохранитепь топпивного насоса. Перед тем как опустить автомобиль на землю, убедитесь в отсутствии утечек топпива.

20 Проверка ремней || безопасности	^

              - Проверьте работоспособность инерционных катушек всех ремней, вниматвпьно осмотрите их поверхность в поисках спедов повреждений. Попностью вытяните ремень и отпустите его. Катушка допжна ппавно и без закусываний полностью смотать его.

              - Убедитесь в том, что все бопты креппения ремней надежно затянуты.

21 Проверка концентрации антифриза в охлаждающей жидкости

См. параграф 27.

22 Обнуление индикатора необходимости выполнения обслуживания	^

                - Установите ключ в замке зажигания в положение I.

                - Нажмите и удерживайте кнопку обнупе- ния счетчика суточного пробега В течение двух секунд поспе нажатия на кнопку установите кпюч в попожение II

                - В течение четырех секунд после установки ключа в попожение II отпустите кнопку. Еспи индикатор обнупипся, вы успышите звуковой сигнап

Примечание. Если показания счетчика суточного пробега были сброшены непосредственно перед началом работы, кнопку необходимо удерживать нажатой не менее Ю и не более 14 секунд.

Выкпючите зажигание.

19 Проверка и регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз допжен быть попностью активирован поспе 3-5 щепчков храпового механизма рычага. Поспедоватепь- ностъ действий при регупировке приведена в гпаве9.

Каждые 60 ООО км

23 Замена

фильтрующего элемента

воздушного фильтра ^

Внимание'. Никогда не пользуйтесь автомобилем без сменного элемента воздушного фильтра. Попадание в двигатель пыли и грязи приведет к его быстрому износу и выходу из строя.

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

                - Корпус воздушного фипьтра находится на левой стороне моторного отсека.

                - Отверните шесть винтов (типа Тогх] креппения крышки фильтра (рис. 23.2).

Рис. 23.2. Отверните шесть внитои (указаны Рис. 23.3. Извлевите сменный элемент	Рас. 2Э.Б,а. Отверните два винта (указаны

стрелками) и поднимите крышку	стрелками) и ..

                - Вы можете поднять певую сторону крышки и извпечь сменный эпемент из корпуса (рис. 23.3] Чтобы тщатепьно очистить корпус фипьтра, можете попностью снять крышку. Действуйте спедующим образом

                - Оспабьте хомут и отсоедините воздуховод от корпуса воздушного фипьтра.

                - Окончатепьно снимите крышку и извпеките сменный элемент из корпуса. Запомните его ориентацию.

Модификации с двигателями 2.4 литра

Корпус воздушного фипьтра находится в передней стороне моторного отсека. Отверните два винта и извпеките держатепь сменного эпемента из корпуса фипьтра (рис. 23.6, а, б).

                - Извлеките сменный элемент из держателя, запомнив его ориентацию (рис. 33.7).

Все модификации

                - Если вы выполняете регулярное обслуживание, сменный элемент необходимо заменить вне зависимости от его состояния.

                - Если же вы сняли сменный элемент с какой-то другой целью, осмотрите его рабочую поверхность. При обнаружении следов замасливания или сильного загрязнения замените его. Если поверхность элемента относительно чистая, можете продуть его (сверху вниз) сжатым воздухом и установить снова. Поскопьку элемент изготовлен из специальной бумаги, мыть его нельзя. Еспи очистить его сжатым воздухом не удалось, замените его.

Внимание! При использовании сжатого воздуха пользуйтесь защитными очками.

                - На модификациях с двигатепями 1.8 и 2.0 литра тщатепьно протрите внутреннюю поверхность корпуса фипьтра. Убедитесь в том, что внутри корпуса и в воздуховодах нет посторонних предметов.

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а]	Правильно расположите сменный элемент в корпусе (см. метки, нанесенные на сменный элемент].

б]	Убедитесь в том. что крышка (или держатель] правильно расположена на корпусе. Попадание воздуха в двигатель в обход фильтра недопустимо

в]	На модификациях с двигателями 1.8 и 2.0 литра надежно затяните винты крепления крышки и хомут крепления воздуховода.

24 Замена

Рас. 23.6,6..

извлеките держатель из корпуса

Рйс. 24.4. Поднимите панель в снимите ее

Рас. 23.7. Изалеиите сменный элемент йз держателя

свечей зажигания ^

- Для снятия и установки свечей вам потребуется специапьный кпюч, который можно вращать воротком ипи другим удобным инструментом. Внутри этого ключа должна находиться резиновая муфта, которая, плотно облегая изолятор свечи, будет удерживать ее внутри ключа. Для проверки рабочего зазора свечи вам потребуются щупы. Поскольку свечи необходимо затягивать, прикладывая определенное усилие, приготовьте динамометрический ключ.

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

- Для получения доступа к свечам откройте капот. Поднимите ппастиковую па- непь, установпенную на двигатепь. высвободив ее из фиксаторов (рис. 24.4).

- На каждую свечу установпена катушка зажигания. Поскольку катушки желательно установить на прежние места, промаркируйте их. Отверните болты и снимите все катушки (рис. 24.5,а,б).

Модификации с двигателями 2.4 литра

Ослабьте хомут и отсоедините воздуховод от кожуха дросселя.

Рас. 24.5,а. Отверните болт а...	Рас. 24.5,6. ...сиамате катушку

1 А*18 Техническое обслуживание -^модификации с бензиновыми двигателями

Рис. 24.8. Отаериите два виита, высвободите крышку из фиксаторов и снимите ее

Рис. 24.7,6. ...двумя сзади (указаны стрелками)

Рис. 24.7,а. Впускной коллектор крепится шестью болтами спереди и...

- Отверните восемь болтов, поднимите верхнюю секцию впускного коллектора, отведите его в сторону и положите на кожух аккумулятора (рис. 24.7,а,б).

- Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ. Отсоедините проводку от электромагнитного клапана системы регулировки фаз газораспределения (рис. 24.8).

- На каждую свечу установлена катушка зажигания. Поскольку катушки желательно установить на прежние места, промаркируйте их. Отверните болты и снимите все катушки (рис. 24.9,3,6).

Все модификации

- Перед тем как отворачивать свечи, удалите всю грязь и воду из свечных колодцев. Таким образом вы предотвратите попадание посторонних предметов в камеры сгорания. Для этого воспользуйтесь ветошью и сжатым воздухом.

Внимание! При использовании сжатого воздуха наденьте защитные очки.

- Выверните свечи зажигания. Имейте в виду, что ключ всегда должен быть расположен соосно свече, поскольку при его смещении вы можете сломать фарфоровый изолятор свечи.

- Если при отворачивании свечей вы почувствовали сильное сопротивление или столкнулись с другими трудностями, проверьте резьбы в отверстиях головки блока цилиндров. При обнаружении повреждений или следов коррозии обратитесь на фирменную станцию обслуживания для выполнения диагностики и ремонта.

- Сняв свечи, внимательно осмотрите их (это даст вам представление о состоянии двигателя).

а)	Если изолятор электрода свечи чистый и белый, на нем нет отложений, это свидетельствует о том, что топливная смесь — обедненная.

б)	Если рабочая поверхность свечи покрыта твердыми отложениями черного цвета, это свидетельствует о том, что топливная смесь — переобогащенная.

в)	Если рабочая поверхность свечи—черная и замасленная, это сигнализирует или о сильном износе двигателя, или о том. что топливная смесь — переобогащенная.

г)	Если изолятор электрода свечи покрыт тонким налетом серого или светло-коричневого цвета, это свидетельствует о том, что состав топливной смеси правильный, а двигатель—в хорошем состоянии.

- Приобретая новые свечи, внимательно осмотрите их в поисках трещин и поврежденных резьб.

- Рабочий зазор свечи очень важен для правильного функционирования двигателя. Если зазор слишком мал или слишком велик, сила разряда будет невелика. Требуемые величины рабочих зазоров приведены в Спецификациях к данной главе. Имейте в виду, что на автомобиль могут быть установлены свечи, рабочие зазоры которых отрегулировать невозможно. Как правило, это многоэлектродные свечи или свечи с электродами специальной формы.

- Отрегулировать зазор можно следующим образом. Щупом или специальным приспособлением измерьте зазор, затем, при необходимости, подогните внешний электрод. Не пытайтесь загнуть центральный электрод — вы сломаете его изолятор. Если после того, как вы подогнули внешний электрод, он сместился относительно оси свечи, аккуратно установите его по центру.

- Тщательно очистите резьбы свечей и от руки затяните переходники, установленные на концах свечей. Имейте в виду, что на изоляторах свечей со временем может образовываться налет коричневого цвета — результат нормального функционирования.

- Перед установкой свечей тщательно очистите резьбы отверстий и сопрягаемую со свечами поверхность головки блока. Для этого можете воспользоваться чистой ветошью, обернутой вокруг деревянной кисти. Вверните свечи в гнезда и от руки затяните их (если сможете). Вворачивайте свечи осторожно, стараясь на повредить резьбы отверстий (см. Haynes советует).

- После того как вы затянули свечи при помощи рук. дотяните их. приложив требуемое усилие. Ни в коем случае не превышайте требуемое усилие.

- Установите катушки зажигания и затяните болты их крепления, приложив требуемое усилие.

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Рис. 24.9,а. Отверните болт (указан стрелкой) креплеиия катушки

Рис. 24.9,6. Снимите катушку

Если свечные колодцы глубокие, существует опасность повреждения резьб при заворачивании свечей. Для избежания этого натяните на изолятор свечи резиновую трубку и попробуйте ввернуть свечу в гнездо. Если резьбы не совместятся, трубка начнет проворачиваться на изоляторе. Попробуйте ввернуть свечу еще раз.

Каждые 100 ООО км

25 Замена ремня привода

газораспределительного

механизма

Последовательность действий приведена в главе 2Б (только двигатели объемом 2.4 литра).

Каждые 2 года, вне зависимости от пробега

26 Замена

тормозной жидкости ^

А Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При контакте с кожей немедленно смойте ее водой. При проглатывании жидкости или попадании в глаза незамедлительно обратитесь к врачу. Некоторые типы тормозной жидкости горючи и могут воспламениться при контакте с горячими узлами. Поэтому во время работы на всякий случай примите меры предосторожности как при работе с бензином. Тормозная жидкость - эффективный растворитель. При попадании на пластиковую панель она может повредить ее поверхность. Незамедлительно смывайте всю тормозную жидкость, случайно попавшую на панель, большим количеством воды. Тормозная жидкость гигроскопична Iпоглощает влагу из воздуха), поэтому если она длительное время хранилась в открытом контейнере, то могла потерять свои свойства. При доливке или замене используйте жидкость рекомендованного типа из недавно открытого контейнера.

  - Процедура аналогична процедуре удаления воздуха из тормозной системы, описанной в главе 9.

U*oS40&VSC>

  - Единственным исключением является то, что перед началом работы необходимо удалить практически всю старую жидкость из бачка системы. Жидкость можно откачать старым гидрометром, шприцем и т. д. Однако не позволяйте воздуху попасть в систему. Если воздух попадет в блок ABS, удалить его можно только на станции обслуживания (см. главу 9).

Внимание! Не откачивайте жидкость ртом — она ядовита.

  - Ослабьте ниппель прокачки первого (согласно рекомендуемой последовательности) колеса и, нажимая на педаль тормоза, практически попностью выдавите остатки жидкости из бачка. Залейте свежую жидкость в бачок до метки МАХ и продолжайте плавно нажимать на педаль до тех пор. пока из ниппеля не начнет вытекать прозрачная жидкость. Затяните ниппель и опять доведите уровень жидкости в бачке до метки МАХ. Отличить старую жидкость от новой можно по ее цвету — старая значительно темнее.

  - Аналогичным образом, в рекомендованной последовательности (см. главу 9), замените жидкость во всех остальных магистралях и тормозных механизмах. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке и поддерживайте его около метки МАХ.

  - Закончив работу, проверьте надежность затяжки ниппелей прокачки и поместите на них резиновые колпачки. Удалите все следы пролитой на землю жидкости и проверьте уровень жидкости в бачке.

  - Перед тем как приступить к эксплуатации автомобиля, убедитесь в полной работоспособности тормозной системы.

expert22 для http://rutracker.org

  - Проверьте также работоспособность сцепления. Поскольку у гидроприводов сцепления и тормозной системы общий бачок, замените жидкость и в гидроприводе сцепления (см. главу 6).

27 Замена

охлаждающей жидкости

Внимание! Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на кожу или на окрашенные поверхности. Все следы жидкости немедленно смывайте большим количеством воды. Никогда не оставляйте канистры с охлаждающей жидкостью открытыми — сладкий запах может привлечь детей или животных. Последствия приема жидкости внутрь могут быть фатальными.

Внимание! Никогда не отворачивайте крышку расширительного бачка при работающем или только что остановленном двигателе, поскольку температура охлаждающей жидкости очень высокая и вы можете получить серьезный ожог.

Внимание! Перед тем как приступить к работе, дождитесь, пока двигатель полностью остынет.

Проверка концентрации антифриза

1 Дождавшись, пока двигатель полностью остынет, отверните крышку расширительного бачка системы охлаждения. Следуя инструкциям производителя гидрометра, проверьте концентрацию антифриза в жидкости, находящейся в системе (см. Спецификации). Если обслуживание выполнялось в предписанные сроки, концентрация

Рас. 21.4,1. Сливное оперетке находится иа левой (двигатели 1.8 ■ 2.0 литра)...

антифриза должна быть достаточной. Если концентрация недостаточна, слейте некоторое количество жидкости из системы (см. далее) и долейте необходимое количество антифриза.

Удаление жидкости из системы

    - Дождавшись, пока двигатель полностью остынет, отверните крышку расширительного бачка.

    - При необходимости затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобилял). Для получения доступа к сливному отверстию радиатора отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 2.4).

    - Подставьте контейнер под сливное отверстие радиатора. Отверните пробку и слейте жидкость в контейнер (рис. 27.4,а,б).

    - Когда жидкость перестанет вытекать из отверстия, затяните пробку

Промывка системы охлаждения

    - Если охлаждающую жидкость давно не меняли или если она утратила свои свойства. эффективность работы системы охлаждения может быть снижена (каналы могут загрязниться, покрыться отложениями). Эффективность может быть восстановлена после промывки системы. Для снижения вероятности образования отложений попьзуйтесь топько рекомендованной охлаждающей жидкостью.

    - Слив всю жидкость из системы, затяните пробку сливного отверстия двигателя и заполните систему чистой водой. Установите на бачок крышку, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Остановите двигатель, позвольте ему полностью остыть и слейте всю воду из системы. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока вода, удаляемая из системы, не станет абсолютно чистой. Заполните систему охлаждающей жидкостью.

    - Если в системе всегда была качественная охлаждающая жидкость (не обязательно фирменная) и вы ее меняли в соответствии с графиком обслуживания, описанной выше процедуры будет достаточно для промывания системы. Однако, если в системе продолжительное время находилась некачественная жидкость или вода, возможно, вам придется промывать систему другим способом.

    - Слейте жидкость из системы, затем отсоедините от радиатора все шланги. Подайте водопроводную воду в верхний патрубок. Промывайте радиатор до тех пор, пока вытекающая из него вода не станет абсолютно чистой.

    - Для того чтобы промыть двигатель, подайте воду в нижний шланг радиатора. Промывайте двигатель до тех пор, пока из верхнего шланга не начнет вытекать чистая вода.

    - Если очистить систему не удается, попробуйте подать воду в верхний шпанг. Однако в этом случае вода может не попасть в двигатепь, поскольку термостат, скорее всего, будет закрыт.

    - Если радиатор сильно загрязнен, можно промыть его в обратную сторону. Обмотайте шланг ветошью, плотно заведите его в нижний патрубок и начинайте подавать воду. Вода будет вытекать из верхнего патрубка.

    - Еспи очистить радиатор таким образом не получается, снимите его (см. гпаву 3). переверните и повторите процедуру, описанную в предыдущем пункте.

    - Промыть теплообменник отопитепя можно способом, аналогичным описанному в пункте 12. Основная сложность заключается в том, чтобы определить, в какой из шлангов (проходят через заднюю стенку моторного отсека) подавать воду (см. главу 3).

    - Мы рекомендуем пользоваться специ- апьными промывочными средствами только в крайнем случае — если все описанные ранее процедуры оказались недостаточно эффективны.

Заполнение системы охлаждающей жидкостью

    - Перед тем как заправлять систему, осмотрите все шланги и магистрали. Подтяните ослабшие хомуты и замените поврежденные шпанги. Пробки сливных отверстий должны быть надежно затянуты. Установите на место защиту моторного отсека и опустите автомобиль на землю.

Рис. 27.4,6. ...или на правой (двигатель 2.4 литра) стороне радиатора

    - Приготовьте достаточное количество охлаждающей жидкости (см. далее).

    - Залейте жидкость в расширительный бачок. Поскольку бачок расположен выше всех компонентов системы охлаждения, весь воздух должен выйти из системы через него. Для того чтобы избежать образования пробок, жидкость следует заливать медленно.

    - Уровень жидкости должен находиться около метки МАХ, нанесенной на расширительный бачок. Затяните крышку расширительного бачка.

    - Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры. Дождитесь, пока включится вентилятор радиатора, и следите за показаниями указатепя температуры, расположенного на приборном щитке. Если уровень жидкости в бачке значительно снизится, долейте в него жидкость.

    - Остановите двигатель, удалите все следы пролившейся жидкости и позвольте двигателю полностью остыть (желательно всю ночь).

    - Отверните крышку расширительного бачка и доведите уровень жидкости до метки МАХ. Надежно затяните крышку бачка и удалите всю пролившуюся жидкость.

    - После заполнения системы внимательно осмотрите все шланги и компоненты системы. Особое внимание уделите шлангам. которые отсоединяли.

Антифриз

Примечание. Не используйте охлаждающую жидкость в качестве жидкости омывателей — она повредит лакокрасочное покрытие автомобиля. Пользуйтесь только специальной жидкостью омывателей

    - Если вы не знаете, какая жидкость залита в систему охлаждения, мы рекомендуем слить ее, тщательно промыть систему «в обратном направлении» и заправить жидкостью рекомендованного типа. Если в систему залита фирменная жидкость Volvo, менять ее не нужно—достаточно регулярно проверять концентрацию антифриза.

    - Если вы пользуетесь не фирменной охлаждающей жидкостью, имейте в виду, что ее следует регулярно менять. Таким образом вы обеспечите максимально возможную степень защиты системы охлаждения. Периодичность замены жидкости — 2 года.

    - Если вы используете фирменную жидкость, температура начала ее кристаллизации указана на упаковке. Как правипо, жидкость состоит из антифриза и дистиллированной воды в равных пропорциях (50/50). Если вы не используете фирменную жидкость, следуйте инструкциям производителя.

    - Полностью удалить жидкость из системы можно, только полностью разобрав двигатель, поэтому заправочные обьемы, приведенные в Спецификациях, — приблизительные. Описанным ранее способом можно удапить из системы около 2/3 общего количества жидкости.

Поскольку при промывании системы некоторое количество воды останется в ней, для того чтобы добиться требуемой концентрации антифриза, действуйте следующим образом. Разделите общий обьем системы (см. Спецификации) на 2 и залейте в систему

Pic. 27.34. Утечки охлаждающей жидкости моаио идентифицировать по кристаллическим отложениями белого цвета или цвета жидкости

такое количество антифриза Затем долейте в систему требуемое количество воды. Если а процессе заполнения системы (см. ранее) вам необходимо долить жидкость, доливайте воду [не антифриз).

    - Помните, что перед заполнением свежей жидкостью систему рекомендуется промыть и убедиться в отсутствии утечек. Свежая охлаждающая жидкость обладает большей проникающей способностью, чем старая.

    - После заправки системы на расширительный бачок или радиатор следует поместить ярлык, на котором указать концентрацию антифриза и дату замены. Если впоследствии вам придется доливать жидкость, это не вызовет затруднений.

Проверка системы охлаждения

    - Перед тем как приступить к проверке системы, дождитесь, пока двигатель полностью остынет (не менее 3 часов).

    - Снимите крышку с расширительного бачка и тщательно протрите ее ветошью. Протрите твкже горловину бачка. Наличие ржавого налета на крышке или горловине сигнализирует о необходимости замены жидкости. Жидкость, находящаяся в бачке, должна быть относительно чистой и прозрачной. При обнаружении в жидкости следов ржавчины ее необходимо заменить, промыв систему.

    - Тщательно проверьте все резиновые шланги системы по всей длине. При обнаружении трещин и следов повреждений замените соответствующий шланг (см. параграф 7).

    - Осмотрите все компоненты системы в поисках следов утечек. Утечку охлаждающей жидкости можно идентифицировать по кристаллическим отложениям белого цвета или цвета охлаждающей жидкости (рис. 97.34). При необходимости замените соответствующий компонент ипи прокладку (см. главу 3).

    - Кисточкой аккуратно очистите переднюю сторону радиатора. Удалите насекомых, листья и т. п., застрявшие между ребрами. Не повредите ребра и не порежьтесь о них. Для улучшения доступа мы советуем снять решетку радиатора (см. главу 11).

Воздушные пробки

    - Если после замены жидкости двигатель начал перегреваться, это, скорее всего, происходит из-за того, что в системе охлаждения образовались воздушные пробки, препятствующие нормальной циркуляции жидкости. Как правило, пробки образуются в результате очень быстрой заправки системы.

    - Если вы считаете, что в системе есть воздушные пробки, попробуйте аккуратно сжать все видимые шланги системы. Если в шланге есть воздух, вы почувствуете это. Большинство пробок должно быть удалено автоматически после охлаждения системы и добавления жидкости.

    - Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и оставьте работать на холостых оборотах. Включите отопитель и установите регулятор температуры в режим максимального нагрева. Если температура подаваемого в салон воздуха низкая, значит в системе есть воздушные пробки (если уровень жидкости в норме).

    - Воздушные пробки могут привести не только к снижению эффективности работы системы отопления. Большая пробка может прервать циркуляцию жидкости в блоке цилиндров. При работающем и прогретом двигателе прикоснитесь к верхнему шлангу радиатора. Если он холодный, то или неисправен термостат, или в системе есть воздушные пробки.

    - Пробки можно удалить следующим образом. Остановите двигатель и позвольте ему полностью остыть. Отверните пробку расширительного бачка, затем ослабьте сапун и выпустите воздух. Вы можете ослабить хомут крепления шланга, в котором есть воздушная пробка, сжать шланг и выпустить воздух. Если ситуация не изменилась, вам, возможно, придется слить жидкость (сохранив для повторного использования), промыть систему и снова залить ее. Помните, что вы всегда можете обратиться за квалифицированной помощью.

Проверка крышки расширительного бачка

    - Перед началом работы дождитесь, пока двигатель полностью остынет.

    - Обмотайте крышку бачка ветошью и постепенно отверните ее.

    - Осмотрите резиновое уплотнение, расположенное внутри крышки. При обнаружении следов повреждений или трещин замените крышку.

    - Если пробег автомобиля большой, советуем заменить пробку вне зависимости от ее состояния. При выходе из строя клапана, встроенного в крышку, повышенное давление в системе может привести к повреждению шлангов системы и появлению утечек.

28 Замена элемента питания в пульте дистанционного управления	^

      - Данная процедура не входит в список процедур периодического обслуживания, однако мы рекомендуем менять элемент питания каждые два года, вне зависимости от пробега автомобипя. Если приводы замков периодически перестают срабатывать при нажатии на кнопку пульта (при условии, что вы находитесь в зоне действия пульта), то, перед тем как приступать к проверке соответствующих систем автомобиля, попробуйте заменить элемент питания.

      - Сдвиньте фиксатор и извлеките металлический ключ из пульта (рис. 28.2).

      - Отверните винт и снимите крышку (рис. 28.3).

      - Запомните ориентацию элемента питания (положительный полюс со стороны крышки), извлеките его и установите новый (рис. 28.4). Старайтесь не прикасаться пальцами к полюсам элемента.

      - Установите крышку и надежно затяните винт.

Поместите металлический ключ в пульт и проверьте работоспособность пульта.

Рис. 28.3. Отверните винт (указан стрелкой)

he. 21.2. Сдвиньте фиксатор (указан стрелкой) в извлеките металлический ключ

Рас. 28.4. Уставовате новый элемент в крышку отрацательаым полюсом ввера

Спецификации 	1Б»2

График обслуживания	1Б • 3

Расположение элементов	1Б«4

Процедуры обслуживания	1Б • 6

        - Общие сведения и текущее обслуживание	1Б • Б

        - Замена моторного масла и масляного фильтра	1Б*В

        - Проверка уровня жидкости в системе усиления

рулевого управления	1Б • 8

        - Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов	1Б-8

        - Проверка ламп и звуковых сигналов	1 Б»9

        - Проверка на наличие утечек и проверка состояния шлангов.... 1Б • 9

        - Проверка электропроводки, расположенной

в моторном отсеке	1Б * 10

        - Проверка ремней безопасности	1Б • 10

        - Проверка тормозных колодок и дисков	1Б • 10

        - Проверка системы выпуска отработавших газов	1Б • 11

        - Проверка деталей подвески и рулевого управления	1Б • 11

12Проверка пыльников и шарниров приводных валов	1 Б' 11

13 Проверка состояния днища и магистралей	1Б • 12

Глава 1 часть Б

Техническое обслуживание — модификации с дизельными двигателями

Содержание

14Смазывание петель и замков	1Б • 12

          - Проверка колес	1Б • 12

          - Дорожная проверка	1Б • 12

          - Замена салонного фильтра	1Б • 13

          - Удаление воды из топливного фильтра и его замена 1Б*14

          - Проверка и регулировка стояночного тормоза	1Б -14

          - Проверка концентрации антифриза в охлаждающей

жидкости	1 Б« 14

          - Обнуление индикатора необходимости выполнения обслуживания	1Б * 14

          - Замена фильтрующего элемента топливного фильтра	1Б • 15

          - Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	1Б«15

          - Заполнение бачка сажевого фильтра	1Б»15

          - Замена ремня привода газораспределительного

механизма	1Б*1Б

          - Замена тормозной жидкости	-	1Б* 16

          - Замена охлаждающей жидкости	1Б»16

          - Замена элемента питания в пульте

дистанционного управления	1Б« 18

          - Замена сажевого фильтра	1 Б» 18

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов	1Б»18

| Степени сложности |
| --- |
| Легко, д оступно новичку Jg с минимальным опытом | Довольно легко, доступно для начинающего ^ с небольшим опытом ^ | Довольно сложно, I доступно л компетентному ^ автомеханику ^ | Сложно, доступно ^ опытному ^ автомеханику | Очень сложно, доступно очень ^ опытному механику ^ или профессионалу ^ |

Спецификации

Смазки И рабочие жидкости		см «еженедельные проверки»

Заправочные объемы

Моторное масло [включая фильтр)	—	...5.5 литра

Система охлаждения Щримерно)	„9.5 литра

Трансмиссия

Механическая коробка передач

Пятиступенчатая				—				2-2 литра

Шестиступенчатая								1.7 литра

Бачок омывателей..._			-	4.0 литра

Топливный бак				52 литра

Система охлаждения

Смесь «антифриз/вода» 50%/50%	температура эксплуатации до -37 °С

Смесь «антифриз/вода» 55%/45%		температура экеппуатации до -45 °С

Примечание. Точная информация указана на канистре.

Тормозная система

Минимально допустимая топщина накпадок колодок			2.0 мм

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Пробка сливного отверстия двигателя			34

Крышка корпуса маспяного фипьтра	—	24

Гайки креппения сажевого фипьтра к нейтрапизатору	50

Копесные гайки

Первая стадия	20

Вторая стадия				— 90

Техническое обслуживание — модификации с дизельными двигателями 1 Б«3

График обслуживания

Интервалы обслуживания, указанные в настоящем Руководстве, рассчитаны исходя из того, что вы самостоятельно будете выполнять эту работу. Здесь приведены минимальные интервалы, которые мы рекомендуем для повседневно используемых автомобилей. Если вы хотите поддерживать свой автомобиль в неизменно отличном состоянии, можете выполнять некоторые из указанных процедур еще чаще. Мы выступаем за частое обслуживание. Оно повышает эффективность работы автомобиля, улучшает его характеристики и одновременно способствует увеличению его стоимости при перепродаже.

Каждые 400 км или еженедельно

- Выполните «Еженедельные проверки».

Каждые 10 ООО км или Б месяцев, что наступит раньше

Q Замените моторное масло и масляный фильтр (параграф 2).

Примечание. В соответствии с требованиями Volvo масло и фильтр менять следует каждые 20 ООО километров [или каждые 12 месяцев). Однако частые замены масла и фильтра полезны для двигателя, поэтому мы рекомендуем придерживаться приведенной здесь периодичности замены. Q Проверьте уровень жидкости системы усиления рулевого управления (параграф 3).

Каждые 20 ООО км или 12 месяцев, что наступит раньше

Выполните все процедуры, описанные выше, и следующие:

- Проверьте состояние ремня привода вспомогательных агрегатов (параграф 4).

J Проверьте работоспособность освещения и звуковых сигналов (параграф 5). J Проверьте все трубопроводы и шланги, расположенные

в моторном отсеке, на наличие утечек (параграф 6). J Проверьте электропроводку, расположенную в моторном

отсеке (параграф 7). J Проверьте ремни безопасности (параграф 8).

- Проверьте состояние тормозных колодок и дисков (параграф 9].

- Проверьте систему выпуска отработавших газов (параграф 10).

- Проверьте детали подвески и рулевого управления (параграф 11).

- Проверьте состояние шарниров и пыльников шарниров приводных валов (параграф 12).

- Проверьте состояние днища автомобиля и магистралей (параграф 13).

- Смажьте все петли и замки (параграф 14).

- Проверьте шины и диски (параграф 15).

- Выпопните дорожную проверку (параграф 16).

- Замените салонный фильтр (параграф 17). Примечание. Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности, фильтр следует менять чаще.

- Слейте воду из топливного фильтра (параграф 18).

- Проверьте и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (параграф 19).

- Проверьте состояние охлаждающей жидкости (параграф 20).

Более частое обслуживание рекомендуется и в том случае, если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности, используется для буксировки прицепа или работает в условиях городского движения (низкая скорость и частая работа в режиме холостого хода) или для коротких поездок.

Обслуживание нового автомобиля должен выполнять отдел технического обслуживания авторизованного дилера. Это отвечает условиям заводской гарантии. Производитель автомобиля имеет право отказать вам в гарантийном ремонте, если вы не сможете доказать, что обслуживание выполнялось вовремя, полностью и с использованием оригинальных или сертифицированных запасных частей.

- Обнулите индикатор необходимости выполнения обслуживания (параграф 21).

Каждые 60 ООО км

Выполните все процедуры, описанные выше, и следующие:

- Замените топливный фильтр (параграф 22). Примечание. Если используется топливо низкого качества Iзагрязненное), фильтр следует менять каждые 90 ООО км или каждые 12 месяцев.

- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (параграф 23).

Примечание. Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности, элемент следует менять чаще.

- Долейте жидкость в бачок сажевого фильтра (параграф 24).

Каждые 100 ООО км

Выполните все процедуры, описанные выше, и следующие:

- Замените ремень привода ГРМ и его натяжитель (параграф 25).

Примечание. Несмотря на то что в соответствии с требованиями Volvo ремень следует менять каждые 200 ООО километров или 10 лет, мы рекомендуем менять ремень каждые 100 ООО километров. Особенно это касается автомобилей, которые исполь- эуютсядпя коротких поездок или для езды по городу (с частыми пробками). Вы можете менять ремень и через рекомендованные производителем интервалы, но имейте в виду, что в случае его обрыва двигатель будет серьезно поврежден

Каждые 2 года,

вне зависимости от пробега

- Замените тормозную жидкость (параграф 26).

- Замените охлаждающую жидкость (параграф 27). Примечание. Если в систему охлаждения запита специальная жидкость Volvo, менять ее не нужно.

- Замените элемент питания в пульте дистанционного управления (примечание 28).

Каждые 120 ООО км или 6 лет, что наступит раньше

- Замените сажевый фильтр (параграф 29).

Каждые 160 ООО км или 9 лет, что наступит раньше

Замените ремень привода вспомогательных агрегатов (параграф 30).

Расположение элементов

Моторный отсек (вид сверху)

■

  - Крышка маспозаливной горловины

  - Щуп измерения уровня моторного масла

  - Корпус воздушного филыра

  - Бачок гидроприводов тормозной системы и сцепления

  - Крышка кожуха масляного фильтра

  - Расширительный бачок системы охлаждения

  - Бачок омывателей

  - Блок реле и предохранителей

  - Топливный фильтр

Аккумулятор

Volvo S40&V50

Моторный отсек (вид снизу)

    - Пробке сливного отверстие поддона двигателя

    - Пробка сливного отверстия коробки передач

    - Воздуховод

    - Маслоохладитель

    - Компрессор системы

(ондиционирования

    - Промежуточная опора приводного еапа

    - Рулевая тяга

    - Система выпуска

Задняя часть [вид снизу)

    - Рычаг передней подвески

      - Топливный бак

      - Стабипизатор поперечной устойчивости

      - Амортизатор

      - Топливный фильтр и шланги вентиляции

      - Трос стояночного тормоза

      - Ступичный узел с продольным рычагом

      - Поперечный рычаг

Поперечная тяга

1 Б»6 Техническое обслуживание — модификации с дизельными двигателями

Процедуры обслуживания

1 Общие сведения и текущее обслуживание

Общие сведения

        - Воспользовавшись рекомендациями, изложенными в данной главе, владелец автомобиля, решивший обслуживать автомобиль самостоятельно, сможет поддерживать его в безопасном, экономичном и отличном техническом состоянии.

        - В данной главе приведены все необходимые процедуры технического обслуживания сначала в виде списка, затем в развернутом виде. Описываются процедуры осмотра, регулировки, замены агрегатов и деталей. Для того чтобы легко найти требуемый узел, вы можете обратиться к иллюстрациям моторного отсека [снизу и сверху), а также задней части автомобиля.

        - Точное соблюдение предписанных интервалов обеспечит долгий срок службы вашего автомобиля и сведет к минимуму ваши материальные затраты на ремонт. Имейте в виду, что все предписанные процедуры необходимо выполнять в срок.

        - По мере самостоятельного выполнения этих процедур вы поймете, что некоторые из них удобно совмещать. Некоторые узлы и агрегаты находятся рядом. Например, если вы подняли автомобиль, нелишним будет осмотреть компоненты системы выпуска отработавших газов, детали подвески и рулевого управления.

        - Перед тем как приступать к выполнению каких-либо работ, необходимо подготовиться. Внимательно прочитайте описание процедуры, приготовьте все необходимые запасные части и инструменты. Если вы столкнулись с трудностями, обратитесь за помощью к специалистам.

Текущее обслуживание

        - Если с момента покупки автомобиля вы будете, как предписывает настоящее Руководство, точно придерживаться графика текущего обслуживания, часто проверять уровни рабочих жидкостей и степень износа наиболее подверженных ему элементов, двигатель будет сохраняться в хорошем рабочем состоянии. Поэтому потребность в дополнительных работах будет сведена к минимуму.

        - Зачастую плохая работа двигателя является следствием недостаточности текущего обслуживания. Это наиболее вероятно в случае приобретения уже не нового автомобиля, регулярные и частые проверки которого не проводились. В таких ситуациях может потребоваться выполнение дополнительных операций, выходящих за рамки текущего обслуживания.

        - Если вы считаете, что двигатель изношен. ценную информацию о рабочих характеристиках его главных внутренних элементов даст проверка компрессии или тест на утечки (см. главу 2В). Такую проверку можно взять за основу при определении обьема необходимых работ. Например, если проверка компрессии говорит о значительном внутреннем износе двигателя, сначала необходимо выполнить серьезный капитальный ремонт. В этом случае обычное обслуживание, описанное в этой главе, не даст никакого улучшения характеристик двигателя, а только впустую отнимет время и деньги.

        - Представленная ниже последовательность — это действия, которые необходимо выполнить для улучшения динамических характеристик плохо работающего двигателя:

Основные операции

а]	Очистите, осмотрите и проверь те аккумуляторам «Еженедельные проверки»].

б]	Проверьте уровни всех рабочих жидкостей. относящиеся к двигателю 1см. «Еженедельные проверки»]

в]	Проверьте ремень привода вспомогательных агрегатов (параграф 4].

д]	Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра и при необходимости замените его (параграф S3].

е]	Замените топливный фильтр (параграф SS).

ж]	Проверьте состояние всех шлангов и убедитесь в отсутствии утечек (параграф 6].

        - Если после выполнения этих процедур ситуация не изменилась, выполните следующие дополнительные операции:

Дополнительные операции

Все операции, перечисленные выше, плюс следующие:

а]	Проверьте систему зарядки аккумулятора (глава 5А].

б]	Проверьте топливную систему (глава 4В].

в]	Проверь те систему предпускового подогрева (глава 4Б].

Каждые 10 ООО км или 6 месяцев, что наступит раньше

2 Замена

моторного масла и масляного фильтра ^

Рис. 2.4,а. Отсоедините проводку, отсоедините топливный шлаиг и отверните четыре болта (указаны стрелками)

Рис. 2.3. Поднимите переднюй сторону • задний правый угол панели, сдвиньте ее иперед и снимите

1 Частая замена моторного масла и масляного фильтра— это наиболее важная профилактическая процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Масло по мере старения становится все более жидким и грязным, а это ведет к преждевременному износу двигателя.

2 Перед началом работы приготовьте необходимые запасные части и инструменты. Для удаления возможных утечек масла запаситесь большим количеством ветоши и бумаги. Масло лучше сливать с горячего двигателя, поскольку теплое масло обладает лучшей текучестью Кроме того, из двигателя будет удалено большее количество отложений Будьте осторожны и не прикасайтесь к деталям системы выпуска и двигателю—они горячие. Чтобы не получить ожоги от металлических компонентов и раздражение кожи от масла, воспользуйтесь перчатками

          - Поднимите задний правый угол пластиковой панели, установленной на двигатель, затем поднимите оба передних угла, сдвиньте панель вперед и снимите ее (рис. 2.3).

          - Высвободите проводку из хомутов, расположенных на кронштейне крепления топливного фильтра. Отсоедините проводку от топливного фильтра, высвободите топливный шланг из фиксатора, отверните четыре болта и один винт, затем поднимите фильтр вместе с кронштейном и положите его на двигатель (рис. 2.4,а-в).

Торцевой головкой отверните крышку кожуха фильтра (вместе со сменным элементом) (рис 2.5,а-г). Избавьтесь от уплотнительного кольца — при установке следует воспользоваться новым Избавьтесь от сменного элемента

Ряс. 2.4,6. Отвериате один винт, расположенный сбоку (указан стрелкой)

Рис. 2.5,а. Отвериате крышку фильтра (указана стрелкой), затем...

Рас. 2.4,а. Поднамите фильтр а отведите его и сторону

          - Полностью затяните рычаг стояночно- готормоза. поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

          - Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (если есть) (рис. 2.7).

          - Гаечным ключом или торцевой головкой с подходящим воротком ослабьте пробку сливного отверстия на поповину оборота (рис. 2.8). Поместите под спивную пробку контейнер и окончатепьно отверните ее.

          - Позвольте как можно большему количеству масла стечь из двигателя. Возможно, вам придется перемещать контейнер, чтобы масло попадало в него.

          - После того как масло стекло, протрите чистой ветошью пробку и осмотрите уплот- нительную шайбу. При обнаружении следов повреждений замените шайбу. Мы рекомендуем заменить шайбу вне зависимости от ее состояния. Очистите поверхность поддона вокруг отверстия, вверните пробку и затяните ее, приложив требуемое усилие (рис.2.10).

          - Извлеките контейнер с маслом и инструменты из-под автомобиля Установите на место защиту моторного отсека (если есть). Опустите автомобиль.

          - Тщательноочиститеанутреннююповерх- ность кожуха и крышку, затем поместите на крышку новое уплотнительное кольцо.

          - Поместите новый сменный элемент в крышку, затем затяните ее, приложив требуемое усилие (рис. 2.13).

          - Установите на место топливный фильтр, вверните болты и винт его крепления и надежно затяните их. Закрепите шланг в фиксаторе, присоедините проводку и закрепите ее в хомутах.

          - Залейте в двигатель масло требуемого типа (см. «Смазки и рабочие жидкости»). Сначала залейте примерно половину необходимого количества. Подождите несколько минут, затем продолжайте понемногу доливать, постоянно проверяя уровень.

          - Запивайте масло до тех пор, пока его уровень не окажется на метке MIN на щупе.

Рас. 2.5,6. ...поднимите ее вместе со сменным элементом

Допив еще 1 литр масла, вы доведете уровень до метки МАХ Допускается незначительное превышение максимально допустимого уровня, поскольку после запуска двигателя некоторое количество масла окажется внутри фильтра. Установите на место щуп и установите крышку заправочной горловины

Рас. 2.5,1. Извлеките сменный элемент а...

Рас. 2.5,г. ...избавьтесь от уплотиительного кольца

Рас. 2.7. Отвериате семь ваитов (указаны стрелками) и снимите защиту моторного отсека

Рас. 2.13. Поместите новый сменный элемент в крышку

Рис. 2.10. Вверните пробку с новой шайбой

Рас. 2.8. Пробва славного отверстиа (указана npuut)

          - Запустите двигатель. Контрольная лампа на приборном щитке должна погаснуть через несколько секунд. Позвольте двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах. Не нажимайте на педаль акселератора. Осмотрите пробку сливного отверстия и прилегающую к фильтру поверхность и убедитесь в отсутствии утечек

          - Остановите двигатель, подождите пару минут, после чего проверьте уровень масла. При необходимости долейте требуемое количество масла.

Рас. 3.2. Уровень должен быть между метками MIN и МАХ

Рис. 3.3. Крышка бачка системы усилении (указана стрелкой)

Слейте старое масло в соответствующий контейнер (см. «Общие советы по выполнению ремонта»).

3 Проверка уровня жидкости в системе усиления рулевого % управления	^

Внимание! Если вам приходится часто доливать жидкость, это сигнализирует о наличии утечки. Причину ее появления следует немедленно устранить.

Во время проведения про- верки не поворачивайте СОВЕТУЕТ рулевое колесо.

            - Расположите автомобиль на горизонтальной поверхности и установите колеса прямо. Проверку следует выполнять при неработающем холодном двигателе.

            - Банок системы находится в правой стороне моторного отсека, за блок-фарой.

Снимите фару (см. главу 12). При холодном двигателе уровень жидкости должен находиться между метками MIN и МАХ (рис. 3.2). При работающем или прогретом двигателе уровень жидкости в бачке может немного превышать метку МАХ. 3 При необходимости отверните крышку бачка [рис. 3.3) и долейте в него необходимое количество жидкости рекомендованного типа. Не допускайте попадания грязи в систему. Долив жидкость, надежно затяните крышку бачка.

Каждые 20 ООО км или 12 месяцев, что наступит раньше

4 Проверка

ремня привода вспомогательных % агрегатов	ijfc

Проверка

              - На двигатель установлен один ремень. Натяжение ремня регулируется автоматическим натяжителем. поэтому проверять его натяжение нет необходимости.

              - Поскольку ремень изготовлен из материала. подверженного износу и старению, его необходимо периодически осматривать.

Рис. 4.8. Поаернате шкив за болт его креплении против часовой стрелки и заблокируйте его сверлом диаметром 5 мм

              - Поскольку расстояние между ремнем и боковой поверхностью моторного отсека очень мало, для улучшения доступа поднимите переднюю часть автомобиля и снимите правое колесо. Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (если есть) (рис. 2.7).

вспомогательных агрегатов

- Шкив коленвала

- Шкив компрессора системы кондиционирования

- Шкив генератора

- Шкив натяхштеля

4 При остановленном двигателе проверьте ремень по всей длине. Для этого вам придется подходящим ключом проворачивать коленвал за болт крепления шкива. На поверхности ремня не должно быть глубоких трещин, повреждений и следов износа. Ремень необходимо осмотреть с обеих сторон. Для этого вам придется его поворачивать. Убедитесь также в том, что на поверхности ремня нет грязи и маспа. Осмотрите также шкивы и убедитесь в отсутствии следов сильного износа.

                - Наличие неглубоких трещин на ребрах ремня допускается.

Замена

                - Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 2.7). Снимите колесо. Снимите пластиковый подкрылок.

                - Поднимите задний правый угол пластиковой панели, установленной на двигатель, затем поднимите оба передних угла, сдвиньте панель вперед и снимите ев (рис. 2.3).

                - Гаечным ключом поверните натяжитель ремня до упора против часовой стрелки Заведите сверло диаметром 5 мм сквозь отверстие в рычаге натяжителя в отверстие, расположенное на корпусе натяжителя, заблокировав его (рис. 4.8).

                - Сведите ремень со всех шкивов, запомнив маршрут его прокладки (рис. 4.9).

                - Заведите новый ремень на шкивы коленвала, генератора, компрессора системы кондиционирвания и натяжителя. Удерживая рычаг натяжителя, извлеките сверло. Поверните натяжитель по часовой стрелке и аккуратно опустите его на ремень.

Установите пластиковую панель, затем подкрылок. Установите защиту моторного отсека, затем колесо и опустите автомобиль на землю.

5 Проверка ламп и звуковых сигналов

                - Включите зажигание и проверьте работоспособность наружного освещения.

                - С помощью ассистента убедитесь в работоспособности сигналов заднего хода. Если ассистента нет, подгоните автомобиль задом к какой-нибудь стене, включите заднюю передачу и по отражению убедитесь в работоспособности сигналов. Убедитесь втом, что лампы, распопоженные в задних блок-фонарях, функционируют правильно (иногда из-за обрыва заземления или плохого контакта они все могут включаться одновременно].

                - Аналогичным образом с помощью ассистента или подогнав автомобиль к отражающей поверхности, проверьте работоспособность всех ламп в блок-фарах.

                - Замените все неисправные пампы (см. главу 12].

МНЯЯЧ Со временем контакты пат- ЩхЦкЩ Ронов ламп подвергаются воздействию коррозии. 06- СОВЕТУЕТ наружив следы коррозии (отложения белого или зеленого цвета], перед установкой новой лампы аккуратно удалите их наждачной бумагой.

                - Проверьте работоспособность ламп фонарей освещения салона, подсветки перчаточного ящика и багажного отделения. Включите зажигание и убедитесь в том, что все контрольные лампы исправны и выключаются после завершения диагностики соответствующих систем или запуска двигателя (см. Руководство по эксплуатации]. В темное время суток убедитесь в том, что все пампы подсветки приборного щитка, выключателей и т. п. исправны. Последовательности действий при замене соответствующих ламп приведены в главе 12.

                - Выберите подходящее время и место и убедитесь в работоспособности звуковых сигналов.

6 Проверка на наличие утечек и проверка % состояния шлангов ^

А Внимание! Менять магистрали /!\ системы кондиционирования следует на станции обслуживания, поскольку перед началом работы необходимо удалить из системы хладагент. Никогда не отсоединяйте магистрали, если система не разряжена. 1 Вниматепьно осмотрите поверхность двигателя, прокладки, манжеты в поисках следов утечек масла. Особое внимание уделите крышке головки блока цилиндров, головке блока, масляному фильтру и поддону двигателя. Имейте в виду, что по прошествии большого периода времени образование небольших отложений неизбежно. Вас

VWMS40&V50

интересуют следы серьезных утечек. При обнаружении такой утечки незамедлительно замените соответствующую прокладку или манжету (см. соответствующую главу данного Руководства).

- Под воздействием высокой температуры резиновые и пластиковые шланги, распопоженные в моторном отсеке, могут расслаиваться, терять ппастичность и повреждаться. Внимательно осматривайте шланги и хомуты в поисках трещин и следов утечек.

- Убедитесь в том, что хомуты надежно фиксируют шланги на патрубках. Поврежденный хомут может перерезать шпанг, что может привести к серьезному повреждению соответствующего компонента или двигателя.

- Внимательно осмотрите все шланги и металлические трубки системы охлаждения. Не забудьте осмотреть магистрали отопителя. Замените шланги, на которых есть трещины, вздутия или иные признаки ухудшения состояния. Трещины легче обнаружить, сжав шланг.

- Убедитесь в том, что все шланги надежно присоединены к соответствующим патрубкам. Имейте в виду, что если какой-либо из воздуховодов ненадежно зафиксирован, в результате подсоса воздуха двигатепь может работать нестабильно. Если для фиксации шлангов используются ленточные или пружинные хомуты, мы рекомендуем заменить их (при выходе из строя) на винтовые.

- Некоторые шланги фиксируются скобами. Убедитесь в том, что скобы надежно зафиксированы.

- Осмотрите все бачки, крышки, пробки отверстий и убедитесь в отсутствии следов утечек рабочих жидкостей. Не забудьте осмотреть магистрали, соединяющие бачок тормозной системы и сцепления с рабочим цилиндром сцепления.

- Если вы всегда оставляете автомобиль на ночь в одном и том же месте, осмотрите землю в поисках следов утечек. Игнорируйте следы водяного конденсата, образующегося в результате работы системы кондиционирования. При необходимости можете на ночь подложить под предпопа- гаемое место утечки большой белый лист бумаги.

- Помните, что некоторые утечки проявляются только при работающем двигателе. Затяните рычаг стояночного тормоза, запустите двигатель и осмотрите моторный отсек в поисках следов утечек.

- Вытекающая жидкость может попадать на нагретые узлы двигателя и сгорать. В этом случае вы можете обнаружить место утечки по запаху.

- Причину появпения утечки необходимо незамедлительно устранить. Если утечка происходит довольно длительное время, вам. возможно, придется очистить поверхность двигателя паром или специальным моющим средством.

Вакуумные шланги

- На вакуумные шланги зачастую нанесены цветные метки. Иногда принципиальное значение имеют материал, толщина стенок, внутренний и наружный диаметры шланга. Всегда меняйте шланги на абсолютно идентичные.

- Зачастую для того, чтобы тщательно проверить состояние шланга, его необходимо снять. Снимая шланги, запоминайте маршруты их прокладки и места присоединения.

- Проверяя вакуумные шланги, обязательно проверьте пластиковые тройники. Замените поврежденные.

- Утечку вакуума можно обнаружить при помощи отрезка шланга. Один конец шланга поместите возле уха, а другой — около предполагаемого места утечки. Как только вы поместите шланг точно над местом утечки, то услышите свист. Поскольку при выполнении данной процедуры двигатель должен работать, не касайтесь движущихся механизмов, расположенных рядом с проверяемым шлангом.

Внимание! Если вы проверяете вакуумный шланг при работающем двигателе, будьте осторожны и не приближайтесь к движущимся узлам.

Топливная система

Внимание! Обслуживая компоненты топливной системы, соблюдайте следующие меры предосторожности. Работайте в хорошо вентилируемом помещении. Не приближайте к обслуживаемым компонентам огонь и лампы накаливания. Незамедлительно удаляйте все пролившееся топливо и храните ветошь в безопасном месте.

- Вниматепьно осмотрите топливные шланги и магистрали. Особое внимание уделите местам перегибов и штуцерным соединениям. На шлангах не должно быть трещин.

- Со временем на форсунках дизельного двигателя образуется пленка топлива. Это — результат их нормального функционирования. Однако очевидных следов топлива на них быть не должно. Если вы считаете, что утечка есть, тщательно вымойте поверхность двигателя, совершите короткую поездку и осмотрите предполагаемое место утечки.

1В Менять поврежденную топливную магистраль следует на изготовленную из материала Fluoroelastomer. Как правило, название материала, из которого изготовлен шланг, нанесено на него. Никогда не используйте неармированные и прозрачные шланги в качестве топливных магистралей (даже временных).

  - Пружинные хомуты, используемые для фиксации топливных шлангов, со временем теряют пластичность и жесткость. Вовремя меняйте их.

Металлические трубки

  - В качестве топливных магистралей, а также магистралей гидроприводов сцепления и тормозной системы, проложенных по днищу, используются металлические трубки. Осмотрите их в поисках спедов повреждений Перегибов также быть не должно

  - Топливные магистрали изготавливаются только из стальных бесшовных трубок. Медные и алюминиевые трубки не выдерживают вибрационных нагрузок.

  - Осмотрите металлические магистрали тормозной системы и сцепления и незамедлительно замените поврежденные.

7 Проверка

электропроводки, расположенной в моторном отсеке %

    - Расположите автомобиль на горизонтальной поверхности, полностью затяните рычаг стояночного тормоза и откройте капот. Воспользовавшись фонарем, осмотрите всю видимую проводку, расположенную в моторном отсеке и под ним.

    - Ваша цель — поиск проводов, поврежденных в результате длительного контакта с движущимся узлом, небрежно установленного компонента, оплавленных в результате контакта с горячим узлом. В большинстве случаев такие повреждения — результат небрежности при выполнении ремонта (проводка была проложена не по прежнему маршруту].

    - Если поврежден один или несколько проводов, их можно нарастить проводами подходящего сечения. Обеспечив надежный контакт, изолируйте места соединения проводов изолентой или термоусадочной трубкой. Если повреждения обширные, вам следует заменить жгут целиком, вне зависимости от его стоимости.

    - Восстановив поврежденную проводку, проложите ее по правильному маршруту. Ее не следует располагать вблизи от движущихся узлов и перегибать. Закрепите ее во всех промежуточных фиксаторах, жгуты стяните пластиковыми хомутами.

    - Осмотрите все разьемы и убедитесь в том. что на контактных площадках нет следов коррозии. Разьемы должны быть надежно закреплены фиксаторами (если предусмотрены). Если на контактной площадке видны следы коррозии (отложения белого, голубого цвета или цвета ржавчины) или грязи, очистите ее специальной жидкостью. Если повреждения, вызванные коррозией, обширные, разьем следует за-

Рис. 9.4. Измерьте остаточную толщину накладоа иояодои

менитъ. Возможно, вам придется заменить жгут целиком.

    - Если вы смогли удалить все следы коррозии и грязи очистителем контактов, перед тем как соединять разъем, заполните его специальной смазкой, вытесняющей воду и предотвращающей появпение коррозии. Смазку вы можете приобрести у предстаеитепя Volvo,

    - Проверьте состояние клемм аккумулятора и контактных площадок его проводки. При обнаружении коррозии полностью удалите все ее следы или замените проводку (см. главу 5А). Аналогичным образом проверьте состояние всех точек заземпения. Тщательно очистите контактные площадки и сопрягаемые с ними поверхности

    - Проверьте состояние проводки свечей накаливания.

8 Проверка ремней || безопасности	%

      - Проверьте работоспособность инерционных катушек всех ремней, внимательно осмотрите их поверхность в поисках следов повреждений. Полностью вытяните ремень и отпустите его. Катушка должна плавно и без закусываний полностью смотать его.

      - Убедитесь в том, что все болты крепления ремней надежно затянуты.

9 Проверка тормозных ^ колодок и дисков ^

        - Выполнять эту проверку следует регулярно. а также при появлении признаков неисправности тормозной системы. О возможной неисправности сигнализируют следующие симптомы:

а]	Автомобиль уводит в сторону при нажатии на педаль тормоза.

б]	При нажатии на педаль тормоза слышится скрип или скрежет.

в]	Педаль слишком мягкая или ее ход слишком велик.

г]	Вам приходится регулярно доливать жидкость в бачок системы. Имейте в виду, что поскольку сцепление и тормозная система имеют общий бачок, утечка может быть в гидроприводе сцепления.

Передние тормозные механизмы

        - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, ослабьте гайки креппения передних колес, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»).

        - Для получения доступа к суппортам снимите передние колеса.

        - Если вы собираетесь только проверить остаточную толщину накладок на тормозных колодках, воспользуйтесь специальным отверстием на корпусе суппорта. Убедитесь в том, что остаточная топщина накладок колодок превышает минимально допустимую (рис 9.4).

        - Если вы не можете измерить остаточную толщину через смотровое отверстие или желаете проверить состояние колодок, снимите их (см. главу 9).

        - Аналогичным образом измерьте толщину накладок колодок противопопожного тормозного механизма

        - Еспи вы обнаружили, что износ хотя бы одной из накладок чрезмерный, необходимо заменить все четыре колодки на соответствующей оси. Если накладки изношены неравномерно, то. возможно, частично закис поршень в соответствующем суппорте. Снимите колодки (см. главу 9) и вдавите поршень внутрь ципиндра.

        - Микрометром измерьте топщину тормозного диска и сравните попученную величину с приведенной в Спецификациях. Имейте в виду, что на наружном крае диска со временем может образоваться буртик — при необходимости удапите его, не повредив рабочую поверхность диска.

        - Еспи топщина пюбого из дисков меньше минимапьно допустимой, замените оба диска (см. главу 9).

        - Проворачивая диск, внимательно осмотрите его рабочую поверхность. Допустимы небольшие царапины на поверхности. но еспи вы обнаружите следы сильного износа, глубокие царапины или трещины, диск необходимо подвергнуть машинной обработке или заменить (см. главу 9).

        - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Вращая колесо, убедитесь в отсутствии закусываний Поскольку коподки постоянно касаются диска, небольшое сопротивление вращению допустимо. Также некоторое сопротивление вращению добавляет коробка передач.

        - Перед тем как устанавливать колеса, проверьте состояние магистралей и шлангов системы (см. главу 9). В частности, проверьте поверхность шлангов около суппортов (здесь они подвергаются основным нагрузкам). Аккуратно сгибайте их пальцами в поисках трещин, порезов и расслоений

        - Установите колеса и опустите автомобипь на землю. Затяните колесные гайки, приложив требуемое усилие

Задние тормозные механизмы

        - Ослабьте гайки креппения задних копес. подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см.«Подъем и фиксация автомобиля»). Полностью опустите рычаг стояночного тормоза и снимите задние колеса.

Последовательность действий практически аналогична описанной в пп. 2-13. Вращая колеса, имейте в виду, что сопротивления коробки передач нет. Еспи для

he. 1D.S. Проверьте состояние резиновых подвесов

проворачивания колес приходится прикладывать большие усилия, то, возможно, необходимо отрегулировать стояночный тормоз (см. главу 9).

10 Проверка системы выпуска

отработавших газов ^

1 Перед началом выполнения проверки необходимо дождаться, пока двигатель полностью остынет (минимум три часа) Внимательно осмотрите всю систему выпуска — начиная от приемной трубы и заканчивая задней секцией. Мы рекомендуем выполнять эту проверку на поднятом автомобиле (см «Подъем и фиксация автомобиля») 3 Осмотрите все кронштейны и резиновые подвесы Если подвесы повреждены, замените их. Имейте в виду, что резиновые подвесы для облегчения идентификации отличаются по цвету. Подвесы, расположенные около нейтрализатора, изготовлены из жаростойкого материала.

      - Осмотрите все элементы и соединения в поисках следов утечек, повреждений и коррозии. Все хомуты должны быть надежно затянуты. Утечку в системе легко идентифицировать по черному рыхлому налету. Примечание. Не ремонтируйте приемную трубу системы выпуска специальными гер- иетиками. Даже если в них нет вредных для нейтрализатора веществ, они могут раскрошиться, попасть в нейтрализатор и повредить его рабочую поверхность.

      - Осмотрите днище автомобиля. На нем не должно быть дыр. сквозной коррозии и поврежденных сварных швов, через которые отработавшие газы могут попасть в салон автомобиля При обнаружении повреждений днища отремонтируйте их. 5 Зачастую источником посторонних звуков является именно система выпуска (в том числе ее подвесы) (рис. 10.5). Для их устранения попробуйте подвигать детали системы друг относительно друга [если сможете разъединить]. Если какая-то из деталей системы касается кузова или теплового экрана, попробуйте заменить ее подвесы.

11 Проверка деталей

he. 11.2. Проверьте состояние пыльников	Рис. 11.4. Проверьте износ стуличиого	Рис. 12.2. Сжимая пыльники шарниров,

рулевого механизма	подшипиива, ухватившись за аолесо	убедитесь в отсутствии трещин

WnS40&VS0

подвески и рулевого % управления	ч

Передняя подвеска и рулевое управление

        - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»)

        - Осмотрите пыльники шаровых шарниров и рулевого механизма (рис. 11.2). Если пыльник поврежден, грязь попадает внутрь шарнира, смазка вымывается и он быстро выходит из строя.

        - Проверьте гибкие магистрали системы усиления рулевого управления. Устраните перегибы и замените поврежденные секции. Осмотрите также места присоединения магистралей к деталям системы. Также проверьте работу системы гидроусиления под нагрузкой. Жидкость может вытекать через изношенные манжеты.

        - Попробуйте подвигать колесо в вертикальной ппоскости, перпендикулярной оси автомобиля (рис. 11.4) Небольшой люфт допустим, но чрезмерный сигнализирует о неисправности. Продолжайте двигать колесо, но при этом попросите помощника нажать на педаль тормоза. Если люфт практически исчез, значит, скорее всего, изношен подшипник ступицы. Если же люфт не исчезает, то либо неисправен какой-то шарнир в подвеске, либо ослабло крепление какого-либо узла.

        - Теперь ухватитесь за колесо в горизонтальной плоскости и попробуйте покачать его. Если ощущается чрезмерный люфт, то изношен или ступичный подшипник, или шаровый шарнир наконечника рулевой тяги. Убедиться в том. что изношен шарнир, легко — его люфт будет очевиден

        - Большой плоской отверткой или монтировкой проверьте износ резиновых втулок подвески. Для этого необходимо попытаться монтировкой подвигать втулку внутри скобы ее крепления. Небольшое перемещение допустимо, но чрезмерный люфт недопустим. Также осмотрите все резиновые втулки в поисках повреждений и спедов технических жидкостей.

        - Опустите автомобипь на землю и попросите помощника вращать руль на небольшие углы (около 45°) в обе стороны. Допустим небопьшой свободный ход руля Если свободный ход велик, убедитесь в отсутствии износа всех описанных выше шарниров и резиновых втулок, а также шарниров рулевого механизма и рулевой колонки.

Задняя подвеска

        - Подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

        - Следуя рекомендациям, приведенным в п. 4, проверьте состояние подшипников ступиц задних колес.

        - Большой плоской отверткой или монтировкой проверьте износ резиновых втулок подвески. Для этого попытайтесь монтировкой подвигать втулку внутри скобы ее крепления. Небольшое перемещение допустимо, но чрезмерный пюфт недопустим

12 Проверка пыльников и шарниров

приводных валов ^

Рис. 13.5. Проверьте магистрали, проложенные по днищу аитомобили

Проверьте состояние хомутов пыпьников. Анапогичным образом проверьте пыльники внутренних шарниров. При обнаружении следов повреждений, износа или старения пыльник необходимо заменить. Последовательность действий приведена в гпаве 8.

          - Проверьте также состояние самих шарниров. Удерживая вап, попытайтесь повращать копесо, затем, удерживая внутренний шарнир, попробуйте повращать вал.

          - Никакие относительные перемещения не допускаются — их наличие свидетельствует об износе шарнира, шлицов вала ипи об ослаблении затяжки ступичной гайки.

            - Проверка состояния днища

и магистралей	^

              - Поднимите автомобиль и установите на надежные опоры. Внимательно осмотрите днище и колесные арки в поисках повреждений и коррозии. Особое внимание удепите порогам и нишам, в которых может скаппиваться грязь.

              - При обнаружении очевидных следов коррозии оцените" степень повреждений, надавив на очаг жалом отвертки. Если повреждения серьезные, кузовную панепь следует отремонтировать.

              - Если повреждения незначительные, удапите все следы коррозии и нанесите на обработанную область антикоррозийную мастику. Более подробная информация приведена в главе 11.

              - Такжеосмотритеднищевпоискахсле- дов механических повреждений.

              - Осмотритетоппивныеитормозныеме- таллические магистрали. На них не должно быть повреждений и следов коррозии и утечек. Убедитесь в том. что магистрали закреппены в промежуточных фиксаторах [рис. 13.5). Имейте в виду, что на магистрали может быть нанесено защитное попи- мерное покрытие.

            - Смазывание петель || и замков	^

1 Смажьте петпи капота и всех дверей, вкпючея дверь багажного отсека, машинным маспом.

- Проверьте работоспособность всех петель и замков. При необходимости отрегулируйте их положение Проверьте также работу центрального замка.

- Проверьте опорные стойки двери багажного отделения. Если вы обнаружите, что они не удерживают дверь в открытом положении, или найдете на корпусах следы жидкости, замените их.

15 Проверка колес

Проверка затяжки колесных гаек

  - Периодически проверяйте затяжку копесных гаек. Вы убедитесь не только в том. что колеса надежно зафиксированы, но также и в том, что гайки не перетянуты. Таким образом вы избежите ситуации, в которой не сможете оспабить гайки бал- лонным ключом.

  - Затяните рычаг стояночного тормоза и включите первую передачу.

  - Ппоским концом баппонного ключе снимите декоративный колпак (если есть).

  - Ослабьте одну гайку (если сможете) Еспи усилия рук недостаточно, воспопьзуй- тесь дополнительным рычагом (например, отрезком трубы).

Внимание! Имейте в виду, что дополнительный рычаг должен быть надежно соединен с рукояткой ключа. Не пользуйтесь ненадежными приспособлениями, поскольку можете получить травму. Даже если вы пользуетесь надежными приспособлениями, ключ может соскочить с гайки, поэтому примите меры предосторожности. Наденьте перчатки из плотной ткани, не пытайтесь ослабить гайку ногой. Если вы не можете отвернуть гайку, обратитесь за квалифицированной помощью.

  - Ослабив одну гайку, попностью отверните ее и убедитесь в том. что резьба на шпипьке не повреждена. При обнаружении спедов коррозии удапите их провопочной щеткой.

  - Наверните гайку на шпипьку скошенной стороной внутрь. Полностью затяните ее баллонным ключом, только при помощи рук. Если у вас есть динамометрический ключ, затяните гайку, припожив требуемые усилия (две стадии).

  - Аналогичным образом отверните и затяните остальные гайки. Установите декоративный колпак (если есть).

  - Аналогичным образом проверьте затяжку гаек креппения остапьных колес.

Проверка и балансировка колес

  - Колеса необходимо периодически снимать и удалять с их поверхности грязь. Очистив копесо, осмотрите обод диска. На нем не должно быть спедов коррозии и вмятин. Диски, изготовленные из сппава алюминия, легко повредить, например, о поребрик при парковке. Обода стапьных дисков в подобных ситуациях гнутся. Иногда подобные повреждения устранить невозможно и диск спедует заменить

  - Все копеса должны быть отбалансированы. Дисбаланс приводит к преждевременному износу шин и деталей подвески. Еспи неотбалансированы передние колеса, вы почувствуете вибрации на рупевом колесе, а если задние—то на всем кузове. Верно и обратное — износ деталей подвески может привести к износу шин. Оввпьность копеса может привести к тем же поспедствиям. Еспи изношены детапи подвески, после балансировки колес вибрации не исчезнут.

  - Балансировать колеса можно, сняв их с автомобиля или оставив на местах. Имейте в виду, что если копеса отбалансированы на автомобипе, то, перед тем как снимать их, пометьте их ориентацию относитепьно тормозных дисков. При уствновке ее необходимо сохранить.

16 Дорожная проверка

Тормозная система

    - Нажмите на педапь тормоза. Автомобиль не должен при этом откпоняться от движения по прямой. Даже при сипьном нажатии на педаль колеса не должны блокироваться.

    - При торможении вы не должны ощущать вибрации на руле. Поскольку на автомобиль установлена антиблокировочная система, при экстренном торможении вы можете ощущать вибрации на педали тормоза. Они свидетельствуют об исправности системы.

    - Убедитесь в исправности и правипьной регулировке стояночного тормоза. Стояночный тормоз должен быть полностью задействован поспе поднятия рычага на нескопько щелчков. Стояночный тормоз должен полностью фиксировать автомобиль. стоящий на уклоне.

    - Проверьте работоспособность вакуумного усилителя тормозной системы. Остановите двигатепь и четыре-пять раз нажмите на педапь тормоза. Разряжение внутри усипитепя допжно исчезнуть, а педапь стать «жесткой». Нажмите и удерживайте педапь тормоза. Запустите двигатепь. Педаль должна сразу «податься». Отпустите педапь. Через пару минут снова заглушите двигвтель. При нажатии на педапь вы должны слышать звук поступающего в усилитель воздуха. После нескольких нажатий разряжение опять должно исчезнуть, звуки должны прекратиться, а педаль — стать «жесткой».

Подвеска и рулевое управление

    - Убедитесь в том, что подвеска и ру- левое управпение исправны, поведение автомобиля полностью предсказуемо.

Не должно быть слышно никаких посторонних звуков ипи вибраций со стороны подвески ипи рулевого управления.

    - Не допускаются «закусывания» руля или стуки в подвеске во время прохождения поворотов.

Двигатель и трансмиссия

    - Проверьте работу двигателя, сцепления и приводных валов.

    - Двигатель должен быстро запускаться вне зависимости от его температуры.

    - Посторонних шумов быть не должно.

    - Двигатель должен работать без перебоев на холостом ходу и незамедлительно реагировать на нажатие педали акселератора.

    - Передачи должны переключаться плавно и бесшумно. Рычаг выбора передач не должен иметь избыточного свободного хода

    - Остановите автомобиль, поверните рулевое колесо до упора в любую сторону и начинайте двигаться с небольшой скоростью, прислушиваясь к работе передних колес. Если вы слышите щелчки, изношен или поврежден шарнир равных угловых скоростей. Его следует заменить при первой возможности. Поверните рулевое колесо до упора в противоположную сторону и повторите проверку.

Сцепление

he. 17.2. Вдавате центральные астаааа, затем Рас. 17.3,а. Повернвте фиксаторы (указаны	Рас. 17.3,6. ...и опустите блоа предоаранителей

опустите панель	стрелками) против часовой стрелка...

Рас. 17.4. Отверните две гайка (указаны стрелками) крепления кронштейна

Рис. 17.5,а. Отверните три винта, снимите крышку.

    - Сцепление должно работать мягко, без рывков Педаль должна перемещаться без закусываний. При нажатии на педаль не должно появляться допопнитепьных звуков.

    - Еспи педапь мягкая или передачи переключаются с трудом, то. возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Его следует удалить (см. главу 6]. Осмотрите все магистрали системы в поисках следов утечек.

    - Выполните проверки, описанные в параграфе 2 главы 6.

Проверка приборов и электрооборудования

    - Убедитесь в том, что все приборы и электрооборудование (включая омыватели и стеклоочистители)исправно функционируют.

    - Приборы должны показывать реальные данные. По очереди вкпючайте элек- трооборудование и проверяйте его работоспособность.

17 Замена

салонного фильтра

      - Снимите перчаточный ящик (см. главу 11).

      - Вдавите центральные вставки и извлеките фиксаторы звукоизолирующей панели. расположенной под лицевой панелью (рис. 17.2). Опустите панель, затем потяните на себя и снимите.

      - Поверните два фиксатора блока предохранителей. Опустите блок, затем потяни-

Рис. 17.5,6	затем извлеките сменный

элемент из кожуха

те на себя и отделите от кронштейна (рис. 17.3,а,б). Отведите блок в сторону, не отсоединяя от него проводку.

      - Высвободите фиксаторы, крепящие жгут проводки к кронштейну крепления блока предохранителей. Отверните две гайки и снимите кронштейн (рис. 17.4).

      - Отогните ковровое покрытие, отверните три винта и извлеките сменный элемент фильтра из кожуха (рис. 17.5,а,б).

Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду, что стрелка, нанесенная на корпус сменного элемента, должна указывать в сторону салона автомобиля.

| 18 Удаление воды |  |
| --- | --- |
| из топливного |  |
| фильтра | 1 |
| и его замена | * |

Удаление воды

        - Фильтр находится в передней части моторного отсека. Поднимите задний правый угол пластиковой панели, установленной на двигатель, затем поднимите оба передних угла, сдвиньте панель вперед и снимите ее (рис. 2.3).

        - Накройте генератор ветошью, затем присоедините отрезок шланга к ниппелю. Противоположный конец шланга поместите в контейнер (рис. 18.2).

        - Ослабьте ниппель и сапун (распопожен сверху) на несколько оборотов. Сливайте топливо из фильтра до тех пор, пока в нем не останется пузырьков воздуха. Затяните ниппель и сапун (рис. 18.3).

        - Отсоедините шланг от ниппеля и удалите воздух из топпивной системы (см. главу 4Б).

Замена фильтра

        - Высвободите жгуты проводки из промежуточных креплений, расположенных на кронштейне крепления фильтра. Отсоедините от фильтра проводку, высвободите топливный шланг из фиксатора, отверните четыре бопта и снимите кронштейн (рис. 2.4, в.б).

        - Нажмите на фиксаторы и отсоедините от фильтра топливные шланги (рис. 18.6). Удалите все пролившееся топливо.

        - Отсоедините проводку от фильтра.

        - Отверните крышку фильтра и поднимите ее (рис. 18.8).

        - Снимите сменный элемент и избавьтесь от уплотнительного кольца (рис. 18.9).

        - Установите новый сменный элемент и уплотнительное кольцо. Затяните крышку фильтра.

Рас. 18.6. Сожмате фиксаторы и отсоедините Рис. 18.8. Отверните крышку фильтра	Рас. 18.9. Замените сменный элемент

магистралв от фильтра	а уплотнительное кольцо

expert22 для http://rutracker.org

        - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы удалите воздух из топливной системы.

19 Проверка и регулировка стояночного тормоза	^

Рас. 18.2. Присоедините шланг а ниппелю (указан стрелкой)

Рис. 18.3. Ослабьте сапун (указан стрелкой)

Стояночный тормоз должен бьпъ полностью активирован после 3-5 щелчков храпового механизма рычага. Последовательность действий при выпопнении регупировки приведена в главе 9.

20 Проверка концентрации антифриза в охлаждающей жидкости

См. параграф 27.

21 Обнуление индикатора необходимости выполнения обслуживания	^

          - Установите ключ в замке зажигания в положение I.

          - Нажмите и удерживайте кнопку обнуления счетчика суточного пробега. В течение двух секунд после нажатия на кнопку установите ключ в положение II.

          - В течение четырех секунд после установки ключа в положение II отпустите кнопку. Если индикатор обнулился, вы услышите звуковой сигнал.

Примечание. Если показания счетчика суточного пробега были сброшены непосредственно перед началом работы, кнопку необходимо удерживать нажатой не менее Ю и не более 14 секунд.

Выключите зажигание.

Рас. 23.2. Крышка креллтса шестью винтами

22 Замена фильтрующего элемента

топливного фильтра

См. параграф 18.

23 Замена фильтрующего элемента

воздушного фильтра ^

А

Внимание! Никогда не пользуйтесь автомобилем без сменного элемента воздушного фильтра. Попадание в двигатель пыли и грязи приведет к его быстрому износу и выходу из строя.

            - Корпус воздушного фильтра находится в левой стороне моторного отсека.

            - Отверните шесть винтов [типа Тогх) и поднимите крышку фильтра [рис. 23.2).

            - Отсоедините от крышки проводку датчика массового расхода воздуха (рис. 23.3).

            - После этого у вас появится возможность отвести крышку в сторону и извпечь сменный элемент. Чтобы тщательно очистить корпус фильтра, можете полностью снять крышку. Действуйте следующим образом.

            - Оспабьтехомуты и отсоедините воздуховод от датчика массового расхода воздуха.

Рис. 23.3. Отсоедините проводку от крышки

Техническое обслуживание — модификации с дизельными двигателями 1 Б*15 Каждые 60 ООО км

            - Отсоедините проводку от датчика.

            - Окончательно снимите крышку и извлеките сменный элемент из корпуса. Запомните его ориентацию.

            - Если вы выполняете регулярное обслуживание. сменный элемент необходимо заменить вне зависимости от его состояния.

            - Если же вы сняли сменный элемент с другой целью, осмотрите его рабочую поверхность. При обнаружении следов замасливания или сильного загрязнения замените его. Если поверхность элемента относительно чистая, можете продуть его (сверху вниз) сжатым воздухом и установить снова. Поскопьку элемент изготовлен из специапьной бумаги, мыть его нельзя. Если не удалось очистить его сжатым воздухом, замените его.

А

Внимание! При использовании сжатого воздуха пользуйтесь защитными очками.

            - Если вы полностью сняли крышку воздушного фильтра, тщательно протрите его внутреннюю поверхность. Убедитесь в том, что внутри корпуса и в воздуховодах нет посторонних предметов.

            - Установка выпопняется в обратной поспедоватепьности. Имейте в виду сле- дующее:

а) Правипьно расположите сменный элемент в корпусе (см. метки, нанесенные на сменный элемент] (рис. 23.11].

б)	Убедитесь в том, что крышка правильно расположена на корпусе. Попадание воздуха в двигатепь в обход фильтра недопустимо.

в]	Надежно затяните винты крепления крышки и хомут крепления воздуховода.

24 Заполнение бачка ^ сажевого фильтра ^

Примечание. Хотя последовательность действий достаточно очевидна, после заполнения бачка следует инициализировать датчик уровня жидкости. Поскольку для этого необходимо специальное оборудование, обратитесь на станцию обслуживания.

              - Подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»].

              - Поместите под бачок контейнер, нажмите на фиксатор и отделите от бачка контрольную трубку уровня (рис. 24.2). При этом из бачка может вытечь некоторое количество жидкости.

А

Внимание! Не допускайте попадания жидкости на кожу, окрашенную поверхность и в глаза.

              - Нажмите на кнопку и извпеките пробку из заправочного шланга. Присоедините контейнер с жидкостью к шлангу и залейте жидкость в бачок.

              - Как только жидкость начнет вьл-екать из контрольной трубки, прекратите заливать жидкость. Присоедините трубку к бачку, верните на место пробку и удалите всю пропившуюся жидкость.

Отгоните автомобиль на станцию обслуживания для инициализации датчика уровня. Если вы этого не сделаете, блок управления двигателем прекратит подачу жидкости в топливный бак. Температура частиц сажи, содержащихся в отработавших газах, повысится и они могут заблокировать сажевый фильтр.

Pic. 23.11. Поместите новый сменный элемент • корпус (уплотнителем вверх)

Рйс. 24.2. Трубка контрола уровня жйдаоста (В) н заправочная трубка (А)

VWWS40SV50

1 Б16 Техническое обслуживание — модификации с дизельными двигателями Каждые 100 ООО км

25 Замена ремня привода

газораспределительного механизма

Последовательность действий приведена в главе 2В.

Каждые 2 года, вне зависимости от пробега

26 Замена тормозной жидкости

                - Закончив работу, проверьте надежность затяжки ниппелей прокачки и поместите на них резиновые колпачки. Удалите все следы пролитой на землю жидкости и проверьте уровень жидкости в бачке.

                - Перед тем как приступить к эксплуатации автомобиля, убедитесь в попной работоспособности тормозной системы

                - Проверьте также работоспособность сцепления. Поскольку у гидроприводов сцепления и тормозной системы общий бачок, замените жидкость и в гидроприводе сцепления (см. главу 6).

27 Замена

охлаждающей жидкости

Внимание! Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на кожу или на окрашенные поверхности. Все следы жидкости немедленно смывайте большим количеством воды. Никогда не оставляйте канистры с охлаждающей жидкостью открытыми — сладкий запах может привлечь детей или животных. Последствия приема жидкости внутрь могут быть фатальными.

Внимание! Никогда не отворачивайте крышку расширительного бачка при работающем или только что остановленном двигателе: температура охлаждающей жидкости очень высокая, можно получить серьезный ожог.

Внимание! Перед тем как приступить к работе, дождитесь, пока двигатель полностью остынет. Примечание. Замена охлаждающей жидкости не входит в список процедур регулярного обслуживания. Если вы используете фирменный антифриз Volvo и постоянно проверяете его концентрацию, жидкость менять не нужно.

Проверка концентрации антифриза

                - Дождавшись, пока двигатель полностью остынет, отверните крышку расширительного бачка системы охлаждения. Следуя инструкциям производитепя гидрометра, проверьте концентрацию антифриза в жидкости, находящейся в системе (см. Спецификации). Если обслуживание выполнялось в предписанные сроки, концентрация антифриза должна бьлъ достаточной. Если концентрация недостаточна, слейте некоторое количество жидкости из системы (см. далее) и долейте необходимое количество антифриза

Удаление жидкости из системы

                - Дождавшись, пока двигатель полностью остынет, отверните крышку расширительного бачка.

                - Принеобходимостизатянитерычагстоя- ночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Для получения доступа к сливному отверстию радиатора отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 2.7).

                - Подставьте контейнер под спивное отверстие радиатора. Отверните пробку сливного отверстия и слейте жидкость в контейнер (рис. 27.4).

                - Когда жидкость перестанет вытекать из отверстия, затяните пробку и переместите контейнер под сливное отверстие, распопо- женное в блоке цилиндров (рис. 27.5), выверните пробку и слейте остатки жидкости.

Промывка системы охлаждения

Рис. 27.4. Отверните пробку сливного отверстии (указана стрелкой)

Рис. 27.5. Славное отверстие (указаио стрелкой)расположено на левой стороне задней стенка блока

Если охлаждающую жидкость давно не меняли или если она утратила свои свойства, эффективность работы системы охлаждения может быть снижена (каналы могут загрязниться, покрыться отложени-

he. 27.18. Сапун находится иа трубке системы рециркуляции отработаишик газоа, а правой пороке моторного отсека

ями). Эффективность может быть восстановлена после промывки системы. Для снижения вероятности образования отложений пользуйтесь только рекомендованной охлаждающей жидкостью. 7 Слив всю жидкость из системы, затяните пробку сливного отверстия двигателя и заполните систему чистой водой. Установите на бачок крышку, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Остановите двигатель, позвольте ему полностью остыть и слейте всю воду из системы. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока вода, удаляемая из системы, не станет абсолютно чистой. Заполните систему охлаждающей жидкостью.

В Если в системе всегда была качественная охлаждающая жидкость (не обязательно фирменная)и вы ее меняли в соответствии с графиком обслуживания, описанной выше процедуры будет достаточно для промывания системы. Однако, если в системе продолжительное время находилась некачественная жидкость или вода, возможно, вам придется промывать систему другим способом.

- Слейте жидкость из системы, затем отсоедините от радиатора все шланги. Подайте водопроводную воду в верхний патрубок. Промывайте радиатор до тех пор, пока вытекающая из него вода не станет абсолютно чистой.

- Для того чтобы промыть двигатепь, подайте воду в нижний шланг радиатора. Промывайте двигатель до тех пор, пока из верхнего шланга не начнет вытекать чистая вода.

- Если очистить систему не удается, попробуйте подать воду в верхний шланг. Однако в этом случае вода может не попасть в двигатепь, поскольку термостат, скорее всего, будет закрыт.

- Если радиатор сильно загрязнен, можно промыть его в обратную сторону. Обмотайте шланг ветошью, плотно заведите его в нижний патрубок и начинайте подавать воду Вода будет вытекать из верхнего патрубка.

- Если очистить радиатор не получается, снимите его (см. главу 3), переверните и повторите процедуру, описанную в предыдущем пункте.

- Промыть теплообменник отопитепя можно способом, аналогичным описанному в пункте 12. Основная сложность заключается втом, чтобы определить, в какой из шлангов (проходят через заднюю стенку моторного отсека) подавать воду (см. главу 3).

- Мы рекомендуем пользоваться специальными промывочными средствами только в крайнем случае — если все описанные ранее процедуры оказались недостаточно эффективны.

Заполнение системы охлаждающей жидкостью

- Перед тем как заправлять систему, осмотрите все шланги и магистрали. Подтяните ослабшие хомуты и замените поврежденные шланги. Пробки сливных отверстий должны быть надежно затянуты. Установите на место защиту моторного отсека и опустите автомобиль на землю.

- Приготовьте достаточное количество охлаждающей жидкости (см. далее).

- Ослабьте сапун, расположенный на трубке системы рециркуляции отработавших газов (на задней стенке блока цилиндров) (рис. 27.18).

- Залейте жидкость в расширительный бачок. Поскольку бачок расположен выше всех компонентов системы охлаждения, весь воздух должен выйти из системы через него. Для того чтобы избежать образования пробок, жидкость спедует заливать медленно.

- Как только из сапуна начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха, затяните его.

- Уровень жидкости должен находиться около метки МАХ. нанесенной на расшири- тепьный бачок. Затяните крышку расширительного бачка.

- Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры. Дождитесь, пока включится вентилятор радиатора, и следите за показаниями укаэатепя температуры, расположенного на приборном щитке. Если уровень жидкости в бачке значительно снизится, долейте ее.

- Остановите двигатель, удалите все следы пролившейся жидкости и позвольте двигателю полностью остыть (желательно всю ночь).

- Отверните крышку расширительного бачка и доведите уровень жидкости до метки МАХ. Надежно затяните крышку бачка и удалите всю пролившуюся жидкость.

- После заполнения системы вниматель- но осмотрите все шланги и компоненты системы. Особое внимание уделите тем шлангам, которые отсоединяли

Антифриз

Примечание. Не используйте охлаждающую жидкость в качестве жидкости омывателя — она повредит лакокрасочное покрытие автомобиля. Пользуйтесь только специальной жидкостью стеклоомыватепя.

- Если вы не знаете, какая жидкость залита в систему охлаждения, мы рекомендуем слить ее, тщательно промыть систему «в обратном направлении» и заправить жидкостью рекомендованного типа. Если в систему залита фирменная жидкость Volvo, менять ее не нужно—достаточно регулярно проверять концентрацию антифриза.

- Если вы пользуетесь не фирменной охлаждающей жидкостью, имейте в виду, что ее следует регулярно менять. Таким образом вы обеспечите максимально возможную степень защиты системы охлаждения. Периодичность замены жидкости — 2 года.

- Если вы используете фирменную жидкость. температура начала ее кристаллизации указана на упаковке. Как правило, жидкость состоит из антифриза и дистилпированной воды в равных пропорциях (50/50). Если вы не используете фирменную жидкость, следуйте инструкциям производителя.

- Полностью удалить жидкость из системы можно, только полностью разобрав двигатель, поэтому заправочные объемы, приведенные в Спецификациях, — приблизительные. Описанным ранее способом можно удалить из системы около 2/3 общего количества жидкости.

- Поскольку при промывании системы некоторое количество воды останется в ней, для того чтобы добиться требуемой концентрации антифриза, действуйте следующим образом. Разделите общий объем системы (см. Спецификации) на 2 и залейте в систему такое количество антифриза. Затем долейте в систему требуемое количество воды. Если в процессе заполнения системы (см. ранее) вам необходимо долить жидкость, доливайте воду (не антифриз)

- Перед заполнением системы свежей жидкостью мы рекомендуем ее промыть и убедиться в отсутствии утечек. Свежая охлаждающая жидкость обладает большей проникающей способностью, чем старая.

- После заправки системы на расширительный бачок или радиатор следует поместить ярлык, на котором указать концентрацию антифриза и дату замены. Если впоследствии вам придется доливать жидкость. это не вызовет затруднений.

Проверка системы охлаждения

- Перед тем как приступить к проверке системы, дождитесь, пока двигатель попностью остынет (не менее 3 часов).

- Снимите крышку с расширительного бачка и тщательно протрите ветошью ее и горповину бачка. Наличие ржавого налета на крышке или горловине сигнализирует о необходимости замены жидкости. Жидкость, находящаяся в бачке, должна быть относительно чистой и прозрачной При обнаружении в жидкости спедов ржавчины ее необходимо заменить, промыв систему.

- Тщательно проверьте все резиновые шланги системы по всей длине. При обнаружении трещин и следов повреждений замените соответствующий шланг (см. параграф 7).

- Осмотрите все компоненты системы в поисках следов утечек. Утечку охлаждающей жидкости можно идентифицировать по кристаллическим отложениям белого цвета или цвета охлаждающей жидкости (рис. 27.36). При необходимости замените соответствующий компонент или прокладку (см. главу 3).

- Кисточкой аккуратно очистите переднюю сторону радиатора. Удалите насекомых, листья и т. п., застрявшие между ребрами. Не повредите ребра и не порежьтесь о них. Для улучшения доступа мы советуем снять решетку радиатора (см. главу 11).

Воздушные пробки

Если после замены жидкости двигатель начал перегреваться, это, скорее

IB,

Рас. 28.3. Отверните виит (указан стрелкой)

всего, происходит из-за того, что в системе охлаждения образовались воздушные пробки, препятствующие нормальной циркуляции жидкости. Как правило, пробки образуются в результате очень быстрой заправки системы.

- Еспи вы считаете, что в системе есть воздушные пробки, попробуйте аккуратно сжать все видимые шланги системы. Если в шланге есть воздух, вы почувствуете это. Большинство пробок должно быть удалено автоматически поспе охлаждения системы и добавления жидкости.

Рас. 27.36. Утечаа охлаждающей жадаоста	Рас. 28.2. Сдваньте факсатор а извлеките

можно идентифицировать по вристалличесвим металлический ключ отложениама белого цвета али цвета жидвоств

- Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и оставьте работать на холостых оборотах. Включите отопитель и установите регулятор температуры в режим максимального нагрева. Если температура подаваемого в салон воздуха низкая, значит в системе есть воздушные пробки (если уровень жидкости в норме).

- Воздушные пробки могут привести не только к снижению эффективности работы системы отопления. Большая пробка может прервать циркуляцию жидкости в блоке цилиндров. При работающем и прогретом двигателе прикоснитесь к верхнему шлангу радиатора. Если он холодный, то или неисправен термостат, или в системе есть воздушные пробки.

Рис. 28.4. Установате новый элемент в крышку отрицательным полюсом вверх

- Пробки можно удалить следующим образом. Остановите двигатель и позвольте ему полностью остыть. Отверните пробку расширительного бачка, затем ослабьте сапун и выпустите воздух. Вы можете ослабить хомут крепления шланга, в котором есть воздушная пробка, сжать шланг и выпустить воздух. Если ситуация не изменилась, вам, возможно, придется слить жидкость (сохранив для повторного использования), промыть систему и снова залить ее.

Проверка крышки расширительного бачка

- Перед начапом работы дождитесь, пока двигатель полностью остынет.

- Обмотайте крышку бачка ветошью и постепенно отверните ее.

- Осмотрите резиновое уплотнение, расположенное внутри крышки. При обнаружении следов повреждений или трещин замените крышку.

- Если пробег автомобиля большой, мы советуем заменить пробку вне зависимости от ее состояния. При выходе из строя клапана, встроенного в крышку, повышенное давление в системе может привести к повреждению шлангов системы и появлению утечек.

28 Замена элемента питания в пульте дистанционного управления	^

  - Данная процедура не входит в список процедур периодического обслуживания, однако мы рекомендуем менять элемент питания каждые два года, вне зависимости от пробега автомобиля. Если приводы замков периодически перестают срабатывать при нажатии на кнопку пульта (при условии, что вы находитесь в зоне действия пульта), то, перед тем как приступать к проверке соответствующих систем автомобиля, попробуйте заменить элемент питания.

  - Сдвиньте фиксатор и извлеките металлический ключ из пульта (рис. 28.2).

  - Отверните винт и снимите крышку (рис. 28.3).

  - Запомните ориентацию элемента питания [положительный полюс со стороны крышки), извлеките его и установите новый [рис. 28.4). Старайтесь не прикасаться папьцами к полюсам элемента.

  - Установите крышку и надежно затяните винт.

Поместите металлический ключ в пульт и проверьте работоспособность пульта.

Каждые 120 ООО км или 6 лет, что наступит раньше

29 Замена	^

сажевого фильтра ^

    - Отверните гайки крепления фильтра к каталитическому нейтрализатору и снимите его. Избавьтесь от прокладки — при установке необходимо воспользоваться новой.

    - Установите новый фипьтр вместе с прокладкой и затяните гайки его крепления, приложив требуемое усилие.

    - Заведите на место экран и надежно затяните гайки его крепления.

    - Присоедините к фильтру проводку и все магистрали, затем опустите автомобиль на землю

30 Замена ремня привода

вспомогательных агрегатов

См. параграф 4.

Глава 2 часть А

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра ремонт без снятия с автомобиля

Содержание

Спецификации	2А» 1

      - Общие сведения	2А • 3

      - Проверка компрессии — описание и анализ результатов	2А«3

      - Верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра —

установка	2А*4

      - Крышка головки блока цилиндров — снятие и установка	2А«5

      - Рабочие зазоры клапанов — проверка и регулировка	2А*5

      - Шкив коленвала — снятие и установка	2А»В

      - Крышка цепи привода газораспределительного механизма —

снятие и установка	2А*6

В Цепь привода ГРМ, натяжитель и направляющие —

снятие, проверка и установка	2А»7

9 Распредвапы и толкатели — снятие, проверка и установка	2А«9

        - Манжеты коленвала — замена	2А« 11

        - Головка блока цилиндров — снятие и установка	2А»12

        - Поддон — снятие и установка	2А • 13

        - Масляный насос — снятие, проверка и установка	2А«14

        - Выключатель контрольной лампы давления

моторного масла — снятие и установка	2А« 15

        - Маховик — снятие, проверка и установка	2А«15

        - Опоры силового блока — проверка и замена	2А* 16

Замена моторного масла и масляного фильтра	см. главу 1А

Проверка и замена ремня привода

вспомогательных агрегатов	см. главу 1А

Головка блока цилиндров — ремонт	см. главу 2Г

Силовой блок — снятие и установка	см. главу 2Г

Проверка уровня моторного масла	см. «Еженедельные проверки*

Степени сложности

| Легко, | 1 | Довольно легко, |  | Довольно сложно, | £ | Сложно, | ¦ | Очень сложно, | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доступно новичку |  | доступно | 1 | доступно |  | доступно |  | доступно очень |  |
| с минимальным |  | для начинающего |  | компетентному |  | опытному |  | опытному механику | Ль |
| опытом |  | с небольшим опытом |  | автомеханику |  | автомеханику | ■V | или профессионалу | ■ч |

Спецификации

Общие сведения

Тип двигателей	четыре цилиндра, расположенные в ряд с двумя, расположенными сверху, распредвалами, приводимыми цепью. Блок и головка блока изготовлены из сплава алюминия.

Заводское обозначение двигателей

1.8 литра	B4184S11 [CSDA или CSDB)

2.0 литра	-		B4204S3

Рабочий обьем

1.8 литра			1798 см3

2.0 литра	1999 см3

Диаметр цилиндра

Шлитра	83.0 мм

гЬяитра	87.0 мм

Ход поршня

1.8 литра					83.1 мм

2.0 литра	83.1 мм

Степень сжатия	10.8:1

Мощность

1.8 литра.....		-	88 кВт при 6000 об/мин (120 л. с.)

2.0 литра			107 кВт при 6000 об/мин (145 л. с.)

Крутящий момент

1В литра	-	165 Нм при 4000 об/мин

2.0 литра			-			185 Нм при 4500 об/мин

Порядок работы цилиндров	1 -3-4-2 (первый цилиндр расположен со стороны привода ГРМ)

Направление вращения коленвала	по часовой стрелке (если смотреть справа)

Распределительные валы

Осевой люфт	0.09...0.24 мм

Диаметр шеек	24.96...24.Э8 ммКлапаны

Рабочие зазоры [холодный двигатель)

Система смазки

Тип масла	—

Заправочная емкость

Рабочее давление масла (прогретый двигатель)

При 1500 об/мин	-

При 3000 об/мин

Давление открытия редукционного клапана

Моменты затяжки резьбовых соединений

Компрессор системы кондиционирования

Болты креппения крышек подшипников распредвала

Первая стадия

Вторая стадия			-	-

Датчик положения распредвала —	.....

Звездочка распредвала

Болты крепления кожуха манжеты коленвала			-

Болт крепления шкива коленвала *

Первая стадия .........

Вторая стадия					-

Болты крепления головки блока цилиндров *

Первая стадия				—

Вторая стадия

Третья стадия

Четвертая стадия	-

Пятая стадия

Болты крепления крышки головки блока

Опоры двигатепя Левая

Винт М12

Винт М14

Первая стадия

Вторая стадия	-

Гайки М10

Первая стадия			—..

Вторая стадия

Винты крепления задней опоры	-

Гайки крепления правой опоры.

Винты крепления правой опоры к кузову	—

Болты крепления маховика *

Первая стадия	-

Вторая стадия

Болты крепления трубки маслозаборника

Датчик давления масла	-	-

Направляющая цепи привода масляного насоса

Натяжитель цепи привода масляного насоса..

Болт крепления звездочки масляного насоса

Болты креппения масляного насоса к блоку цилиндров

Первая стадия				-			-

Вторая стадия					—

Колесные гайки

Первая стадия					—

Вторая стадия		—	-

Пробка сливного отверстия двигателя

Поддон к картеру			—

Поддон к коробке передач

Крышки цепи привода ГРМ

Мб			-

М8		-

Направляющая цепи привода ГРМ

Натяжитель цепи привода ГРМ			-

Выпускные

0.27...0.33 мм

Впускные

.. 0.22...0.28 мм

.. см. «Смазки и раоочие жидкости» .. см. главу 1А

. 1.3...2.7 бар .2.3.5 2 бар

.. 5.0 бар

Нм

.25

.7 .16 .6 .72 ..10

..100

.. довернуть на 90°

..5

..15

.45

довернуть на 90° . довернуть на 90° .10

.60

.. довернуть на 50° .35

..довернуть на 60° .80 .60

..90

..30

.. довернуть на 90° ..10 ..15 ..10 ..10 ...25

.10 .23

.20 .90 .28 .25 .50

.10 48 .10 ..10

* Повторно не использовать.

1 Общие сведения

Как пользоваться данной главой

В этой главе приведены процедуры ремонта двигателя, которые можно выполнить, не снимая его с автомобиля. Если двигатель уже снят с автомобиля (см. главу 2Г], то выполнение приведенных ниже процедур значительно упрощается.

Последовательное™ действий при снятии силового блока и выполнении капитального ремонта приведены в главе 2Г.

Описание двигателя

Описываемые двигатели—с четырьмя, расположенными в ряд. цилиндрами, с двумя, распопоженными сверху, распредвалами и четырьмя клапанами на каждый цилиндр (двумя впускными и двумя выпускными). Двигатепь расположен поперечно. Коробка передач присоединена слева. Рабочий объем — 1.8 или 2.0 литра.

Основные узлы двигателя изготовлены из сплава алюминия. Гильзы цилиндров изготовлены из чугуна, а коленвал — из закаленной стали.

Коленчатый вал вращается на пяти коренных подшипниках скольжения. На верхнем вкладыше третьего подшипника находятся полукольца, ограничивающие осевой люфт вала. Шатуны крепятся к шатунным шейкам коленчатого вала также через подшипники скопьжения. Поршни фиксируются на шатунах пальцами со скользящей посадкой. Поршни изготовлены из сплава алюминия На них установлены три кольца — два компрессионных и одно маспосъемное. Существуют три размерные группы цилиндров и поршней. Установка поршней отличной от цилиндров размерной группы не допускается. Поскольку поршни ремонтных размеров не выпускаются, расточка цилиндров не допускается. Новые блоки цилиндров поставляются в комплекте с коленчатым валом, поршнями и шатунами. Все эти компоненты отдельно не поставляются.

Клапаны приводятся цилиндрическими пружинами. Клапаны расположены в направляющих, запрессованных в головку бпока цилиндров. Седла клапанов также запрессованы в головку.

Оба распределительных вала приводятся одной цепью. Каждый вал приводит восемь клапанов через толкатели. Выпускаются толкатели разной толщины. Рабочие зазоры клапанов регулируются подбором толкателей необходимой толщины. Распределительные валы вращаются в проточках головки блока цилиндров. Крышки шеек отделяются от головки в процессе производства, поэтому отдельно не поставляются. Устанавливать крышки, снятые с других двигателей, нельзя.

Помпа системы охлаждения расположена на правой стороне блока цилиндров. Она (вместе с генератором) приводится от шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Для крепления компонентов двигателя наряду с традиционными применяются болты типа Тогх (звездочка) и Аллена (внутренний шестигранник), поэтому при выполнении работ вам потребуется набор качественных бит и переходников.

Система смазки

Масляный насос — роторного типа, находится на правой стороне двигателя. Он приводится цепью от коленвала. Масло забирается из поддона и через фильтр подается в главную галерею блока цилиндров. Из этой галереи масло подается к подшипникам коленвала и в головку блока.

К шатунным подшипникам масло подается через специальные сверления в колен- вапе На днища поршней масло подается специально предназначенными форсунками. К этим форсункам масло подается от галереи подачи масла к коленвалу. Форсунки подпружинены и открываются только при определенном давлении масла.

В головке цилиндров находятся две галереи — одна для впускного тракта, другая — для выпускного. Масло подается к шейкам распредвалов и толкателям непрерывно. Для того чтобы удержать масло от вытекания в картер после остановки двигателя. в головку установлен клапан. Он находится на верхней стороне головки, около впускного распредвала. Через этот же клапан при запуске двигателя из головки удаляется воздух.

На кулачки распредвалов, клапаны и остальные компоненты двигателя масло попадает естественным путем — разбрызгиванием.

Ремонтные работы, выполняемые без снятия двигателя с автомобиля

Следующие процедуры можно выполнить, не снимая двигатель с автомобиля. Однако имейте в виду, что. например, снятие поддона — сложная процедура, требующая определенного опыта и специальных приспособлений. Задача значительно упрощается, если двигатель снят с автомобиля и закреплен на стенде. а] Проверка компрессии. 61 Снятие и установка крышки головки блока цилиндров.

в]	Снятие и установка крышек цепи привода ГРМ.

г]	Снятие и установка цепи привода ГРМ.

д]	Снятие и установка натяжителя и звездочек цепи привода ГРМ.

е]	Замена манжет распредвалов.

ж]	Снятие и установка распредвалов и толкателей.

з]	Снятие, ремонт и установка головки блока цилиндров.

и]	Очистка головки бпока цилиндров и поршней.

к] Снятие и установка поддона л) Замена манжет коленвала. м) Снятие и установка масляного насоса, н) Снятие и установка маховика, о] Замена опор силового блока.

Перед началом работы тщательно очистите поверхность двигателя (паром или специальными средствами). Таким образом вы предотвратите возможность попадания грязи внутрь двигателя и сохраните чистым инструмент.

Для улучшения доступа к некоторым компонентам мы рекомендуем снять капот (см. главу 11). Перед началом работы накройте прилегающие к моторному отсеку панели (например, крылья) плотной ветошью.

2 Проверка компрессии — описание и анализ |g результатов	^

          - Если тягово-динамические характеристики вашего автомобиля ухудшились или появились пропуски зажигания и при этом вы уверены, что это не связано с проблемами в топливной системе или зажигании, то понять причину происходящего вам. возможно, поможет проверка компрессии Если регулярно проверять компрессию, то можно выявить неисправность задолго до того, как она станет очевидной.

          - Аккумулятор должен быть заряжен, уровень моторного масла — в норме, а двигатель прогрет до рабочей температуры Вам потребуется ассистент.

          - Снимите предохранитель топливного насоса (см. главу 12). Запустите двигатепь и дождитесь, пока он остановится. Если двигатель не запустится, вращайте его стартером примерно 10 секунд. Таким образом вы удапите давление из топливной системы и несгоревшее топливо не попадет в каталитический нейтрализатор во время выполнения проверки.

          - Откпючите систему зажигания. Для этого рассоедините разъем проводки датчика положения коленвала (см. главу 4А). Выверните все свечи зажигания (см. главу 1 А).

          - Установите компрессиометр в отверстие свечи первого цилиндра. Мы советуем использовать компрессиометр, наконечник которого вворачивается в отверстие

          - Попросите ассистента проворачивать двигатель стартером, удерживая педаль акселератора полностью нажатой. Через несколько оборотов значение компрессии должно достигнуть максимума и стабилизироваться. Запишите полученный результат.

Компрессия во всех цилиндрах должна быть практически одинакова. Если разница превышает 2 бар, то неисправность есть. В исправном двигателе показания ком- прессиометра должны увеличиваться быстро. Низкая компрессия при первом такте сжатия, повышающаяся при последующих, свидетельствует об износе поршневых колец. Низкая компрессия при первом такте сжатия, практически не повышающаяся при последующих, свидетельствует об утечке через клапанный механизм или пробитой прокладке головки блока (или поврежденной головке блока). Отложения на рабочих сторонах головок клапанов также могут привести к снижению компрессии.

Аналогичным образом измерьте компрессию в остальных цилиндрах, записывая полученные результаты.

          - Существует много разновидностей компрессиометров, скорость вращения стартера может меняться, полученные результаты могут отличаться. Поэтому величина компрессии не оговаривается Volvo. Определяющее значение при анализе результатов имеет разница компрессии в цилиндрах.

          - Если компрессия в каком-либо цилиндре мала, попробуйте определить причину этого следующим образом. Залейте чайную ложку моторного масла в цилиндр сквозь отверстие свечи и еще раз проверьте компрессию.

          - Если компрессия увеличилась, значит изношены поршневые кольца. Если показания компрессиометра не изменились, значит или неисправны клапаны, или повреждена прокладка головки блока.

          - Если в двух соседних цилиндрах одинаково низкая компрессия это практически однозначно указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если при этом вы обнаружите в моторном масле следы охлаждающей жидкости, то прокладка точно повреждена.

          - Если компрессия в одном из цилиндров меньше, чем в остальных, примерно на 20% и при этом двигатепь нестабипьно работает на оборотах хопостого хода, причина может быть в износе купачка распредвапа ипи толкатепя.

          - Если компрессия слишком большая, то, скорее всего, внутренние поверхности головки блока цилиндров, клапаны и поршни покрыты угопьными отложениями. Еспи это так, гоповку необходимо снять и тщатепьно очистить.

Рас. 3.10. Сквозь отверстие в шииие заведате Рис. 3.12. Заведите ионтрольиую пластину болт МС в отверстие, расположенное в крышке в пропилы валов (поршень установлен в ВМТ)

14 После завершения проверки установите свечи зажигания, установите на место предохранитель топливного насоса и подключите проводку к датчику попожения копенвапа. Имейте в виду, что в память бпока управления двигателя будут занесены коды соответствующих неисправностей, поэтому после завершения работы обратитесь на станцию обслуживания и удалите их.

3 Верхняя мертвая точка поршня

первого цилиндра — установка	^

Примечание. Проворачивать двигатель можно топько в нормальном направлении его вращения — по часовой стрелке (если смотреть справа]

Общие сведения

            - Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это самое высокое положение, которое занимает поршень. За один рабочий цикл каждый поршень проходит ВМТ дважды. Один раз — в конце такта сжатия, второй раз — в конце такта выпуска отработавших газов. Как правипо, поршень необходимо устанав- пивать в ВМТ конца такта сжатия.

            - Устанавпивать поршень первого ци- пиндра в ВМТ вам придется при выполне- нии некоторых процедур.

            - Первым считается цилиндр, находящийся со стороны привода ГРМ (справа).

Установка

            - Снимите свечи зажигания (см. главу 1 А). Таким образом вы сможете проворачивать двигатель, прикпадывая значитепьно меньшие усипия.

            - Отсоедините проводку от отрицатепь- ной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

            - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобипя и установите на надежные опоры [см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите правое переднее копесо.

            - Отверните две пластиковые гайки, винты и снимите пластиковый подкрылок.

            - На задней стенке блока цилиндров, за датчиком ВМТ. находится специапьное отверстие. Вращая копенвап за богтг креппения его шкива, установите поршень первого ципиндра примерно в 45° до ВМТ (рис. 3.8,а-в). Выверните пробку из отверстия и установите в него специальное приспособ- ление (катапожный номер 999 7152).

            - Проворачивайте копенвап до тех пор, пока он не упрется в это приспособпение.

            - При этом отверстие, распопоженное на шкиве копенвапа, должно совместиться с резьбовым отверстием, расположенным на крышке цепи привода ГРМ Вверните болт (Мбх 18мм) в это отверстие, заблокировав тем самым коленеал (рис.3.10).

            - Поршни первого и четвертого ципин- дров установпены в 8МТ. Один из них установпен в ВМТ конца такта сжатия, а другой — такта выпуска. Дпя того чтобы определить, какой поршень находится в конце такта сжатия, снимите крышку головки блока (см. параграф 4).

Приготовьте фирменное приспособление Volvo (каталожный номер 999 7151) или самостоятельно изготовьте его аналог. Вам нужна металлическая полоса толщиной около 5 мм. длиной 180-230 мм и шириной 20-30 мм Поместите это приспособпение на привапочную поверхность гоповки и попытайтесь завести его в пропилы, расположенные на левых хвостовиках распред- валов (рис. 3.12). Если приспособпение зашло в пропилы, оставшись прижатым к поверхности гоповки, значит в ВМТ конца такта сжатия установпен поршень первого ципиндра. Если один из валов повернут относительно горизонтали на небольшой

            - угол, аккуратно установите его гаечным ключом в требуемое положение и заведите приспособление в пропилы.

            - Если пропилы расположены значительно ниже привалочной поверхности головки, значит, в ВМТ конца такта сжатия установлен поршень четвертого цилиндра. Проверните коленвал на один полный оборот и установите приспособление (см. ранее]. Примечание Перед тем как проворачивать двигатель, извлеките первое специальное приспособление из отверстия блока и выверните второе из отверстия, расположенного на крышке цепи привода ГРМ.

            - При выполнении процедур, описанных далее в данной главе, не используйте описанные ранее приспособления для блокировки валов. Блокируйте двигатель от проворачивания только способами, описанными в параграфе 8.

            - После того как вы установили поршень первого цилиндра в ВМТ, установить поршни остальных цилиндров(в последовательности их работы (см. Спецификации)) в ВМТ можно, поворачивая копенвал на 180°.

            - Перед проворачиванием двигателя не забудьте извлечь первое специальное приспособление из отверстия блока и выверните второе из отверстия, расположенного на крышке цепи привода ГРМ.

4 Крышка головки

Рис. 4.11. Поместите болты а соответствующие отверстая ирышм а правильно расположите прокладку в канавке

блока цилиндров — % снятие и установка ^

Рас. 4.Э. Осмотрите резиновые шайбы, расположенные на болтах крепления крышаа

              - Поочередно, за несколько подходов, отверните болты крепления крышки и снимите ее.

              - Снимите прокладку и избавьтесь от нее — при сборке следует установить новую. Осмотрите сопрягаемые поверхности головки и крышки и убедитесь в отсутствии повреждений. Осмотрите и, при необходимости, замените резиновые уплотнитвльные шайбы болтов крепления крышки (рис. 4.9).

Установка

              - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности головки и крышки. Поместите новую прокладку на крышку, расположив ее в соответствующих канавках.

              - Поместите болты с уплотнительными шайбами в отверстия крышки, затем поместите крышку на головку (рис. 4.11). От руки затяните все болты, не сместив при этом прокладку

              - Работая в последовательности, указанной на рисунке 4.12, затяните болты, припожив требуемое усипие. Установите фиксаторы пластиковой панели.

              - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Устанавливая катушки зажигания, присоедините к ним проводку (на разьемы нанесена маркировка) и закрепите ее в промежуточных фиксаторах.

5 Рабочие зазоры

клапанов — проверка ^ и регулировка	^

Примечание. Проворачивать двигатель можно только в нормальном направлении его вращения — по часовой стрелке [если смотреть справа].

Снятие

                - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

                - Снимите пластиковую панель с двигателя. Для этого потяните ее вверх, высвободив фиксаторы (рис. 4.2).

                - Отсоедините проводку от датчика положения распредвала (рис. 4.3).

                - Отсоедините жгут проводки от крышки головки.

                - Отсоедините шланг системы вентиляции картера от патрубка, расположенного в левом заднем углу крышки головки.

                - Выверните из крышки фиксаторы пластиковой панели

Аккуратно отверните винты и снимите катушки со свечей зажигания (рис. 4.7).

Проверка

                - Снимите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 4).

                - Установите поршень первого цилиндра в ВМТ (см. параграф 3). Кулачки обоих распредвалов, приводящие клапаны первого цилиндра, будут направлены вверх (не вертикально).

                - Щупами измерьте зазоры между основаниями кулачков и толкателями (рис. 5.3). Щуп должен заходить с приложением усилия. Запишите полученные результаты и сравните с приведенными в Спецификациях. Имейте в виду, что рабочие зазоры впускных и выпускных клапанов разные. Впускной распредвал находится спереди, выпускной — сзади.

                - Поверните коленвал на 180° по часовой стрелке, установив в ВМТ поршень третьего цилиндра. "Аналогичным образом измерьте рабочие зазоры клапанов. Аналогичным образом измерьте рабочие зазоры клапанов четвертого, а затем второго цилиндров.

Регулировка

                - Если зазор необходимо отрегулировать, необходимо установить новые толкатели требуемой толщины (см. параграф 9).

Рис. 6.3. Можете заблокировать маховик приспособлением, изображенным на рисунке

                - Если зазор меньше требуемого, необходимо установить толкатель меньшей толщины, а если больше, то большей. Определить толщину толкателя можно по маркировке. нанесенной на его поверхность (рис. 5.6). Если маркировки нет. измерьте толщину микрометром.

                - Измерив или определив толщину толкателей. рассчитайте требуемые толщины новых толкателей следующим образом. Пример расчета

(зазор меньше требуемого)

Требуемая величина зазора (А)	0.25 мм

Измеренная величина зазора (В)	0.20 мм

Толщина установленного толкателя (С) 2.55 мм

Требуемая толщина толкателя (О) С+В-А=2.50мм

Пример расчета

(зазор больше требуемого)

Требуемая величина зазора (А)	0.30 мм

Измеренная величина зазора (В)	0 36 мм

Толщина установленного толкателя (С) 2.19 мм

Требуемая толщина толкателя (D) С+В-А=2.25мм

                - Установив толкатели требуемой толщины, установите распредвалы (см. параграф 9).

                - Еще раз измерьте рабочие зазоры клапанов (см. пп. 2-4). Если величины отличаются от требуемых, повторите регулировку.

                - Мы рекомендуем записать и сохранить толщины всех установленных толкателей. Таким образом вы облегчите себе последующую регулировку.

Рис. 6.6. Воспользуйтесь новым болтом крепления шкива

                - Отрегулировав зазоры, установите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 4).

6 Шкив коленвала —

•ч

снятие и установка ^

Примечание. Проворачивать двигатель можно только в нормальном направлении его вращения — по часовой стрелке (если смотреть справа).

А

Внимание! Шкив и звездочка не зафиксированы на коленва- ле (только притянуты болтом), поэтому перед снятием шкива установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Примечание. Болт крепления шкива затянут очень большим усилием. При отворачивании болта вал необходимо заблокировать фирменным приспособлением (каталожный номер 999 7128). При установке воспользуйтесь новым болтом крепления шкива.

Снятие

- Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов. В зависимости от того, частью какой процедуры является снятие шкива, можете снять их полностью или свести со шкива (см. главу 1 А).

- Установите поршень первого цилиндра в ВМТ (см. параграф 3).

- Заблокируйте коленвал. Если у вас нет фирменного приспособления, действуйте следующим образом:

а)	Извлеките резиновую заглушку из отверстия картера сцепления, заведите в него большую отвертку, поместите ее жало между зубьями маховика и удерживайте, пока ассистент ослабляет болт. Не повредите маховик или поверхность коробки.

б)	Если коробка передач снята, заблокируйте маховик приспособлением, изображенным на рисунке 63.

- Отверните болт и снимите шкив.

Установка

- Установка выполняется в обратной последовательности. Помните, что поршень первого цилиндра должен быть всегда установлен в ВМТ.

- Вверните новый болт крепления шкива (рис. 6.6) и затяните его. приложив требуемое усилие.

7 Крышка цепи привода газораспределительного

механизма —	&

$

снятие и установка ^

Примечание. Проворачивать двигатель можно только в нормальном направлении его вращения — по часовой стрелке (если смотреть справа).

Снятие

  - Снимите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 4).

  - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»1 Снимите правое переднее колесо. Отверните две пластиковые гайки, винты и снимите пластиковый подкрылок.

Ослабьте болты крепления шкива помпы системы охлаждения примерно на три оборота (рис. 7.3).

  - Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. главу 1 А].

  - Отверните винты и снимите защитный кожух с компрессора системы кондиционирования. Отсоедините от компрессора проводку, затем отверните болты его креппения и болт крепления кронштейна магистралей системы кондиционирования. Не отсоединяя магистрали, отведите компрессор в сторону (рис. 7.5)и подвесьте.

  - Снимите шкив коленвала (см. параграф 6).

  - Отсоедините проводку от датчика положения коленвала (рис. 7.7).

  - Отверните болты и снимите шкив помпы системы охпаждения.

  - Отсоедините жгут проводки от шпилек, распопоженных в основании крышки цепи привода ГРМ.

  - Поднимите расширительный бачок системы охлаждения и отведите его в сторону. При необходимости можете частично спить жидкость из системы и отсоединить от бачка нижний шланг.

  - Заведите под двигатель тележечный домкрат, поместите на его рычаг деревянный брусок, уприте рычаг в поддон и примите вес силового блока. Отверните гайки/ болты крепления правой опоры силового блока и снимите ее (рис. 7.11). Снимая опору, отсоедините от нее магистраль системы кондиционирования.

  - Отверните нижний винт крепления натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.

  - Отверните болты крепления крышки цепи привода ГРМ (запомнив их расположение) и снимите крышку.

Установка

  - Установка выпопняется в обратной последоватепьности. Имейте в виду следующее:

Рис. 7.3. Ослабьте три болта (указаны	Рис. 7.S. Болты ирепления защитного аожуаа

стрелиами)	компрессора (указаны стрелиами)

Рис. 7.7. Отсоедините проводку от датчика	Рис. 7.11. Отверните гайки и болты (указаны

положении коленвала	стрелками) креплении правой опоры

б]

в]

г)

Рис. 7.14,6. Нанесите слой герметика диаметром Рис. 7.14,а. Последовательность затягивания 3 мм ло периметру ирышии, а также вокруг	болтов ирепления крышки

отверстий внутренний болтов ее ирепления

Примечание. Проворачивать двигатепь можно только в нормальном направлении его вращения — по часовой стрелке (если смотреть справа).

Н46423

Ряс. 7.14,а. Перед установкой манжеты не забудьте установить шайбу

а) Тщательно очистите сопрягаемые поверхности крышки, бпока и головки цилиндров. Если вы удаляете герметик скребком, не повредите поверхности Вместо скребка можете воспользоваться специальным растворителем. Если из-под крышки вытекало масло, проверьте ее плоскостность на станции обслуживания.

В крышке цепи привода ГРМ находится передняя манжета коленвала — замените ее 1см параграф 10). Перед тем как устанавливать крышку с манжетой коленвала, убедитесь в том, что на хвостовик вала установлена шайба (рис. 7.14,а). Тщательно очистив сопрягаемые поверхности, нанесите слой силиконового герметика диаметром 3 мм на поверхность крышки (по периметру, а также вокруг отверстий болтов) (рис. 7.74,61 Имейте в виду, что после нанесения герметика крышку следует установить в течение 10 минут. Болты креппения крышки цепи затяните требуемым усилием, действуя в последовательности, указанной на рисунке 7.14,в.

8 Цепь привода ГРМ, натяжитель и направляющие — снятие, проверка & и установка	^

Снятие

    - Снимите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 4).

    - Установите поршень первого цилиндра в ВМТ (см. параграф 3).

    - Снимите крышку цепи привода ГРМ (см. параграф 7).

    - Заведите жало маленькой отвертки в отверстие, расположенное на корпусе натя- жителя, и высвободите фиксатор. Нажав на направляющую цепи, вдавите поршень до упора внутрь натяжителя и заблокируйте его сверлом диаметром 1.5 мм (рис. 8.4).

    - Поместите гаечный ключ на проточки. расположенные на хвостовике распредвала.

    - Удерживая валы, отверните болты крепления звездочек распредвалов и снимите звездочки вместе с цепью. Сняв цепь, не проворачивайте двигатель (рис. 8 6).

    - При необходимости можете отвернуть болты и снять неподвижную направляющую цепи, а также снять подвижную направляющую с оси (рис. 8.7.8,6).

    - При необходимости отверните два болта и снимите натяжитель с блока, не извлекая из него сверло [рис. 8.8).

    - Для того чтобы снять звездочку цепи привода ГРМ с коленвала. необходимо снять цепь привода масляного насоса (см. параграф 13). Перед тем как снимать цепь, пометьте ее ориентацию относительно звездочки и направление вращения — при сборке их необходимо сохранить.

Проверка

Примечание Все снятые компоненты следует устанавливать на прежние места.

2А*8 Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра —ремонт без снятия с автомобиля

    - Тщательно очистите и высушите все снятые компоненты.

    - Осмотрите натяжитель и направляющие в поисках следов сильного износа и повреждений. На направляющих не должно быть глубокой выработки, образовавшейся в результате контакта с цепью. При появлении малейших сомнений в исправности какого-либо компонента замените его.

    - Оцените степень износа цепи. Удерживая ее в горизонтальном положении, проверьте люфт между звеньями При необходимости можете сравнить старую цепь с новой. При обнаружении очевидного люфта цепь следует заменить.

    - Осмотрите зубья звездочек распредвалов и коленвала. На них не должно быть следов износа.

    - Перед установкой натяжителя его поршень следует вдавить внутрь и заблокировать [если не сделали этого при снятии]. Для этого заведите жало маленькой отвертки в отверстие, расположенное на корпусе натяжителя, и высвободите фиксатор. Зажмите натяжитель в тисках и медленно вдавите поршень внутрь цилиндра. Не допускайте перекоса поршня и не прикладывайте больших усилий. Заведя поршень до упора внутрь цилиндра, заблокируйте его сверлом диаметром 1.5 мм.

Установка

    - Заведите звездочку с шайбой на коленвал [если снимали). Имейте в виду, что ориентацию звездочки необходимо сохранить (см. параграф 13).

    - Установите натяжитель и затяните болты его крепления, приложив требуемое усилие. Затягивая болты, не разблокируйте его поршень (рис. 8.16).

    - Установите неподвижную направляющую цепи и затяните болты ее крепления. Установите на место подвижную направляющую (рис. 8.17).

    - Установите звездочку на впускной распредвал. Не затягивайте болт ее крепления на данном этапе.

    - Заведите цепь на звездочку выпускного распредвала, затем заведите цепь на направляющие и звездочки остальных валов (рис. 8.19).

Установив цепь, нажмите на подвижную направляющую, вдавив тем самым поршень натяжителя внутрь цилиндра. Извлеките сверло. Поршень натяжителя автоматически натянет цепь (рис. 8.20).

Рис. 8.1Б. Установите иатажвтель (поршень должен быть заблокирован)

Ряс. 8.8. Болты крепления натяжителя {указаны стрелками)

Рис. 8.22. Удерживая валы гаечным ключам, затяните болты

Рис. 8.19. Устаноиите звездочии вместе с целью иа валы

Рис. 8.20. Слегка вдавите поршень внутрь цилиндра а извлеките сверло

- Убедитесь в том. что поршень первого цилиндра установлен в ВМТ (см. параграф 3).

- Затяните болты крепления звездочек распредвалов, приложив требуемое усилие. Примечание. Затягивая бопты, удерживайте валы гаечным ключом, помещенным на проточки хвостовика вала (рис 822].

- Установите крышку цепи привода ГРМ (см параграф 7).

- Извлеките контрольную пластину из пропилов распредвалов, затем извлеките специальное приспособление из отверстия в картере сцепления. Проверните двигатель на два полных оборота. Установите специальное приспособление и контрольную пластину и убедитесь в том. что поршень первого цилиндра установпен в ВМТ (см. параграф 3).

- Установите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 4).

9 Распредвалы и толкатели — снятие, проверка ^ и установка	^

Примечание. Проворачивать двигатепь можно только в нормальном направлении его вращения — по часовой стрелке (если смотреть справа].

Снятие

  - Снимите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 4).

  - Установите поршень первого цилиндра в ВМТ (см. параграф 3).

Рис. 9.3,а. Выверните сначала нижнюю заглушку...

Рис. 9.3,6	затем верхнюю

  - Для получения доступа к натяжителю и направляющей цепи привода ГРМ извлеките верхнюю и нижнюю заглушки из крышки цепи (рис. Э.З.а.б)

  - Заведите жало маленькой отвертки в отверстие, расположенное на корпусе натяжителя, и высвободите фиксатор (рис. 9.4).

  - Поместите гаечный ключ на проточки. нанесенные на хвостовик распредвала, и проверните валы, вдавив тем самым поршень натяжителя внутрь цилиндра (рис. 9.5).

  - Удерживая выпускной вал, заведите болт (М6х25мм) в отверстие, расположенное на крышке цепи привода ГРМ, и заблокируйте направляющую цепи (рис. 9.6)

  - Удерживая распредвалы гаечным ключом, отверните болты крепления их звездочек

  - Пластиковыми хомутами притяните звездочки распредвалов к цепи.

  - Извлеките болты крепления звездочек и отсоедините звездочки с цепью от валов. Подвяжите цепь в стороне от валов, предотвратив возможность ее падения внутрь двигателя

  - Действуя в последовательности, указанной на рисунке 9.10, постепенно, за несколько подходов (не более чем на половину оборота за подход) ослабьте болты крепления крышек распредвалов. Ваша задача — постепенно ослабить давление клапанных пружин на валы.

Запомнив ориентацию крышек, снимите их. Снимите распредвалы На впускном вале находится кулачок привода датчика положения вала, поэтому наносить маркировку на валы нет необходимости (рис. 9.11,а,б).

Рис. 9.6. Удерживая вылусвно! распредвал, заведите болт M6v25 мм в отверстие а заблокируйте натяжитель

Рас. 9.4. Заведите маленькую отвертку в нижнее отверстие и высвободите фиксатор иатяжатела

Рис. 9.5. Аккуратно поверните вал в направлении стрелки, убрав давление натяжатела с цела

2А» Ю Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра — ремонт без снятия с автомобиля

12 Приготовьте 16 небольших чистых контейнеров и пронумеруйте их. Присоской извлекайте толкатели из гнезд и помещайте их в контейнеры. Не перепутайте толкатели, поскольку они могут быть разной толщины. Имейте в виду, что шайба является частью толкателя [рис. 9.12,а.б). Возможно, после завершения работы, при выполнении регулировки зазоров клапанов, вам придется ь некоторые т

Проверка

    - Осмотрите в очевидных следов \> При необходимости з ющий компонент.

    - Измерьте наружный диаметр каждого толкателя (рис. 9.14). Измерять диаметр следует в нескольких точках — в верхней и нижней частях толкателей. Затем повторите измерения, повернув толкатели на 90°. Сравните результаты измерений. При обнаружении конусности или овальности толкатель следует заменить. Если у вас есть нутрометр, измерьте диаметр гнезд толкателей, расположенных в головке блока цилиндров. При обнаружении следов износа толкатели или головку следует заменить.

15 Осмотрите кулачки распредвалов. На них не должно быть задиров, лунок, следов износа и перегрева (областей синего цвета или бесцветных). Имейте в виду, что если наружный слой закаленного металла сточен. износ кулачка значительно ускорится. При обнаружении таких следов вал следует заменить (рис. 9.15).

      - Осмотрите шейки валов и соответствующие постели головки блока цилиндров. При обнаружении следов износа соответствующий компонент следует заменить.

      - Микрометром измерьте диаметр шеек в нескольких точках (рис. 9.17). Если результаты измерений отличаются, замените вал.

Рис. 9.10. Последовательность отворачивания болтов крепления крышек

Рис. 9.11,6. датчика

.а также на кулачок привода

Рис. 3.11,а. Обрате внимание на маркировку, нанесенную на крышки...

Ряс. 9.12,6. На внутреннюю поверхность толкателя нанесена маркировка

Ряс. 9.12,а. Воспользовавшись присоской, извлеките толкателя

Для того чтобы проверить осевой люфт вала, действуйте следующим образом. Извлеките толкатели из гнезд (если еще не извлекли) и тщательно очистите сопрягаемые поверхности вала, головки и крышек. Установите вал на место, затем установите крышки и затяните болты их крепления, приложив требуемые усилия. Закрепите стрелочный индикатор на поверхности головки и уприте его наконечник в правый торец вала.

с. 5.74. Микрометром измерьте диаметр Рис. 9.15. Осмотрите кулачки » поисках следов Рис. 9.17. Микрометром измерьте диаметр кателей	износа, задиров и лунок. При их обиаружеиии шеек вала

вал необходимо заменить

Volvo S40&V50

Рис. 9.22. Нанесите масло на кулачки и постели шейаи валов

      - Сдвиньте вал до упора вправо (в сторону индикатора). Обнулите индикатор, затем сдвиньте вал до упора влево и запишите показания индикатора. Если люфт превышает максимально допустимый, установите новый распредвал и повторите измерение. Если люфт все равно больше максимально допустимого, замените головку блока цилиндров.

Установка

      - Нанесите большое количество моторного масла на гнезда и толкатели (рис. 9.20]. Аккуратно поместите толкатели в прежние гнезда.

      - Поверните коленвал на 45° в сторону, противоположную направлению нормального вращения, опустив тем самым все поршни.

      - Нанесите большое количество масла на постели распредвалов и их кулачки (рис. 9.22). Установите валы на прежние места. Поверните их таким образом, чтобы пропилы, находящиеся на их левых торцах, расположились чуть выше и параллельно привалочной поверхности головки.

Рис. 9.24. Последовательность затягивания болтои креплеиии крышек

      - Крышки распредвалов пронумерованы. Также на каждую крышку нанесена маркировка в виде буквы. Крышки выпускного вала промаркированы от Е1 до

Е5. а впускного — от 11 до 15 (рис. 9.11 ,а). Установите их.

      - Действуя в последовательности.указанной на рисунке 9.24, постепенно, не более чем на один оборот за подход, затягивайте болты до тех пор, пока крышки не коснутся поверхности головки. Действуя в той же последовательности, затяните болты, приложив усилие первой стадии (см. Спецификации). Аналогичным образом дотяните болты, приложив усилие второй стадии. Ваша задача — равномерно распределить нагрузку клапанных пружин.

      - Заведите в пропилы валов контрольную пластину (см. параграф 3 и рис. 9.25).

      - Установите звездочки вместе цепью на валы. На данном этапе не затягивайте болты крепления звездочек. Удалите все пластиковые хомуты.

      - Извлеките блокировочный болт из отверстия крышки цепи. Возможно, для этого вам придется намного переместить направляющую цепи.

      - Поверните двигатель примерно на 45" в направлении нормального вращения и установите поршень первого цилиндра в ВМТ (см. параграф 3).

      - Удерживая распредвалы гаечным ключом. затяните болты крепления звездочек, приложив требуемое усилие.

      - Извлеките контрольную пластину из пропилов распредвалов, затем извлеките специальное приспособление из отверстия в картере сцепления. Проверните двигатель на два полных оборота. Установите специальное приспособление и контрольную пластину и убедитесь в том, что поршень первого цилиндра установлен в ВМТ (см. параграф 3).

      - Нанесите герметик на резьбы заглушек и вверните их в отверстия крышки цепи привода ГРМ.

      - Установите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 4)

10 Манжеты коленвала — замена

Манжета, расположенная со стороны привода ГРМ

        - Снимите шкив коленвала (см. параграф 6).

Отверткой аккуратно извлеките манжету из крышки цепи привода ГРМ. Не повредите поверхности гнезда манжеты и вала. Если извлечь манжету отверткой не

N

Рас. 10.4,а. Зааода манжету а гнездо, не перекашивайте ее

получается, аккуратно просверлите в манжете два отверстия (диагонально), вверните в них саморезы, ухватитесь за их головки плоскогубцами и извлеките манжету.

        - Тщательно очистите гнездо манжеты и носок вала

        - Окуните новую манжету в моторное масло и аккуратно заведите ее в гнездо. Оправкой или торцевой головкой подходящего диаметра установите манжету на прежнее место. Удалите все излишки масла (рис. 10.4,а,б).

        - Установите шкив коленвала (см. параграф 6).

Манжета, расположенная со стороны коробки передач

Примечание. Эта манжета меняется вместе с держателем.

        - Снимите коробку передач (см. главу 7А).

        - Снимите сцепление (см. главу 6).

        - Снимите маховик (см..параграф 15).

        - Снимите поддон (см. параграф 12).

        - Отверните шесть болтов и снимите держатель вместе с манжетой с блока цилиндров. Снимите прокладку (если установлена) и избавьтесь от нее.

■3)

Рас. 11.10. Снимете кожух системы охлаждения, расположенный на левой стороне головка

        - Очистите гнездо манжеты и поверхность коленвала. Аккуратно удалите все небольшие задиры с поверхности гнезда Скребком удапите все следы старой прокладки с сопрягаемых поверхностей (еспи была установлена). Не повредите поверхность блока. После удаления остатков прокладки очистите поверхность растворителем.

        - Если на новую манжету установлена направляющая втулка, не снимайте ее. Если установочной втулки нет, обмотайте носок вала скотчем и нанесите на рабочую кромку манжеты немного масла. Заведите манжету с держателем на вал

        - Аккуратно установите держатель на место, расположив на направляющих. Действуя в последовательности, указанной на рисунке 10.13, затяните болты крепления держателя, приложив требуемое усилие.

Рас. 11.11. Саамате клапан системы рециркуляции отработавшая газов (расположен на левой стороне головка)

        - Удалите все излишки масла. Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. После запуска дви- гатепя убедитесь в отсутствии утечек.

11 Головка

блока цилиндров — ^ снятие и установка ^

Примечание. Проворачивать двигатель можно только в нормальном направлении его вращения — по часовой стрелке (если смотреть справа1.

Снятие

          - Снимите аккумулятор (см. главу 5А). Снимите нижнюю секцию кожуха аккумулятора.

          - Для облегчения установки, отсоединяя проводку, шланги, шины заземления, всегда маркируйте их.

          - Слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 1 А).

          - Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

          - Снимите выпускной коллектор и тепловые экраны (см. главу 4А).

          - Обмотайте топливные трубки ветошью, сожмите фиксаторы и отсоедините их от рампы.

          - Отверните два винта и снимите топливную рампу (см. главу 4А). Незамедлительно заглушите все образовавшиеся отверстия.

          - Снимите впускной коллектор (см. главу 4А).

          - Отсоедините проводку от головки, запомнив места ее подкпючения. Высвободите жгуты проводки из промежуточных креплений к головке.

          - Отверните четыре болта и снимите кожух системы охлаждения с левой стороны головки (рис. 11.10).

          - Отверните два болта и отсоедините от головки клапан системы рециркупяции отработавших газов. Избавьтесь от прокладки (рис. 11.11).

          - Снимите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 4).

          - Снимите цепь привода ГРМ (см. параграф 8).

          - Снимите распредвалы и толкатели (см параграф 9).

          - Внимательно осмотрите поверхность головки и убедитесь в том. что отсоединили от нее все шланги и всю проводку.

1В Действуя в последовательности, указанной на рисунке 11.16, постепенно, не бопее чем на один оборот за подход, ослабьте 10 болтов крепления головки. Извлеките болты и избавьтесь от них. Поскольку при работе двигатепя они подвергаются существенным нагрузкам, их повторное использование не допускается.

            - С помощью ассистента (если возможно) снимите головку. Имейте в виду, что она очень тяжелая. Снимите прокладку и избавьтесь от нее. Обратите внимание на расположение направляющих головки.

Установка

Рас. 10.4,6. воспользуйтесь торцевой головвой подходящего диаметра

болтов крепления держателя манжеты

Тщательно очистите сопрягаемые поверхности головки и блока. Для этого воспользуйтесь острым ножом. Удалите остатки прокладки и отложения. Имейте в виду, что детали, изготовленные из сплава алюминия, легко повредить Грязь не должна попасть

            - в каналы системы охлаждения и особенно в масляные каналы. Грязь может вызвать масляное голодание различных компонентов двигателя. Поэтому перед тем. как приступить к очистке, заклейте все отверстия скотчем. Аналогичным образом очистите днища поршней.

            - Внимательно осмотрите головку и блок цилиндров в поисках трещин и следов повреждений. Небольшие задиры можно удалить напильником. Если задир глубокий, соответствующий узел, возможно, придется подвергнуть машинной обработке или заменить.

            - Если вы считаете, что головка покороблена, проверьте это, воспользовавшись поверочной пинейкой. При необходимости воспопьзуйтесь допопнительной информацией, приведенной в главе 2Г.

            - Очистив сопрягаемые поверхности, протрите их чистой ветошью. Убедитесь в том, что направляющие находятся на местах, резьбы в отверстиях — чистые, а в самих отверстиях нет масла.

            - Поместите новую прокладку на блок, правипьно ее сориентировав.

            - Поверните коленвал против часовой стрелки, опустив поршень первого цилиндра примерно на 20 мм внутрь цилиндра. Таким образом вы предотвратите возможность касания клапанами поршней.

Рас. 11:1В. Последовательность атвор толовва блоаа цилиндров

Рис. 11.25,а. Последовательность затяп блоиа цилиндров

■ болтов вреллении головки

            - Опустите головку на блок, расположив ее на направляющих. Окуните новые болты в чистое масло. Вверните их в отверстия и от руки затяните.

            - Действуя в последовательности, указанной на рисунке 11.25,а, затяните болты, приложив усилие первой стадии. Затем в той же последовательности, дотяните их, прикладывая требуемые усилия и на требуемые углы (см. Спецификации). Примечание. Дотягивать болты через некоторое время поспе начала эксплуатации автомобиля не нужно.

            - Установите толкатели, затем распредвалы и цепь привода ГРМ (см. параграфы 8 и 9).

            - Дапьнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Все боггты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия (если оговорены). Последовательности действий при установке различных компонентов приведены в соответствующих параграфах данной главы.

б)	Залейте жидкость в систему охлаждения и масло в двигатель.

Рис. 11.25,6. Для доворачааааиа иа требуемый роя воспользуйтесь угломером

Рис. 12.5. Отверните болты креплении поддона и коробке передач [указаны стрелиами)

в)	По окончании работы запустите двигатель. прогрейте его до рабочей температуры и убедитесь в отсутствии утечек.

12 Поддон —	^

снятие и установка ^

Примечание. Если силовой блок установпен на автомобиль, при выполнении этой процедуры вам потребуется как минимум один ассистент Имейте в виду, что переднюю часть автомобиля следует поднять на высоту, достаточную для извлечения поддона. Вам также потребуется подъемное приспособление для силового бпока (лебедка, таль, подъемная балка).

Снятие

              - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

              - Слейте моторное масло, затем очистите пробку сливного отверстия, вверните ее и затяните, приложив требуемое усилие. Примечание. Если уплотнительная шайба пробки повреждена, замените пробку (шайба отдельно не поставляется).

Мы рекомендуем снять масляный фильтр и при сборке установить новый (см. главу 1 А).

              - Примите вес силового блока на подъемное приспособление.

              - Снимите крышку цепи привода ГРМ (см. параграф 7).

              - Отверните болты крепления поддона к коробке передач (рис. 12.5).

              - Постепенно, за несколько подходов, отверните болты крепления поддона к блоку. Поскольку в качестве прокладки используется герметик, аккуратно разрежьте его тонким ножом, не повредив поверхности поддона и блока. Отделите поддон от блока цилиндров и извлеките из-под автомобиля.

Установка

              - Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности, протрите их растворителем, затем высушите чистой ветошью. Тщательно протрите ветошью внутреннюю поверхность поддона.

              - Нанесите слой герметика диаметром 3 мм на фланец поддона (вокруг внутренних краев отверстий болтов крепления поддона). После нанесения герметика поддон следует установить в течение 10 минут (рис. 12.8).

              - Установите поддон и от руки затяните болты его крепления.

Воспользовавшись поверочной линейкой. расположите край поддона на одном уровне с боковой поверхностью

Рис. 12.8. Нанесите герметик на фланец поддона

блока цилиндров со стороны ГРМ (рис. 12.10,а). Удерживая поддон, действуя в последовательности, указанной на рисунке 12.10.б. затяните болты его крепления к блоку, приложив требуемое усилие.

              - Затяните болты крепления поддона к коробке передач требуемым усилием

              - Установите крышку цепи привода ГРМ (см. параграф 7).

              - Опустите автомобиль на землю, установите новый масляный фильтр, залейте масло в двигатель и жидкость в систему охлаждения (см. главу 1 А).

              - После завершения работы запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и убедитесь в отсутствии утечек.

13 Масляный насос — снятие, проверка «у, и установка	^

Примечание. Эту процедуру можно выполнить, не снимая сиповой блок с автомобипя. Однако поскольку при этом вам придется выполнить большой объем работы в условиях крайне ограниченного доступа, мы рекомендуем предварительно снять силовой блок. Все иллюстрации, приведенные в данном параграфе, демонстрируют последовательность действий при снятом силовом блоке. Примечание. Вам потребуются новая прокладка насоса и специальные приспособления 1см. текст).

Снятие

1 Снимите цепь привода ГРМ (см. пара-

Рис. 12.10,а. Воспользовавшись поверочной линейкой, расположите край поддона на одном уровне с поверхностью блока

                - Снимите поддон (см. параграф 12).

                - Отверните два болта креппения мас- лозаборника к насосу (рис. 13.3). Снимите маслозаборник и избавьтесь от уплотни- тельного кольца.

                - Отверните два болта и снимите направляющую цепи привода насоса, затем отверните болт и снимите натяжитель цепи (рис. 13.4).

                - Удерживая звездочку насоса, ослабьте болт ее крепления (рис. 13 5).

                - Отверните болт и снимите цепь вместе со звездочкой.

Рис. 13.4. Болты (указаны стрелками) крепления направляющей и натяжителя цепи привода масляного насоса

Рис. 13.3. Отверните болты крепления маслозаборнияа

Рис. 13.5. Удерживая звездочку яасоса, отверните болт ее крепления

Рис. 13.7. Отверните четыре болта (указаны стрелкамв) а снимите насос

                - Отверните болты крепления насоса к блоку и снимите его (рис. 13.7). Снимите прокладку и избавьтесь от нее.

Проверка

8 Во время составления данного Руководства запасные части к насосу не поставлялись. При появлении сомнений в его исправности замените его.

Рве. 12.10,6. Последовательность затягивании болтов крепления поддона

Установка

                - Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности (насоса, поддона, блока цилиндров]. Скребком удалите все остатки старой прокладки, не повредив соответствующих узлов. Вместо скребка можете воспользоваться специальными жидкостями.

                - Перед установкой насоса его следует заправить. Заполните насос маслом и поверните внутренний ротор на несколько оборотов.

                - Установите новую прокладку на насос. Можете воспользоваться одним из болтов крепления насоса для фиксации прокладки. Установите насос на место и затяните болты его крепления, приложив требуемое усилие (рис. 13.11).

Рас. 13.11. Воспользуйтесь одним из болтов длв фиксации прокладки

Установите на маслозаборник новое уплотнительное кольцо, присоедините его к насосу и надежно затяните болты его крепления (рис. 13.12).

                - Установите цепь привода насоса вместе со звездочкой (рис. 13.13). Затяните болт крепления звездочки, приложив требуемое усилие. Затягивая болт, удерживайте звездочку.

                - Установите натяжитель цепи, правильно расположив его пружину (рис. 13.14). Затяните болт его крепления, приложив требуемое усилие.

                - Установите направляющую цепи и затяните болты ее крепления, приложив требуемое усилие.

                - Установите цепь привода ГРМ (см. параграф 8).

                - Установите поддон (см. параграф 12).

14 Выключатель

контрольной лампы давления

моторного масла — % снятие и установка ^

Снятие

- Выключатель находится на кожухе масляного фильтра, на передней стенке блока цилиндров (рис. 14.1).

- Расположите автомобиль на горизонтальной поверхности, откройте капот и отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора.

Рис. 13.14. Заведите пружину натижнтели за болт (уиазан стрелкой)

Рас. 13.12. Установите новое уплотнительное кольцо на маслозаборник

- При желании для улучшения доступа можете поднять переднюю часть автомобиля, установить на надежные опоры и снять защиту моторного отсека (рис. 14.3).

- Отсоедините проводку от выключателя и выверните его из кожуха фипьтра Удалите все вытекшее масло.

Установка

- Установка выполняется в обратной последовательности. Нанесите на резьбу выключателя немного герметика, вверните его и затяните, приложив требуемое усилие. Проверьте уровень моторного масла и. при необходимости, добавьте требуемое количество (см. «Еженедельные проверки»), После завершения работы запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры и убедитесь в отсутствии утечек.

15 Маховик —

снятие, проверка и установка	^

Снятие

  - Снимите коробку передач (см. главу 7А) Проверьте и, при необходимости, замените соответствующие манжеты.

  - Снимите сцепление (см. главу 6). Проверьте и, при необходимости, замените компоненты сцепления.

  - Пометьте положение маховика относительно коленвала — при сборке его необходимо сохранить.

Рис. 13.13. Совместите проточку, расположенную на вале, а лыску, расположенную на звездочке

  - Заблокируйте маховик, заведя отвертку между зубьями его венца или воспользовавшись приспособлением, изображенным на рисунке 15.4. Постепенно, за нескопько подходов, ослабьте болты крепления маховика.

  - Отверните болты. Поскольку эти болты подвергаются большим нагрузкам, их нельзя использовать повторно.

  - Снимите маховик. Имейте в виду, что он очень тяжелый.

Проверка

  - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности коленвала и маховика. Если на рабочей поверхности маховика (сопрягаемой с ведомым диском сцепления) есть следы износа, задиров или небольших поверхностных трещин, появляющихся в результате перегрева, то ее можно попробовать отшлифовать на станке или наждачной бумагой. Убедитесь в том, что зубья венца не повреждены. Поместите маховик на плоскую поверхность и оцените его плоскостность поверочной линейкой.

  - Осмотрите сопрягаемые поверхности коленвала и маховика. Если на манжете коленвала есть следы утечек, замените ее (см. параграф 10).

  - Очистите правую сторону маховика Удалите все остатки клея из отверстий болтов крепления маховика и прогоните резьбы метчиком.

Установка

Присоедините маховик к коленвалу и совместите все отверстия (метки, нанесенные при снятии, должны также совместиться). Нанесите небольшое количество специального клея на резьбы болтов крепления маховика, вверните их и затяните от руки (рис. 15.10).

Рис. 14.1. Выключатель контрольной лампы давлении масла (указан стрелкой)

Рас. 14.3. Отверните семь вантой (указаны стрелками) иреллении защиты моторного отсека

Рис. 15.4. Перед отворачиванием болтов (указаны стрелками) крепленая маховика заблокируйте его

Рис. 16.15. Отверните центральный болт (указан стралкой) креплении опоры к коробке

Рас. 15.10. Нанесите клей на резьбы болтоа крепленна мамаака

  - Заблокируйте маховик (см, п. 4). Работая в диагональной последовательности, постепенно затяните болты, прикладывая требуемое усилие и доворачивая на предписанный угол (рис. 15.11).

  - Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

16 Опоры

силового блока — % проверка и замена ^

Рас. 15.11. Затагавая болты крепления маховика, заблокируйте его

3 Снятые опоры необходимо устанавливать на прежние места. Не опускайте на них силовой блок до тех пор, пока не совместите все метки, нанесенные при снятии. Все болты и гайки их крепления следует затягивать, прикладывая требуемые усилия.

Проверка

    - При выполнении проверки силовой блок следует приподнять, убрве его вес с опор.

    - Затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры [см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Заведите тележечный домкрат под двигатель, поместите на его рычаг деревянный брусок, уприте его в поддон и аккуратно поднимите силовой блок, убрав его вес с опор.

Рис. 16.18. Отаеринте два болта (указаны стрелками) а снимите опору

А

Внимание! Не находитесь под двигателем, если он опирается только на рычаг домкрата. В Внимательно осмотрите резиновые подушки опор в поисках следов износе, повреждений и старения.

      - Введите большую отвертку или монтировку внутрь опоры и попробуйте сместить ее. Небольшой люфт допустим, но при обнаружении избыточного следует затянуть крепеж или заменить опору.

Замена

Примечание. Последовательности действий приведены с учетом того, что вес силового блока принят рычагом домкрата

Правая опора

      - Снимите пластиковую панель с двигателя.

      - Поднимите расширительный бачок системы охлаждения и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги.

      - Пометьте ориентацию опоры относительно кузова, затем отсоедините от нее магистраль системы кондиционирования.

      - Убедившись в том, что домкрат надежно удерживает силовой блок, отверните две стопорные гайки, затем отверните два болта крепления опоры к арке колеса. Снимите опору [рис. 7.11).

      - Устанавливая опору, затяните все болты и гвйки, приложив требуемые усилия. Сначала затяните две стопорные гайки, затем снимите подъемное приспособление. Совместите метки, нанесенные при снятии, затем затяните два болта, приложив требуемое усилие.

Левая опора

      - Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

      - Снимите аккумулятор (см. главу 5А). затем отверните три винта и снимите его поддон. Снимая поддон, отсоедините от него жгуты проводки.

      - Приняв вес коробки передач на домкрат, запомните ориентацию опоры, затем отверните винт ее креппения к коробке [рис. 16.15).

      - Отверните четыре наружные гайки, два винта и отсоедините опору от кронштейна.

      - Устанавливая опору, воспользуйтесь новыми самостопорящимися гайками. Правильно расположив опору, затяните винты и гайки ее крепления, приложив требуемые усилия.

Задняя опора (ограничитель вращения)

      - Отверните болты крепления опоры к подрамнику и коробке передач и снимите ее (рис. 16.18).

Устанавливая опору, затяните болты, приложив требуемое усилие.

Глава 2 часть Б

Бензиновые двигатели 2.4 литра ремонт без снятия с автомобиля

Содержание

Спецификации	2Б*1

        - Общие сведения	2Б*3

        - Проверкакомпрессии — описание и анализ результатов	2Б • 3

        - Ремень привода ГРМ — снятие и установка	2Б*4

        - Звездочки распредвалов, блоки системы регулировки фаз газораспределения и правые манжеты —

снятие и установка	2Б*7

        - Левые манжеты распредвалов — замена	2Б • 9

        - Распредвалы и толкатели — снятие, проверка и установка ...26*9

        - Головка блока цилиндров — снятие и установка	2Б • 12

        - Манжеты коленвала — замена	2Б • 13

        - Масляный насос — снятие, проверка и установка	26*13

        - Маховик (планшайба) — снятое, проверка и установка	26*13

        - Опоры силового блока — снятое и установка	26 • 14

        - Поддон — снятое и установка	26* 14

        - Выключатель контрольной лампы давления

моторного масла — снятое и установка	26* 15

Замена моторного масла и масляного фильтра	см. главу 1А

Проверка и замена ремня привода

вспомогательных агрегатов	см. главу 1А

Проверка уровня моторного масла	см.«Еженедельные проверки»

| Степени сложности |
| --- |
| Легко, доступно новичку ¦g> с минимальным ^ опытом \ | Довольно легко, Jk доступно для начинающего ^ с небольшим опытом ^ | Довольно сложно, JSs, доступно компетентному автомеханику ^ | Сложно, ^ Очень сложно, < доступно jN доступно очень jN опытному ^ опытному механику \ автомеханику ^ или профессионалу |

Спецификации

Общие сведения

Заводское обозначение двигателей

В5244 S5

В5244 34

Диаметр цилиндра

Ход поршня					—

Степень сжатия

Компрессия

Максимально допустимая разница Мощность

B5244 S5		—

В5244 S4

Крутящий момент

B5244S5

В5244 S4

Порядок работы цилиндров

2.4 литра (2435 см3). 20 клапанов

2 4 литра (2435 см3). 20 клапанов

..„.83.0 мм .„.. 93.0 мм

10.3:1

...13... 15 бар ....2 бар

...125 кВт при 6000 об/мин (170 л c.j ... 103 кВт при 5000 об/мин (140 л с.)

... 230 Нм при 4400 об/мин ... 220 Нм при 4000 об/мин 1-2-4-5-3 (первый цилиндр расположен со стороны привода ГРМ)

Направление вращения коленвала

Распределительные валы	Впускной	Выпускной

Метка (выштампована на хвостовике)					PGI	PGE

Максимальный подъем			8.65 мм	8.65 мм

Осевой люфт		0.05...0.20 мм	0.05...0.20 мм

Клапаны (холодный двигатель)	Впускные	Выпускные

Рабочие зазоры (при проверке)	0.15...0.45 мм	0.35 .0 60 мм

Рабочие зазоры (при регулировке]	0.20ю.03 мм	0.40±0.03 мм

Система смазки

Рабочее давление масла (прогретый двигатель]

На холостых оборотах					1.0 бар

При 4000 об/мин.					-		3.5 бар

Тип маслянного насоса				шестеренчатый, приводится от коленвала

Максимально допустимый зазор

между шестерней и кожухом			—		0.35 мм

Свободная длина пружины редукционного клапана —		82 13 мм

.. по часовой стрелке (если смотреть со стороны ГРМ)

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Болты крепления звездочки распредвала

(без системы регулировки фаз]	20

Болты крепления крышек шатунных подшипников*

Первая стадия..	—	—			15

Вторая стадия							-			25

Третья стадия	довернуть на 100°

Болты крепления шкива к звездочке коленвала *

Первая стадия	—	25

Вторая стадия			довернуть на 60°

Гайка крепления звездочки коленвала	180

Пробка отверстия для установки блокиратора коленвала	40

Нижняя секция головки к блоку*

Первая стадия					20

вторая стадия								60

Третья стадия			-		довернуть на 130°

Верхняя секция головки к нижней			14

Планшайба *

Первая стадия			-	45

Вторая стадия	довернуть на 50°

Опоры двигателя

Правая опора к кузову	90

Правая опора к двигателю Гайка Ml 2

Первая стадия			65

Вторая стадия 		довернуть на 90°

Гайка М14		133

Гайки креппения левой опоры (М10)

Первая стадия	—	35

Вторая стадия	довернуть на 90°

Болты крепления певой опоры

М12	80

М14:

Первая стадия			60

Вторая стадия	довернуть на 50°

Нижние стяжные болты *

М10				60

М12						-	80

М12 к верхнему лонжерону	-					130

Пробка сливного отверстия двигателя							38

Маховик *

Первая стадия				-	45

Вторая стадия			довернуть на 65°

Впускной коллектор

Верхняя секция			10

Нижняя секция			20

Промежуточная секция к блоку

Затягивать в следующей поспедовательности

М10*		20

М10 							45

М8 				-		24

М7 						 17

М10 											-		довернуть на 90°

Масляный фильтр					-	25

Масляный насос к блоку цилиндров —					6

Датчик давления масла	-	25

Форсунка подачи масла на поршень 						17

Клапан подачи масла на поршень 								32

Копесные гайки

Первая стадия									20

Вторая стадия				—	-	90

Свечи зажигания			28

Передние и задние бопты крепления подрамника

Передние									120

Задние	-			280

Задние кронштейны подрамника к кузову	50

Поддон

Поддон к двигателю							17

Поддон к коробке передач

Первая стадия	25

Вторая стадия	-			48

Винты крепления крышки ремня привода ГРМ Задние

М7					12

М8	25

Верхние									10

Передние					8

Холостой шкив ремня привода ГРМ			25

Болт крепления натяжителя ремня привода ГРМ (см. текст)

Автомобили, выпущенные до 2006 года			20

Автомобили, выпущенные после 2005 года	24

Центральный винт крепления блока системы

регулировки фаз газораспределения	120

Центральная пробка системы регулировки фаз

газораспределения	35

* Повторно не использовать.

1 Общие сведения

Как пользоваться данной главой

В этой главе приведены процедуры ремонта двигателя, которые можно выполнить, не снимая его с автомобиля. Если двигатель уже снят с автомобиля (см. главу 2Г). то выполнение приведенных ниже процедур значительно упрощается.

Необходимо отметить, что выполнить ремонт некоторых узлов (например, поршней и шатунов) можно и при установленном на автомобиль двигателе. Мы не рекомендуем делать этого, поскольку для выполнения этой задачи необходимо выполнить большой обьем работы. Кроме того, вам будет необходимо тщательно очистить масляные каналы и другие труднодоступные части двигателя. Именно поэтому эти трудоемкие процедуры отнесены к капитальному ремонту двигателя и приведены в главе 2Г.

Последовательности действий при снятии силового бпока и выполнении капитального ремонта приведены в главе 2Г.

Описание двигателя

Описываемые двигатели — с пятью расположенными в ряд цилиндрами, с двумя расположенными сверху распредвалами и четырьмя клапанами на каждый цилиндр (двумя впускными и двумя выпускными). Двигатель расположен поперечно и закреплен на подрамнике. Расшифровка заводских обозначений двигателей достаточно проста. Первая цифра — количество цилиндров, вторая и третья — обьем в литрах, четвертая — количество клапанов на цилиндр. Буква S на конце означает, что двигатель не турбированный. Таким образом, если обозначение двигателя — B5244S, то он пятицилиндровый, объемом 2.4 литра, с четырьмя клапанами на цилиндр и не турбированный.

Двигатель изготовлен из сплава алюминия и состоит из пяти основных секций: гоповки цилиндров, состоящей из двух секций, блока цилиндров, промежуточной секции и поддона Верхняя и нижняя секции головки блока совмещены друг с другом по централь- чой линии распредвалов, а блок цилиндров и промежуточная секция — по оси коленвала Между нижней секцией головки и блоком установлена традиционная прокладка, а функцию прокладок между остальными компонентами выполняет герметик

В блок цилиндров запрессовано пять чугунных гильз цилиндров, которые не подлежат замене Промежуточная секция усилена чугунными вставками.

Распредепитепьные валы приводятся зубчатым ремнем. Натяжение ремня регулируется автоматически (специальным натяжителем). Этим же ремнем приводится помпа системы охлаждения. Все навесное оборудование приводится от шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Головка блока—с поперечным потоком. Впускной коллектор находится на передней стороне, а выпускной — на задней. Верхняя секция головки выполняет функции крышки клапанного механизма и распредвалов Распределительные валы расположены между секциями головки. Клапаны приводятся толкателями. Толкатели приводятся непосредственно кулачками валов. Рабочие зазоры клапанов регулируются подбором толкателей требуемой толщины.

На впускной вал установлена система регулировки фаз газораспределения. Звездочка выпускного вала неподвижно зафиксирована на вале.

Коленчатый вал вращается на шести коренных подшипниках скольжения. Шатуны крепятся к шатунным шейкам коленчатого вала также через подшипники скольжения. Осевой люфт вала ограничивается упорными полукольцами, интегрированными во вкладыши пятого коренного подшипника.

Система смазки — полнопоточная. Масло забирается из поддона шестеренчатым насосом, приводимым от коленвала. Масло под давлением подается в фильтр, после чего распределяется по внутренним компонентам двигателя. На все модификации установлен маслоохладитель. Он расположен на задней поверхности поддона.

Ремонтные работы, выполняемые без снятия двигателя с автомобиля

Следующие процедуры можно выполнить, не снимая двигатель с автомобиля:

а]	Проверка компрессии.

б)	Снятие и установка ремня привода

ГРМ.

в]	Замена манжет распредвалов.

г]	Снятие и установка распредвалов и толкателей.

д]	Снятие и установка головки блока цилиндров.

е]	Очистка гоповки блока цилиндров и поршней.

ж]	Замена манжет коленвала.

з]	Снятие и установка масляного насоса.

и]	Снятие и установка маховика, к] Замена опор силового блока.

Перед началом работы тщательно очистите поверхность двигателя (паром или специальными средствами). Таким образом вы предотвратите возможность попадания грязи внутрь двигателя и сохраните чистым инструмент.

Для улучшения доступа к некоторым компонентам мы рекомендуем снять капот (см. главу 11). Перед началом работы накройте прилегающие к моторному отсеку панели [например, крылья) плотной ветошью.

2 Проверка компрессии — описание и анализ % результатов	^

акселератора полностью нажатой. Через несколько оборотов значение компрессии должно достигнуть максимума и стабилизироваться. Запишите полученный результат.

- Аналогичным образом измерьте компрессию в остальных цилиндрах, записывая полученные результаты.

- Компрессия во всех цилиндрах должна быть практически одинакова. Еспи разница превышает 2 бар, то неисправность есть.

- В исправном двигателе показания ком- прессиометра должны увеличиваться быстро. Низкая компрессия при первом такте сжатия, повышающаяся при поспедующих, свидетельствует об износе поршневых колец.

- Низкая компрессия при первом такте сжатия, практически не повышающаяся при последующих, свидетельствует об утечке через клапанный механизм ипи пробитой прокладке головки блока (или поврежденной головке блока). Отложения на рабочих сторонах головок клапанов также могут привести к снижению компрессии.

- Если компрессия в каком-либо цилиндре мала, попробуйте определить причину этого следующим образом. Залейте чайную ложку моторного масла в цилиндр сквозь отверстие свечи и еще раз проверьте компрессию.

- Если компрессия увепичипась. значит изношены поршневые копьца Если показания компрессиометра не изменились, значит или неисправны кпапаны, или повреждена прокладка головки блока.

- Если в двух соседних цилиндрах одинаково низкая компрессия! это практически однозначно указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров Если при этом вы обнаружите вмоторном масле следы охлаждающей жидкости, то прокладка точно повреждена.

- Если компрессия в одном из ципиндров меньше, чем в остальных, примерно на 20% и при этом двигатель нестабильно работает на оборотах холостого хода, причина может быть в износе кулачка распредвала.

- Если компрессия спишком большая, то, скорее всего, внутренние поверхности головки блока цилиндров, клапаны и поршни покрыты угольными отложениями. Если это так, головку необходимо снять и тщательно очистить.

- После завершения проверки установите свечи зажигания и подключите проводку

f !

Рас. 3.2. Отверните семь вантоа (типа Тога) а снимите защиту моторного отсека

к датчику положения коленвала. Имейте в виду, что в память блока управления двигателя будут занесены коды соответствующих неисправностей, поэтому после завершения работы обратитесь на станцию обслуживания и удалите их.

3 Ремень

привода ГРМ — снятие и установка ^

Рас. 3.5. Отверните болты (указаны стрелками) и сиимите правую опору силового блока

винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 3.2).

  - Отверните две пластиковые гайки и винты крепления пластикового подкрылка и снимите его.

  - Заведите под двигатепь домкрат, поместите на его рычаг деревянный брусок, уприте его в поддон и примите вес сипового бпока. Поднимите расширительный бачок системы охлаждения и отведите в сторону, не отсоединяя шланги

  - Пометьте ориентацию правой опоры сипового блока относительно кузова, затем отверните болты и снимите опору (рис 3.5).

  - Отверните винты (типа Тогх), высвободите фиксаторы и снимите крышки ремня привода ГРМ (рис. 3.6,а-д).

  - Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. главу 1 А).

Рас. З.Б,б	винт (указан стрелкой) крелленив

нижней крышки

Временно установите верхнюю внутреннюю крышку ремня привода ГРМ.

Рис. 3.6,д. Снимите нижнюю крышку

Рис. 3.6,т. Снимите наружную крышку

Рас. 3.6,а. Поднамите верхнюю внутреннюю крышку

Рис. 3.10. Выемка (А) на шкаве колеииала должна совместиться с метил! (В), расположенной на иожуие масланого насоса

Рис. 3.9. Совместите метки, нанесенные на звездочка (А), с ответными меткама (В), нанесенными аа крышку

Рас. 3.13,а. Отверните два болта, затем...

Ряс. 3.13,6. ...удержавая шкив...

Рис. 3.13,а	отверните центральную гайку

  - Проворачивайте коленвал по часовой стрелке за болт креппения его шкива до те* пор, пока не совместятся метки, расположенные на звездочках распредвалов и крышке ремня привода ГРМ (рис. 3.9).

  - При совмещении этих меток должны совместиться и метки, нанесенные на звездочку коленвала и кожух масляного насоса (рис. 310).

  - Метки, расположенные на звездочках распредвалов, довольно сложно обнаружить, поскольку они небольшие. Метку же, нанесенную на звездочку коленвала, можно увидеть только сверху.

  - Теперь необходимо снять шкив ко- ленввла Он крепится четырьмя болтами к звездочке и одной гайкой непосредственно к валу.

  - Ослабьте болты и полностью выверните два из них. Изготовив приспособление, аналогичное представленному на рисунке 3.13,6. зафиксируйте его на шкиве двумя снятыми болтами. Удерживая вал, отверните центральную гайку крепления шкива (рис. 3 13.а-в).

  - Ослабив гайку, убедитесь в том, что все метки совмещены (см. пп. 9 и 10). Снимите крышку ремня привода ГРМ.

  - Снимите шкив коленвала. Поскольку шкив посажен внатяг на направляющую, вам может потребоваться сьемник (рис. 315). Не пытайтесь снять шкив, поддев его рычагом. — вы можете его повредить.

Автомобили до 2006 модельного года (номер кузова до 206721 (V50) или до 202464 (S40))

Рис. 3.16. Ослабьте болт (указан стрелкой) крепления натяжителя

Рис. 3.15. Шаив располагается на направляющей (указана стрелкой)

16 Заведите шестигранник на 6 мм в отверстие, расположенное на рычаге натяжителя, затем ослабьте болт крепления натяжителя и поверните натяжитель по часовой стрелке, убрав давление с ремня (рис. 3.16). Если вы собираетесь устанавливать новый ремень, снимите натяжитель. запомнив его ориентацию. Volvo рекомендует менять натяжитель при каждой замене ремня.

Автомобили 2006 (и далее) модельного года (номер кузова от 206722 (V50) или от 202465 (S40))

    - Отверните болт крепления натяжителя и снимите его. Избавьтесь от натяжителя — Volvo не рекомендует устанавливать его повторно.

Все модификации

Если вы собираетесь устанавливать снимаемый ремень, отметьте на нем направление вращения (при установке его необходимо сохранить). Сведите ремень

Рас. 3.28. Маршрут прокладки ремня

со звездочек и шкивов. Имейте в виду, что доступ к звездочке коленвала очень ограничен. Сняв ремень, ни в коем случае не поворачивайте валы.

    - Volvo рекомендует менять холостой шкив при каждой замене ремня.

    - Внимательно осмотрите всю поверхность ремня в поисках повреждений и износа. Особое внимание уделите зубьям. При появлении малейших сомнений 8 его исправности, замените его.

    - При выполнении капитального ремонта двигателя или если пробег автомобиля после последней замены ремня — более 50 ООО км, ремень следует заменить вне зависимости от его состояния Имейте в виду, что стоимость р'вмня несопоставима со стоимостью капитального ремонта в случае его обрыва.

    - При обнаружении наповерхности ремня следов масла или охлаждающей жидкости устраните утечку. Тщательно удалите все следы масла или охлаждающей жидкости с прилегающих к ремню узлов.

Рас. 3.31. Удерживая натяжитель шестигранником, затяните гайку его крепленая

    - Даже если следов утечки охлаждающей жидкости нет. внимательно осмотрите помпу системы охлаждения в поисках следов утечек и износа. Об износе деталей помпы сигнализирует утечка через вентиляционное отверстие, расположенное сверху, за звездочкой (см. главу 3). Утечка охлаждающей жидкости идентифицируется по кристаллическим отложениям белого цвета или цвета жидкости. Мы рекомендуем менять помпу

Рас. 3.30,а. Расположение указателя натяжителя пра различной температуре окружающего воздуха

при каждой замене ремня независимо от ее состояния. Если через некоторое время после замены ремня вы обнаружите следы утечки, ремень придется снимать снова.

Установка и натяжение

24 Перед установкой ремня убедитесь в том, что все метки совмещены [вам придется временно установить верхнюю крышку ремня).

2 5 Установите новый натяжитель. Его вилка должна расположиться над приливом, расположенным на блоке цилиндров.

Автомобили до 2006 модельного года (номер кузова до 206721 (V50) или до 202464 (S40))

      - Установив рычаг натяжителя в положение «10 часов», от руки затяните болт его крепления.

      - Установите новый холостой шкив и затяните болты его крепления, приложив требуемые усилия.

      - Заведите ремень на звездочку коленвала. Удерживая ремень натянутым и не смещая звездочки валов, заведите ремень на холостой шкив, звездочку переднего распредвала, затем звездочку заднего распредвала, звездочку помпы и, наконец, шкив натяжителя (рис. 3.28). Если устанавливаете снятый ранее ремень, сохраните направление его вращения.

      - Убедитесь в том, что все метки совмещены.

Рас. 3.36. Повернате аатяжатель против часовой стрелка а заведате сверло в отверстае

      - Шестигранником на 6 мм поверните натяжитель против часовой стрелки, уперев

Рас. 3.30,6. Метка должаа располагаться по центру

указатель в ограничитель, расположенный справа от центральной метки, затем поверните его в противоположном направлении, расположив указатель напротив центральной метки [рис. З.ЗО.а.б). Натяжение следует регулировать только так [сначала уперев указатель в ограничитель).

      - Удерживая натяжитель шестигранником, затяните болт его крепления, приложив требуемое усилие (рис. 3.31).

      - Нажмите на ремень в центре длинного пролета и убедитесь в том, что указатель перемещается.

      - Временно наверните на коленвал гайку крепления шкива и поверните его на два полных оборота. Убедитесь в том, что все метки совместились

      - Также убедитесь в том, что указатель натяжителя расположен напротив центральной метки Если это не так, ослабьте болт крепления натяжителя и отрегулируйте его положение [см. пл. 30-34).

Автомобили 2006 (и далее) модельного года (номер кузова от 206722 (V50) или от 202465 (S40))

      - Установите натяжитель и затяните болт его крепления, приложив требуемое усилие.

      - Поверните рычаг натяжителя против часовой стрелки и заблокируйте его, заведя подходящее сверло сквозь отверстие в рычаге в отверстие на корпусе (когда отверстия совместятся).

      - Установите новый холостой шкив и затяните болты его крепления, приложив требуемые усилия.

      - Заведите ремень на звездочку коленвала. Удерживая ремень натянутым и не смещая звездочки валов, заведите ремень на холостой шкив, звездочку переднего распредвала, затем звездочку заднего распредвала, звездочку помпы и, наконец, шкив натяжителя (рис. 3.28). Если устанавливаете снятый ранее ремень, сохраните направление его вращения.

      - Убедитесь в том, что все метки совмещены.

      - Извлеките сверло из отверстий натяжителя. Рычаг натяжителя должен при этом натянуть ремень.

Временно наверните на коленвал гайку крепления шкива и поверните его на два

полных оборота. Убедитесь в том. что все метки совместились

Все модификации

      - Установите шкив на коленвал. Имейте в виду, что он располагается на направляющей Затяните гайку и четыре болта его крепления, приложив требуемые усилия.

      - Закрепите пластиковый подкрылок.

      - Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Работая в диагональной последовательности, затяните колесные гайки, приложив требуемые усилия.

      - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

4 Звездочки

распредвалов, блоки системы регулировки фаз газораспределения и правые манжеты — || снятие и установка ^

Примечание. При выполнении работы вам потребуется приспособление для блокировки распредвалов (каталожный номер 999 5452). Вы можете самостоятельно изготовить его аналог (см. текст]. Не пытайтесь выполнить работу без этого приспособления — вы не сможете правильно выставить фазы газораспределения.

Снятие

Рис. 4.3,а. Отсоедините шланг (указан стрелкой) системы улавливания паров топлива

1 Снимите ремень привода ГРМ (см. параграф 3).

Рис. 4.6. Извлеките заглушки

Рис. 4.3,6. Отведите стопорное кольцо и отсоедините шланг (указан стрелкой) вакуумного усилители

        - Для получения доступа к левым хвостовикам валов снимите корпус воздушного фильтра с воздуховодами (см. главу 4А].

        - Сдвиньте стопорные кольца и отсоедините от впускного коллектора шланги вакуумного усилителя и системы улавливания паров топлива (рис. 4.3,а.б) (см. главу 4А).

        - Отверните восемь винтов (шесть спереди и два сзади), отсоедините проводку от датчика давления в коллекторе и дросселя и снимите коллектор. Для предотвращения возможности попадания грязи внутрь двигателя заглушите все образовавшиеся отверстия.

        - Снимите клапан системы улавливания паров топлива с подъемной проушины, закрепленной на блоке цилиндров, затем отверните болт крепления кронштейна топливных трубок и два болта крепления проушины. Снимите проушину. Отсоедините от нее проводку кислородного датчика (рис. 4.5).

СОВЕТУЕТ

/Е

Толщина 3 мм

Рис. 4.5. Проводка кислородного датчика и клапан системы улавливании паров топлива (указаны стрелками)

        - Отверткой извлеките заглушки, закрывающие доступ к распредвалам, отверните винты и снимите роторы (рис. 4.6). Удалите все следы вытекшего масла.

        - Обратите внимание на пропилы, нанесенные на хвостовики распредвалов. Перед тем как приступить к снятию звездочек, распредвалы следует установить таким образом, чтобы пропилы расположились на одной линии, параллельно стыку секций головки. После этого валы следует заблокировать специальным приспособлением. Имейте в виду, что пропилы располагаются не точно на одной линии — один будет немного выше другого.

        - Приготовьте фирменное приспособление для блокировки валов (номер 999 5452) или изготовьте его аналог (см «Haynes советует» (Приспособление 1)).

J4S768	Размеры необходимо соблюсти

Приспособление 1

Приспособление для блокировки распредвалов можно изготовить следующим образом (размеры приведены на рисунке). Возьмите металлическую полосу или отрезок уголка. Ее длина должна быть примерно равна ширине левой стороны головки. Возьмите металлическую полосу такой толщины, чтобы ее можно было завести в пропилы валов. Отрежьте от этой полосы два отрезка. Просверлите в этих отрезках с одной стороны по два отверстия для крепления к первой полосе. Просверлите ответные отверстия в первой полосе. Притяните отрезки к полосе. Поскольку пропилы валов расположены не точно на одной линии, между полосой и отрезками установите шайбы требуемой толщины. Имейте в виду, что приспособление должно надежно блокировать валы при отворачивании и затягивании болтов крепления звездочек.

Убедитесь в том. что все метки совмещены. Заведите приспособление в пропилы

Рис. 4.19,а. Савв стартер, отвераате заглушку (указана стрелкой!

валов, заблокировав их (рис. 4.9). Возможно. для того чтобы установить приспособление. вам придется немного повернуть валы.

Рис. 4.15. Заведите манжету на вал, рабочей кромкой внутрь

Рис. 4.9. Заведите приспособление в пропилы, нанесенные на хвостовики распредвалов. Оно должно надежно удерживать валы от проворачивания

Приспособление 2

Удерживайте вал, заведя приспособление, представленное на рисунке, в отверстия звездочки.

Рис. 4.19,а. Есла у вас есть таска, можате изготовить аиалот фирменного приспособлении

10 Если вы собираетесь снимать обе звездочки, чтобы нв перепутать их при установке, нанесите на них метки. Впускной вал расположен спереди.

Рис. 4.11. Отверните пробку, затем отвераате ваит

Рас. 4.19,6. Заведате в отверстие специальное приспособление

11 Если вы собираетесь снять звездочку, на которую установлен блок системы регулировки фаз газораспределения, ключом типа Тогх 55 отверните заглушку, расположенную на блоке, затем этим же ключом отверните винт крепления звездочки. Снимите звездочку с вала вместе с блоком системы (рис. 4.11). Удалите все следы вьпекшего масла.

          - Если вы снимаете звездочку, на которую не установлен блок системы регулировки фаз, отверните три болта ее крепления. Отворачивая болты, удерживайте звездочку (см. «Наупвs советует»(Приспособление 21]. Отвернув болты, снимите звездочку с вала.

          - Если вы сняли звездочку для замены манжеты, отверткой аккуратно извлеките ее из гнезда. Не повредите поверхность вала.

Установка

          - Очистите гнездо манжеты. Осмотрите поверхность вала в поисках следов износа и задиров. которые могут привести к быстрому выходу манжеты из строя.

          - Окуните новую манжету в моторное масло. Заведите ее на вал рабочей кромкой внутрь. Оправкой или торцевой головкой заводите ее в гнездо до тех пор, пока ее наружная поверхность не окажется на одном уровне с поверхностью гнезда (рис. 4.15).

          - Временно установите верхнюю внутреннюю крышку ремня.

Звездочка с блоком системы регулировки фаз

          - Убедитесь в том, что метки коленвала совмещены (см. параграф 3). затем поверните его на несколько градусов по часовой стрелке.

          - Снимите стартер (см. главу 5А).

Выверните заглушку из блока цилиндров и заведите в отверстие приспособление 999 5451 (рис. 4.19,а-в].

          - Поворачивайте коленвал против часовой стрелки до тех пор, пока он не упрется в установленное приспособление. Метка, нанесенная на звездочку коленвала, должна совместиться с меткой, нанесенной на корпус масляного насоса.

          - Заведите звездочку с блоком системы регулировки фаз на вал и вверните винт ее крепления. Не затягивайте винт.

Звездочка без блока системы регулировки фаз

          - Установите звездочку на вал, совместив метки. Вворачивайте болты ее крепления до касания поверхности звездочки. Поскольку отверстия звездочки вытянутые, она должна свободно перемещаться на вале. Убедитесь в том. что метки коленвала совмещены (см. параграф 3].

Обе звездочки

          - Снимите крышку ремня и установите ремень (см. пп. 24-41 параграфа 3].

          - Затяните винт крепления звездочки с блоком системы регулировки фаз, приложив требуемое усилие.

          - Затяните болты крепления второй звездочки, приложив требуемое усилие.

          - Установите заглушку блока регулировки фаз и затяните ее. приложив требуемое усилие.

          - Посмотрите на рычаг натяжителя ремня и, при необходимости, отрегулируйте его положение (модификации, выпущенные до 2006 модельного года, см. пп. 26-34 параграфа 3).

          - Снимите приспособления для блокировки распредвалов и коленвала

          - Поверните коленвал на два полных оборота и убедитесь, что все метки совместились.

          - Также убедитесь в том. что указатель натяжителя расположен напротив центральной метки Если это не так. ослабьте болт крепления натяжителя и отрегулируйте его положение (модификации, выпущенные до 2006 модельного года, см, пп. 26-34 параграфа 3).

Рис. Б.2. Снимите юииу заземления головки	Рис. Б.З. Отсоедините шланг системы вентиляции картера

          - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Рис. 5.7. Установите новую манжету рабочей кромкой внутрь. Наружная поверхность должна расположиться на одном уровне с поверхностью гнезда

Левые манжеты распредвалов — замена

            - Для получения доступа к левым хвостовикам валов снимите корпус воздушного фильтра с воздуховодами (см. главу 4А).

            - Сдвиньте стопорные кольца и отсоедините от впускного коллектора шланги вакуумного усилителя и системы улавливания паров топлива (рис. 4.3,а,б) (см. главу 4А).

            - Снимите клапан системы улавливания паров топлива с подъемной проушины, закрепленной на блоке цилиндров, затем отверните болт крепления кронштейна топливных трубок и два болта крепления проушины. Снимите проушину. Отсоедините от нее проводку кислородного датчика (рис. 4.5).

            - Отверткой извлеките заглушки, закрывающие доступ к распредвалам, отверните винты и снимите роторы (рис. 4.6). Удалите все следы вытекшего масла.

            - Маленькой отверткой или другим инструментом аккуратно извлеките манжету. Не повредите поверхность вала.

            - Очистите гнездо манжеты. Осмотрите поверхность вала в поисках следов износа и задиров, которые могут привести к быстрому выходу манжеты из строя.

            - Окуните новую манжету в моторное масло Заведите ее на вал рабочей кромкой внутрь. Оправкой или торцевой головкой заводите ее в гнездо до тех пор, пока ее наружная поверхность не окажется на одном уровне с поверхностью гнезда (рис. 5.7]. Примечание. Если на носке вала есть следы износа, манжету можно установить на 2 мм глубже, переместив ее тем самым на неизношенную поверхность вала.

            - Установка выполняется в обратной последовательности

            - Установите корпус воздушного фильтра и воздуховоды.

Распредвалы и толкатели — снятие, проверка и установка

              - Киянкой обстучите верхнюю секцию, отделив ев от нижней. Можете аккуратно поддеть верхнюю секцию подходящим рычагом за специально предусмотренные приливы. Не пытайтесь завести отвертку или другой инструмент между секциями головки. Имейте в виду, что верхняя секция располагается на нескольких направляющих и отделить ее достаточно сложно.

              - Отделив верхнюю секцию от нижней, аккуратно поднимите ее. Имейте в виду, что под действием клапанных пружин распредвалы поднимутся.

              - Снимите уплотнительные кольца со свечных колодцев и избавьтесь от них. При установке следует воспользоваться новыми.

              - Пометьте распредвалы (чтобы не перепутать при установке) и снимите их вместе с задними манжетами. Края кулачков довольно острые — не порежьтесь.

              - Снимите манжеты с валов, запомнив глубину их установки.

              - Приготовьте контейнер, разделенный на 16 частей, или 16 отдельных контейнеров для хранения толкателей.

              - Нанесите на контейнеры метки, соответствующие номерам цилиндров и расположению толкателей.

              - Магнитом или присоской извлеките толкатели из гнезд и поместите их в контейнер. Хранить их следует в вертикальном положении (рис. 6.14).

Проверка

              - Осмотрите кулачки распредвалов в поисках следов износа и повреждений. Наружная поверхность кулачков закалена. Как только она износится, износ значительно ускорится.

              - Volvo не оговаривает диаметры шеек, а также рабочие зазоры. Однако при обнаружении следов износа или очевидного люфта соответствующий компонент следует заменить.

Рис. 6.5. Болт (указан стрелком) крепленая клапана системы	Рас. 6.14. Извлекате толкателе а поместите ак ■ контейнер

регулировка фаз

              - Осмотрите поверхности толкателей в поисках следов перегрева и повреждений. Имейте в виду, что если вы заменили вал, клапаны или головку блока, необходимо отрегулировать рабочие зазоры клапанов.

Подготовка к установке

              - Полностью удалите герметик с сопрягаемых поверхностей секций головки. Для этого воспользуйтесь специальной жидкостью и острым тонким ножом. Нив коем случае не используйте скребок — вы повредите поверхность головки. Поскольку прокладка между секциями не устанавливается, их сопрягаемые поверхности должны быть абсолютно чистыми.

              - Безворсовой ветошью удалите всю грязь, масло и смазку с сопрягаемых поверхностей. Убедитесь в том, что масляные галереи чистые.

Рабочие зазоры клапанов —

проверка и регулировка

              - Если вы заменили распредвал(ы), клапаны или головку блока, а также если вы притирали клапаны к седлам, рабочие зазоры клапанов необходимо проверить и. при необходимости, отрегулировать.

              - Установите оба впускных (или выпускных) толкателя клапанов первого цилиндра.

              - Установите распредвал на место. Кулачки привода клапанов, рабочие зазоры которых вы измеряете, должны быть повернуты вверх.

2 3 Руками прижмите распредвал к поверхности головки. Щупами измерьте зазоры между основаниями кулачков и толкателями. Щуп должен заходить с приложением усилия. Запишите полученные результаты и сравните с приведенными в Спецификациях. Если они отличаются, запишите полученный результат, снимите вал и извлеките соответствующий толкатель. Толщина толкателя нанесена на его внутреннюю поверхность

24 Определив толщину толкателя, вычислите требуемую толщину нового толкателя. Например, если измеренная величина на 0.20 мм больше требуемого, вам потребуется толкатель на 0.20 мм толще, и наоборот. Имейте в виду, что существует величина зазора при проверке (с установленной крышкой головки, ремнем привода ГРМ и т. д.) и величина зазора при регулировке (со снятой крышкой головки, ремнем привода ГРМ и т. д.). Эти величины приведены в Спецификации.

                - Распредвалы при установке верхней секции головки должны располагаться на ней. Для их фиксации необходимы специальные приспособления. После фиксации валов верхнюю секцию головки следует поместить на нижнюю, равномерно притянуть к ней специальными приспособлениями и зафиксировать болтами. Приготовьте фирменные приспособления (см. начало данного параграфа) или изготовьте их аналоги.

                - Для фиксации левых хвостовиков валов вам потребуется приспособление, описанное в параграфе 4 [см. «Haynes советует» IПриспособление 1)].

                - Для фиксации правых хвостовиков валов вам потребуется приспособление (см. «Haynes советует» IПриспособление 3]).

                - Притянуть верхнюю секцию головки к нижней можно еще двумя приспособлениями (см. «Haynes советует» (Приспособление 41).

Приспособление 3

Для того чтобы зафиксировать валы в верхней секции головки, изготовьте следующее приспособление. Возьмите отрезок пластичной проволоки Iтипа сварочного электрода1 и придайте ему форму, изображенную на рисунке. Установив это приспособление на валы, зафиксируйте его на головке двумя ботами.

Приспособление 4

Рис. Б.38. Поместите новые уплотнительные кольца иа саечиые колодцы Ряс. Б.41. Приспособление дли притигивания яеркие! секции головка

Потребуются два.) Для того чтобы притянуть верхнюю секцию головки к нижней, изготовьте следующие приспособления. Возьмите старую свечу зажигания и отломайте от нее фарфоровый изолятор. Просверлите сквозное отверстие внутри основания свечи и установите в него длинный болт или шпильку. Надежно закрепите бот гайками. Длина болта или шпильки должна быть такой, чтобы он выступал за пределы верхней секции головки, установленной на нижнюю. Возьмите металлическую полосу толщиной 6 мм и длиной, равной ширине верхней секции головки. Просверлите в ней отверстие, установите полосу на болт или шпильку, сверху установите шайбу и наверните гайку.

Установка

                - Нанесите чистое моторное масло на гнезда толкателей и постели распредвалов.

                - Установите все толкатели в прежние гнезда [если устанавливаете снятые ранее).

                - Еще раз осмотрите сопрягаемые поверхности секций головки и убедитесь в их чистоте.

                - Убедитесь в том, что метки коленвала совмещены.

                - Валиком с коротким ворсом нанесите тонкий слой специального герметика (каталожный номер 1161 059) на сопрягаемую с нижней секцией поверхность верхней секции головки (только на нее). Герметик нанесите на всю поверхность, но не допускайте его попадания в масляные каналы (рис. 6.33).

                - Нанесите масло на постели (верхней секции) валов. Не допускайте попадания масла на герметик.

                - Поместите валы в верхнюю секцию головки на прежние места.

                - Поверните валы таким образом, чтобы пропилы на их краях расположились параллельно стыку секций головки. Имейте в виду, что пропилы будут расположены не на одной линии (рис. 6.36). Если сориентировать верхнюю секцию так. как она будет установлена, пропил, нанесенный на впускной вал, должен быть выше. Если вы правильно сориентировали валы, два отверстия крепления звезодчки впускного вала должны находиться сверху, а два отверстия крепления звездочки выпускного вала — снизу.

                - Зафиксируйте левые хвостовики валов на секции головки специальным приспособлением (см. ранее). Зафиксируйте правые хвостовики валов другим специальным приспособлением (см. ранее).

Рис. 6.3Б. Установите валы таким образом, чтобы пропилы расположились на одно! линии (см. теист)

Ряс. G.33. Валиком с коротким иорсом нанесите герметик

                - Установите новые уплотнительные кольца на свечные колодцы нижней секции головки (рис. 6.38).

                - Установите верхнюю секцию головки на нижнюю.

                - Вверните приспособления для притягивания верхней секции к нижней в свечные отверстия первого и пятого цилиндров. Если вы используете самостоятельно изготовленные приспособления, убедитесь в том, что болты не проворачиваются внутри свечей, иначе вы не сможете вывернуть приспособление из отверстия.

                - Установите на болты металлические полосы, установите шайбы и наверните гайки (см. «Haynes советуетл (Приспособление 2]). Медленно и поочередно затягивайте гайки, прижимая верхнюю секцию к нижней. Вы будете чувствовать довольно существенное сопротивление пружин клапанов. Не допускайте перекоса верхней секции, поскольку при этом она может застрять на направляющих (рис. 6.41).

                - Вверните болты крепления верхней секции головки и, работая в диагональной последовательности, от центра наружу, затяните их, прикладывая требуемое усилие. Не забудьте закрепить одним из болтов шину заземления.

Затянув болты, выверните приспособления из свечных отверстий и снимите приспособление, фиксирующее правые стороны валов. Левое приспособление не снимайте.

                - Смажьте рабочие кромки новых манжет и подходящими оправками установите их в соответствующие гнезда на требуемую глубину (наружные стороны манжет должны быть на одном уровне с поверхностью головки). Последовательности действий при установке манжет приведены в параграфах 4 и 5.

                - Установите звездочки валов, ремень привода ГРМ (см. параграф 4).

                - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

                - После завершения работы проверьте уровень жидкости в системе охлаждения (см. главу 1 А).

7 Головка

блока цилиндров — снятие и установка ^

расширительного бачка от кожуха термостата.

                - Отсоедините трубку системы охлаждения от порта, расположенного на левой стороне головки.

                - Действуя в последовательности, указанной на рисунке 7.9, постепенно, не более чем на половину оборота за подход, ослабьте болты крепления головки. Извлеките болты и избавьтесь от них. Поскольку при работе двигателя они подвергаются существенным нагрузкам, их повторное использование не допускается.

                - Снимите головку с блока. Поскольку клапаны выступают за поверхность головки, расположите ее на деревянных брусках. Снимите прокладку головки.

                - Последовательность действий при разборке и сборке головки приведена в главе 2Г.

Подготовка к установке

                - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности гопоеки и блока.

                - Для этого воспопьзуйтесь пластиковым скребком или острым ножом. Удалите остатки прокладки, отложения, а также очистите днища поршней. Имейте в виду, что детали, изготовленные из сплава алюминия, легко повредить.

Рис 7.9. Последовательность отворачавания болтов крепленая

                - Грязь не должна попасть в каналы системы охлаждения и особенно в масляные каналы. Грязь может вызвать масляное голодание различных компонентов двигателя. Поэтому перед тем, как приступить к очистке, закпейте все отверстия скотчем. Для того чтобы предотвратить попадание грязи в зазоры между поршнями и зеркалами цилиндров, нанесите на зазоры небольшое количество смазки. После очистки поршня кисточкой ипи щеткой удалите всю смазку с зеркал цилиндров и поршней, затем протрите их сухой чистой ветошью

                - Внимательно осмотрите головку и блок цилиндров в поисках трещин и следов повреждений. Небольшие задиры можно удалить напильником. Если задир глубокий, соответствующий узеп, возможно, придется подвергнуть машинной обработке.

                - Если вы считаете, что головка покороблена, проверьте это. воспользовавшись поверочной линейкой. При необходимости воспользуйтесь дополнительной информацией, приведенной в главе 2Г.

                - Убедитесь в том, что все резьбовые отверстия блока — сухие и чистые. Если есть возможность, прогоните все резьбы метчиком. Если метчика нет, нанесите два продольных пропила на резьбу старого болта крепления головки и прогоните резьбы им. В глухих отверстиях не должно быть жидкости, поскольку в противном случае при затягивании болта блок может треснуть.

Установка

                - Поместите новую прокладку на блок маркировкой ТОР вверх.

                - Опустите головку на блок, затем нанесите немного масла на резьбы новых болтов. Вверните болты в отверстия и, действуя в последовательности, указанной на рисунке 7.19, затяните их, приложив усилие первой стадии.

                - Действуя в той же последовательности, затяните болты, приложив усилие второй стадии, затем, воспользовавшись угломером, доверните их на угоп третьей стадии (рис. 7.20).

                - Удтановите новую прокладку на фланец трубки системы охлаждения и притяните его к головке двумя болтами.

                - Установите верхний шланг радиатора

                - Затяните болт крепления крыши ремня привода ГРМ и болт креппения шины заземления.

                - Надежно затяните болты крепления правой опоры к блоку цилиндров.

                - Установите распредвалы с толкателями (см. параграф 6). На данном этапе не присоединяйте проводку к аккумулятору.

                - Установите впускной и выпускной коллекторы (см. главу 4А).

Залейте жидкость в систему охлаждения (см. главу 1А).

8 Манжеты

коленвала —	^

Рас. 8.2. Съемником сведмте фланец с кала	Рас. 9.3. Закеднте отвертку под приливы, расположенные на поверкности

насоса, • отделите его от блока

замена	^

9 Масляный насос — снятие, проверка ^ и установка	^

Снятие

1 Выполните действия описанные в пп.

- -4 параграфа 8.

- Отверните четыре болта крепления насоса к блоку цилиндров.

- Заведите отвертку под приливы, расположенные на поверхности насоса, и отделите его от блока (рис. 9.3). Снимите насос, затем снимите прокладку.

- Тщательно очистите сопрягаемые поверхности блока и насоса.

Проверка

- Отверните два винта крепления секций насоса.

- Снимите крышку шестерен с корпуса насоса. Имейте в виду, что при снятии крышки высвободится пружина редукционного клапана.

- Снимите пружину и плунжер редукционного клапана, затем извлеките шестерни.

- Аккуратно извлеките манжету коленвала из крышки и избавьтесь от нее.

- Тщательно очистите компоненты насоса, затем осмотрите их в поисках следов износа.

- При обнаружении следов износа или повреждений замените соответствующий компонент. Во время составления данного Руководства информации о длине пружины редукционного клапана, а также о зазорах шестерен насоса не было.

- Установите шестерни в корпус насоса. Метка, нанесенная на большую шестерню, должна быть сверху

- Нанесите большое количество масла на шестерни, а также на пружину и плунжер редукционного клапана.

- Установите новое уплотнительное кольцо на корпус насоса, затем установите крышку и затяните винты ее крепления.

Установка

- Воспользовавшись новой прокладкой, установите насос на место. Вверните болты крепления насоса (не затягивайте). Притяните насос к блоку гайкой крепления шкива коленвала, затем затяните болты крепления насоса, приложив требуемое усилие

- Нанесите масло на крышку, вал и новую манжету. Установите манжету на место, воспользовавшись оправкой подходящего диаметра.

- Установите звездочку коленвала, затем его шкив •

- Установите ремень привода ГРМ (см. параграф 3).

10 Маховик

(планшайба] — снятие, проверка к и установка	^

Примечание. При установке воспользуйтесь новыми болтами крепления маховика (планшайбы).

Снятие Маховик

  - Снимите механическую коробку передач (см. главу 7А).

  - Снимите сцепление (см. главу 6).

  - Пометьте положение маховика относительно коленвала — при сборке его необходимо сохранить.

  - Заблокируйте маховик, заведя отвертку между зубьями его венца. Постепенно, за несколько подходов, ослабьте болты крепления маховика.

  - Удерживая маховик, полностью отверните болты его крепления. Снимите его и опустите на землю. Имейте в виду, что маховик очень тяжелый.

Планшайба

Снимите автоматическую коробку передач (см. главу 7Б).

  - Пометьте положение планшайбы относительно коленвала — при сборке его необходимо сохранить.

  - Отверните болты и снимите планшайбу (см. пл. 4-5).

Проверка Маховик

  - Если на рабочей поверхности маховика (сопрягаемой с ведомым диском сцепления) есть следы сильного износа, глубоких задиров, а также больших поверхностных трещин, появляющихся в результате перегрева, то маховик следует заменить. Однако если повреждения небольшие, их можно попробовать отшлифовать на станке или наждачной бумагой. В этом случае обратитесь за консультацией на станцию обслуживания. Если зубья венца повреждены, маховик следует заменить.

Планшайба

  - Внимательно осмотрите поверхность планшайбы. Особое внимание уделите отверстиям болтов ее крепления и венцу. При обнаружении следов повреждений и трещин планшайбу следует заменить.

Установка Маховик

  - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности коленвала и маховика. Прогоните метчиком резьбы отверстий коленвала, удалив все следы клея для резьб.

Рйс. 11.7. Отверните четыре гайки и два болта (указаны стрелками)	Рис. 11.10. Отверните два болта и снимите опору (указана стрелкой)

а снимите опорную пластану

  - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Нанесите специальный клей на резьбы новых болтов и затяните их. приложив требуемое усилие. Примечание. Перед тем как вворачивать боты креппения маховика, прижмите его

МММ Если у вас нет метчика, то [иц^^] возьмите старый болт, сде- ^^^^^ лайте на его резьбе два до - СОВЕТУЕТ статочно широких пропила и вверните в отверстие. Остатки клея окажутся в пропилах.

к поверхности коленвала. Не допускайте попадания клея между валом и маховиком.

  - Установите сцепление (см. главу 6) и коробку передач (см. главу 7 А)

Планшайба

  - Действуйте в последовательности, приведенной в пп. 11-13 данного параграфа. Различия только в том, что в данном случае отсутствует сцепление, а последовательность действий при установке коробки передач приведена в главе 7Б

11 Опоры

силового блока — ^ снятие и установка ^

Рис. 11.3. Пометьте ориентацию ироиштейна относительно кузоаа

    - Отверните четыре гайки и два болта и снимите опорную пластину опоры (рис. 11.7).

    - Отверните центральный болт и снимите опору.

Задняя опора (ограничитель вращения)

    - Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 3.2).

    - Отверните два болта и снимите опору (рис. 11.10).

Установка

    - Установка выполняется в обратной последовательности. Болты и гайки крепления опор затяните, приложив требуемые усилия.

12 Поддон -	^

снятие и установка ^

Снятие

      - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобипя»). Снимите правое колесо.

      - Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 3.2).

Слейте моторное масло (см. главу 1 А).

      - Снимите впускной коллектор (см. главу 4А).

      - Отверните гайку, извлеките болт и вытяните колодец для измерения уровня моторного масла из поддона.

      - Маслоохладитель(если есть)крепится к поддону четырьмя болтами. Отверните болты и отведите охладитель назад (рис. 12.6). Удалите все следы вытекшего масла.

      - Отсоедините проводкуот датчика уровня моторного масла.

      - Поместите контейнер под насос системы усиления рулевого управления, затем отсоедините от него оба шланга (рис. 12.8). Незамедлительно заглушите все образовавшиеся отверстия.

      - Отверните болты крепления кронштейна трубок системы усиления рулевого управления к поддону.

      - Снимите ремень привода компрессора системы кондиционирования (см. главу 1 А).

      - Отверните болты крепления компрессора и отсоедините его от поддона Подвесьте компрессор в стороне, не отсоединяя от него магистрали.

      - Отверните винты крепления поддона [за исключением четырех винтов, расположенных на углах, — их следует ослабить на несколько оборотов).

      - Аккуратно обстучите поддон киянкой и отделите его от блока. Отверните оставшиеся винты и снимите поддон. Снимите уплотнительные кольца, расположенные справа, и избавьтесь от них.

Установка

Рас. 12.6. Болты (указаны стрелками) креплении маслоохладителя	Рас. 12.8. Отсоедините шланги системы усаленая рулевого управления

(указаны стрелками)

      - Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности. Тщательно протрите ветошью внутреннюю поверхность поддона.

      - Валиком с коротким ворсом нанесите тонкий слой герметика (каталожный номер 1161 059-9) на сопрягаемую с блоком поверхность поддона.

      - Установите новые уплотаигельные кольца, присоедините поддон к блоку и от руки затяните угловые болты его крепления.

      - Вверните винты крепления поддона к коробке передач и затяните их, приложив требуемое усилие.

      - Вверните остальные винты крепления поддона и, начиная от коробки передач, затяните их. приложив требуемое усилие.

      - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Установите новые уплотнительные кольца на маслоохладитель.

б]	Установите новые уплотнительные кольца на шланги системы усиления рулевого управления.

в]	Установите новое уплотнительное кольцо на колодец щупа для измерения уровня масла.

г)	Замените масляный фильтр и запейте в двигатель новое моторное масло 1см. главу 1А].

13 Выключатель

контрольной лампы давления

моторного масла — Ц снятие и установка ^

Рас. 13.1. Выключатель (указав стрелкой) находится на передней стенке блока цаландров

        - Расположите автомобиль на горизонтальной поверхности, откройте капот и отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора.

        - При желании для улучшения доступа можете поднять переднюю часть автомобиля, установить на надежные опоры и снять защиту моторного отсека [рис. 3.2).

        - Отсоедините проводку от выключателя и выверните его из кожуха фильтра. Удалите все вытекшее масло.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности. Нанесите на резьбу выключателя немного герметика, вверните его и затяните, приложив требуемое усилие. Проверьте уровень моторного масла и, при необходимости, добавьте требуемое количество [см. «Еженедельные проверки»), После завершения работы запустите двигатель, прогрейте его до рабочей темпервтуры и убедитесь в отсутствии утечек.

expert22 для http://rutracker.org

Глава 2 часть В

Дизельные двигатели — ремонт без снятия с автомобиля

Содержание

Спецификации	2В»1

          - Общие сведения	2В*3

          - Проверка компрессии и тест на утечки — описание

и анализ результатов	2В«3

          - Крышка головки блока цилиндров — снятие и установка	2В*4

          - Шкив коленвала — снятие и установка	2В* 5

          - Ремень привода ГРМ и натяжитель — снятие и установка	2В • 5

          - Цепь привода ГРМ и натяжитель — снятие и установка	2В*8

          - Распредвалы, коромысла и гидрокомпенсаторы —

снятие, проверка и установка	2В«8

          - Манжета распредвала — замена	2В • 11

          - Головка блока цилиндров — снятие, проверка и установка	2В • 11

          - Поддон — снятие и установка	2В • 13

          - Масляный насос — снятие, проверка и установка	2В«14

          - Выключатель контрольной лампы давления

моторного масла — снятие и установка	2В*15

          - Маслоохладитель — снятое и установка	2В»15

          - Манжеты коленвала — замена	2В • 15

          - Маховик — снятие, проверка и установка	2В«16

          - Опоры силового блока — проверка и замена	2В • 17

Замена моторного масла и масляного фильтра	см. главу 1Б

Проверка и замена ремня привода

вспомогательных агрегатов	см. главу 1Б

Головка блока цилиндров — ремонт	см. главу 2Г

Силовой блок — снятие и установка	см. главу 2Г

Проверка уровня моторного масла	см.«Еженедельные проверки»

Степени сложности

Легко,	Довольно легко,	JSJ	Довольно сложно,	^ Сложно,	|	Очень сложно,	Ч

доступно новичку § доступно	gi	доступно	v	доступно	>	доступно очень	jS

с минимальным	для начинающего	^	компетентному	^	опытному	^	опытному механику	^

опытом	^ с небольшим опытом	автомеханику	^ автомеханику	^	или профессионалу	^

Спецификации

Общие сведения

Тип двигателей

Заводское обозначение

Мощность

Крутящий момент

Рабочий обьем

Диаметр цилиндра

Ход поршня

Степень сжатия

Порядок работы цилиндров..

Направление вращения коленвала..

Клапаны

Рабочие зазоры	 .. с турбонагнетателем. Четыре цилиндра, распопоженные в ряд. с двумя, распопоженными сверху, распредвалами. Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а головка блока — из сплава алюминия . D4204T

.. 100 кВт при 4000 об/мин [136 л. с.) . 340 Нм при 2000 об/мин .1998 см3 85.0 мм .88 0 мм ..18.5:1

.. 1 -3-4-2 (первый цилиндр расположен со стороны коробки передач)

.. по часовой стрепке (еспи смотреть справа)

. регулируются автоматически гидрокомпенсаторами

Идентификация прокладки

головки блока цилиндров	Выступание поршня	Толщина прокладки

Одна выемка	0.55...0.60 мм	1 25±0.04 мм

Две выемки	0.61.. 0.65 мм	1.30±0.04мм

Три выемки	0.66...0.70 мм	1.35+0.04 мм

Четыре выемки				0.71 ...0.75 мм	1 40±0.04 мм

Система смазки

Тип масла	см. «Смазки и рабочие жидкости»

Заправочная емкость	см. гпаву 1Б

Рабочее давление масла (прогретый двигатель, не менее)

На холостых оборотах	-	1.0...2.0 бар

При 3000 об/мин	2.3...3.7 бар

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Компрессор системы кондиционирования	20

Болты крепления крышек шатунных подшипников*

Первая стадия					20

Вторая стадия		довернуть на 70°

Постель распредвалов

Первая стадия-	-	-	-	5

Вторая стадия		10

Звездочка распредвала

Первая стадия	-	-	20

Вторая стадия			довернуть на 60°

Датчик положения распредвала							5

Кожух манжеты коленвала	14

Болт крепления шкива коленвала *

Первая стадия...-	-	-	70

Вторая стадия		довернуть на 60°

Болты крепления нижней секции головки блока цилиндров

Первая стадия				60

Вторая стадия			довернуть на 220°

Болты крепления верхней секции головки блока цилиндров к нижней

Первая стадия	—	-	5

Вторая стадия	10

Крышка головки блока/впускной коллектор

Первая стадия		-	5

Вторая стадия	„		—		10

Опоры двигателя

Правая опора к кузову				— 90

Гайки (М12) крепления правой опоры	—	—	90

Болты (М14) крепления правой опоры		—	130

Гайки крепления левой опоры (М10)

Первая стадия.—	-	-	-	35

Вторая стадия					довернуть на 90"

Болты крепления левой опоры (М12)	-	80

Гайки (М10) крепления левой опоры

Первая стадия.—:		••—■■•	—-	35

Вторая стадия			_		довернуть на 60°

Нижние стяжные болты (М12]	80

Пробка сливного отверстия двигателя							— 34

Болты крепления маховика*			—			-	— 48

Болты крепления топливного насоса высокого давления		20

Штуцерные гайки топливных магистралей	30

Шпильки крепления топливных форсунок		10

Болты крепления крышек коренных подшипников

Перввя стадия...	-	-	—	-	-	25

Вторая стадия				довернуть на 60"

Датчик давления масла.——							— 35

Болты крепления масляного насоса				-	16

Форсунка подачи масла на поршень—	—		10

Колесные гайки

Первая стадия	-	20

Вторая стадия	—	—					90

Передние и задние болты крепления подрамника*

Передние		— 120

Задние		-					-	280

Задние кронштейны подрамника к кузову					25

Болты крепления поддона	16

Кожух термостата к головка блока-	—	18

Натяжитель ремня привода ГРМ				—	21

Натяжитель цепи приводе ГРМ				6

* Повторно не использовать.

1 Общие сведения

Как пользоваться данной главой

В этой главе приведены процедуры ремонта двигателя, которые можно выполнить, не снимая его с автомобиля. Если двигатель уже снят с автомобиля (см. главу 2Г). то выполнение приведенных ниже процедур значительно упрощается.

Последовательности действий при снятии силового блока и выполнении капитального ремонта приведены в главе 2Г.

Описание двигателя

Описываемый двигатель — совместная разработка корпораций Ford и Peugeot. Двигатель — с четырьмя, расположенными в ряд, цилиндрами, с двумя, расположенными сверху, распредвалами и четырьмя клапанами на каждый цилиндр (двумя впускными и двумя выпускными]. На двигвтель установлены система непосредственного впрыска топлива common rail и турбонагнетатель с изменяемой геометрией.

Основные узлы двигателя изготовлены из сплава алюминия. Блок цилиндров изготовлен из чугуна Цилиндры выточены непосредственно в блоке. Снизу к блоку крепится блок крышек коренных подшипников, изготовленный из алюминия. Таким образом значительно снижаются вибрации двигателя.

Коленчатый вал вращается на пяти коренных подшипниках скольжения. На вкладышах первого подшипника находятся полукольца, ограничивающие осевой люфт вала. Шатуны крепятся к шатунным шейкам коленчатого вала также через подшипники скольжения. Поршни фиксируются на шатунах пальцами со скользящей посадкой. Поршни изготовлены из сплава алюминия. На них установлено три кольца — два компрессионных и одно маслосъемное. Существуют четыре размерные группы цилиндров и поршней. Установка поршней отличной от цилиндров размерной группы не допускается. Поскольку поршни ремонтных размеров не выпускаются, расточка цилиндров не допускается.

Клапаны приводятся цилиндрическими пружинами. Клапаны расположены в направляющих, запрессованных в головку блока цилиндров. Седла клапанов также запрессованы в головку.

Выпускной вал, помпа системы охлаждения и топливный насос высокого давления приводятся зубчатым ремнем от коленвала. Впускной распредвал приводится цепью от выпускного.

Распредвалы приводят 16 клапанов через толкатели и коромысла. Рабочие зазоры регулируются гидравлическими компенсаторами. Распределительные валы вращаются непосредственно в проточках головки блока цилиндров.

Вакуумный насос приводится от впускного распредвала, а топливный насос — от выпускного.

Помпа системы охлаждения расположена на правой стороне блока цилиндров. Она приводится ремнем ГРМ.

Для крепления компонентов двигателя наряду с традиционными применяются бопты типа Тогх (звездочка) и Аллена (внутренний шестигранник), поэтому при выполнении работ вам потребуется набор качественных бит и переходников.

Система смазки

Масляный насос находится под блоком цилиндров Он приводится цепью от коленвала. Масло забирается из поддона и через фильтр подается в главную галерею блока цилиндров. Из этой гелереи масло подается к подшипникам коленвала и в головку блока. Рядом с масляным фильтром находится маслоохладитель. Масло охлаждается охлаждающей жидкостью.

Масло к подшипникам распредвалов и коленвала подается под давлением, а на на кулачки распредвалов, клапаны и остальные компоненты двигателя попадает естественным путем — разбрызгиванием. На днища поршней масло подается специально предназначенными форсунками. К турбонагнетателю масло подается под давлением

Ремонтные работы, выполняемые без снятия двигателя с автомобиля

Следующие процедуры можно выполнить, не снимая двигатель с автомобиля. Однако имейте в виду, что, например, снятие поддона — сложная процедура, требующая определенного опыта и специальных приспособлений. Задача значительно упрощается, если двигатель снят с автомобиля и закреплен на стенде.

а]	Проверка компрессии.

б]	Снятие и установка крышки головки б пока цилиндров.

в J Снятие и установка крышки ремня привода ГРМ.

г]	Снятие и установка цепи/ремня привода ГРМ.

д]	Снятие и установка натяжителя и звездочек ремня привода ГРМ.

е]	Замена манжет распредвалов.

ж]	Снятие и установка распредвалов и толкателей.

з]	Снятие, ремонт и установка головки блока цилиндров.

и]	Очистка головки блока цилиндров и поршней.

к] Снятие и установка поддона, л] Замена манжет коленвала. м! Снятие и установка масляного насоса.

д) Снятие и установка шатунных подшипников, шатунов и поршней. * н) Снятие и установка маховика о] Замена опор силового блока. * Эту операцию можно выполнить, не снимая двигатель с автомобиля Iпосле снятия поддона], но лучше ее выполнить при снятом двигателе. Таким образом вы обеспечите себе нормальный доступ и

сможете очистить все необходимые узлы. Последовательность действий приведена в главе 5Г.

Перед началом работы тщательно очистите поверхность двигателя (паром или специальными средствами). Таким образом вы предотвратите возможность попадания грязи внутрь двигателя и сохраните чистым инструмент.

Для улучшения доступа к некоторым компонентам мы рекомендуем снять капот (см. главу 11). Перед началом работы накройте прилегающие к моторному отсеку панели (например, крылья) плотной ветошью.

2 Проверка компрессии и тест на утечки — описание и анализ % результатов	^

превышает оговоренную в Спецификациях, то неисправность есть. В исправном двигателе показания компрессиометра должны увеличиваться быстро. Низкая компрессия при первом такте сжатия, повышающаяся при поспедующих, свидетельствует об износе поршневых колец. Низкая компрессия при первом такте сжатия. практически не повышающаяся при последующих, свидетельствует об утечке через клапанный механизм или пробитой прокладке головки блока (или поврежденной головке бпока).

- Если в двух соседних цилиндрах одинаково низкая компрессия, это практически однозначно указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если при этом вы обнаружите в моторном масле следы охлаждаюи i жидкости, то прокладка точно повреждена.

- После завершения работы не забудьте установить свечи накаливания.

- Выключите зажигание, установите на место предохранитель топпивного насоса и подкпючите проводку к датчику положения коленвала. Имейте в виду, что в память блока управления двигателя будут занесены коды соответствующих неисправностей, поэтому после завершения работы обратитесь на станцию обслуживания и удалите их.

Тест на утечки

- Тест на утечки показывает, каким образом воздух, поданный в цилиндр, уходит из него. Во многих случаях этот тест более информативен, чем проверка компрессии, поскольку можно определить, где происходит утечка воздуха (через поршни, клапаны или прокладку головки]. 14 Оборудование для выполнения этого теста вы вряд ли сможете найти, поэтому обратитесь на станцию обслуживания.

3 Крышка головки

Рис. 3.1. Высвободите переднюю сторону	Рис. 3.4. Отверните болта снимите датчик положения Рис. 3.6. Высвободите фиксаторы (указаны

а правый задиий угол панели аз фиксаторов распредвала (указан стрелкой), расположенный стрелками) и отсоедините направляющую жгута и снимите ее	на правой стороне крышки головва блока	проводва форсунок

блока цилиндров — || снятие и установка ^

  - Высвободите проводку свечей накаливания из двух промежуточных креплений к впускному коллектору.

  - Ослабьте хомут и отсоедините от впускного коллектора воздуховод.

  - Отсоедините от коллектора датчик температуры топлива (находится под коллектором].

  - Действуя в последовательности, обратной указанной на рисунке 3.13, отверните болты крепления коллектора и крышки. Снимите коллектор. Снимите прокладки и избавьтесь от них — при установке необходимо воспользоваться новыми.

Установка

  - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности крышки, коллектора и головки блока цилиндров.

  - Поместите новые прокладки на крышку и коллектор. Смажьте уппотнительные кольца техническим вазелином (для облегчения установки]. Установите крышку с коллектором. Действуя в последовательности, указанной на рисунке 3.13, затяните болты, приложив требуемое усилие.

  - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

в) Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия (если оговорены).

б) Последовательность действий при установке датчика положения распредвала приведена в главе 46. Если не соблюсти эту последовательность, датчик работать не будет.

Рис. 3.7,6. ...трубву састемы рецаряуляцаа отработавших газов от крышка

Рис. 3.7,а. Ослабьте хомуты и отсоедините шланг системы вентиляции картера а...

Рас. 3.7,в. Сдааиьте фиксатор а отсоедините от крышви второй шланг састемы вентиляции

    - На второй стадии болт необходимо довернуть на определенный угол. Можете воспользоваться угломером. Болт необходимо довернуть на 180°, поэтому, если у вас нет угломера, ориентируйтесь по воротку ключа (его необходимо повернуть на половину оборота).

Имейте ■ виду, что длина болта 14 — 55 мм, а болтов 1В • 17 — 70 мм

Рас. 4.2. Защите моторного отсека крепится семью винтами (типа Тога)

t t 'ft Ч /

т щ

• \ K.W

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

4 Шкив коленвала — снятие и установка ^

Снятие

      - Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобипя и зафиксируйте на опорах (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо. Для улучшения доступа можете снять пластиковый подкрылок.

      - Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 4.2).

      - Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. главу 1 Б).

      - Болт крепления шкива затянут с большим усилием, поэтому, прежде чем его отворачивать, убедитесь в том. что автомобиль надежно зафиксирован на опорах.

Рас. 4.6,а. Отверните болт и снимите шкив

      - На фирменной станции обслуживания для блокировки коленвала используют фирменное приспособление (каталожный номер 999 7119/999 7120). Оно бпо- кирует венец маховика (предварительно необходимо снять стартер). Если у вас нет этого приспособления, включите первую передачу и попросите ассистента нажать и удерживать педаль тормоза.

      - Отверните болт и снимите шкив. Избавьтесь от болта — при установке необходимо воспользоваться новым (рис. 4.6,а,б). При необходимости можете снять кольцо привода датчика положения вала и дистанционную шайбу.

      - Сняв шкив, внимательно осмотрите манжету. При обнаружении следов утечек замените ее (см. параграф 14).

Установка

      - Установите шкив, вверните новый болт его крепления и от руки затяните его.

      - Заблокировав коленвал (или включив первую передачу и попросив ассистента нажать на педаль тормоза), затяните болт, приложив усилие первой стадии.

5 Ремень привода ГРМ и натяжитель — снятие и установка ^

Рас. 5.3. Поднамате расширительным бачок а отведите его в сторону, ае отсоединяя шланги

        - Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 4.2).

        - Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов [см. главу 1 Б).

Рас. 5.19. Болт (указан стрелкой) крепленая датчика положения коленвала

Рис. 5.9. Болты (указаны стрелками) крепления правой опоры силового блока

Рас. 5.16,а. Заведвте приспособление сквозь отверстае в блоке цаландров...

Рас. 5.4. Ослабьте «омут (указан стрелкой) а отсоедините воздуковод

8 Теперь необходимо принять вес силового блока подъемным приспособлением. На фирменной станции обслуживания пользуются подъемной балкой, устанавли-

Рас. 5.21. Болты крепленая нижней крышка ремня привода ГРМ (указаны стрелками)

ваемой на желоба крыльев. Можете воспользоваться лебедкой, талью или гидрав - пическим домкратом, уперев его рычаг в поддон. Если вы решили воспользоваться домкратом, между рычагом и поддоном поместите широкий деревянный брусок (для распределения нагрузки).

          - Приняв вес силового блока на подъемное приспособление.отверните четыре болта и снимите правую опору силового блока (рис. 5.9).

          - Высвободите трос из промежуточного крепления к крышке ремня привода ГРМ.

          - Отверните болты, ослабьте гайку и снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

          - Ослабьте болт крепления шкива коленвала (см. параграф 4). Не выбрасывайте болт — он вам потребуется при сборке.

          - Для установки поршня первого цилиндра (со стороны коробки передач) в ВМТ вам потребуются два приспособления. Приспособление 999 7121 заводится сквозь отверстие в блоке цилиндров в отверстие маховика, а приспособление 999 7122 — сквозь отверстие в звездочке выпускного распредвала в отверстие, расположенное на поверхности головки. Если у вас нет фирменных приспособлений, вместо первого можно использовать шпильку диаметром 8 мм, а вместо второго — сверло диаметром 8 мм Примечание. Для блокировки маховика следует использовать именно шпильку с абсолютно плоским торцом.

          - Отверните болты крепления стартера, извлеките его и отведите в сторону. Через образовавшееся отверстие вы сможете следить за отверстием, расположенным на маховике (см. главу 5А).

          - Проворачивайте коленвал по часовой стрелке за болт крепления его шкива до тех пор. пока отверстие в звездочке распредвала не начнет совмещаться с ответным отверстием в головке.

          - Заведите приспособление 999 7121 в отверстие блока, прижмите его к маховику и попросите ассистента медленно поворачивать коленвал в прежнем направлении. Как только отверстие маховика совместится с отверстием в блоке, приспособление зайдет в него (рис. 5.1 б.а.б).

          - После установки первого приспособления установите второе (999 7122) (рис. 5.17) Имейте в виду, что для его установки, возможно, придется повернуть распредвал на небольшой угол в требуемую сторону.

          - На этом этапе механики фирменной станции блокируют коленвал приспособлением. описанным в п. 5 параграфа 4. Мы советуем заблокировать вал.

          - Отсоедините проводку от датчика положения коленвала, затем отверните болт и снимите датчик (рис. 5.19).

          - Снимите шкив коленвала, затем кольцо привода датчика и дистанционную шайбу (рис. 4.6,а,б).

          - Отверните винты, гайку и снимите нижнюю крышку ремня привода ГРМ (рис. 5.21).

Слегка поднимите силовой блок и ослабьте центральный болт шкива натяжителя. удалив тем самым давление с ремня (рис. 5.22).

          - Снимите ремень. Имейте в виду, что его повторная установка не допускается.

          - Отверните 4 богтта на несколько оборотов, снимите кронштейн и холостой шкив. Отверните болт крепления натяжителя [рис. 5.24). Избавьтесь от натяжителя и холостого шкива — при сборке необходимо установить новые.

          - Если вы не собираетесь сразу же устанавливать новый ремень, временно установите правую опору силового блока и надежно затяните болты ее крепления.

Установка

          - Убедитесь в том, что поршень первого цилиндра установлен в BMT.

          - Установите новый холостой шкив и вверните болт его крепления (рис. 5.27).

          - Установите кронштейн, затем затяните болты, приложив требуемые усилия.

          - Установите натяжитель и от руки затяните болт его крепления.

          - Заведите новый ремень привода ГРМ на звездочки и шкивы. Очередность следующая: звездочка коленвала, холостой шкив, звездочка распредвала, натяжитель. звездочка помпы системы охлаждения (рис. 5.30,а,б). Если на ремне указано направление вращения, соблюдите его.

Рас. 5.22. Ослабьте болт (указан стрелков) крепленая шкива натяжителя

Рис. 5.24. Ослабьте болты крепления кронштейна опоры силового блока, затем снимите колостой шкив

Рис. S.31,a. Заведите шестигранник в гнездо (указано стрелкой)	Рис. 5.31,6. Поверните рычаг против часовой стрелки. Указатель должен

расположиться в центре «окна» (указаио стрелкой)

          - Установите шестигранник на рычаг натяжителя и поворачивайте его против часовой стрелки до тех пор. пока указатель не расположится по центру специального «окна» (рис. 5.31 ,а,б). Затяните болт крепления натяжителя.

          - Установите нижнюю крышку ремня привода ГРМ и затяните болты ее крепления.

          - Установите на коленвал дистанционную шайбу/кольцо привода датчика, затем шкив. Затяните старый болт крепления шкива, приложив усилие 50 Нм.

          - Снимите все три приспособления, затем проверните двигатель за болт крепления шкива коленвала на 2 полных оборота. Установите приспособление 999 7121. затем 999 7122.

Рис. 5.30,а. Маршрут прокладки ремня привода ГРМ

          - Убедитесь в том. что указатель натяжителя расположен по центру «окна». При необходимости ослабьте болт крепления натяжителя и шестигранником отрегулируйте положение рычага. Затяните болт крепления натяжителя.

          - Отверните болт крепления шкива и избавьтесь от него. Вверните новый болт и затяните его, приложив требуемое усилие (заблокировав коленвал или попросив ассистента нажать на педаль тормоза и включить первую передачу).

          - Снимите приспособления 999 7121 и 999 7122.

Рис. 5.30,6. Стрелки указывают направление вращения ремня

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия (если оговорены).

Рас. Б.З. Поднимите аерааюю направляющую цепа а заведите сверло ала проволояу диаметром 2 мм в отверстие на «орпусе натяжителя

6 Цепь привода ГРМ и натяжитель — снятие и установка ^

Рис. G.4. Отверните болты крепления натажатела (указаны стрелками)

            - Установите натяжитель и затяните болты, приложив требуемое усилие.

            - Вдавите направляющую глубже внутрь кожуха, извлеките сверло и медленно отпустите направпяющую.

            - Установите крышку головки бпока цилиндров (см. параграф 3).

7 Распредвалы, коромысла

и гидрокомпенсаторы — снятие, проверка и установка	^

Снятие

1 Снимите ремень привода ГРМ [см. параграф 5).

              - Снимите натяжитель цепи привода ГРМ (см. параграф 6).

              - Снимите корпус воздушного фильтра [см. главу 4Б).

              - Нажмите на фиксатор и отсоедините шланг от вакуумного насоса, расположенного на левой стороне головки. Отверните гайку крепления трубки системы рециркуляции отработавших газов и топливной магистрали. затем отверните три болта и снимите насос с головки (рис. 7 4,а-в). Проверьте и, при необходимости, замените уплотни- тепьные кольца вакуумного насоса.

              - Отверните штуцерные гайки и снимите топливную магистрапь. соединяющую насос высокого давпения и топпивную рампу (рис. 7.5). Избавьтесь от магистрали — при сборке необходимо установить новую. Заглушите все образовавшиеся отверстия.

              - Сдвиньте/вдавите фиксаторы и отсоедините топливные магистрали(подачи и отвода топлива) от насоса высокого давления (рис. 7.6,а,б). Заглушите все образовавшиеся отверстия.

              - Отсоедините проводку от топливного насоса высокого давления, запомнив месте подключения разъемов.

              - Отверните три болта и снимите топпив- ный насос высокого давпения с головки блока цилиндров (рис. 7.8). Удалите все следы вытекшего топлива

              - Снимите топливные форсунки [см. главу 4Б).

Отверните болт и снимите звездочку выпускного распредвала. Отворачивая болт, удерживайте вал от проворачивания (см.«Haynes советует»).

Рис. 7.4,а. Болты креплеииа вакуумного насоса (указаны стрелками)

Рас. 7.4,а. Нажмите на факсатор (указан стрелкой) и отсоедините шланг вакуумного усилителя от насоса

Рис. 7.4,6. Отверните гайку (увазааа стрелкой) крепленая трубки системы рециркуляции отработавших газов а топлаваой магистрали

Рис. 7.5. Отвераате штуцерные тайка	Рас. 7.6,а. Вдавите фиксатор и отсоедините Рас. 7.6,6. Сдвиньте фиксатор и отсоедините

(указаны стрелкамв) а снимите магистраль, возвратную топлавиуп трубку	трубку подана тсллава

соедаияющую насос а тоаливиую рамау

              - Отверните болты и снимите кронштейн правой опоры силового бпока.

              - Отверните болты крепления внутренней крышки ремня привода ГРМ к головке блока (рис. 7.12).

              - Отверните два болта и снимите трубку системы рециркуляции отработавших газов, расположенную над левой стороной головки.

              - Действуя в последовательности, указанной на рисунке 7.14, ключом типа Тогх выверните шпильки крепления топливных форсунок.

              - Действуя в последовательности, обратной указанной на рисунке 7.28, постепенно, за несколько подходов, отверните болты крепления верхней секции головки блока цилиндров

              - Аккуратно обстучите стык секций головки и снимите верхнюю секцию. Задача может оказаться достаточно сложной, поскольку вместо прокладки используется герметик, а на направляющих, расположенных спереди, может образовываться коррозия.

              - Поднимите распредвалы, сведите цепь со звездочек и снимите манжету выпускного вала.

              - Приготовьте 16 небольших чистых контейнеров для хранения коромысел и гидрокомпенсаторов и пронумеруйте их. Все снятые компоненты следует устанавливать не прежние места

              - Снимайте коромысла и гидрокомпенсаторы и помещайте их в контейнеры (рис. 7.19).

Проверка

              - Сняв валы, осмотрите их постели (в обеих секциях головки) в поисках следов износа и повреждений. При обнаружении таких следов головку необходимо заменить. Убедитесь в том, что масляные галереи головки не заблокированы.

Рас. 7.В. Болты крепления топливного насоса ■ысокого давлении (указаны стрелками)

Рас. 7.12. Отверните болты (указаны стрелиами) креплении внутренне! крышки ремна

              - Осмотрите кулачки и шейки распредвалов в поисках следов износа. Нормальный цвет распредвала — матовый серый. Если поверхность кулачка или шейки блестит, значит она изношена. На поверхности валов не должно быть следов повреждений Имейте в виду, что если наружный слой закаленного металла сточен, износ кулачка значительно ускорится. При обнаружении следов износа вал следует заменить. Примечание. Если изношен кулачок вала, проверьте соответствующее коромысло — скорее всего, оно также изношено.

              - При появлении малейших сомнений обратитесь на станцию обслуживания для выполнения диагностики.

              - Осмотрите и при обнаружении следов износа замените коромысла и гидрокомпенсаторы.

Установка

Примечание. При установке вам потребуется новая манжета распредвала

              - Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности и поствли валов. Убедитесь в том, что нижняя направляющая цепи на месте (рис. 7.24).

Рис. 7.24. Установите нижнюю направляющую целя

              - Окунайте гидрокомпенсаторы в чистое масло и помещайте их на прежние места.

Изготовить приспособление для блокировки звездочки распредвала можно следующим образом. Возьмите две металлические полосы толщиной около В мм и шириной около 30 мм. Длина одной полосы должна быть около БОО мм, другой — около 200 мм. Соедините обе полосы болтом, сохранив их подвижность друг относительно друга. Загните концы полос длиной около 50 мм на 90 . Эти загнутые концы необходимо будет завести в отверстия звездочки, поэтому, при необходимости, уменьшите их ширину.

Установите на прежние места коромысла (рис. 7.25.а.б).

НАУИВ

СОВЕТУЕТ

Рис. 7.14. Последовательность отвора> шлалек креплениа форсунов

Рас. 7.19. Снимите иоромысла а гидрокомпенсаторы

Рис.7.25,а. Нанесите масло на гидрокомлеисаторы, затем...

26 Заведите цепь привода ГРМ на звездочки. совместив два звена, отличающиеся по цвету от остальных, с метками, нанесенными на звездочки. Нанесите масло на постепи и шейки валов. Установите

Рас. 7.26,в. Устааовате распредвалы. Метка, нанесеааав аа впускной вал (указана стрелкой), должна быть сверку

валы на головку (рис. 7.26,а-в). Метка, нанесенная на впускной вал, должна быть сверху.

                - Нанесите тонкий слой герметика (каталожный номер 1161771) на сопрягаемую с верхней секцией поверхность нижней секции головки. Не допускайте попадания герметика на натяжитель и в масляные галереи (рис. 7.27,а.б).

                - Установите верхнюю секцию головки на место. Действуя в последовательности, указанной на рисунке 7.28, затяните болты, приложив требуемые усилия.

                - Вверните шпильки крепления форсунок и затяните их. приложив требуемое усилие.

Рас. 7.25,6	установите их аа прежние места

Рас. 7.26,а. Заведите цепь привода ГРМ	Рас. 7.26,6. ...с мети;

аа звездочка, совместав два звеаа,	аа звездочва

отличающиеся по цвету от остальных...

Рас. 7.28. Последовательность звтвтавааав болтов крепленая верхней секции головка

Рас. 7.27,6. Для предотвращения возможности попадания гряза в отверстае подача масла к натяжителю мы воспользовались металлическим прутком

                - Установите натяжитель цепи и затяните болты его крепления, приложив тре-

Рас. 7.27,а. Места иаиесенив герметика

буемое усилие. Заведите направляющую внутрь кожуха и извлеките сверло. Медленно отпустите направляющую.

                - Установите новую манжету выпускного распредвала (см. параграф 8).

                - Вверните болты крепления внутренней крышки ремня привода ГРМ к головке и болт крепления крышки к блоку. Надежно затяните болты.

                - Заведите звездочку на выпускной вал (шпонка должна зайти в ответную вьпоч- ку). Заведите приспособление 999 7122 сквозь отверстие звездочки в отверстие головки (рис. 5.17).

                - Вверните болт крепления звездочки. Удерживая вал приспособлением, описанным в пункте 10, затяните болт, приложив требуемое усилие.

                - Установите кронштейн опоры силового блока на правую сторону головки/блока и затяните болты его крепления, приложив требуемое усилие.

                - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а]	Установите топливные форсунки (см. главу 4 Б).

б]	Установите новый ремень привода ГРМ. его натяжитель и холостой шкив (см параграф 5).

в]	Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия (если оговорены).

г]	После завершения работы проверьте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости (см. главу 1Б).

8 Манжета распредвала замена

                - Снимите ремень привода ГРМ (см. параграф 5), затем звездочку распредвала (п. 10 параграфа 7) Снимите шпонку с носка вала.

                - Аккуратно извлеките манжету из гнезда

ЯИИПЧ Извлечь манжету мож- но следующим образом. Просверлите в ней два СОВЕТУЕТ небольших отверстия (по диагонали). Не повредите поверхности гнезда и вала. Вверните в отверстия два самореза, ухватитесь за их головки плоскогубцами и извлеките манжету

                - Очистите гнездо манжеты. Осмотрите поверхность вала в поисках следов износа и задиров, которые могут привести к быстрому выходу манжеты из строя. Небольшие задиры можно удалить.

                - Нанесите немного моторного масла на новую манжету и заведите ее на вал, рабочей кромкой внутрь. Чтобы не повредить манжету, обмотайте носок вала скотчем. На фирменной станции манжету устанавливают в гнездо специальным приспособпе- нием (каталожный номер 999 7123). Если этого приспособления нет, воспользуйтесь торцевой головкой или оправкой подходящего диаметра.

Примечание. Оправку следует упирать только в наружную, жесткую поверхность манжеты.

Манжету спедует завести в гнездо до упора. не перекашивая (рис. 8.4,а-в). 5 Установите на вал шпонку, затем — звездочку (см. параграф 7). Установите ремень привода ГРМ (см. параграф 5).

9 Головка

Рас. 9.7. Гайка краплен»» кожуха термостата (указаны стрелками)

блока цилиндров — снятие, проверка ^ и установка	^

                - Отверните винт (типа Torn), поднимите корпус топливного фильтра, затем отверните болты и снимите кронштейн его креппения. Вверните и затяните болт крепления подьемной проушины (рис. 9.5.а,б).

                - Снимите выпускной коппектор с турбонагнетателем (см. главу 4Б).

                - Отсоедините проводку, затем выверните четыре шпильки и отсоедините кожух термостата от головки блока. Удалите всю вытекшую охлаждающую жидкость (рис. 9.7).

                - Отсоедините проводку от датчика давпения, распопоженного на нижней стороне топливной рампы (перед головкой блока цилиндров).

Рис. 9.5,а. Отвераате вант (указан стрелкой) и поднимите корпус фильтра

                - Отверните болт и снимите опорный кронштейн крепления трубки подачи масла.

                - Действуя в последовательности, обратной указанной на рисунке 9.34, постепенно, за несколько подходов, отверните болты крепления головки. Избавьтесь от болтов — при установке необходимо воспользоваться новыми.

                - Поднимите головку (желательно с ассистентом) и извлеките из моторного отсека. Не кладите ее на плоскую поверхность, поскольку можете повредить свечи накаливания. Поместите ее на деревянные бруски.

                - Если отделить головку от блока при помощи рук вы не можете, аккуратно обстучите стык киянкой. Имейте в виду, что головка располагается на двух направляющих. Ни в коем случае не пытайтесь завести рычаг между головкой и блоком — вы повредите их поверхности, что приведет к появлению утечек.

                - Сняв головку, снимите прокладку.

                - Не выбрасывайте прокладку—она вам потребуется при выборе новой.

Проверка

                - Последовательность действий при разборке и проверке головки приведена в главе 2Г.

Подбор прокладки

                - Найдите на старой прокладке идентификационные метки. Как правило, метками служат отверстия, расположенные около ее переднего края. По количеству этих меток можно определить толщину прокладки.

                - Если вы устанавливаете снятую ранее головку, не подвергавшуюся машинной обработке, а также не меняли поршни, при сборке следует установить прокладку такой же толщины, что и старая. Приобретите прокладку и переходите к пункту 24.

                - Если же головка была обработана или вы установили новые поршни, вам, скорее всего, потребуется прокладка другой толщины.

                - Вам необходимо измерить величину выступания поршней над поверхностью блока цилиндров (имейте в виду, что эта величина не должна превышать указанную в Спецификации).

                - Закрепите стрелочный индикатор на поверхности блока цилиндров и обнулите его о поверхность блока (рис. 9.20).

                - Расположите зонд индикатора над поршнем первого цилиндра и медленно проворачивайте коленвал до тех пор. пока поршень не установится в ВМТ. Запишите полученный результат.

                - Аналогичным образом измерьте величины выступания остальных поршней.

                - Если полученные результаты отличаются друг от друга, для определения толщины прокладки следует воспользоваться наибольшим.

Подготовка к установке

                - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности головки и блока. Для этого воспользуйтесь острым ножом. Удалите остатки прокладки, отложения, а также очистите днища поршней. Имейте в виду, что детали, изготовленные из сплава алюминия, легко повредить.

Примечание. Имейте в виду, что прокладка в некоторых местах покрыта слоем резины, который может быть легко поврежден остатками старой прокладки или задирами, образовавшимися от скребка.

                - Грязь не должна попасть в каналы системы охлаждения и особенно в масляные каналы. Грязь может вызвать масляное голодание различных компонентов двигателя. Поэтому перед тем как приступить к очистке, заклейте все отверстия скотчем. Аналогичным образом очистите днища поршней.

                - Чтобы предотвратить возможность попадания грязи в зазоры между поршнями и зеркалами цилиндров, нанесите на них небольшое количество смазки.

                - Завершив очистку поршней, маленькой щеткой или кистью удалите грязь из зазоров между поршнями и зеркалами цилиндров.

                - Внимательно осмотрите головку и блок цилиндров в поисках трещин и следов повреждений. Небольшие задиры можно удалить напильником. Если задир глубокий, соответствующий узел, возможно, придется подвергнуть машинной обработке или заменить.

                - Если вы считаете, что головка покороблена, проверьте это, воспользовавшись поверочной линейкой. При необходимости воспользуйтесь дополнительной информацией, приведенной в главе 2Г.

                - Очистите отверстия болтов крепления головки и удалите из них все масло. Имейте в виду, что если масло останется в отверстиях, то при затягивании болтов гидравлическое давление может привести к повреждению блока.

Установка

                - Убедитесь в том, что направляющие расположены в соответствующих гнездах (в углах блока). Поместите новую прокладку на блок. Идентификационные метки должны быть спереди [рис. 9.31). Не повредите резиновое покрытие прокладки

                - Опустите головку на блок, разместив ее на направляющих.

                - Вверните новые болты крепления головки и от руки затяните их.

                - Действуя в последовательности, указанной на рисунке 9.34, затяните болты, приложив усилие первой стадии.

                - На второй стадии болты необходимо довернуть на определенный угол (рис. 9.35). Для этого можете воспользоваться угломером. Довернуть болты следует на 180°, что соответствует половине оборота воротка.

                - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте а виду следующее:

а) Установите распредвалы, коромысла и гидрокомпенсаторы 1см параграф 71. 61 Присоедините приемную трубу к выпускному коллектору (см. главу 4Б].

в)	Установите новые топливные магистрали (см. главу 4Б1.

г)	Установите впускной коллектор с крышкой головки блока (см. параграф 31.

Рас. 9.20. Обнулите индикатор о поверхность блока

— | ёЛ

/

-Ж**?

ни

_

Рас. 9.31. Поместите прокладку на блок. Она должна расположиться на направляющих (указаны стрелкама). Метка должны быть спереди (указаны стрелками)

д | Установите корпус воздушного фильтра (см. главу 4Б).

е]	Залейте жидкость в систему охлаждения (см. главу 1Б].

ж)	Проверьте уровни моторного масла и жидкости системы усиления рулевого управления (см. «Еженедельные проверки»),

в] После завершения работы ознакомьтесь с рекомендациями, приведенными в параграфе 15 главы 2Г.

10 Поддон —

снятие и установка ^

(включая два болта крепления к коробке передач (рис, Ю.б.а.б). Также не забудьте отвернуть четыре болта, расположенных слева, доступ к которым возможен через специальные отверстия. Заведите тонкий острый нож между поддоном и блоком и аккуратно разрежьте герметик. Не повредите сопрягаемые поверхности.

Рас. 9.34. Последовательность затягивания болто!

i сеиции голован

Установка

Рис. 10.4. Отверните болт (указан стрелкой) кронштейна крепления воздуховода

7 Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности. Тщательно протрите ветошью внутреннюю поверхность поддона.

Рис. 10.6,6. Доступ к крайним болтам — через отверстии (указаны стрелками)

- Нанесите слой герметика (каталожный номер 116 1771) диаметром 3 мм на фланец поддона (вокруг внутренних краев отверстий болтов крепления поддона). После нанесения герметика поддон следует установить в течение 4 минут (рис. 10.8).

- Установите поддон и от руки затяните бопты его крепления.

- Затяните болты крепления поддона к коробке передач, приложив требуемое усилие. Постепенно, за несколько подходов, затяните остальные болты крепления поддона, приложив требуемое усилие.

Рис. 9.35. Дли поворота иа предписанный угол воспользуйтесь угпомером

Рис. 10.6,а. Отверните два болта (указаны стрелками) крепления поддона к коробке передач

Рис. 10.8. Нанесите герметик (слой должен обходить отверстия изнутри)

Опустите автомобиль на землю и подождите не менее 1 часа. За это время герметик окончательно затвердеет. Если вы используете не фирменный герметик, следуйте инструкциям его производителя. Залейте масло в двигатель, не забыв установить новый масляный фильтр (см. главу 1 Б).

Рис. 11.5,а. Снимите шлониу

11 Масляный насос — снятие, проверка ^ и установка	^

его вместе со звездочкой и цепью (рис. 11.5,а-в). Снимите уплотнительное кольцо, установленное между звездочкой и валом.

Проверка

  - Отверните винты и снимите крышку с насоса (рис. 11.6) Запомните расположение установочных меток, нанесенных на роторы насоса.

  - Отверните заглушку и извлеките пружину и плунжер редукционного клапана. Проверьте их состояние (рис. 11.7).

  - Контрольные размеры компонентов насоса производителем не оговариваются.

Рис. 11.5,6. Отиерннте болты крепления насоса (указаны стрелками) и саедате его с коленвала

Рас. 11.1,а. Сведите звездочку с аала	Рас. 11.1,6. Снимите шпонку	Рас. 11.4. Болт крепления труоки

для измерении уроаия масла

  - Проверьте общее состояние компонентов насоса. Внимательно осмотрите сопрягаемую с блоком поверхность. Если она повреждена, могут появиться утечки и снизиться давление в системе смазки.

  - Осмотрите роторы в поисках очевидных следов износа и повреждений. Во время составления данного Руководства запасные части к насосу не поставлялись. При выходе из строя любого из компонентов следовало заменить насос в сборе. Окуните роторы в чистое масло и установите их на прежние места [установочные метки должны быть расположены так же. как и при снятии].

  - Если вы выполняете капитальный ремонт двигателя (при большом пробеге автомобиля], мы рекомендуем заменить насос на новый или восстановленный вне зависимости от его состояния. Также насос следует заменить при появлении малейших сомнений в его полной работоспособности.

Установка

  - Перед тем как приступить к установке, тщательно очистите сопрягаемые поверхности насоса и блока цилиндров.

  - Установите новое уплотнительное кольцо на копенвап (рис. 11.13].

  - Заведите цепь на звездочки насоса и коленвала. затем заведите звездочку коленвала на вал, совместив выборки для сегментной шпонки. Установите шпонку.

  - Вверните болты крепления насоса и затяните их. приложив требуемое усилие. Имейте в виду, что левый болт немного длиннее остальных.

Нанесите слой герметика (каталожный номер 116 1771) диаметром 3 мм на фланец кожуха манжеты. Установите крышку на место и затяните винты ее крепления. приложив требуемое усилие. Имей

  - те в виду, что крышку следует установить (и полностью затянуть болты) в течение 4 минут после нанесения герметика

  - Установите новую манжету в кожух (см параграф 14).

  - Вверните и затяните болт крепления трубки для измерения уровня масла,

  - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы установите новый масляный фильтр и залейте масло в двигатель.

12 Выключатель

контрольной лампы давления

Рис. 11.13. Установите ио>ое уплотнительное кольцо иа нал	Рис. 12.1. Выключатель контрольной лампы дааленая масла (указан

стрелкой)

моторного масла — % снятие и установка ^

способности контрольной лампы давления масла, а также в отсутствии утечек.

13 Маслоохладитель — % снятие и установка ^

Примечание. При установке вам потребуются новые уплотнительные кольца — приобретите их заранее.

Снятие

    - Маслоохладитель находится на корпусе масляного фильтра, расположенного на передней стенке блока цилиндров. Доступ возможен снизу. Отверните винты и снимите защиту моторного отсека. Для улучшения доступа отверните болты и отведите в сторону компрессор системы кондиционирования. Подвесьте его на поперечной балке, расположенной под радиатором, не отсоединяя магистрали

    - Отверните четыре болта и отсоедините охладитель от корпуса фильтра (рис. 13.2). Снимите уплотнительные кольца и удалите все следы вытекшего масла и охлаждающей жидкости.

Установка

    - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а]	Воспользуйтесь новыми уплотнитель- ными кольцами.

б]	Надежно затяните бопты крепления охладителя.

в]	После завершения работы опустите автомобиль на землю и проверьте уровни охлаждающей жидкости и моторного масла. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.

14 Манжеты

коленвала —	^

замена	^

Манжета, расположенная со стороны ГРМ

      - Снимите ремень привода ГРМ (см. параграф 5).

      - Снимите звездочку ремня привода ГРМ с коленвала, затем снимите шпонку (рис. 11.1,а.б).

      - Запомните глубину установки манжеты.

Отверткой аккуратно извлеките манжету из гнезда. Не повредите поверхность гнезда и вала. Вы можете также просверлить в манжете небольшое отверстие (не повредив поверхность гнезда), ввернуть в него саморез и, ухватившись за его головку, извлечь манжету (рис. 14 4,а,б).

      - Тщательно очистите поверхность гнезда и вала. Осмотрите гнездо и вал. Обнаружив небольшие задиры [возможно, они были причиной выхода из строя старой манжеты). аккуратно удалите их надфилем или наждачной бумагой

      - Наносить масло на новую манжету нельзя. На станции для установки манжеты используют фирменное приспособление (каталожный номер 999 7124). Вы можете воспользоваться оправкой или торцевой головкой подходящего диаметра. Упирать ее следует только в наружную (жесткую) поверхность манжеты. Новые манжеты поставляются с направляющей втулкой, предохраняющей ее от повреждения при установке.

Рис. 14.7,а. Заведатв новую манжету (с втулкой] на вал

Рис. 14.4,6. Вверните в него саморез, ухватитесь за галовву а извлеките маажету

Рас. 14.11,а. Просверлите небольшое отверстае в манжете

Рис. 14.14. Заавдате новую манжету (с втулкой) аа вал

      - Заведите манжету с втулкой на вал. Фирменным приспособлением или подходящей оправкой заведите ее в гнездо на прежнюю глубину (рис. 14.7.а,б). Установив манжету, снимите с вала направляющую втулку.

      - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.

Манжета, расположенная со стороны маховика

      - Снимите коробку передач (см. главу 7А). Снимите сцепление (см. главу 6).

      - Снимите маховик (см. параграф 15).

      - Отверткой аккуратно извлеките манжету из гнезда. Не повредите поверхность гнезда и вала. Вы можете также просверлить в манжете два небольших отверстия (по диагонали), ввернуть в них саморезы и, ухватившись за их головки, извлечь манжету (рис. 14.11,а,б).

Рас. 14.11,6. Ввераатв в него саморез, ухватитесь за голоаву а извлеките манжету

      - Очистите гнездо манжеты и поверхность коленвала. Аккуратно удалите все

Рас. 14.15. Заввдатв манжету в гнездо. Она должна расположиться на одном уровне с аовервностью крышки

Рас. 14.7,6. Заведите маажету в гаездо. Она должна расположиться на одном уровне с поверхностью крышке

небольшие задиры с поверхности гнезда. Очистите поверхность гнезда растворителем.

      - Новые мвнжеты поставляются с на- правпяющей втулкой, предохраняющей ее oi повреждения при установке. Наносить масло на манжету нельзя.

      - Заведите манжету с втулкой на вал (рис. 14.14).

      - На станции для установки манжеты используют фирменное приспособление (каталожный номер 999 7126). Вы можете воспользоваться оправкой или торцевой головкой подходящего дивмвтра. Уприте приспособление или оправку в наружную (жесткую) поверхность манжеты и заведите ее на место (рис. 14.15).

      - Если направляющая втулка не отделилась от манжеты при установке, снимите втулку с вала.

      - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.

15 Маховик —

снятие, проверка и установка	^

Рис. 15.5. Болты крепления маховака

Рас. 15.10. Обратите внимание на направляанцуи а ответное отверстие (указаны стрелами)

Рас.15.11. Праспособленае для блонаровки маковака

Проверка

        - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности коленвала и маховика. Если на рабочей поверхности маховика (сопрягаемой с ведомым диском сцепления) есть следы износа, задиров, а также небольших поверхностных трещин, появляющихся в результате перегрева, то ее можно попробовать отшлифовать на станке или наждачной бумагой. Убедитесь в том, что зубья венца не повреждены. Поместите маховик на плоскую поверхность и оцените его плоскостность поверочной линейкой.

        - Осмотрите сопрягаемые поверхности коленвала и маховика. Если на манжете коленвала есть следы утечек, замените ее (см. параграф 14). Если пробег автомобиля большой, мы рекомендуем заменить манжету вне зависимости от ее состояния.

        - Удалите все остатки клея из отверстий болтов крепления маховика и прогоните резьбы метчиком.

Установка

        - Присоедините маховик к коленвалу и совместите все отверстия (метки, нанесенные при снятии, должны также совместиться). Нанесите небольшое количество специального клея на резьбы болтов крепления маховика, вверните их и затяните от руки (рис. 15.10).

        - Заблокируйте маховик (см. п. 4). Работая в диагональной последовательности, постепенно затяните болты, прикладывая требуемое усилие и доворачивая на предписанный угол (рис. 15.11).

        - Установите сцепление (см. главу 6) и коробку передач (см. главу 7А).

16 Опоры

силового блока — проверка и замена

См. параграф 11 главы 2Б.

Глава 2 часть Г

Снятие двигателя и его капитальный ремонт

Спецификации	2Г«1

- Общиесведения	2Г • 3

- Снятие силового блока — подготовка

и меры предосторожности	2Г»3

- Силовой блок — снятие, разделение и установка	2Г'3

- Капитальный ремонт двигателя — общие сведения	2Г • 5

- Головка блока цилиндров — разборка, очистка,

проверка и сборка	2Г* В

- Промежуточная секция/крышки коренных подшипников —

снятие	2Г»7

Содержание

          - Поршни и шатуны — снятие и проверка	2Г • 8

          - Копенвап — снятие и проверка	2Г • 9

          - Блок цилиндров и картер двигателя — очистка и проверка... 2Г* 10

          - Коренные и шатунные подшипники — проверка и подбор	2Г* 10

          - Капитальный ремонт двигателя —

последовательность сборки	2Г • 11

          - Коленвал — установка	2Г • 11

          - Поршни и кольца — сборка	2Г» 12

14Поршниишатуны — установка	2Г • 13

15 Первый запуск двигателя после капитального ремонта	2Г* 13

Степени сложности

Легко,	Домльио легко, Долольно сложно,	I Сложно,	^ Очень сложно,	\

доступно новичку	- доступно	^ доступно	J, доступно	доступно очень	jS

с минимальным	^ \ для начинающего	\ компетентному	опытному	\ опытному механику	А^

опытом	с небольшим опытом автомеханику	автомеханику	или профессионалу

Спецификации

Головка блока цилиндров

Максимально допустимое отклонение от плоскостности: бензиновые двигатели

1.8 литра		—0.10 мм

2.0 литра		-	0.10 мм

2.4 литра:

Вдоль.	0.50 мм

Поперек	0.20 мм

Дизепьные двигатели	нет данных

Высота:

бензиновые двигатели

1.8 литра	нет данных

2.0 литра	нет данных

2.4 литра	129.00Ю.05 мм

Дизельные двигатели					нет данных

Максимально допустимое уменьшение поспе обработки: Бензиновые двигатепи

1.8 питра	нет данных

2.0 литра			 нет данных

2.4 литра	0.30 мм

Дизельные двигатепи	нет данных

Идентификация прокладки головки блока цилиндров

(только дизельные двигатели)	Выступание поршня	Толщина прокладки

Одна выемка	0.55...0.60 мм	1,25±0.04 мм

Две выемки	0.61 ...0.65 мм	1 30±0.04 мм

Три выемки		0.66...0.70 мм	1 35±0.04 мм

Четыре выемки	0.71 ...0.75 мм	1,40±0.04 мм

Впускные клапаны

Диаметр штока

Бензиновые двигатели

            - 8 литра

20 литра

2.4 литра

Дизельные двигатели ..

Выпускные клапаны

Диаметр штока

Бензиновые двигатели

1.8 литра

2.0 литра

2.4 литра

Дизельные двигатели

Поршни

Диаметр

Бензиновые двигатели

1.8 литра

20 литра

            - 4 литра

Дизельные двигатели ...

Зазор между поршнем и цилиндром

Поршневые кольца

Зазор между кольцом и канавкой Бензиновые двигатели

1.8 и 2.0 литра

2.4 литра

Верхнее компрессионное....

Нижнее компрессионное

Маслосъемное

Дизельные двигатели

Рабочие зазоры замков (измеряются внутри цилиндра) Бензиновые дв <атели 1.8 и 2.0 литра -

Компрессионные

Маслосьемное

2.4 литра

Компрессионные

Маслосьемное

Дизельные двигатели

5 470. 5.485 мм 5 470 5 485 мм нет данных нет данных

.. 5.465 .5.480 мм .. нет данных .. нет данных .. нет данных

82 965 82 995 мм (номинал) 84 770 84 800 мм (номинал) 82 98 83.01 мм (номинал) нет данных О 01 ...0.03 мм

.. нет данных

.0.030.0.070 мм .0.030 0.070 мм . 0.038 .0.142 мм .. нет данных

.0.30.0.50 мм ..0.20...1 40 мм

.. О 20...0.40 мм .0.25.0.50 мм .. нет данных

Коленвал

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра

Осевой люфт		0.09 0.26 мм

Диаметр шеек коренных подшипников			57.98.. 58.00 мм

Диаметр шеек шатунных подшипников	46.89 .46.91 мм

2.4 литра

Осевой люфт (не более)						0.19 мм

Диаметр шеек коренных подшипников (номинал)	64.984 ..65.003 мм

Овальность шеек коренных подшипников (не более)	0.004 мм

Конусность шеек коренных подшипников (не более)	О 006 мм

Диаметр шеек шатунных подшипников (номинал)	49 984.. 50.000 мм

Овальность шеек шатунных подшипников (не более)	0.004 мм

Конусность шеек шатунных подшипников (не более)	0.004 мм

Дизельные двигатели	—		нет данных

Моменты затяжки резьбовых соединений

См. Спецификации к главам 2А. 2Б и 2В

1 Общие сведения

В этой главе рассмотрены такие процедуры, как снятие двигателя, ремонт головки блока цилиндров, блока цилиндров, а также других внутренних деталей двигателя.

Информация дана в максимально возможном объеме, начиная с советов по подготовке к работе и приобретению запасных частей, заканчивая пошаговыми инструкциями по снятию, проверке и замене деталей двигателя.

Вся информация, приведенная после параграфа 6. составлена с учетом того факта, что двигатель снят с автомобиля. Вся информация о ремонте двигателя, установленного на автомобиль, а также о снятии и установке некоторых его узлов, приведена в главах 2А. 2Б, 2В и параграфе 4 данной главы.

2 Снятие

силового блока — подготовка и меры предосторожности

Если вы пришли к заключению о том, что капитальный ремонт необходим, выпопните следующие рекомендации.

Найдите подходящее место для выполнения работ. Вам потребуется довольно много места для работы, хранения снятых деталей и хранения самого автомобиля. Если у вас нет гаража, работайте на абсолютно ровной, чистой и твердой поверхности.

Поблизости от автомобиля должны находиться шкафы и стеллажи, в которых вы будете хранить снятые компоненты. Только в этом случае вы сможете соблюсти максимально возможную чистоту и предотвратите вероятность случайного их повреждения. Для экономии времени при сборке храните снятые компоненты вместе с их крепежом

Перед тем как приступить к работе, необходимо как можно тщатепьнее очистить моторный отсек. Этим вы не только соблюдете требуемую чистоту, но и сохраните чистым инструмент.

Вам потребуется помощь ассистента. При снятии двигателя будут моменты, когда выполнять работу в одиночку будет крайне неудобно и опасно. Также было бы очень полезно пригласить опытного наблюдателя.

Планируйте все ваши действия. Приготовьте все инструменты. Для выполнения работы вам потребуются следующие инструменты и приспособления: подъемный механизм и стойка (убедитесь в том, что лебедка или таль рассчитаны на подъем такого веса), тележечный домкрат, несколько наборов разных гаечных ключей и торцевых головок (см. примечания к данному Руководству), деревянные бруски, широкие доски, большое количество ветоши и моющее средство для удаления пролитых жидкостей. Вам также потребуется довопьно много контейнеров для хранения снятых компонентов. Если у вас нет лебедки или тали, заранее договоритесь об ее аренде. Нет нужды брать ее напрокат на все время.

Имейте в виду, что вы не сможете попьзоваться автомобипвм довопьно долгое время Перед началом работы внимательно прочитайте соответствующий параграф данного Руководства и составьте для себя план действий. Для выполнения некоторых процедур вам придется обращаться в специализированные мастерские или на фирменную станцию обслуживания. Как правипо, у них достаточно клиентов, поэтому заранее посетите их и договоритесь о возможных визитах.

Снимая силовой блок с автомобиля, методично помечайте все отсоединяемые тросы и шланги. Этим вы значительно облегчите себе последующую установку.

Всегда будьте очень осторожны, снимая двигатель. Вы можете получить серьезные травмы из-за небрежности. Если вам необходима помощь, дождитесь ассистента и не пытайтесь выполнить эту работу самостоятельно. Планируйте заранее, действуйте не торопясь, и вы поймете, что задача не так сложна, как кажется.

Легче всего двигатель снять вместе с коробкой передач, опустив их из моторного отсека. После снятия можете отделить коробку от двигателя. Вы также можете сначала снять коробку передач (см. главу 7 А или 7Б). а затем поднять двигатель из моторного отсека.

3 Силовой блок —

снятие, разделение ^ и установка	^

he. 3.3. Отверните три бшпа и снимите поддон авкумулвтора (указав стрелкой)

Рас. З.Б,а. Нажмите на фвксатор а снимите ирышку с блока (модификации с дввгателвмв 1.1 ■ 2.0 латра)

Рис. 3.6,6. Сдвиньте крышку вверх а саимите ее (модафикации с двигателями 2.4 латра)

Рас. 3.8,а. Разъемы проводки кислородных датчаков расположены на левов стороне головкн (моднфнвацаа с двигателями 1.8 а 2.0 л)

Рас. 3.8,6. Разъем переднего вислородаого датчака находится на левой стороне головки (модификации с двигателями 2.4 литра)

Рас. 3.9,а. Отсоеданате шланги системы охлаждения, расположенные слева (увазаи двигатель 1.8 литра)

Рас. 3.9,6. Поверните серые фиксаторы (указаны стрелками) и отсоедините шланга отопателя.

Рис. 3.10,6. Отведите и сторону фивсаторы и...

Рас. 3.10,а. К блоку управления присоединено три разъема

Модификации с дизельными двигателями

              - Отведитевсторонупереднийкрайпод- крылка переднего левого колеса, затем отверните четыре винта [типа Тогх) и снимите крышку с блока управления двигателем. Отсоедините от блока три разьема (рис. 3.10,а-в).

              - Ослабьте хомуты, отверните болт крепления опорного кронштейна и снимите воздуховод, расположенный под силовым блоком.

              - Поднимите фиксатор и отсоедините дренажный шланг системы охлаждения от кожуха термостата. Также ослабьте хомут и отсоедините верхний шланг (рис. 3.12).

              - Отсоедините шланг от вакуумного насоса (быстросьемное соединение).

              - Нажмите на фиксаторы и отсоедините трубки от топливного фильтра Незамедлительно заглушите образовавшиеся отверстия.

Все модификации

              - Снимите корпус воздушного фильтра и все воздуховоды (включая воздуховод турбонагнетателя (если есть)) [см. главу 4А или 4Б).

              - Снимите крышку с блока основных разъемов электропроводки. Рассоедините разъем жгута проводки двигателя, отсоедините две шины заземления, а также терминал положительного провода аккумулятора (рис. 3.16).

              - Снимите оба приводных вала (см. главу 8).

              - Следуя рекомендациям, приведенным в главе 1А или 1 Б, выполните следующие процедуры:

а) Если вы собираетесь разбирать двигатель, слейте из него масло.

б) Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов

              - Отсоедините тросы переключения передач (или выбора режимов) от коробки (см. главу 7А или 7Б).

              - На модификациях с двигателями 2.4 л снимите правый пластиковый подкрылок и отсоедините обе трубки от насоса системы усиления рулевого управления. Сразу заглушите образовавшиеся отверстия

              - На модификациях с механической коробкой передач высвободите фиксатор и отсоедините трубку подачи жидкости к рабочему цилиндру сцепления от стенки моторного отсека. Незамедлительно заглушите образовавшиеся отверстия.

На модификациях с автоматической коробкой передач отсоедините от коробки шланги системы смазки и охлаждения (см. главу 7Б). Незамедлительно заглушите образовавшиеся отверстия.

Рас. 3.10,в. ...отсоедааате разъемы

Рис. 3.16. Отсоедините две шины заземления двигателя (увазааы стрелкама) от левой опоры стойки подвеска

Рас. 3.12. Сдвиньте фивсатор (увазаи стрелкой) в отсоедааате шлааг

              - Для получения доступа к опоре силового блока отведите в сторону расширительный бачок системы охлаждения.

              - Снимите выпускной коллектор, турбонагнетатель (если есть) и каталитический нейтрализатор (см. главу 4А или 4Б).

              - Отверните болты и снимите заднюю опору силового блока и ее кронштейн.

              - Отверните болты крепления компрессора системы кондиционирования и кронштейна крепления магистралей. Отведите компрессор в сторону и подвесьте на поперечной балке, расположенной под радиатором. Не отсоединяйте от него магистрали.

              - На модификациях с бензиновыми двигателями обьемом 1.8 и 2.0 литра и дизельными двигателями отверните болты крепления рулевого механизма, отведите его в сторону и подвесьте к кузову. Имейте в виду, что доступ к левому болту возможен только сверху.

              - На модификациях с бензиновыми двигателями обьемом 2.4 литра отверните стяжной болт крепления шарнира рулевой колонки к валу рулевого механизма. Пометьте ориентацию шарнира относительно вала, затем сведите шарнир с вала.

              - Заведите гидравлический домкрат под моторный отсек, поместите на рычаг деревянный брусок, поднимите рычаг и примите на него вес подрамника. Отверните болты крепления подрамника и опустите его на небольшое расстояние, получив доступ к болтам скоб крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Отверните болты и вместе с ассистентом опустите подрамник.

              - Ослабьте хомут и отсоедините нижний шланг радиатора от двигателя. Внимательно осмотрите силовой блок и убедитесь в том, что отсоединили от него все шланги и проводку, мешающие снятию.

              - Установите над моторным отсеком подъемное приспособление. Присоедините крюки к подъемным проушинам и примите вес силового блока.

              - Отверните болты, гайки и снимите правую опору силового блока.

              - Отверните центральный болт крепления левой опоры. Убедитесь в том, что ничто не препятствует опусканию силового блока.

              - С помощью ассистента опустите силовой блок на тележечный домкрат или тележку Отсоедините стропы или крюки от проушин и извлеките силовой блок из-под автомобиля.

Разделение

              - Снимите стартер.

Модификации с механической коробкой передач

              - Отверните болты крепления коробки к двигателю.

              - С помощью ассистента отделите коробку от двигателя. Имейте в виду, что коробка располагается на направляющих Не позволяйте коробке повисать на первичном вале.

Модификации с автоматической коробкой передач

              - Поворачивайте коленвал за болт крепления его шкива до тех пор, пока не получите доступ к одному из болтов крепления гидротрансформатора к планшайбе (через отверстие в блоке цилиндров). Ключом Тогх TX50 отверните болт. Поворачивайте коленвал и отворачивайте остальные болты крепления гидротрансформатора. Избавьтесь от болтов — при установке необходимо воспользоваться новыми.

              - Отверните болты крепления коробки к двигателю.

              - С помощью ассистента отделите коробку от двигателя. Через отверстие, расположенное на кожухе коробки, удерживайте гидротрансформатор внутри нее.

Установка

Модификации с механической коробкой передач

              - Отцентрируйте сцепление и убедитесь в том, что все компоненты сцепления установлены на соответствующие места. Поскольку на шлицы первичного вала, направляющую выжимного подшипника и на сам подшипник нанесено специальное покрытие, снижающее трение, не наносите на них смазку.

              - Заведите коробку на направляющие и прижмите к двигателю. Вверните болты крепления коробки и затяните их. приложив требуемое усилие. Установите стартер.

Модификации с автоматической коробкой передач

              - Промойте охладитель свежей трансмиссионной жидкостью. Для этого заведите в верхний порт охладителя шланг, поместите под нижний порт контейнер и заливайте жидкость через шланг.

              - Отчистите сопрягаемые поверхности гидротрансформатора и планшайбы. Нанесите немного смазки на направляющие коробки и гидротрансформатора.

              - Заведите коробку на направляющие и прижмите к двигателю. Вверните болты крепления коробки. Действуя в диагональной последовательности, от руки затяните их. Действуя в той же последовательности, дотяните их, приложив требуемое усилие.

              - Притяните гидротрансформатор к планшайбе новыми болтами. Проворачивая коленвал, вверните болты и от руки затяните их. Аналогичным образом дотяните их, приложив требуемое усилие.

Все модификации

              - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия и на предписанные углы (еспи оговорено).

б]	Установите подрамник [см параграф Б главы 10].

в]	При необходимости отрегулируйте тросы переключения передач (механическая коробка) (см. главу 7 А).

г]	Отрегулируйте тросы выбора режимов (автоматическая коробка] (см главу 7Б].

д]	Установите корпус воздушного фильтра (см. главы 4А и 4Б].

е]	Установите ремни привода вспомогательных агрегатов, запейте масло в двигатель и жидкость в систему охлаж- дения (см. главы 1А и 1Б].

ж]	Залейте жидкость в коробку передач (если спивали] (см. главы 1 и 7].

з]	Перед запуском двигателя выпопните действия, описанные в параграфе 15 данной главы.

4 Капитальный ремонт двигателя — общие сведения

Рас. 9.4. Сожмите пружину клапана съемником

Рис. 5.Б. Для снятия маслосъемных колпачков можете воспользоваться специальным инструментом

Примечание. Снимая все эти компоненты с двигателя, запоминайте Iи желательно фотографируйте] точные места установки и их ориентацию. Этим вы существенно облегчите себе сборку. Запомните также расположение прокладок, шайб, болтов и других небольших деталей.

Если вы решили приобрести восстановленный двигатель в минимальной комплектации [блок цилиндров, коленвал и поршни с шатунами), то в дополнение к перечисленному выше вам необходимо снять со старого двигателя головку блока, ремень привода ГРМ (с натяжителем. шкивом натяжителя, холостым шкивом и крышками) и натяжитвль ремня привода вспомогательного оборудования.

При выполнении полного капитального ремонта двигателя соблюдайте следующую последовательность разборки:

а]	Коллекторы, турбонагнетатель Iесли есть].

б]	Ремень привода ГРМ, звездочки, натяжитвль. шкивы и крышки.

в]	Головка блока цилиндров

г]	Масляный насос.

д]	Маховик (планшайба)

е]	Поддон

ж]	Маслозаборник

з]	Промежуточная секция.

и]	Поршни, шатуны, к] Коленчатый вал

5 Головка блока цилиндров — разборка,очистка, проверка и сборка ^

Примечание. Для выполнения данной процедуры вам потребуются специальные приспособления. Возможно, запасных частей не будет в наличии. С другой стороны, вы можете приобрести новую или восстановленную головку у официального дилера Volvo и в специализированных мастерских. Тщательно обдумайте этот вариант.

Разборка

                - Снимите головку с блока цилиндров (см. главу 2А, 2Б или 2В].

                - В зависимости от модификации снимите кожух термостата (см. главу 3). свечи за-

V

Рас. S.8. Крените снятые компоненты каждого клапана к месте, в аромаркарованнык пакетах ала контейнерам жигания (см. главу 1 А), свечи накаливания, а также шланги, датчики и кронштейны.

                - Резиновой киянкой нанесите несильные удары по штокам всех клапанов (вдоль осей).

                - Установите специальный съемник клапанных пружин на клапан, сожмите пружину, убирая давление с сухарей (рис. 5.4). Маленькой намагниченной отверткой или другим удобным приспособлением извлеките сухари, затем постепенно ослабьте давление на пружину и уберите сьемник.

                - Снимите верхнюю тарелку с пружины, затем пружину. Извлеките клапан из направляющей.

                - Снимите маслосьемный колпачок. Имейте в виду, что колпачки могут быть посажены достаточно туго (рис. 5.6).

                - Снимите нижнюю тарелку пружины. Если на направляющей клапана много отложений, то тарелку вы сможете снять только удалив основную часть этих отложений. На дизельных модификациях нижняя тарелка интегрирована с маслосьемным колпачком.

                - Поскольку при установке все компоненты необходимо вернуть на прежние места, укладывайте их в строгой последовательности. Мы рекомендуем вам заранее приготовить шестнадцать полиэтиленовых пакетов и в каждый поместить детали, имеющие отношение к конкретному клапану Подпишите каждый пакет (нумерация клапанов. как и цилиндров, начинается от привода ГРМ) (рис. 5.8).

                - Аналогичным образом снимите все остальные клапаны.

Очистка

                - Полностью удалите остатки старой прокладки с сопрягаемых поверхностей нижней секции головки и блока цилиндров, а также герметика с сопрягаемых поверхностей секций головки Поскольку головка и блок изготовлены из мягкого металла, не используйте металлические скребки - воспользуйтесь специальной жидкостью и тонким острым ножом.

                - Удалите все угольные отложения с камер сгорания и портов головки, затем полностью удалите масло и другие отложения с поверхности головки. Особенно тщательно очистите постели валов, гнезда толкателей, направляющие клапанов и масляные каналы.

                - Вымойте головку в керосине или подходящем растворителе. Не торопитесь, работайте аккуратно и тщательно Удалите все отложения с внутренних поверхностей обеих секций головки. После окончания работы полностью высушите головку.

                - Удалите все угольные отложения с деталей клапанного механизма, затем с помощью дрели с насадкой удалите весь нагар с поверхности клапанов.

Проверка

Примечание. Перед тем как делать вывод о необходимости ремонта или замены головки. выполните все приведенные ниже процедуры проверки. Звпишите все обнаруженные проблемы.

Головка блока цилиндров

                - Внимательно осмотрите поверхность головки в поисках трещин, следов утечек и других повреждений При обнаружении трещин головку следует заменить.

                - Поверочной линейкой и щупами измерьте отклонение от плоскостности и сравните полученный результат с приведенным в Спецификации (рис. 5.15). Если измеренная величина больше допустимой, головку можно подвергнуть машинной обработке В любом случае, перед тем как подвергать головку обработке, проконсультируйтесь со специалистом

Осмотрите поверхности седел клапанов При обнаружении глубоких выемок, трещин или следов прогара седла следует заменить или подвергнуть машинной обработке. В любом случае, перед тем как предпринимать какие-либо действия, проконсультируйтесь

                - со специалистом. Если выемки очень неглубокие, их можно отшлифовать во время последующей притирки клапана к седлу (см. ниже).

                - При обнаружении износа направляющих втулок клапанов, о чем сигнализирует избыточный люфт клапана, втулки следует заменить. Менять их следует на фирменной станции или в специализированной мастерской.

                - Имейте в виду, что если вам необходимо подвергнуть механической обработке седла клапанов, необходимо предварительно заменить направляющие.

                - Прогоните все резьбы отверстий головки соответствующими метчиками. Таким образом вы восстановите частично поврежденные резьбы и удалите грязь и остатки герметика из отверстий. Если есть возможность, продуйте все резьбовые отверстия сжатым воздухом. Не забудьте очистить резьбы болтов. вворачиваемых в эти отверстия.

                - Если резьба в каком-либо отверстии серьезно повреждена, зачастую отверстие можно рассверлить и установить в него втулку с требуемой внутренней резьбой. Эту процедуру необходимо выполнить на фирменной станции или в специализированной мастерской.

Клапаны

                - Осмотрите головки всех клапанов в поисках лунок, следов прогара, трещин и износа. Проверьте поверхности штоков клапанов на наличие следов износа и задиров. Повращайте клапан за шток и убедитесь в том. что он не изогнут. Проверьте также торцы штоков. При обнаружении описанных дефектов клапан (или клапаны) следует заменить.

                - Если на данном этапе вы не обнаружили ничего подозрительного, микрометром измерьте диаметр штока каждого клапана в нескольких местах. Если между полученными значениями существенная разница, шток изношен (рис. 5.22). Клапан (или клапаны) следует заменить.

                - Если клапаны находятся в удовлетворительном состоянии, то для обеспечения герметичного прилегания их необходимо притереть к соответствующим седлам головки. Если повреждения седел и головок незначительные или седла были подвергнуты машинной обработке, притирать клапаны следует только тонкой притирочной пастой. Если же повреждения достаточно серьезные, то перед тем, как притирать клапаны грубой пастой, проконсультируйтесь со специалистом.

24 Притирание выполняется следующим образом. Установите нижнюю секцию головки блока цилиндров на верстак, сопрягаемой с верхней секцией поверхностью вверх, подложив под нее деревянные бруски (поскольку клапаны выступают за поверхность головки). 2 5 Нанесите небольшое количество притирочной пасты на поверхность седла и закрепите присоску на головке клапана. Прижмите клапан к седлу и вращательными движениями (в разные стороны) начинайте его притирать. Периодически приподнимайте клапан для перераспредепения пасты по поверхности. Если под головку клапана вы подложите небольшую пружину, то значительно облегчите себе работу.

                - Если вы испопьзуете грубую пасту, притирайте клапан до тех пор, пока на поверхностях седла и головки не появится равномерная матовая полоса металла. Удалите все следы грубой пасты, нанесите тонкую пасту и повторите процедуру притирки. Когда на поверхностях клапана и седла появится гладкое, равномерное, матовое кольцо металла, закончите притирку. Старайтесь сошлифовать как можно меньше металла.

                - Аналогичным образом притрите остальные клапаны. После завершения работы клапаны и седла следует очистить ветошью. смоченной в керосине, после чего сжатым воздухом (если есть возможность) продуть направляющие втулки, порты головки блока и клапаны.

Пружины клапанов

                - Осмотрите пружины. На них не должно быть следов повреждений. Если пружина повреждена, ее следует заменить. Измерьте свободную длину пружин и сравните полученные результаты с приведенной в Спецификации.

                - Установите пружины вертикально и проверьте изгиб их осей. Если длина хотя бы одной пружины меньше допустимой и при обнаружении повреждений следует заменить весь комплект. Мы рекомендуем заменить все пружины вне зависимости от результатов проверки.

Pic. 5.22. Микрометром измерьте диаметр штока клапана

Рис. 5.33. Оправкой устаноиите маслосъемный колпачок

                - Маслосъемные колпачки подлежат обязательной замене после снятия.

Сборка

                - Окуните шток клапана в масло и заведите в направляющую, затем установите нижнюю тарелку пружины. Помните, что на дизельных модификациях нижняя тарелка интегрирована с маслосьемным колпачком.

                - Как правило, маслосъемные колпачки поставляются вместе с установочными втулками, которые предохраняют колпачки от повреждения при установке на клапан. Если втулок нет, оберните верхнюю часть штока клапана скотчем. Скотч должен выступать над штоком примерно на 10 мм.

                - Поместите маслосъемный колпачок на шток клапана и подходящей оправкой установите его на направляющую (до упора) (рис. 5.33). Снимите установочную втулку или скотч.

                - Установите пружину, затем верхнюю тарелку. Сожмите пружину съемником, установите сухари в канавку, после чего медленно удалите съемник.

Чтобы удержать сухари lumfIvI*] в канавке штока клапана, ^^^^^ нанесите на них немного СОВЕТУЕТ густой смазки.

                - Накройте торец штока клапана чистой ветошью и нанесите по нему несильный удар киянкой. Детали клапана при этом от- центрируются.

                - Аналогичным образом установите остальные клапаны на прежние места.

                - Установите снятое навесное оборудование. затем установите головку на блок (см. главу 2А, 2Б или 2В).

| 6 Промежуточная |  |
| --- | --- |
| секция/крышки |  |
| коренных |  |
| подшипников — |  |
| снятие | * |

Примечание. На бензиновых двигателях 1.8 и 2.0 литра снять промежуточную секцию, а также коленвал и поршни невозможно. Запасные части отдельно не поставляются, а новые или восстановленные блоки продаются только в сборе с коленвалом и поршнями. Таким образом, приведенная ниже последовательность действий применима только к бензиновым объемом 2.4 литра и дизельным двигателям.

- Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр (см. главу 1А или 1 Б).

- Снимите масляный насос и поддон (см. главу 2Б или 2В).

Бензиновые двигатели 2.4 литра

- Отверните болт кронштейна крепления маслозаборника и снимите его (рис. 6.3). Снимите уплотнительное кольцо.

Снимите шатунно-поршневые сборки (см. параграф 7).

- Отверните болты (М7) крепления промежуточной секции к блоку (начиная снаружи, двигаясь внутрь). Действуя в той же последовательности, отверните болты М8. затем —М10.

- Резиновой киянкой аккуратно обстучите стык промежуточной секции и блока. Снимите промежуточную секцию вместе с крышками коренных подшипников. Если вкладыши подшипников остались на шейках вала, поместите их в соответствующие крышки, расположенные в промежуточной секции. Сняв промежуточную секцию, не поворачивайте коленвал Снимите упорные полукольца, расположенные на вкладыше первого коренного подшипника.

- Снимите манжету коленвала.

Дизельные двигатели

- Снимите шатунно-поршневые сборки (см. параграф 7).

- Отверните болты крепления крышки заднего коренного подшипника. Вверните в крышку два болта крепления поддона, заведите под головки болтов рычаг и снимите крышку (рис. 6.9).

- Пронумеруйте остальные крышки, затем отверните болты и снимите их. Запомните ориентацию упорных полуколец, расположенных на крышке первого коренного подшипника.

- Снимите манжету коленвала.

7 Поршни и шатуны — % снятие и проверка ^

разоваться в результате естественного износа, удалите ее скребком или разверткой. В противном случае при снятии поршней вы можете повредить их или кольца. Наличие большой ступеньки свидетельствует о сильном износе цилиндра. В этом случае вам придется выполнить капитальный ремонт блока цилиндров.

  - Осмотрите крышки шатунных подшипников и сами шатуны. На них должны бьпь нанесены метки. Если меток нет. нанесите их, поскольку при сборке крышки необходимо устанавливать на прежние места (рис. 7.3).

  - Отверните два болта (бензиновые двигатели) или две гайки (дизельные двигатели) крепления крышки к шатуну, аккуратно обстучите ее резиновой киянкой и снимите. Снимите вкладыш подшипника. При сборке воспользуйтесь новыми болтами (гайками) крепления крышек и установите новые вкладыши подшипников.

  - Не поворачивая коленвал, протолкните поршень вместе с шатуном вверх и извлеките верхний вкладыш из шатуна.

  - Установите крышку на шатун (крышки следует устанавливать на прежние места). Имейте в виду, что на некоторых двигателях сопрягаемые поверхности крышек и шатунов — не плоские (шатуны — «колотого» типа). Если вы их повредите, вам придется заменить шатуны.

Рис. 7.3. Нанесите метка (номера цилиндров) на крышка а шатуны

Рас. 7.10. Воспользоааишась щупама, снимите кольца

  - Убедитесь в том, что стрелка, расположенная на днище поршня, указывает в сторону привода ГРМ. Если стрелки нет. самостоятельно пометьте ориентацию поршня. Протолкните его вверх и извлеките из цилиндра.

  - Аналогичным образом снимите остальные поршни.

Проверка

  - Перед тем как приступить к проверке, тщательно очистите шатуны и поршни, а также снимите поршневые кольца.

  - Аккуратно раздвиньте кольца и по очереди снимите их с поршня. Чтобы кольцо не проваливалось в верхние канавки, заведите под него несколько щупов (рис. 7.10). Не поцарапайте поверхность поршня кольцами. Имейте в виду, что кольца достаточно хрупкие, поэтому не раздвигайте их сильно. Также имейте в виду, что поверхности колец острые, — не повредите руки.

  - Полностью удалите все отложения с днища поршня. После удаления большей части отложений остатки можете аккуратно удалить проволочной щеткой и ветошью.

  - Удалите отложения из канавок поршневых колец. Это очень удобно делать старым поршневым кольцом. Разломите кольцо пополам и аккуратно очистите канавки. Имейте в виду, что поверхности кольца острые, а изготовлено оно из прочной стали. Не повредите поверхности канавок. Не повредите руки.

  - После удаления отложений тщательно промойте канавки и днища поршней керосином и высушите их. Убедитесь в том, что каналы отвода масла, расположенные на стенках канавок колец, чистые.

  - Если вы не обнаружили очевидных следов износа и повреждений на поверхностях поршней и цилиндров, можете снова установить снятые поршни на прежние места. Следы нормального износа поршней — вертикальные полосы на юбках и небольшой люфт верхнего компрессионного кольца в канавке. Мы рекомендуем заменить поршневые кольца вне зависимости от их состояния

  - Внимательно осмотрите юбки поршней около поршневых пальцев, а также канавки колец в поисках трещин.

  - Также осмотрите юбки и днища поршней в поисках задиров и следов повреждений.

Если вы обнаружили задиры и следы перегрева на юбках поршней, это может сигнализировать о перегреве двигателя. Следует внимательно проверить системы охлаждения и смазки. Обугливание юбки сигнализирует о прорыве газов сквозь поршневые кольца и свидетельствует о большом износе колец или цилиндров.

  - Обугленное отверстие на днище поршня или следы обугливания ло краям днища сигнализируют о несвоевременном сгорании топлива.

  - Причину этого нужно обнаружить и устранить. В противном случае вам вскоре опять придется ремонтировать двигатель.

  - Следы коррозии на поршне, представляющие собой небольшие ямки, свидетельствуют о попадании охлаждающей жидкости в камеры сгорания и, возможно, в картер двигателя. Причину этого нужно обнаружить и устранить.

  - Внимательно осмотрите поверхности шатунов в поисках трещин и следов повреждений. Убедитесь в том, что шатун не погнут. Вероятность обнаружения повреждений на шатунах очень мала. Они могут быть повреждены только при сильном перегреве двигателя, а также при его заклинивании. Если шатун поврежден, обратитесь за советом на станцию обслуживания.

  - Посадка поршневых пальцвв — плавающая. Зафиксированы они в поршнях двумя стопорными кольцами. Извлечь пальцы можно следующим образом.

  - Снимите любое стопорное кольцо и выдавите палец наружу [рис. 7.23).

  - Если у вас есть сомнения в полной исправности поршней, обратитесь за консультацией на станцию обслуживания. Если поршни действительно необходимо заменить. на станции обслуживания вам подберут новые и, при необходимости, расточат цилиндры [если возможно).

  - Если поврежден или изношен хотя бы один поршень, заменить следует весь комплект. Имейте в виду, что прежний владелец уже мог выполнить капитальный ремонт двигателя и установить поршни ремонтного размера.

  - Измерьте зазоры между новыми поршневыми кольцами и стенками соответствующих канавок. Установите кольца в канавки и щупами измерьте зазоры [рис. 7.26). Измерьте зазор в нескольких местах и сравните максимальный из полученных результатов с приведенным в Спецификациях Если зазор больше максимально допустимого, поршни спедует заменить.

Рас. 7.23. Изалеаате поршневой палец

  - Проверьте пюфт поршневого пальца, перемещая поршень и шатун друг относи- тепьно друга в разных плоскостях. Если вы чувствуете хоть небольшое взаимное перемещение, его необходимо устранить (установить папец ремонтного размера ипи заменить втулку шатуна). Перед тем как принять окончательное решение, проконсультируйтесь на фирменной станции или в специализированной мастерской.

  - Приобретите все необходимые запасные части. Имейте в виду, что новые поршни. как правило, поставляются в комплекте с поршневыми пальцами и стопорными кольцами. Стопорные кольца можно приобрести отдельно.

  - Окуните поршневой палец а чистое моторное масло. Присоедините поршень к шатуну, правильно его сориентировав, установите поршневой палец и зафиксируйте его кольцами. Замки колец должны располагаться снизу.

  - Аналогичным образом соберите остальные поршни и шатуны.

8 Коленвал —

Рис. 7.26. Измерьте зазор между канавкой а кольцом

снятие и проверка ^

индикатор и присоедините его зонд к торцу вала (рис. 8.2).

    - Сдвиньте вал до упора в сторону и обнулите индикатор. Сдвиньте вал до упора в противопопожную сторону и запишите показания индикатора. Расстояние, на которое переместился вал, — его осевой люфт. Если измеренная величина превышает максимально допустимую, проверьте состояние упорных попукопец, ограничивающих пюфт вала. При обнаружении очевидных следов износа замените полукольца. Если следов износа нет, установите другие полукольца, требуемой толщины. Имейте в виду, что на двигателе 2.4 литра эти полукольца интегрированы во вкладыши первого коренного подшипника.

    - Снимите промежуточную секцию или крышки коренных подшипников, затем извлеките вал из блока. Вал тяжелый — не уроните его.

    - Извлеките верхние вкладыши коренных подшипников из блока и храните в порядке установки.

Проверка

    - Керосином или другим растворителем тщательно очистите, а затем высушите вал (включая внутренние каналы). Если есть возможность, высушите вал сжатым воздухом.

А

Внимание! При использовании сжатого воздуха надевайте защитные очки.

    - Проверьте износ шеек коренных и шатунных подшипников. Осмотрите их поверхности в поисках задиров, повреждений, питтинга (ямок) и трещин.

    - На износ шатунных подшипников указывает металлический стук при работающем двигателе, усиливающийся при снижении оборотов. При этом снижается давление масла в двигателе

    - На износ коренных подшипников указывают достаточно сильные вибрации двигателя, увеличивающиеся с ростом оборотов. При этом также снижается давление масла в двигателе.

Ряс. 8.2. Стрелочным яндякатором измерьте осевой люфт вала

Проведите пальцем по поверхностям шеек вала. Если вы ощущаете неоднородность покрытия (аналогичная неоднородность будет и на вкладышах соответствующих подшипников), то шейки изношены. Вал в этом случае придется заменить или подвергнуть механической обработке.

11 Выполните более детальную проверку вала на станции обслуживания. Там сделают заключение о необходимости выполнения ремонта или замены вала.

9 Блок цилиндров

Рис. 9.1,а. Отверните «лапан системы охлаждения поршней

и картер двигателя — % очистка и проверка ^

Очистите резьбы всех соответствующих болтов и гаек.

В Если резьба в каком-либо отверстии сильно повреждена, зачастую отверстие можно рассверлить и установить в него втулку с требуемой внутренней резьбой. Эту процедуру необходимо выполнить на фирменной станции или в специализированной мастерской.

      - Если вы не собираетесь сразу же собирать двигатель, предохраните его от попадания грязи, пыли и появления ржавчины, накрыв пластиковым мешком.

Проверка

      - Осмотрите поверхность блока в поисках повреждений, трещин и коррозии. Осмотрите резьбы в отверстиях. Если в двигателе раньше была утечка охлаждающей жидкости, проверьте блок не фирменной станции с применением специального оборудования. При обнаружении повреждений блок следует отремонтировать или заменить

      - Осмотрите сопрягаемые поверхности блока, головки и промежуточной секции. Проверьте их плоскостность поверочной линейкой и щупами. Если какая-либо поверхность покороблена, обратитесь на станцию обслуживания или в специализированную мастерскую для выполнения диагностики и ремонта.

      - Осмотрите зеркала цилиндров. На них не должно быть задиров и очевидных следов износа. Поскольку поршневые кольца не доходят до верхнего края цилиндра, в процессе работы двигателя там может образоваться ступенька, по величине которой можно оценить степень его износа.

      - Выполните детальную проверку цилиндров на станции обслуживания. Там сделают заключение о необходимости выполнения ремонта, замены блока или установки поршней большего диаметра.

      - Если зеркала цилиндров находятся в удовлетворительном состоянии, вам. возможно, следует только заменить поршневые кольца.

Рис. 9.1,6. Форсунка подачи масла на поршень Рис. 9.1,и. Форсунка подачи масла на поршень (модификации с двигателями 2.4 литра)	(модификация с дизельными двигателями)

      - В этом случае, перед тем как устанав- ливвть поршни с новыми кольцами, зеркала цилиндров необходимо отхонинговать. Это необходимо сделать для того, чтобы новые кольца обеспечили максимально возможную компрессию. Выполнять эту процедуру следует в специализированной мастерской или на фирменной станции.

      - По завершении обработки тщательно промойте блок теплой мыльной водой, удалив из него всю абразивную пасту и металлическую пыль. Затем промойте его просто теплой водой, высушите и нанесите на обработанные поверхности моторное масло.

      - Установите форсунки охлаждения поршней и затяните болты их крепления, приложив требуемое усилие.

      - Установите новую уплотнительную шайбу на клапан системы охлаждения поршней (если была установлена) или нанесите не его резьбу герметик Затяните клапан, приложив требуемое усилие.

10 Коренные и шатунные подшипники —	^

проверка и подбор ^

Проверка

        - Несмотря на то что подшипники в любом случае подлежат замене, тщательная проверка старых поможет вам определить состояние двигвтеля

        - Подшипник может выйти из строя из-за недостатка смазки, попадания грязи на его поверхность, постоянных больших нагрузок или коррозии (рис 10.2). Если подшипник вышел из строя, то, прежде чем устанавливать новые, найдите и устраните причину повреждения, иначе новый подшипник наверняка вскоре тоже выйдет из строя.

        - Для проверки подшипников извлеките их из посадочных мест (шейки вала, крышки шатунов, коренные крышки) и поместите их на ровную поверхность в таком порядке, в котором они установлены на двигатель. Таким образом, при обнаружении неисправности вы будете знвть, квквя из шеек вала также нуждается в проверке. Если собираетесь устанавливать снятые подшипники, во время проверки не прикасайтесь к их поверхности — вы можете ее поцарапать.

Грязь и посторонние частицы могут попасть в двигатель разными путями. Грязь может быть оставлена в двигателе при выполнении ремонта, а также может пройти сквозь фильтр или через трубки системы вентиляции картера При работе двигателя неизбежно образуется металлическая пыль— продукт естественного износа Именно она, как правило, приводит к выходу из строя подшипников

        - Частицы этой пыли внедряются в мягкий материал подшипников. Относительно крупные частицы не внедряются в металл, а царапают его (и шейки, и вкладыши подшипников). Тщательно очищайте все обслуживаемые детали, работайте в абсолютной чистоте. Всегда меняйте масло и фильтры в соответствии с предписанным графиком.

        - Недостаток смазки может возникать по нескольким причинам Это перегрев, приводящий к уменьшению толщины пленки масла на поверхности подшипников, работа двигателя под нагрузкой, приводящая к вытеснению масла из подшипников, а также утечки масла, возникающие из-за увеличенных рабочих зазоров, изношенного масляного насоса и при движении на больших скоростях. Могут заблокировать- ся масляные каналы, что также приводит к масляному голоданию подшипников.

        - При отсутствии смазки подшипники сильно нагреваются, стачиваются и разрушаются. О перегреве сигнализируют области синего цвета на поверхности подшипника и даже вала.

        - На ресурс подшипников влияет стиль вождения. Движение на повышенных оборотах на небольшой скорости оказывает большую нагрузку на подшипники. Масло выдавливается из-под них. Вкладыши меняют форму, на них могут появиться трещины. В конце концов подшипник может просто разрушиться.

        - Регулярные поездки на небольшие расстояния могут привести к появлению коррозии. Появляется она потому, что двигатель не прогревается полностью и водяной конденсат, образующийся на подшипниках, не испаряется полностью. Газы и конденсат накапливаются в моторном масле, приводя к образованию киспот и отложений. Эти кислоты вместе с маслом доставляются к подшипникам, что также приводит к образованию коррозии

        - Неправильная установка подшипников приведет к быстрому выходу их из строя. Еспи рабочие зазоры подшипников малы.

они не получают достаточное количество смазки. Попадание грязи и посторонних частиц на рабочие поверхности подшипников может привести к вспучиванию поверхности вкпадыша, что, в свою очередь, приведет к маспяному голоданию

        - Во время сборки не прикасайтесь к поверхностям подшипников, чтобы не поцарапать их и не запачкать.

Подбор

        - Обратитесь на фирменную станцию обслуживания, где вам точно определят требуемую группу подшипников. Кроме коленвала мы также советуем предоставить им для тщательной проверки все снятые с двигателя подшипники.

11 Капитальный

ремонт двигателя — последовательность сборки

          - Перед началом сборки приготовьте все необходимые инструменты и приобретите все запасные часта. Внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий при сборке и убедитесь в том, что располагаете всем необходимым. Кроме обычных слесарных инструментов вам потребуется специальный клей для фиксации реэьбовьос соединений. Помните, что при установке некоторых деталей вам потребуются новые крепежные детали. Также запаситесь фирменным гер- метиком и валиком с коротким ворсом.

          - Наиболее оптимальная последовательность сборки следующая:

а) Копенвап.

61 Промежуточная секция/крышки коренных подшипников.

в]	Поршни с шатунами.

г]	Поддон.

д]	Масляный насос.

е]	Маховик/планшайба.

ж]	Головка бпока цилиндров.

з]	Распредвалы и толкатели.

и]	Ремень привода ГРМ, натяжитель, звездочки и холостые шкивы.

к) Навесные компоненты.

          - На данной стадии работы все узлы и детали двигателя должны быть абсолютно чистыми, все неисправности должны быть устранены. Все детали следует расположить в той последовательности, в которой они будут устанавливаться.

12 Коленвал —	^

установка	^

            - Тщательно протрите постели подшипников и сопрягаемые с блоком поверхности подшипников. Установите верхние вкладыши подшипников в бпок. Помните, что вкпадыш пятого подшипника на бензиновых двигатепях обьемом 2.4 питра — с упорными полукольцами. На дизельных двигателях полукопьца интегрированы во вкпадыш второго подшипника. Устанавпи- вать вкладыши следует таким образом, чтобы лапки, расположенные на их поверхностях, расположились в ответных выточках. На дизельных двигателях в блок следует устанавливать вкладыши с канавками. На бензиновом двигателе в промежуточную секцию следует устанавливать вкладыши большей толщины.

            - Нанесите чистое моторное масло на поверхности вкладышей.

            - Протрите шейки вала и установите его в блок. Не сместите при этом вкладыши.

            - Закачайте масло в каналы вала, затем тщательно удалите его излишки с сопрягаемых поверхностей промежуточной секции и блока.

Бензиновые двигатели

            - Валиком с коротким ворсом нанесите тонкий слой специального герметика (ката- пожный номер 1161059) на сопрягаемую с промежуточной секцией поверхность бпока. Герметик нанесите на всю поверхность. Имейте в виду, что спой герметика допжен быть тонким.

            - Тщатепьно протрите постели подшипников. расположенные в промежуточной секции и сопрягаемые с постелями поверхности вкладышей. Установите вкладыши подшипников на промежуточную секцию. Устанавливать вкладыши следует таким образом, чтобы лапки, расположенные на их поверхностях, расположились в ответных выточках.

            - Нанесите чистое моторное масло на поверхности вкладышей, но не допускайте попадания масла на герметик

АОДОООЗОоШ

Рас. 12.10. Болты крепленая промежуточной секции <модафамцаи с двигателями 2.4 литра)

1 М7 2 М8 3 М10

Установите промежуточную секцию на блок. Вверните новые болты (М10) крепления промежуточной секции. Затяните болты. приложив требуемые усилия и довернув на требуемые углы (пять стадий). Последовательность затягивания — изнутри наружу (рис 12.10).

Дизельные двигатели

            - Тщательно протрите внутренние поверхности крышек подшипников и наружные поверхности вкладышей. Установите вкладыши подшипников на промежуточную секцию. Устанавливать вкладыши следует таким образом, чтобы лапки, расположенные на их поверхностях, расположились в ответных выточках.

            - Нанесите чистое моторное масло на поверхности вкладышей. Установите крышки на прежние места, совместив метки. Сориентировать упорные полукольца следует таким образом, чтобы канавки были снаружи. Не забудьте установить новые резиновые уплотнения на крышку ближнего к коробке передач подшипника (рис. 12.12,а,б). Нанесите слой герметика на поверхность блока, сопрягаемую с крышкой этого подшипника [рис. 12.12,в]. Воспользовавшись специальным приспособлением [каталожный номер 999 7223] или его аналогом (рис. 12.12,г), установите крышку. Имейте в виду, что даже при использовании фирменного приспособления расположить крышку на одном уровне с сопрягаемой с поддоном поверхностью блока практически невозможно. Допускается выступание крышки не более чем на 1 мм.

            - Затяните болты крепления крышек, приложив усилие первой стадии, затем доверните их на углы второй стадии.

Все модификации

            - Повращайте коленвал и убедитесь, что он вращается свободно и без закусываний. Поскольку вы установили новые подшипники, допускается некоторое равномерное сопротивление вращению вала.

            - Еще раз измерьте осевой люфт вала (см. параграф 10). Установка новых подшипников не должна повлиять на его величину.

            - Нанесите масло на гнездо манжеты, вал и манжету Установите манжету на вал рабочей поверхностью внутрь и подходящей оправкой установите ее в гнездо.

13 Поршни и кольца — % сборка	^

              - Переместите кольцо в верхнюю часть цилиндра и опять измерьте величину зазора Сравните полученные значения с приведенными в Спецификации.

              - Если вы устанавливаете новые кольца, вероятность того, что зазор будет слишком мал, небольшая. Однако если это так, зазор необходимо увеличить, иначе в процессе работы кольцо может сомкнуться, что может привести к повреждению двигателя. Для увеличения зазора следует надфилем подточить торцы кольца. Зажмите надфиль в тисках, заведите кольцо на надфиль и медленными движениями удалите излишки металла. Будьте осторожны, поскольку кольца очень острые и достаточно хрупкие

              - Также маловероятно, что зазор будет слишком велик. Это может произойти только если вы приобрели кольца другой размерной группы.

              - Аналогичным образом проверьте зазоры остальных колец первого цилиндра, а затем — всех остальных Не перепутайте кольца

              - Проверив зазоры замков, можете установить кольца на поршни.

              - Устанавливать кольца следует аналогично снятию. Сначала установите масло- сьемное кольцо, затем нижнее компрессионное, затем верхнее компрессионное (рис. 13.11). Маслосъемное кольцо состоит из трех секций—сначала установите среднюю секцию (фаской вниз), затем — наружные [маркировкой вверх) Имейте в виду, что кольца достаточно хрупкие, поэтому не раздвигайте их сильно

Примечание. При установке колец всегда следуйте инструкциям производителя. Не перепутайте местами компрессионные кольца — у них разные поперечные сечения.

              - Перед установкой поршня в цилиндр поверните замки компрессионных колец и верхней наружной секции маслосьемного кольца на 120" друг относительно друга Замок нижней секции маслосьемного кольца следует повернуть на 90° относительно замка верхней секции (рис. 13.11).

Рис. 13.11. Поперечные сечения поршневых холец н ориентация ах замков

- Верхнее компрессионное

- Нижнее компрессионное

- Маслосъемное

14 Поршни и шатуны — установка	^

                - Перед тем как устанавливать поршни в цилиндры, убедитесь в том. что зеркала цилиндров абсолютно чистые. Коленвал и промежуточная секция (крышки коренных подшипников) должны быть уже установлены.

                - Снимите крышку с первого шатуна. Извлеките оба вкладыша и тщательно протрите оба гнезда. Они должны быть абсолютно чистыми. Приготовьте новые болты крепления шатунных крышек. При выполнении этой операции на дизельном двигателе мы смогли приобрести гайки только в комплекте с болтами.

                - Протрите сопрягаемую с шатуном поверхность нового вкладыша, установите его на место, затем протрите сопрягаемую с крышкой поверхность нижнего вкладыша и также установите его на место. Имейте в виду, что вкладыш с черной меткой следует устанавливать на шатун. Если крышки «колотого» типа, на вкладышах нет лапок. В этом случае вкпадыши следует располагать по центру гнезд. Если же лапки есть, заведите их в ответные выточки.

                - Убедитесь в том, что замки поршневых колец сориентированы правильно (см. параграф 13), нанесите масло на поршни и кольца и установите на поршень приспособление для сжатия колец. Юбка поршня должна выступать над приспособлением.

                - Поверните коленвал и установите шатунную шейку первого цилиндра в самое нижнее положение. Смажьте зеркало первого цилиндра.

                - Введите поршень внутрь ципиндра. Стрелка, расположенная на днище поршня. должна указывать в сторону ремня ГРМ Выточка, расположенная в основании поршня, должна расположиться напротив форсунки подачи маспа. Уприте приспособление для сжатия колец в поверхность блока.

                - Аккуратно постучите по приспособлению. убедившись в том, что оно касается блока всей поверхностью.

                - Киянкой аккуратно стучите по днищу поршня, выводя его из приспособления и вводя внутрь цилиндра. Кольца могут высвободиться из приспособления, не войдя внутрь цилиндра, поэтому прижимайте приспособпение к блоку. Работайте медленно. Если вы почувствовапи сопротивление перемещению поршня, немедленно остановитесь. Выясните и устраните причину закусывания и продолжите работу. Ни в коем случае не прилагайте усилий для введения поршня в цилиндр, вы можете сломать кольцо или поршень. Не повредите форсунку охлаждения поршня.

                - Убедитесь в том, что поверхности обоих вкладышей абсолютно чистые, затем нанесите на них масло. Для попучения доступа к верхнему вкладышу можете немного сместить поршень вверх.

                - Присоедините шатун к шейке вала и установите крышку. Смажьте резьбы болтов (гаек) крепления крышек, вверните их и затяните, приложив требуемое усилие и довернув на предписанный угол (см. Спецификации).

                - Аналогичным образом установите оставшиеся поршни.

                - Имейте в виду спедующее:

а)	Не допускайте попадания грязи на поверхности подшипников.

б)	Убедитесь в том. что устанавливаете поршни требуемой размерной группы.

в)	Стрелки, нанесенные на днища поршней. должны указывать в сторону привода ГРМ.

г)	Нанесите чистое моторное масло на зеркала цилиндров.

д)	Перед установкой крышек шатунных подшипников смажьте вкладыши маслом.

                - Поспе завершения работы поверните коленвал на несколько оборотов и убедитесь в отсутствии закусываний.

Дизельные двигатели

                - Если вы установили новые поршни, шатуны ипи коленвал (или новый блок цилиндров в сборе с этими компонентами), необходимо измерить вепичину выступания поршней над поверхностью блока (для выбора прокладки необходимой топщины).

                - Установите поддон (см. главу 2В).

                - Закрепите стрелочный индикатор на поверхности блока цилиндров и обнулите его о поверхность бпока (рис. 14.16). Расположите зонд индикатора над поршнем первого цилиндра и медленно проворачивайте коленвал до тех пор, пока поршень не установится в ВМТ. Запишите попученный результат.

                - Аналогичным образом измерьте величины выступания остальных поршней.

                - Если полученные результаты отличаются друг от друга, для опредепения толщины прокладки следует воспопьзоваться наибольшим. Имейте в виду, что величина выступания поршней не должна превышать указанную в Спецификациях.

15 Первый запуск двигателя

после капитального % ремонта

Рас. 14.1Б. Измерьте аелачану выступания поршней над поверхностью блока

те проводку датчика положения распред- вала. Для предотвращения попадания топлива в цилиндры отсоедините проводку от форсунок.

                - Вкпючите стартер и проворачивайте двигатель до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Если поспе нескольких секунд работы стартера лампа не гаснет, проверьте уровень масла и надежность затяжки масляного фильтра Если все в порядке, проверьте надежность присоединения проводки к датчику давления масла. Если проводка в порядке, не проворачивайте двигатель до тех пор, пока не найдете и не устраните причину недостаточного давления масла.

                - Установите свечи зажигания, восстановите проводку датчика и присоедините проводку к форсункам.

                - Запустите двигатель. Поскольку топливо должно запопнить систему, для запуска может потребоваться немного бопьше времени. чем обычно.

                - Запустив двигатель, позвольте ему работать на повышенных холостых оборотах. Осмотрите двигатепь в поисках следов утечек масла, топлива и охлаждающей жидкости. Не беспокойтесь, еспи почувствуете непривычный запах. Это сгорает маспо на нагревающихся детапях Некоторое время после запуска двигатель может работать более шумно, чем обычно. Это связано с тем, что масло еще не полностью заполнило гидрокомпенсаторы (если есть).

                - Дождитесь, пока термостат откроется и жидкость начнет поступать в радиатор. На холостых оборотах двигатель должен работать равномерно. Остановите двигатель.

                - Через несколько минут проверьте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости. При необходимости долейте необходимое количество жидкостей (см. главу 1).

Если вы устанавливали новые поршни, копьца или подшипники, то на протяжении первых 800 километров не следует передвигаться на большой скорости и нагружать двигатель (низкая скорость при высоких оборотах). Не следует доводить обороты двигателя до близких к предельным. После пробега 800 кипометров замените моторное масло и фильтр.

Глава 3

Системы охлаждения двигателя, отопления и кондиционирования

Содержание

Спецификации	3»1

- Общие сведения и меры предосторожности	3*2

- Шланги системы охлаждения — снятие и установка	3 • 2

- Охлаждающая жидкость — общие сведения	3*3

- Вентилятор радиатора — снятие и установка	3*3

- Радиатор — снятие и установка	3*4

- Датчик температуры охлаждающей жидкости —

проверка, снятие и установка	3*7

- Помпа — снятие и установка	3*7

- Термостат — снятие, проверка и установка	3«8

- Системы отопления и кондиционирования —

общие сведения и меры предосторожности	3*9

- Компоненты системы кондиционирования —

снятие и установка	3* 70

- Дополнительный электрический обогреватель —

снятие и установка	3* 75

Замена салонного фильтра	см. главу 74 или 76

Заправка системы охлаждения	см. главу 1А или 1Б

Проверка уровня охлаждающей жвдкости... см. •Еженедельныепроверки"

Промывка системы охлаждения	см. главу 74 или 76

Ремень привода вспомогательных агрегатов —

проверка и замена	см. главу 74 или 76

Система кондиционирования — проверка	см. главу 74 или 76

Удаление жидкости из системы охлаждения	см. главу 74 или 76

Степени сложности

Легко,	Jk I	Довольно легко,

доступно новичку	§	доступно

с минимальным	^	для начинающего

опытом	\	с небольшим опытом

Jk Довольно сложно,	Jk I	Сложно,

доступно	^	доступно

компетентному	^	опытному

автомеханику	автомеханику

§5, Очень сложно,	\

л	доступно очень	>

^	опытному механику	\

\	или профессионалу	^

Спецификации

Общие сведения

Тип системы						 жидкостная, с насосом и термостатом

Охлаждающая жидкость

Концентрация антифриза				см. «Смазки и рабочие жидкости»

Емкость системы	-		см. главу 1А или 1Б

Давление в системе

Рабочее давление клапана крышки бачка	примерно 1.2 бар (указано на крышке]

Термостат

Температура начала открытия

Бензиновые двигатели		90 °С

Дизельные двигатели			82 °С

Датчик температуры

Сопротивление

Бензиновые двигатели 1.8 литра

при -20 °с			гаоком

При 20 "С.	32 кОм

Бензиновые двигатели 2.4 литра

При -20 °С		-			15 кОм

При О °С			-				2.4 кОм

При 80 "С			318 0м

Бензиновые двигатели 2.0 литра и дизельные	нет данных

Система кондиционирования

Хладагент

Тип 					R13da

Количество									500. 600 г

Масло

Тип 					PAG

Количество	180 200 г

Емкость компонентов системы

Ресивер/ осушитель	90 см

Испаритель...__.	50 см3

Конденсер		20 см3

Трубки							20 см3

Шланги				20 см3

Компрессор	см. в тексте

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Болты крепления компрессора					20

Болты крепления помпы

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра			10

Бензиновые двигатели 2.4 литра...	16

Дизельные двигатели				16

Болты крепления шкива помпы

(бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра)		25

Штуцерная гайка расширительного клапана	20

Болты крепления ресивера	-	-					10

Кожух термостата

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра	10

Бензиновые двигатели 2.4 литра			нет данных

Дизельные двигатели						17

1 Общие сведения и меры

предосторожности Общие сведения

Система охлаждения — гбрметичного типа. Жидкость, нагреваясь, расширяется и ее излишки поступают в расширительный бачок. Остывая, жидкость возвращается в систему.

Охлаждающая жидкость циркулирует в головке и блоке под воздействием помпы, приводимой ремнем привода ГРМ. Нагретая жидкость проходит сквозь радиатор, где охлаждается потоком воздуха и затем подается обратно в блок цилиндров Если набегающий поток воздуха не может существенно снизить температуру жидкости, включается вентилятор, принудительно подающий воздух к радиатору Вентилятор управляется БЭУ двигателя

Количество жидкости, поступающее в радиатор, контролируется термостатом. Если двигатель не прогрет, клапан термостата полностью закрыт и жидкость в радиатор не подается. По мере нагревания жидкости клапан открывается, начиная пропускать жидкость в радиатор. Температура охлаждающей жидкости поддерживается постоянной, вне зависимости от температуры окружающего воздуха.

На большинство модификаций установлен маслоохладитель. Он находится на поддоне и предназначен для охлаждения моторного масла, находящегося в поддоне Охлаждающая жидкость также является рабочей жидкостью системы отопления. Поток жидкости сквозь теплообменник системы отопления не регулируется. Требуемая температура воздуха достигается смешиванием холодного воздуха с воздухом. прошедшим сквозь теплообменник.

Наружный воздух, прежде чем попасть в салон автомобиля, проходит сквозь специальный фильтр [т. н. салонный). Сменный элемент этого фильтра может быть как традиционным бумажным, удаляющим из воздуха пыль, так и пропитанным углем. В этом случае помимо пыли фильтр удаляет из воздуха неприятные запахи. В систему вентиляции встроены датчики, определяющие неприятные запахи в воздухе и подающие команды на включение и выключение режима рециркуляции (прекращения подачи наружного воздуха в салон).

Описание системы кондиционирования приведено в параграфе 9.

В качестве дополнительного оборудования на автомобиль может быть установлена система предпускового обогрева салона и/или блока цилиндров. Система может работать или на топливе, или от электрической сети. Воспользовавшись этой системой (дистанционно или установив таймер). вы можете предварительно прогреть салон и/ или двигатель автомобиля.

Меры предосторожности

А

Внимание! Перед тем как приступить к работе, дождитесь, пока двигатель полностью остынет. Если вам необходимо отвернуть крышку расширительного бачка при горячем двигателе, из системы нужно удалить давление. Накройте крышку куском плотной ветоши и осторожно отворачивайте крышку до тех пор, пока не услышите звук выходящего из бачка воздуха. После того как давление из системь будет удалено, окончательно отверните крышку. Имейте в виду, что жидкость в системе горячая. Не обожгитесь.

А

Внимание! Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на кожу или на окрашенные поверхности. Все следы жидкости немедленно смывайте большим количеством воды. Никогда не оставляйте канистры с охлаждающей жидкостью открытыми — сладкий запах может привлечь детей или животных. Последствия приема жидкости внутрь могут быть фатальными.

А

Внимание! Меры предосторожности при обслуживании системы кондиционирования воздуха приведены в параграфе 9.

2 Шланги системы охлаждения — снятие и установка ^

Рис. 4.4. Отверните два винта (указаны стрелками) крепления воздухозаборника

Рас. 2.3. Пружинные хомуты можно ослаблять специальным приспособлением

t ! 't

Л f

G Kb

Рис. 4.2. Защита моторного отсеиа крепится семью винтами типа Тогх (указаны стрелками)

  - Для отсоединения шланга отверткой ослабьте хомуты (рис. 2.3), после него сдвиньте их по шлангу с патрубков. Для снятая некоторых хомутов необходимо сжать их усики. Воспользуйтесь плоскогубцами или другим подходящим инструментом. Аккуратно отсоедините шланг от патрубков. Новые шланги снимать значительно легче, чем старые.

  - Если вы не можете снять шланг с патрубка, попробуйте повращать его. Аккуратно подденьте шланг плоской отверткой, но не прилагайте больших усилий — вы можете повредить патрубок. Будьте особенно аккуратны, снимая шланги с пластмассовых патрубков радиатора.

ЯИМИЦ Если вы не можете снять [шт1ь1*>1 шланг с патрубка, не при- лагая больших усилии, раз - СОВЕТУЕТ режьте его острым ножом.

Рис. 4.7. Разъем проводки вентилятора иакодится на лево! стороне его кожука, сверку

Дешевле купить новый шланг, чем радиатор. Однако прежде, чем резать, убедитесь, что сможете приобрести этот шланг.

  - При установке шланга прежде всего наденьте на него хомуты. Полностью заведите шланг на патрубок, не перегибая его. Затем заведите на патрубки хомуты и надежно их затяните.

  - Залейте охлаждающую жидкость в систему (см. главу 1А или 1 Б).

  - Запустите двигатель, осмотрите замененный шланг и убедитесь в отсутствии утечек.

ЯНРЯ Если раструб шланга не помещается на патрубок без приложения больших СОВЕТУЕТ усилий, смажьте раструб мыльной водой или опустите на некоторое время в горячую воду. Не наносите на шланг масло или смазку, поскольку они могут повредить резину.

3 Охлаждающая жидкость — общие сведения

Рас. 4.9. Вдавите фиксаторы (по одному с каждой стороны) и высвободите иожух

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в параграфе 1. 1 В системе охлаждения постоянно должна находиться охлаждающая жидкость, состоящая из антифриза и чистой воды, смешанных в равных пропорциях. Если вы используете фирменный антифриз Volvo, то при такой концентрации антифриза жидкость обеспечит защиту до -35 °С. Температура закипания охлаждающей жидкости значительно выше температуры закипания воды. В состав антифриза входят ингибиторы коррозии (вещества, замедляющие ее). Поскольку многие детали двигателя изготовлены из сплава алюминия, антикоррозийные свойства охлаждающей жидкости крайне важны. Мы рекомендуем пользоваться фирменной охлаждающей жидкостью Volvo и не смешивать ее с жидкостями других производителей.

    - Вовремя выполняйте все рекомендованные процедуры обслуживания системы охлаждения (см. главу 1А или 1 Б). Испопь- зование некачественной охлаждающей жидкости может привести к образованию коррозии и выходу системы из строя.

    - Перед тем как доливать жидкость в систему охлаждения, внимательно осмотрите все ее шланги и компоненты и убедитесь в отсутствии утечек. Если система исправна, уровень жидкости снижаться не должен.

    - Меняя охлаждающую жидкость, действуйте следующим образом. Залейте антифриз и чистую мягкую воду в равных пропорциях в чистый контейнер. Тщательно перемешайте жидкость и залейте а систему (см. главу 1А или 1 Б). Остатки жидкости сохраните.

4 Вентилятор радиатора — снятие и установка ^

      - Во время составления этого Руководства вентилятор поставпяпся только в сборе с кожухом. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания.

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

      - Снимите передний бампер (см. гл. 11).

      - Слейте жидкость из системы охлаждения (см главу 1 А).

      - Снимите пластиковую панель с бпока управления двигателем (рис. 4.14).

      - Отсоедините проводку от вентилятора (рис. 4.7).

Рис. 4.23. Вдавите фиксаторы (ло одному с каждой стороны) и поднимите хожух, высвободив его из нижних направлающик

Рас. 4.20,6. ...правого кронштейна

Рис. 4.26. Вдавите фиисаторы (по одному с каждой стороны) и поднимите кожух

Рас. 4.14. Сдииньте пара крышку блока улрааленаа, расположенного	Рас. 4.20,а. Отаериате болты крепленна левого, затем...

перед корпусом аоздушвого фильтра

      - Высвободите шланги из промежуточных креплений к кожуху вентилятора

      - Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подьем и фиксация автомобипя»).

      - Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 4.2).

      - Примите вес радиатора на рычаг гидравлического домкрата.

      - Отверните четыре болта и снимите нижний кронштейн крепления радиатора и кожуха вентилятора (рис. 4.20,а,б).

      - Ослабьте хомуты и отсоедините от радиатора шланги.

Рас. 5.5. Снимите пластиковую панель

      - На модификациях с АКП отверните винт (типа Тогх) и отсоедините охладитель трансмиссионной жидкости от радиатора (находится слева), не отсоединяя от него шланги.

      - Нажмите на верхние фиксаторы кожуха (расположены по краям) Поднимите кожух, сведя его с верхних и нижних направляющих. Опустите кожух и извлеките его через низ моторного отсека (рис. 4.23).

      - Во время составления этого Руководства вентилятор поставлялся только в сборе с кожухом. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания

Модификации с дизельными двигателями

      - Снимите радиатор (см параграф 5).

      - Нажмите на боковые фиксаторы сдвиньте кожух вверх и отделите его от радиатора (рис. 4.26).

Установка

      - Установка выполняется в обратной последовательности. Надежно затягивайте весь крепеж.

5 Радиатор —

снятие и установка ^

Рве. 5.11. Отсоедините шланг расширительного бачка (указав стрелкой)

        - Отверните болты крепления звуковых сигналов, отсоедините проводку и снимите их.

Рис. 5.8,6	снимите нижний дефлектор

Рас. 5.9. Подвесьте коидеисер в стороне

Рис. 5.8,а. Отверните винты (яв одному с каждой стороны) *...

        - Сведите верхний дефлектор радиатора со шпилек.

        - Отверните два винта (типа Тогх) и снимите нижний дефлектор (рис. 5.8,а.б).

        - Отведите в сторону конденсер системы кондиционирования и подвесьте его к кузову (рис. 5.9).

        - Ослабьте хомуты и отсоедините от радиатора шланги.

        - Отсоедините шланг расширительного бачка от радиатора (рис. 5.11].

        - Отверните четыре болта и снимите нижний кронштейн крепления радиатора и кожуха вентилятора (рис. 4.20,а,б).

        - Нажмите на фиксаторы, опустите радиатор и извлеките его (рис. 5.13.а.б).

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

        - Снимите вентилятор радиатора (см. параграф 4).

        - Отверните винты и отсоедините воздухозаборник от передней перегородки моторного отсека (рис. 5.15).

        - Отверните два винта и снимите пластиковую панель, расположенную над радиатором (рис. 5.16).

        - Отверните винты и снимите верхние кронштейны креппения радиатора (по одному с каждой стороны) (рис. 5.17).

        - Отведите в сторону конденсер системы кондиционирования и подвесьте его к кузову.

        - Удерживая радиатор, отверните верхние боковые болты его крепления, опустите его и извпеките из-под автомобиля (рис. 5.19).

Модификации с дизельными двигателями

        - Снимите передний бампер (см. главу 11). Высвободите фиксаторы и снимите пластиковую панель, расположенную под звуковыми сигналами.

Отверните болты крепления звуковых сигналов, отсоедините проводку и снимите их.

Рас. 5.13,а. вдаввте фиксаторы (по одному с каждой стороаы) и...

Рас. 5.13,6	опустите радаатор

Рас. 5.15. Отверните два ввита а снимите воздуховод

Рас. 5.16. Отвераате вааты (ао одному с каждой стороны) крепления пластиковой навала

Рас. 5.17. Отверните вааты а снимите боковые кронштейны (один указан стрелкой)

Рас. 5.19. Отверните верхние ванты (ао одному с каждой стороаы)

VoM)S40& V50

ч

Рас. 5.25. Ослабьте хомут [указан стрелкой) а отсоедааате воздуховод

Рас. 5.26. Отвераате гайка (по одной с каждой стороны) н снимите верхний дефлектор

Рас. 5.27. Отверните ванты креплеааа нижнего дефлектора (один указан стрелвой)

22 Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 4.2).

          - Высвободите шланги из промежуточных креплений к верхней стороне радиатора.

Рис. 5.29. Поднамате промежуточный охладитель, высвободив его из направляющих, затем опустите его вместе с дефлектором.

Рас. 5.30,а. Высвободате боковые факсаторы (одан указан стрелкой)...

Рис. 5.30,6. ...поднамате конденсер и подвесьте его в стороне

Рас. 5.31,а. Нажааа шланг радиатора

Рис. 5.31,6. Верхний шланг радиатора	Рас. 5.32,а. Отверните болты нижних	Рас. 5.32,6. Опуская радаатор, отсоеданате

кронштейнов (по одному с каждой стороны)	от него шланг расширительного бачка

крепления радиатора

          - Отсоедините проводку от вентилятора.

          - Ослабьте хомут и отсоедините воздуховод от впускного коллектора [рис. 5.25].

          - Отверните две гайки и снимите верхний дефлектор радиатора (рис. 5.26).

          - Отверните два винта крепления нижнего дефлектора радиатора (рис. 5.27).

          - Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от промежуточного охладителя.

          - Отверните два болта, сдвиньте промежуточный охладитель вверх, высвободив его из направляющих, затем опустите его вместе с нижним дефлектором радиатора (рис. 5.29).

          - Высвободите боковые фиксаторы (по одному с каждой стороны), поднимите конденсер системы кондиционирования на небольшое расстояние и подвесьте его к перегородке моторного отсека (рис. 5.30,а.б).

          - Ослабьте хомуты и отсоедините от радиатора шланги (рис 5.31 ,а,б) Высвободите шланги из промежуточных креплений к радиатору.

          - С помощью ассистента удерживая радиатор, отверните болты нижнего кронштейна его крепления (по два с каждой стороны). Опустите радиатор на небольшое расстояние, получив доступ к шлангу расширительного бачка. Отсоедините шланг от радиатора. Опустите радиатор и снимите его (рис. 5.32,а.б).

При необходимости можете снять с радиатора вентилятор с кожухом (см. параграф 4), затем высвободить нижний кронштейн крепления радиатора из резиновых втулок. При необходимости можете снять резиновые втулки (рис. 5.33). Обратите внимание на то. что шланг подачи воздуха

          - в промежуточный охладитель крепится к радиатору винтом типа Тогх.

Установка

34 Установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы залейте жидкость в систему охлаждения (см. главу 1А или 1 Б). Примечание. Замените все ленточные хомуты на винтовые.

6 Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка,

снятие и установка ^ Проверка

            - Датчик связан с системой управления двигателем и указателем температуры, расположенным на приборном щитке.

            - Если с датчика перестает поступать информация (выход датчика из строя или повреждение проводки), соответствующий код неисправности заносится в память системы управления двигателем Этот код можно считать на станции обслуживания, подключив специальное устройство к диагностическому разьему (см. главу 4А или 4Б).

            - Убедившись в том, что сигнал с датчика не поступает, проверьте его проводку (и разьем). Если проводка исправна, замените датчик на заведомо исправный и убедитесь в том. что старый датчик вышел из строя.

Если у вас нет исправного датчика, проверьте датчик на станции обслуживания.

Снятие

            - Частично слейте жидкость из системы охлаждения [см. главу 1А или 1 Б). Уровень жидкости должен быть ниже датчика. Вам придется удалить из системы около двух литров жидкости.

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

            - Снимите пластиковую панель с двигателя [поднимите ее, высвободив из фиксаторов).

            - Отсоедините проводку от датчика, затем высокой торцевой головкой выверните датчик из головки блока цилиндров (рис. 6.6).

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

            - Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

            - Отсоедините проводку от датчика, затем извлеките фиксатор и отсоедините датчик от кожуха термостата, расположенного на левой стороне головки блока цилиндров (рис. 6.8). Снимите уплотнительное кольцо (если есть) и избавьтесь от него — при установке необходимо воспользоваться новым.

Модификации с дизельными двигателями

            - Снимите пластиковую панель с двигателя (поднимите ее, высвободив из фиксаторов).

            - Ослабьте хомут, отсоедините воздуховод от датчика массового расхода воздуха и отведите его в сторону [рис. 6.10).

            - Отсоедините проводку от датчика, затем извлеките фиксатор и отсоедините датчик от кожуха термостата (рис. 6.11). Снимите уплотнительное кольцо (если есть) и избавьтесь от него — при установке необходимо воспользоваться новым.

Установка

            - Нанесите на резьбу датчика небольшое количество герметика или установите новое уплотнительное кольцо. Установите датчик и присоедините к нему проводку Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Не забудьте долить жидкость в систему охлаждения (см. «Еженедельные проверки»).

7 Помпа —

■ч

снятие и установка ^

Примечание. Перед работой ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе 1.

Снятие

              - Слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 1А или 1 Б).

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

              - Снимите пластиковую панель с двигателя [поднимите ее. высвободив из фиксаторов).

Ослабьте болты крепления шкива помпы (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Удерживая шкив ленточным ключом, отверните болты его крепления

Ряс. 6.10. Ослабьте хомут крепленая воздуховода

Рас. 6.11. На днзельнык двигателям датчик находится на левой стороне головки и удерживается фиксатором (указан стрелкой)

              - Поверните рычаг натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов против часовой стрелки и сведите ремень со шкива натяжителя.

              - Окончательно отверните болты крепления шкива помпы и снимите его.

              - Отверните три болта и снимите помпу (рис. 7.6,а-в). Снимите уплотнительное кольцо и избавьтесь от него.

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

              - Снимите ремень привода ГРМ (см. главу 2Б).

              - Доступ очень ограничен, поэтому для получения доступа к болтам вам. возможно, придется поднимать или опускать силовой блок. Отверните болты и снимите помпу (рис. 7.8,а.б).

Рас. 7.11,а. Болты креплении помпы (дизельные даагатела)

              - Тщательно удалите все следы старой прокладки с сопрягаемых поверхностей.

Модификации с дизельными двигателями

              - Снимите ремень привода ГРМ (см. главу 2В).

              - Отверните болты и снимите помпу (рис. 7.11,а,б). Удалите все следы прокладки с сопрягаемых поверхностей помпы и блока.

Установка

              - Воспользовавшись новой прокладкой или уплотнитепьным кольцом, заведите помпу на место.

              - Действуя в диагональной последовательности. постепенно, за несколько подходов, затяните болты ее крепления, приложив требуемое усилие.

Рас. 7.11,6. Пра установке воспользуйтесь новой прокладкой

              - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы залейте жидкость в систему охлаждения (см. главу 1А или 1 Б).

8 Термостат — снятие, проверка и установка	%

                - По мере старения термостата скорость реакции его клапана на изменение температуры жидкости уменьшается. В конечном итоге клапан может заклинить в открытом или закрытом положении. Если клапан заклинило в открытом положении, двигатель будет медленно прогреваться, а если в закрытом — перегреваться.

                - Перед тем как делать заключение о неисправности термостата, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Даже если уровень жидкости в системе — в норме, в ней могут быть воздушные пробки (см. главу 1А или 1 Б).

                - Если двигатель прогревается очень медленно (согласно показаниям указателя температуры), клапан термостата, скорее всего, заклинило в открытом положении

                - Причиной длительного прогрева может быть и отсутствие термостата (небрежность при выполнении ремонта). При эксплуатации автомобиля без термостата увеличивается расход топлива и количество врвдных выбросов(из-за продолжительной работы двигателя в режиме прогрева).

                - Если двигатель перегревается, проверьте температуру верхнего шланга радиатора. Если он не горячий (при перегретом двигателе), то. скорее всего, клапан термостата заклинило в закрытом положении. Жидкость при этом не попадает в радиатор и не охлаждается. Другой причиной перегрева может быть воздушная пробка (см. главу 1А или 1 Б).

                - Если при перегретом двигателе верхний шланг радиатора также очень горячий, это означает, что клапан термостата открыт. В этом случае попытайтесь обнаружить неисправность, воспользовавшись рекомендациями, приведенными в конце данного Руководства, в разделе itПоиск неисправностей».

                - Проверить работоспособность термо- стата, не снимая его, можно следующим образом.

Votvo S40 & V50

Позвольте двигателю полностью ос- тьль. Запустите его и оставьте работать на холостых оборотах. Постоянно проверяйте температуру верхнего шланга радиатора и следите за показаниями указателя темпера

                - туры, расположенного на приборном щитке. Если двигатель перегревается [согласно показаниям указателя), остановите его.

                - Некоторое время после запуска холодного двигателя верхний шланг радиатора должен оставаться холодным. Через некоторое время термостат должен открыться и шланг должен быстро нагреться.

                - Если после выполнения этой проверки выяснилось, что термостат, возможно, неисправен, снимите его и проверьте (см далее).

Снятие

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе 1.

                - Перед началом работы позвольте двигателю полностью остыть. Желательно оставить автомобиль на ночь.

                - Частично слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 1А или 1 Б). Уровень жидкости должен быть ниже кожуха термостата Вам придется удалить из системы около двух литров жидкости.

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

                - Снимите впускной коллектор (см. главу 4А).

                - Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от кожуха термостата. Запомните места присоединения шлангов (рис. 8.14).

Рас. 8.14. Отсоедините шланги от вожуаа	Рис. 8.17. Кожу! термостата (бензиновый

термостата (бензиновые двагатели 1.8 а 2.0 двигатель 2.4 литра)

латра)

                - Отверните три болта и снимите кожух термостата. Удалите все следы прокладки с сопрягаемых поверхностей. Имейте в виду, что термостат поставляется в сборе с кожухом.

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

                - Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

                - Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от кожуха термостата. Запомните места присоединения шлангов [рис. 8.17).

                - Отсоедините проводку от датчика температуры

                - Отверните болты и снимите кожух термостата. Снимите прокладку и избавьтесь от нее — при установке следует воспользоваться новой. Термостат можно извлечь из кожуха, однако во время составления данного Руководства термостат поставлял - ся только в сборе с кожухом. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания. При установке нового кожуха на него следует перенести со старого датчик температуры (см параграф 6).

Модификации с дизельными двигателями

                - Снимите пластиковую панель с двигателя (поднимите ее. высвободив из фиксаторов).

                - Отсоедините проводку от датчика температуры (рис 6.11).

                - Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от кожуха термостата.

Рас. 8.23,а. Болты вреллеиии кожуха	Рис. 8.23,6. Замените уплотнительное вольцо

термостата (дизельные двагатела)

                - Отверните четыре болта и снимите кожух термостата. Снимите уплотнительное кольцо (рис. 8.23.а,б). Термостат можно извлечь из кожуха, однако во время составления данного Руководства термостат поставлялся только в сборе с кожухом. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания.

Проверка

                - На поверхность термостата должна быть нанесена температура начала открывания его клапана (как правило, 90 °С).

                - Нагрейте воду в подходящем контейнере до этой температуры (воспользуйтесь термометром).

                - Привяжите к термостату (он должен быть закрыт) леску и опустите в контейнер. Клапан должен полностью открыться в течение двух минут.

                - Извлеките термостат из контейнера и позвольте ему остыть. Клапан должен полностью закрыться

                - Если термостат функционирует не так, как описано, или его клапан заклинивает, замените его.

Установка

                - Установите новую прокладку или уплотнительное кольцо на кожух, присоедините его к головке и затяните болты, приложив требуемое усилие [если оговорено).

                - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Не забудьте долить жидкость в систему охлаждения (см «Еженедельные проверки»),

9 Системы отопления и кондиционирования — общие сведения и меры предосторожности

Система с ручной регулировкой температуры воздуха

                - Если на автомобиль установлена система кондиционирования с ручной регулировкой температуры, она функционирует совместно с системой отопления.

                - Воздух, проходя через воздухозаборник, расположенный в основании ветрового стекла, распределяется между дефлектора - ми системы. Некоторое количество воздуха (в зависимости от заданной температуры) проходит сквозь теплообменник отопителя (внутри теплообменника циркулирует жидкость системы охлаждения), нагревается и затем смешивается с холодным воздухом.

                - Потоки распределяются специальными клапанами с электроприводами.

                - Скорость потока воздуха регулируется вентилятором с несколькими скоростями вращения На некоторые модификации автомобилей установлен салонный фильтр, удаляющий из воздуха пыль и неприятные запахи.

                - Система кондиционирования функционирует совместно с системой отопления. В результате воздух охлаждается или нагревается до желаемой температуры. Система кондиционирования снижает влажность воздуха, что приводит к быстрому отпотеванию стекол.

При работе в режиме охлаждения система функционирует аналогично бытовому холодильнику Через компрессор, приводимый ремнем от коленвала, газ попадает

Рас. 9.1 Е. Сервисные порты (указаны стрелкама) расположены • правых углах моторного отсека

в конденсер, расположенный перед радиатором, где охлаждается и переходит в жидкое состояние. Образовавшаяся жидкость проходит через расширительный клапан в испаритель, где снова преобразуется в газ. Эта смена агрегатного состояния сопровождается значительным снижением температуры хладагента. Далее газ снова попадает в компрессор и цикл повторяется.

- Температура и давление контролируются различными датчиками. При включении системы кондиционирования автоматически увеличиваются обороты холостого хода (для компенсации нагрузки от компрессора системы кондиционирования). Работой систем управляет блок электронного управления. Этот блок связан с остальными блоками управления посредством цифровой системы обмена данными CAN. С приводами и датчиками системы отопления и кондиционирования блок связан посредством системы обмена данными LIN.

Система автоматического поддержания заданной температуры воздуха (климат-контроль)

- Система поддерживает заданную температуру воздуха в салоне автомобиля (вне зависимости от температуры окружающего воздуха). Системами отопления и кондиционирования управляет БЭУ. Принцип работы системы кондиционирования аналогичен описанному ранее. Система работает следующим образом.

Рас. 10.2. Высвободите панель аз четырек фиксаторов

- Блок управления системой получает от датчиков информацию о температуре

| HAYNES |  | g |
| --- | --- | --- |
| СОВЕТУЕТ |  |  |
| и | 1 |

Во многих магазинах автомобильных запасных частей вы можете встретить набор для самостоятельной заправки системы кондиционирования. Он состоит из баллона с хладагентом, герметика и очистителя системы. Внутри некоторых баллонов может находиться красящий пигмент для помощи в обнаружении утечек.

Рас. 10.3,а. Заведате отвертку в отверстае а сдваньте факсатор наружу (обратите внимание на полоску картона)

А

Внимание! Пользоваться этими наборами нужно в соответствии с инструкциями производителя и все процедуры обслуживания выполнять в предписанные сроки.

воздуха, поступающего в салон через дефлекторы, а также о температуре воздуха в салоне. Датчик освещенности информирует систему о степени освещенности салона. Информация в блок поступает также от датчиков, расположенных на заслонках, регулирующих подачу воздуха. От системы управления двигателем в блок управления климат-контролем поступает информация о температуре двигателя, окружающего воздуха, скорости движения автомобиля.

- Анализируя всю эту информацию, блок управления определяет оптимальные параметры работы системы для достижения и поддержания заданной температуры.

- Потоки распределяются специальными клапанами с электроприводами. Скорость потока воздуха регулируется вентилятором с несколькими скоростями вращения. Блок управления климат-контролем связан с остальными блоками управления посредством цифровой системы обмена данными CAN. С приводами и датчиками системы отопления и кондиционирования блок связан посредством системы обмена данными UN.

- При выходе из строя какого-либо компонента системы в память блока заносится код соответствующей неисправности. Его можно считать на станции обслуживания, подключив специальное устройство (считыватель кодов) к диагностическому разъему, расположенному над педалями

Дополнительный обогреватель

- На некоторые модификации с дизельными двигателями, предназначенные для продажи в некоторых странах, устанавливался дополнительный электрический обогреватель. В распределительном блоке системы, рядом с теплообменником, установлен нагревательный элемент с положительным температурным коэффициентом. Дизельный двигатель нагревается значительно медленнее бензинового. Этот нагревательный элемент ускоряет прогрев охлаждающей жидкости. Работой дополнительного обогревателя управляет БЭУ системы отопления и кондиционирования.

Меры предосторожности

- При обслуживании компонентов системы кондиционирования необходимо соблюдать специальные меры предосторожности. Перед тем как отсоединять магистрали, из системы необходимо удалить хладагент. Эту процедуру необходимо выполнять на фирменной или специализированной станции.

А

Внимание! В систему заправлен хладагент П134а. Он находится под давлением, поэтому отсоединять какие-либо детали системы можно, только обладая определенными навыками и оборудованием.

- Удалять хладагент из системы должен только квалифицированный специалист. При попадании на кожу хладагент может вызвать ожог. Хотя он сам по себе и не ядовит, но в присутствии открытого огня (включая даже зажженную сигарету) превращается в ядовитый газ. Кроме того, попадание хладагента в воздух в чистом виде наносит вред окружающей среде.

- Сервисные порты системы кондиционирования расположены в правой части моторного отсека, под пластиковыми панелями (рис. 9.16) (см. «Haynes советует»),

10 Компоненты системы кондиционирования — снятие и установка ^

Блок управления/ панель управления климат-контролем Снятие

  - Выключите зажигание.

  - Аккуратно высвободите панель отделки лицевой панели, находящуюся за панелью управления, из фиксаторов (рис. 10.2).

Маленькой отверткой сдвиньте фик-1 саторы (расположены по бокам рамки) дисплея в стороны и извлеките его из консоли (рис. Ю.З.а.б).

4 Извлеките панель управления информационно-развлекательной системой из центральной консоли и отсоедините от нее проводку (рис. 10.4].

Рас. Ю.Б.а. Отверните даа верхних (указаны стрелкама), затем...

    - Высвободите из фиксаторов (начиная с боковых) и снимите прикуриватепь с рамкой (рис. 10.5).

    - Отверните четыре винта крепления центральной консоли (рис. Ю.б.а.б).

    - Отсоедините чехол рычага переключения передач от консоли и снимите ее (рис.

- .	Снимая консоль, отсоединяйте от нее проводку.

В Отверните восемь винтов креппения задней панели консоли и снимите ее (рис.

- .

9 Отверните четыре винта и снимите блок управления (рис. 10.9).

Установка

10 Установка выполняется в обратной последовательности. Не припагайте больших усилий, затягивая винты, поскопьку можете повредить пластиковые панели.

  - Если вы установили новый блок управ- ления, его необходимо запрограммировать на станции обслуживания.

Вентилятор отопителя Снятие

  - Снимите лицевую панель (см. главу 11).

  - Снимите датчик контроля качества воздуха (рис. 10.13).

  - Отсоедините проводку от привода системы рециркупяции, отверните три винта и снимите его (рис. 10.35].

  - Отверните три винта и снимите крышку демпфера (рис. 10.15).

Отсоедините проводку от еентипято- ра. Нажмите на фиксатор, поверните корпус вентипятора до упора против часовой стрелки и извлеките вентилятор из кожуха (рис. 10.16,а,б).

Рис. 10.8. Отверните восемь ваитов и снимите заднюю панель

Рас. 10.6,6. ...два важиак ванта (указааы стрелками)

Рис. 10.7. На модификацаях с механической коробкой передач отсоедаиите чехол рычага от консоли

Рас. 11.1. Блок крелатсв четырьмя вантами (указаны стреляема]

Рас. 10.13. Наверните датчик против часовой стрелки а изалекате его

Рас. 10.15. Отверните вааты (указаны стрелками] вреплеиии крышки

Рис. 10.16,а. Поверимте корпус вентилятора Рис. 10.16,6—извлеките его из кожуха	Рис. 10.19. Сиимите опорный кронштейн

против часовой стрелки и...	лицевой панели, расположенный со стороны

водителя

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

Теплообменник отопителя

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе 1.

Снятие

  - Снимите центральную консоль (см. главу 11).

  - Отверните болты и снимите опорный кронштейн лицевой панели, расположенный со стороны водителя. При необходимости высвободите проводку из промежуточных креплений (рис. 10.19).

  - При производстве автомобиля на него устанавливают теплообменник, патрубки которого выступают за стенку моторного отсека. Новые теплообменники поставляются с короткими патрубками, к которым необходимо присоединить специальные удлинители, поставляемые отдельно.

  - Отверните винты крепления крышки кожуха теплообменника и снимите ее (рис. 10.21).

  - Перережьте патрубки теплообменника и заведите их внутрь моторного отсека на небольшое расстояние (рис. 10.22). При необходимости отверните два винта крепления правой части втулки, расположенной на стенке моторного отсека.

  - Извлеките теплообменник из кожуха. Запомните расположение его уплотнителя (рис. 10.23).

Установка

  - Заведите удлинители через стенку моторного отсека в кожух теплообменника.

  - Установите новый уплотнитель на теплообменник. затем заведите его в кожух.

  - Нанесите немного масла на новые уплотнительные кольца трубок и установите их.

  - Зафиксируйте удлинитель на патрубках теплообменника (вы должны услышать шелчок).

  - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Долейте жидкость в систему охлаждения (см. главу 1А или 1 Б).

Привод демпфера системы распределения потоков воздуха Снятие

  - Снимите перчаточный ящик (см. главу 11).

Отсоедините проводку от привода, затем отверните три винта и снимите его (рис. 10.30).

Установка

  - Расположите шестерни так, как показано на рисунке 10.31, затем установите привод и надежно затяните винты его крепления.

  - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Привод демпфера системы рециркуляции Снятие

  - Снимите перчаточный ящик (см. главу 11).

Рис. 10.21. Отверните вииты крепления крышки Рис. 10.22. Перережьте трубки теплообменника (левые указаны стрелками)

  - Привод находится на боковой поверхности кожуха вентилятора отопителя. Отсоедините проводку от привода.

Рис. 10.23. Извлеките теплообменник из кожуха Ряс. 10.30. Вииты крепления привода системы Рис. 10.31. Заведите широкий зуб черной

распределения воздуха (уяазаиы стрелками) шестерни в ответную секцию белой шестерни (указаны стрелкой)

  - Отверните три винта и снимите привод (рис. 10.35).

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

Привод демпфера системы размораживания стекол Снятие

  - Снимите лицевую панель (см. главу 11).

  - Отверните три винта и снимите привод (рис. 10.38).

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

Привод демпфера системы регулировки температуры

Примечание. На модификациях с системой автоматического поддержания температуры установлено два привода [первый — с левой стороны, второй — с правой).

Снятие

  - Снимите лицевую панель (см. главу 11).

  - Отверните три винта, отсоедините проводку и снимите привод (рис. 10.41).

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

Дефлекторы, расположенные на лицевой панели Снятие

  - Мапенькой отверткой аккуратно высвободите дефлектор из панели. Чтобы не повредить поверхность панели, между отверткой и поверхностью панели расположите кусок картона. Отсоедините проводку от дефлектора.

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

Распределительный блок системы отопления Снятие

  - Удалите хладагент из системы кондиционирования в специализированной мастерской.

  - Удалите жидкость из системы охлаждения (см. главу 1А или 1 Б).

  - Снимите лицевую панель [см. главу 11).

  - Поверните хомуты против часовой стрелки и отсоедините шланги теплообменника отопителя от стенки моторного отсека (рис. 10.48).

  - Отверните болт и отсоедините трубки от испарителя (на стенке моторного отсека). Снимите уплотнительные кольца и заглушите образовавшиеся отверстия.

Рис. 10.49. Отверните болт (указан стрелкой) Рис. 10.51,а. Высвободите жгут проводка	Ряс. 10.51,6. Отсоедините дренажный шланг

и отсоедините трубки системы	(указан стрелкой)

кондиционирования

  - Отверните болты и снимите опорный кронштейн лицевой панели, расположенный со стороны водителя (рис. 10.19).

  - Отсоедините от бпока дренажную трубку. Высвободите жгут проводки из промежуточного креппения к основанию блока. Снимите блок (рис. 10.51,а,б).

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Убедитесь в том, что резиновая втулка, расположенная на стенке моторного отсека, не смещена.

б)	Замените уплотнительные кольца трубок 1см. пп. 25 и 26).

в)	Volvo предписывает менять осушитель при каждом снятии распределительного блока.

г)	Заправьте систему кондиционирования на станции обслуживания.

Рис. 10.48. Поверните хомуты (один указан стрелкой) против часовой стрелки и отсоедините шланги отолители

Испаритель

Примечание. Отсоединив трубки системы кондиционирования, немедленно заглушите все образовавшиеся отверстия. Попадание грязи в систему недопустимо

Снятие

  - Снимите распределительный блок системы отопления {см. ранее].

  - Отверните два винта и снимите правую часть панепи отделки уппотнитепя. расположенного на задней стенке моторного отсека (рис. 10.54).

  - Снимите трубки теппообменника ото- питепя.

  - Отверните три винта и снимите крышку с испаритепя (рис. 10.56).

  - Извпеките испаритепь из кожуха. При необходимости можете поочередно высвобождать его верхний и нижний края. Обратите внимание-на распопожение уппотнитепя (рис 10.57).

Установка

  - Установите новый уплотнитепь на испаритель. затем заведите его в кожух. Установите крышку и надежно затяните винты ее креппения (рис. 10.58).

Рис. 10.54. Отверните два винта (указаны	Рис. 10.56. Отверните винты (указаны

стрелкамв) к снимите панель	стрелками) крепления крышки испарателя

  - При производстве автомобипя на него устанавливают испаритепь. патрубки которого выступают за стенку моторного отсека. Новые испаритепи поставляются с короткими патрубками и допопнительны- ми трубками. Заведите эти трубки сквозь стенку моторного отсека и присоедините к испаритепю, воспопьзовавшись новыми уплотнитепьными кольцами.

  - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

а)	Воспользуйтесь новыми уплотнитепьными кольцами, окунув их в специальное масло для систем кондиционирования.

б]	Заправьте систему кондиционирования на станции обслуживания.

Конденсер

Примечание. Отсоединив трубки системы кондиционирования, немедленно заглушите все образовавшиеся отверстия. Попадание грязи в систему недопустимо.

  - Удалите хладагент из системы кондиционирования в специализированной мастерской.

Снятие (модификации с бензиновыми двигателями)

  - Снимите радиатор (см. параграф 5). однако вместо того, чтобы подвешивать конденсер в стороне (см. текст), отверните штуцерные гайки, отсоедините от него трубки и снимите его вместе с радиатором.

  - Высвободите два фиксатора и отсоедините конденсер от радиатора (рис. 5.13,а).

Снятие (модификации с дизельными двигателями)

Рас. 10.57. Извлеките испаритель аз кожукз Рас. 10.58. Приклейте новый уплотнитель на всларитель

  - Снимите радиатор (см. параграф 5), однако вместо того, чтобы подвешивать конденсер в стороне (см. текст), отверните штуцерные гайки, отсоедините от него трубки и снимите его вместе с радиатором

  - Нажмите на фиксатор, затем сдвиньте конденсер в сторону и высвободите из кронштейна (рис. 5.30,а)

Установка

  - Установка выпопняется в обрвтной поспедоватепьности. Имейте в виду следующее:

а)	Воспользуйтесь новыми уплотнитепьными кольцами, окунув их в специальное масло для систем кондициониро вания.

б)	Заправьте систему кондиционирова ния на станции обслуживания.

в)	Залейте жидкость в систему охлаждения (см. главу 1А или 167

Расширительный клапан

Примечание. Отсоединив трубки системы кондиционирования. немедленно заглушите все образовавшиеся отверстия. Попадание грязи в систему недопустимо.

Снятие

  - Удапите хладагент из системы кондиционирования в специализированной мастерской.

  - Клапан находится на нижней трубке системы кондиционирования, распопожен- ной у стенки моторного отсека. Отверните штуцерную гайку и отсоедините трубку от стенки моторного отсека.

  - Запомните ориентацию кпапана. затем плоскогубцами извпеките его из трубки. Снимите уппотнительное кольцо. Имейте в виду, что на клапан установлен фипьтр. При выходе из строя какого-либо компонента системы кондиционирования он может засориться

Установка

  - Установка выпопняется в обратной поспедоввтепьности. Имейте в виду следующее:

а)	Штуцерную гайку затяните, приложив требуемое усилие

б)	Воспользуйтесь новым уплотнитель- ным кольцом, окунув его в специальное масло для систем кондиционирования.

в)	Заправьте систему кондиционирования на станции обслуживания.

Ресивер/осушитель

Примечание. Отсоединив трубки системы кондиционирования, немедленно заглушите все образовавшиеся отверстия. Попадание грязи в систему недопустимо. Примечание. В соответствии с требованиями Volvo, если трубки системы кондиционирования отсоединялись более чем на 10 минут или снимался компрессор, ресивер/осушитель следует заменить

Снятие

  - Снимите правую блок- фару (см. главу 12).

  - Снимите передний бампер (см. гпа- ву11).

Отверните винты креппения передней стороны пластикового подкрыпка и отведите ее в сторону

he. 10.74. Отверните ганку (указана стрелков), (неположенную за подкрылком

Рис. 10.85. Аккуратно азвлевите датчик из лицевой панепи

Рнс. 10.76. болты (указаны стрелкама) крепления ресивера/осушвтела

  - Отверните гайку, расположенную за подкрылком (рис. 10.74).

  - Отверните болты и отсоедините трубки от ресивера/ осушителя. Снимите уплотни- тельные кольца.

  - Отверните три болта и снимите реси- ярп/пгялиитель (рис. 10.76).

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

а) Болты крепления ресивера/осушителя затяните, припожив требуемое усилие. 61 Воспользуйтесь новыми уплотнитель- ными кольцами, окунув их в специальное масло для систем кондиционирования

в] Заправьте систему кондиционирования на станции обслуживания.

Компрессор

Примечание. Отсоединив трубки системы кондиционирования, немедленно заглушите все образовавшиеся отверстия. Попадание грязи в систему недопустимо Примечание. В соответствии с требованиями Volvo, если снимался компрессор, ресивер/осушитель следует заменить

Снятие

  - Удалите хладагент из системы кондиционирования в специализированной мастерской.

  - Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см главу 1А или 1 Б).

  - Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. 1Подьем и фиксация автомобиля») Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 4.2).

  - Отверните винты и отсоедините трубки от компрессора. Снимите уплотнительные кольца и избавьтесь от них — при установке необходимо воспользоваться новыми.

  - Отсоедините проводку от компрессора, затем отверните три болта и снимите компрессор через низ моторного отсека.

Рнс. 11.4,а. Отверните два ваата (указаны стрелкама)

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Воспользуйтесь новыми уплогнитель- ными кольцами, окунув их в специальное масло для систем кондиционирования.

б)	Заправьте систему кондиционирования на станции обслуживания.

в)	В компрессор необходимо запить специальное масло. Если при удалении хладагента из компрессора было удалено более 70 см3 масла, залейте удаленное количество масла, а если менее 70 см3, запейте 70 см3

Датчик освещенности Снятие

  - Датчик находится на верхней стороне лицевой панели.

  - Отверткой аккуратно извлеките датчик из гнезда (отвертку следует завести сбоку) (рис. 10.85).

  - Отсоедините проводку от датчика. Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

11 Дополнительный электрический обогреватель — снятие и установка ^

Примечание. Дополнительный электрический обогреватель устанавливался на некоторые модификации с дизельными двигателями, предназначенные для продажи в некоторых странах.

Снятие

    - Снимите центральную консоль (см. главу 11).

    - Отсоедините жгут проводки от опорного кронштейна лицевой панели, затем отверните четыре болта и снимите кронштейн (рис. 10.19).

    - Отсоедините проводку от обогревателя.

    - Отверните два винта и извлеките обогреватель из кожуха (рис 11.4,а,б).

Установка

    - Заведите обогреватель в кожух. Имейте в виду, что он располагается на направляющих.

Рис. 11.4,6. Извлекате обогреватель аз вожува

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Глава А часть А

Топливная система и система выпуска

отработавших газов —

модели с бензиновыми двигателями

Содержание

Спецификации	4А* 1

      - Общие сведения и меры предосторожности	4А*2

      - Корпус воздушного фильтра — снятиеиустановка	4А«3

      - Педаль акселератора — снятие и установка	4А • 4

      - Топливный насос и датчик уровня топлива — снятие и установка	4А*4

      - Топливный бак — снятие и установка	4А»5

В Система впрыска топлива — общие сведения	4А • 5

7 Система впрыска топлива — проверка и регулировка	4А • 7

В Компоненты системы впрыска топлива —

снятие и установка	4А*7

Степени сложности

| Легко, |  | Довольно легко, | 1 | Довольно сложно, | II | Сложно, | 1 | Очень сложно, | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доступно новичку | 1 | доступно |  | доступно |  | доступно |  | доступно очень |  |
| с минимальным |  | для начинающего |  | компетентному |  | опытному |  | опытному механику | S: |
| опытом | л. | с небольшим опытом |  | автомеханику |  | автомеханику | ■ч | Или профессионалу |  |

Спецификации

Общие сведения

Тип 	система последовательного впрыска топлива. Управляется системой управления двигателем. Обороты холостого хода и состав смеси регулируются БЭУ.

Сопротивления компонентов системы

Примечание. Ниже приведены примерные величины сопротивлений Как правило, при выходе какого-либо компонента из строя его сопротивление близко к О или бесконечности. Небольшие отклонения, как правило, не сигнализируют о неисправности. Перед тем как делать заключение о неисправности компонента, полностью убедитесь в этом.

Форсунки	12.5 Ом при 20 °С

Датчик положения коленвала

Двигатели 1.8 и 2.0 литра	445 Ом при 20 °С

Двигатели 2.4 литра				125 Ом при 20 °С

Датчик положения распредвала

Двигатели 1.8 и 2.0 литра	450 Ом при 20 °С

Клапан впускного коллектора

Двигатели 2.4 литра	-	-	Э...5 Ом

Датчик температуры воздуха

Двигатели 1.8 и 2.0 литра	15 КОм при -20 °С, 2.5 КОм при 20 °С

Двигатели 2.4 литра	2.3 КОм при 20 °С

Датчик температуры топлива

Двигатели 2.4 литра	2.5 КОм при 20 °С

Клапан системы рециркуляции отработавших газов

Двигатели 1.8 и 2.0 литра	-	12...22 Ом на каждой обмотке шагового двигателя

Датчик абсолютного давления в коллекторе

Двигатели 1.8 и 2.0 литра	3...5 КОм при 20 °С

Двигатели 2.4 литра	10 Ом

Вакуумный клапан системы регулировки фаз

Двигатели 1.8 и 2.0 литра	31 Ом при 20 "С

Вакуумный клапан дросселя

- Система поддержания заданной скорости

(круиз-контроль) — общие сведения	4А»11

- Впускной коллектор — снятие и установка	4А* 11

- Выпускной коллектор — снятие и установка	4А* 11

- Система выпуска отработавших газов —

общие сведения и замена компонентов	4А*13

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	см. главу 1А

Замена топливного фильтра	см. главу 1А

Проверка магистралей, проложенных по днищу	см. главу 1А

Двигатели 1.8 и 2.0 литра	31 Ом при 20 "С

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Датчик положения распредвала

Двигатели 1.8 и 2.0 литра	-	6

Двигатели 2.4 литра 								нет данных

Датчик положения коленвала

Двигатели 1.8 и 2.0 литра				6

Двигатели 2.4 литра *		-					10

Электронный блок дросселя	_		 10

Выпускной коллектор

Двигатели 1.8 и 2.0 литра*					48

Двигатели 2.4 литра *				—			25

Подрамник

Передние болты							_	120

Задние боты.			280

Гайка крепления топливного насоса и

датчика уровня топлива	70

Топливная рампа к впускному коллектору

Двигатели 1.8 и 2.0 литра			-	25

Двигатели 2.4 литра				-	10

Болты крепления впускного коллектора Двигатели 2.4 литра

Верхняя секция			10

Нижняя секция			20

Нижняя опора силового блока

М10 		60

М12 	80

* Повторно не использовать.

1 Общие сведения и меры

предосторожности

Общие сведения

Топливная система состоит из топливного бака, топливного насоса, топливного фильтра и системы впрыска топлива Описание системы впрыска топлива приведено в параграфах 6 и 8.

На некоторые модификации установлена система рециркуляции отработавших газов. Подробная информация о системах снижения токсичности приведена в главе 4В.

Сброс давления в топливной системе

Эту процедуру необходимо выполнить перед тем, как приступить к обслуживанию любого компонента топливной системы. Во время работы двигателя система находится под высоким давлением, и оно остается в системе в течение нескольких часов после остановки двигателя Отсоединение любой магистрали приведет к неконтролируемому выбросу топлива, что может привести к самым серьезным последствиям.

Если вам необходимо отсоединить магистраль, предварительно не сбросив давление в системе, примите все необходимые меры предосторожности (например, обмотайте разбираемое соединение большим количеством ветоши). Хомуты и штуцерные гайки отворачивайте медленно, незамедлительно удаляйте все вытекшее топливо.

Чтобы сбросить давление, действуйте следующим образом. Найдите предохранитель № 74 в блоке, расположенном в салоне. и извлеките его (см. главу 12). Запустите двигатель и позвольте ему работать на холостых оборотах. Когда давление в системе исчезнет, двигатель остановится. Установите на место предохранитель.

Помните, что после удаления давления из системы топливо останется внутри магистралей. Перед тем как приступить к отсоединению магистрали, обмотайте соединение большим количеством ветоши.

Меры предосторожности

А

Внимание! Поскольку бензин чрезвычайно огнеопасен, будьте крайне осторожны, выполняя ремонт или обслуживая компоненты топливной системы. Не курите около обслуживаемого узла и не подносите к нему открытый огонь. Газовым бытовым приборам (различным нагревателям и т. п.) для функционирования необходим огонь. Имейте это в виду, выполняя ремонт топливной системы, находясь поблизости от них. Всегда держите под рукой огнетушитель и перед началом работы ознакомьтесь с правилами его эксплуатации. Обслуживая топливную систему, наденьте защитные очки, а также незамедлительно смывайте водой с мылом все топливо, случайно попавшее на кожу. Имейте в виду, что пары топлива так же огнеопасны, как и само топливо. После удаления всего топлива из системы внутри нее останутся его пары. Бензин — крайне агрессивная и ядовитая жидкость.

- При выполнении многих операций вам придется отсоединять топливные магистрали. При этом практически всегда происходят утечки топлива. Перед тем как отсоединять магистраль, ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными выше и в разделе «Безопасность — прежде всего!» в начале данного Руководства.

- Перед началом работы отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора. Таким образом вы предотвратите возможность образования искрового разряда и, возможно, возгорания.

О бслуживаятопливнуюсистему.соб- людайте абсолютную чистоту. Попадание грязи в систему приведет к блокировке магистралей, загрязнению деталей системы и, как следствие, ухудшению работы двигателя.

2 Корпус воздушного фильтра —

снятие и установка ^ Снятие

Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

  - Ослабьте хомут и отсоедините воздуховод от кожуха дросселя [рис. 2.1 .а,б).

  - Снимите резиновый фиксатор, расположенный на передней стороне корпуса воздушного фильтра (рис. 2.2).

  - Поднимите корпус воздушного фильтра. высвободив его из резиновых опор. Отсоедините вентиляционный шланг от основания корпуса (рис. 2.3,а,б).

Модификации с двигателями 2.4 литра

  - Отверните два винта и отсоедините воздухозаборник от передней перегородки моторного отсека (рис. 2.4).

  - Аккуратно отсоедините вакуумный шланг от корпуса воздушного фильтра (рис.

- .

  - Ослабьте хомут и отсоедините отводящий воздуховод от корпуса фильтра (рис.

- .

- Сдвиньте крышку блока управления двигателем вверх и отсоедините проводку (рис. 2 7,а,б).

- Отсоедините проводку от датчика массового расхода воздуха.

чЩЯ ж \

J ж

Рис. 2.1,а. Ослабьте «омут

9 Пометьте ориентацию кронштейна относительно кузова, затем отверните два болта крепления правой опоры силового блока к лонжерону. Сдвиньте правую

Рас. 2.1,6. Отсоедините воздуховод от дросселя

сторону силового блока назад на 20-

30 мм.

10 Поднимите корпус воздушного фильтра. высвободив его из резиновых опор

Рис. 2.3,6. Снимите корпус воздушного фильтра Рис. 2.4. Снимите воздуховод с перегородки моторного отсека

Рис. 2.5. Отсоедините шланг 1уиазаи стрелкой) от корпуса воздушного фильтра

Рис. 2.1. Ослабьте комут и отсоедините	Рис. 2.7,1. Снимите крышку блока управления

воздуховод	двигателем

Рис. 2.7,6. высвободите фиксаторы и отсоедините проводку

Рис. 2.10. Снимите корпус воздушного фильтра Рас. 3.1. Высвободите пластиковую панель	Рис. 3.2. Снимите боковую панель отделки

из фиксаторов	лицевой панели и извлеките фиксатор (указан

стрелкой)

Отверните винт крепления направляющей жгута проводки к корпусу. Сдвиньте корпус влево и извлеките из моторного отсека (рис. 2.10].

Установка

11 Установка выполняется в обратной последовательности.

3 Педаль

акселератора — снятие и установка ^

Снятие

  - Высвободите панель отделки лицевой панели, расположенную перед центральной консолью, из четырех фиксаторов (рис. 3.1).

  - Снимите боковую панель отделки лицевой панепи со стороны водителя и извлеките фиксатор, расположенный за ней (рис. 3.2).

  - Отверните три винта и снимите нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя (рис. 3.3). Отсоедините проводку от панели.

  - Отверните три гайки кронштейна крепления педали к стенке моторного отсека (рис. 3.4).

  - Снимая педаль, перережьте пластиковый хомут и отсоедините проводку от датчика положения педали. Дальнейшую разборку выполнять не рекомендуется.

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

4 Топливный насос и датчик уровня топлива —

снятие и установка ^

Примечание. Перед работой ознакомьтесь с мерам и предосторожности, приведенными в параграфе 1.

Снятие

    - Снимите топливный бак (см. параграф 5).

    - Съемником или подходящим присло- собпением [например, двумя отвертками) отверните бопьшую ппастиковую гайку креппения насоса (рис. 4.2).

Рис. 3.3. Отверните три винта (увазаиы	Рис. 3.4. Гайка крепления кронштейна педали

стрелкамв) в снимите нижнюю панель отделки (указаны стрелкамв) лацевой панелн

    - Извпеките насос с датчиком из бака (рис. 4.3). Избавьтесь от уплотнительного кольца — при установке следует воспопь- зоваться новым.

    - В основании насоса распопожен топ- ливный фильтр, однако он отдельно не поставляется, поэтому снимать его нет необходимости.

    - При необходимости можете подключить выводы мультиметра к проводке датчика (оранжевый и зеленый провода) и измерить его сопротивление при положениях рычага, соответствующих попному и пустому баку При пустом баке сопротив- ление датчика должно быть равно 200 Ом, а при полном —10 Ом (рис. 4.5).

Установка

    - Установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

в] Воспользуйтесь новым угюотнитель- ным кольцом (смазав его вазелином]

Рас. 4.6. Стрелва должна указывать аа метку, расположенную на баке

Рас. 5.6. Ослабьте вомуты (указаны стрелками) а отсоедините топливную магастраль в вентилиционный шланг

Рас. 5.8. Высвободите белый фивсатор, вдавите ваоаяу а отсоедините топливную магистраль

61 Расположите насос так, чтобы стрелка, нанесенная на его поверхность, указывала на метку, нанесенную на бак (рис. 4.61.

в] Пластиковую гайку крепления насоса следует затянуть, приложив определенное усилие (если возможно].

5 Топливный бак — & снятие и установка ^

Примечание. Перед работой ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе 1.

Снятие

      - Перед снятием бака из него необходимо удалить все топливо. Чтобы не откачивать из него большое количество топлива, выработайте его практически полностью.

      - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора [см. главу 5А).

      - Ослабьте гайки крепления левого заднего колеса, подложите упоры под передние копеса. поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо

      - Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов (см. параграф 12). Чтобы не допустить повисания средней секции системы выпуска на гибкой муфте, подвесьте ее к кузову.

      - Отверните пластиковые гайки и снимите теплозащитный экран, расположенный под баком.

      - Ослабьте хомуты и отсоедините резиновые топливные магистрали от металлических (рис. 5.6). Удалите все вытекшее топливо Если вы повредили хомуты, при установке воспользуйтесь новыми.

      - На некоторые модификации установлен контейнер с углем. Снимите его (см. главу 4В).

      - Вдавите фиксаторы быстросъемных соединений и отсоедините сначала топ- пивную магистраль, подающую топливо в систему впрыска, затем магистраль, соединяющую топливный бак с контейнером с углем (рис. 5.8).

      - Аналогичным образом отсоедините еще одну магистраль, соединяющую бак с угольным контейнером (штуцер на задней стороне бака) (рис. 5.9).

Рас. 5.9. Нажмате на фивсатор а отсоедините трубку контейнера (соеданение находится за бавом)

      - Заведите подкатной домкрат под бак, поместите на его рычаг плоский деревянный брусок, затем поднимите рычаг домкрата и примите на него вес бака.

      - Отверните болты крепления салазок бака и немного опустите бак.

      - Отсоедините проводку от топливного насоса/датчика уровня, расположенных на верхней стороне бака (рис. 5.12).

      - Опустите переднюю сторону бака и сдвиньте его вперед, пропустив шланги над подрамником Извлеките бак из-под автомобиля.

      - Если в баке находится вода, снимите топливный насос (см. параграф 4) и промойте бак чистым топливом.

      - Поскольку бак изготовлен из пластика, отремонтировать его невозможно При обнаружении серьезных повреждений замените его. Незначительные повреждения можно попробовать отремонтировать на специализированной станции.

      - Если вы собираетесь установить новый бак, перенесите на него все компоненты со старого. Замените уплотнительное кольцо топливного насоса.

Установка

      - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а] Перед тем как окончательно завести бак на место, присоедините проводку к топливному насосу и закрепите магистраль контейнера с углем на верхней стороне бака. 61 После завершения работы заполните бак топливом и убедитесь в отсутствии

Ряс. 5.12. Вдавате факсатор (указан стрелкой) а отсоедините проводву датчика

утечек. Толькопоспе этого можете приступать к эксплуатации автомобиля.

6 Система впрыска топлива — общие сведения

Общие сведения

Система управления двигателем — микропроцессорная. Задача системы — соблюдая самые строгие экологические требования, обеспечить оптимальный баланс мощностных характеристик и топливной экономичности. Система постоянно анализирует информацию поступающую от многочисленных датчиков. Анализируя полученную информацию, блок управления рассчитывает количество топлива, которое необходимо подать во впускной коллектор. Система также управляет зажиганием (см. главу 5Б) и системами снижения токсичности (см. главу 4В).

Далее приведены описания основных компонентов системы впрыска топпива

Блок электронного управления (БЭУ)

Внутри этого блока находится микропроцессор. управляющий работой топпивной системы. Анализируя информацию, поступающую от многочиспенных датчиков, блок определяет время и длительность открытия форсунок. Обороты холостого хода также регулируются блоком посредством специального привода, расположенного внутри кожуха дросселя. В БЭУ встроена система

диагностики, постоянно проверяющая работоспособность всех компонентов системы впрыска. При обнаружении неисправности какого-либо узла в память блока заносится соответствующий код Если перестает поступать сигнал от какого-либо датчика, блок переводит систему в безопасный режим работы. При включении этого режима двигатель может работать нестабильно, не развивать полную мощность, но вы сможете добраться до станции обслуживания или гаража.

По мере износа определенных узлов двигателя их рабочие параметры изменяются. Блок вносит соответствующие исправления в параметры работы двигателя.

Блок управления двигателем постоянно связан с остальными блоками управления (кузовным электрооборудованием, тормозной системой, климат-контролем, автоматической коробкой передач и т. д] посредством цифровой системы обмена данными CAN. Связь с компонентами топливной системы осуществляется посредством системы LIN.

Топливные форсунки

Внутри каждой форсунки находится электромагнитный клапан, который открывается при поступлении сигнала от БЭУ. После открытия форсунки топливо начинает поступать во впускной коллектор.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Этот датчик расположен на кожухе термостата, а его рабочий элемент находится в постоянном контакте с охлаждающей жидкостью. Изменение-температуры жидкости сопровождается изменением сопротивления датчика и, соответственно, изменением напряжения на его полюсах (сопротивление снижается при увеличении температуры). Эти изменения отслеживаются БЭУ. Эти данные используются также указателем уровня топлива.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/ температуры воздуха

С помощью этих датчиков БЭУ вычисляет обьем и температуру воздуха, поступающего в двигатель. Рабочий элемент датчика давления — кремниевая мембрана. При изменении давления воздуха изменяется ее сопротивление и, следовательно, напряжение на полюсах датчика (при увеличении давления напряжение увеличивается). Рабочий элемент датчика температуры — с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (при увеличении температуры сопротивление уменьшается). На бензиновом двигателе 2.4 литра датчика температуры нет.

Датчик массового расхода воздуха/ температуры воздуха Двигатели 2.4 литра

Датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Датчик — проволочного типа. Рабочий элемент датчика — с керамическим покрытием. Датчик находится во впускном воздуховоде. Рабочий элемент датчика температуры — с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (при увеличении температуры сопротивление уменьшается).

Датчик положения педали акселератора

Датчик состоит из двух потенциометров и АЦП (аналого-цифрового преобразователя). Вал педали присоединен к потенциометрам, сопротивление которых меняется в зависимости от положения педали. В блок управления двигателем передается как аналоговый. так и цифровой сигнал. Анализируя эти сигналы, блок управляет электроприводом дросселя (троса акселератора нет).

Дроссель

Дроссель регулирует подачу воздуха во впускной коллектор. Он состоит из клапана, электродвигателя с приводом и двух потенциометров, информирующих блок управления о положении клапана. Поскольку троса акселератора нет, работой дросселя управляет блок управления двигателем.

Топливный насос

Насос расположен в топливном баке и полностью погружен в топливо. Топливо, проходя сквозь кожух насоса, охлаждает его двигатель. Топливо проходит через насос в две стадии. На первой стадии центробежный насос, приводимый электродвигателем, подает топливо внутрь насоса. На второй стадии топливо попадает в шестеренчтый насос, который закачивает его под давлением в топливную магистраль. Топливо, проходя через фильтр, попадает в рампу и затем через форсунки во впускной коллектор

Регулятор давления топлива

Давление топлива регулируется топливным насосом.

Выключатель сигналов торможения

Информирует БЭУ о положении педали тормоза. Используется системой поддержания заданной скорости движения (круиз-контролем).

Датчик педали сцепления (модификации с механической коробкой передач)

Информирует БЭУ о положении педали сцепления Используется системой поддержания заданной скорости движения (круиз-контролем).

Датчик давления и температуры топлива

Рабочий элемент датчика, определяющий давление, — пьезоэлектрический резистор. При изменении давления топлива изменяется напряжение на терминалах резистора. Рабочий элемент датчика, определяющий температуру, — с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления [при увеличении температуры сопротивление уменьшается].

Датчик давления в системе кондиционирования

Расположен на магистрали, находящейся под давлением. Анализируя информацию, поступающую с этого датчика, БЭУ управляет работой вентилятора радиатора (для охлаждения конденсера системы), компрессором системы кондиционирования, а также изменяет обороты холостого хода (для компенсации нагрузки на двигатель).

Датчик положения/ скорости вращения коленвала

Двигатели 1.8 и 2.0 литра

Колесо привода датчика находится за шкивом коленвала. Рабочий элемент датчика направлен на зубья колеса. При прохождении зубьев рядом с рабочим элементом датчика в нем вырабатывается переменное напряжение. Анализируя это напряжение, БЭУ определяет скорость вращения вала. Чтобы блок управления двигателем мог определить текущее положение вала, один из зубьев, расположенных по периметру колеса. отсутствует. При прохождении этого участка колеса рядом с рабочим элементом датчика напряжение на его контактах исчезает. Этой информации достаточно для того, чтобы определить ВМТ поршня первого цилиндра. Однако в конце какого такта (сжатия или выпуска) находится поршень. неизвестно. Для этого БЭУ использует информацию, поступающую от датчика положения распредвала.

Двигатели 2.4 литра

Рабочий элемент датчика направлен на поверхность маховика. В ней просверлены отверстия (расположены с шагом 6°). При прохождении отверстий рядом с рабочим элементом в нем вырабатывается переменное напряжение. Частота этого сигнала прямо пропорциональна скорости вращения коленвала Чтобы блок управления двигателем мог определить текущее положение вала, два отверстия отсутствуют. При прохождении этого участка маховика рядом с рабочим элементом датчика сигнал меняется. Первое отверстие после пропущенных соответствует 84° до ВМТ поршня первого цилиндра.

Датчик положения распредвала

Его индуктивный рабочий элемент направлен на торец вала и постоянно отслеживает его положение. На вал нанесены специальные зубья, при прохождении которых рядом с рабочим элементом датчика внутри него вырабатывается переменное напряжение. Частота этого сигнала прямо пропорциональна скорости вращения вала.

Рас. 7.2. Диагностический разъем наводится над педалями

Клапан системы регулировки фаз газораспределения Двигатели 2.4 литра

Этот клапан находится на головке блока цилиндров Он регулирует подачу масла к системе регулировки фаз. Управляется блоком управления двигателем.

7 Система впрыска топлива —

проверка	^

и регулировка	^

        - Если в системе впрыска появилась неисправность, прежде всего убедитесь в надежности присоединения проводки и в отсутствии коррозии на разьемах. Затем убедитесь в том, что неисправность не связана с нерегулярным обслуживанием, т. е. проверьте сменный элемент воздушного фильтра, состояние свечей и их рабочие зазоры, компрессию в цилиндрах, убедитесь в исправности и надежном присоединении проводки системы зажигания, убедитесь в том, что шланги системы вентиляции картера не заблокированы (см. главы 1 А, 2А. 2Б и 5Б).

        - Если поспе выполнения перечисленных выше проверок вы не обнаружили причину неисправности, обратитесь на фирменную станцию для выполнения диагностики. Для выполнения диагностики необходимо специальное устройство, подключаемое к диагностическому разъему, расположенному над педалями (рис. 7.2). Подключив это устройство. можно проанализировать память системы управления двигателем, в которую автоматически заносится информация обо всех неисправностях.

        - Считыватель кодов неисправностей, естественно, есть на фирменной станции, а также может быть на других станциях обслуживания и у профессиональных автоэлектриков. Приобретать это устройство для личного использования абсолютно невыгодно.

        - При использовании этого устройства выявить причину неисправности можно очень быстро, даже если неисправность проявляется не постоянно. Проверять все компоненты системы по отдельности нецелесообразно, поскольку это займет очень много времени и при этом вы можете случайно повредить блок управления

        - Опытный автовладелец при наличии тахометра и газоанализатора может проверить состав отработавших газов и обороты холостого хода. Если в результате проверки выяснилось, что полученные результаты не соответствуют требуемым, обратитесь на станцию обслуживания для выполнения диагностики. Отрегулировать состав отработавших газов и обороты холостого хода невозможно. Возможно, необходимо очистить форсунки или отремонтировать систему впрыска.

8 Компоненты системы впрыска топлива — % снятие и установка ^

Примечание. Перед работой ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе 7. Последовательности действий, приведенные в данном параграфе. применимы ко всем штатным системам впрыска.

Датчик массового расхода воздуха/ температуры воздуха Двигатели 2.4 литра

          - Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 2).

          - Отверните два винта и снимите датчик с крышки корпуса воздушного фильтра (рис. 8.2).

          - Установка выполняется в обратной последовательности.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/ температуры воздуха Двигатели 2.4 литра

          - Датчик расположен на левой стороне впускного коллектора (рис. 8.4).

          - Отсоедините проводку от датчика, затем извлеките его из гнезда.

          - Установка выполняется в обратной последовательности.

Двигатели 1.8 и 2.0 литра

          - Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека.

          - Датчик расположен на левой стороне впускного коллектора, снизу. Отсоедините проводку от датчика, затем отверните винты и снимите его (рис. 8.8).

          - Установка выполняется в обратной последовательности.

Топливная рампа и форсунки

Примечание. Если вы считаете, что причиной неисправности системы впрыска являются засорившиеся форсунки, перед тем как снимать, попробуйте их промыть, залив специальное средство в топливный бак.

          - Сбросьте давление в топливной системе (см. параграф 1).

Снятие

(двигатели 1.8 и 2.0 литра)

          - Снимите пластиковую панель с двигателя.

          - Нажмите на фиксаторы и отсоедините проводку от форсунок (рис. 8.12). Высвободите фиксаторы и отсоедините проводку форсунок от рампы.

Отведите назад стопорное кольцо и отсоедините от рампы топливную магистраль (рис. 8.13). Удалите все следы вытекшего топлива и незамедлительно заглушите все отверстия.

Рис. 8.2. Винты (указаны стрелками) крепления датчака массового раскола воздуха

Рис. 8.4. Датчак абсолютного давлении в коллекторе/температуры воздуха (двигатель 2.4 литра)

Рас. 8.8. На двигателах 1.8 и 2.В литра датчик абсолютного давления расположен на левой стороне коллектора, снизу

Рис. 8.14. Болты (увазаны стрелками) креплении топливной рампы

Рис. 8.12. Сожмите фиксатор и отсоедините проводку от форсунки

Рис. 8.13. Сдвиньте кольцо (указано стрелкой) и отсоедините топливную магистраль от рампы

          - Тщательно очистите прилегающее к форсункам пространство, затем отверните болты крепления рампы [рис. 8.14].

          - Аккуратно высвободите форсунки из головки блока цилиндров, затем снимите рампу вместе с форсунками.

          - Высвободите фиксаторы и извлеките форсунки из рампы [рис. 8.16). Избавьтесь от фиксаторов и уплотнительных колец — при установке необходимо воспользоваться новыми.

Снятие (двигатели 2.4 литра)

          - Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 2).

          - Ослабьте хомут и отсоедините от впускного коллектора воздуховод (рис. 2.6].

          - Отверните шесть передних и два задних болта крепления верхней секции коллектора (рис 8.19.3,6). Поднимите верхнюю секцию и отведите ее в сторону.

          - Высвободите фиксаторы и отсоедините проводку от форсунок (рис. 8.20].

          - Тщательно очистите прилегающее к форсункам пространство, затем отверните болты крепления рампы (рис. 8.21).

          - Отсоедините от рампы топливную магистраль.

          - Нанесите немного проникающей смазки на сопрягаемые с коллектором поверхности форсунок, затем поднимите рампу и высвободите форсунки из гнезд.

          - Отверните винты, снимите опорную пластину форсунок и извлеките их из рампы.

Установка

          - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а] Проверьте и, при необходимости, замените уплотнительные кольца форсунок и прокладки коллектора.

б]	Для облегчения установки нанесите на уплотнительные кольца форсунок технический вазелин или силиконовую смазку.

в]	Надежно присоедините проводку и закрепите ее в промежуточных фиксаторах.

г]	Боты крепления рампы затяните, приложив требуемое усилие.

Дроссель

Двигатели 1.8 и 2.0 литра

          - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А].

          - Снимите пластиковую панель с двигателя.

          - Ослабьте хомут и отсоедините от дросселя воздуховод, соединяющий его с воздушным фильтром.

Отсоедините проводку, отверните четыре винта и снимите дроссель (рис. 8.29).

Рис. 8.19,6. Сзади она крепитси двуми болтами (указаны стрелками)

Рис. 8.19,а. Спереди веркнва севции впускного коллектора крепитси шестью болтами

Рис. 8.16. Снимите фивсатор в высвободите форсунку из рампы

Рис. 8.20. Вдавите фивсатор (указан стрелкой) и отсоедините проводку от форсунки

Рис. 8.29. Винты (указаны стрелками) креплении дросселя (двигатели 1.8 ■ 2.0 литра)

Рис. 8.21. болты (указаны стрелками) креплении топливной рампы

Рас. 8.32. Отсоедините проводку от дросселя Рас. 8.33. Болты (указаны стрелками)	Рис. 8.37. Нажмате иа фивсатор в снимите

(двигатель 2.4 литра)	крепленна дроссела (двигатель 2.4 литра)	крышку с блова управлении дватателем

Снимите прокладку и выбросьте — при установке необходимо воспользоваться новой.

          - Установка выполняется в обратной последовательности. Воспользуйтесь новой прокладкой дросселя. При необходимости замените хомуты. Затяните винты крепления дросселя, приложив требуемое усилие.

Двигатели 2.4 литра

          - Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 2).

          - Отсоедините проводку от дроссепя (рис. 8.32).

          - Отверните четыре болта и снимите дроссель (рис. 8 33). Снимите прокладку и выбросьте — при установке необходимо воспользоваться новой. Также необходимо воспользоваться новыми болтами.

          - Установка выполняется в обратной последовательности. Воспользуйтесь но-

Рас. 8.38. Поднамвте фвксаторы (указаны стрелками) и отсоедините проводку от блока управлении

вой прокладкой дросселя и болтами его крепления. Затяните болты, приложив требуемое усилие

Датчик температуры охлаждающей жидкости

          - См. главу 3.

Блок электронного управления

Примечание. Если вы установили новый блок, его необходимо запрограммировать на станции обслуживания.

          - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

А

Внимание! Перед продолжением работы подождите не менее двух минут. За это время рассеется остаточный заряд в бортовой сети.

Снятие

(двигатели 1.8 и 2.0 литра)

          - Очистите крышку блока. Высвободите фиксатор, расположенный на крышке. Поднимите крышку и отведите ее в сторону (рис. 8.37).

          - Отверните три винта крепления блока, затем высвободите фиксаторы и отсоедините от него проводку (рис. 8.38). Снимите блок.

Примечание. Не касайтесь терминалов блока пальцами. Разряд статического электричества может вывести блок из строя.

Снятие (двигатели 2.4 литра]

          - Сдвиньте крышку блока вверх и снимите ее (рис. 2.7,а).

          - Высвободите фиксаторы и отсоедините проводку от блока (рис. 2.7.6). Примечание. Не касайтесь терминалов блока пальцами Разряд статического электричества может вывести блок из строя.

          - Отверните пять винтов и снимите блок (рис. 8.41).

Установка

          - Установка выполняется в обратной поспедоватепьности.

Датчик положения/ скорости вращения коленвала

Двигатели 1.8 и 2.0 литра

          - Поднимите-переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 8.43).

          - Датчик находится рядом со шкивом коленвала. Отсоедините от него проводку (рис. 8.44).

          - Отверните два болта и снимите датчик

          - Установка выпопняется в обратной последовательности. Надежно затяните болты крепления датчика.

Двигатели 2.4 литра

          - Снимите корпус воздушного фильтра (см, параграф 2).

Отверните шесть передних и два задних болта крепления верхней секции коллектора (рис. 8.19,а,б). Поднимите верхнюю секцию и, не отсоединяя от нее воздуховод отведите в сторону. Для предотвращения

Рас. 8.41. Отверните ванты (увазавы стрелками) и отсоедините блои управлении вт корпуса воздушного фнпьтра

Рас. 8.43. Отверните семь ваатов в снимите Рис. 8.44. Датчан положенияУскорости вращения защиту моторного отсева	коленвала (дввгателв 1.8 и 2.0 литра)

VokoS40&V50

Рис. 8.56. Датчан положения впускного распредвала (двигатель 2.4 литра)

Рис. 8.61. Клапан системы регулировки фаз газораспределении (двигатель 2.4 литра)

Рис. 8.S2. Датчан положения распредвала (двигатели 1.8 и 2.0 литра)

возможности попадания грязи в нижнюю секцию коллектора заглушите все образовавшиеся отверстия.

          - Датчик находится над коробкой передач. на левой стороне блока цилиндров Отведите в сторону шланг радиатора и отсоедините проводку от датчика. Отверните гайку и снимите датчик. Избавьтесь от гайки — при установке необходимо воспользоваться новой.

          - Установка выполняется в обратной последовательности. Затяните новую гайку крепления датчика, приложив требуемое усилие. Воспользуйтесь новой прокладкой верхней секции коллектора.

Датчик положения распредвала Двигатели 1.8 и 2.0 литра

          - Снимите пластиковую панель с двигателя.

          - Отсоедините проводку от датчика. Отверните винт и снимите датчик (рис. 8.52).

          - Установка выполняется в обратной последовательности. Затяните винт крепления датчика, приложив требуемое усилие.

Двигатели 2.4 литра

          - Ослабьте хомут и отсоедините воздуховод от впускного коллектора.

          - Отверните шесть передних и два задних болта крепления верхней секции коллектора (рис. 8.19,а,б). Поднимите ее и отведите в сторону.

          - Может быть установлено два датчика — один над впускным валом, другой — над выпускным. Оба датчика расположены на левой стороне крышки головки блока. Отсоедините проводку от датчика(ое) (рис. 8.56).

          - Отверните винт(ы) и снимите датчики).

          - Установка выполняется в обратной последовательное™. Воспользуйтесь новой прокладкой верхней секции коллектора.

Клапан системы регулировки фаз газораспределения Двигатели 2.4 литра

          - Отверните винты и снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

          - Тщательно очистите прилегающее к клапану пространство и отсоедините от него проводку.

          - Отверните винт и снимите клапан (рис. 8.61). Уплотнительное кольцо выбросьте.

          - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности, затем, воспользовавшись новым уплотнительным кольцом (фаской вниз), установите клапан. Надежно затяните винт его крепления.

          - Установите крышку ремня привода ГРМ.

Датчик положения педали сцепления

          - См. главу 6.

Блок управления топливным насосом Двигатели 2.4 литра

          - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

          - Снимите левую секцию подушки зад- него сиденья (см. главу 11).

          - Снимите левую заднюю панель отделки порога Отведите вперед ковровое покрытие.

          - Отсоединитепроводкуотблока.Поднимите блок, высвободив его из кронштейна (рис. 8.68).

          - Установка выполняется в обратной последовательности.

Датчик давления топлива Двигатели 2.4 литра

          - Сбросьте давление в топливной системе (см. параграф 1).

          - Отверните винты и снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

          - Отсоедините проводку от датчика.

          - Для предотвращения возможности попадания топлива на генератор накройте его ветошью. Отверните винт и снимите датчик (рис. 8.73). Удалите все следы вытекшего топлива.

          - Установка выполняется в обрвтной последовательности. После завершения работы запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.

Фильтр топливного насоса

Примечание. Фильтр установлен только на модификации, предназначенные для продажи в некоторых странах

Двигатели 1.8 и 2.0 литра

          - Выключите зажигание. Снимите левую секцию подушки заднего сиденья (см главу 11).

          - Снимите левую заднюю панель отделки порога.

          - Отведите вперед ковровое покрытие. Отверните болт крепления фильтра.

          - Снимая фильтр, отсоедините от него проводку, запомнив места подключения разъемов.

          - Установка выполняется в обратной последовательности.

Выключатель сигналов торможения

См. главу 9.

Рис. 8.ЕВ. Блох управления топливным насосом (двигатель 2.4 литра)

Рас. 8.73. Датчик давпеиия топлива (двигатель 2.4 литра)

Рас. 10.2,а. Отсоедините трубку системы	Рис. 10.2,6. ...отсоедините трубку вакуумного Рис. 10.10. Снимите уплотнительные кольца

улавливания паров толлава, затем...	усилителя от коллектора

9 Система поддержания заданной скорости (круиз-контроль)— общие сведения

Система поддержания заданной скорости движения (так называемый «круиз-конт- роль») позволяет поддерживать постоянную скорость движения, не касаясь педали акселератора.

Работой системы управляет блок, расположенный на рулевой колонке. Выключатели системы также расположены на рулевой колонке. При включенной системе выключатели, расположенные на педалях сцепления (если есть) и тормоза, предохраняют двигатель от чрезмерных нагрузок при нажатии на педаль акселератора.

Система работает следующим образом. Водитель разгоняет автомобиль до желаемой скорости и включает систему. Блок управления начинает постоянно контролировать скорость движения автомобиля [получая информацию от датчиков ABS) и управлять дросселем посредством специального привода. При выключении системы или нажатии на педаль сцепления или тормоза блок немедленно закрывает дроссель. Заданная скорость сохраняется в памяти блока, и после нажатия на клавишу RESUME [если скорость автомобиля выше 40 км/ч) система опять включается, разгоняет автомобиль и начинает удерживать эту скорость.

Рас. 11.3. Отверните стажиой болт (указав стрелкой) карданного шарнира рулевой колонки

При необходимости можно, нажав на педаль акселератора, увеличить скорость и совершить необходимый маневр. После отпускания педали система опять начнет поддерживать заданную ранее скорость.

Система не работает при скоростях движения меньше 40 км/ч. При движении по скользкому или неоднородному покрытию системой пользоваться нельзя.

Последовательность действий при снятии и установке блока управления приведена в главе 10, выключателей — в главе 12, а дросселя — в параграфе 8 данной главы.

10 Впускной

коллектор —	^

снятие и установка ^

Примечание. Перед работой ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе 1.

Двигатели 1.8 и 2.0 литра

Снятие

            - Снимите дроссель [см. параграф 8).

            - Отсоедините вакуумные трубки контейнера системы улавливания паров топлива и вакуумного усилителя от коллектора (рис. 10.2,а,б). Запомните места их подключения.

            - Отсоедините проводку от датчика давления, расположенного на левой стороне коллектора.

            - Высвободите жгуты проводки из промежуточных креплений к коллектору.

            - Отверните болты крепления топливной рампы (рис. 8.14) и отведите рампу вместе с форсунками в сторону. Для предотвращения возможности попадания грязи в двигатель заглушите все образовавшиеся в головке отверстия.

В Отверните винты крепления колодца щупа для измерения уровня масла и снимите его. Проверьте и, при необходимости, замените уплотнительное кольцо, расположенное в основании колодца. 7 Впускной коллектор крепится семью болтами сверху и одним снизу. Отверните болты.

В Отсоедините вакуумные трубки от клапанов, расположенных на коллекторе, запомнив места их подключения. Отсоедините от коллектора шланг системы вентиляции картера и снимите коллектор. Снимите прокладки и избавьтесь от них.

Примечание. Снимая коллектор на тестовом автомобиле, мы отсоединили вакуумный шланг активатора системы изменения формы впускного тракта от электромагнитного клапана.

Установка

              - Установка выполняется в обратной последовательности. Воспользуйтесь новыми прокладками коллектора и, при необходимости, замените уплотнительные кольца форсунок.

              - Поместите прокладки на коллектор и установите его на место (рис. 10.10). Пропустите Шланг системы вентиляции картера между вторым и третьим портами коллектора. Надежно затяните болты.

Двигатели 2.4 литра Снятие

              - Снимите топливные форсунки (см. параграф В).

              - Ослабьте нижние болты крепления коллектора, затем отверните верхние и боковые и снимите коллектор. Отсоедините от коллектора шланг, соединяющий его с маслоотделителем. Снимите прокладку коллектора.

Установка

              - Установка выполняется в обратной последовательности. При необходимости воспользуйтесь новой прокладкой коллектора и уплотнительными кольцами форсунок.

11 Выпускной

коллектор —	^

снятие и установка ^

Двигатели 1.8 и 2.0 литра Снятие

                - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора [см. главу 5А).

                - Установите колеса прямо и заблокируйте рулевую колонку. Примечание. Если вы собираетесь только заменить прокладку коллектора, этот пункт можно игнорировать.

Работая в колодце для ног водителя, отделите от стенки моторного отсека пыльник и пометьте ориентацию шарнира рулевой колонки относительно вала рулевого механизма. Отверните стяжной болт и отделите шарнир от вала (рис. 11.3).

Примечание. Если вы собираетесь только заменить прокладку коллектора, этот пункт можно игнорировать. ",

                - Снимите пластиковую панель с двигателя.

                - Рассоедините проводку обоих кислородных датчиков (рис. 11.5). Примечание. Если вы собираетесь только заменить прокладку коллектора, этот пункт можно игнорировать

                - Отверните четыре болта и снимите теплозащитный экран, расположенный над коллектором.

                - Отверните гайки крепления коллектора к головке и избавьтесь от них — при установке следует воспользоваться новыми

                - Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

                - Отверните два болта крепления кронштейна к нейтрализатору.

                - Отверните два болта и снимите балку, расположенную под системой выпуска отработавших газов (рис. 11.10).

                - Отверните гайки и отсоедините приемную трубу от коллектора и нейтрализатора.

                - Высвободите нейтрализатор из резиновых подвесов и отсоедините коллектор от головки. Снимите прокладку и избавьтесь от нее. Если вы собираетесь заменить прокладку коллектора, дальнейшую разборку выполнять не нужно.

Рис. 11.5. Разъемы проводки кислородных датчиков расположены на левой стороне головки блока цилиндров

Рис. 11.27. Разъем проводки переднего кислородного датчика (двигатель 2.4 литра)

                - Отверните болты и снимите заднюю опору силового блока.

                - Пометьте ориентацию подрамника относительно кузова. Примите вес подрамника на рычаг гидравлического домкрата. Отверните болты крепления подрамника и опустите его примерно на 10 см. Снимите коллектор и извлеките его из-под автомобиля.

Установка

                - Если вы устанавливаете новый коллектор/нейтрализатор, переместите на него кислородные датчики. Нанесите на их резьбы небольшое количество смазки на медной основе.

                - Поместите новую прокладку на шпильки головки, затем заведите на них коллектор/нейтрализатор. От руки затяните новые гайки крепления коллектора.

                - Присоедините к нейтрализатору приемную трубу и надежно затяните гайки ее крепления.

                - Установите поперечную балку и надежно затяните болты ее крепления.

                - Установите кронштейн крепления нейтрализатора и затяните болты его крепления.

Рис. 11.30. Гайки (указаны стрелками) креплении нейтрализатора к передней секции системы выпуска

                - Аккуратно поднимите подрамник, совместив нанесенные при снятии метки. Заведите шарнир рулевой колонки на вал рулевого механизма. Теперь необходимо отцентрировать подрамник. Для этого необходимо воспользоваться фирменными приспособлениями (каталожный номер 999 7089) или их аналогами (отрезками металлического прутка длиной 150 и диаметром 20 мм). Эти приспособления вставляются сквозь отверстия в подрамнике в специальные отверстия, расположенные на лонжеронах (см. параграф 15 главы 10).

                - Вверните болты крепления подрамника и затяните их, приложив требуемое усилие.

                - Установите заднюю опору силового блока. Затяните болты ее крепления, приложив требуемое усилие.

                - Затяните гайки крепления коллектора к головке блока.

                - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности Воспользуйтесь новым стяжным болтом крепления шарнира рулевой колонки.

Двигатели 2.4 литра Снятие

                - Отверните пять болтов крепления теплозащитного экрана к выпускному коллектору. Экран не снимайте.

                - Отверните гайки крепления выпускного коллектора к головке блока.

                - Рассоедините проводку переднего кислородного датчика и высвободите ее из промежуточных фиксаторов (рис. 11.27).

                - Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

                - Отверните два болта и снимите поперечную балку, расположенную под системой выпуска отработавших газов. Снимая балку, отсоедините от нее проводку

                - Рассоедините проводку заднего кислородного датчика. Отверните гайки крепления нейтрализатора к коллектору(рис. 11.30).

                - Отверните гайки крепления нейтрализатора к приемной трубе, затем высвободите нейтрализатор из резиновых подвесов и снимите его.

                - Если вы собираетесь только заменить прокладку коллектора, отодвиньте его от головки, снимите прокладку и избавьтесь от нее.

                - Если вы собираетесь снять коллектор полностью, отверните болты и снимите заднюю опору силового блока.

                - Опустите коллектор и извлеките его из-под автомобиля.

Установка

                - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности коллектора и головки блока цилиндров. Поместите новую прокладку на шпильки головки. Нанесите смазку на медной основе на резьбы шпилек.

                - Поместите теплозащитный экран на коллектор. Установите коллектор на место и затяните гайки его крепления, приложив требуемое усилие.

                - Нанесите смазку на медной основе на резьбы болтов крепления теплозащитного экрана, вверните их и надежно затяните.

Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

12 Система выпуска отработавших газов — общие сведения и замена

компонентов	^

Общие сведения

                - Установленная на модификации с двигателями 2.4 литра система выпуска состоит из передней секции, включающей в себя приемную трубу и резонатор, средней секции, включающей в себя еще один резонатор. а также задней секции, включающей в себя основной глушитель и выпускную трубу. На модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра установлена система, состоящая из передней секции, состоящей из приемной трубы и резонатора, средней секции и задней секции, состоящей из основного глушителя и выпускной трубы. Система закреплена на кузове на нескольких резиновых подвесах Спереди она присоединена к выпускному коллектору с каталитическим нейтрализатором.

Рис. 12.9. Отмерьте 105 мм от торца резонатора (даагатела 1.8	Рас. 12.11. Отмерьте 100 мм от кронштейна, приваренного в трубе

в 2.0 латра)	за центральным резонатором (двагатель 2.4 латра)

                - Систему следует периодически осматривать в поисках следов утечек и повреждений, а также проверять надежность соединений (см. главу 1 А). Для этого запустите двигатель, затяните рычаг стояночного тормоза и оставьте двигатель работать на холостых оборотах (в хорошо вентилируемом помещении или на улице). Попросите ассистента заткнуть ветошью выпускную трубу и прислушайтесь к звукам, издаваемым системой (по всей ее длине).

При обнаружении утечки остановите двигатель и устраните ее, воспользовавшись специальным набором для ремонта систем выпуска. Если повреждения обширные, замените соответствующую секцию системы Замените поврежденные и состарившиеся резиновые подвесы.

Снятие передней секции

                - Затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю (а желательно и заднюю) часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

                - Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека.

                - Отверните гайки фланцевого соединения передней секции с нейтрализатором.

                - Отверните гайки и болты, соединяющие переднюю секцию со средней.

                - Отделите приемную трубу от нейтрализатора, снимите переднюю секцию и извлеките ее из-под автомобиля.

Снятие задней секции Модификации с двигателями 1.8 и 2.0 литра

                - Подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю (а желательно и переднюю) часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

                - Если система выпуска ранее не менялась, отмерьте 105 мм от заднего торца резонатора и разрежьте трубу (рис. 12.9).

                - Если же задняя или средняя секция уже были заменены, отверните гайки крепления хомута, рассоедините трубы, высвободите заднюю секцию из резиновых подвесов и снимите ее.

Модификации с двигателями 2.4 литра

                - Если система выпуска ранее не менялась, отмерьте 100 мм от кронштейна, приваренного к трубе за центральным резонатором, и разрежьте трубу (рис. 12.11).

                - Если же задняя или средняя секция уже были заменены, отверните гайки крепления хомута, рассоедините трубы, высвободите заднюю секцию из резиновых подвесов и снимите ее.

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Воспользуйтесь новым уплотнитель- ным кольцом фланцевого соединения Iприемной трубы к нейтрализатору).

б)	Устанавливая переднюю секцию, наживите гайки ее крепления к нейтрализатору и к средней секции. Правильно расположите переднюю секцию, затем сначала затяните гайки крепления к нейтрализатору, а затем гайки крепления к средней секции.

в)	Между кузовом или подвеской и любой точкой системы выпуска должно быть не менее 90 мм.

г)	Основные глушители поставляются с коротким патрубком, который следует состыковать с трубой и зафиксировать хомутом. Перед тем как затягивать гайки хомута, закрепите глушитель в резиновых подвесах

Спецификации	46*1

- Общие сведения и меры предосторожности	4Б*2

- Корпус воздушного фильтра — снятие и установка	4Б* 2

- Топливный бак — снятие и установка	4Б' 2

- Педаль акселератора — снятие и установка	4Б • 3

- Система впрыска топлива — общие сведения	4Б*3

- Топливная система — зарядка и удаление воздуха	4Б*4

- Топливный насос и датчик уровня топлива —

снятие и установка	4Б«5

- Система впрыска топлива — проверка и регулировка	4Б*5

- Топливный насос высокого давления —

Глава А часть Б

Топливная система и система выпуска

отработавших газов —

модели с дизельными двигателями

Содержание

снятие и установка	4Б»5

- Форсунки — снятое и установка	4Б*6

- Компоненты системы управления двигателем —

снятое и установка	4Б- 7

- Турбонагнетатель — общие сведения

и меры предосторожности	4Б»9

- Турбонагнетатель — снятие и установка	4Б«10

- Турбонагнетатель — проверка и ремонт	4Б» 10

- Промежуточный охладитель — снятие и установка	4Б»10

- Коллекторы — снятие и установка	4Б • 11

- Система выпуска отраоотаеших газов — общие сведения

и замена компонентов	4Б*12

Замена топливного фильтра	см. главу 1Б

| Степени сложности |
| --- |
| Легко, ^ I Довольно легво, доступно новичку I доступно с минимальным ^ для начинающего опытом Ч с небольшим опьлом Ч | Довольно сложно, доступно компетентному \ автомеханику Ч | Сложно, доступно jS опытному ^ автомеханику \ | Очень сложно, <V доступно очень jS опытному механику ^ . или профессионалу Ч |

Спецификации

Общие сведения

Тип системы	система непосредственного впрыска топлива [common rail)

(Siemens). Топливный насос высокого давления приводится от распредвала. Установлен турбонагнетатель с изменяемой геометрией и промежуточный охладитель.

Топливный насос высокого давления	комбинированный (низкого и высокого давления). Приводится

выпускным распредвалом.

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Выпускной коллектор к головке блока цилиндров	30

Датчик уровня топлива	70

Штуцерные гайки топливных магистралей

высокого давления*	30

Болты крепления топливного насоса	20

Гайки скоб крепления форсунок

Первая стадия			4

Вторая стадия	довернуть на 45°

Колесные гайки

Первая стадия									20

Вторая стадия	90

Болты крепления подрамника *

Передние	120

Задние	280

Задние кронштейны подрамника к кузову	25

Штуцерный болт трубки подачи масла к нагнетателю	28

Турбонагнетатель к выпускному коллектору	25

1 Общие сведения и меры

предосторожности

Общие сведения

Подробное описание системы впрыска топлива приведено в параграфе 5 данной главы.

Расположенный в баке топливный насос низкого давления через топливный фильтр постоянно подает топливо к насосу высокого давления. Насос высокого давления состоит из двух насосов. Лопастной насос низкого давления подает топливо под постоянным давлением в насос высокого давления (поршневого типа], который, в свою очередь, подает топливо в топливную рампу. Из рампы топливо подается в форсунки. Внутри насоса высокого давления расположен регулятор давления топлива и клапан-регулятор количества топлива. Форсунки управляются блоком управления двигателем посредством электромагнитных клапанов. Блок управления двигателем также управляет системой предпускового подогрева (см. главу 5А).

Поскольку дросселя на дизельных двигателях нет, соответственно нет и троса акселератора. Датчик, расположенный на педали акселератора, информирует БЭУ о ее положении и скорости изменения положения. Анализируя эту информацию, блок изменяет давление топлива в рампе и параметры работы форсунок.

едините ее к соответствующим компонентам и только после этого присоединяйте проводку к аккумулятору или включайте зажигание.

На все модификации установлен турбонагнетатель и система рециркуляции отработавших газов. Описание систем снижения токсичности приведено в главе 4В.

Меры предосторожности

Обслуживая компоненты топливной системы дизельного двигателя, необходимо соблюдать абсолютную чистоту. Попадание грязи в систему недопустимо.

После присоединения отсоединенных магистралей восстановите давление в системе, несколько раз провернув двигатель стартером, и убедитесь в отсутствии утечек.

Блоки электронного управления очень чувствительны к механическим воздействиям Будьте аккуратны.

Перед использованием сварочного аппарата отсоедините провода от аккумулятора, отсоедините генератор и все блоки электронного управления различными системами от бортовой сети автомобиля. Этим вы предотвратите их повреждение.

Не подвергайте блоки управления воздействию высоких температур и влажности. Не пользуйтесь сварочным оборудованием вблизи блоков. Если вы моете моторный отсек водой под давлением, поместите полиэтиленовые пакеты на разьемы проводки. Старайтесь на допускать попадания воды на блоки.

Перед отсоединением проводки выключите зажигание.

Не пытайтесь проверить исправность блока управления при помощи лампы с проводами или мультиметра — вы можете вывести блок из строя.

После завершения работы проложите проводку по прежним маршрутам, присо

Снятие

  - Огсоединитепроеодкуотдагчикамассо- вого расхода воздуха и высвободите проводку из промежуточного фиксатора. Ослабьте хомут и отсоедините воздуховод от датчика массового расхода воздуха (рис. 2.1).

  - Снимите резиновый фиксатор, расположенный на передней стороне корпуса воздушного фильтра (рис. 2.2).

  - Поднимите корпус воздушного фильтра, высвободив его из трех резиновых опор.

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

3 Топливный бак — % снятие и установка ^

Примечание. Перед работой ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе 1.

Снятие

    - Перед снятием бака из него необходимо удалить все топливо. Чтобы не отквчи- вать из него большое количество топлива, выработайте его практически попностью.

    - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

    - Ослабьте гайки крепления левого заднего колеса, подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо.

    - Отсоедините среднюю секцию системы выпуска от нейтрализатора, затем высвободите ее из резиновых подвесов. Подоприте переднюю секцию системы выпуска. не допуская ее повисания на гибкой муфте.

    - Дпя получения доступа к топливным магистралям отверните пластиковые гайки и снимите теплозащитный экран.

    - Ослабьте хомуты и отсоедините шланг запргвочной горловины и вентиляционный шланг от бака.

    - Высвободите фиксаторы и отсоедините топливные магистрали от штуцеров, распопоженных на передней стороне бака [рис. 3.7).

    - Заведите подкатной домкрат под бак, поместите на его рычаг ппоский деревянный брусок, затем поднимите рычаг домкрата и примите на него вес бака.

2 Kopnv/c воздушного фильтра —

снятие и установка ^

Отверните бопты креппения сапазок бака и опустите его на небопьшое расстояние (рис. 3.9,а.б).

    - Отсоедините проводку от насоса, расположенного на верхней стороне бака.

    - Сдвиньте стопорные кольца и отсоедините топливные магистрали от насоса (рис. 3.11).

    - Опустите бак и извлеките его из-под автомобиля.

    - Если в баке находится вода, снимите насос и промойте бак чистым топливом.

    - Поскольку бак изготовлен из пластика, отремонтировать его невозможно. При обнаружении серьезных повреждений замените его. Незначительные повреждения можно попробовать отремонтировать на специализированной станции.

    - Если вы собираетесь установить новый бак. перенесите на него все компоненты со старого. Воспользуйтесь новым уппотни- тельным кольцом и пластиковым кольцом крепления насоса.

Установка

    - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а]	Перед тем как окончательно завести бак на место, присоедините проводку к насосу.

б]	После завершения работы удалите воздух из топливной системы [см. параграф 61.

4 Педаль

акселератора — снятие и установка ^

Снятие

      - Высвободите панель отделки лицевой панели, расположенную перед центральной консолью, из четырех фиксаторов (рис. 4 1).

      - Снимите боковую панель отделки лицевой панели со стороны водителя и извлеките фиксатор, расположенный за ней (рис. 4.2).

      - Отверните три винта и снимите нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя (рис. 4.3). Отсоедините проводку от панели.

      - Отверните три гайки крепления кронштейна педали к стенке моторного отсека (рис 4,4).

      - Снимая педапь, перережьте пластиковый хомут и отсоедините проводку от датчика положения педали. Дальнейшую разборку выполнять не рекомендуется.

Установка

Рис. 4.3. Отверните три аинта (указаны стрелками] и снимите нижнюю панель отделки лицевой панепи

Рас. 4.2. Аккуратно отделите боковую паиепь отделки и извлеаите фиксатор (указан стрелкой)

      - Установка выполняется в обратной последовательности.

5 Система впрыска топлива — общие сведения

Работой систем впрыска топлива, зажигания и предпускового подогрева (см. главу 5В) управляет система управления двигателем.

Насос, расположенный внутри бака, подает топливо через фипьтр в насос высокого давления. Из этого насоса топливо подается в топливную рампу. Рампа — это резервуар, в котором топливо находится под давлением и из которого подается в форсунки и далее в камеры сгорания.

Внутри форсунок находятся пьезоэлектрические клапаны, которые при поступлении команды от блока управления открываются. Топливо при этом начинает поступать в камеры сгорания. Длительность и время открытия форсунок определяются блоком управления после анализа информации, поступающей от большого количества датчиков.

Для улучшения параметров сгорания топлива и снижения детонационных стуков некоторое количество топлива подается в камеру сгорания до открытия форсунки («предварительный впрыск»), В топливный фильтр встроен нагревательный элемент.

Система управления двигателем управляет также работой систем снижения токсичности (см. главу 4В) и предпускового подогрева (см. главу 5А).

БЭУ управляет работой системы, анализируя информацию, поступающую со следующих датчиков:

а]	Датчика положения коленвала. Он определяет положение вала и скорость его вращения

б]	Датчика температуры охлаждающей жидкости, информирующего БЭУ о температуре двигателя.

Рис. 4.4. Гайаи (указаны стрелками) кронштейна педали акселератора

в]	Датчика массового расхода воздуха Датчик информирует БЭУ о количестве и температуре воздуха, поступающего в двигатель.

Рас. 5. Диагностический разъем наводится над педалями

г]	Датчика скорости вращения колес (движения автомобипя].

д]	Датчика положения педали акселератора, информирующего БЭУ о положении педали и скорости его изменения.

е]	Датчика давления. Этот датчик определяет давление топлива в рампе.

ж]	Датчика положения распредвала. Они снабжают БЭУ информацией о положении распредвала.

з]	Выключателя сигналов торможения. Этот датчик определяет момент начала торможения.

и]	Датчика давления в турбонагнетателе. Он информирует БЭУ о давлении воздуха, подающегося в двигатель.

к] Датчика давления в системе кондиционирования. Информирует БЭУ о необходимости увеличения оборотов холостого хода для компенсации нагрузки.

л] Датчика температуры воздуха. Этот датчик информирует БЭУ о температуре воздуха, поступающего в двигатель.

м] Датчика положения педали сцепления. Он посылает в БЭУ информацию о текущем положении педали и скорости ее перемещения.

н] Датчика положения турбонагнетателя, информирующего БЭУ о положении направляющих сопел впускного тракта нагнетателя.

Поскольку дросселя на дизельных

двигателях нет, нет и троса акселератора

Положение педали и скорость его изменения отслеживаются потенциометром, расположенным на ее кронштейне.

БЭУ анализирует информацию, поступающую с датчиков, и корректирует состав и момент впрыска топливной смеси, изменяя время и длительность открытия форсунок.

Для снижения содержания вредных веществ в отработавших газах в систему выпуска встроено два каталитических нейтрализатора. Также установлена система рециркуляции отработавших газов. Описание систем снижения токсичности приведено в главе 4В.

Рас. 6.9. Вдааате фиксатор (указаа стрелкой) Рис. 6.10,а. Ручным насосом выкачайте	Рас. 6.10,6. В топливе, проходящем через

а рассоедините топливную магистраль	топливо из системы	прозрачную трубку, не должно быть пузырьков

воздуха

Если от какого-либо датчика начинает поступать заведомо ложная информация, блок переключается в «безопасный» режим работы. При этом информация, поступающая от этого датчика, игнорируется. а вместо нее блок начинает использовать постоянное усредненное значение, хранящееся в его памяти. При включении этого режима двигатель может работать нестабильно, не развивать полную мощность, но вы сможете добраться до станции обслуживания или гаража. В память блока заносится соответствующий код неисправности. В этом случае вам необходимо обратиться на станцию обслуживания. На станции к специальному диагностическому разьему подключат считыватель кодов неисправностей и проанализируют память БЭУ. Диагностический разьем находится над педалями (рис. 5).

6 Топливная система — зарядка

и удаление воздуха ^

        - После отсоединения топливных магистралей, расположенных до насоса высокого давления, из системы необходимо удалить воздух. На фирменной станции для этого используют фирменное приспособление (каталожный номер 951 28981, с помощью которого топливо откачивается из бака и под давлением подается через топливный фильтр в систему. Если у вас нет этого приспособления, воспользуйтесь ручным насосом.

        - Снимите пластиковую панель с двигателя.

Удаление воздуха

фирменным

приспособлением

        - Отсоедините магистраль подачи топлива от насоса высокого давления (быс- тросъемное соединение] и поместите ее наконечник в пустой контейнер.

        - Отсоедините магистраль подачи топлива в топливный фильтр и установите приспособление между магистралью и фильтром. Стрелка, нанесенная на поверхность приспособления, должна указывать в сторону топливного фильтра.

        - Закачивайте топливо в систему до тех пор, пока в контейнер не начнет поступать чистое, без примеси воздуха, топливо.

        - Присоедините магистраль к насосу и продолжайте закачивать топливо в систему до тех пор, пока не почувствуете сильное сопротивление.

        - Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

А

Внимание! Не включайте стартер более чем на 10 секунд и делайте перерывы между попытками запуска на менее 30 секунд.

        - Остановите двигатель, отсоедините приспособление и присоедините магистраль к фильтру. Удалите все вытекшее топ- пиво и установите пластиковую панель на двигатель.

Удаление воздуха ручным насосом

        - Нажмите на фиксатор и рассоедините возвратную магистраль(соединение находится около топливного фильтра) (рис. 6.9).

        - Присоедините насос к магистрали и начинайте выкачивать из нее топливо. Откачивать топливо следует до тех пор, пока в нем не останется пузырьков воздуха (рис. 6.10,а,б).

        - Соедините возвратную магистраль.

        - Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

А

Внимание! Не включайте стартер более чем на Ю секунд и делайте перерывы между попытками запуска на менее 30 секунд.

Остановите двигатель. Удалите все вытекшее топливо и установите пластиковую панель на двигатель.

7 Топливный насос и датчик уровня топлива —

£

снятие и установка ^

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе 1.

Снятие

          - Снимите топливный бак (см. параграф 3).

          - Съемником или подходящим приспособлением (например, двумя отвертками) отверните большую пластиковую гайку крепления насоса (рис. 7.2).

          - Извлеките насос из бака (рис. 7.3,а,б). Избавьтесь от уплотнительного кольца — при установке следует воспользоваться новым. Если вы меняете насос и если на автомобиль установлен автономный обогреватель, работающий на топливе, выверните заглушку, расположенную в основании насоса. Снимите со снятого насоса трубку и установите ее на новый. Запасные части для насоса не поставляются.

          - При необходимости можете подключить выводы мультиметра к проводке датчика (оранжевый и зеленый провода) и измерить его сопротивление при положениях рычага, соответствующих полному и пустому баку. При пустом баке сопротивление датчика должно быть равно 200 Ом, а при полном — 10 Ом (рис. 7.4).

Установка

          - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а) Воспользуйтесь новым уплотнитель- ным кольцом. Нанесите на него немного технического вазелина. 61 Расположите насос так. чтобы стрелка, нанесенная на его поверхность, указывала на метку, нанесенную на бак (рис. 7.5].

Рис. 7.2. Отверните пластиковую rainy	Рис. 7.3,а. Извлеките иасос из бака	Рис. 7.3,6. Избавьтесь от уплотнительного

крепления насоса	кольца <указано стрелкой)

в) Пластиковую гайку крепления насоса следует затянуть, приложив требуемое усилие (если возможно)

8 Система впрыска

топлива — проверка ^ и регулировка	^

Проверка

            - Если в системе впрыска появилась неисправность, прежде всего убедитесь в надежности присоединения проводки и в отсутствии коррозии на разъемах. Затем убедитесь в том, что неисправность не связана с нерегулярным обслуживанием, т. е. проверьте сменный элемент воздушного фильтра, компрессию в цилиндрах, убедитесь в том. что шланги системы вентиляции картера не заблокированы (см, главы 2В и 4В).

            - Если двигатель не запускается, проверьте свечи накаливания (см. главу 5А).

            - Если после выполнения перечисленных выше проверок вы не обнаружили причину неисправности, обратитесь на фирменную станцию для выполнения диагностики. Для выполнения диагностики необходимо специальное устройство, подключаемое к диагностическому разъему, расположенному над педалями. Подключив это устройство, можно проанализировать память системы управления двигателем, в которую автоматически заносится информация обо всех неисправностях. При использовании этого устройства выявить причину неисправности можно очень быстро, даже если неисправность проявляется не постоянно. Проверять все компоненты системы по отдельности нецелесообразно, поскольку это займет очень много времени и при этом вы можете случайно повредить блок управления.

Регулировка

Рис. 7.4. Подключите мультиметр к датчику и измерьте его сопротивление, установив рычаг в врайиие положения

Рис. 7.5. Стрелка (указана стрелкой) должна указывать на метку, расположенную на баке (указана стрелкой)

4 Величина оборотов холостого хода, максимально допустимая скорость вращения двигателя, а также параметры работы насоса высокого давления определяются блоком управления. Для выполнения диагностики необходимо специальное оборудование. Обратитесь на станцию обслуживания.

9 Топливный насос

высокого давления — % снятие и установка ^

А

Внимание! Соблюдайте абсолютную чистоту. Попадание грязи внутрь насоса или форсунок недопустимо.

Примечание. Замените все снятые металлические трубки системы.

Снятие

              - Снимите пластиковую панель с двигателя.

              - Ослабьте хомут и отсоедините воздуховод от датчика массового расхода воздуха. Для получения доступа к насосу отведите воздуховод в сторону (рис. 9.2).

              - Отверните штуцерные гайки и снимите трубку, соединяющую насос с топливной рампой (рис. 9.3). Избавьтесь от трубки — при установке необходимо воспользоваться новой

Вдавите фиксаторы и отсоедините от насоса магистрали подачи и отвода топлива (рис. 9.4,а,б). Удалите все вытекшее топливо

              - и заглушите образовавшиеся отверстия. Запомните ориентацию магистралей.

              - Отсоедините пооводку от насоса, запомнив места присоединения разьемов.

              - Отверните три болта и снимите насос с головки блока цилиндров (рис. 9.6). Снимите прокладку и избавьтесь от нее.

Установка

              - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности насоса и головки. Установите новую прокладку.

              - Совместив пропил, расположенный на торце распредвала, с выступом, расположенным на вале насоса, установите насос и затяните болты его крепления, приложив требуемое усилие (рис. 9.8).

              - Присоедините магистрали и проводку к насосу.

Рис. 9.8. Выступ должен зайти в ответный пропип, расположенный на торце вала

Рис. 9.4,6. Нажмите на фиксатор и отсоедините отводящую магистраль

Рис. Ю.З.а. Опустите нижний край фиксатора (трубка для наглядности снята)

              - Установите новую трубку, соединяющую насос с рампой, и затяните штуцерные гайки, приложив требуемое усилие.

Рис. 9.6. Отверните три болта (указаны стрелками) и снимите насос

11 Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Удалите воздух из топливной системы (см. параграф 6).

б)	Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива.

10 Форсунки —

Рис. 10.4. Отворачивая штуцерную гайку, удерживайте форсунку

Рис. 10.3,6. Отсоедините возвратную трубку от форсунки

снятие и установка ^

А

Внимание! Соблюдайте абсолютную чистоту. Попадание грязи внутрь насоса или форсунок недопустимо.

Снятие

                - Снимите впускной коллектор с крышкой головки блока цилиндров (см. главу 2В).

Рис. 9.2. Ослабьте хомут (указан стрелкой)	Рис. 9.3. Снимите трубку (указаиа стрелкой), Рис. 9.4,а. Снимите фиксатор и отсоедините

и отсоедините воздуховод	соединяющую насос высокого давления	магистраль подачи топлива

                - Тщательно очистите штуцерные гайки магистралей, соединяющих рампу с форсунками, и прилегающую к ним поверхность. Воспользуйтесь пылесосом и специальным средством для очистки поверхности двигателя.

                - Аккуратно опустите нижние края фиксаторов и отсоедините от форсунок возвратные трубки (рис. Ю-З.а.б). Отсоединяя трубки, не уроните фиксаторы. Проверьте и. при необходимости, замените уплотнительные кольца.

                - Отверните штуцерные гайки и снимите металлические трубки, соединяющие рампу с форсунками. Избавьтесь от трубок — при установке необходимо воспользоваться новыми. Отворачивая штуцерную гайку, удерживайте форсунку гаечным ключом (рис. 10.4). Удалите все вытекшее топливо и заглушите образовавшиеся отверстия.

Отверните гайки скоб крепления форсунок и аккуратно снимите форсунки. Снимите с них медные уплотнительные шайбы

                - и избавьтесь от них — при установке необходимо воспользоваться новыми (рис. 10.5).

Установка

                - Тщательно очистите форсунки и их гнезда. Имейте в виду, что попадание грязи на сопрягаемые поверхности приведет к возникновению утечки.

                - Установите новые шайбы на форсунки и заведите их' в гнезда головки (рис. 10.7,а,б). От руки затяните гайки скоб крепления форсунок.

Рас. 10.9,а. Устаиоввте новые трубка, соединяющие форсунки с рампой

Рас. 10.7,6. Устааовате форсунку в гнездо

Рис. 10.5. Гайки (указаны стрелками) сиобы креплении форсунки

                - Присоедините возвратные трубки к форсункам. Фиксаторы должны защелкнуться.

                - Нанесите моторное масло на резьбы штуцерных гаек, затем установите все металлические трубки. Затяните гайки(начиная с гаек крепления трубок к рампе], приложив требуемое усилие. Затягивая гайку крепления трубки к форсунке, удерживайте форсунку гаечным ключом (рис. 10.9,а,б]. Убедитесь в том, что на трубки установлены резиновые уплотнения, и закрепите их в промежуточных креплениях к крышке головки блока.

                - Затяните гайки креппения форсунок, приложив требуемое усилие. Гайки следует затягивать постепенно, за несколько подходов.

                - Дапьнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду спедующее:

а]	Проверьте состояние возвратных трубок форсунок. Замените поврежденные.

Рас. 10.7,1. Поместите иоаую уплотнительную шайбу иа форсунку

б]	Полностью выжмите педаль акселератора и запустите двигатепь. Имейте в виду, что для запуска потребуется больше времени, чем обычно. Не включайте стартер более чем на 10 секунд и делайте перерывы между попытками запуска не менее 30 секунд. Позвольте двигателю поработать 1 минуту на холостых оборотах. За это время воздух будет удален из магистралей. По истечении 1 минуты двигатель должен начать работать равномерно.

в] Запустив двигатель, убедитесь в отсутствии утечек топлива, г! Если вы установили новые форсунки, блок управления двигателем необходимо перепрограммировать на станции обслуживания

11 Компоненты системы управления двигателем — снятие и установка ^

Датчик положения/ скорости вращения коленвала

                - Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобипя и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»), Снимите колесо.

                - Снимите пластиковый подкрылок.

                - Датчик находится рядом со шкивом коленвала. Отсоедините от него проводку.

                - Отверните болт и аккуратно снимите датчик (рис. 11.4).

Установка выпопняется в обратной последовательности. Надежно затяните болт крепления датчика.

Рис. 10.9,6. Затягивав штуцерную гайку, удерживайте форсунку (ключом Рас. 11.4. Болт (указан стрелкой) ареплеиии датчика положения аа 17 мм)	коленвала

4Б®8 Топливная система и система выпуска — модели с дизельными двигателями

Рис. 11.21,а. К блоку присоединены три разъема проводки

Рис. 11.21,6. Отведите фиксаторы назад и...

Рис. 11.11. Датчик абсолютного давления в коллекторе (указан стрелкой)

Датчик массового расхода воздуха

                - Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 2).

                - Отверните винты и снимите датчик вместе с уплотнительным кольцом с крышки корпуса воздушного фильтра.

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Нанесите немного смазки на кольцо

Датчик

температуры

охлаждающей жидкости

                - См. главу

Датчик положения педали акселератора

                - Датчик закреплен- на педали. Последовательность действий при снятии и установке педали приведена в параграфе 4. Датчик отдельно не поставляется.

Датчик абсолютного давления

во впускном коллекторе

                - Датчик распопожен на впускном коллекторе (рис. 11.11).

                - Снимите ппастиковую панель с двигателя.

                - Убедитесь в том, что зажигание выключено. и отсоедините проводку от датчика.

                - Отверните болт крепления датчика и снимите его.

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Надежно затяните болт крепления датчика.

Выключатель сигналов торможения

                - См. главу 9

Блок электронного управления

Примечание. Если вы установили новый блок, его необходимо запрограммировать на станции обслуживания.

                - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А). Перед продолжением работы подождите не менее двух минут. За это время рассеется остаточный заряд в бортовой сети.

                - Ослабьте гайки крепления левого переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобипя и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»), Снимите колесо.

                - Отверните пять винтов, одну гайку и отведите в сторону передний край пластикового подкрылка.

                - Отверните четыре винта и снимите крышку с блока.

                - Высвободите фиксаторы и отсоедини - те проводку от блока (рис. 11.21 ,а-в).

                - Высвободите фиксаторы и снимите блок.

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Убедитесь в том. что уплотнитель правильно расположен в канавке крышки блока

Датчик температуры воздуха

24 Снимите пластиковую панель с двигэ теля.

2 5 Отсоедините проводку от датчика 1рис. 11.25).

- Отверните болт крепления датчика и снимите его.

- Нанесите немного технического вазелина на датчик, заведите его в гнездо и надежно затяните болт его крепления.

- Присоедините проводку к датчику и установите панель на двигатель.

Датчик давления топлива

- Датчик поставляется только в сборе с топливной рампой. При выходе из стооя датчика замените рампу (см. далее).

Топливная рампа

- Снимите впускной коллектор с крышкой головки блока (см. главу 2В).

- Тщательно очистите штуцерные гайки магистралей, соединяющих рампу с форсунками, и прилегающую к ним поверхность Испопьзуйте пылесос и специальное средство для очистки поверхности двигателя.

- Отверните штуцерные гайки и снимите металлические трубки, соединяющие рампу с форсунками. Избавьтесь от трубок — при установке необходимо воспользоваться новыми. Отворачивая штуцерную гайку, удерживайте форсунку гаечным ключом (рис. 10.4). Удалите все вытекшее топливо и заглушите образовавшиеся отверстия.

Отсоедините проводку от датчика давления топлива (рис. 11.33)

Рис. 11.25. Датчик температуры воздуха (указан стрелкой) находится на впускном коллекторе

Рис. 11.21,1. ...отсоедините проводку от блока

Рнс. 11.33. Датчик давления топлива (указан стрелкой) расположен на топливной рампе

- Отверните гайки и снимите рампу.

- Устанавливая рампу, заведите ее на место и от руки затяните гайки ее крепления.

- Установите новые трубки, соединяющие рампу с форсунками, а также трубку, соединяющую рампу с насосом. Затяните штуцерные гайки, приложив требуемое усилие (рис. 11.36]. Убедитесь в том, что на трубки установлены резиновые уплотнения, и закрепите их в промежуточных креплениях к крышке головки блока.

- Надежно затяните гайки крепления рампы.

- Присоедините проводку к датчику давления топлива.

- Установите впускной коллектор и крышку головки блока (см. главу 2В).

- Полностью выжмите педаль акселератора и запустите двигатель. Имейте в виду, что для запуска потребуется больше времени, чем обычно. Не включайте стартер более чем на 10 секунд и делайте перерывы между попытками запуска не менее 30 секунд. Позвольте двигателю поработать 1 минуту на холостых оборотах. За это время воздух будет удален из магистралей. По истечении 1 минуты двигатель должен начать работать равномерно.

- Запустив двигатель, убедитесь в отсутствии утечек топлива.

Датчик положения распредвала

- Снимите пластиковую панель с двигателя.

- Выключите зажигание и отсоедините проводку от датчика, расположенного на правой стороне крышки головки блока (рис. 11.43).

- Отверните винт и снимите датчик.

- Тщательно очистите сопрягаемые поверхности датчика и крышки.

- Установите датчик на место, расположите коленвал таким образом, чтобы метка. нанесенная на звездочку, оказалась в верхнем положении. Расположите датчик таким образом, чтобы он касался звездочки. Отведите датчик на 1.2 мм от звездочки и надежно затяните винт его крепления. Новые датчики поставляются с пластиковой шпонкой. Его следует установить таким образом, чтобы шпонка уперлась в шкив распредвала (рис. 11.46,а,б).

Клапан-регулятор давления

в турбонагнетателе

- Снимите пластиковую панель с двигателя.

- Отсоедините проводку от клапана, затем отверните две гайки его крепления (рис. 11.48).

- Отсоедините от клапана вакуумные шланги, запомнив их ориентацию, и снимите клапан.

- Установка выполняется в обратной последовательности.

Клапаны-регуляторы давления и количества топлива

- Эти клапаны расположены на насосе высокого давления. Они не поставляются отдельно от насоса и меняются только в сборе с ним. Не пытайтесь снять их.

Клапан, гасящий вибрации

- Этот клапан, установленный на впускном коллекторе, гасит вибрации, появляющиеся при остановке двигателя. Для этого клапан при остановке двигателя перекрывает впускной тракт, не допуская попадания воздуха внутрь камер сгорания. Клапан является неотъемлемой частью коллектора и приводится электромагнитным клапаном, расположенным в правом нижнем углу блока цилиндров (рис. 11.52).

- Отсоедините от клапана вакуумные шланги, запомнив их ориентацию и проводку. ОтвернитЬ две гайки и снимите клапан.

- Установка выполняется в обратной последовательности.

12 Турбонагнетатель — общие сведения и меры

предосторожности Описание

Турбонагнетатель служит для повышения мощности двигателя. Это достигается увеличением давления воздуха, подающегося во впускной коллектор. Воздух не просто засасывается в камеры сгорания, он туда принудительно подается. Поскольку количество воздуха, поступающего в камеры

Рас. 11.46,6. Отодвиньте его аа 1.2 мм	Рас. 11.48. Клапан-регулятор давленая	Рас. 11.52. Клапан, гасящий вибрации (указан

в нагнетателе накодится на левой стороне	стрелкой)

головки блока цилиндров

Volvo *ж>&\гао

сгорания, увеличивается, соответственно увеличивается и количество топлива.

Для привода турбонагнетателя используются отработавшие газы. Они поступают внутрь корпуса нагнетателя через входной порт определенной формы и приводят во вращение лопастное колесо турбины. Колесо вращается на вале, на другом конце которого находится другое лопастное колесо. Это колесо располагается в отдельном кожухе и сжимает воздух, подаваемый во впускной коллектор.

Сжвтый воздух, перед тем как попасть в коллектор, проходит через промежуточный охладитель. Охладитель представляет собой теплообменник типа «воздух-воздух» и располагается рядом с радиатором системы охлаждения Воздух, проходящий сквозь охладитель при движении автомобиля, охлаждает воздух, проходящий внутри него, тем самым еще больше увеличивая его давление (плотность воздуха при охлаждении увеличивается]. За счет этого увеличивается мощность двигателя.

В зависимости от оборотов двигателя изменяется положение лопастей колеса турбины. Попасти перемещаются специальным вакуумным приводом, получающим соответствующие команды от блока управления двигателем. Если обороты двигателя небольшие, лопасти расположены близко друг к другу, что приводит к увеличению давления наддува. При увеличении оборотов двигателя лопасти поворачиваются, размер впускного порта нагнетателя увеличивается, скорость отработавших газов, проходящих через нагнетатель, уменьшается, что приводит к уменьшению" давления воздуха, подаваемого во впускной тракт. Таким образом давление наддува поддерживается постоянным при любых оборотах двигателя. Турбонагнетатель, работающий по такому принципу, называется турбонагнетателем с изменяемой геометрией (VNT).

Вал. на котором вращаются оба лопастных колеса, смазывается моторным маслом под давлением. Зазор между корпусом турбонагнетателя и валом такой, что вал «плавает» на масляной подушке. Масло подается в нагнетатель и отводится от него в поддон по специально предназначенным для этого шлангам.

Меры предосторожности

Рабочая температура и обороты вращения вала турбонагнетателя очень велики. Для избежания получения ран и повреждения самого нагнетателя необходимо соблюдать меры предосторожности.

- Не запускайте двигатель при частично снятом нагнетателе. Чужеродные обьекты, попавшие на вращающиеся лопасти, могут привести к поломке нагнетателя и получению травм.

- Не нажимайте полностью на педаль акселератора сразу же после запуска двигателя, особенно если двигатель холодный. Подождите несколько секунд. За это время масло распределится по всей поверхности вала нагнетателя.

- Перед тем как остановить двигатель, позвольте ему поработать некоторое время на холостых оборотах. Не нажимайте на

Рис. 13.2. Оперимте гай» (указаны стрелками) креплении нагнетатели к коллектору

акселератор перед остановкой двигателя. За это время обороты вращения нагнетателя значительно снизятся и при остановке двигателя и отключении подачи масла вал не будет долго вращаться всухую.

- Перед тем как остановить двигатель после длительного движения на большой скорости. обязательно позвольте ему поработать несколько минут на холостых оборотах.

- Соблюдайте предписанную периодичность замены моторного масла и фильтра. Используйте только качественное масло рекомендованного типа. При несоблюдении периодичности замены масла на вале нагнетателя могут образовываться отложения, что приведет к выходу нагнетателя из строя.

13 Турбонагнетатель — < снятие и установка ^

Снятие

  - Снимите выпускной коллектор вместе с турбонагнетателем (см. параграф 16).

  - Отверните гайки и отделите коллектор от нагнетателя (рис. 13.2).

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а]	Очистите сопрягаемые поверхности нагнетателя и коллектора.

б]	Болты и гайки затяните, приложив требуемые усилия.

в]	Перед тем как запустить двигатель, снимите предохранитель топливного насоса (см. главу 12] и проворачивайте двигатель стартером до тех пор. пока не погаснет контрольная лампа давления моторного масла. Установите на место предохранитель, запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.

14 Турбонагнетатель — % проверка и ремонт ^

Сняв турбонагнетатель, внимательно осмотрите его поверхность в поисках следов повреждений.

Повращайте лопастные колеса нагнетателя. Чрезмерный люфт и закусывания недопустимы. Небольшой люфт вала должен быть, поскольку при работе он вращается на масляной подушке. Повреждения на лопастях колес недопустимы.

Во время составления данного Руководства запасные части к турбонагнетателю на поставлялись. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания.

Если внутри нагнетателя вы обнаружили следы масла, то. скорее всего, изношены манжеты вала. Если вы обнаружили следы масла внутри отделения нагнетателя, через которое проходит воздух, то масло, скорее всего, попало и в промежуточный охладитель. Его необходимо промыть специальной жидкостью.

Рис. 15.1. Снимите ппастиковую панель	Рас. 15.3,а. Ослабьте хомуты (указаны

(указана стрелкой) с кронштейнов крепление стрелками)...

бампера

Выполнить ремонт нагнетателя в домашних условиях невозможно. Нагнетатель можно отремонтировать на специализированной станции или обменять на восстановленный

15 Промежуточный охладитель — снятие и установка ^

Снятие

    - Снимите передний бампер (см. главу 11), затем высвободите четыре фиксатора и снимите пластиковую панель с кронштейнов крепления бампера (рис. 15.1).

    - Отверните верхние винты крепления нижнего дефлектора радиатора

Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от промежуточного охладителя (рис. 15.3.а,б).

    - Отверните два болта и поднимите промежуточный охладитель, высвободив его из направляющих. Опустите охладитель и снимите его (рис. 15.4,а,б].

Установка

    - Установка выполняется в обратной последовательности.

16 Коллекторы —

снятие и установка ^

Впускной коллектор

      - Впускной коллектор интегрирован с крышкой головки блока цилиндров. Последовательность действий при снятии и установке крышки и. соответственно, коллектора приведена в главе 2В.

Выпускной коллектор Снятие

      - Снимите пластиковую панель с двигателя.

      - Слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 1 Б).

      - Снимите аккумулятор (см. главу 5А), затем отверните три болта и снимите его поддон.

      - Отсоедините тросы переключения передач от рычагов коробки передач, а также снимите их опорный кронштейн (см. главу 7А).

      - Ослабьтв хомуты, отверните гайку/ болт и снимите воздуховод расположенный под поддоном двигателя.

      - Снимите приводные валы (см. главу 8). Имейте в виду, что еспи вы собираетесь только заменить прокладку, извлекать левый вал из коробки не нужно.

      - Примите вес правой стороны силового блока на подъемное приспособпение, затем отверните болты крепления правой опоры силового блока к кронштейну силового блока. Сдвиньте силовой блок вперед на небольшое расстояние.

      - Отверните болты и снимите заднюю опору силового блока.

Примечание. Еспи вы собираетесь только заменить прокладку, этот пункт можно игнорировать.

Рис. 15.4,6. Поднимите охладитель, высвободаа его из направляющих, затем опустите его

Рас. 19.3,6. ...креплении шлангов ■ промежуточному охладителю

      - Отверните болты крепления рулевого механизма к подрамнику, отведите его в сторону и подвесьте к кузову.

Примечание. Если вы собираетесь только заменить прокладку, этот пункт можно игнорировать.

      - Примите вес подрамника на рычаг домкрата, затем отверните болты крепления подрамника, опустите его и извлеките из-под автомобиля.

Примечание. Если вы собираетесь только заменить прокладку, этот пункт можно игнорировать.

      - Отверните болты крепления охладителя системы рециркуляции отработавших газов к клапану системы и впускному коллектору.

      - Отсоедините проводку, отверните два верхних бопта, ослабьте нижний винт и снимите клапан системы рециркуляции отработавших газов (рис. 16.13).

Рис. 16.13. Отверните два болпга и ослабьте винт (указаны стрелками)

Рис. 16.17,а. Болт ирепления впускного воздуховода а резонатора к кронштейну

Рис. 15.4,а. Отверните болты иреплеиии промежуточного онладители (ло одному с каждой стороны)

      - Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от охладителя системы рециркуляции отработавших газов (рис. 16.14).

      - Ослабьте гайку, высвободите фиксаторы и снимите теплозащитный экран, расположенный на правой стороне охладителя системы рециркуляции отработавших газов.

      - Отверните гайки крепления охладителя к выпускному коллектору, а также гайку крепления кронштейна к выпускному коп- пектору. Снимите охладитель.

      - Отверните болты и отсоедините от турбонагнетателя воздуховоды и резонатор (рис. 16.17,а.б).

      - Снимите каталитический нейтрализа- тор (см. главу 4В).

      - Отсоедините проводку и вакуумные трубки от клапана системы регулировки геометрии турбонагнетателя (рис. 16.19).

      - Отсоедините магистрали подачи и отвода масла от турбонагнетателя. Снимите уплотнительные шайбы и удалите все следы вытекшего масла. Обратите внимание

Рис. 16.14. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от охладателя системы рециркуляции (правы! хомут указан стрелво!)

Рис. 16.17,6. Два болта (указаны стрелками) креплении впускного воздуховода в резонатора к турбонагнетателю

Рас. 18.19. Проводка а вакуумный шланг (указав стрелков) клапана а датчака системы регулароввв геометраа турбонагнетателя

на фильтр, установленный на штуцерный болт крепления шланга подачи масла к нагнетателю (рис. 16.20,а-в).

      - Ослабьте болт нижнего кронштейна крепления турбонагнетателя (рис. 16.21).

      - Поднимите теплозащитный экран, отсоединив его от коллектора. Отверните гайки крепления коллектора к головке блока цилиндров. Снимитв шайбы (рис. 16.22). Сведите коллектор со шпилек. Если вы собираетесь только заменить прокладку коллектора, дальнейшую разборку выполнять не нужно. Снимите прокладку.

      - Опустите коллектор с турбонагнетателем и извлеките его из-под автомобиля.

      - При необходимости можете отвернуть гайки и отделить коллектор от нагнетателя.

Установка

      - Осмотрите и, при необходимости, замените шпильки крепления коллектора.

      - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности коллектора и головки блока цилиндров. Поместите новую прокладку на шпильки головки. Нанесите смазку на медной основе на шпильки. Затяните гайки крепления коллектора, приложив требуемое усилие.

      - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия.

Рис. 16.20,6. Болты (указаны стрелками) крепления шланга отвода масла от нагнетателя

б]	Запейте жидкость в систему охлаждения 1см. главу 1 Б).

Рас. 18.20,а. Штуцерный болт (увазаи стрелвой) крепления магистрали подачи масла к нагнетателю

в! Проверьте уровень моторного масла 1см. «Еженедельные проверки»!.

17 Система выпуска отработавших газов — общие сведения и замена

компонентов	^

Общие сведения

        - Система состоит из передней секции, включающей в себя приемную трубу и каталитический(е) нейтрализатор(ы), и задней секции, включающей в себя резонатор и основной глушитель. На некоторые модификации установлен сажевый фильтр.

        - Заднюю секцию системы можно заменить, не снимая остальные. Для этого необходимо в определенном месте перерезать трубу (см. далее).

Снятие

        - Для крепления секций системы использованы фланцевые, шарнирные соединения. Также трубы могут быть соединены внахлест и зафиксированы хомутами. Если вы собираетесь заменить любую секцию системы, кроме задней, действуйте следующим образом. Перед тем как приступить к работе, нанесите проникающую смазку на болты,гайки и соединения. Отверните крепеж, высвободите секцию из резиновых подвесов и снимите ее.

Задняя секция

        - Отмерьте 105 мм от кронштейна, приваренного к трубе перед основным глушителем, и разрежьте трубу. Высвободите заднюю секцию из резиновых подвесов и снимите ее.

Примечание. Конфигурации систем выпуска могут отличаться. Перед тем как разрезать трубу, приобретите новую заднюю секцию и сравните ее с установленной на автомобиль.

        - Тщательно очистите наконечник трубы наждачной бумагой

        - Установите новую заднюю секцию на место, состыкуйте трубы внахлест, закрепите систему в резиновых подвесах и зафиксируйте трубы хомутом.

Установка

        - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Удалите с сопрягаемых поверхностей все следы коррозии и воспользуйтесь новыми прокладками Iесли были установленыJ.

б)	Осмотрите и. при необходимости, замените резиновые подвесы

в)	Перед тем как окончательно затягивать болты и гайки, закрепите систему в резиновых подвесах и убедитесь в том, что система не касается кузова и деталей подвески.

Рис. 18.21. Нижний болт (указан стрелкой, крепления турбонагнетателя

Рас. 16.22. Отвераате гайка а снимите шайбы

Рас. 18.20,в. В штуцерный болт крепленая магастрала подача масла встроеа фильтр

Глава А часть В

Системы снижения токсичности

| Содержание |  |
| --- | --- |
|  | 4В ■ |
|  | 4В' |
| 2 Каталитический нейтрализатор — |  |
| общие сведения и меры предосторожности | 4В • |
| 3 Системе вентиляции картера — |  |

проверка и замена компонентов	4В«2

          - Система улавливания паров топлива —

проверка и замена компонентов	4В«3

          - Системы снижения токсичности отработавших газов — проверка и замена компонентов	4В*4

Проверка системы выпуска отработавших газов....см. главу 1А или 1Б Проверка шлангов	см. главу 1А или 1Б

Степени сложности

| Легко, | II | Довольно легко, | 1 |  | 1 | Сложно, | II | Очень сложно, | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доступно новичку |  | доступно |  | доступно |  | доступно |  | доступно очень |  |
| с минимальным |  | для начинающего |  | компетентному |  | опытному |  | опытному механику |  |
| опытом |  | с небольшим опытом |  | автомеханику |  | автомеханику |  | или профессионалу |  |

Спецификации

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Скоба крепления каталитического нейтрализатора

[модификации с дизельными двигателями) *	47

Нейтрализатор к коллектору

(модификации с двигателями 2.4 литра)*	24

Датчики температуры отработавших газов	30

Кислородные датчики

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 л	20

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 л	45

* Повторно не использовать.

1 Общие сведения

На все автомобили, описываемые в данном Руководстве, в топливную систему и систему выпуска отработавших газов встроены вспомогательные системы, обеспечивающие снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Это система вентиляции картера, система улавливания паров топлива и системы снижения токсичности отработавших газов. Описания систем приведены ниже.

Система вентиляции картера

Модификации с бензиновыми двигателями

Для снижения выбросов углеводородов из картера в атмосферу используется система вентиляции картера. Пары масла отводятся из картера и пропускаются через маслоотделитель. Там масло отделяется и попадает обратно в картер, а воздух опять подается в камеры сгорания.

Если разрежение в коллекторе велико (холостые обороты, торможение), пары маспа высасываются из картера, а если мало (ускорение, движение на большой скорости), то выталкиваются из картера под давлением. Если двигатель изношен, то давление в картере повышенное, поэтому вне зависимости от степени разрежения воздуха в коллекторе пары будут выталкиваться из картера.

Модификации с дизельными двигателями

Газы из картера и головки блока отводятся в маслоотделитель циклонного типа. Внутри него газы пропускаются через конусы и завихряются. Масло оседает на стенках и отводится в поддон. Газы подаются во впускной тракт через специальный клапан.

Система улавливания паров топлива Модификации с бензиновыми двигателями

Эта система предназначена для минимизации выброса паров топлива в атмосферу. Пробка заправочного отверстия герметично закрывает бак, и пары топлива, образующиеся в нем. попадают в специальный контейнер с углем. При работающем двигателе пары топлива, скапливающиеся в контейнере, посредством специального вакуумного клапана принудительно подаются во впускной тракт двигателя.

Для предотвращения возможности повреждения нейтрализатора и обеспечения стабильности оборотов холостого хода пары подаются во впускной тракт двигателя только при движении под нагрузкой.

Системы снижения токсичности отработавших газов Кислородные датчики (модификации с бензиновыми двигателями)

Для снижения содержания вредных веществ в отработавших газах в системы выпуска всех автомобилей встроен каталитический нейтрализатор. Эта система снижения токсичности работает по принципу замкнутой петли. Кислородные датчики постоянно информируют блок системы управления впрыском топлива о содержании кислорода в отработавших газах. Анализируя полученную информацию.

блок изменяет параметры работы форсунок. Система функционирует следующим образом.

После запуска двигателя нагревательные элементы, находящиеся внутри кислородных датчиков, практически мгновенно нагревают их рабочие элементы до рабочей температуры. Поскольку элементы чувствительны к содержанию кислорода, а его содержание в отработавших газах постоянно меняется, датчики посылают в блок управления сигналы с постоянно меняющимся напряжением. Если воздушно-топливная смесь переобогащена, содержание кислорода в отработавших газах невелико, и наоборот. Наиболее эффективно токсичность снижается при соотношении воздух топливо в воздушно-топливной смеси 14.7:1. При этом напряжение на контактах датчиков мгновенно изменяется на большую величину. БЭУ регистрирует этот скачок и оптимизирует состав смеси, корректируя параметры впрыска

Система рециркуляции отработавших газов (модификации с дизельным двигателем)

На некоторые модификации установлена система рециркуляции отработавших газов. Система рециркуляции подает некоторое количество отработавших газов обратно во впускной коллектор, где они смешиваются с чистым воздухом. Таким образом достигается снижение содержания NOj в отработавших газах.

Количество газов, подаваемых обратно в двигатель, контролируется вакуумным клапаном. Клапан, привод и охладитель находятся в едином блоке и расположены на левой стороне головки блока, между коллекторами.

Система управляется блоком управления двигателем

Сажевый фильтр (модификации с дизельным двигателем)

На некоторые модификации этот фильтр устанавливался в качестве стандартного оборудования, а на некоторые — за дополнительную плату.

Он предназначен для улавливания частиц сажи, образующейся при сгорании дизельного топлива. Для того чтобы фильтр не засорялся, в топливо добавляется специальная жидкость. Эта жидкость увеличивает температуру отработавших газов Раскаленные частицы сажи, проходя через фильтр, сгорают. Эта жидкость автоматически добавляется в бак при каждой заправке [если в бак заливается более 5 литров топлива]. Процесс управляется специальным блоком. Этот блок также информирует водителя о низком уровне жидкости в бачке. Заправлять жидкость следует только на станции обслуживания, поскольку после завершения работы необходимо инициализировать блок управления системой. Поскольку расход жидкости очень небольшой, добавлять ее приходится один раз в три года или каждые 50000 км.

Каталитические нейтрализаторы

Установлены на все автомобили. На модификациях с бензиновым двигателем один нейтрализатор является неотъемлемой частью выпускного коллектора, а второй встроен в переднюю секцию системы выпуска. На модификациях с дизельным двигателем нейтрализатор установлен между турбонагнетателем и сажевым фильтром.

2 Каталитический нейтрализатор — общие сведения и меры

предосторожности

На модификациях с бензиновыми двигателями установлено два трехполосных нейтрализатора. Один является неотъемлемой частью выпускного коллектора, а второй встроен в переднюю секцию системы выпуска. На модификациях с дизельным двигателем установлен один нейтрализатор. Он расположен между турбонагнетателем и сажевым фильтром.

Каталитический нейтрализатор — надежное и простое устройство, не нуждающееся в обслуживании. Однако для того, чтобы он служил долгое время и выполнял свои функции в полном объеме, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

Модификации с бензиновым двигателем

а) Не пользуйтесь этилированным бензином. Свинец, содержащийся в этом бензине, оседает на рабочей поверхности нейтрализатора. Это приводит к снижению эффективности работы нейтрализатора и его быстрому выходу из строя. 61 Поддерживайте системы зажигания и впрыска в полностью исправном состо- янии, соблюдая периодичность обслуживания их компонентов (см. главу 1AJ.

в]	Если появились пропуски зажигания, незамедлительно прекратите эксплуатацию автомобиля и устраните причину их появления. Несгоревшее в результате пропусков зажигания топливо попадает в нейтрализатор и сгорает внутри него, приводя к перегреву рабочей поверхности.

г]	Непьпайтесьзапуститъдвигатель.тол- кая автомобиль или во время буксировки. Несгоревшее топливо накопится в нейтрализаторе, а после запуска двигателя воспламенится. Это может привести к разрушению керамической решетки нейтрализатора.

д]	Не останавливайте двигатель, двигаясь на большой скорости, а также не нажимайте на педаль акселератора незамедлительно после выключения зажигания (двигатель может совершить еще несколько оборотов, а несгоревшее топливо попадет в нейтрализатор).

е)	Не добавляйте в топливо или моторное масло никакие присадки, поскольку в них могут содержаться опасные для нейтрализатора вещества.

ж)	Не пользуйтесь автомобилем, если много моторного масла расходуется на угар. Определить это можно по сизому цвету отработавших газов.

з)	Помните, что во время работы двигателя нейтрализатор очень сильно нагревается, поэтому после длительной поездки не паркуйте автомобиль над высокой травой или сухими листьями.

и)	Рабочая поверхность нейтрализатора очень хрупкая (керамика). Не подвергайте его механическим воздействиям.

к) Иногда вы можете почувствовать запах сероводорода (тухлых яиц) в отработавших газах. Это не сигнализирует о неисправности нейтрализатора. Скорее всего, в бензине довольно много серы. Запах исчезнет через некоторое время (максимум через несколько тысяч километров). Попробуйте заправлять автомобиль на другой АЗС. л) При соблюдении данных рекомендаций срок службы нейтрализатора может достигать 150000км. При значительном снижении эффективности работы нейтрализатора замените его.

Модификации с дизельными двигателями

См. пункты е, ж, з, л предыдущей секции (для модификаций с бензиновыми двигателями).

3 Система вентиляции картера — проверка и замена

Л»

компонентов	^

Проверка

            - Компоненты системы не нуждаются е регулярном обслуживании. Однако шланги следует осматривать в соответствии с рекомендованным графиком [см. главу 1 А).

Маслоотделитель

            - Маслоотделитель расположен на передней стороне блока цилиндров, под впускным коллектором.

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

            - Снимите впускной коллектор [см. главу 4А).

            - Отверните болты крепления маслоотделителя и снимите его. Снимите прокладку и избавьтесь от нее (рис. 3.4).

Промойте или замените маслоотделитель

Рас. 3.4. Маслоотделатель (даагатела 1.8 а 2.0 натра)

Рас. 3.12. Маслоотделатель с электраческам обогревателем расположен на передне! стенке блока цнлнндроа (даагатела 2.4 латра)

Рас. 3.17,а. Отвериате четыре болта (увазааы стрелвама) врепленив кронштейна топливвого фильтра, затем...

            - Установите новую прокладку, установите маслоотделитель и надежно затяните болты его крепления.

            - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

            - Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

            - Отверните болт крепления колодца щупа для измерения уровня моторного масла и вытяните колодец из поддона.

            - Отверните болты крепления разьема проводки и отведите жгут в сторону.

            - Снимите фиксаторы и отсоедините шланги от маслоотделителя. Если фиксаторы повреждены, замените их.

            - Отверните четыре болта и снимите маслоотделитель (рис. 3.12).

            - Установка выполняется в обратной последовательности. Установите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А].

Модификации с дизельными двигателями

            - Слейте моторное масло и охлаждающую жидкость (см. главу 1 Б].

            - Снимите пластиковую панель с двигателя

            - Высвободите жгуты проводки из промежуточных креплений к кронштейну топливного фильтра.

            - Высвободите топливную магистраль из фиксатора, затем отверните четыре болта и один винт, поднимите топливный фильтр и поместите его на крышку головки бпока (рис. 3.17,а-в].

            - Ослабьте хомут и отсоедините воздуховод от впускного коллектора.

            - Отсоедините проводку от датчика давления масла, затем отверните гайки и отсоедините кожух масляного фильтра с маслоотделителем от блока цилиндров (рис 3.19). Удалите вытекшее масло и охлаждающую жидкость. Незамедлительно заглушите образовавшиеся отверстия.

            - Ослабьте хомуты и отсоедините от кожуха фильтра шланги.

            - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	Замените уплотнительное кольцо кожуха масляного фильтра и маслоотделителя.

б]	Залейте моторное масло и охлаждающую жидкость (см. главу ТВ).

4 Система улавливания паров топлива — проверка и замена компонентов

Проверка

1 Неисправность клапана контейнера с углем, поврежденный корпус контейнера, поврежденные шланги системы, неправильная установка шлангов, а также поврежденное уппотнение пробки заправочной горловины топливного бака могут привести к нестабильным оборотам холостого хода, внезапным остановкам двигателя и снижению его мощности

              - Топливо может вытекать из поврежденных магистралей, испаряться из поврежденного контейнера или его клапана, отсоединенных и поврежденных шлангов системы.

              - Внимательно осмотрите все шланги системы в поисках перегибов и спедов повреждений. Замените все поврежденные шланги.

              - Осмотрите контейнер. При обнаружении повреждений замените его. Вниматепьно осмотрите дно контейнера. При обнаружении на нем следов топлива замените контейнер и проверьте трубки системы.

Замена компонентов Контейнер с углем

Рас. 4.5. Контейнер с углем (указан стрелкой) закреплен на задаем подрамнике

Контейнер закреппен на заднем подрамнике (рис. 4.5).

              - Запомните места подключения всех шлангов, нажмите на фиксаторы и отсоедините их от контейнера (рис. 4.6).

              - Отверните два винта и снимите контейнер.

              - Установка выполняется в обратной последовательности.

Клапан

              - Клапан расположен в моторном отсеке, на левой стороне головки бпока цилиндров. Снимите аккумулятор и его поддон (см. главу 5А).

              - Отсоедините от клапана трубки и проводку (рис. 4.10,

              - Высвободите клапан из кронштейна.

              - Установка выполняется в обратной последовательности

5 Системы снижения токсичности отработавших газов — проверка и замена % компонентов

                - Очистите уппотнительную шайбу (если " гъ). Осмотрите и. при необходимости, замените ее. Нанесите небопьшое количество смазки на медной основе на резьбу датчика. Вверните датчик и затяните его, приложив требуемое усилие Соедините разьем проводки и закрепите проводку в фиксаторах.

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

                - Затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобипя и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека.

                - Рассоедините проводку датчика и высвободите ее из промежуточных креп- пений.

                - Выверните датчик и снимите уппотнительную шайбу (если есть) (рис. 5.8).

                - Очистите уппотнительную шайбу (если есть). Осмотрите и, при необходимости, замените ее. Нанесите небольшое количество смазки на медной основе на резьбу датчика. Вверните датчик и затяните его. приложив требуемое усилие. Соедините разъем проводки и закрепите проводку в фиксаторах.

Замена каталитического нейтрализатора Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

                - Катапитический нейтрализатор является неотъемлемой частью выпускного коллектора. Последовательность действий при снятии и установке коллектора приведена в гпаве 4А

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

                - Рассоедините проводку переднего киспородного датчика (рис. 5.11). Высвободите ее из промежуточных креппений.

                - Снимите правый приводной вап (см. гпаву 8).

                - Отверните бопты и снимите поперечную банку, распопоженную под нейтрапи- затором.

                - Рассоедините проводку заднего кислородного датчика. Высвободите ее из промежуточных креплений.

                - Отверните гайки креппения неитрапи- затора к коплектору и системе выпуска.

Рас. 5.4. Выверните кислородный датчик из коллектора

Высвободите нейтрализатор из резиновых подвесов и снимите его (рис. 5.16).

Рис. 9.8. Задний кислородный датчик (двигатель 2.4 литра)

Рис. 5.16. Подвесы каталитического нейтрализатора и поперечная балка (указаны стрелками)

Рас. 9.11. Проводка кислородного датчака (указана стрелкой)

Рис. 5.20. Отверните танки (указаны стрелками) и отсоедините нейтрализатор от системы выпуска

ч

0 t 't

I1 /

Рис. 5.19. Отверните болты кревления поперечной балки (указана стрелкой)

ъ Ш

Ряс. 5.18. DMHIM креммсив» М1ЦЯ1Ы МШириОГО отсека (указаны стрелками)

                - Установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

а) Воспользуйтесь новыми прокладками. 61 Воспользуйтесь новыми гайками креп -

пения нейтрализатора в! Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия.

Модификации с дизельными двигателями

                - Затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 5.18).

                - Отверните болты и снимите поперечную балку, расположенную под нейтрализатором (рис. 5.19).

                - Отверните гайки крепления нейтрализатора к системе выпуска (рис 5.20). Снимите прокладку

                - Высвободите нейтрализатор из резиновых подвесов.

                - Отверните четыре гайки крепления опорного кронштейна к нейтрализатору и задней опоое силового блока.

                - ислабьте хомут и отсоедините нейтра- ниоыир от турбонагнетателя (рис. 5.23). Извлеките нейтрализатор из-под автомобиля.

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

в) Воспользуйтесь новым хомутом крепления нейтрализатора к турбонагнетателю.

61 Воспользуйтесь новыми гайками крепления нейтрализатора, в] Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия.

Замена клапана системы рециркуляции отработавших газов Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

                - Снимите пластиковую панель с двигателя.

                - Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

                - Слейте охлаждающую жидкость (см. главу 1 А).

                - Отверните четыре гайки крепления кожуха системы охлаждения к левой стороне головки блока цилиндров.

                - Отверните гайку кронштейна крепления разьема проводки кислородного датчика. Отсоедините кожух системы охлаждения от головки. Снимите прокладку и избавьтесь от нее.

                - Отсоедините проводку от клапана, затем отверните винты и отсоедините клапан от магистрали системы рециркуляции (рис. 5.30). Снимите прокладку и выбросьте ее.

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Воспользуйтесь новыми прокладками.

Модификации с дизельными двигателями

Ряс. 5.23. Болт (указан стрелкой) яомута	Рис. 5.30. Клапан системы рециркуляции	Рис. 5.39. Снимите «омут (указан стрелкой)

крепления нейтрализатора к турбонагнетателю (бензиновые дввгателв 1.8 и 2.0 литра)

*lhoS40&V50

                - Снимите пластиковую панель с двига-

                - Затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 5.18).

                - Примите вес силового блока на подъемное приспособление. Если подъемного приспособления нет. заведите под моторный отсек домкрат, поместите на его рычаг деревянный брусок, уприте рычаг в поддон и примите вес силового блока на него.

                - Отверните две гайки и два болта и снимите правую опору силового блока

                - Отверните два болта и снимите заднюю опору силового блока.

                - Ослабьте хомут и отсоедините воздуховод от впускного коллектора

                - Опустите силовой блок примерно на 8 см и сдвиньте его вперед на небольшое расстояние.

                - Снимите хомут крепления трубки системы рециркуляции к выпускному коллектору (рис. 5.39).

                - Отверните винты крепления клапана системы рециркуляции к охладителю и два винта крепления клапана к головке блока цилиндров (рис. 5.40). Для улучшения доступа отсоедините воздуховод от корпуса воздушного фильтра, а также отверните винт крепления кронштейна, расположенного рядом с клапаном, и отведите в сторону трубку.

Отверните нижний винт крепления клапана на несколько оборотов. Снимите клапан и избавьтесь от прокладки

Рас. 5.47. Отсоедвиите шланги (указаны стрелками) от фильтра

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а) Замените прокладку клапана. 61 Болты и гайки затяните, приложив требуемые усилия, в! Долейте жидкость в систему охлаждения (см. главу 1А).

Замена сажевого фильтра

Рис. 5.40. Винты крепленая клапана системы рециркуляции отработавшая газов (указаны стрел кмн)

                - Затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»).

Рас. 5.52. Отсоедините проводку и трубки (указаны стрелкой) от бачка

                - Отверните болты и снимите поперечную балку, расположенную под нейтрализатором. Высвободите проводку из промежуточных фиксаторов.

                - Снимите датчик температуры с фильтра, затем отверните две гайки крепления фильтра к нейтрализатору (рис. 5.45).

                - Отверните две гайки крепления фильтра к системе выпуска.

                - Ослабьте хомуты и отсоедините шланги от фильтра. Запомните места присоединения шлангов (рис. 5.47).

Рас. 5.45. Датчик тампературы (указан стрелкой!

                - Извлеките фильтр из-под автомобиля. Избавьтесь от прокладки(ок).

                - Установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

а]	Замените прокладки.

б]	Воспользуйтесь новыми <айками крепления фильтра.

в]	Если вы установили новый фильтр, вгс блок управления необходимо инициализировать на станции обслуживания

Замена бачка жидкости сажевого фильтра

                - Бачок закреплен на заднем подрамнике. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

                - Отсоедините проводку от датчика уровня жидкости.

                - Высвободите фиксаторы и отсоедините трубки от бачка (рис. 5.52). Удалите всю вытекшую жидкость.

                - Отверните три винта и снимите бачок. Во время составления данного Руководства запасные части к бачку не поставлялись. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания.

                - Установка выполняется в обратной последовательности. После установки бачка необходимо заполнить жидкостью трубку, соединяющую бачок с топливным баком, а также инициализировать блок управления фильтра.

Замена блока управления сажевым фильтром

                - Выключите зажигание. Снимите подушку заднего сиденья (см. главу 11).

                - Отведите в сторону ковровое покрытие (слева), отверните две гайки и снимите блок управления. Отсоедините от него проводку.

Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы установили новый блок управления, его необходимо инициализировать на станции обслуживания.

Спецификации	5А»1

                - Общие сведения и меры предосторожности	5А • 2

                - Аккумулятор — проверка и зарядка	5 А • 2

                - Аккумулятор — снятие и установка	5А* 3

                - Система зарядки аккумулятора — проверка	5А • 3

                - Генератор — снятие и установка	5А • 4

                - Генератор — замена щеток	5А«5

                - Система запуска двигателя — проверка	5А* 5

                - Стартер — снятие и установка	5А • 5

                - Стартер — проверка и ремонт	5А«6

                - Система предпускового подогрева

[дизельные модификации) — общие сведения	5А«6

                - Система предпускового подогрева

(дизельные модификации) — проверка	5А*Б

                - Свечи накаливания — снятие, проверка и установка	5А*7

                - Реле свечей накаливания — снятие и установка	5А*7

Проверка аккумулятора	см. 'Еженедельные проверки>

Проверка и замена ремня привода

вспомогательных агрегатов	см. главу 1А или 1Б

Глава 5 часть А

Системы запуска двигателя и зарядки аккумулятора

Содержание

Проверка уровня электролита	см. главу 1А или 1Б

| Степени сложности |
| --- |
| Легко, доступно новичку с минимальным ^ опытом \ | Довольво легко, §4,1 Довольно сложно, доступно Jgai доступно для начинающего ^ компетентному ^ с небопьшим опытом 'Ч автомеханику 'Ч | lit! wm | Очень сложно, \ доступно очень ^ опытному механику ^ или профессионалу 'Ч |

Спецификации

Тип системы	рабочее напряжение 12 вольт, отрицательная клемма аккумулятора

соединена с кузовом

Аккумулятор

Тип			частично обслуживаемый или необслуживаемый

Емкость (в зависимости от модификации)	60,70 или 80 Ач

Напряжение

Разряженный	-			12.5 вольт

Нормальное		-	-	-	12.6 вольт

Полностью заряжен						„.12.7 вольт

Генератор

Максимальный вырабатываемый ток

(в зависимости от модификации)	120 или 150 А

Стартер

Мощность

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра	1.1 кВт

бензиновые двигатели 2.4 литра	1 4 кВт

Дизельные двигатели	-	1.9 кВт

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Болты крепления генератора

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра	нет данных

Бензиновые двигатели 2.4 литра	24

Дизельные двигатели

Мб					.......			10

М10							50

Шкив генератора	-	-	-			80

Свечи накаливания					-	5

Болты крепления стартера

Бензиновые двигатели 1 8 и 2.0 литра		 35

Бензиновые двигатели 2 4 литра	_	-	40

J

Дизельные двигатели			нет данных

1 Общие сведения и меры

предосторожности

Общие сведения

В состав электрооборудования двигателя входят компоненты, обеспечивающие зарядку аккумулятора, запуск двигателя и предпусковой подогрев (модификации с дизельными двигателями). Поскольку все они имеют отношение исключительно к двигателю, их описание выделено в отдельную главу. Описание всего остального электрооборудования (ламп, приборов и т. д) приведено в главе 12. Описание системы зажигания приведено в главе 5Б.

Рабочее напряжение всего электрооборудования — 12 вольт. Отрицательная клемма аккумулятора соединена с кузовом.

На автомобили следует устанавливать частично обслуживаемый или необслуживаемый аккумулятор. Аккумулятор заряжается от генератора, приводимого поликлиновым ремнем от шкива коленвала.

Для запуска двигателя используется стартер с электромагнитным втягивающим реле. При запуске двигателя втягивающее реле вводит венец стартера в зацепление с зубьями маховика После этого запускается электродвигатель стартера и затем запускается двигатель автомобиля. Сразу же после запуска обороты двигателя начинают превышать обороты стартера Для того чтобы предотвратить повреждение венца стартера, на него установлена обгонная муфта.

Детальное описание компонентов электрооборудования двигателя приведено в соответствующих параграфах данной главы. Хотя некоторые компоненты можно отремонтировать, как правило, неисправный компонент подлежит замене. Если вы заинтересованы в самостоятельном выполнении ремонта компонентов системы, а не их замене, приобретите руководство «Электрические и электронные системы автомобилей», выпущенное издательством «Алфамер».

Меры предосторожности

А

Внимание! При обслуживании электрооборудования необходимо соблюдать определенные меры безопасности. В результате неосторожных действий вы можете повредить дорогостоящие электронные компоненты Iполупроводниковые диоды и транзисторы], а также травмировать себя. В добавление к мерам предосторожности, приведенным в разделе «Безопасность — прежде всего!» в начале Руководства, при обслуживании электрооборудования следует соблюдать следующие: • Перед началом работы снимите кольца, часы и другие украшения. Даже после отключения аккумулятора в компонентах некоторое время сохраняется статический заряд. При касании такого компонента и кузова (или земли] вы можете получить удар током

- Соблюдайте полярность подключения аккумулятора. Компоненты, имеющие внутри полупроводниковые компоненты, такие как генератор, блоки электронного управления или т. п., могут быть повреждены.

- Никогда не отсоединяйте аккумулятор или любой компонент системы при работающем двигателе.

- Не пытайтесь запустить двигатель, если генератор отключен от бортовой сети автомобиля.

- Никогда не проверяйте исправность генератора, закорачивая его провода на массу.

- Перед тем как приступить к работе, всегда отсоединяйте проводку от отрицательной клеммы аккумулятора.

- Если вы запускаете двигатель от внешнего аккумулятора, всегда соблюдайте полярность подключения (плюс к плюсу, минус к минусу]. Соблюдайте полярность при использовании зарядного устройства аккумулятора.

- Для проверок никогда не используйте омметр с встроенным генератором.

- Перед использованием сварочного аппарата отсоедините провода от аккумулятора, отсоедините генератор и все блоки электронного управления различными системами от бортовой сети автомобиля. Таким образом вы предотвратите возможность их повреждения.

2 Аккумулятор —

проверка и зарядка ^

Проверка

Стандартный и частично обслуживаемый аккумулятор

  - Если годовой пробег автомобиля невелик, следует проверять плотность электролита каждые три месяца. Для этого вы можете воспользоваться гидрометром Сравните полученные результаты с приведенными в таблице. Имейте в виду, что все цифры приведены для температуры электролита 15 °С. При понижении температуры электролита на каждые 10 °С вычитайте из приведенных величин 0.007. При повышении температуры электролита на каждые 10 °С прибавляйте 0.007.

Температура окружающего аоздука Выше 25 С Ниже 25 °С Полностью заражеа 1.210-1.230 1.270-1 290 Заражен на 70% 1 170-1.190 1.230-1 250 Разрижеи	1.050-1.070 1.110-1 130

  - Если вы считаете, что аккумулятор неисправен, проверьте плотность электролита в каждой банке. Если разница плотности между двумя любыми банками равна или превышает 0.040, то или недостаточно электролита, или повреждены пластины.

  - При такой разнице плотности аккумулятор следует заменить. Если же разница меньше 0.040и при этом аккумулятор разряжен, зарядите его (см. далее).

Необслуживаемый аккумулятор

  - Если на автомобиль установлен герметичный необслуживаемый аккумулятор, проверить плотность электролита и доба - вить его в аккумулятор нельзя. Однако можно проверить его состояние вольтметром или специальным тестером.

  - В некоторые аккумуляторы встроен индикатор состояния. Он расположен на корпусе, сверху Состояние аккумулятора определяется по цвету индикатора. Соответствие цвета индикатора состоянию аккумулятора указано на наклейке, расположенной на корпусе аккумулятора.

Аккумулятор любого типа

  - Если вы собираетесь проверить состояние аккумулятора вольтметром, присоедините его провода к клеммам. Показания вольтметра будут верными, если аккумулятор не заряжался как минимум шесть часов. Если заряжался, то включите фары на 30 секунд, затем подождите пять минут. Все электрооборудование должно быть отключено. Убедитесь даже в том, что всв двери закрыты и их концевые выкпючатепи разомкнуты.

  - Проверьте напряжение на кпеммах аккумулятора. Если оно меньше 12.2 В. аккумулятор разряжен. Если от 12.2 до 12.4 — то частично разряжен.

  - Если аккумулятор необходимо зарядить, снимите его с автомобипя (см. параграф 3) и зарядите (см. далее).

Зарядка аккумулятора

Примечание. Ниже приведена примерная последовательность действий. Более точная информация находится в руководстве по эксплуатации зарядного устройства или на корпусе аккумулятора

Стандартный и частично обслуживаемый аккумулятор

  - Установите ток величиной примерно 10% от емкости аккумулятора. Например, если емкость аккумулятора 45 Ач, заряжать его следует током 4.5 ампер. Заряжайте аккумулятор до тех пор, пока в течение 4 часов ппотность эпектропита не изменится.

  - При жепании можете заряжать акку- мупятор всю ночь током 1.5 А.

  - Мы не рекомендуем попьзоваться зарядными устройствами, позвопяющи- ми зарядить аккумупятор за 1 -2 часа. Вы можете перегреть его и вывести из строя. Еспи аккумупятор попностью разряжен, для его полной зарядки может потребоваться более 24 часов.

  - Температура эпектропита при зарядке не допжна превышать 38 °С.

Необслуживаемый аккумулятор

Эти аккумупяторы заряжаются допьше. Время, необходимое для зарядки, зависит от степени разряженности аккумулятора. Иногда процесс может занять до трех суток.

Рас. 3.1. Сиамате пластиковые панели с гаек крепленая растяжка (указана стрелкой) I отверните ак

  - Заряжать аккумулятор такого типа необходимо, подав на его клеммы от 13.9 до 14 9 В током не более 25 ампер. Таким способом частично зарядить аккумулятор можно за три часа (напряжение на клеммах будет 12.5 В). При этом аккумулятор перед зарядкой должен быть частично заряжен. Если вы заряжаете полностью разряженный аккумулятор, его полная зарядка займет значительно больше времени.

he. 3.4. Ослабьте гайку (указана стрелкой) а отсоедааате вонтактиую площадку от положительной клеммы

  - Если аккумулятор полностью разряжен (напряжение менее 12.2 В), мы советуем зарядить его на станции обслуживания или в специализированной мастерской, поскольку ток зарядки может быть высоким, а процесс должен постоянно контролироваться.

3 Аккумулятор — снятие и установка

Примечание. Если на автомобиль установлен дополнительный обогреватель с дистанционным управлением, после отключения аккумулятора персональный код меняется на заводской [1234).

А

Внимание! После выключения зажигания подожди те не менее 5 минут, затем отсоедините проводку от аккумулятора. За это время блоки управления различными системами сохранят текущие настройки в памяти.

Снятие

1 Аккумулятор находится в левом углу моторного отсека. Снимите пластиковые

Рас. 3.2. Высвободате факсатор в снамате кожух с аккумулятора

панели отделки растяжки, расположенной в моторном отсеке. Отверните гайки и снимите растяжку (рис. 3.1).

    - Высвободите фиксатор и снимите кожух с аккумулятора (рис. 3.2).

    - Ослабьте гайку крепления контактной площадки отрицательного провода к клемме аккумулятора. Отсоедините площадку от клеммы (рис. 3.3).

    - Ослабьте гайку крепления контактной площадки положительного провода к клемме аккумулятора. Отсоедините площадку от клеммы (рис. 3.4).

    - Отверткой высвободите переднюю панель отделки поддона аккумулятора.

    - Отверните гайки и снимите скобу крепления аккумулятора (рис. 3.6).

    - Снимите аккумулятор.

Установка

    - Поместите аккумулятор на поддон.

    - Установите скобу и надежно затяните гайку ее крепления.

    - Включите зажигание, присоедините проводку к положительной клемме аккумулятора. затем — к отрицательной. Нанесите на контактные площадки технический вазелин. Таким образом вы предотвратите появление коррозии. Перед тем как присоединять проводку к аккумулятору, убедитесь в том, что в салоне никого нет.

    - Установите кожух на аккумулятор. Установите растяжку и надежно затяните гайки ее крепления.

Ряс. З.Б. Отверните гайка (указаны стрелками) и снимите скобу

    - Имейте в виду, что несколько минут после запуска двигатель может работать нестабильно. Это связано с тем, что блок управления восстанавливает оптимальные

Рас. 3.3. Ослабьте гайку а отсоедаиате воитавтную площадку от отрацательаой клеммы

настройки работы двигателя. Инициализируйте центральный замок, отперев замки ключом или пультом дистанционного управления.

4 Система зарядки аккумулятора — проверка

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в разделе «Безопасность — прежде всего!» и в параграфе 1 даннойгпавы

      - Если контрольная лампа зарядки аккумулятора не включается при включении зажигания, проверьте проводку генератора. Если она не повреждена и надежно присоединена, то. возможно, неисправен генератор. Выполните его диагностику на станции обслуживания.

      - Если контрольная лампа включается во время движения, остановите двигатель и проверьте натяжение ремня привода вспомогательного оборудования(см. главу 1А или 1 Б), а также проверьте проводку генератора. Если ремень натянут, а проводка исправна, то, возможно, неисправен генератор. Выполните его диагностику на станции обслуживания.

      - Если вы считаете, что генератор неисправен (даже если контрольная лампа функционирует нормально), проверьте напряжение в бортовой сети следующим образом.

      - Подключите вольтметр к аккумулятору и запустите двигатель.

      - Увеличивайте обороты двигателя до тех пор, пока напряжение в сети не стабилизируется. Оно должно быть в пределах от 13.5 до 14.8 В.

      - Включите как можно больше электроприборов (фары, отопитель, прикуриватель и т. д.) и снова проверьте показания вольтметра. Оно должно быть в прежнем диапазоне.

Если напряжение в системе превышает 14.8 вольт, то, скорее всего, неисправен регулятор напряжения. Если напряжение в сети ниже 13.5 вольт, возможно, изношены щетки генератора, ослабли пружины щеток, неисправен регулятор напряжения или диодный мост. Причиной этого также

Рис. 5.6. Отсоедините проводку от терманала, сдвиньте резиновый пыльник и сведите второй провод со шпильки (проводка указана стрелками)

Рис. 5.8. Гайки крепления подкрылка (указаны стрелками)

t ft 't

ъ Ш

Рас. 5.5. Отверните семь винтов (указаны стрелками] и снимите защиту моторного отсека

может быть сильный износ токосъемных колец генератора. Генератор в данном случае должен быть отремонтирован или заменен

5 Генератор —

снятие и установка ^

Снятие

        - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. параграф 3).

        - Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. главу 1А или 1 Б).

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

        - Снимите пластиковую панель с двигателя.

Рис. 5.9. Сдвиньте резиновый пыльник (указан стрелкой) и отсоедините один провод. Затем отсоедините второй прпаод (указан стрепкой)

Рис. 5.14. Отверните три болта, ослабьте винт (указааы стрелками) и снимите генератор

Рис. 5.12,6. Поднимите фипьтр, не отсоедииаа от aero магастрапи

        - Отверните верхний болт крепления генератора.

        - Поднимите автомобиль и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 5.5).

        - Отсоедините проводку от терминалов, расположенных на задней стороне генератора (рис. 5.6).

        - Отверните два нижних болта и снимите генератор.

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

        - Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите правое переднее колесо. Отверните винты и гайки и снимите пластиковый подкрылок (рис. 5.8).

Рис. 5.11. Отверните болты (уаазаиы стрепкама) и снимите крышку

Рис. 5.13. Снимите колпачок и отсоедините проводку

        - Отсоедините проводку от терминалов, расположенных на задней стороне генератора (рис. 5.9),

        - Отверните болты и снимите генератор.

Модификации с дизельными двигателями

        - Отверните бопты и снимите крышку с топливного фильтра (рис. 5 11).

        - Отсоедините проводку от фильтре, затем отверните винт и поднимите фильтр, не отсоединяя шланги (рис. 5.12,а,б)

        - Отсоедините разъем от терминала генератора. затем снимите колпачок, отверните гайку и отсоедините наконечник второго провода от генератора (рис. 5.13).

        - Отверните три болта, ослабьте винт и снимите генератор (рис. 5.14).

Установка

Рис. 5.12,а. Отверните винт (указан стрепкой)

Установка выполняется в обратной последоввтельности. Болты и гайки затяните. приложив требуемые усилия.

6 Генеоатор — замена щеток

          - Снимите генератор (см. параграф 5).

          - Поместите его на верстак шкивом вниз.

          - Отверните гайки/винты и снимите с генератора заднюю пластиковую крышку (рис. 6.3).

          - Отверните винты и аккуратно извлеките из генератора щетки вместе с держателем (рис. 6 4).

          - Осмотрите щетки в поисках следов износа и повреждений Минимально допустимая длина щеток не оговаривается, однако следы сильного износа будут достаточно очевидны (рис. 6.5).

          - Очистите токосьемные кольца, расположенные на вале генератора, и осмотрите их (рис. 6.6). При обнаружении следов чрезмерного износа или повреждений генератор следует заменить.

          - Устанавливая щетки, заведите их внутрь держателя и заблокируйте их, заведя канцелярскую скрепку или сверло диаметром 1.5 мм в специапьное отверстие, расположенное на держателе (рис. 6.7).

          - Заведите держатель на место и надежно затяните винты его крепления. Извлеките скрепку, разбпокировае щетки.

Ы Установите на генератор заднюю крышку, затяните гайки, затем установите генератор.

7 Система запуска двигателя — проверка	З»

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в разделе «Безопасность — прежде всего!» и в параграфе 1 данной главы.

1 Если при повороте ключа стартер не включается, то возможно: а] Аккумулятор разряжен. 61 Проводка системы запуска не в состоянии подать к стартеру необходимый ток.

в)	Втягивающее репе неисправно.

Pic. 6.3. Отверните три гайки и снимите крышку

г]	Электродвигатель стартера неисправен.

Рас. Б.6. Осмотрите токосьемные кольца, расположенные аа вале гевератора

            - Для проверки аккумулятора включите фары. Если через несколько секунд их свет меркнет, то аккумулятор разряжен. Зарядите его (см. параграф 2) или замените. Если фары продолжают ярко гореть, попробуйте еще раз включить стартер. Если свет фар меркнет, это значит, что напряжение на полюсах стартера есть, но его электродвигатель неисправен. Если свет фар не меняется (и втягивающее реле стартера не щелкает), неисправно втягивающее реле. Если стартер проворачивается медленно, но вы уверены,что аккумулятор заряжен, то или неисправен электродвигатель стартера, или в цепи питания стартера есть большое сопротивление (плохой контакт).

            - Если вы считаете, что есть проблемы с проводкой, отсоедините провода от клемм аккумулятора и стартера. Также снимите шины заземления двигателя и коробки передач. Тщательно очистите разьемы и присоедините их. Вольтметром или тестером проверьте, есть ли напряжение на терминале стартера. Для предотвращения появления коррозии, подключив провода к клеммам аккумулятора, нанесите на них технический вазелин.

Рис. 6.4. Винты креплении держателя щеток Рис. G.5. Осмотрите щетаа а поискан следов (указааы стрелками)	износа а повреждений

            - Если вккумулятор заряжен, а вся проводка надежно присоединена, отсоедините разъем от втягивающего реле. Подключите вольтметр к разьему и массе и попробуйте запустить двигатель. При этом на разьеме должно появиться напряжение. Если напряжение появипось,цепь в порядке, если нет, то проверьте цепь (см. гпаву 12).

Рас. 6.7. Заблокаруйте щетка внутри держателя ванцелнрской скрепкой

            - Проверить Исправность втягивающего репе можно следующим образом. Присоедините вольтметр к терминвлу втягивающего реле и к массе. Попробуйте запустить двигатель. Если напряжение появляется, но стартер не включается (реле не щелкает), реле неисправно и его следует заменить.

            - Если реле и его проводка в порядке, неисправен, скорее всего, стартер. Проверить стартер необходимо на станции обслуживания или в специализированной мастерской. Возможно, на ремонт вы потратите значительно меньшую сумму, чем на покупку нового стартера.

8 Стартер —

снятие и установка

Снятие

              - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. параграф 3).

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

              - Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 5.5).

              - Отсоедините проводку от втягивающего реле (рис. 8.3).

Отверните гайки и отведите в сторону кронштейн креппения проводки (рис. 8.4).

              - Отверните болты и снимите задний опорный кронштейн (если есть) стартера.

              - Отверните болты и снимите стартер. Избавьтесь от прокладки.

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

              - Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

              - Для получения доступа к болтам крепления стартера отведите в сторону шланг системы охлаждения, затем ослабьте кронштейн крепления шланга и отогните кронштейн.

              - Отсоедините проводку от втягивающего репе (рис. 8.9).

              - Отверните болты и снимите стартер (рис. 8.10).

Модификации с дизельными двигателями

              - Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 5.5).

              - Отверните гайки (М8 и Мб) и сдвиньте вправо крышку с терминалов втягивающего реле и отсоедините проводку (рис. 8.12).

              - Отверните болты и снимите стартер через низ моторного отсека (рис. 8.13).

Установка

Рис. 8.3. Отверните rainy (указана стрелкой) и сведите контактную площадку со шпильки

              - Установка выполняется в обратной последовательности. Болты и гайки затяните, приложив требуемые усилия.

9 Стартер —	к

проверка и ремонт ^

Если вы считаете, что стартер неисправен, снимите его и отвезите на станцию обслуживания или в специализированную мастерскую для выпопнения диагностики. На станции вам могут за умеренную ппату заменить щетки. Но перед тем, как выпопнять серьезный ремонт, узнайте его стоимость — возможно, вам будет выгоднее приобрести новый ипи восстановпенный стартер.

10 Система

предпускового подогрева(дизельные модификации) — общие сведения

Для облегчения запуска на дизельные двигатели установлена система предпускового подогрева. Она состоит из репе и четырех свечей накапивания. Системой управпяет бпок управпения двигателем, анализируя информацию, поступающую от датчика температуры охпаждающей жидкости (см. главу 3).

Рис. 8.4. Саедате кронштейн со шпипек

Свечи представляют собой небольшие нагревательные элементы, расположенные в стальном корпусе. На одном крае свечи находится наконечник нагреватепьного элемента. к противоположному присоединяется проводка. Свечи установлены таким образом, что нагревательные элементы расположены внутри камер сгорания При подаче напряжения на свечу наконечник очень быстро нагревается, увепичивая температуру воздуха, находящегося в камере сгорания. Наконечники свечей распопожены параллельно соппам форсунок. Топливо, проходя вдоль нагревательного элемента, также нагревается. Таким образом достигается оптимальная для воспламенения температура.

Длительность работы свечей опреде- пяется блоком управпения двигатепем.

При включении системы на приборном щитке вкпючается контропьная лампа. После того как оптимальная температура воздуха достигнута, пампа откпючается. однако напряжение на свечи продолжает подаваться. Таким образом снижается содержание вредных веществ в отработавших газах. Если поспе вкпючения зажигания попыток запуска двигатепя не предпринимается, система отключается [чтобы не разряжать аккумулятор и не повредить свечи).

11 Система

предпускового подогрева (дизельные модификации) — проверка	^

Рис. 8.S. Снимите колпачок (уаазаи стрелкой), отверните тайку а отсоедините проводку

1 Полную проверку системы можно вы- попнить топько на станции обслуживания, подкпючив специапьное оборудование к диагностическому разьему. расположенному над педалями (см. гпаву 4Б). Еспи вы

Рис. 8.10. Обратите внимание на иаправлвющую Рис. 8.12. Отверните гайка (указаны стрелкамв) Рас. 8.13. болты креплении стартера (указаны (указана стрелкпй)	и отсоедиинте проводку	стрелками! — модификации с дизельными

двигателимн

считаете, что система неисправна, выполните следующие проверки

                - Подключите один вывод вольтметра к терминалу свечи, а второй — к массе.

А Внимание! Не касайтесь кузова проводом, находящимся под напряжением.

                - Попросите ассистента включить зажигание На свече должно появиться напряжение.

Примечание. Сначала напряжение будет меньше 12 вольт, однако по мере нагрева свечи оно должно увеличиться. После завершения работы системы напряжение Рис. 12.2. Отсоедините шланги (указаны должно исчезнуть	стрелками) от охладителя

                - Если напряжение на свечу не поступает. неисправно или реле системы, или проводка

Рис. 12.4. Отвериите гайки (указаны стрелкам») крепленая проводки к свечам

Рис. 13.3. Фиксатор разъема вроводкв а гайка крепления реле (указаны стрелками)

                - Если вы считаете, что неисправна свеча, измерьте сопротивление всех свечей между их терминалами и массой. Сравните полученные результаты. Если сопротивление какой-то свечи значительно отличается от сопротивления остальных, замените ее.

Рис. 12.5. Выверните сиечи из головки

                - Если вы не смогли обнаружить причину неисправности, обратитесь на фирменную станцию.

12 Свечи накаливания — снятие, проверка и установка

Снятие

                - Свечи расположены на задней стороне головки блока цилиндров Снимите клапан системы рециркуляции отработавших газов (см. главу 4В).

                - Пережмите шланги охладителя системы рециркуляции отработавших газов, затем ослабьте хомуты и отсоедините их от охладителя (рис. 12.2).

                - Отверните болты/гайки и снимите охладитель.

                - Отверните гайки и отсоедините проводку от свечей накаливания (рис. 12.4).

                - Высокой торцевой головкой выверните свечи из головки (рис. 12.5).

Проверка

                - Осмотрите свечи в поисках следов повреждений. Обуглившиеся или поврежденные наконечники свидетельствуют о неравномерном распределении топлива в камерах сгорания В этом случае проверьте работоспособность форсунок на станции обслуживания.

                - Если свечи находятся в удовлетворительном состоянии, проверьте их работоспособность (см. параграф 11).

                - Для того чтобы проверить равномерность нагрева свечи, ее можно включить, подав на нее 12 вольт. При включении свечей, снятых с двигателя, соблюдайте следующие меры предосторожности:

а]	Аккуратно закрепите свечу в тисках или плоскогубцах. Помните, что свеча очень сильно нагревается.

б]	Питание на свечу подавайте только через плавкий предохранитель. Таким образом вы предотвратите возможность повреждения свечи в результате короткого замыкания.

в]	После завершения проверки дайте свечам полностью остыть.

                - Исправная свеча накаляется докрасна примерно за пять секунд. Если для достижения рабочей температуры свече требуется больше времени или она начинает разогреваться с середины, а не с конца, то она неисправна. Ев необходимо заменить.

Установка

                - Тщательно очистите свечи и резьбовые отверстия в головке блока цилиндров.

                - Нанесите немного смазки на медной основе на резьбы свечей, вверните их и затяните, приложив требуемое усилие.

                - Присоедините проводку к свечам и надежно затяните гайки ее крепления.

                - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности

13 Реле свечей накаливания — снятие и установка

- Реле находится в левом переднем углу моторного отсека, на лонжероне.

- Снимите передний бампер (см. главу 11).

- Вьпянитв фиксатор и отсоедините проводку от реле (рис. 13.3).

- Отверните гайку и снимите реле.

Установка выполняется в обратной последовательности.

Глава 5 часть Б

Система зажигания — бензиновые двигатели

Содержание

Спецификации	5Б«1

  - Общие сведения	56*2

  - Система зажигания — проверка	5Б • 2

  - Поиск неисправностей системы зажигания — общие сведения	56*3

Степени сложности

| Легко, | II ! | Довольно легко, | I | Довопьно сложно. | 1 | Сложно, |  | Очень сложно, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доступно новичку |  | доступно |  | доступно |  | доступно |  | доступно очень |  |
| с минимальным |  | для начинающего |  | компетентному |  | опытному |  | опытному механику | ч |
| опытом | ч | с небольшим опытом | ч | автомеханику | ч | автомеханику | ч | или профессионалу | ■ч |

Спецификации

Общие сведения

Тип системы			без распределителя, с электронным управлением

Порядок работы цилиндров

Четырехципиндровые двигатели	1-3-4-2 (первый цилиндр расположен со стороны привода

ГРМ)

Пятицилиндровые двигатели	1 -2-4-5-3 (первый цилиндр расположен со стороны привода

ГРМ)

Свечи зажигания

Тип			см. Спецификации к главе 1А

Угол опережения зажигания

Проверка			постоянно меняется системой управления двигателем Проверяется

только при помощи специвльного оборудования

Катушки зажигания

Сопротивление первичной обмотки	нет данных

Сопротивление вторичной обмотки	нет данных

Датчик детонации

Сопротивление

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра	4.9 МОм

Бензиновые двигатели 2 4 литра	-	нет данных

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Катушка зажигания			10

- Катушки зажигания — снятие и установка	5Б • 4

- Датчик(и) детонации — снятие и установка	5Б • 4

Выключатель зажигания — снятие и установка	см. главу 12

Замена свечей зажигания	см. главу 1А

Датчик детонации						20

1 Общие сведения

Система зажигания предназначена для воспламенения воздушно-топливной смеси, подающейся в камеры сгорания. Для обеспечения максимальных мощностных характеристик двигателя топливо воспламеняется в строго определенный момент. Система управления двигателем — микропроцессорная.

Система зажигания состоит из катушек зажигания, свечей и датчика(ов] детонации. Анализируя информацию, поступающую от различных датчиков, система управления двигателем управляет системой зажигания. Система функционирует следующим образом.

На модификациях с двигателями 2.4 литра на наружной поверхности маховика находятся отверстия, в непосредственной близости от которых расположена рабочая поверхность датчика положения коленвала. Каждый раз. когда площадки, расположенные между отверстиями, проходят мимо датчика, он посылает в блок управления импульсы. Анализируя попученную информацию. блок опредепяет частоту вращения двигатепя и попожение коленвала. Все отверстия распредепены равномерно по всей поверхности маховика, за искпю- чением одного участка. На этом участке отверстия нет (соответственно, площадка в два раза длиннее). Во время прохождения этого участка мимо рабочего элемента датчика импупьс в блок не посыпается. Бпок, не попучая сигнал от датчика, опредепяет это положение вала как верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра. Для того чтобы блок смог определить, в какой из двух мертвых точек находится поршень (в конце такта сжатия или такта выпуска), установ- лен датчик попожения распредвапа

На модификациях с двигателями 1.8 и 2.0 литра датчик расположен рядом со шкивом коленвала. За шкивом расположено зубчатое колесо привода датчика. Рабочая поверхность датчика положения коленвала расположена в непосредственной бпизости от зубьев колеса. Каждый раз. когда зуб колеса проходит мимо датчика, он посылает в блок управпения импульс. Анализируя попученную информацию, блок опредепяет частоту вращения двигателя и попожение коленвала. Все зубья распределены равномерно по периметру копеса, за исключе

Рис. 1. Диагностически! разъем находится

нием одного участка. На этом участке зуба нет. Во время прохождения этого участка мимо рабочего элемента датчика импупьс в блок не посылается. Блок, не попучая сигнал от датчика, определяет это положение вала как верхнюю мертвую точку поршня первого ципиндра. Для того чтобы блок смог опредепить, в какой из двух мертвых точек находится поршень [в конце такта сжатия или такта выпуска), установпен датчик положения распредвапа

Информация о нагрузке на двигатель поступает в блок управления от датчика абсолютного давления в коллекторе (или, в зависимости от модификации, от датчика массового расхода воздуха). В состав системы входит также датчик детонации (на двигатели 2.4 литра установлено два датчика). Рабочий элемент этого датчика чувствителен к вибрациям, возникающим при раннем зажигании. Информация о других параметрах работы двигатепя поступает в блок от датчиков температуры охлаждающей жидкости, попожения дросселя, скорости движения автомобиля, положения селектора автоматической коробки передач и т. д

Анализируя эту постоянно меняющуюся информацию, система определяет точное время воспламенения смеси (выбирается опредепенное значение угла опережения зажигания из хранящихся в ее памяти).

Опредепие время, блок посыпает команду в преобразоватепь напряжения. Получив команду, преобразоватепь прерывает подачу тока к первичной обмотке катушки. При этом во вторичной обмотке образуется заряд высокого напряжения, который передается непосредственно к свече. Дапее цикл повторяется для следующего цилиндра.

При обнаружении некоторых неисправностей (например, выходе из строя какого-либо датчика) система управпения двигателем может переключиться в «безопасный» режим работы. При вкпючении этого режима вы сможете доехать до станции или гаража. На приборном щитке включается специальная пампа. Динамические характеристики двигателя могут быть снижены, двигатель может работать нестабильно (особенно если он не прогрет). Однако возможны ситуации, когда вы не почувствуете никаких изменений в работе двигатепя и переход системы в «безопасный» режим будет сопровождаться только включением лампы на приборном щитке. В память блока управпения двигателем при этом заносится соответствующий код неисправности, который впоследствии можно считать на станции обслуживания. Диагностический разьем находится над педалями (рис. 1).

2 Система зажигания —% проверка

А

Внимание! Рабочее напряжение электронных систем зажигания значительно выше, чем у традиционных систем. При выполнении любых работ при включенном зажигании будьте предельно осторожны. Людям с имплантированными кардиостимуляторами не следует выполнять эти работы.

Общие сведения

    - Компоненты системы зажигания очень надежны. Причинами бопьшинства неисправностей являются поврежденная проводка, окиспившиеся контакты и утечки напряжения. Перед тем как делать заключение о неисправности какого-либо компонента системы, тщатепьно проверьте всю проводку.

    - Проверять исправность свечи, вывернув ее, приблизив к двигателю и включив стартер, нельзя. Вы можете не только получить сильный удар током, но и вывести из строя блок управпения. Также никогда не снимайте катушку со свечи при работающем двигателе (для проверки наличия искры). Вы можете не только получить удар током и вывести из строя блок управления, но и повредить каталитический нейтрализатор (несгоревшее топливо может воспламениться внутри него).

    - Для определения причин очевидных неисправностей, таких как невозможность запуска двигателя, или пропусков зажигания можете выполнить следующие проверки (хотя мы рекомендуем выполнить диагностику на станции обслуживания). Возникновение многих неисправностей приводит к переходу системы управления двигателем в «безопасный» режим. Поиск причины неисправности в этом случае значительно осложняется. В этом режиме работы системы могут иметь место большой расход топлива, нестабильные обороты холостого хода, снижение мощности, детонация и т. д.

Двигатель не запускается

Примечание. Имейте в виду, что двигатель не запустится при включенном или вышедшем из строя иммобилайзере.

    - Если при вкпючении стартера двигатель не проворачивается или проворачивается очень медленно, проверьте аккуму- пятор и стартер. Подключите вольтметр к клеммам аккумулятора (соблюдая полярность) и измерьте напряжение, пытаясь провернуть двигатель в течение 10 секунд Если напряжение не превышает 9.5 вольт, прежде всего проверьте аккумулятор, затем стартер, после чего систему зарядки (см. гпаву 5А).

Пропуски зажигания

    - Причиной нерегулярных пропусков зажигания может быть ненадежный контакт в проводке катушек или какого-нибудь датчика.

    - Выключите зажигание и проверьте всю проводку системы зажигания. Все контакты должны быть надежными, разъемы — чистыми и не окислившимися.

    - Причиной регулярных пропусков зажигания может быть неисправность катушки или свечи зажигания. Поскольку справочных данных для катушек нет, выпопните диагностику на фирменной станции обслуживания.

8 Дальнейшие проверки системы следует выполнять после считывания кодов неисправностей из памяти блока управления двигателем.

3 Поиск неисправностей системы зажигания — общие сведения

Примечание. Топливная система и зажигание взаимосвязаны. Некоторые из процедур, приведенных здесь, применимы и при поиске неисправностей топливной системы.

Общие сведения

      - В топливную систему и систему зажигания описываемых автомобилей встроена автоматическая система диагностики, служащая для облегчения обнаружения неисправностей. Эта система, работая в постоянном взаимодействии с блоками управления, постоянно проверяет работоспособность всех узлов систем. При обнаружении неисправности в память блока управления заносится набор символов (код неисправности), который впоследствии можно считать и расшифровать с помощью специального оборудования. Диагностический разъем находится над педалями (рис. 1.9).

      - При ухудшении рабочих параметров двигателя, считав коды неисправностей, можно значительно сузить круг поисков (например, убедиться в том. что неисправна проводка, а не компонент).

      - Считыватель кодов неисправностей — достаточно дорогой прибор. Приобретать его для личного пользования нецелесообразно. Обратитесь на станцию обслуживания

Предварительные проверки

Примечание. Приступая к выполнению этих проверок, вспомните, не появилась ли эта неисправность сразу же после выполнения какого-либо ремонта. Даже если неисправность не имеет никакого отношения к этому узлу, при сборке могли неправильно установить другой компонент, в результате чего и появилась неисправность.

Если вы пытаетесь найти причину ухудшения рабочих параметров двигателя, в дополнение к приведенным ниже проверкам измерьте компрессию в цилиндрах. Убедитесь также в том. что топливный фильтр и сменный элемент воздушного фильтра не заблокированы (см. главы 1 и 2].

Помните, что вы можете считывать коды неисправностей из памяти блока управления двигателем.

      - Откройте капот и проверьте надежность присоединения проводки к клеммам аккумулятора. Если контакт ненадежен, подтяните гайки крепления контактных площадок или замените проводку. Аналогичным образом проверьте надежность присоединения всех шин заземления, а также удалите все следы коррозии и загрязнений с контвктных площадок проводов и сопрягаемых поверхностей.

      - Методично проверьте всю видимую проводку и разъемы. На данном этапе вы ищете очевидный обрыв какого-либо провода (зажатого между острыми кромками небрежно установленных компонентов, перетертого движущимися узлами или оплавленного сильно нагретым узлом). Как правило, обрыв проводов происходит из-за небрежно выполненной установки снятых при выполнении ремонта компонентов.

      - При обрыве жилы провода его изоляция может остаться неповрежденной. Это может произойти из-за неправильной прокладки жгута проводки и его чрезмерного натяжения или перегиба. Обнаружив неестественно изогнутую или натянутую проводку, вы сможете тестовым оборудованием без особых проблем обнаружить поврежденный провод.

      - В зависимости от степени повреждения проводки вы можете восстановить соединение и пропаять его (если позволяет длине проводе) или вставить в разрыв отрезок аналогичного провода, пропаяв соединения с обеих сторон. Восстановив контакт, изолируйте его изоляционной лентой или термоусадочной трубкой. Если повреждения проводки достаточно обширны, мы рекомендуем заменить весь жгут, вне зависимости от его стоимости.

      - Восстановив поврежденную проводку, правильно проложите ее. Она не должна касаться движущихся узлов и сильно перегибаться. Надежно зафиксируйте ее во всех промежуточных креплениях.

      - Проверьте все разъемы проводки. Они должны быть надежно присоединены, на них не должно быть загрязнений. Если на разъеме есть фиксатор, он должен быть надежно закреплен. Если на поверхности разъема видны следы коррозии (белые или зеленые отложения) или грязи, его необходимо отсоединить и тщательно очистить специальным средством. Если терминалы разъема повреждены коррозией, его следует заменить (возможно, вам придется заменить жгут целиком).

      - Если же вы смогли удалить все следы коррозии, после чего выяснилось, что штыри практически не повреждены, заполните разъем специальной смазкой, которая исключит возможность проникновения влаги и грязи внутрь. Подходящую смазку вы можете приобрести на фирменной станции или в магазине.

      - Работая в моторном отсеке, осмотрите все вакуумные шланги и трубки. Они должны быть правильно проложены и надежно присоединены. На них не должно быть трещин и других повреждений. Они не должны быть зажаты или скручены. Замените все поврежденные шланги и трубки.

      - Следуя от топливного бака к фильтру и далее к топливной рампе, проверьте топливные магистрали и замените поврежденные.

      - Снимите крышку с корпуса воздушного фильтре и осмотрите сменный элемент. Он не должен быть грязным и влажным. При загрязнении рабочей поверхности сменного элемента его пропускная способность снижается. Соответственно, снижается и количество воздуха, поступающего в двигатель. Если элемент загрязнен, замените его [см. главу 1 А).

      - Запустите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах.

А

Внимание! Работая в моторном отсеке при работающем двигателе, будьте крайне осторожны. Вы можете не только получить травму от движущихся, но и ожог от сильно нагретых узлов. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в разделе «Безопасность — прежде всего!» в начале данного Руководства. Не приближайте волосы и края одежды к двигающимся узлам.

      - Следуя от воздухозаборника к корпусу воздушного фильтра и далее до дросселя и впускного коллектора, убедитесь в отсутствии утечек из воздуховодов и вакуумных шлангов. О наличии серьезной утечки свидетельствует свист или другой звук. Небольшие.утечки можно обнаружить, нанеся мыльную воду на отрезок подозрительного воздуховода (если утечка есть, вы должны увидеть пузыри) или вакуумного шланга (при наличии утечки вода будет всасываться внутрь). При обнаружении утечки затяните ослабший хомут или замените воздуховод.

      - Аналогичным образом, следуя от головки блока и выпускного коллектора к нейтрализатору и далее до основного глушителя, убедитесь в отсутствии утечек из системы выпуска отработавших газов. Вы значительно облегчите себе работу, подняв автомобиль и установив его на надежные опоры. Попросите ассистента закрыть ветошью выпускную трубу и прислушайтесь к работе системы. Звук утечек должен быть достаточно очевидным. При обнаружении утечки затяните соответствующий хомут, замените прокладку или секцию системы.

      - Можно проверить надежность разъемов, перемещая их при работающем двигателе. Изменение режима его работы свидетельствует о надежности контакта и исправности проводки, тогда как отсоединение поврежденного провода(или ненадежно присоединенного разъема) не приведет к изменениям. Замените поврежденный разъем или отремонтируйте проводку. Имейте в виду, что вам, возможно. придется заменить весь жгут.

Остановите двигатель. Если причина неисправности так и не обнаружена, выполните диагностику на станции обслуживания.

Рас. 4.6. Нажмате на фавсатор а отсоедините проводку от натушнн

4 Катушки зажигания —% снятие и установка ^

Снятие

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

        - Снимите пластиковую панель с двигателя.

Рис. 5.4. Датчан детоиацаи (указан стрелкой) — двигатели 1.8 и 2.0 латра

        - Отсоедините проводку от катушек зажигания (рис. 4.2). Катушки следует снимать по очереди, чтобы не перепутать при установке. Однако если на них нанесена маркировка, очередность снятия значения не имеет.

        - Каждая катушка крепится одним болтом. Отверните болты и аккуратно сведите катушки со свечей (рис. 4.3).

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

        - Снимите верхнюю секцию впускного коллектора (см. главу 4А).

Рас. 4.7. Отверните болт и снимите катушку

Рас. 5.6. Передний датчан детонации (указан стрелкой) — двигатела 2.4 литра

        - Если вы собираетесь снимать катушки первого и/или второго цилиндров, снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. главу 2Б).

        - Отсоедините проводку от катушек зажигания (рис. 4.6). Катушки следует снимать по очереди, чтобы не перепутать при установке. Однако если на них нанесена маркировка, очередность снятия значения не имеет.

        - Каждая катушка крепится одним болтом. Отверните болты и аккуратно сведите катушки со свечей (рис. 4.7).

Установка

        - Совместив отверстие в катушке с ответным отверстием, поместите катушку на свечу и вдавите до упора. Вверните болт и затяните его. приложив требуемое усилие.

        - Присоедините проводку к катушкам (фиксаторы должны защелкнуться).

        - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

5 Датчик(и) детонации — снятие и установка ^

Снятие

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

          - Датчик находится на блоке цилиндров, под впускным коллектором.

          - Снимите впускной коллектор (см. главу 4А).

          - Отсоедините проводку от датчика.

          - Запомните ориентацию датчика, поскольку при установке ее необходимо сохранить. Отверните болт и снимите датчик (рис. 5.4).

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

          - Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

          - Запомните ориентацию датчиков, поскольку при установке ее необходимо сохранить Отверните болты и снимите датчики (рис. 5.6). Отсоедините от них проводку

Установка

          - Установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

а)	Устанавливая датчики, расположите их так же. как они были установлены. Проводку следует присоединять под тем же углом.

б]	Болты их креппения следует затягивать. прикладывая требуемое усилие. Недотягивать и перетягивать болты нельзя, поскольку это повлияет на работу датчика и может привести к выходу двигателя из строя.

Глава В

Сцепление

Содержание

Спецификации.. 	 	6»1

            - Общие сведения	6*1

            - Педаль сцепления — снятие и установка	6*1

            - Главный цилиндр сцепления — снятие и установка	6*2

            - Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка	6*3

            - Удаление воздуха из системы	6*3

            - Сцепление — снятие .проверкам установка	6*3

            - Выжимной подшипник — снятие, проверка и установка	6*5

            - Датчик положения педали — замена	6*5

Проверка уровня рабочей жидкости	см. 'Еженедельные проверки»

Проверка шлангов и магистралей	см. главы 1А и 2Б

Степени сложности

| Лег.о, доступно новичку с минимальным опытом ль | Довольно легко, ^ доступно для начинающего ^ с небольшим опытом | Довольно сложно, ^ доступно компетентному автомеханику 'V | Сложно, доступно > опытному ^ автомеханику \ | Очень сложно, \ доступно очень gS опытному механику \ или профессионалу \ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Спецификации

Общие сведения

Тип сцепления								однодисковое, с диафрагменной пружиной и гидроприводом

Нажимной диск корзины сцепления

Отклонение от плоскостности (не более)		0.2 мм

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Болты крепления корзины сцепления	- 25

Болты крепления выжимного подшипника и рабочего цилиндра	10

1 Общие сведения

На все модификации установлено одно- дисковое сцепление. Привод сцепления — гидравлический, с главным и рабочим тормозными цилиндрами. Рабочий цилиндр интегрирован с выжимным подшипником.

Система состоит из корзины сцепления с нажимным диском, фрикционного (ведомого) диска и выжимного подшипника. Корзина притянута болтами к маховику. Ввдомый диск расположен между поверхностью маховика и нажимного диска и свободно перемещается по шлицам хвостовика первичного вала коробки передач Выжимной подшипник воздействует на лепестки диафрагменной пружины корзины.

При отпущенной педали сцепления диафрагмвнная пружина подводит нажимной диск к ведомому. Ведомый диск при этом зажимается между маховиком и нажимным диском. Крутящий момент передается от маховика через сцепление в коробку передач.

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник перемещается вперед, упирается в диафрагменную пружину и вдавливает ев лепестки внутрь корзины сцепления. Нажимной диск при этом двигается в обратную сторону, освобождая ведомый диск. Передача крутящего момента на первичный вел коробки прекращается. При отпускании педали ведомый диск снова прижимается к маховику и крутящий момент постепенно начинает передаваться на вал коробки.

Гидропривод сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров, магистралей и шлангов. Сцепление имеет общий бачок с тормозной системой.

2 Педаль сцепления — ^ снятие и установка ^

А

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При контакте с кожей немедленно смойте ее водой. При проглатывании жидкости или попадании в глаза незамедлительно обратитесь к врачу. Некоторые типы тормозной жидкости горючи и могут воспламениться при контакте с горячими узлами. Поэтому во время работы на всякий случай примите меры предосторожности как при работе с бензином. Тормозная жидкость — эффективный растворитель. При попадании на пластиковую панель она может повредить ее поверхность. Незамедлительно смывайте всю тормозную жидкость, случайно попавшую на панель, большим количеством воды.

Рис. 2.1. Бопты (указаны стрелками! крепления поддона аккумулятора

Тормозная жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), поэтому если она длительное время хранилась в открытом контейнере, то могла потерять свои свойства. При доливке или замене используйте жидкость рекомендованного типа из недавно открытого контейнера.

Снятие

              - Снимите аккумулятор (см. главу 5А). затем отверните три болта и снимите поддон аккумулятора (рис. 2.1).

              - Высвободите фиксатор, отверните пластиковую гайку и снимите звукоизоляционную панель со стенки моторного отсека (рис. 2.2).

              - Снимите датчик попожения педали сцепления (если есть) со стенки моторного отсека.

Рис. 2.2. Снимите зиукоизолиционную панель ct стенки моторного отсека

Рис. 2.7. Поверните датчик против часовой	Рас. 2.9. Сожмат

стрелки и снимите его	шток от педапи

              - Извлеките фиксатор и отсоедините трубку от главного цилйндра (рис. 2.4).

Удалите всю вытекшую жидкость и заглушите образовавшиеся отверстия.

              - Сдвиньте стопорное копьцо и аккуратно отсоедините от главного цилиндра трубку, соединяющую его с бачком. Удалите всю вытекшую жидкость и заглушите образовавшиеся отверстия. Поднимите наконечник трубки выше бачка.

              - Снимите нижнюю панель отделки лицевой панепи со стороны водитепя (см. гпаву 11).

              - Еспи установпен датчик попожения пе- дапи сцеппения, заведите руку под пицевую панепь и отсоедините от него проводку. Поверните датчик против часовой стрепки и снимите его (рис. 2.7).

              - Еспи автомобипь оборудован иммоби- пайзером. отсоедините проводку от выкпю- чатепя на кронштейне педапи.

Рис. 2.10. Гайки (указаны стрелкамв) крепления кронштейна педали (лице« сната)

Рис. 2.11. Поиерните главный цилиндр (указан стрелкой) прптив часовой стрелки

              - Вдавите боковые фиксаторы и отсоедините шток главного цилиндра от педапи (рис. 2.9).

Рис. 2.4. Фиксатор (11 а стопорное кольцо (2)

              - Отверните четыре гайки и сдвиньте педаль, кронштейн и главный цилиндр назад примерно на 50 мм (рис. 2.10). Доступ к верхней гайке очень ограничен. Удалите всю вытекшую жидкость.

              - Поверните главный цилиндр против часовой стрепки (еспи смотреть со стороны сапона] и отдепите его от кронштейна педа- пи. На фирменной станции ципиндр поворачивают приспособпением 999 7172. Еспи у вас нет этого приспособпения и вы не можете повернуть ципиндр руками, аккуратно воспопьзуйтесь молотком и выколоткой (рис. 2.11).

              - Извпеките педапь вместе с кронштейном из-под лицевой панепи. Поскопьку педапь поставпяется в сборе с кронштейном, выпопнять дальнейшую разборку нецепесо- образно.

Установка

              - Установка выполняется в обратной поспедоватепьности. Имейте в виду спе- дующее:

а)	Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия.

б)	Замените уплотнение, установленное между стенкой моторного отсека и главным цилиндром.

в)	Перед тем как устанавливать звукоизоляционную панель, удалите воздух из гидропривода сцепления.

г)	Перед тем как устанавливать нижнюю панель отделки лицевой панели, убедитесь в полной работоспособности сцепления.

3 Главный цилиндр сцепления — снятие и установка ^

Примечание. Во время составления данного Руководства запасные части к главному цилиндру не поставлялись. При выходе цилиндра из строя ипи при обнаружении следов утечки жидкости следовало заменить цилиндр в сборе. Актуальную информацию вы можете получить на фирменной станции.

1 Последовательность действий при снятии главного цилиндра приведена в предыдущем параграфе.

4 Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка ^

Примечание. Запасные части для рабочего цилиндра не поставляются, поэтому выполнить его ремонт невозможно. При выходе цилиндра из строя или при обнаружении следов утечки жидкости следует заменить цилиндр в сборе. Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в начале параграфа 2

Снятие

                - Снимите коробку передач (см. главу 7 А).

                - Высвободите резиновый пыльник из корпуса коробки. На модификациях с бензиновыми двигателями 2.4 литра и дизельными двигателями пыльник следует вдавить внутрь вместе с трубкой.

                - На модификациях с коробкой М56 (бензиновые двигатели 2.4 литра и дизельные двигатели)извлеките фиксатор и отсоедините от трубки штуцер (рис. 4.3).

                - Отверните бопты крепления цилиндра/ подшипника к коробке и снимите его, пропустив трубку через отверстие (рис. 4 4).

Установка

                - Очистите сопрягаемые поверхности цилиндра и коробки. Нанесите слой герметика (каталожный номер 116 1059) на заднюю поверхность цилиндра (рис. 4.5).

                - Нанесите немного смазки на рабочую кромку манжеты, затем заведите цилиндр на первичный вал и затяните болты, приложив требуемое усилие.

                - Установите на место резиновый пыльник.

                - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

э] Установите коробку передач (см. главу 7А).

б] Замените уплотнительные кольца быс-

тросъемных соединений трубок, в! Удалите воздух из гидропривода сцепления (см. параграф 5).

5 Удаление воздуха % из системы	%

Примечание. Перед начапом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в начале параграфа 3.

                - Отверните крышку бачка системы и долейте в него рекомендованную жидкость до уровня МАХ

                - Снимите колпачок с ниппеля прокачки. расположенного на рабочем цилиндре (рис. 5.2), и присоедините к нему резиновую трубку Противоположный конец трубки опустите на дно контейнера. Налейте в контейнер немного тормозной жидкости.

                - Отверните ниппель примерно на один оборот. Попросите ассистента нажать на педаль сцепления. Жидкость должна начать вытекать в сосуд, педаль при этом должна опуститься до упора Ее необходимо удерживать нажатой. Пока ассистент удерживает педаль, затяните ниппель и попросите отпустить педаль. Ослабьте ниппель и попросите ассистента опять нажать на педаль. Идея заключается в том, чтобы ниппель был отвернут только тогда, когда ассистент надавливает на педаль. Если отпустить педаль, не затянув предварительно ниппель, воздух попадет в систему.

                - Повторяйте действия, описанные в пункте 3. до тех пор, пока в контейнер не начнет поступать жидкость без примеси пузырьков воздуха. Надежно затяните ниппель (не прикладывайте чрезмерного усилия), снимите шланг и верните на место колпачок.

                - Доведите уровень жидкости в бачке до уровня МАХ.

                - Также воздух может быть удален из системы при помощи специального набора (см. параграф 2 главы 9).

Рис. 5.2. Наппель прокачка расположен аа верхней стороне коробка. Прасоедааате к нему отрезок трубки и приступайте к работе

6 Сцепление —

снятие, проверка % и установка	^

А

Внимание! Пыль, образующаяся в результате нормальной работы ведомого диска, может содержать вредный для здоровья асбест. Не продувайте компоненты сцепления сжатым воздухом и не вдыхайте эту пыль. Не используйте органические растворители для очистки поверхностей от пыпи — пользуйтесь специальной жидкостью для очистки компонентов тормозной системы или метиловый спирт. После того как вы очистили компоненты системы, поместите использованную ветошь в герметичный пакет и избавьтесь от нее.

Снятие (общие сведения]

- Доступ к сцеплению можно получить двумя способами — сняв силовой блок и затем отделив от него коробку передач (см. главу 2Г) или сняв коробку, оставив двигатель на месте (см. главу 7А). Если вы собираетесь устанавливать снятое сцепление, пометьте его ориентацию относительно маховика.

Снятие

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

Рас. 4.3. Снимите факсатор (указан стрелкой) Рас. 4.4. Болты (указааы стрелкама) крепления а отсоеданате штуцер от трубка	рабочего цаландра

Рас. 4.5. Нанесате герметак на поверхность цаландра (область указааа стрелкой)

Отделив коробку передач от двигателя, посмотрите на корзину сцепления. Если ее ориентация относительно маховика не помечена. нанесите соответствующие метки (если собираетесь устанавливать снятое сцепление).

- Работая в диагональной последовательности. за несколько подходов (не более двух оборотов за подход) отверните шесть болтов крепления корзины к маховику При необходимости можете удерживать маховик подручным приспособлением (рис. б.З.а.б).

- Снимите корзину с направляющих. Между корзиной и маховиком находится ведомый диск — не уроните его. Запомните ориентацию диска.

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра и дизельными двигателями (с саморегулирующимся сцеплением)

Примечание. Саморегулирующееся сцепление устанавливалось на некоторые модификации. предназначенные для продажи в некоторых странах.

При наличии фирменных приспособлений

- Установите на корзину удерживающее приспособление 999 5677 и высвободите механизм регулировки. Штыри приспособления следует завести в специальные выемки, расположенные перед регулировочными пружинами Крюки приспособления следует завести в отверстия, расположенные не поверхности корзины и расположенные в 120° друг от друга по периметру корзины.

Рас. 6.3,а. Отвераате болты врепленаа корзины Рас. 6.3,6. Заблокируйте мавовав

Рис. 6.1S,a. Для облегчвааа установка	Рис. 6.13,6. Отцентрируйте ведомый даек

ва ступицу диска ваиесвиа мврввровка	специальным врасоособлеиием

(transmission side — в коробке передач)

- Установите на корзину приспособление для сжатия диафрагменной пружины (каталожный номер 999 5662). Сожмите пружину, убрав давление с регулировочной пружины. Крюки приспособления не должны касвться пружин механизма регулировки. Сжимать приспособление следует до полного высвобождения ведомого диска сцепления. При этом вы должны услышать отчетливый щелчок.

С фирменными приспособлениями или без них

7 Отверните винты и снимите корзину сцепления и ведомый диск. Запомните ориентацию ведомого диска. В Не допускайте попадания смазки и грязи на поверхности ведомого диска, нажимного диска и маховика. Примечание. Если вы собираетесь устанавливать снятую корзину, но не планируете делать это в ближайшее время, снимите с нее оба приспособления В противном случав диафрагменная пружина может ослабнуть.

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра и дизельными двигателями (с нерегулирующимся сцеплением)

  - Снимите сцепление (см. пп. 2-4 данного параграфа).

Проверка

  - Сняв сцепление, сухой ветошью тщательно очистите все его компоненты. Большинство производителей не используют асбест при производстве фрикционных накладок, однако примите необходимые меры предосторожности (см. начало данного параграфа).

  - Вниматепьно осмотрите рабочие поверхности диска. Все заклепки должны быть на местах. Поверхность может блестеть, но если на ней нет следов масла, то диск можно использовать.

  - Если вы обнаружили следы масла (как правило, черные разводы], диск следует заменить Прежде чем менять диск, необходимо устранить причину замасливания. Как правило, масло поступает через изношенную манжету коленвала или первичного вала коробки (или через обе).

  - Диск также следует заменить, если накладки стерлись до уровня заклепок. Учитывая объем проделанной при снятии коробки передач работы, мы рекомендуем заменить сцепление при появлении малейших сомнений в его исправности.

  - Внимательно осмотрите рабочие поверхности маховика и нажимного диска корзины. Если вы обнаружите канавки или следы сильного износа, соответствующий узел необходимо заменить. Если повреждения маховика незначительные, его можно подвергнуть машинной обработке.

  - Корзину необходимо заменить при обнаружении трещин на ее поверхности, а также следов износа или повреждения диафрагменной пружины.

  - Сняв сцепление, проверьте состояние выжимного подшипника (см. параграф 7).

Установка Общие сведения

  - Необходимо не допустить попадания масла или смазки на рабочие поверхности ведомого диска, нажимного диска или маховика. Работайте чистыми руками, тщательно очистите поверхности маховика и нажимного диска.

  - Поместите приспособления для цен- трироввния ведомого диска в отверстие, расположенное на торце коленвала. Механики фирменной станции обслуживания пользуются приспособлениями 999 5662 (для модификаций с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра) или 999 5663 (для модификаций с бензиновыми двигателями 2.4 литра и дизельными двигателями). Можете воспользоваться аналогом.

  - Поместите ведомый диск на маховик выпирающей стороной ступицы к маховику (на большинство дисков нанесены соответствующие метки) (рис 6 1 Э.а.б).

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

  - Установите корзину на маховик. Вверните болты и от руки затяните их. Ваша задача на данном этапе — слегка зажать ведомый диск, сохренив возможность его перемещения. Обратите внимвние не то. что корзина располагается на направляющих.

Теперь необходимо отцентрировать ведомый диск. Это необходимо для того, чтобы завести шпицы первичного вала коробки на шлицы ступицы диска.

Рас. С.27,а. Самодельным приспособлением сожмите диафрагменную пружину, затем...

  - Отцентрировать диск можно, вставив подходящего размера пруток через отверстие в ступице диска внутрь хвостовика коленвала. Перемещая прутком диск, отцентрируйте его относительно отверстия в корзине. Извлеките инструмент и посмотрите на хвостовик коленвала сквозь отверстие в ступице диска.

  - Если у вас есть специальное приспособление для центрирования, воспользуйтесь им (рис. 6.19.6).

  - Поочередно затяните болты крепления корзины, прикладывая требуемое усилие.

Модификации с бензиновыми

двигателями 2.4 литра

и дизельными двигателями

(с саморегулирующимся

сцеплением]

При наличии фирменных

приспособлений

  - Установите на корзину удерживающее приспособление 999 5677 и высвободите механизм регулировки. Штыри приспособления следует завести в специальные выемки, расположенные перед регулировочными пружинами. Крюки приспособления следует завести в отверстия, расположенные на поверхности корзины и расположенные 8120° друг от друга по периметру корзины.

Все модификации

33 Установите коробку или силовой блок (см. соответствующую главу данного Руководства].

Рис. 6.27,6. ...сдвиньте регулировочное кольцо до упора против часовой стрелки

  - Установите на корзину приспособление для сжатия диафрагменной пружины (каталожный номер 999 5662). Сожмите пружину, убрав давление с регулировочной пружины. Крюки приспособления не должны касаться пружин механизма регулировки. Шпиндель приспособления следует повернуть примерно на 4.5 оборота (до щелчка].

Без фирменных приспособлений

  - Воспользовавшись приспособлением, изображенным на рисунке 6.27,а, сожмите диафрагменную пружину. Отверткой переместите регулировочное кольцо против часовой стрелки и зафиксируйте его в этом положении (рис. 6.27.6).

  - Медленно снимите первое приспособление, убрав давление с диафрагменной пружины. Регулировочное кольцо должно остаться в прежнем положении.

С фирменными приспособлениями или без них

  - Установите корзину на маховик, совместив нанесенные при снятии метки.

  - Действуя в диагональной последовательности. затяните винты крепления корзины. приложив требуемое усилие.

  - Медленно снимите приспособление для сжатия пружины, затем снимите удерживающее приспособление(если использовали).

  - Извлеките приспособление для центрирования из вала. Посмотрите на хвостовик коленвала сквозь отверстие в ступице диска и убедитесь в том. что диск отцентрирован.

Снятие

    - Доступ к выжимному подшипнику вы можете получить одним из двух способов — сняв силовой блок и затем отделив от него коробку передач (см. главу 2Г] или сняв коробку, оставив двигатель на месте (см. главу 7А).

    - Подшипник интегрирован с рабочим цилиндром сцепления, разделить их невозможно. Последовательность действий при снятии рабочего цилиндра, а соответственно и подшипника, приведена в параграфе 4.

Проверка

    - Проверните подшипник. Он должен врвщаться без закусываний. Учитывая объем проделанной работы, мы рекомендуем в любом случае заменить его.

Установка

    - См. параграф 4.

8 Датчик положения педали -

замена	ч

      - Снимите нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя (см. главу 11).

      - Отсоедините проводку от датчика, затем поверните его против часовой стрелки и высвободите из кронштейна педали (рис. 2.7).

7 Выжимной подшипник — снятие, проверка и установка

Сцепление 6*5

Установка выполняется в обратной последовательности.

Глава ~7 часть А

Механическая коробка передач

Содержание

Спецификации	7А"1

        - Общиесведения	7 А • 2

        - Кожух рычага переключения передач —

снятие и установка	7А»3

        - Тросы переключения передач — снятие и установка	7А»4

|  |  | 7А- | •fi |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Выключатель сигналов заднего хода — снятие и установка. | ...7А> | 'В |
| R |  | /А- |  |
| 7 | Коробка передач — снятие и установка | 7А- | •7 |
| В | Ремонт коробки передач — общие сведения | /А" | ■9 |

| Степени сложности |
| --- |
| Легко, доступно новичку с минимальным ^ ОПЫТОМ Ль | Домльио легко, доступно ,jg> для начинающего с небольшим опытом ^ | Довольно сложно, доступно V; компетентному ^ автомеханику ^ | Сложно, ^, Очень сложно, Л, доступно jS доступно очень JS опытному ^ опытному механику ^ автомеханику ^ или профессионалу ^ |

Спецификации

Тип коробки передач	пять ипи шесть передних передач, одна задняя. Все передачи

синхронизированы

Заводское обозначение:

Модификации с бензиновыми двигателями1.8 п и 2.0 л	МТХ75

Модификации с бензиновыми двигатепями 2.4 л

и дизельными (пятиступенчатая]	М56

Модификации с дизельными двигателями (шестиступенчатая)	ММТ6

Система смазки

Тип масла			см. «Смазки и рабочие жидкости»

Заправочная емкость	2.1 л

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Бопты скоб крепления стабилизатора поперечной устойчивости*

М8 		-	24

М10 			50

Опоры сипового блока

Гайки крепления левой опоры (М10]

Первая стадия	35

Вторая стадия	довернуть на 90°

Болты крепления левой опоры

М12			80

М14

Первая стадия			60

Вторая стадия	довернуть на 50°

Болты крепления задней опоры *

М10 	60

М12 	80

М12 (к лонжерону)	130

Пробки заправочного и сливного отверстий			_. 35

Выключатель сигналов заднего хода					—.25

Колесные гайки

Первая стадия		—			„„..20

Вторая стадия			—	90

Болты крепления рулевого механизма к подрамнику*	50

Бопты крепления подрамника *

Первая стадия				120

Вторая стадия 								-	280

Задние кронштейны подрамника к кузову 					50

Болты крепления коробки к двигателю	48

* Повторно не использовать.

1 Общие сведения

Механизм коробки передач и главная передача расположены в едином корпусе, отлитом из сплава алюминия. Коробка присоединена болтами к левой стороне двигателя. Переключение передач осуществляется рычагом, расположенным в салоне автомобиля, посредством двух тросов.

На модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра устанавливалась разработанная концерном Ford коробка МТХ75. МТ обозначает «механическая коробка» (manual transmission), X — предназначена для переднеприводных автомобилей, 75 — рассюяние между первичным и вторичным валами (в миллиметрах) (рис. 1.2).

На модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра и дизельными двигателями устанавливались разработанные компанией Volvo коробки М56 (пятиступенчатая) или ММТ6 (шестиступенчатая). Механизм коробки состоит из: первичного вала, верхнего и нижнего промежуточных валов, дифференциала главной передачи и механизма переключения передач. Все передачи синхронизированы (рис. 1.3).

В связи с тем, что конструкция коробки очень сложна, а при выполнении ее капитального ремонта необходимы специальные приспособления, ее описание не приводится. Общие рекомендации по выполнению ремонта приведены в параграфе 8. В данной главе в основном приводятся описания процедур снятия и установки коробки и деталей механизма переключения передач.

Рас. 1.2. Коробка MIX 75

          - Кожух сцепления

          - Корпус коробки

          - Первичный вал

          - Вторичный вал

          - Расстояние между осями валов (75 мм)

Б Конические роликовые подшипники

            - 4-я передача

            - Игольчатые подшипники

            - Синхронизатор 3/4-й передач

            - Синхронизатор 1/2-й передач

            - Синхронизатор 5-№адней передач

            - Дифференциал

            - Приводные валы

Шайбы

Рас. 1.3. Пятиступеичатаи коробка М56

А	Первичный вал

В	Нижний вторичный (промежуточный) вап

С	верхний вторичный (промежуточный) вал

              - Первичный вал

              - Главная передача

              - Привод главной передачи

              - Привод главной передачи

              - Шестерня 1 -й передачи

              - Шестерня 2-й передачи

              - Шестерня 5-й передачи

              - Холостая шестерня 4-й передачи

Э Соединитепьная муфта 3-й и 4-й передач

                - Хопостая шестерня 3-й передачи

                - Холостая шестерня 1 -й передачи/ промежуточная шестерня задней передачи

                - Соединительная муфта 1 -й и 2-й передач

                - Хопостая шестерня 2-й передачи

                - Шестерня 4-й передачи

                - Шестерня 3-й передачи

                - Холостая шестерня задней передачи

                - Соединительная муфта 5-й и задней передач

                - Холостая шестерня 5-й передачи

                - Ступица

                - Репе синхронизаторе

                - Копьца синхронизатора

Синхронизатор

2 Кожух рычага переключения передач - снятие и установка

Снятие

                - Снимите центральную консоль (см. главу 11).

                - Надавите на рукоятку рычага переключения передач, поверните его против часовой стрелки до упора и снимите с рычага вместе с пыльником (рис. 2.2).

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

                - Отсоедините сердечники тросов переключения передач от шарниров рычага, затем высвободите оплетки из кронштейнов, расположенных на кожухе.

                - Отверните четыре болта крепления кожуха к полу (рис. 2.6).

Остальные модификации

                - Отсоедините оплетку левого троса от кронштейна, расположенного на кожухе (рис. 2.5).

                - Отверните четыре болта крепления кожуха к полу (рис. 2.6).

Рас. 2.Б. Отвернате болты (указаны стрелкама) крепления кожуха

Рис. 2.7. Высвободите сердечаак троса аз рычага

Рас. 2.5. Отведите кольцо аазад а извлеките трос из кронштейна

Ж

Поднимите кожух и отсоедините сердечники тросов переключения передач от шарниров рычага (рис. 2.7).

Рас. 3.3. Отведите в стороны фиксаторы а отсоеданите проводку

Рис. 3.4. Болты (увазаны стрелкама) крепления поддона аккумулятора

Рас. 3.2. Вдавите фиксатор а снимите крышку блока управления двигателем

                - Высвободите оплетку правого троса из кронштейна, расположенного на кожухе. Извлеките кожух из салона автомобиля.

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Надежно затяните болты креппения кожуха.

3 Тросы переключения передач —

снятие и установка ^

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра Снятие

- Снимите аккумулятор [см. главу 5А).

- Высвободите фиксатор и снимите пластиковую панель с блока управления двигателем (рис. 3.2).

- Высвободите фиксаторы, отсоедините проводку от блока, затем высвободите проводку из промежуточных креплений к поддону аккумулятора (рис 3.3).

- Отверните три болта и снимите поддон аккумулятора (рис 3.4). Отсоедините от него всю проводку.

- Отсоедините сердечники тросов от рычагов коробки передач, запомнив их ориентацию. Затем высвободите голубые кольца, сдвиньте назад втулки и высвободите оплетки тросов из кронштейнов, расположенных на коробке (рис. 3.5,а,б).

- Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»).

- Для получения доступа к втулке, сквозь которую тросы заведены в салон, снимите кронштейн крепления резонатора системы выпуска отработавших газов. Затвм отверните четыре гайки и сдвиньте в сторону теплозащитный экран, расположенный над резонатором.

- Высвободите тросы из кронштейнов креппения к днищу.

- Отсоедините тросы от рычага переключения передач (см. параграф 2).

- Отведите в стороны ковровое покрытие. аккуратно разрежьте звукоизоляционное покрытие вокруг втулки (распопожена перед распределительным блоком системы отопления). Снимите звукоизоляционное покрытие.

- Отверните две гайки крепления втулки и сведите ее со шлипек (рис. 3.11).

- Втяните тросы в сапон автомобиля.

Установка

- Аккуратно заведите тросы в моторный отсек, проложив их по прежнему маршруту.

Присоедините к попу втулку и надежно затяните гайки ее крепления.

- Установите звукоизоляционное покрытие и заклейте скотчем разрезанный участок.

- Присоедините тросы к рычагам коробки и закрепите в кронштейнвх.

- Находясь под автомобипем, закрепите тросы в кронштейнах, расположенных на днище.

- Установите на место теплозащитный экран, зафиксируйте его гайками, затем установите кронштейн крепления резонатора.

- Отрегулируйте тросы (см. далее).

Рис. 3.5,а. Отсоедините сердечники тросов от рычагов

Рис. 3.5,6. Снимите голубые кольца (указаны стрелкама), затем отаедате втулка назад

Рас. 3.11. Отверните ганки (увазаны стрелками) крепл	тулки

Рис. 3.24. Отиедите назад голубые иольца (указаны стрелкамв), затем сдвиньте назад втулка

Рис. 3.23. Снимите кронштейн

Рас. 3.22. Отверните четыре гайки, три болта и снимите опору

Все остальные

модификации

Снятие

- Снимите корпус воздушного фипьтра (см главу 4А или 4Б).

- Снимите аккумулятор (см. главу 5А). Отверните три болта и снимите поддон аккумулятора (рис. 3.4). Отсоедините от него всю проводку.

- Установите над моторным отсеком подъемное приспособление и примите на него вес левой стороны силового блока. Если у вас нет подъемного приспособления, отверните семь винтов, снимите защиту моторного отсека, затем примите вес коробки на гидравлический домкрат

- Отверните четыре гайки, три болта и снимите левую опору силового блока (рис.

- .	Опустите силовой блок на небольшое расстояние.

  - Отверните три болта и снимите кронштейн левой опоры силового блока (рис.

- .	Опустите силовой блок на небольшое расстояние.

- Отсоедините сердечники тросов от рычагов коробки передач, запомнив их ориентацию Затем высвободите голубые кольца, сдвиньте назад втулки и высвободите оплетки тросов из кронштейнов, расположенных на коробке (рис. 3.24).

- Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

- Для получения доступа к втулке, сквозь которую тросы заведены в салон, снимите кронштейн крепления резонатора системы выпуска отработавших газов. Затем отверните четыре гайки и сдвиньте в сторону теплозащитный экран, расположенный над резонатором.

- Высвободите тросы из кронштейнов крепления к днищу.

- Отсоедините тросы от рычага переключения передач (см. параграф 2).

- Отведите в стороны ковровое покрытие. аккуратно разрежьте звукоизоляционное покрытие вокруг втулки (расположена перед распределительным блоком системы отопления). Снимите звукоизоляционное покрытие.

- Отверните две гайки крепления втулки и сведите ее со шпилек (рис. 3 41).

- Втяните тросы в салон автомобиля.

Установка

- Аккуратно заведите тросы в моторный отсек, проложив их по прежнему маршруту Присоедините к полу втулку и надежно затяните гайки ее крепления.

- Установите звукоизоляционное покрытие и заклейте скотчем разрезанный участок.

- Присоедините тросы к рычагам коробки и закрепите в кронштейнах.

- Находясь под автомобилем, закрепите тросы в кронштейнах, расположенных на днище.

Рис. 3.40,а. Отведите кольцо (указано стрелкой) назад а вытяните фиксатор (коробка МТХ 75)

Рис. 3.40,в. Нажмате на фиксатор (указан стрелаой) (иоробка ММТ6)

- Установите на место теплозащитный экран, зафиксируйте его гайками, затем установите кронштейн креппения резонатора.

- Отрегулируйте тросы (см. далее).

Регулировка

- Снимите поддон аккумулятора (если еще не сняли) (см. пп. 1 -4 данного параграфа).

- Включите третью передачу.

- Извлеките наружу фиксатор, расположенный на левом (пятиступенчатая коробка) или правом (шестиступенчатая коробка) тросе, у рычага коробки передач (рис. 3.40.а-в].

- Установите рычаг в центральное положение (рис. 3.4.1).

- Вдавите фиксатор, расположенный на тросе. Убедитесь в том, что можете включить все передачи.

Рас. 3.40,6. Вытяиате фиисатор (указан стрелкой) (коробка М56)

Рас. 3.41. Отцентрируйте рычаг переключении передач

Установка выполняется в обратной последовательности.

Рис. 4.11. Вверните в просверленное отверстие саморез, ухватитесь за головку и извлеките манжету

4 Манжеты —	||

замена

Манжеты приводных валов

  - Снимите соответствующий приводной вал (см. главу 8).

  - Спейте масло из коробки передач (см. параграф 6).

  - Отверткой извлеките манжету из гнезда, не повредив его поверхность (рис. 4.3].

  - Тщательно очистите поверхность гнезда.

Рас. 4.3. Извлеките манжету аз гнезда

  - Нанесите немного универсальной смазки на рабочую поверхность манжеты, рукой заведите ее в гнездо, не перекашивая.

Рас. 4.6. Оправко! подходящего диаметра установите манжету на место

|  | ' л®** . \ ini 4 |
| --- | --- |

Рас. 4.12. ЗаведиIк манжету на прежнюю глубину

  - Оправкойподходящегодиаметрауста- новите ее на прежнюю глубину. Наружная поверхность манжеты должна расположиться на одном уровне с поверхностью гнезда (рис. 4.6).

  - Установите поиводной вал (см. главу 8).

  - Залейте масло в коробку (см. параграф 6).

Манжета первичного вала Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

  - Манжета является неотъемлемой частью рабочего цилиндра сцепления и выжимного подшипника. Последовательность действий при замене узла приведена в главе 6.

Остальные модификации

  - Снимите выжимной подшипник и ра- бочии цилиндр сцепления (см. главу 6).

  - Запомните глубину установки манжеты. затем просверлите маленькое отверстие в ее наружной (твердой) поверхности и вверните в него саморез. Ухватитесь за головку самореза плоскогубцами и извлеките манжету из гнезда (рис. 4.11)

  - Нанесите немного универсальной смазки на рабочую поверхность манжеты и заведите ее в гнездо, рабочей кромкой внутрь. Высокой торцевой головкой или оправкой подходящего диаметра установите манжету на прежнюю глубину (рис. 4.12).

  - Установите выжимной подшипник и рабочий цилиндр сцепления (см. главу 6).

5 Выключатель сигналов заднего хода — снятие и установка ^

Снятие

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

    - Снимите аккумулятор (см. главу 5А).

    - Сдвиньте крышку блока управления двигателем вверх и снимите ее (рис. 3.2).

    - Высвободите фиксаторы, отсоедините проводку от блока управления двигателем и высвободите жгуты из промежуточных креплений к поддону вккумулятора (рис. 3.3).

    - Отверните три болта и снимите поддон аккумулятора (рис. 3.4). Отсоедините от него всю проводку.

    - Выключатель расположен на верхней стороне коробки. Отсоедините проводку от выключателя, затем выверните его из коробки (рис. 5.5).

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра и дизельными двигателями (с пятиступенчатой коробкой)

    - Выключатель расположен на верхней стороне коробки, между рычагами переключения передач. Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б).

    - Отсоедините тросы от рычагов переключения передач (см. параграф 3).

    - Извлеките штифт, крепящий вертикальный рычаг на валу коробки. Можете воспользоваться фирменным приспособлением 999 5543.

    - Отсоедините проводку от выключателя, затем выверните его из коробки (рис. 5.9).

Модификации с дизельными двигателями (с шестиступенчатой коробкой)

Выключатель расположен на верхней стороне коробки, между рычагами переключения передач. Снимите корпус воздушного фильтре (см. главу 4А или 4Б).

    - Очистите прилегающее к выключателю пространство. Отсоедините проводку от выключателя, затем выверните его из коробки

Установка

    - Установка выполняется в обратной последовательности

6 Замена масла

в коробке передач ^

Примечание. Замена масла не входит в список процедур регулярного обслуживания . Сливать масло необходимо только при выполнении капитального ремонта коробки Однако если пробег автомобиля большой или он эксплуатируется в тяжелых условиях /буксировка, такси], масло следует периодически менять [особенно если появились трудности при переключении передач].

Удаление масла

      - Ослабьте болты крепления левого переднего колеса Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»}. Снимите колесо.

      - Отверните семь винтов и снимите за- щиту моторного отсека. Поместите контейнер под коробку

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

      - Сливное отверстие находится на правой стороне коробки Отверните пробку и слейте все масло в контейнер (рис 6.3). Проверьте и, при необходимости, замените уплотнительную шайбу пробки.

Модификации с бензиновыми объемом 2.4 литра и дизельными двигателями

      - Сливное отверстие находится на левой стороне коробки. Отверните пробку и слейте все масло в контейнер (рис. 6.4) Проверьте и, при необходимости, замените уплотнительную шайбу пробки (если есть).

Все модификации

      - Затяните пробку сливного отверстия, приложив требуемое усилие.

Рис. S.6. Контрольно-заправочное отверстие (коробка MTX 75)

Заправка

Примечание. Автомобиль должен располагаться горизонтально. Если вам необходимо поднять переднюю часть, поднимите также и заднюю

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

      - Выверните пробку контрольно-запра- вочного отверстия, расположенного на передней стенке коробки (рис. 6.6). Снимите уплотнительную шайбу и выбросьте — при установке следует воспользоваться новой.

      - Заливайте в отверстие свежее масло рекомендованного типа (см. «Смазки и рабочие жидкости») до тех пор, пока оно не начнет вытекать из него.

      - Поместите на пробку новую шайбу и затяните ее, приложив требуемое усилие.

Модификации с бензиновыми объемом 2.4 литра и дизельными двигателями

      - Тщательноочистигеповерхностъкороб- ки вокруг пробки контрольно-заправочного отверстия и выверните пробку (рис. 6.9).

      - Заливайте в отверстие свежее масло рекомендованного типа (см. «Смазки и рабочие жидкости») до тех пор, пока оно не начнет вытекать из него.

      - Поместите на пробку новую шайбу (если была) и затяните ее, приложив требуемое усилие.

Все модификации

      - Слейте удаленное из коробки масло в специально предназначенный для этого

контейнер. Установите защиту моторного отсека, колесо и опустите автомобиль на землю.

7 Коробка передач — л. снятие и установка ^

Примечание. При выполнении работы вам потребуется лебедка или подъемная балка. Удобнее всего пользоваться подъемной балкой, установив ее на водостоки передних крыльев. Также вам потребуются ассистент и несколько подкатных домкратов.

Снятие

        - Снимите пластиковую панель с двигателя

        - Снимите аккумулятор (см. главу 5А).

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

        - Сдвиньте крышку блока управления двигателем вверх и снимите ее (рис. 3.2).

        - Высвободите фиксаторы, отсоедините проводку от блока, затем высвободите проводку из промежуточных креплений к поддону аккумулятора (рис. 3.3).

Все модификации

        - Отверните три болта и снимите поддон аккумулятора (рис. 3.4) Отсоедините от него всю проводку.

Рис. 6.9. Контрольно-заправочное отверстие (коробки М56 и ММТ6)

Слейте масло из коробки передач (см. параграф 6). В принципе, делать это не обязательно, но после удаления масла оно не будет вьлекать при снятии валов и коробки.

        - Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б) и все воздуховоды, проложенные в левой части моторного отсека.

        - Отсоедините тросы переключения передач от рычагов коробки (см. параграф 3).

        - Снимите оба приводных вала (см. главу 8).

        - Снимите левый передний пластиковый подкрылок.

        - Установите подъемное приспособление над моторным отсеком [см. примечание к данному параграфу] и примите на него вес сипового блока. Отверните гайки, болты и снимите левую опору силового бпока и ее кронштейн.

        - Отсоедините от коробки (спереди, сверху) шину заземления. Отсоедините проводку от выключателя сигналов заднего хода (рис. 7.12).

        - На модификациях с дизельным двигателем и шестиступенчатой коробкой отверните гайки и снимите опорный кронштейн, распопоженный под каталитическим нейтрализатором. Для снятия кронштейна вам, возможно, придется ослабить гайки крепления нейтрализатора к турбонагнетателю и немного поднять нейтрализатор.

        - Отверните болты и снимите заднюю опору силового блока и ее кронштейн [рис. 7.14).

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра и дизельными двигателями (с пятиступенчатой коробкой)

        - Отверните два болта крепления рулевого механизма к подрамнику.

        - Для облегчения установки пометьте ориентацию подрамника относительно кузове.

        - Заведите домкрат под моторный отсек и уприте его рычаг в подрамник.

        - Отверните болты креппения подрамника и опустите его на небольшое расстояние.

        - Отверните болты скоб крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

        - Отведите рулевой механизм от подрамника и подвесьте его в стороне.

        - Высвободите проводку из промежуточных креплений к подрамнику. Опустите подрамник и извлеките его из-под автомобиля

        - Отверните болты и отсоедините кронштейн крепления магистралей системы охлаждения к сопрягаемой с блоком поверхности коробки (спереди).

        - Отверните болты и снимите кронштейн крепления тросов переключения передач к корпусу коробки.

Модификации с дизельными двигателями (с шестиступенчатой коробкой)

        - Опустите силовой блок примерно на 40 мм.

        - Ослабьте хомуты, отверните болт и снимите воздуховод расположенный под коробкой передач (рис. 7.25).

        - Отверните гайку и снимите панель, расположенную между двигателем и коробкой. перед правым приводным еапом (рис. 7.26).

Все модификации

        - Отверните болты и снимите кронштейн левой опоры силового блока с коробки передач (рис. 3.23).

        - Высвободите фиксатор и отсоедините трубку гидропривода сцепления от кожуха сцепления. Снимите резиновую втулку с кронштейна, расположенного на коробке. Немедленно заглушите все образовавшиеся отверстия.

        - Для улучшения доступе отверните два болта и снимите кронштейн тросов переключения передач с верхней стороны коробки.

        - На модификациях с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра отверните болты и снимите теплозащитный экран, расположенный над нейтрализатором.

        - Снимите стартер (см. главу 5А).

        - Выверните верхние болты крепления коробки к двигателю.

        - Опустите сиповой блок примерно на 10 мм.

        - Примите вес коробки на рычаг теле- жечного домкрата.

        - Отверните оставшиеся болты крепления коробки к двигателю. С помощью ассистенте отдепите коробку от двигателя. Не позволяйте коробке повисать на первичном вапе. Снимая коробку, опустите сиповой блок на небольшое расстояние (в противном случае снятию помешает лонжерон).

        - Опустите рычаг домкрата вместе с коробкой и извлеките ее из-под автомобиля.

Установка

        - Тщательно очистите первичный вал коробки и нанесите на его шлицы небольшое количество фирменной смазки (каталожный юмер 30759651). Излишки смазки удалите. Убедитесь в том, что направляющие коробки находятся в хорошем состоянии.

        - Заведите коробку на направляющие, вверните нижние болты ее креппения и затяните их, приложив требуемое усилие.

        - Поднимите силовой блок. Установите заднюю опору силового блока и ее кронштейн. Затяните болты ее крепления, приложив требуемое усипие. Примечание. На модификациях с дизельным двигателем и шестиступенчатой коробкой перед затягиванием болтов установите опорный кронштейн нейтрализатора.

        - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а]	Боты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия [если оговорены].

б]	Установите подрамник, совместив нанесенные при снятии метки. Отцентрируйте его. воспользовавшись двумя специальными приспособлениями или прутками диаметром 20 мм [рис. 7.40].

Рас. 7.25. Отверните болт и снимите воздувовод Рис. 7.2Е. Отверните гайку и снимите панель

VOvo&OOSVSO

в]	Долейте необходимое количество маспа в коробку (см параграф 6).

г)	Отрегулируйте тросы переключения передач (см. параграф 3J.

Рис. 7.40. Отцентрируйте подрамник фирменными приспособлениями (указано стрелкой! или на аналогами

д)	Удалите воздух из гидропривода сцепления (см. главу В].

е)	Присоедините проводку к отрицательной клемме аккумулятора (см. главу 5А].

8 Ремонт коробки передач — общие сведения

Выполнить ремонт коробки передач в домашних условиях очень сложно. Это очень трудоемкая работа. Коробка состоит из большого количества деталей. При сборке необходимо будет соблюсти требуемые зазоры. Детали коробки дорогостоящие и их сложно приобрести. В связи с вышесказанным при выходе коробки из строя мы рекомендуем обратиться за квалифицированной помощью на станцию обслуживания или приобрести восстановленную.

Однако при наличии специальных приспособлений и инструментов опытный автовладелец сможет выполнить ремонт самостоятельно. Работать необходимо последовательно и очень внимательно.

Для выполнения ремонта вам потребуются различные сьемники стопорных колец и подшипников, набор выколоток, ударный съемник, стрелочный индикатор и, возможно. гидравлический пресс. Работать следует на удобном верстаке с тисками.

Разбирая коробку, записывайте (и фотографируйте) каждое ваше действие. Этим вы значительно облегчите сборку.

Перед тем как приступить к разборке. хорошо было бы определить причину неисправности. Быть может, вам помогут рекомендации, приведенные в разделе «Поиск неисправностей» в конце данного Руководства.

Глава 8

Приводные валы

Содержание

Спецификации	8 • 1

- Общие сведения	8*1

- Приводные валы — снятие и установка		.8*2

- Пыльник наружного шарнира приводного вала — замена	8*3

- Пыльник внутреннего шарнира приводного вала — замена	8 • 4

- Промежуточный подшипник правого вала	8*4

- Ремонт приводных валов — общие сведения	8*4

Проверка пыльников шарниров	см. главу 1А или 1Б

Степени сложности

| Легко, ^ доступно новичку Jg с минимальным ^ опытом \ | Домльно легко, ^ доступно для начинающего \ с небольшим опытом | Довольно сложно, доступно л компетентному JQ автомеханику \ | Сложно, доступно jS опытному ^ автомеханику | Очень сложно, \ доступно очень gS опытному механику ^ или профессионалу ^ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Спецификации

Тип валов	равной длины. С шарнирами равных угловых скоростей (шлицевое

соединение). Правый вал соединен с коробкой передач через промежуточный вел.

Тип наружных шарниров			_			шариковые, с сепараторами

Тип внутренних шарниров	-					«трипод»

Смазка

Тип._	-			-	-	специальная смазка (на основе дисульфида молибдена). Поставляется в комплекте с ноыми пыльниками Подробную информацию вы можете получить у представителя Volvo.

Количество смазки на шарнир	Наружный	Внутренний

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра	95 г	140 г

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра	125 г	153 г

Модификации с дизельными двигателями	120 г	174 г

Моменты затяжки резьЬовых соединений	Нм

Винт крепления приводного вала *

Первая стадия				.........		35

Вторая стадия									-.довернуть не 90°

Шарнир поперечного рычага к ступичному узлу*		80

Болты крепления крышки

подшипника промежуточной опоры.....			_..25

Колесные гайки

Первая стадия			20

Вторая стадия					90

' Повторно не использовать.

1 Общие сведения

Крутящий момент передается от коробки передач к колесам посредством двух стальных приводных валов равной длины. На хвостовиках валов находятся шарниры равных угловых скоростей. Поскольку коробка передач смещена относительно оси автомобиля, правый вал присоединен к ней через промежуточный вал с опорным подшипником.

Наружные шарниры — шариковые, с сепараторами. На хвостовики наружных обойм подшипников нанесены шлицы, которые вводятся в зацепление со шлицами ступиц. Валы крепятся к ступицам винтами Внутри шарнира, в сепараторе, находятся шесть шариков. Внутренние компоненты шарниров защищены резиновыми пыльниками, закрепленными на валах и наружных обоймах.

Внутренние шарниры — типа «трипод» с игольчатыми подшипниками Шарнир левого вала заведен непосредственно внутрь дифференциала Шарнир правого вала заведен внутрь промежуточного вала Противоположный конец промежуточного вала заведен внутрь дифференциала. Шарниры также защищены резиновыми пыльниками.

2 Приводные валы — снятие и установка ^

Снятие

  - Подложите упоры под задние колеса, полностью затяните рычаг стояночного тормоза. Рекомендуем ослабить винт креппения вала, перед тем как поднимать автомобиль. Если вы будете ослаблять винт при поднятом автомобиле, существует вероятность соскальзывания автомобиля с домкрата.

Рис. 2.3,а. Ослабьте вант креплении вала (указан стрелкой)

Рис. 2.10. Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла

  - Если на автомобиль установлены стальные колесные диски, снимите декоративный колпак, затем ослабьте винт крепления вала. Если установлены колесные диски из сплава алюминия, доступа к винту крепления вала нет, поэтому мы рекомендуем заменить колесо на запасное (со стальным диском), опустить автомобиль на землю и ослабить винт.

  - Винт следует ослаблять следующим образом. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза и, воспользовавшись торцевой головкой с длинным воротком, ослабьте винт (рис. 2.3,а,б). Винт затянут с очень большим усилием, поэтому пользуйтесь только качественными инструментами.

  - Ослабьте колесные гайки, затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»]. Снимите колесо. Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 2.4).

  - Полностью отверните винт крепления вала и избавьтесь от него — при установке необходимо воспользоваться новым.

  - Заведите вал примерно на 15-20 мм внутрь ступицы.

Рис. 2.3,6. На некоторый модификациях дли получения доступа к ванту снимите центральную заглушку даска

Рис. 2.12. Опустите рычаг, полностью высвободите палец нз ступичного узл и извлеките иал аз ступицы

  - Отверните гайку и отделите стойку стабилизатора от стойки подвески. Если при отворачивании гайки палец шарнира начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (рис. 2 7).

tf t ' t Ч ■ ' /

Рис. 2.4. Отверните семь вантов а снимите защату моторного отсека

  - Высвободите тормозной шланг из кронштейна, расположенного на стойке подвески. Высвободите проводку датчика ABS из промежуточного крепления к арке (рис. 2.8).

  - Отворачивайте гайку крепления пальца шарового шарнира поперечного рычага до тех пор. пока она не расположится на одном уровне с торцом пальца.

  - Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла (рис 2.10). Полностью отверните гайку.

  - Рычагом опустите рычаг, полностью высвободив палец шарнира из ступичного узла. Не повредите пыльник шарнира.

  - Отведите ступичный узел наружу и высвободите приводной вал из ступицы (рис. 2.12).

  - Снимая левый вал. заведите рычаг между шарниром и поверхностью коробки. Аккуратно высвободите вел из дифференциала. Не повредите манжету вала и пыльник внутреннего шарнира. Извлеките вал из-под автомобиля.

  - Снимая правый вал, отверните две гайки и снимите крышку с опорного подшипника промежуточного вала (рис. 2.14). Извлеките промежуточный вал из дифференциала. Извлеките вал из-под автомобиля. Примечание. Не пытайтесь отделить приводной вал от промежуточного.

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

Рас. 2.14. Отверните две гайка (указаны стрелкамв) а снимите крышку опорного подшипника

а1 Тщательно очистите шлицы хвостовика наружного шарнира. Нанесите специальную смазку на шлицы хвостовика внутреннего шарнира.

б]	Левый вал следует заводить внутрь дифференциала до фиксации стопорного кольца

в]	Воспользуйтесь новым винтом крепления вала [рис. 2.151.

г]	Установите запасное колесо (со стальным диском]. опустите автомобиль на землю и дотяните винт крепления вала, приложив требуемое усилие

д1 Гайки и болты затягивайте, прикладывая требуемые усилия (см Спецификации к главам 9 и ТО] Имейте в виду, что винт крепления вала следует затягивать в две стадии. Сначала его следует затянуть. приложив требуемое усилие, а затем довернуть на определенный угол.

е)	Устанавливая правый вал. воспользуйтесь новой (стальной] крышкой опорного подшипника.

he. 2.19. Воспользуйтесь новым вййтом	Рве. 3.3. Перережьте «омуты	Рас. 3.7. Поместите половину от общего

количества смазки внутрь шарнира

ж]	Не забудьте затянуть колесные гайки, приложив требуемое усилие.

3 Пыльник

наружного шарнира приводного вала — % замена	^

    - Снимите соответствующий вал. затем снимите с него внутренний шарнир (см. параграф 4].

Вал с демпфером вибраций

    - Измерьте расстояние от конца вала до края демпфера. Демпфер необходимо снять с вала, а при сборке установить на прежнем расстоянии от конца. Поскольку для снятия демпфера необходим гидравлический пресс, выполните эту процедуру на станции обслуживания.

Все модификации

    - Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с вала (рис. 3.3). Примечание. Не снимайте наружный шарнир с вала.

    - Удалите смазку из шарнира (как можно больше).

    - Осмотрите рабочие поверхности обеих обойм. На них не должно быть широких канавок от шариков. Осмотрите сепаратор и убедитесь в том, что он не поврежден и не изношен. При обнаружении следов износа следует заменить вал в сборе (вктуальную информацию о уаличии запасных частей вы можете получить на станции обслуживания).

    - Если шарнир находится в удовлетворительном состоянии, приготовьте ремонтный комплект, состоящий из пыльника, хомутов, стопорного кольца и смазки.

    - Заполните шарнир половиной от общего количества смазки (постарайтесь нанести смазку на все компоненты шарнира) (рис. 3.7).

    - Заведите пыльник на вал.

    - Излишки смазки выдавите внутрь пыльника.

    - Правильно расположите пыльник на наружной обойме шарнира и вале. Поместите большой хомут на пыльник и сожмите его. Сжимать следует выступающую секцию хомута (рис. 3.10.а-в). Примечание. Не допускайте попадания смазки между шарниром и пыльником.

    - Заведите отвертку под пыльник и выпустите из-под него воздух (рис. 3.11).

Установите новое стопорное кольцо в канавку вала (рис. 3.12).

    - Заведите демпфер (если был установлен) на вал и установите на прежнее место.

Рис. 4.7. Поместите маленький «омут на пыльник, затем заведите пыльник на вал

    - Установите внутренний шарнир (см. параграф 4).

4 Пыльник

внутреннего шарнира приводного вала — || замена	^

      - Снимите соответствующий вал (см. параграф 2).

      - Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с шарнира.

      - Удалите из шарнира некоторое количество смазки, затем пометьте ориентацию его наружной обоймы относительно вала (рис. 4.3).

      - Аккуратно сведите наружную обойму с шарнира. Снимать обойму следует таким образом, чтобы лучи шарнира поочередно высвобождались из нее. При необходимости можете воспользоваться киянкой.

      - Полностью удалите смазку с шарнира и из наружной обоймы.

      - Снимите стопорное кольцо, затем аккуратно сведите шарнир с вала (рис. 4.6,а,б). Избавьтесь от стопорного кольца — при установке необходимо воспользоваться новым (поставляется в комплекте с пыльником). Сведите с вала пыльник.

      - Поместите маленький хомут на пыльник и заведите пыльник на вал (рис. 4.7).

      - Заводите шарнир на вал (фаской внутрь) до тех пор, пока не появится возможность установить стопорное кольцо (рис. 4.8).

      - Нанесите немного свежей смазки на шарнир (поставляется в комплекте с пыльником). Остатки смазки поместите внутрь наружной обоймы и пыльника.

Рис. 4.в,а. Заведите шарнир на вал фаской (указана стрелкой) внутрь

      - Заведите наружную обойму на шарнир, при необходимости воспользовавшись киянкой.

      - Заведите пыльник на шарнир Он должен расположиться в канавках, нанесенных на обойму и вал (рис. 4.11).

      - Установите на пыльник большой хомут. Сожмите выступающие секции обоих хомутов (рис. 4.12.)

5 Промежуточный подшипник правого вала

Примечание, во время составления данного Руководства подшипники отдельно не поставлялись. При его выходе из строя следовало заменить вал в сборе. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания.

6 Ремонт

приводных валов — общие сведения

Совершите поездку на автомобиле До упора повернув колеса в любую сторону, медленно двигайтесь и прислушивайтесь к звукам, раздающимся от шарниров. Если вы слышите щелчки, то наружный шарнир поврежден или изношен.

Если вы ощущаете вибрации, увеличивающиеся при ускорении, то может быть изношен внутренний шарнир вала.

Во время составления данного Руководства шарниры и запасные части к ним не поставлялись (за исключением пыльников в комплекте с хомутами и стопорными кольцами). При выходе из строя любого шарнира следовало заменить вал в сборе.

Глава 9

Тормозная система

Содержание

Спецификации	9*1

        - Общие сведения	9*2

        - Удаление воздуха из системы	9»2

        - Шланги и магистрали — замена	9*3

        - Передние тормозные колодки — замена	9*3

        - Задние тормозные колодки — замена	9*5

        - Передний тормозной диск — проверка, снятие и установка	9*7

        - Задний тормозной диск — проверка, снятие и установка	9*7

        - Передний суппорт — снятие, ремонт и установка	9*7

        - Задний суппорт — снятие, ремонт и установка	9*8

        - Главный цилиндр — снятие и установка	9»8

        - Педаль тормоза — снятие и установка	9'9

        - Вакуумный усилитель — снятие и установка	9*10

13Стояночныйтормоз — регулировка	9*10

14 Трос стояночного тормоза — снятие и установка	Э • 11

          - Рычаг стояночного тормоза — снятиеи установка	9*12

          - Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза — снятие и установка	9* 12

          - Выключатель сигналов торможения —

снятие иустановка	9*12

          - Антиблокировочная система (ABS) — общие сведения	9'12

          - Компоненты антиблокировочной системы —

снятие и установка	9 • 13

          - Антиблокировочная система (ABS) — поиск неисправностей	9*14

          - Вакуумный насос — снятие и установка	9*14

Замена тормозной жидкости	см. главу 1А или 1Б

Проверка износа накладок тормозных колодок	см. главу 1А или 1Б

Проверка магистралей, проложенных

по днищу автомобипя	см. главу 1А или 1Б

Проверка уровня рабочей жидкости	см.«Еженедельные проверки»

Степени сложности

| Легко, | II | Довольно легко, | IN | Довольно сложно, | < | Сложно, | 1 | Очень сложно, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доступно новичку |  | доступно | 1 | доступно |  | доступно |  | доступно очень |  |
| с минимальным |  | для начинающего |  | компетентному |  | опытному | § | опытному механику | £ |
| опытом | А, | с небольшим опытом | <1 | автомеханику | •ч | автомеханику | ■ч | или профессионалу | •ч |

Спецификации

Стояночный тормоз

Передние тормоза

Тип

Толщина накладок колодок (не менее)

Диаметр диска

Толщина диска:

Новый диск

Минимально допустимая

Биение диска (не более)™

Разница толщины диска (не более)

Задние тормоза

Тип		-

Толщина накладок колодок (не менее)

Диаметр диска			—

Толщина диска (не менее].

Биение диска (не более]

Разница толщины диска (не более]

Моменты затяжки резьбовых соединений

Болты крепления датчика ABS

Болты крепления кронштейна переднего суппорта

Болты креппения направляющих переднего суппорта

Гайки крепления главного цилиндра

Болты крепления кронштейна заднего суппорта

Болты крепления направляющих заднего суппорта

Колесные гайки

Перввя стадия					—	....

Вторая стадия						-

Болты крепления вакуумного насоса		 .. гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Все тормозные механизмы — дисковые. На все автомобили установлена антиблокировочная система .. механический, механизмы встроены в задние суппорты

.. с вентилируемыми дисками и однопоршневыми суппортами (типа

«с плавающей скобой») ..2.0 мм

.. 278,300 или 320 мм

.26.0 мм ..23.0 мм .0.075 мм 0.008 мм

.с невентилируемыми дисками и однопоршневыми суппортами (типа «с плавающей скобой») .2.0 мм 295 мм .90 мм .. 0.04 мм „0.08 мм

Нм

1 Общие сведения

Все тормозные механизмы — дисковые. Тормозная система гидравлическая, двух- контурная, с вакуумным усилителем. В задние суппорты встроены механизмы стояночного тормоза, приводящие штатные колодки. На все модификации установлена антиблокировочная система (ABS). Ее подробное описание приведено в параграфе 18.

В нормальных условиях эксплуатации оба контура работают одновременно. При выходе из строя одного из контуров второй остается работоспособным. При этом усилие на педали возрастет. Передний поршень главного тормозного цилиндра приводит тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колес, а задний — переднего правого и заднего левого.

Вакуумный усилитель — с непосредственным приводом. Он установлен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. На модификациях с бензиновыми двигателями разрежение внутри усилителя создается за счет разрежения во впускном коллекторе. На модификациях с дизельными двигателями разрежение создается специальным насосом,приводимым распредвалом.

В бачке тормозной системы, расположенном на главном цилиндре, расположен датчик уровня жидкости. Если уровень жидкости опускается ниже минимально допустимого. на приборном.щитке включается контрольная лампа. Вторая контрольная лампа тормозной системы информирует водителя или об активированном стояночном тормозе, или о неисправности ABS.

А

Внимание! При обслуживании тормозной системы соблюдайте абсолютную чистоту, будьте осторожны и следуйте предписанной последовательности действий. Узлы и агрегаты, исправность и качество которых вызывают сомнения, следует менять на новые, желательно рекомендованные производителем автомобиля или произведенные известной фирмой. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности при работе с тормозной жидкостью и материалами, содержащими асбест, приведенными в разделе «Безопасность — прежде всего!».

Рис. 2.14. Снимите ■ прокачки (указан стрелкой)

Удаление воздуха из системы

А

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При контакте с кожей немедленно смойте ее водой. При проглатывании жидкости или попадании в глаза незамедлительно обратитесь к врачу. Некоторые типы тормозной жидкости горючи и могут воспламениться при контакте с горячими узлами. Поэтому во время работы на всякий случай примите меры предосторожности как при работе с бензином. Тормозная жидкость — эффективный растворитель. При попадании на пластиковую панель она может повредить ее поверхность. Незамедлительно смывайте всю тормозную жидкость, случайно попевшую на панель, большим количеством воды. Тормозная жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха], поэтому если она длительное время хранилась в открытом контейнере, то могла потерять свои свойства. При доливке или замене используйте жидкость рекомендованного типа из недавно открытого контейнера.

Общие сведения

            - Нормальное функционирование любой гидравлической системы возможно только после полного удаления из нее воздуха.

            - При выполнении процедуры всегда доливайте в бачок свежую жидкость рекомендованного типа. Перед тем как приступить к работе, запаситесь достаточным количеством жидкости.

            - При попадании в систему жидкости неизвестного типа всю жидкость, находящуюся в системе, необходимо заменить на новую. Также следует заменить все манжеты системы.

            - Если жидкость вытекла из системы или в нее попал воздух, то, прежде чем приступить к работе, устраните причину неисправности.

            - Расположите автомобиль на горизонтальной поверхности, затяните рычаг стояночного тормоза и выключите зажигание.

            - Удостоверьтесь в том, что все соединения герметичны, штуцеры затянуты и ниппели прокачки завернуты. Очистите ниппели прокачки и прилегающие к ним поверхности.

            - Отверните крышку бвчка системы, долейте в него жидкость до уровня МАХ и опять заверните (но не затягивайте). Не допускайте падения уровня жидкости ниже отметки MIN. В противном случае воздух снова попадет в систему.

            - Существует большое количество наборов, позволяющих удалять воздух из системы без помощи ассистента. Использование этих наборов облегчает выполнение процедуры, сводит к минимуму возможность попадания воздуха в систему, поэтому мы советуем ими пользоваться. Если такой набор недоступен, вам потребуется ассистент

            - Если у вас есть такой набор, то подготовьте автомобиль, как описано выше, и в дальнейшем следуйте инструкциям производителя набооа. Наиболее распространенная последоввтельность действий приведена далее.

            - Вне зависимости от выбранного способа удаления воздухе, с< вдуйте рекомендациям. приведенным в пп. 11 и 12.

Очередность

            - Если была заменена только небольшая часть системы и потеря жидкости при этом была минимальна, удалять воздух из всей системы необязательно. Достаточно прокачать только один контур.

            - Если же необходимо удалить воздух из всей системы, придерживайтесь следующей последовательности:

а]	Левое переднее колесо

б]	Правое заднее колесо.

в]	Правое переднее колесо

г]	Левое заднее колесо.

Удаление воздуха

Традиционный метод (с ассистентом)

            - Приготовьте прозрачный сосуд подходящей емкости, прозрачный шланг, плотно облегающий ниппель прокачки и качественный гаечный ключ для отворачивания ниппеля. Вам потребуется помощь.

            - Снимите колпачок с ниппеля прокачки левого переднего колеса (рис. 2.14). Поместите ключ, а затем шланг на ниппель. Противоположный конец шланга опустите на дно сосуда и налейте в сосуд некоторое количество жидкости.

            - Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже отметки MIN.

            - Попросите ассистента несколько раз полностью нажать на педаль тормоза. В магистрали при этом появится давление После последнего нажатия педаль следует удерживать нажатой.

            - Пока ассистент удерживает педаль, отверните ниппель примерно на один оборот. Жидкость должна начать вытекать в сосуд. педаль при этом должна опуститься до упора. Ее необходимо удерживать нажатой. Затяните ниппель и попросите ассистента отпустить педаль. Проверьте уровень жидкости в бачке.

            - Повторяйте действия, описанные в пп. 16 и 17. до тех пор, пока в контейнер не начнет поступать жидкость без примеси пузырьков воздуха. Если перед выполнением процедуры в главный цилиндр попал воздух, то. удаляя воздух из левого переднего тормозного мехвнизма, делайте промежутки между повторениями не менее пяти секунд.

            - Если весь воздух удален, надежно затяните ниппель (не прикладывайте чрезмерного усилия), снимите шлвнг и верните на место колпачок.

Повторите процедуру для всех колес в указанной в п. 12 очередности. Опустите автомобиль не землю.

Рас. 2.22. Присоедините набор к ниппелю и отверните его на один оборот

Удаление воздуха с помощью специального набора, работающего по принципу одностороннего клапана (без ассистента)

            - Как следует из названия, в состав этого набора входит шланг, в который встроен односторонний клвпвн. Клапан не позволяет удаленной жидкости и воздуху попасть обратно в суппорт. Некоторые наборы также содержат прозрачный контейнер, который можно расположить так, чтобы можно было видеть выходящий из системы воздух.

            - Набор присоединяется к ниппелю прокачки, который затем отворачивается на один оборот (рис. 2.22). Водитель садится в кресло и начинает нажимать на педаль и медленно ее отпускать Воздух при этом удаляется из системы После удаления всего воздуха затяните ниппель и поместите на него колпачок.

            - Имейте в виду, что процедура настолько упрощается, что легко забыть об уровне жидкости в бачке. Не забывайте постоянно проверять уровень и доливать жидкость

Удаление воздуха с помощью специального набора, использующего воздух под давлением от внешнего источника (без ассистента)

            - Для использования такого набора вам необходим внешний источник, подающий воздух под давлением Источником может служить запасное колесо Имейте в виду, что давление в нем, возможно, придется предварительно снизить (см инструкцию по применению набора).

            - Прокачка системы осуществляется следующим образом Контейнер с жидкостью, находящейся под давлением, присоединяется к бачку. После этого по очереди отво- рачиеаются ниппели прокачки и жидкость с воздухом выпусквется из системы.

            - Преимуществом данного набора является то, что контейнер заполнен большим количеством жидкости и следить за уровнем жидкости в бачке нет необходимости.

            - Особенно эффективен этот метод при давлении воздуха из сложных систем, а также при полной замене жид кости. Volvo рекомендует пользоваться именно такими наборами для удаления воздуха из системы

Все методы

            - После завершения процедуры педаль должна стать «жесткой». Удалите всю пролитую жидкость, убедитесь в том, что все ниппели надежно затянуты, и установите на них колпачки.

            - Проверьте уровень жидкости в бачке и, при необходимости, допейте ее (см. «Еженедельные проверки»),

            - Избавьтесь от удаленной из системы жидкости. Ее нельзя использовать повторно.

            - Нажмите на педаль тормоза. Если усилие. необходимое для ее нажатия, небольшое, в системе остался воздух. Необходимо опять прокачать ее. Если после повторения процедуры педаль так и осталась слишком «мягкой», возможно, изношены манжеты главного тормозного цилиндра.

            - После завершения работы убедитесь в полной работоспособности гидропривода сцепления. При необходимости удалите из него воздух (см. главу 6).

Шланги и магистрали замена

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе 2

              - Перед тем квк приступить к работе, сведите к минимуму возможные потери жидкости. Для этого снимите крышку с бачка тормозной системы, поместите на горловину полиэтиленовую пленку и снова заверните крышку. Также можно пережать гибкие шланги струбцинами. После отсоединения любого шланга незамедлительно герметизируйте его. Также под обслуживаемый узел необходимо подложить большое количество ветоши.

              - Перед отсоединением гибкого шланга сначала отверните штуцерную гайку, а затем отсоединяйте магистраль от кронштейна (если она крепится к кронштейну). Некоторые штуцерные соединения закрыты резиновыми пыльниками.

              - Для отворачивания штуцерных гаек пользуйтесь специальным накидным ключом. Его можно приобрести в любом магазине. Можно, конечно, воспользоваться обычным рожковым ключом, но если узел не разбирался давно, то велик риск «сорвать» грани гайки. Если это произошло, воспользуйтесь самозажимным ключом. Гайку, а возможно и всю магистраль, придется заменить

              - Прежде чем приступить к работе, тщательно очищайте гайки от грязи. Если вы собираетесь заменить узел с несколькими штуцерными соединениями, запомните место присоединения каждого.

              - Если вы собираетесь заменить металлическую магистраль, вы можете приобрести новую в магазине запасных частей. При установке вам придется только немного подкорректировать ее форму. Вы также можете приобрести отрезок трубки требуемой длины и штуцерные гайки. Необходимую форму этой трубке могут придать на станции обслуживания. Более надежным является первый способ приобретения, но если нет возможности приобрести готовую магистраль, захватите с собой снятую с автомобиля и приобретите трубку с гайками

              - Перед тем как приступить к установке новой магистрали, продуйте ее сжатым воздухом. Не затягивайте гайки слишком сильно.

              - Меняя гибкий шланг, правильно проложите его и надежно закрепите в промежуточных креплениях. На фирменные шланги нанесены белые продольные полосы, по которым можно определить, перекручен шланг или нет.

              - После замены шланга или магистрали удалите воздух из системы (см. параграф 2). удалите все следы вытекшей жидкости и убедитесь в отсутствии утечек.

4 Передние тормозные колодки — замена

А

Внимание! Всегда одновременно меняйте все колодки на обоих тормозных механизмах одной оси. Никогда не устанавливайте новые колодки только на один тормозной механизм — это приведет к разной эффективности работы тормозных механизмов. Имейте в виду, что пыль, образующаяся при работе колодок, может содержать вредный для здоровья асбест. Никогда не очищайте колодки сжатым воздухом. При обслуживании тормозов пользуйтесь респиратором. Очищайте рабочие поверхности колодок не бензином, а специально предназначенными для этого жидкостями.

                - Затяните рычаг стояночного тормоза, ослабьте гайки крепления колес. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры [см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите оба колеса.

                - Последовательность действий при замене колодок продемонстрирована на рисунках 4.2,а-р. Следуйте приведенной последовательности и имейте в виду следующее:

а) На опорные пластины новых колодок может быть нанесена клейкая лента. Перед установкой снимите ее

Рас. 4.2,1. Жалом плоской оперты снимите пружинный фиксатор

Е

Рас. 4.2л. Снимите внутреннюю колодку с поршни

Рис. 4.2,0. Если вы устанавлвваете иовые колодки, полаостыо вдавите поршень внутрь цилиндра. Дла этого можете воспользоватьсв струбциной...

Рис. 4.2,ж—или сиецаальиым приспособлением. Следите за уровнем жидкости в бачке

Рас. 4.2,з. Проволочной щеткой очистите повервность кронштейна, сопригаемую с колодкама, а также поверхность диска

Рас. 4.2,а. Измерьте остаточную толщаиу накладов колодок. Еслв толщина коти бы одной накладки менее 2.0 мм, замените комплект колодов

Рас. 4.2,в. Поместите наружную колодау на кронштейн суппорта

Рис. 4.2д. Поместите внутреннюю аолодву	Рас. 4.2,м. Заведате суппорт аа дасв	Рас. 4.2,а. Удерживав суппорт, затаиитв

на поршень	иаправлвющае болты, приложив требуемое

усвлае

б]	Тщательно очистите направляющие ьу| торта и нанесите на них немного специальной смазки Iна основе поликарбамида).

в)	Заводя поршень внутрь цилиндра, следите за уровнем жидкости в бачке системы Iон может значительно увеличиться].

                - Нажимайте на педапь тормоза до тех пор, пока она не станет жесткой. Колодки при этом прижмутся к рабочим поверхностям диска.

                - Аналогичным образом замените колодки на втором тормозном механизме.

                - Установите колеса.заверните гайки их крепления (не затягивая). Опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки, приложив предписанное усипие.

                - Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке системы (см. «Еженедельные проверки»),

А

Внимание! Новые колодки должны приработаться в течение некоторого времени. Поэтому первые сто километров после замены колодок избегайте резких торможений.

5 Задние тормозные колодки —

замена	i;

А

Внимание! Всегда одновременно меняйте все колодки на обоих тормозных механизмах одной оси. Никогда не устанавливайте новые колодки только на один тормозной механизм, поскольку это приведет к разной эффективности работы тормозных механизмов. Имейте в виду, что пыль, образующаяся при работе колодок, может содержать вредный для здоровья асбест. Никогда не очищайте колодки сжатым воздухом. При обслуживании тормозов пользуйтесь респиратором. Очищайте рабочие поверхности колодок не бензином, а специально предназначенными для этого жидкостями. 1 Подложите упоры под передние колеса, ослабьте гайки креппения задних копес. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите оба колеса.

2 Не затягивайте рычаг стояночного тормоза. Последовательность действий при замене коподок продемонстрирована на рисунках 5.2,а-р. Следуйте приведенной последовательности и имейте в виду следующее:

а]	Если вы устанавливаете снятые ранее колодки, устанавливайте их на прежние места.

б]	Тщательно очистите направляющие суппорта и нанесите на них немного специальной смазки (каталожный номер 1161325-4].

Рис. 5.2,а. Шестигранником отверните налравлающне болты

в]	Заводя поршень внутрь цилиндра, его следует поворачивать по часовой стрелке специальным приспособлением, одновременно вдавливая внутрь Следите за уровнем жидкости в бачке системы (он может значительно увеличиться).

                - Нажимайте на педапь тормоза до тех пор, пока она не станет жесткой. Колодки при этом прижмутся к рабочим поверхностям диска.

                - Аналогичным образом замените ко- подки на втором тормозном механизме.

                - При необходимости отрегупируйте стояночный тормоз (см. параграф 13).

                - Установите колеса,заверните гайки их крепления (не затягивая). Опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки, приложив предписанное усилие.

                - Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке системы (см. «Еженедельные проверки»),

Рис. 5.2,г. Высвободвте шланг аз кронштейна

А

Внимание! Новые колодки должны приработаться в течение некоторого времени. Поэтому первые сто километров после замены колодок избегайте резких торможений.

Рас. 5.2,6. Снимите резиновые заглушки

Рас. 5.2,д. Сведите суппорт с диска	Рис. 5.2,е. Снимите наружную коподку	Рис. 5.2,ж. Снимите внутреннюю коподку

Рис. 5.2,и. Если иы устанавливаете новые колодка, спецвальным приспособлением полностью адавате поршень внутрь цилиндра, одновременно поворачивав его. Следите за уровнем жидкости в бачке

Рас. 5.2,к. Ороиолочиои щеткой очистите поверхность кронштейна, сопригаемую с колодками, а также поверхность диска

Рис. 5.2,3. Измерьте остаточную толщину накладок колодок. Если толщина коти бы одной накладка менее 2.0 мм, замените комплект колодок

Рис. 5.2,0. Удерживав суппорт, затаните	Рас. 5.2,а. Устаноиите заглушай на головка	Рис. 5.2,р. Установите пружниный фиксатор

налравпвющие болты, приложив требуемое	болтов

усвлае

Рас. 7.3. Отверните болты (уыэаиы стрелкам») крепления кронштейна суппорта

Передний тормозной диск - проверка, снятие и установка

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с информацией, приведенной в начале параграфа 4. Примечание. Даже если только один диск требует замены, необходимо заменить оба диска и все колодки в механизмах этой оси. В противном случае эффективность работы системы значительно снизится.

Проверка

- Снимите тормозные колодки (см. параграф 4).

- Проворачивая диск, внимательно осмотрите его рабочую поверхность. Допустимы небольшие царапины на поверхности. но если вы обнаружите следы сильного износа, глубокие царапины или трещины, диск необходимо заменить или проточить (если после обработки его толщина не станет меньше минимально допустимой).

- Воспользовавшись стрелочным индикатором, измерьте биение диска. Зонд индикатора следует расположить у края диска. Если биение превышает максимально допустимое, диск необходимо заменить или проточить (если после обработки его толщина не станет меньше минимально допустимой).

ЯИНМ Если у вас нет стрелоч- ЩхМиду ного индикатора, можете воспользоваться щупа- С0ВЕТУ1Т ми. Для этого поместите щуп между диском и какой-либо неподвижной точкой. Вращайте диск и измеряйте расстояние до щупа.

- Неравномерныйизносдискатакжемо- жет привести к появлению вибраций. Микрометром измерьте толщину в нескольких точках (рис. 6.4).

Снятие

- Сняв колодки и суппорт (см. параграф 4). отверните два болта и снимите кронштейн суппорта (рис. 7.3).

- На поверхности диска и ступицы могут быть нанесены метки. Если их нет, нанесите их, поскольку взаимную ориентацию диска и ступицы при установке необходимо сохранить. Снимите фиксатор, удерживающий диск на ступице (устанавливается только на заводе), и снимите диск (рис. 6.6).

Установка

- Тщательно очистите сопрягаемые поверхности диска и ступицы. Если вы устанавливаете новый диск, растворителем удалите с его рабочей поверхности всю транспортировочную смазку.

- Поместите диск на ступицу, совместив метки.

- Установите кронштейн суппорта и затяните болты его крепления, приложив требуемое усилие.

- Установите суппорт и колодки (см. параграф 4).

7 Задний

тормозной диск — проверка, снятие и установка

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с информацией, приведенной в начале параграфа 4.

Примечание. Даже если только один диск требует замены, необходимо заменить оба диска и все колодки в механизмах этой оси. В противном случае эффективность работы системы значительно снизится.

Проверка

  - Снимите тормозные колодки (см. параграф 5). Последовательность действий при выполнении проверки аналогична приведенной в параграфе 6 (пп. 2-4).

Снятие

  - Сняв колодки, снимите суппорт и подвяжите его в стороне, не отсоединяя от него шланг.

  - Отверните два болта и снимите кронштейн суппорта (рис. 7.3).

  - Снимите фиксатор, удерживающий диск на ступице (устанавливается только на заводе).

  - Пометьте ориентацию диска относительно ступицы, затем снимите диск. При необходимости можете аккуратно обстучать его киянкой с обратной стороны.

Установка

  - Тщательно очистите сопрягаемые поверхности диска и ступицы. Если вы устанавливаете новый диск, растворителем удалите с его рабочей поверхности всю транспортировочную смазку.

  - Поместите диск на ступицу, совместив метки.

  - Установите кронштейн суппорта и затяните болты его крепления, приложив требуемое усилие.

  - Установите суппорт и колодки (см. параграф 5).

  - Отрегулируйте стояночный тормоз (см. параграф 13).

Передний суппорт снятие, ремонт и установка

Примечание. Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с примечанием. приведенным в начале параграфа 2 (относительно опасности тормозной жидкости!, а также примечанием и предостережением, приведенными в начале параграфа 4.

Снятие

    - Затяните рычаг стояночного тормоза, ослабьте гайки крепления соответствующего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо.

Для минимизации потерь жидкости действуйте спедующим образом. Попросите ассистента нажать и удерживать педаль тормоза. Присоедините отрезок трубки к ниппелю прокачки суппорта. Противоположный конец трубки опустите в контейнер. Отверните ниппель на один оборот и выпустите жидкость в контейнер. Затяните ниппель и зафиксируйте педаль в нажатом положении (можете воспользоваться бруском подходящей длины или другим подручным приспособлением). Минимизировать

    - потери жидкости также можно, пережав шланг суппорта струбциной (рис. 8.2,а,б).

    - Тщательно очистите поверхность суппорта вокруг штуцерного соединения со шлангом. Выверните штуцер из суппорта на один оборот. Удалите все следы вытекшей жидкости.

    - Снимите тормозные колодки (см. параграф 4).

    - Удерживая шланг, отверните суппорт. Удалите все следы вытекшей жидкости и заглушите все образовавшиеся отверстия.

    - При необходимости можете отвернуть два болта и снять кронштейн суппорта.

Ремонт

    - Во время составления данного Руководства запасные части для суппортов не поставлялись. При выходе суппорта из строя его следовало заменить. Актуальную информацию вы можете получить на фирменной станции обслуживания.

Установка

    - Установите кронштейн суппорта (если снимали) и затяните бопты его крепления, приложив требуемое усилие.

    - Установите тормозные колодки, однако перед тем, как устанавливать суппорт, наверните его на штуцер шланга.

    - Не перекручивая шланг, затяните штуцер.

Рис. 8.2,а. Зафиксируйте педаль а нажатом	Рис. 8.2,6. Пережмите шланг

положении

    - Снимите струбцину со шланга или упор с педали. Удалите воздух из системы (см. параграф 2).

Рис. 10.3. Отсоедините проаодиу датчаиа (указана стрелкой), затем иажмате на факсатор (расположен сзада, указан стрелкой) и отсоедините шланг гидропривода сцеплении от банка

12 Нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет жесткой. Колодки при этом прижмутся к рабочим поверхностям диска. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки, приложив требуемое усилие.

9 Задний суппорт —

снятие, ремонт	^

и установка	^

Примечание. Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с примечанием, приведенным в начале параграфа 2 (относительно опасности тормозной жидкости], а также примечанием и предостережением, приведенными в начале параграфа 5

Снятие

      - Подложите упоры под передние колеса, ослабьте гайки крепления соответствующего колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо.

      - Для минимизации потерь жидкости действуйте следующим образом. Попросите ассистента нажать и удерживать педаль тормоза. Присоедините отрезок трубки к ниппелю прокачки суппорта. Противоположный конец трубки опустите в контейнер. Отверните ниппель на один оборот и выпустите жидкость в контейнер. Затяните ниппель и зафиксируйте педаль в нажатом положении (можете воспользоваться бруском подходящей длины или другим подручным приспособлением). Минимизировать потери жидкости также можно, пережав шланг суппорта струбциной (рис. 8.2.а.б).

      - Тщательно очистите поверхность суппорта вокруг штуцерного соединения со шлангом. Выверните штуцер из суппорта на один оборот. Удалите все следы вытекшей жидкости.

      - Снимите тормозные колодки (см. параграф 5).	•

      - Отсоединитесердечниктроса стояночного тормоза от рычага, расположенного на суппорте, затем отсоедините оплетку троса от кронштейна (рис. 14.9).

      - Удерживая шланг, отверните суппорт. Удалите все следы вытекшей жидкости и заглушите все образовавшиеся отверстия.

Ремонт

      - Во время составления данного Руководства запасные части для суппортов не поставлялись. При выходе суппорта из строя его следовало заменить. Актуальную информацию вы можете получить на фирменной станции обслуживания.

Установка

      - Наверните суппорт на штуцер шланга.

      - Присоедините трос стояночного тормоза к рычагу и кронштейну.

      - Установите тормозные колодки и суппорт (см. параграф 5).

      - Затяните штуцер шланга, не перекручивая его.

      - Снимите струбцину со шланга или упор с педали. Удалите воздух из системы (см. параграф 2).

      - Нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет жесткой. Колодки при этом прижмутся к рабочим поверхностям диска. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки, приложив требуемое усилие.

10 Главный цилиндр — % снятие и установка ^

Примечание. Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с примечанием, приведенным в начале параграфа 2 (относительно опасности тормозной жидкости]. Примечание. Запасные части для главного цилиндра не поставляются. При выходе из строя его следует заменить.

Снятие

        - Нажмите несколько раз на педаль тормоза. удалив разрежение из вакуумного усилителя. Откачайте из бачка всю жидкость.

А

Внимание! Не пытайтесь откачать жидкость ртом — она ядовита. Воспользуйтесь шприцем или гидрометром.

        - Отсоедините проводку от бачка и главного цилиндра.

        - На модификациях с механической коробкой передач нажмите на фиксатор и отсоедините от бачка шланг гидропривода сцепления (рис. 10.3). Для предотвращения утечек жидкости и попадания грязи в систему незамедлительно заглушите отверстие шланга. Удалите всю вытекшую жидкость.

        - Тщательно очистите поверхность главного цилиндра вокруг штуцеров тормозных магистралей. Подложите ветошь под штуцеры. Аккуратно отверните гайки и извлеките магистрали из корпуса цилиндра (рис. 10.4). Незамедлительно заглушите все образовавшиеся отверстия. Удалите все следы пролившейся жидкости.

Отверните две гайки, крепящие цилиндр к корпусу вакуумного усилителя, затем снимите цилиндр и извлеките его из моторного отсека. Старайтесь не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные и пластиковые панели (рис 10.5).

        - При необходимости можете отвернуть винт и снять бачок с корпуса цилиндра (рис. 1 Q.6). Проверьте и. при необходимости, замените уплотнительные кольца.

Установка

        - Если снимали уплотнительные кольца, окуните их в тормозную жидкость и установите на места. Установите бачок на цилиндр и надежно затяните винт его крепления.

        - Установите цилиндр на шпильки вакуумного усилителя. Затяните гайки его крепления, приложив требуемое усилие

        - Тщательно очистите поверхности штуцерных гаек тормозных магистралей, затем введите магистрали в порты цилиндра и несильно затяните гайки.

        - Присоедините к штуцеру бачка шланг гидропривода сцепления. Для облегчения установки можете окунуть конец шланга в тормозную жидкость

        - Присоедините проводку к бачку и цилиндру.

        - Подложите ветошь под штуцеры магистралей главного цилиндра и заполните бачок свежей тормозной жидкостью.

        - Как только жидкость начнет просачиваться сквозь штуцерные соединения, надежно затяните гайки.

        - Удалите воздух из тормозной системы (см. параграф 2). затем — из гидропривода сцепления (см. главу 6).

        - После удаления воздуха проверьте герметичность главного цилиндра следующим образом. Полностью нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее нажатой в течение 30 секунд. Отпустите педаль и убедитесь в отсутствии утечек.

11 Педаль тормоза — ^ снятие и установка ^

Снятие

          - Снимите лицевую панель [см. главу 11).

          - Отсоедините проводку от выключателей, расположенных на педалях, запомнив места подключения разъемов. Высвободите проводку из промежуточных креплений.

          - Отверните шесть гаек крепления кронштейна педалей тормоза и акселератора к стенке моторного отсека (рис 11.3).

Рис. 11.3. Отверните шесть гаев (указаны стрелками) крепления кронштейна педалей

Ряс. 11.4,а. Снять фиксатор, не повредив его, невозможно. После снятия металлической центральной вставки...

Рис. 11.4,6. ...пластиковая головка	Рис. 11.4,и. Стержень извлевается	Рис. 11.8. Заведите фиксатор до упора

отламываетси	с противоположной стороны

          - Высвободите фиксатор, крепящий шток вакуумного усилителя к педали тормоза (рис 11,4.а-в). Имейте в виду, что полностью снять фиксатор невозможно. При установке необходимо воспользоваться новым. Снимите обе педали вместе с кронштейном.

          - При необходимости можете отвернуть три гайки и снять педаль акселератора с кронштейна. Запасные части для педали тормоза не поставляются, поэтому выполнять дальнейшую разборку не нужно.

Установка

          - Установите педаль акселератора (если снимали) на кронштейн и надежно затяните гайки ее крепления.

          - Заведите кронштейн вместе с педаля - ми на место и надежно затяните гайки его крепления.

          - Присоедините шток вакуумного усилителя к педали и закрепите его новым фиксатором (рис. 11.8).

          - Присоедините проводку к выключателям и закрепите ее в промежуточных фиксаторах.

          - Установите лицевую панель (см. главу 11).

Убедитесь в работоспособности сигналов торможения.

Рнс. 12.9,6. Снимите крышку с усилители

Рис. 12.8. Разведите стопорное кольцо (указано стрелкой) а высвободите датчав аз усилители

Рис. 12.5,а. Отверните факсаторы (увазаны стрелками)

моторного отсека (рис. 12.17). Извлеките усилитель из моторного отсека.

Установка

18 Установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

а)	Затягивайте гайки и болты, прикладывая требуемые усилия.

б]	Установите главный цилиндр 1см. параграф 10).

в)	Установите привод стеклоочистителя ветрового стекла (см. главу 12].

Рис. 12.17. Отвераате четыре тайва (указаны стрелвама) креллеиии усилители в кронштейну педалей

Рис. 12.12. Отверните два болта (увазаны стрелвама) а снимите верхнюю крышку ремня

г]	При необходимости удалите воздух из системы (см. параграф 2).

12 Вакуумный

усилитель —	^

снятие и установка ^

Снятие

            - Поскольку при выполнении работы вам придется отсоединять магистрали системы кондиционирования, удалите хладагент из системы на станции обслуживания.

            - Нажмите несколько раз на педаль тормоза, удалив разрежение из вакуумного усилителя.

            - Снимите главный тормозной цилиндр (см. параграф 10).

            - Снимите привод очистителя ветрового стекла (см. главу 12).

            - Высвободите жгуты проводки из промежуточных креплений, отверните фиксаторы и снимите пластиковую панель с усилителя (рис. 12.5,е,б).

            - Отверните крепеж и снимите магистраль низкого давления системы кондиционирования. Для предотвращения попадания грязи в систему незамедлительно заглушите образовавшиеся отверстия. Снимите уплотнительные кольца и избавьтесь от них — при установке необходимо воспользоваться новыми.

            - Высвободите магистраль высокого давпения из промежуточных креппений и отведите ее в сторону.

            - Извлеките датчик давления из вакуумного усилителя (если есть).

            - Отсоедините проводку, затем аккуратно разведите стопорное кольцо и снимите с усилитепя датчик педали (рис. 12.9). Снимите уппотнительное кольцо и избавьтесь от него — при установке необходимо воспользоваться новым.

            - Отверните штуцерные гайки и снимите две трубки, соединяющие главный тормозной цилиндр с блоком ABS. Для предотвращения попадания грязи в систему незамедлительно заглушите образовавшиеся отверстия.

            - Снимите нижнюю панепь отделки лицевой панели со стороны водителя (см. главу 11).

Модификации с бензиновыми двигателями 2.4 литра

            - Отверните два болта и снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

Все модификации

            - Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека.

            - Заведите гидравлический домкрат под двигатель, поместите на рычаг домкрата деревянный брусок, упритв его в поддон и примите на него вес двигателя.

            - Отверните болты и снимите правую опору силового блока. Опустите силовой блок примерно на 6 см.

            - Высвободите фиксатор, крепящий шток вакуумного усилителя к педапи тормоза (рис. 11 4,а-в). Имейте в виду, что полностью снять фиксатор невозможно. При установке необходимо воспользоваться новым.

            - Отверните четыре гайки крепления усилителя к кронштейну педалей и стенке

13 Стояночный тормоз — регулировка

Примечание. Выполнять регулировку следует только при полностью остывших тормозных дисках и колодках.

              - Пять раз полностью затяните и опустите рычаг стояночного тормоза. Подложите упоры под передние колеса.

              - Отделите пыльник рычага стояночного тормоза от консоли и отворачивайте регулировочную гайку до тех пор, пока торец регулировочной штанги не расположится на одном уровне с поверхностью гайки (рис. 13.2,а,б).

              - Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см «Подъем и фиксация автомобиля»).

              - Пять раз нажмите на педаль тормоза, придвинув колодки к дискам

              - По очереди повращайте задние колеса и убедитесь в том, что они вращаются свободно.

              - Находясь в салоне автомобиля, убедитесь в том, что рычаг полностью опущен, затем затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока штанга не выдвинется наружу на 7 мм. Продолжайте затягивать гайку до тех лор, пока для проворачивания колес не потребуется припожить легкое усилие (рис. 13.6).

              - Затяните рычаг стояночного тормоза на пять щелчков, затем полностью опустите его и повращайте задние колеса. Усилие, необходимое для проворачивания колес, должно быть таким же. как в пункте 6.

              - Отверните регулировочную гайку на один оборот, затем 5 раз полностью затяните и опустите рычаг стояночного тормоза

              - Повращайте колеса и убедитесь в том, что они вращаются свободно

              - После завершения работы присоедините к консоли пыльник рычага и опустите автомобиль на землю.

14 Трос стояночного тормоза — снятие и установка

Снятие

Задние секции

1 Ослабьте гайки крепления задних колес и подложите упоры под передние колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»)

                - Полностью ослабьте регулировочную гайку стояночного тормоза (см. параграф 13).

                - Отверните две гайки крепления каталитического нейтрализатора к резонатору. Отверните гайку центрального кронштейна крепления резонатора. Подвесьте нейтрализатор к кузову.

                - Снимите резиновые подвесы средней секции системы выпуска отработавших газов, затем отведите ее в сторону и подвесьте к кузову.

                - Отверните четыре пластиковые гайки и снимите теплозащитный экран, расположенный под рычагом стояночного тормоза [рис. 14.5).

                - Отверните две пластиковые гайки и винт крепления пластиковой панели (рис. 14.6).

Рис. 13.2,6. Отворачивайте гайку до тек пор, пока она ие расположится на одном уровне с торцом штанга (указана стрепкой)

                - Отверните семь пластиковых гаек и снимите теплозащитный экран, расположенный над средней секцией системы выпуска (рис. 14.7).

                - Сожмите фиксаторы и извлеките оплетки тросов из кронштейнов. Отделите сердечники тросов от балансирной пластины (рис. 14.8,а,б).

                - Отсоедините сердечники тросов от рычагов суппортов (рис 14.9).

                - Высвободите тросы из промежуточных креплений и извлеките их из-под автомобиля. Имейте в виду, что тросы поставляются только в сборе с балансирной пластиной.

Передняя секция

                - Снимите центральную консоль (см. главу 11).

                - Полностью отверните регулировочную гайку стояночного тормоза (см. параграф 13).

Рис. 13.G. Затигивайте гайку до тек пор, пока штанга не выдвинетси на 7 мм

Для получения доступа к тросу отверните шесть пластиковых гаек и сдвиньте в сторону теплозащитный экран, расположенный над средней секцией системы выпуска.

Рас. 14.5. Отверните четыре гайии (указаны стрелками) и снимите теплозащитный зкраи

Рис. 14.6. Снимите пластиковую панель	Рис. 14.7. Снимите теппозащатный зкраи,

распопожеииый над резонатором

Рис. 14.8,6. Отсоедините бапансирную пластину Рис. 14.9. Отсоедините трос от рычага суппорта от передней секции троса

Рис. 14.8,а. Нажмите на фиксаторы а отсоедините оплетки тросои от кронштейнов

                - Отсоедините трос от балансирной пластины (рис. 14.8,6) и от рычага стояночного тормоза (рис. 14.14). Снимите трос.

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы отрегулируйте стояночный тормоз (см. параграф 13).

15 Рычаг стояночного тормоза —

снятие и установка ^

Снятие

                - Снимите центральную консоль (см. главу 11).

                - Отверните регулировочную гайку стояночного тормоза (рис. 13.2,6).

                - Отсоедините проводку от выключателя.

                - Отверните три болта крепления рычага к полу (рис. 15.4).

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы отрегулируйте стояночный тормоз (см. параграф 13).

16 Выключатель

контрольной лампы стояночного тормоза —

снятие и установка ^

- Снимите центральную консоль (см. главу 11).

- Отверните болт и снимите выключатель (рис. 16.2)

- Отсоедините от него проводку.

- Установка выполняется в обратной последовательности.

17 Выключатель сигналов торможения — снятие и установка %

Снятие

1 Выключите зажигание.

  - Снимите нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя (см. главу 11).

  - Отсоедините проводку от выключателя (рис. 17.3).

  - Поверните включатель по часовой стрелке и высвободите его из кронштейна.

  - Сожмите фиксаторы и извлеките выключатель из кронштейна (рис. 17.5).

Установка

  - Убедитесь в том, что педаль полностью отпущена. Заведите выключатель в кронштейн и поверните его против часовой стрелки до фиксации. Имейте в виду, что выключатель при установке займет требуемое положение

  - Присоедините проводку к выключателю.

Рас. 1Б.2. Болт (указам стрелков) крепленая Рас. 17.3. Вдааате факсатор а отсоедините	Рас. 17.5. Поверните выключатель по часовой

выключателя контрольной лампы	проводку (разъем указан стрелкой)	стрелке и снимите его

от выключателя

  - Установите нижнюю панель отделки лицевой панели.

18 Антиблокировочная система (ABS) — общие сведения

ABS устанавливалась на все модификации автомобиля в качестве стандартного оборудования. Задача ABS — не допустить блокировку колес при экстренном торможении. Это осуществляется путем снижения давления тормозной жидкости в контуре заблокированного колеса. После того как колесо снова начало вращаться, давление в контуре восстанавливается.

Система состоит из гидравлического модулятора, блока управления и четырех колесных датчиков

На ступичных узлах всех колес находятся датчики, приводимые магнитными кольцами. Эти кольца встроены во внутренние манжеты ступичных подшипников. Датчики постоянно измеряют скорость вращения колес и определяют моменты ее снижения. Информация, поступающая с датчиков, используется для вычисления скорости движения автомобиля

Если БЭУ определяет, что какое-то из колес вскоре заблокируется, он закрывает соответствующий клапан и таким образом изолирует тормозной механизм этого колеса от главного цилиндра.

При обнаружении неисправности какого-либо компонента системы на приборном щитке включается контрольная лампа и система отключается. Тормозная система при этом остается полностью работоспособной. В память блока управления заносится код неисправности, который впоследствии можно считать на станции обслуживания (см. параграф 20).

В ABS также встроена система распределения тормозных усилий (EBD). Эта система регулирует распределение давления между передними и задними тормозными механизмами.

На автомобиль также могут быть установлены: система распределения крутящего момента (ТС) и/или стабилизации (DSTC). Они также встроены в ABS. В этом случае ABS определяет не только момент начала блокировки колес, но также и момент начала их пробуксовывания (при ускорении),

а также оценивает стабильность траектории движения автомобиля. Если колесо начинает пробуксовывать, система начинает подтормаживать его. Еспи же теряется курсовая устойчивость [это определяется датчиками бокового ускорения и угла поворота рулевого колеса), система определяет, какое из копес необходимо подтормозить для ее восстановления. Как только скорость вращения колеса становится равной скоростям вращения остальных колес, оно растормаживается.

19 Компоненты

антиблокировочной системы —

снятие и установка ^ Снятие

Датчик переднего колеса

    - Ослабьте гайки крепления соответствующего колеса, подложите упоры под задние копеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры [см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите копесо.

    - Отсоедините проводку от датчика.

    - Отверните бопт (типа Тогх) креппения датчика к ступичному узпу (рис. 1 Э.З.а.б). Снимите тормозной диск, затем пыпьник тормозного механизма и высвободите датчик из ступичного узпа.

Кольцо привода датчика

    - Копьцо встроено во внутреннюю манжету ступичного подшипника. Последова- тепьность действий при снятии и установке подшипника приведена в гпаве 10.

Датчик заднего колеса

    - Оспабьте гайки креппения соответствующего копеса, подложите упоры под передние копеса. Поднимите заднюю часть автомобипя и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо.

    - Если на автомобиль установлена система регулировки высоты подвески (Nivo- mat), отверните нижний бопт креппения амортизатора и отведите его в сторону.

    - Отверните бопт креппения датчика (рис. 19.7). Снимите датчик и отсоедините от него проводку. На некоторых модификациях разъем проводки присоединен не к датчику. В этом случае проследуйте вдоль проводки датчика, найдите разъем и рассоедините его.

Блок управления

    - Снимите модулятор системы (см. далее).

    - Отверните два болта и аккуратна отделите блок от модулятора (рис. 19.9).

    - Дальнейшую разборку блока выполнять не рекомендуется. Не допускайте попадания грязи внутрь блока.

    - Если вы собираетесь устанавливать новый блок, имейте в виду, что после завершения работы его необходимо запрограммировать на станции обслуживания.

Модулятор

Примечание. Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с примечанием, приведенным в начале параграфа 2 (относительно опасности тормозной жидкости].

А

Внимание! Необходимо соблюдать абсолютную чистоту. Попадание грязи внутрь модулятора недопустимо.

Рас. 19.9. Отверните два болта (указаны стрелками) а отсоедините блок от модулитора

    - Для минимизации потерь жидкости действуйте следующим образом. Попросите ассистента нажать и удерживать педаль тормоза. Присоедините отрезок трубки к ниппелю прокачки суппорта. Противоположный конец трубки опустите в контейнер. Отверните ниппель на один оборот и выпустите жидкость в контейнер. Затяните ниппель и зафиксируйте педапь в нажатом положении (можете воспользоваться бруском подходящей длины или другим подручным приспособлением). Минимизировать потери жидкости также можно, пережав шланг суппорта струбциной (рис. 8.2,а).

    - Снимите аккумулятор (см. главу 5А) Отверните три болта и снимите его поддон. Снимая поддон, отсоедините от него проводку.

    - Тщательно очистите поверхность мо- дупятора вокруг штуцерных соединений. Запомнив ориентацию магистралей, отсоедините их от модулятора (рис. 19.14). Незамедлительно заглушите все образовавшиеся отверстия. Удалите все следы вытекшей жидкости.

    - Отсоедините проводкуотблокауправпения. Отверните болты и снимите модулятор.

    - Дальнейшую разборку выполнять не рекомедуется. Имейте в виду, что после завершения работы необходимо удалить воздух из системы на станции обслуживания [с применением специального оборудования).

Датчик положения педали тормоза

    - Несколько раз нажмите на педаль тормоза, удалив разрежение из вакуумного усилителя.

    - Отсоедините проводку от датчика, расположенного на корпусе вакуумного усилителя.

Рас. 19.14. Отверните штуцерные ганки креплении магистралей к модулатору

Разведите стопорное кольцо и аккуратно снимите датчик (рис. 12.9). Снимите с датчика уплотнительное кольцо и дистанционную втулку.

Датчик поворота рулевого колеса

    - Датчик встроен в электронный блок, расположенный на рулевой колонке. Последовательность действий приведена в главе 12. Имейте в виду, что после установки нового блока его необходимо запрограммировать на станции обслуживания

Датчики бокового ускорения

    - Датчики расположены под правым креслом. Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

    - Снимите правое кресло (см главу 11).

    - Отведите в сторону ковровое покрытие (рис. 19.23).

    - Отсоедините проводку от датчиков, отверните два болта и снимите датчики вместе с кронштейном.

А

Внимание! Не подвергайте датчики механическим воздействиям.

Установка

    - Установка всех компонентов выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а1 Тщательно очистите поверхность колесного датчика и поверхность его гнезда. Магнитное кольцо можно очистить щеткой (например. зубной].

б]	После установки модулятора удалите воздух из системы на станции обслуживания.

в]	Установите новое уплотнительное кольцо на датчик положения педали тормоза. Убедитесь в том, что на вакуумный усилитель и дистанционную втулку нанесены метки одного цвета.

г]	При снятии блока управления из его памяти будут удалены все настройки. После установки блока систему стабилизации (если есть], возможно, придется откалибровать. Это можно сделать как на станции обслуживания, так и самостоятельно. Совершите поездку на 30 километров, соблюдая следующие требования:

1 Повороты следует проходить на небольшой скорости 1с небольшим боковым ускорением].

      - Дорожное покрытие должно находиться в очень хорошем состоянии (без ям, выбоин и т. д.].

      - Дорожное покрытие должно быть сухим (пробуксовка колес недопустима]

20 Антиблокировочная система (ABS) — поиск

а»

неисправностей ^

        - В ABS встроена сложная система самодиагностики. При обнаружении неисправности какого-либо компонента системы в память блока управления заносится код неисправности, который впоследствии можно считать на станции обслуживания. Диагностический разьем находится над педалями (рис. 20.1).

        - Проанализировав память блока управления, можно обнаружить вышедший из строя компонент, однако имейте в виду, что неисправен может быть не сам компонент, а. например, его проводка. Считыватель кодов неисправности — сложное и дорогое устройство. Приобретать его для личного пользования нецелесообразно. Эти устройства есть на станциях обслуживания и в специализированных мастерских.

Рас. 19.23. Датчика бокового ускорения	Рис. 29.1. Диагностически! разим находится

(указаны стрелкой) расположены со стороны над педалям» водителя, под ковровым покрытием

        - Поскольку блок управления ABS свя зан с остальными блоками управления посредством цифровой системы обмена данными (databus), традиционные методики поиска неисправностей электрооборудования применять нельзя.

21 Вакуумный насос — || снятие и установка ^

Снятие

Насос, приводимый от распредвала

Примечание. Насос этого типа установлен на автомобили с дизельными двигателями.

          - Снимите пластиковую панель с двигателя

          - Снимите скобу крепления трубки системы рециркуляции отработавших газов к насосу, затем высвободите из фиксаторов топливный шланг (рис. 21.2).

          - Нажмите на фиксатор и отсоедините от насоса авкуумную трубку (рис. 21.3).

          - Отверните три болта и снимите насос с головки блока цилиндров (рис. 21.4). Удалите всю вьпекшую жидкость. Снимите уплотнительные кольца и избавьтесь от них — при установке необходимо воспользоваться новыми Поскольку запасные части к насосу не поставляются, разбирать его нет необходимости.

Насос с электроприводом Примечание. Насос этого типа установлен на некоторые модификации с бензиновыми двигателями.

          - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см главу 5А).

          - Отсоедините ввкуумную трубку и проводку от насоса, расположенного в переднем левом углу моторного отсека.

Отверните два болта и снимите насос.

Рис. 21.2. Скоба крепления трубки системы	Рис. 21.3. Вдавите фиксатор (указан стрелкой) Рис. 21.4. Болты креплеииа насоса |указаны

рециркуляции отработавшая газов фиксируется и отсоедините трубку от насоса	стрелками)

гайкой (указана стрелкой)

Установка Насос, приводимый от распредвала

          - Установите новые уплотнительные кольца на поверхность головки, затем установите насос, заведя его направляющие в пазы, расположенные на выпускном распредвале. Затяните болты крепления насоса, приложив требуемое усилие (рис. 21.8,8,6).

          - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Насос с электроприводом

Рас. 21.1,а. Замеаате уплотнительные кольца насоса (указаны стрелками)

Рис. 21.8,6. Лааки должны заата в ответные пропалы вала

Установка выполняется в обратной последовательности.

Глава 1 □

Подвеска и рулевое управление

Содержание

Спецификации	10*1

            - Общие сведения	10 • 2

            - Передний ступичный узел и подшипник —

снятие и установка	10*3

            - Стойка передней подвески — снятие и установка	10*4

            - Стойка передней подвески — разборка, проверка и сборка ....10*5

            - Поперечный рычаг и шаровый шарнир передней подвески — снятие, ремонт и установка	10*6

            - Передний стабилизатор поперечной устойчивости —

снятие и установка	10*6

            - Задний ступичный подшипник — замена	10*7

            - Задний ступичный узеп и продольный рычаг —

снятие и установка	10*8

            - Заднийамортизатор — снятие и установка	10*8

            - Пружина задней подвески — снятие и установка	10*9

            - Рычаги задней подвески — снятие и установка	10*9

            - Задний стабилизатор поперечной устойчивости —

снятие и установка	10 • 10

            - Рулевое колесо — снятие и установка	10*10

            - Рулевая копонка — снятие и установка	10*11

            - Рупевой механизм — снятие и установка	10*12

            - Пыпьники рупевого механизма — замена 	10*12

            - Система усиления рупевого управления — удаление воздуха ...10*13

            - Электронный блок и насос системы усиления

рупевого управления — снятие и установка	10*13

            - Наконечник рулевой тяги — снятие и установка	10*14

            - Углы установки колес — общие сведения	10*14

Обслуживание колес и проверка

давпения в шинах	см.«Еженедельные проверки•

Провврка подвески и рупевого управления	см. главу 1А ипи 1Б

Проверка уровня жидкости системы усиления

рупевого управления	см. «Еженедельные проверки»

Степени сложности

| Легко, доступно новичку / с минимальным iv опытом ^ | Довольно легко, ^ доступно для начинающего ^ с небольшим опытом \ | Довольно сложно, ^ доступно ^ компетентному ^ автомеханику \ | Сложно, доступно jS опытному ^ автомеханику ^ | Очень сложно, Л^ доступно очень jS опытному механику \ или профессионалу \ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Спецификации

Передняя подвеска

Тип		независимая, со стойками типа МакФерсона. На все модификации

установлен стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Тип											независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторами и пружинами. На все модификации установлен стабилизатор поперечной устойчивости

Рулевое управление

Тип			реечного типа, с системой усиления

Рабочая жидкость		ом. «Смазки и рабочие жидкостии

Углы установки колес

Передние Развал

Стандартные модификации				-0.6° ± 0.7°

Спортивные модификации				-09° * 0.7°

Кастор (угол продольного наклона оси стойки]

Стандартные модификации							3.6° 11.5°

Спортивные модификации					„..4.0° ± 15°

Схождение-					.....0.2° ±0.1°

Задние Развал

Стандартные модификации								-1.5° ± 1.0°

Спортивные модификации				-1.9° 11.0°

Схождение				0.3° ± 0.1 °

Колеса

Давление в шинах									указано на средней стойке кузова со стороны водителя

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Передняя подвеска

Датчик ABS						10

Болты крепления скоб стабилизатора*		—	—	— 50

Гайки шарниров стоек стабилизатора*				50

Гайка крепления шарового шарнира к ступичному узлу*		70

Болты крепления скобы суппорта*			120

Поперечный рычаг к подрамнику* Задний болт

Первая стадия.	—	-	60

Вторая стадия		довернуть на 90°

Передний болт.					175

Винт приводного вала *

Первая стадия							35

Вторая стадия			довернуть не 90°

Болты крепления задней опоры силового блока

М10 	-				60

М12 	80

Болты крепления подрамника *

Передние						—	—	—	120

Задние			——		260

Звдние кронштейны подрамника к кузову.			25

Гайка крепления штока амортизатора *		-			50

Болты крепления стойки подвески к ступичному узлу	—	90

Верхние гайки крепления стойки подвески							30

Задняя подвеска

Болты крепления стабилизатора к подрамнику..	50

Болты крепления стабилизатора к поперечным рычагам	50

Болт крепления продольного рычага к кузову	—			120

Нижний поперечный рычвг к кузову			115

Нижний поперечный рычаг к подрамнику			90

Ступичный узел...	-	55

Нижний болт крепления амортизатора

Стандартная подвеска					-	115

Подвеска Nivomat			— 225

Верхние болты крепления амортизатора	25

Верхняя гайка крепления амортизатора *

Стандартная подвеска				25

Подвеска Nivomat				60

Поперечная тяга	-	115

Верхний поперечный рычаг к ступичному узлу и подрамнику	115

Рулевое управление

Болты крепления насоса системы усиления					-	25

Болты крепления рулевой колонки *			25

Болты крепления рулевого механизма			80

Болт крепления рулевого колеса * 			—	65

Стяжной болт крепления шарнира рулевой колонки*	25

Гайки крепления пальцев шарниров наконечников рулевых тяг*	50

Стопорные гайки рулевых тяг						70

Колеса Колесные гайки

Первая стадия			-			20

8торая стадия	90

* Повторно не использовать.

1 Общие сведения

Подвеска передних колес — независимая, типа МакФврсона. В подвеске этого типа телескопический амортизатор и пружина объединены в разборный узел, называемый стойкой. Снизу стойки присоединены к поперечным рычагам через шаровые шарниры. Рычаги крепятся к подрамнику через резиновые втулки. Снизу к стойкам присоединены ступичные узлы, внутри которых расположены подшипники качения. На ступичные узлы установлены суппорты и диски тормозной системы На все модификации установлен передний стабилизатор поперечной устойчивости. К подрамнику стабилизатор присоединяется через резиновые втулки, а к стойкам подвески — через стойки (рис. 1.1).

Подвеске задних колес — независимая. многорычажная. Два поперечных рычага присоединяются к ступичному узлу и подрамнику через резиновые втулки. Продольный рычаг присоединен к кузову и ступичному узлу. С каждой стороны также установлена поперечная тяга. Цилиндри-

Рас. 1.1. Передала подвеска

              - Опорный подшипник, опора стойки и опора пружины 7 Ступичный узел

              - Втулка	8 Подрамник

              - Скоба	9 Втулка

              - Стабилизатор поперечной устойчивости	10 Поперечный рычаг

              - Пружина	11 Шаровый шарнир

Н46424

- Верхний поперечный рычаг

- Поперечная тяга

- Продольный рычаг и ступичный узел

3	Нижняя опора пружины	12 Стойка МакФерсона

Рас. 1.2. Заднаа подвеска

                - Нижний поперечный рычаг

                - Подрамник

                - Стабилизатор поперечной устойчивости

Н46425

                - Датчик ABS

ческие пружины установлены между нижним поперечным рычагом и подрамником, а телескопические амортизаторы — между ступичным узлом и кузовом (рис. 1.2).

Рас. 2.2. Ослабьте вант крепления праводиого вала

На все модификации установлена система усиления рулевого управления. Давление в ней создает специальный электрический насос, управляемый блоком системы

2 Передний ступичный узел и подшипник — % снятие и установка ^

Примечание. Ступичные подшипники—необслуживаемые. двухрядные. Подшипники являются неотъемлемыми частями ступиц и отдельно н" поставляются.

Снятие

                - Оспаоьте гайки крепления соответствующего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо.

                - Отверните винт крепления приводного вала к ступице (рис. 2.2). Отворачивая винт, попросите ассистента нажать и удерживать педаль тормоза. Избавьтесь от винта — при установке необходимо воспользоваться новым.

                - Снимите тормозной диск (см. главу 9).

                - Отверните четыре винта и снимите щиток тормозного механизма.

                - Отверните гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги и высвободите палец из ступичного узла. При необходимости можете воспользоваться сьемником (рис. 19.3,а.б).

                - Отсоедините проводку от датчика ABS, отверните винт (типа Тогх) и снимите датчик со ступичного узла (см. главу 9).

Ослабьте гайку (верхняя сторона гайки должна расположиться на одном уровне с торцом пальца) креппения пальца шарнира поперечного рычага к ступичному узлу. Сьемником высвободите палец из ступичного узла.Если при отворачивании гайки палец начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (гнездо — в торце пальца). Полностью отверните гайку (рис. 2.7).

Рнс. 2.7. Съемником высвободите палец	Рас. 2.9. Опустите рычаг вваз, сдвиньте	Рис. 2.10,а. Отвернув болт, разведете снобу

шарнира аз ступичного узла	ступичный узел наружу а извлеките из него вал большой отвертвой

                - Монтировкой опустите рычаг, высвободите палец шарнира рычага из ступичного узла и отведите ступичный узел в сторону. Не повредите пыльник шарового шарнира

                - Отведите ступичный узел наружу и высвободите из него шарнир приводного вала (рис. 2.9).

                - Отвврнитв болт крепления ступичного узла к стойке подвески. Заведите жало плоской отвертки внутрь скобы стойки и слегка разведите ее. одновременно смещая вниз ступичный узел. Обратите внимание на ориентацию болта — головкой вперед (рис. 2.10,а,б).

                - Теперь можно извлечь подшипник вместе со ступицей из ступичного узла. Имейте в виду, что без специального приспособления (каталожный номер 999 7090) завести новую ступицу в ступичный узел вы не сможете (рис. 2.11 .а.б). При снятии ступицы подшипник будет поврежден, поэтому устанавливать его повторно нельзя.

Установка

                - Перед тем как приступить к установке, тщательно очистите шлицы хвостовика шарнира приводного вала и сопрягаемую со ступицей поверхность ступичного узла.

                - Установке выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а] Тщательно очистите сопрягаемые поверхности ступицы и тормозного диска. Установите диск, совместив метки.

61 Воспользуйтесь новым винтом креппения приводного вала, в) Тщательно очистите поверхность датчика АВЗи сопрягаемую с ним поверхность ступичного узла

г] Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия (если оговорены1. См. также Спецификации к главе 9.

3 Стойка передней

подвески —	fe

снятие и установка ^

Снятие

- Ослабьте гайки крепления соответствующего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо.

Отверните винт крепления приводного вала к ступице (рис. 2.2). Отворачивая винт, попросите ассистента нажать и удерживать педаль тормоза Избавьтесь

Рвс. 2.10,6. Аккуратно отделите ступичный узел от стойив

Рис. 2.11,6. Дпи устааовна ступацы также иеобяодимо специальиое приспособление

Рве. 2.11,а. Уперев ступичный узел в специальное приспособление, выдаввте аз него ступицу с подшипником

Рис. 2.11,в. Поместате ступичный узел	Рис. 2.11,г... напрессуйте ступичный узел... Рис. 2.11 д. ...на подшипник

на ступицу и...

от винта — при установке необходимо воспользоваться новым

- Ослабьте гайку (верхняя сторона гайки должна расположиться на одном уровне с торцом пальца) крепления пальца шарнира поперечного рычага к ступичному узлу. Съемником высвободите палец из ступичного узла. Если при отворачивании гайки палец начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (гнездо — в торце пальца). Полностью отверните гайку (рис. 2.7).

- Монтировкой опустите рычаг, высвободите палец шарнира рычага из ступичного узла и отведите ступичный узел в сторону (рис. 3.4). Не повредите пыльник шарового шарнира.

- Отверните два болта крепления кронштейна суппорта к ступичному узлу и сведите суппорт с диска. Подвесьте его в стороне, не натягивая тормозной шланг.

- Отведите ступичный узел наружу и высвободите из него шарнир приводного вала.

- Отверните гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора к стойке подвески. Если при отворачивании гайки палец начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (гнездо — в торце пальца) (рис. 3.7).

- Отверните болт крепления ступичного узла к стойке подвески. Заведите жало плоской отвертки внутрь скобы стойки и слегка разведите его в стороны, одновременно смещая вниз ступичный узел. Обратите внимание на ориентацию болта — головкой вперед (рис. 2.10,а,б).

- Работая в моторном отсеке, снимите с гаек крепления растяжки (если установлена) пластиковые заглушки. Отверните гайки и снимите растяжку (рис. 3.9).

- Отверните три верхних болта крепления стойки подвески (не отворачивайте гайку крепления штока амортизатора) (рис. 3.10). Избавьтесь от болтов — при установке необходимо воспользоваться новыми.

- Извлеките стойку из арки.

Установка

- Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

Рис. 3.7. Отверните гайку крепленая пальца шарнира стойка стабалазатора к стойке подвеска

Рас. 3.4. Опустате поперечный рычаг, высвободив палец шарнира (указан стрелкой) аз ступичного узла

Рис. 3.9. Снимите заглушка, затем отверните гайки и снимите растяжку

а)	Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия tесли ого- ворены].

б]	После завершения работы проверьте и, при необходимости, отрегулируйте направление светового пуча фар.

4 Стойка передней подвески —

разборка, проверка ^ и сборка	^

А

Внимание! Для выполнения этой операции вам потребуется съемник пружин. Не пытайтесь разобрать стойку, не сжав предварительно пружину, — вы можете получить травму Мили) повредить стойку.

Рас. 3.10. Удерживая стоаиу подвеска, отверните болт и две гайки (указаны стрелкама). Извлекате стойку аз арка

Разборка

  - Снимите стойку (см. параграф 3).

  - Отверните гайку крепления штока амортизатора на половину оборота. При необходимости удерживайте шток от проворачивания шестигранником (рис. 4.2). Не отворачивайте гайку полностью.

  - Установите сьемник пружины и сожмите пружину, убрав давление с ее опор (рис. 4.3).

  - Отверните гайку крепления штока амортизатора. Пометьте ориентацию пружины относительно обеих опор (рис 4.4). Избавьтесь от гайки — при установке необходимо воспользоваться новой.

Снимите опору пружины/стойки, затем отбойник, пыльник, пружину (рис. 4.5). Не пытайтесь отсоединить верхнюю опору пружины от опоры стойки — вы можете потерять шарики опорного подшипника.

Рас. 4.2. Удержавая шток шестагранниаом, ослабьте гайку его крепленая

Рас. 4.3. Установите приспособления на пружину

Рис. 4.4. Пометьте ориентацию пружины относательно опор

Проверка

  - Полностью разобрав стойку, осмотрите все ее компоненты в поисках следов износа и повреждений. При обнаружении этих следов замените соответствующий компонент.

  - Осмотрите шток и поверхность амортизатора в поисках следов утечек и повреждений. Проверьте его работоспособ- ность следующим образом. Удерживая амортизатор в вертикальном положении, сначала несколько раз полностью выдвиньте и задвиньте шток. Затем выдвигайте и задвигайте шток за несколько раз (по 50- 100 мм). В обоих случаях сопротивление должно быть постоянным. Если сопротивление неравномерное или вы обнаружили очевидные следы утечек, амортизатор следует заменить.

  - Если вы сомневаетесь в исправности пружины, постепенно ослабьте сьемник, снимите его и осмотрите поверхность пружины в поисках следов повреждений. Минимально допустимая длина пружины не оговаривается, однако вы можете сравнить ее с новой. При обнаружении следов повреждений, а также если длина пружины значительно меньше длины новой, замените ее.

  - Осмотрите также все остальные детали стойки. Замените изношенные или поврежденные.

Рис. 5.5,6. Задние болты крепления рычага (указаны стрелками)

Рас. 5.5,а. Парадна! болт (указан стрелкой) крепления поперечного рычага

  - Если вы собираетесь установить новый амортизатор, непосредственно перед установкой расположите его вертикально и несколько раз полностью выдвиньте и задвиньте шток.

Сборка

11 Установка выполняется в обратной последовательности. Перед установкой пружины сожмите ее. Правильно рвспо- ложите пружину на опорах (рис. 4.11,а,б). Гайку крепления штока амортизатора и болты крепления стойки затяните, приложив требуемые усилия.

5 Поперечный рычаг и шаровый шарнир передней подвески — снятие, ремонт и установка	^

Примечание. Шаровый шарнир поставляется только в сборе с рычагом.

Снятие

    - Ослабьте гайки крепления соответствующего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо. Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека.

    - Отверните винт крепления приводного вала к ступице (рис. 2.2). Отворачивая винт, попросите ассистента нажать и удерживать педаль тормоза. Винт выбросьте—при установке необходимо воспользоваться новым.

    - Ослабьте гайку (верхняя сторона гайки должна расположиться на одном уровне с торцом пвльцв) крепления пальца шарнира поперечного рычага к ступичному узлу Съемником высвободите палец из ступичного узле. Если при отворачивании гайки палец начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (гнездо — в торце пальце). Полностью отверните гайку (рис. 2.7).

    - Монтировкой опустите рычаг, высвободите палец шарнира рычага из ступичного узла и отведите ступичный узел в сторону. Не повредите пыльник шарового шарнира.

    - Отверните две болта задней скобы крепления рычага к кузову, затем передний болт крепления рычага. Извлеките рычаг из-под автомобиля (рис. 5.5,а,б). Избавьтесь от болтов — при установке необходимо воспользоваться новыми.

Ремонт

    - Тщательно очистите поверхность рычага Внимательно осмотрите его в поисках следов износа и повреждений. Особое внимание уделите втулкам и их гнездам.

    - Менять втулки следует на станции обслуживания. Для их снятия и установки необходим пресс, а устанавливать их следует на определенную глубину.

Установка

    - Затяните новые болты крепления рычага к кузову, приложив требуемые усилия.

    - Заведите палец шарнира в гнездо и затяните новую гайку его крепления, приложив требуемое усилие.

    - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности

6 Передний стабилизатор поперечной

устойчивости — % снятие и установка ^

      - Ослабьте гайки крепления соответствующего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо. Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 6.1).

Отверните винт крепления приводного вала к ступице (рис. 2.2). Отворачивая винт, попросите ассистента нажать и удерживать педаль тормоза. Избавьтесь от винта — при

f t 't

Рис. 6.10. Отиерннте болты обоик кроиштейнои креплении подрамника

Ч If /

Рас. Б.8. Отверните передние болты креппения подрамника примерно на шесть оборотов

I i

Рис. B.I. Отверните семь винтов (указаны стрелкамв) и снимите защиту моторного отсека

Рас. 6.12. Отверните болты сиоб ирепления стабилизатора (гайка болта вреплеиии одной из своб уиазаиа стрелкой)

установке необходимо воспользоваться новым. Сместите вал внутрь ступицы на 10-15 мм.

      - Ослабьте гайку (верхняя сторона гайки должна расположиться на одном уровне с торцом папьца) крепления пальца шарнира поперечного рычага к ступичному узлу. Сьемником высвободите палец из ступичного узла. Если при отворачивании гайки палец начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником [гнездо—в торце папьца). Полностью отверните гайку (рис. 2.7).

      - Монтировкой опустите рычаг, высвободите палец шарнира рычага из ступичного узла и отведите ступичный узеп в сторону (рис. 3.4). Не повредите пыпьник шарового шарнира.

      - Отвврните болты крепления рулевого механизма к подрамнику (по одному с каждой стороны), отведите механизм в сторону и подвяжите к кузову (рис. 15.11).

      - Отверните гайки креппения стоек ста- бипизатора к стабипизатору.

      - Заведите гидравпический домкрат под подрамник и уприте рычаг в его заднюю сторону. Примите вес подрамника на домкрат

      - Отверните передние болты крепления подрамника к кузову (по одному с каждой стороны) примерно на шесть оборотов (рис. 6.8). Имейте в виду, что при установке эти болты необходимо заменить на новые.

      - Отверните болт крепления задней опоры силового блока к двигателю.

      - Отделите резиновые подвесы системы выпуска отработавших газов от кронштейнов, расположенных на подрамнике. Отсо-

Рис. 6.13. Для облегчении устаноиии втулки разрезаны

едините проводку от кислородного датчика. Отверните болты задних кронштейнов креппения подрамника (рис. 6.10). Снимите шайбы. Избавьтесь от болтов — при установке необходимо воспользоваться новыми

      - Для получения доступа к болтам скоб крепления стабилизатора опустите рычаг домкрата вместе с подрамником на небольшое расстояние.

      - Отвврните болты скоб крепления стабилизатора к подрамнику, снимите скобы и извлеките стабилизатор из-под автомобиля (рис. 6.12). Избавьтесь от болтов — при установке необходимо воспользоваться новыми.

      - Внимательно осмотрите стабилизатор, его стойки и резиновые втулки в поисках следов повреждений. Обратите внимание на то, что для удобства установки втулки разрезаны [рис. 6.13).

Установка

      - Заведите стабилизатор на место. Вверните новые болты скоб его крепления и затяните их, приложив требуемое усилие.

      - Поднимите подрамник, установите кронштейны его крепления и от руки затяните болты.

      - Теперь необходимо отцентрировать подрамник. Для этого необходимо воспользоваться фирменными приспособлениями или их аналогами (отрезками металлического прутка длиной 150 и диаметром 20 мм). Эти приспособления вставляются сквозь отверстия в подрамнике в специальные отверстия, расположенные на лонжеронах (рис. 6.16).

Рас. 6.16. Отцентрируйте подрамнии, зааеда приспособления скиозь специальные отверстия подрамника в ответные отверстии, расположенные на лоижероиаа

      - Отцентрировав подрамник, вверните новые передние болты его креппения. Затяните все болты крепления подрамника, приложив требуемые усилия.

      - Дальнейшая установка выполняется в обратной поспедовательности.

7 Задний ступичный подшипник — замена	^

        - Подшипники поставляются только в сборе со ступицами.

        - Снимите тормозной диск (см. главу 9).

        - Отверните болт и снимите датчик ABS со ступичного узла (рис. 7.3).

        - Отвврните четыре болта (типа Тогх) и снимите ступицу со ступичного узла.

Рис. 7.3. болт креплении датчика IBS и болты креплении задней ступицы (указаны стрелками)

        - Установите новую ступицу и затяните болты ее креппения, приложив требуемое усилие.

        - Установите датчик ABS и тормозной диск (см. главу 9).

8 Задний ступичный узел и продольный рычаг—	||

снятие и установка ^

Снятие

          - Снимите соответствующую заднюю пружину подвески (см. параграф 10).

          - Отверните гайки и снимите пластиковую панель (рис. 8.2).

Рис. 8.9. Передние болты арепленна продольного рычага

Рас. 9.3. Верхние болты крепления амортизатора (указаны стрелкама)

          - Отверните нижний болт крепления амортизатора и отсоедините его от продольного рычага (рис. 9.4).

Рис. 8.15. Расстоание между центром ступицы и краем арка должно быть раано 350 мм

          - Отверните болт и отсоедините датчик ABS от ступичного узла. Не отсоединяйте от него проводку.

          - Отверните болты крепления верхнего поперечного рычага и поперечной тяги к продопьному рычагу (рис. 11.4, 11.7,а,б).

          - Отверните болт и отсоедините нижний поперечный рычаг от ступичного узла (рис. 11.10,а,б).

          - Отверните винт и отсоедините от продольного рычага трос стояночного тормоза (рис. 8.7).

          - Высвободите проводку датчика ABS из промежуточных креппений к продольному рычагу.

          - Отверните два болта креппения рычага к кузову и извпеките его из-под автомобипя [рис. 8.9).

Рис. 9.4. Нижний болт крепления амортизатора (указан стрелкой)

          - Резиновую втулку, расположенную в рычаге, можно заменить, однако поскольку для этого необходим гидравлический пресс.

мы рекомендуем выполнить эту процедуру на станции обслуживания.

Установка

          - Заведите рычаг на место и затяните два передних болта его крепления, приложив требуемое усипие.

          - Закрепите проводку датчика ABS на

рычаге.

          - Закрепите трос стояночного тормоза на рычаге.

          - Присоедините к продольному рычагу и ступице верхний и нижний поперечные рычаги, поперечную тягу, но не затягивайте болты их креппения. Предварительно необходимо правильно расположить продольный рычаг.

          - Уприте рычаг гидравлического домкрата в нижнюю опору амортизатора и начинайте поднимать его. Поднимать ступичный узел необходимо до тех пор, пока расстояние между краем арки колеса и центром ступицы не станет равным 350 мм (рис. 8.15).

          - Затяните болты крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов и поперечной тяги, приложив требуемые усилия.

          - Дальнейшая установка выпопняется в обратной поспедовательности.

9 Задний

Рнс. 9.5. Отверните гайку креплении аервней опоры амортизатора

амортизатор — снятие и установка ^

Снятие

            - Ослабьте гайки крепления соответствующего заднего колеса, подложите упоры под передние копеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подьем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо

            - Уприте рычаг гидравлического домкрата в ступичный узеп и поднимите его на небопьшое расстояние (чтобы убрать нагрузку с амотризатора).

            - Отверните два верхних бопта крепления амортизатора (рис. 9.3).

            - Отверните нижний бопт креппения амортизатора и отдепите его от ступичного узпа (рис. 9.4).

При необходимости отверните гайку и снимите с амортизатора верхнюю опору (рис. 9.5).

            - Проверьте состояние амортизатора и. при необходимости, замените его.

Установка

            - Установка выполняется в обратной последовательности. Болты крепления амортизатора затяните, приложив требуемые усилия.

10 Пружина

задней подвески — ^ снятие и установка ^

Снятие

              - Ослабьте гайки крепления соответствующего заднего колеса, подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры [см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо.

Левая пружина

              - Установите на пружину сьемник и сожмите ее. На фирменной станции для сжатия пружин используют приспособления 951 2911 и 951 2897. однако можете воспользоваться их аналогами [рис. 10.2).

Правая пружина

              - Снимите амортизатор (см. параграф 9), затем немного опустите рычаг домкрата.

              - Установите на пружину съемник и сожмите ее. На фирменной станции для сжатия пружин используют приспособления 951 2911 и 951 2897, однако можете воспользоваться их аналогами (рис 10.2).

Обе пружины

              - Снимите пружину.

              - Внимательно осмотрите ее поверхность. При обнаружении следов повреждений или износа замените пружину.

Установка

Рис. 10.7,1. Выступ [указан стрелкой), распопожеииый на нижней опоре, должен зайти а ответное отверстие рычага

              - Установите резиновые опоры пружины на поперечный рычаг и пружину, правильно их сориентировав (рис. 10.7.а.б).

              - Установите сжатую пружину на рычаг. Поверните ее таким образом, чтобы она правильно расположилась на рычаге.

              - Поднимите поперечный рычаг домкратом и заведите пружину в нишу, расположенную на кузове.

              - Установите амортизатор (если снимали). Вверните и от руки затяните болты его крепления. Опустите рычаг домкрата и окончательно затяните бопты крепления амортизатора, приложив требуемые усилия.

              - Снимите приспособления для сжатия пружин.

              - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

11 Рычаги

Рис. 11.4. Болты крепления поперечной тиги Рис. 11.7,а. Внутренний болт (указан стрелкой) (указаны стрелками)	крепления верхнего рычага

задней подвески — % снятие и установка ^

Снятие

                - Ослабьте гайки крепления задних колес. подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колеса.

Поперечная тяга

                - Снимите пружину подвески (см. параграф 10).

Рис. 10.7,6. Торец верхнего витка пружины спедует упереть в упор, распопоженный на опоре (указан стрелкой)

                - Заведите рычаг гидравлического домкрата под ступичный узел и поднимите его на небольшое расстояние, убрав давление с болтов крепления тяги.

                - Отверните болты и снимите тягу (рис. 11.4).

Верхний поперечный рычаг

                - Снимите пружину подвески (см. параграф 10).

                - Заведите рычаг гидравлического домкрата под ступичный узел и поднимите его на небольшое расстояние, убрав давление с болтов крепления рычага.

Отверните болты и снимите рычаг (рис. 11.7,а.б).

Нижний поперечный рычаг

                - Снимите пружину подвески (см. параграф 10).

                - Отверните гайки и снимите стойки стабилизатора (рис. 12.2).

                - Пометьте ориентацию эксцентриковой шайбы внутреннего болта относительно рычага. Отверните оба болта крепления рычага. поверните стабилизатор примерно на 30° и снимите рычаг (рис. 11,10,а,б).

                - Осмотрите втулки рычага. При обнаружении следов износа втулку следует заменить. Поскольку для замены втулок необходим гидравлический пресс, мы рекомендуем выполнить эту процедуру на станции обслуживания.

Установка

Рас. 11.7,б. Наружны! болт (указан стрелка!)

Рас. 11.10,а. Отаерните наружны! болт (указан стрелкой) креплении нижнего рычага

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

Рис. 12.2. Болт (указан стрелкой) крелленаи заднего стабилизатора а рычагу

а)	Болты и и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия, предварительно нанеся на их резьбы специальный клей.

Рис. 12.3. Отверните болты (указаны	Рас. 13.4. Ослабьте центральный болт	Рас. 13.5,а. Выверните виит (указан стрелвой)

стрелками) саоб креплении стабалазатора	креплении рулевого аолеса

б]	Перед тем как окончательно затягивать любые болты и гайки, необходимо установить рычаги в рабочее положение (см. п. 15 параграфа В).

12 Задний стабилизатор поперечной

устойчивости — « снятие и установка ^

Снятие

                - Подложите упоры под передние колеса. поднимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

                - Отверните наружные гайки креппения стабилизатора Не повредите резиновые втулки (рис. 12.2).

                - Отверните бопты скоб крепления стабилизатора к подрамнику. Извпеките стабилизатор из-под автомобиля (рис.12.3).

                - Внимательно осмотрите стабилизатор, его стойки и резиновые втулки в поисках спедов повреждений. Обратите внимание на то, что для удобства установки втулки разрезаны. Устанавливать их следует на прежние места.

Установка

                - Заведите стабилизатор на место и затяните болты скоб его крепления, приложив требуемое усилие.

                - Установите стойки стабилизатора и затяните гайки их крепления, приложив требуемое усилие. Если палец шарнира стойки проворачивается, удерживайте его шестигранником.

                - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

13 Рулевое колесо —

снятие и установка ^

А

Внимание! Будьте осторожны, снимая подушки безопасности. Всегда держите подушку рабочей поверхностью от себя. Помните, что вы всегда можете обратиться за квалифицированной помощью.

Снятие

- Расположите передние колеса прямо

- Снимите подушку безопасности водителя (см. главу 12).

- Отсоедините разьем зеленого цвета, расположенный на рулевом колесе.

- Отверните центральный болт креппения рулевого колеса (рис. 13.4).

- Убедившись в том, что рулевое колесо установлено прямо, затем отверните винт (рис. 13.5,а) и вверните его в отверстие, расположенное на контактном блоке (рис. 13.5,6), тем самым заблокировав его

- Сведите копесо с вала колонки, пропустив проводку сквозь отверстие.

Установка

Убедитесь в том, что колеса установлены прямо.

- Проведите проводку сквозь отверстие в рулевом колесе и заведите его на вал. Выступы, расположенные на контактном блоке, должны зайти в ответные пазы, расположенные на ступице колеса. Имейте в виду, что верхний кожух рулевой колонки присоединен к рамке приборного щитка. Не пытайтесь повернуть рулевое колесо при заблокированном контактном блоке — вы повредите блок.

- Вверните новый болт крепления рулевого колеса и от руки затяните его.

- Выверните винт из контактного блока и вверните его в прежнее отверстие. Установите на место пластиковую полосу.

- Затяните болт крепления рулевого колеса, приложив требуемое усилие

Рис. 14.6. Отверните винты гуиазаиы стрелками) и отделите выключатели от кронштейнов

Рис. 14.Э. Отделите пыльник от кузова

- Установите подушку безопасности (см. главу 12).

14 Рулевая колонка — снятие и установка ^

Снятие

  - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

  - Полностью вытяните рулевое колесо, затем снимите его (см. параграф 13].

  - Отверните винты и снимите нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя (см. главу 11).

  - Отверните четыре винта и снимите упор для колена (если есть) и воздуховод, расположенные под колонкой.

  - Выверните три винта (типа Тогх) из нижнего кожуха рулевой колонки, затем разделите кожухи. Снимите нижний кожух

Рис. 13.5,6. Вверните его в отверстие (указано стрелкой), заблокировав контактный блок

Рис. 14.7,а. Отверните два ванта (указаны стрелками)

Рис. 14.10. Отвераате стяжной болт (указан стрелкой)

и отведите верхний в сторону. При необходимости можете снять пыльник, расположенный между верхним кожухом и лицевой панелью (рис. 14.5,а,б). 6 Выключатели стеклоочистителей и указателей поворотов крепятся двумя вин

Рас. 14.5,а Отверните трв ванта тами каждый Отверните винты и снимите выключатели с кронштейнов (рис. 14.6).

    - Отверните два винта, высвободите фиксатор и сдвиньте контактный блок и блок управления назад. Отсоедините проводку от блоков (рис. 14.7,а,б).

    - Отсоедините остальную проводку, затем высвободите жгуты из промежуточных креплений, расположенных под колонкой.

    - Высвободите нижний пыльник колонки из фиксаторов и аккуратно отделите от кузова (рис. 14.9).

    - Отверните нижний стяжной болт, полностью высвободите рычаг регулировки положения рулевой колонки и сведите карданный шарнир с вала (рис. 14.10). Избавьтесь от болта — при установке необходимо воспользоваться новым.

Рас. 14.5,6. Разделите кожухи рулевой колонии и отсоедините пыльник(указан стрелкой)

Рис. 14.7,6. Вдавите фиксатор (указан стрелкой) и снамате блок с колоака

Рас. 14.11. Болты крепления рулевой колонки

Отверните четыре болта и извлеките колонку из салона автомобиля (рис. 1411). Избавьтесь от болтов — при установке необходимо воспользоваться новыми.

Рис. 14.12. Высверлите головки виитов

(по одному с каждой стороны), затем нажмвте

на фиксаторы (указаны стрелкама)

    - При необходимости можете высверлить винты, вдавить фиксатор и снять с колонки блокиратор (рис. 14.12). Дальнейшую разборку колонки выполнять не рекомендуется.

Установка

    - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а] Нанесите на шлицы вала смазку. 61 Болты крепления рулевой колонки разной длины — короткие должны располагаться ближе к стенке моторного отсека.

в 1 Воспользуйтесь новым стяжным болтом.

г)	Устанавливая блокиратор колонки, затягивайте новые болты до срезания их головок.

д)	Если вы повернули рулевую колонку или колеса, контактный блок необходимо отцентрировать (см. главу 121.

15 Рулевой механизм — ^ снятие и установка ^

Снятие

      - Расположите передние колеса прямо. Извпеките кпюч из замка и заблокируйте рулевую колонку.

      - Отверните винты и снимите нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя (см. главу 11).

      - Высвободите нижний пыльник колонки из фиксаторов и аккуратно отделите от кузова Отверните нижний стяжной болт, попностью высвободите рычаг регулировки положения рулевой колонки и сведите карданный шарнир с вала (рис. 14.9,14.10). Избавьтесь от болта — при установке необходимо воспользоваться новым.

      - Ослвбьте гайки креппения передних колес. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колеса.

Рас. 1S.11. Отверните болты арелленпа механизма в подрамнику

Рис. 15.18. Болт креплеина фланца (указан стрелкой)

      - Отверните винты крепления приводных валов к ступицам и сдвиньте валы внутрь ступиц на 10-15 мм. Отворачивая винты, попросите ассистента нажать и удерживать педаль тормоза. Избавьтесь от винтов — при установке необходимо воспользоваться новыми

      - Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 6.1).

      - Измерьте длину любой из рулевых тяг относительно кожуха рулевого механизма и запишите полученное значение.

      - Отверните гайки креппения пальцев наконечников рулевых тяг, затем съемником высвободите пальцы из ступичных узлов (рис. 19.3).

      - Ослабьте гайку (верхняя сторона гайки должна расположиться на одном уровне с торцом папьца) крепления пальца шарнира поперечного рычага к ступичному узлу. Съемником высвободите папец из ступичного узпа. Если при отворачивании гайки палец начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (гнездо — в торце папьца). Попностью отверните гайку.

      - Монтировкой опустите рычаг, высвободите палец шарнира рычага из ступичного узла и отведите ступичный узеп в сторону (рис. 3.4). Не повредите пыльник шарового шарнира. Аналогичным образом отделите от ступичного узпа противоположный рычаг.

      - Отверните болты крепления рулевого механизма к подрамнику (по одному с каждой стороны), отведите механизм в сторону и подвяжите к кузову (рис. 15.11).

      - Отверните гайки крепления стоек стабилизатора к стабилизатору.

      - Заведите гидравлический домкрат под подрамник и уприте рычаг в его заднюю сторону. Примите вес подрамника на домкрат

      - Отверните болт крепления задней опоры сипового блока к двигателю.

      - Отверните передние болты креппения подрамника к кузову (по одному с каждой стороны) (рис. 6 8) и выбросьте — при установке их необходимо заменить на новые.

      - Отделите резиновые подвесы системы выпуска отработавших газов от кронштейнов. распопоженных на подрамнике. Отсоедините проводку от кислородного датчика. Отверните болты задних кронштейнов крепления подрамника (рис. 6.10). Снимите шайбы. Избавьтесь от болтов — при установке необходимо воспользоваться новыми.

      - Опустите подрамник на небольшое расстояние.

      - Отверните болт и отделите магистрали системы гидроусиления от рулевого механизма (рис. 15.18). Удалите все следы вьпекшей жидкости Незамедлительно заглушите все образовавшиеся отверстия. Избавьтесь от уплотнительных колец — при установке необходимо воспользоваться новыми.

      - Извлеките рулевой механизм из-под автомобиля

Установка

      - Поворачивая вал рулевого механизма, установите требуемую длину рулевой тяги

      - Заведите рулевой механизм под моторный отсек и подвесьте его к кузову (там же, где он бып подвешен при снятии).

      - Заведите карданный шарнир рулевой колонки не вал механизма.

      - Установите новые уплотнительные кольца на магистрали системы усиления и присоедините их к рулевому механизму Надежно затяните болт

      - Поднимите домкрат и установите на место подрамник. Вверните бопты крепления механизма к подрамнику.

      - Установите кронштейны креппения подрамника и от руки затяните все бопты его крепления.

      - Теперь необходимо отцентрировать подрамник. Для этого необходимо воспользоваться фирменными приспособлениями (каталожный номер 999 7089) или их аналогами (отрезками металлического прутка длиной 150 и диаметром 20 мм). Зги приспособления вставляются сквозь отверстия в подрамнике в специальные отверстия, расположенные на лонжеронах (рис. 6.16).

      - Отцентрировав подрамник, затяните все болты его креппения, приложив требуемые усилия.

      - Вверните новый стяжной болт крепления рулевой колонки к валу рулевого механизма и затяните его требуемым усипием

      - Дальнейшая установка выполняется в обратной поспедоватепьности Имейте в виду следующее:

а]	Болты и гайки затяните, приложив требуемые усилия (если оговорены)

б]	Удалите воздух из системы усиления рулевого управления (см параграф 17].

в]	Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки передних колес.

16 Пыльники рулевого механизма — замена ^

1 Снимите наконечник соответствующей рулевой тяги (см. параграф 19) Попностью отверните стопорную гайку.

        - Ослабьте два хомута и сведите пыльник с рулевого механизма (рис. 16.2)

        - Тщательно очистите шарнир рулевой тяги и прилегающую к нему поверхность рулевого механизма.

        - Для предотвращения возможности повреждения нового пыльника обмотайте резьбу рулевой тяги скотчем. Заведите пыльник на тягу, затем на рулевой механизм.

        - Наверните на тягу стопорную гайку наконечника.

Vote] S40 & VSO

        - Установите наконечник рулевой тяги (см. параграф 19).

17 Система усиления рулевого управления — удаление воздуха

          - Бачок системы расположен в правой стороне моторного отсека, за блок-фарой Снимите правую блок-фару (см. главу 12).

          - Тщательно очистите горловину бачка, затем отверните крышку и снимите ее вместе с щупом.

          - Уровень жидкости должен быть виден сквозь его поверхность При необходимости можете воспользоваться фонарем (рис. 17.3,а,б).

          - Если уровень ниже требуемого, аккуратно долейте в бвчок необходимое количество рекомендованной жидкости (см. «Еженедельные проверки»). Если вам приходится часто доливать жидкость, значит, в системе есть утечка. Устраните причину ее появления. Если в бачке нет жидкости, не пользуйтесь автомобилем до устранения причины.

          - После замены какого-либо компонента системы усиления или если уровень жидкости опустился ниже минимально допустимого. в систему мог попасть воздух Его необходимо удалить.

          - Заполните бачок жидкостью до требуемого уровня (см. ранее).

          - Запустите двигатель, поверните рулевое колесо до упоре в любую сторону, затем — в противоположную. При необходимости долейте жидкость в бачок.

          - Медленно поверните колесо до упора вправо и удерживайте его в этом положении 2 секунды.

Рис. 16.2. Ослабьте «омуты [указаны стрелками] и снимите пыльник

          - Медленно поверните колесо до упора влево и тоже удерживайте его в этом положении 2 секунды.

Рис. 17.3,а. На модификациях с дизельными даигателими уровень жидкости виден сквозь стенку банка (указан стрелкой)

          - При необходимости долейте жидкость в бвчок.

          - Повторяйте действия, приведенные в пунктах 8 и 9, до тех пор, пока работоспособность системы усиления не восстановится полностью.

          - Остановите двигатель, проверьте уровень жидкости, затем установите блок-фару.

18 Электронный блок и насос системы усиления рулевого управления — снятие и установка

Снятие

Рис. 18.6. Отсоедините магистрали от банка Рис. 18.7. Болты креплении блока

1 Снимите правую блок-фару (см. главу 12).

Рис. 17.3,6. На модификациях с бензиновыми двигателями уровень жидкости должен находиться между метками (указаны стрелками)

            - Снимите передний бампер (см. главу 11), затем снимите правый пластиковый подкрылок

            - Шприцем откачайте максимально возможное количество жидкости из бвчка системы усиления.

            - Отверните болт кронштейна крепления магистрали системы на несколько оборотов и снимите кронштейн (рис. 18.4).

            - Отсоедините проводку от блока системы усиления (рис. 18.5).

            - Ослабьте хомут и отсоедините возвратную трубку от бачка, затем отверните штуцерную гайку и отсоедините от бачка трубку подачи жидкости{рис. 18.6). Незамедлительно заглушите все образовавшиеся отверстия и удалите все следы вытекшей жидкости.

            - Отверните три болта и снимите блок с насосом (рис 1 В.7).

Ряс. 18.4. Отверните болт кронштейна	Рис. 18.5. Отсоедините проиодку от блока

креллеаия трубки (указан стрелкой)

Запасные части к блоку и насосу не поставляются. При выходе любого из них из строя замените узел в сборе.

Установка

9 Установка выполняется в обратной последовательности Имейте в виду следующее:

а) Установите новое уппотнитепьное

кольцо на штуцер подающей трубки 61 Болты крепления блока и насоса затяните, приложив требуемое усилие

в]	Если вы установили новый узел, его необходимо запрограммировать на станции обслуживания.

г)	После завершения работы долейте необходимое количество жидкости в бачок и удалите воздух из системы 1см. параграф 17).

19 Наконечник рулевой тяги — снятие и установка ^

Снятие

              - Ослабьте гайки крепления соответствующего колеса. Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»), Снимите колесо.

              - Удерживая наконечник рулевой тяги гаечным ключом, отверните стопорную гайку на половину оборота (рис. 19.2). Чтобы после завершения работы не регулировать углы установки колес, не перемещайте стопорную гайку.

              - Удерживая палец шарнира наконечника рулевой тяги шестигранником, практически полностью отверните гайку его крепления Сьемником высвободите палец из ступичного узпа, полностью отверните гайку и извлеките палец шарнира из гнезда (рис. 1 Э.З.а.б).

              - Сведите наконечник с рулевой тяги, посчитав число оборотов. Запишите полученный результат

Установка

              - Наверните наконечник на тягу на посчитанное ранее число оборотов

              - Заведите палец шарнира в ступичный узел, наверните новую гайку и затяните ее. приложив требуемое усилие.

              - Удерживая наконечник рулевой тяги гаечным ключом, затяните стопорную гайку.

Рас. 19.2. Ослабьте стопорную ганку (указана Рас. 19.3,а. Удерживайте палец шарнира	Рас. 19.3,6. Сьемником иысаободнте палец

стрелкой)	шестигранником	шарнира аз ступичного узла

              - Установите колесо, опустите автомобиль на землю и дотяните колесные гайки

в диагональной последовательности, приложив требуемое усилие. 9 Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки передних колес.

20 Углы установки колес —

общие сведения

                - Геометрия подвески определяется четырьмя величинами — развалом, кастором, углом поперечного наклона оси поворота и схождением (рис. 20.1). Все они измеряются в градусах. На описываемых в данном Руководстве автомобилях регулируется только схождение передних и задних колес, а также развал передних. Все остальные углы устанавливаются в процессе производства автомобиля и регулировке не подлежат.

                - Развал - это угол между вертикалью и плоскостью колеса (если смотреть спереди ипи сзади автомобиля) Развал измеряется в градусах и считается положительным при наклоне колеса наружу.

                - Развал передних колес можно отрегулировать. Для этого необходимо ослабить болты крепления поворотных кулаков к ступичным узлам и сместить ступичные узлы.

                - Кастор это угол между осью поворота и вертикалью (если смотреть сбоку). Кастор считается положительным, если ось поворота наклонена в сторону задней части автомобиля.

                - Угол поперечного наклона оси поворота относительно плоскости колеса — это угол между осью поворота и плоскостью колеса (если смотреть спереди ипи сзади).

                - Схождение это величина, на которую расстояние между передними внутренними краями колес отличается от расстояния между задними (на уровне центров ступиц). Схождение считается положительным, если расстояние между передними краями меньше, чем между задними, и отрицательным, если наоборот.

                - Для регулировки схождения передних колес необходимо ввернуть рулевые тяги внутрь их наконечников или вывернуть из них. При этом изменяются общие длины тяг (вместе с наконечниками) и, соответственно. угол схождения колес.

                - Для регулировки схождения задних колес необходимо повернуть передний болт крепления продольного рычага задней подвески. На болт установлена эксцентриковая шайба, при изменении положения которой смещается ось крепления рычага и, соответственно, угол схождения.

                - Все остальные углы устанавливаются в процессе производства автомобиля и регулировке не подлежат Если автомобиль не был в серьезной аварии и в подвеске нет поврежденных и очень сильно изношенных компонентов, эти углы должны быть в пределах нормы

Развал

Угол поперечного

наклона

оси поворота

i

Для выполнения точной регулировки развала и схождения колес необходимо специальное оборудование. Вы можете выполнить эту процедуру на станции обслуживания

Глава 1 1

Кузов и кузовное оборудование

Содержание

Спецификации	11 «1

                - Общие сведения	11 »1

                - Кузов — обслуживание	11 • 1

                - Декоративные панели и ковровые покрытия — обслуживание	11 »2

                - Небольшие повреждения кузова — ремонт	11 • 2

                - Большие повреждения кузова — ремонт	11*3

                - Капот — снятие, установка и регулировка	11*3

                - Трос замка капота — снятие и установка	11*4

                - Замок капота — снятие и установка	11*4

                - Двери — снятиеиустановка	11*4

                - Внутренние панели отделки дверей — снятие и установка	11*5

                - Дверная ручка и замок — снятие и установка	11*5

                - Стекло двери и стеклоподъемник — снятие и установка	11 *8

                - Внутренняя панель отделки двери багажного отделения — снятие и установка	11-10

                - Дверь багажного отделения — снятие и установка	11*11

                - Опорные стойки двери багажного отделения и капота —

снятие и установка	11*11

                - Компоненты замка двери багажного отделения —

снятие и установка	11 • 11

                - Крышка багажного отделения — снятие и установка	11*11

| 18 Опорные стойки крышки багажного отделения — |  |  |
| --- | --- | --- |
| снятие и установка | 11' | •12 |
| 19 Компоненты замка крышки багажного отделения — |  |  |
| снятие и установка | 11 | •12 |
| 20 Ветровое стекло, стекло двери багажного отделения |  |  |
| и заднее стекло — общие сведения | 11 | •12 |
| 21 Зеркала заднего вида и сопутствующие компоненты — |  | •12 |
| снятие и установка | 11 |  |
| 22 Бамперы — снятие и установка | 11 | •13 |
| 23 Решетка радиатора — снятие и установка | 11 | •1Ь |
| 24 Кресла и приводы — снятие и установка | 11 | •15 |
| 25 Заднее сиденье — снятие и установка | 11 | •16 |
| 26 Детали внутренней отделки салона — | 11 | •16 |
| снятие и установка |  |  |
| 27 Ремни безопасности — общие сведения, снятие и установка.. | ...11 | •21 |
| 28 Центральная консоль — снятие и установка | 11 | •23 |
| 29 Лицевая панель — снятие и установка | 11 | •24 |
| 30 Люк — общие сведения, замена и регулировка панели | 11 | •2/ |

Наружные декоративные панели кузова —

проверка	см. главу 1А или 2Б

Проверка и смазывание замков	см. главу 1А или 1Б

Ремни безопасности — проверка		см. главу 1А или 1Б

Степени сложности

| Легко, |  | Довольно легко, | II |  | 1 | Сложно, | ¦ | Очень сложно, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доступно ноеичку |  | доступно |  | доступно |  | доступно |  | доступно очень |  |
| с минимальным |  | для начинающего | ■ч | компетентному |  | опытному |  | опытному механику | > |
| опьлом | -ч | с небольшимопьлом | ч | автомеханику |  | автомеханику |  | ипи профессионалу | >4 |

Спецификации

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Передние кресла

Болт крепления ремня безопасности к креслу	48

Болт крепления инерционной катушки	40

Заднее сиденье

Гайка крепления инерционной катушки			40

Нижний болт крепления ремня безопасности	40

1 Общие сведения

Большинство кузовных панелей изготовлено из стали и соединено сваркой, хотя использованы и клеевые соединения. Внутри дверей и стоек кузова расположены силовые элементы, предназначенные для минимизации повреждений при аварии

Некоторые, подверженные коррозии кузовные панели изготовлены из гальванизированной стали.

Для отделки как интерьера, так и экстерьера применяются пластиковые детали. Оба бампера отлиты из прочного и одновременно легкого синтетического материала.

Для дополнительной защиты от коррозии на некоторые нижние кузовные элементы установлены пластиковые детали (например. подкрылки).

2 Кузов-

обслуживание	^

Общее состояние кузова — это одна из основных составляющих стоимости автомобиля при перепродаже. Выполнять обслуживание несложно, но его необходимо выполнять регулярно. Игнорирование мелких повреждений может привести к появлению серьезных и, соответственно, существенным материальным затратам в будущем. Необходимо также следить за состоянием не видимых снаружи панелей, например днища, колесных арок, нижней части моторного отсека.

Основной процедурой обслуживания является мойка, предпочтительно из шланга, большим количеством воды. Вода смоет все отложения с кузова. Твердые частицы, если их не удалять, могут повреждать лакокрасочное покрытие. Необходимо регулярно мыть колесные арки. Грязь, находящаяся на них, долго сохраняет влагу, которая может привести к появлению коррозии.

Мыть автомобиль лучше в сырую погоду, поскольку тогда отложения размягчаются и ик легче удалить. В дождливую погоду грязь удаляется с днища естественным путем при движении автомобипя. Именно в это время следует осматривать его.

Если днище и низ моторного отсека автомобипя не покрыты специальной антикоррозийной мастикой на восковой основе, их полезно периодически обрабатывать паром. Поспе этого можно точно определить, имеются ли повреждения, которые необходимо устранить. Многие мастерские оказывают эту услугу. При этом можно удалить не только грязь, но и отложения масла, появляющиеся в результате утечек. Если вы не можете обработать днище паром, можете воспользоваться специальными моющими средствами, которые наносятся на загрязнения, после чего смываются водой. Помните, что оба этих метода нельзя применять, еспи днище и низ моторного отсека автомобипя покрыты специальной антикоррозийной мастикой на восковой основе — мастика удалится вместе с грязью. Такие поверхности следует осматривать ежегодно, желательно перед наступпенивм холодов, в сезон дождей. Днище будет достаточно чистым, и вы сможете определить, следует ли обновлять покрытие. Мы рекомендуем обновлять покрытие ежегодно вне зависимости от его состояния. Такой мастикой следует обработать внутренние поверхности дверей, порогов, лонжеронов и другие закрытые полости. Этим вы значительно уменьшите вероятность появления коррозии.

После того как вы вымыли автомобиль, для придания блеска кузову протрите его искусственной замшей.. Для дополнительной защиты лакокрасочного покрытия нанесите на него полироль на восковой основе. Если лакокрасочное покрытие потускнело или окислилось (из-за нерегулярного обслуживания). блеск можно попробовать восстановить чистящей/ полироввльной пастой. Если автомобиль покрашен краской с металлическими вкраплениями («метал- лик»), то восстанавливать блеск покрытия можно только неабразивными пастами.

Всегда прочищайте все дренажные отверстия и трубки кузова и дверей. На стеклах со временем образуется жировая пленка, которую необходимо удалять бытовым очистителем стекол. Не наносите полироли на стекла или хромированные покрытия.

3 Декоративные панели и ковровые покрытия —

обслуживание	^

Покрытие пола необходимо периодически чистить пылесосом. Еспи съемные коврики сильно испачканы, извлеките их из автомобиля и попробуйте отмыть щеткой и моющим средством. После этого высушите и установите на места. Кресла и панели обивки следует очищать влажной тряпкой. Если на них появились стойкие загрязнения (это зачастую происходит, если цвет обивки — светлый), то нанесите'на панель моющее средство и затем протрите щеткой. Уход за материалом отделки потопка выполняется аналогичным образом. Не наносите избыточного количества моющего средства. Жидкость может проникнуть в маты гидроизоляции, расположенные под ковровым покрытием, и вызвать неприятные запахи и гниение.

■■НЯНЯ Если жидкость попала на ufijiil*] ковровое покрытие, обя зательно полностью его СОВЕТУЕТ высушите, но не пользуйтесь для этого бытовыми обогревателями.

4 Небольшие повреждения кузова — ремонт

Неглубокие царапины

Если царапина неглубокая и металл панели не задет, ремонт чрезвычайно прост. Для удаления отслоившихся частиц краски и попиропя обработайте царапину полировальной губкой или тонкой полировальной пастой. Промойте царапину чистой водой.

Еспи автомобиль покрашен краской «металлик» и если царапина не проникла под верхний слой прозрачного лака, она будет белого цвета. Как правило, небольшие царапины с таких покрытий можно удалить полировальной губкой. Если царапина проникла и в слой краски, после обработки нанесите на нее немного прозрачного пака мягкой кистью.

Наносите на царапину тонкие слои краски или лака до тех пор, пока не сравняете поверхность царапины с поверхностью панепи. Позвольте краске или лаку полностью высохнуть в течение двух недель, после чего отполируйте отремонтированный участок. Нанесите на панель восковый полироль.

Если царапина достигла металла, следует поступить иначе. Перочинным ножом очистите царапину от остатков краски. Нанесите на нее антикоррозийный грунт. Нейлоновым или резиновым шпателем нанесите на царапину специальную шпатлевку. Если царапина не очень глубокая, можете разбавить эту шпатлевку специальным растворителем. До того как шпатлевка затвердеет, обмотайте палец хлопчатобумажной тканью, смоченной в растворителе, и быстро проведите пальцем по поверхности царапины, сформировав небольшое углубление в шпатлевке. После этого можно нанести краску на царапину (см. начало данного параграфа).

Вмятины

Еспи вмятина очень глубокая, сначала необходимо придать панели вид, приближенный к первоначальному. Пытаться восстановить первоначальную форму бесполезно, поскольку металл растянулся и не займет прежнего положения. Вмятину можно попробовать выдавить или аккуратно выстучать деревянной или пластиковой киянкой. Если вы решили выстучать вмятину, то. чтобы предотвратить выпучивание, придавите панель с внешней стороны деревянным бруском. Ее следует выдавливать до тех пор. пока поврежденная поверхность не станет на 3 мм ниже окружающей неповрежденной. Если глубина вмятины изначально около 3 мм. то ее. возможно, не стоит и пытаться выдавливать.

Если с обратной стороны к вмятине нет доступа (панель двухслойная и т. д.). можно поступить следующим образом. Просверлите несколько небольших отверстий на поверхности панели (на самом глубоком участке вмятины), вверните в них саморезы и, ухватившись плоскогубцами за их головки, вытяните вмятину.

Затем необходимо удалить лакокрасочное покрытие с поврежденного участка и с припегающей неповрежденной области, шириной около двух сантиметров. Для этого воспопьзуйтесь проволочной щеткой или специальной насадкой на дрель. Эта работа может быть выполнена и при помощи обычной наждачной бумаги, но для этого потребуется больше времени Перед нанесением шпатлевки на поверхность необходимо напильником или отверткой нанести на поверхность панели небольшие царапины, которые улучшат ее адгезию.

Дальнейшая поспедовательность действий приведена в разделе «Нанесение шпатлевки и окрашивание».

Дыры

Полностью удалите лакокрасочное покрытие с поврежденного участка и с прилегающей неповрежденной области, шириной около двух сантиметров. Поспедовательность действий при удапении покрытия приведена выше. Поспе удапения краски вы сможете оценить серьезность повреждения и принять решение о выполнении ремонта или замене элемента [если это возможно в принципе). Заменить элемент, как правило, значительно выгоднее, чем восстанавливать серьезные повреждения.

Снимите все навесные элементы с па- нели, за исключением тех, которые придают ей форму, затем ножницами по металлу или ножовочным попотном удапите сильно поврежденный металл. Загните края отверстия внутрь. Поврежденная поверхность должна быть ниже неповрежденной, поскольку на нее необходимо нанести шпатпевку.

Проволочной щеткой или насадкой на дрель удалите все следы коррозии с поврежденного участка. Нанесите антикорро* зийный грунт на очищенную поверхность. Еспи есть возможность, аналогичным образом подготовьте внутреннюю сторону панепи.

Перед тем как приступить к шпатлеванию. необходимо заделать отверстие. Это 'можно сделать с помощью цинковой или пластиковой сетки или фольги.

Для заделывания больших отверстий наиболее подходят сетки. Вырежьте отрезок, примерно совпадающий по форме и размеру с отверстием, затем поместите заплатку на дыру. Она не должна выступать над неповрежденной поверхностью элемента. Закрепить ее в отверстии можно при помощи шпатлевки.

Фольга подходит топько для заделывания небольших или вытянутых дыр. Оторвите кусок фольги, совпадающий по форме и размеру с отверстием, от рулона, отсоедините от нее бумажную подложку (если есть) и приложите к отверстию. Если толщина одного слоя недостаточна, приложите еще кусок. Для того чтобы фольга присоединилась к поверхности элемента, разгладьте ее края ручкой отвертки.

Нанесение шпатлевки и окрашивание

Перед тем как приступать к шпатлеванию и окрашиванию, отремонтируйте элемент (см. выше).

Существует довольно много разновидностей шпатлевок, но для выполнения задач такого рода лучше всего подходит двухкомпонентная. состоящая собственно из пасты и отвердителя. Для придания шпатлевке идеальной формы вам также понадобится широкий пластиковый или нейлоновый шпатель.

Поместите небольшое количество пасты на чистую дощечку и перемешайте ее. Добавьте точное количество отвердителя (см. инструкции производителя). Если добавить много отвердителя, шпатлевка быстро затвердеет, если мало — будет слишком долго затвердевать. Шпателем нанесите шпатлевку на подготовленную поверхность и придайте ей требуемую форму. Как только вы достигнете желаемого контура элемента, прекратите наносить шпатлевку. Имейте в виду, что чем дольше вы наносите приготовленную шпатлевку, тем сложнее с ней работать — она начинает твердеть и прилипать к шпателю. Наносите шпатлевку тонкими слоями с перерывами около двадцати минут.

Как только шпатлевка затвердеет, ее можно обрабатывать наждачной бумагой. Начинайте обработку наждачной бумагой крупной зернистости (40). а завершайте — мелкой (400). Бумагу всегда оборачивайте вокруг деревянного или резинового бруска, в противном случае поверхность не станет абсолютно плоской. Во время обработки часто смачивайте бумагу в воде. Этим вы добьетесь максимально гладкой поверхности

На этом этапе вокруг отремонтированного участка панепи должна образоваться полоска чистого металла. Смойте всю образовавшуюся пыль чистой водой.

Нанесите на всю обработанную область тонкий слой серого грунта Вы сразу же увидите все дефекты покрытия. Нанесите на них шпатлевку, обработайте наждачной бумагой и опять нанесите грунт. Повторяйте эти действия до тех пор. пока не добьетесь желаемого результата. Очистите поверхность чистой водой и полностью высушите.

Поверхность подготовлена к окрашиванию. Наносить краску следует в теплую, сухую, безветренную погоду. Если у вас есть возможность, делайте это в просторном, чистом, проветриваемом помещении. Если вы будете работать в помещении, смочите пол. Таким образом вы минимизируете попадание пыли на окрашенную поверхность. Если вы собираетесь окрашивать только одну панель, закройте газетами и клейкой лентой все прилегающие панели и детали отделки.

Перед тем как приступить к нанесению краски, потренируйтесь. Встряхните баллон и попробуйте покрасить какую-нибудь старую банку ипи другую поверхность. Теперь можете приступать к покраске. Нанесите на отремонтированную поверхность несколько слоев грунта. Затем наждачной бумагой мелкой зернистости (400) придайте поверхности гладкость. Периодически смачивайте наждачную бумагу водой и смывайте пыль с поверхности. Достигнув желаемого результата, попностью высушите поверхность.

Нанесите на поверхность несколько слоев краски. Начинайте красить сверху, перемещая баллон из стороны в сторону, постепенно опускаясь вниз. Необходимо примерно на 50 мм заходить на закрытые прилегающие панели. Через 10-15 минут после завершения работы удалите газеты с прилегающих панелей.

Краска должна полностью высохнуть в течение двух недель. После этого можете обработать края окрашенного участка растворителем или тонкой полировочной пастой. Этим вы сгладите различие в оттенках краски. После этого можете нанести на панель полироль.

Детали из пластика

Поскольку пластик находит все более широкое применение в автомобилестроении (бамперы, спойлеры, кузовные панели), вопрос о замене поврежденного элемента или его восстановлении становится все более актуальным. Восстанавливать серьезные повреждения собственными силами сложно, поскольку для этого требуются специальные материалы и оборудование. Ремонт выполняется следующим образом. Необходимо сделать довольно широкую канавку по линии трещины в пластиковой детали. Затем в эту канавку необходимо ввести пластиковый шнур и спаять оба края трещины и шнур. После полного остывания поверхность следует обработать наждачной бумагой, придав ей законченный вид. Имейте в виду, что, поскольку панели изготавливаются из различных пластиков, необходимо использовать заполнитель, изготовленный из определенного материала.

Менее серьезные повреждения (царапины, небольшие трещины и т. п.) автолюбитель может устранить собственными силами, воспользовавшись двухкомпо- нентной эпоксидной смолой. Если смешать ингредиенты в равных пропорциях, то можно ремонтировать даже металлические кузовные панели. Как правило, состав затвердевает через 20-30 минут, после чего полученный шов можно обрабатывать и красить.

Если вы приобрели новый пластиковый элемент или отремонтировали поврежденный. его необходимо покрасить. Наносить обычную автомобильную эмаль на пластиковые и резиновые элементы нельзя. Вы можете приобрести специальные наборы, состоящие из специального растворителя для подготовки поверхности, грунта и краски. К этим наборам приложены подробные инструкции по применению. но, как правило,последовательность действий следующая. Обработайте поверхность растворителем, подождите около 30 минут. Затем нанесите грунт, подождите около часа и нанесите финишное покрытие. В результате вы получите элемент, лакокрасочное покрытие которого будет пластичным и устойчивым.

5 Большие повреждения кузова —	^

ремонт

В результате серьезной аварии или же из-за несвоевременного обслуживания вам, возможно, придется выпопнять сварочные работы. Их следует выполнять на станции обслуживания. Если элемент поврежден в результате аварии, необходимо проверить геометрию кузова. Эту проверку можно качественно выполнить только на стапелях фирменной станции обслуживания. Если геометрия кузова нарушена и не восстановлена, это проявится в ухудшении управляемости автомобиля. Кузов будет испытывать излишние нагрузки, которые передадутся на рулевое управление, подвеску и трансмиссию. Все это может привести к быстрому износу и выходу из строя различных узлов (например. шин).

6 Капот —

снятие, установка и регулировка

Снятие

- Откройте капот и отсоедините трубки от форсунок омывателя. Извлеките трубки из капота, высвободив их из промежуточных креплений, и отведите в сторону.

- Отсоедините от форсунок омывателя проводку (если установлены обогреватели) и извлеките жгут из капота.

Чтобы не регулировать положение капота после установки, маркером обведите его поверхность вокруг петель.

4 Удерживая капот с помощью ассистента. высвободите фиксаторы опорных стоек и снимите их. Отверните гайки крепления петель (рис. 6.4,а,б). Аккуратно снимите капот и поместите в безопасное место.

  - Чтобы предотвратить возможность повреждения лакокрасочного покрытия, перед началом работы поместите резиновые ленты или ветошь на кузовные панели, расположенные вблизи петель.

  - Установите капот и от руки затяните гайки крепления петель. Расположите петли внутри обведенных при снятии контуров. Установите опорные стойки и закрепите их фиксаторами.

Рис. 6.4,а. Снимите фиксаторы и высвободите Рис. 6.4,6. Отверните гайка крепления капота Рас. 7.1. Отверните три болта и снимите панель опору из шарнира

  - Заведите проводку обогревателей форсунок и трубки омывателя внутрь капота и присоедините х форсункам.

Рис. 7.4,а. Отсоедаинте трос от рычага замка

  - Закройте капот и проверьте его ориентацию относительно прилегающих панелей

Рас. 9.3,а. Сданные вверх фиксатор и отсоедините проводку электрооборудования передней двври кузова. При необходимости ослабьте гайки и откорректируйте положение капота. 9 После завершения регулировки надежно затяните гайки.

снятие и установка ^ Снятие

    - Отверните три болта и снимите пластиковую панель с передней перегородки моторного отсека (рис. 7.1).

    - Поднимите расширительный бачок системы охлаждения и отведите его в сторону

Установка и регулировка 7 Трос замка капота — %

    - Снимите панель отделки лицевой панели. расположенную над педалями (см. параграф 26).

Рис. 7.4,6. ...от рычага, расположенного в салоне

    - Отсоедините сердечник троса от рычага замка и рычага, расположенного

Рис. 9.3,6. Отделите пыльник, высвободите фиксатор и рассоедините разьем проводки задней даера

в салоне. Запомнив маршрут прокладки троса, высвободите его из промежуточных креплений и снимите (рис. 7.4,а.б).

Установка

5 Установка выполняется в обратной последовательности.

      - Замок капота — снятие и установка ^

Снятие

        - Снимите передний бампер (см. параграф 22).

        - Отсоедините от замка проводку и трос.

        - Отверните два болта и снимите замок

Установка

        - Установка выполняется в обратной последовательности. Сначала от руки затяните болты крепления замка, затем закройте капот, отцентрировав замок, затем откройте капот и надежно затяните болты.

      - Двери-

снятие и установка ^

Снятие

        - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора [см. главу 5А).

        - Откройте дверь и подоприте ее (поместив между опорой и дверью ветошь).

        - Маленькой отверткой высвободите фиксатор разъема проводки двери и отсоедините его [рис. Э.З.а). Если вы снимаете заднюю дверь, отсоедините от дверного проема резиновую гофрированную трубку, извлеките разъем из стойки, нажмите на фиксатор и рассоедините разьем (рис. 93,6).

        - Отверните болт и отсоедините ограничитель открывания двери от стойки.

        - Отверните болты крепления петель (рис. 9.5).

С помощью ассистента поднимите дверь, высвободив петли из направляющих. и снимите ее.

Рас. 9.5. Отвераате болты ■

Рас. 10.2,а. Снимите панель отделка (указана стрелкой)

Рас. 10.2,6. Аккуратно отделите рувонтку с панелью выключателей

Рис. 10.4. Отделите панель от двери, высвободав ее факсаторы.

Рас. 10.3,а. Отверните тра ванта (указаны стрелками), расположенных под рукояткой (передняя дверь)

Рас. 10.3,6. Отвернате два ваата (указаны стрелками), расположенных под рукояткой (задняя дверь)

Установка

        - Действуя в обратной снятию последовательности, установите дверь.

        - Отрегулируйте положение ударника замка таким образом, чтобы дверь полностью закрывалась без приложения больших усилий. Вытяните наружную ручку открывания двери и убедитесь в том, что при закрывании двери ударник заходит точно в центр замка.

10 Внутренние панели отделки дверей — || снятие и установка ^

Снятие

          - Выключите зажигание. Подождите не менее 1 минуты. За это время рассеется остаточный заряд в подушках безопасности.

          - Аккуратно снимите пластиковую панель, расположенную внутри рукоятки открывания двери, затем снимите рукоятку вместе с блоком выключателей (рис. 10.2,а,б). При первой возможности отсоедините от выключателей проводку.

          - Отверните три (передняя дверь) или два (задняя дверь) винта, расположенных под рукояткой (рис. 10.З,а,б).

          - Панель крепится пластиковыми пистонами-фиксаторами. Они расположены вдоль основания панели, а также в ее верхних углах. Заведите плоский инструмент под панель и аккуратно высвободите все фиксаторы (рис. 10.4).

          - Поднимите панель, снимите ее с верхней тяги замка и отведите от двери на небольшое расстояние. Заведите руку под панель и отсоедините всю электропроводку (стеклоподъемника, зеркал, замка), запоминая места ее подключения.

          - Высвободите фиксатор и отсоедините трос от внутренней ручки открывания двери (рис. 10.6).

Установка

Рас. 10.6. Саамаа панель, отсоедините трос от внутренней ручва открывания двери

          - Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы сломали фиксаторы обивки, замените их. Перед тем как окончательно зафиксировать панель на двери,убедитесь в работоспособности всего электрооборудования.

11 Дверная ручка и замок —

Рас. 11.2,а. Извлевате резановую заглушку аз двера

снятие и установка ^

Наружная ручка Снятие

            - Если на автомобиль установлена система доступа без ключей, отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

            - Извлеките из двери резиновую заглушку (рис. 11.2,а,б).

Отверните винт (типа Тогх), расположенный в образовавшемся отверстии, не более чем на пять полных оборотов, затем извлеките наружную ручку вместе с цилиндром замка и резиновым уплотнителем из двери (рис. 11 3,а-в).

Рас. 11.2,6. На задней двери заглушка расположена под резнноеым уплотнителем

Рис. 11.3,а. Извлеките цилиндр замка/ заглушку, затем...

Рис. 11.13. Винт (указан стрелкой) креппениа рамки наружной ручки

Рис. 11.12. Отверните три болта креплении замка и винт, расположенный в основании налравпиющей стекла (указан стрелкой)

Рис. 11.3,ъ. ...резиноаыи уплотнигаль

            - На модификациях с системой доступа без ключей при снятии ручки извлеките из двери разьем проводки и зафиксируйте его снаружи. В противном случае он может оказаться внутри двери и для его извлечения придется снимать панель отделки.

Установка

            - Установка выполняется в обратной последовательности.

Цилиндр замка передней двери

            - Цилиндр снимается вместе с наружной ручкой (см. выше).

Замок передней двери Снятие

            - Опустите стекло примерно на 2ЭО мм.

            - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

            - Снимите стекло [см. параграф 12), но вместо того, чтобы извлекать его из двери, полностью поднимите вверх и прикрепите скотчем к рамке.

            - Снимите наружную ручку открывания двери (см. ранее).

            - Отсоедините проводку привода наружного зеркала от монтажной панели.

            - Отверните три болта (типа Тогх) крепления замка, расположенные в задней части двери, и один винт [типа Тогх), расположенный в основании направляющей стекла (рис. 11.12).

            - Отверните винт (типа Тогх) крепления рамки наружной ручки (рис. 11.13).

            - Отверните девять винтов крепления монтажной панели (рис. 11.14).

            - Высвободите фиксатор и отсоедините проводку электрооборудования двери (рис. Э.З.а).

            - Заведите руку внутрь двери, сдвиньте стопор, сожмите фиксаторы и заведите жгут проводки внутрь двери (рис. 11.16).

            - Снимите монтажную панель с двери (рис. 11.17).

            - Отсоедините тягу кнопки запирания замка, отсоедините от него проводку и трос (рис. 11.18,а,б).

            - Высверлите заклепку, расположенную в основании замка (рис. 11.19).

            - Отсоедините от панели механизм наружной ручки и два троса (рис. 11.20,8,6).

            - Снимите замок с монтажной панели.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности. Перед установкой панели отделки двери убедитесь в работоспособности замка.

Рис. 11.IS. Поднимите стопор, сожмите фиксаторы (указаны стрелками) и заведите разъем внутрь двера

Рис. 11.14. Панель арепитса деаитыо винтами (указаны стрелками)

Рис. 11.17. Снимите панепь с двери

Рис. 11.28. Винты крепления замка задней двери

Рис. 11.2D,а. Высвободите три фнисатора (указаны стрелками)

Рис. 11.20,6. Отсоедините от замка два троса

Замок задней двери Снятие

            - Опустите стекло примерно на 150 мм

Рис. 11.29. Монтажная панель крепится восемью винтами (указаны стрелками)

            - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

            - Снимите стекло (см. параграф 12), но вместо того, чтобы извлекать его из двери, полностью поднимите вверх и прикрепите скотчем к рамке.

Рис. 11.30. Отделите пыльник и отсоедините тигу кнопки запирании замка

            - Снимите наружную ручку открывания двери (см. ранее).

            - Отверните винт (типа Тогх) крепления рамки наружной ручки (рис. 11.13).

            - Отверните три болта (типа Тогх) крепления замка, расположенные в задней части двери (рис. 11.28).

            - Отверните восемь винтов крепления монтажной панели (рис. 11.29).

            - Отведите в сторону пыльник и отсоедините тягу кнопки запирания замка (рис. 11.30).

            - Отведите в сторону пыльник, отсоедините от стойки разъем проводки электрооборудования двери и заведите его внутрь двери (рис. 9.3,6).

            - Снимите монтажную панель с двери (рис. 11.32).

            - Отсоедините от замка проводку и трос внутренней ручки открывания двери (рис. 11.33).

Высверлите заклепку, расположенную в основании замка [рис. 11.34).

            - Отсоедините трос наружной ручки от замка (рис. 11.35).

            - Снимите замок с монтажной панепи. Установка

            - Установка выпопняется в обратной поспедовательности. Перед установкой панепи отделки двери убедитесь в работоспособности замка.

Внутренние ручки открывания дверей

стрелками) а снимите стеклоподъемник [передняя диерь)

            - Ручки являются неотъемлемыми частями внутренних панелей отделки дверей и отдельно не поставляются.

12 Стекло двери

и стеклоподъемник —% снятие и установка ^

Передние

стеклоподъемники

Снятие

              - Опустите стекло примерно на 290 мм.

              - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

              - Снимите стекло (см. далее), но вместо того, чтобы извлекать его из двери, полностью поднимите вверх и прикрепите скотчем к рамке.

              - Снимите наружную ручку открывания двери (см. ранее).

              - Отсоедините проводку привода наружного зеркала от монтажной панели

Рис. 11.35. Отсоедините трос наружной ручки

              - Отверните три болта (типа Тогх) крепления замка, расположенные в задней части двери, и один винт (типа Тогх), расположенный в основании направляющей стекла (рис. 11.12)

              - Отверните винт (типа I огх) крепления рамки наружной ручки (рис. 11.13).

              - Отверните девять винтов крепления монтажной панели (рис. 11.14).

              - Высвободите фиксатор и отсоедините проводку электрооборудования двери (рис 9.3,а).

              - Заведите руку внутрь двери, сдвиньте блокиратор, сожмите фиксаторы и заведите жгут проводки внутрь двери (рис. 11.16)

              - Снимите монтажную панель с двери (рис 11.17).

Рис. 12.23. Высверлите заклепки (указаны стрелкамв) и снимите стеклоподъемник (заднии дверь)

              - Высверлите четыре заклепки и снимите стеклоподъемник с монтажной панепи (рис. 12.12).

Установка

              - Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы установили новый стеклоподьемник, вам, возможно, придется его инициализировать. Поскольку для этого необходимо специальное оборудование. обратитесь на станцию обслуживания.

Задние

стеклоподъемники Снятие

              - Опустите стекло примерно на 150 мм

              - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

              - Снимите стекло [см. далее), но вместо того, чтобы извлекать его из двери, полностью поднимите вверх и прикрепите скотчем к рамке.

              - Снимите наружную ручку открывания двери (см. ранее).

              - Отверните три болта (типа Тогх) крепления замка, расположенные в задней части двери (рис. 11.28).

              - Отверните восемь винтов крепления монтажной панели (рис. 11.29).

              - Отведите в сторону пыльник и отсоедините кнопку запирания замка (рис 11 30).

              - Отведите в сторону пыльник, отсоедините от стойки разъем проводки электрооборудования двери и заведите его внутрь двери (рис. 9.3,6).

              - Снимите монтажную панель с двери (рис. 11.32).

              - Высверлите четыре заклепки и снимите стеклоподъемник с монтажной панели (рис. 12.23).

Установка

              - Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы установили новый стеклоподъемник, вам, возможно, придется его инициализировать. Поскольку для этого необходимо специальное оборудование, обратитесь на станцию обслужи-

Стекло передней двери Снятие

              - Опустите стекло примерно на 290 мм

              - Снимите внутреннюю панель отделки двери (см. параграф 10).

              - Извлеките пластиковые загпушки и отверните два винта крепления стекла на два полных оборота (рис. 12.27).

              - Поднимите стекло и снимите его (рис. 12.28).

На модификациях S40 с номером кузова до 01 54433 и V50 с номером кузова до 0154805 необходимо заменить резиновую прокладку задней скобы крепления стекла. Плоскогубцами снимите прокладку через технологическое отверстие в монтажной панели [рис. 12.29,а.б).

Установка

              - Заведите новую прокладку на заднюю скобу (если снимали). Окончательно устено- вите ее на место отверткой.

              - Заведите стекло внутрь двери. Расположите его по центру скоб.

              - Надежно зетяните винты крепление стекла и установите пластиковые заглушки.

              - Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности.

Стекло задней двери Снятие

              - Опустите стекло примерно на 150 мм.

              - Снимите внутреннюю панель отделки двери (см. параграф 10).

              - Отверткой аккуратно снимите резиновые уплотнители, расположенные в основании рамки стекла (рис. 12.36,а.б).

              - Снимите задние пластиковые панели отделки стекла (рис. 12.37,а.б).

              - Высверлите две заклепки, крепящие заднюю направляющую (рис. 12.38).

              - Отверните винты крепления стекла на три полных оборота [рис. 12.39).

              - Высвободите задний резиновый уплотнитель, затем снимите панель отделки стекла и направляющую (рис. 12.40,а,б).

              - Поднимите стекло и снимите его.

Установка

              - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а) Надежно затяните винты крепления стекла.

Рис. 12.36,а. Снимите наружный уплотаатель стекла...

Рис. 12.29,а. На автомобалав ранних выпусков резиновый уплотнитель (увазаи стрелкой) следует заменить

61 Перед установкой внутренней панели отделки двери Цедитесь в том, что стекло правильно расположено в проеме. При необходимости ослабьте винты и откорректируйте положение стекла

Кш

Рас. 12.29,6. Заведате его ка место чере: специальное тевнологачесаоо отверстае

Рас. 12.36,6. ...затем — внутренний

Привод переднего стеклоподъемника Снятие

43 Снимите внутреннюю панель отделки двери [см. параграф 10).

Рас. 12.37,6	затем — внутреннюю

Рас. 12.37,а. Снимите наружную павель отделав...

Рас. 12.39. Извлевате пластиковые заглушав в ослабьте вааты аа тра оборота

Рас. 12.40,а. Отделите резиновый уплотнитель, затем...

Рис. 12.45. Болты (указаны стрелками) креплении привода	Рис. 12.49. Ьолты (указаны стрелками) креплении привода

стеклоподъемника передней двери	стеклоподъемника задней двери

                - Отсоедините проводку от привода, запомнив места подключения всех трех разъемов.

                - Отверните три болта и снимите привод со стеклоподъемника (рис. 12.45).

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы установили новый привод, его необходимо инициализировать. Поскольку для этого необходимо специальное оборудование, обратитесь на станцию обслуживания.

Рис. 13.1. Снимите панель отделки рукоитки закрывании двери

Привод заднего

стеклоподъемника

Снятие

                - Снимите внутреннюю панель отделки двери (см. параграф 10).

                - Отсоедините проводку от привода.

                - Отверните три болта и снимите привод со стеклоподъемника (рис. 12.49).

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности Если вы установили новый привод, его необходимо инициализировать. Поскольку для этого необходимо специальное оборудование, обратитесь на станцию обслуживания.

13 Внутренняя панель отделки двери багажного отделения — снятие и установка <

Снятие

                - Откройте дверь багажного отделения, сдвиньте панель отделки рукоятки закрывания двери вниз и снимите ее (рис. 13.1).

                - Аккуратно отделите нижнюю панель от двери, высвободив шесть ее фиксаторов (рис. 13.2).

                - Сожмите верхние панели отделки, высвободив боковые фиксаторы, затем отделите верхние стороны панелей от петель и высвободите из оставшихся четырех фиксаторов (рис. 13.3,а,б).

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности.

14 Дверь багажного отделения — снятие и установка ^

Снятие

- Снимите внутренние панели отделки двери (см. параграф 13).

- Отсоедините проводку от приводов стеклоочистителя и замка. Высвободите проводку из промежуточных фиксаторов (рис. 14.2).

- Попросив ассистента удерживать дверь, отсоедините ее опорные стойки (см. параграф 15).

- Маркером обведите петли (чтобы не регулировать попожение двери при установке), затем отверните бопты и снимите дверь (рис. 14.4). Снимая дверь, аккуратно высвобождайте из нее проводку.

Установка

Рис. 16.5. Отверните винты (указаны стрелкама) креплении ручки

- Установка выполняется в обратной последовательности.

15 Опорные стойки двери багажного отделения и капота —

снятие и установка ^ Снятие

Рас. 14.2. Отсоеданнте проаодау а шины заземления

1 Откройте дверь багажного отделения или капот. Удерживая дверь или капот, снимите фиксаторы опор (к капоту/двери и

Рис. 14.4. Обаедате летла маркерам и отверните болты (указаны стрелками) ах крепления

кузову), затем высвободите наконечники опор из шаровых шарниров (рис. 15.1).

А

Внимание! Капот и дверь багажного отделения очень тяжелые. Снимая стойки, воспользуйтесь помощью ассистента.

Установка

Рис. 17.2. Извлевате рукоятку аз панелн отделка

Рис. 16.6. Отсоедините проводку

2 Установка еыпопняется в обратной поспедовательности.

16 Компоненты замка двери багажного отделения — снятие и установка 3;

Снятие

Замок

  - Снимите нижнюю внутреннюю панель отделки двери багажного отделения (см. параграф 13).

  - Отверните три бопта крепления замка к двери (рис. 16.2).

  - Отсоедините от замка проводку.

  - Извлеките замок из двери.

Наружная ручка

  - Откройте дверь, отверните 4 винта (типа Тогх) и извлеките ручку наружу (рис. 16.5).

  - При первой возможности отсоедините от ручки проводку (рис. 16.6).

Установка

Рис. 15.1. Снимите фиксаторы и отсоедините опоры от шаровых шарниров

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

17 Крышка багажного отделения — снятие и установка ^

Снятие

    - Снимите знак аварийной остановки с внутренней панели отделки крышки (еспи есть).

    - Аккуратно снимите рукоятку закрывания крышки (рис. 17.2).

    - Снимите пластиковый кожух с замка (рис. 17.3).

    - Высвободите 10 фиксаторов внутренней панели ртделки и снимите ее (рис. 17.4).

    - Отсоедините проводку от всего электрооборудования крышки (запомните места подключения соответствующих разьемов).

Рис. 16.2. Болты (указаны стрелкама) крепления замка дери

Извлеките из поверхности крышки резиновую втулку—направляющую жгута проводки.

    - Снимите опорные стойки крышки (см. параграф 18).

    - Маркером обведите петли (чтобы не корректировать положение крышки при установке) Отверните винты крепления петель (рис. 17.7), Попросив ассистента удерживать крышку, извлеките наружу жгут проводки

Установка

    - Установка выполняется в обратной последовательности. При необходимости откорректируйте ориентацию петель относительно крышки.

18 Опорные стойки крышки багажного отделения — снятие и установка ^

Снятие

      - Откройте крышку багажного отделения. Удерживая ее, снимите фиксаторы опор (к крышке и кузову) и высвободите наконечники опор из шаровых шарниров (рис. 15.1)

Установка

Рис. 17.3. Снимите ножу» с замка

Рас. 17.4. Изалекнте 10 фнксатороа

Рас. 17.7. Маркером обведите петли, затем отверните вииты (указаны стрелками)

      - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду, что внутри опор находится газ под давлением Устанавливая новые опоры, не выбрасывайте старые вместе с бьповым мусором и ни в коем случае не сжигайте.

19 Компоненты замка крышки багажного отделении — снятие и установка

Снятие Замок

        - Снимите внутреннюю панель отделки крышки (см. параграф 17).

        - Отверните три болта и извлеките замок из крышки. При первой возможности отсоедините от него проводку (рис. 19.2).

Наружная ручка

        - Откройте крышку, отверните четыре винта и извлеките ручку наружу (рис. 16.5).

        - При первой возможности отсоедините от нее проводку.

Установка

Рис. 19.2. Отверните болты (указаны	Рис. 21.2. Аккуратно высвободите стекло	Рис. 21.5. Фиксаторы (указаны стрелками)

стрелками) креппеииа замаа	зеркала аз фнксатороа	правода стекла зераала

        - Установка выполняется в обратной последовательности.

20 Ветровое стекло, стекло двери багажного отделения и заднее стекло — ^ общие сведения ^

Снятие и установка этих стекол—достаточ- но сложная задача. Только очень компетентный и квалифицированный автовладелец может самостоятельно справиться с ней. Снимая и устанавливая стекло, вы рискуете разбить его. Особенно это актуально для ветрового стекла, которое состоит из двух тонких стекол, склеенных друг с другом. В связи с этим мы рекомендуем выполнять эту рвботу на станции обслуживания.

21 Зеркала заднего

вида и сопутствующие компоненты — снятие и установка ^

А

Внимание.' При работе со стек- пом наденьте перчатки из плотной ткани. Даже если стекло не разбито, оно может треснуть при снятии или установке и поранить руку.

Снятие

Стекло зеркала

          - Отрегулируйте положение стекла таким образом, чтобы его верхний край был полностью выдвинут наружу.

          - Заведите отвертку под стекло и высвободите его из фиксаторов (рис. 21.2). Стекло очень хрупкое, не прикладывайте больших усилий.

          - Отсоедините проводку от нагревательного элемента

Привод

          - Снимите стекло зеркала (см. ранее).

Отверните центральный винт и высвободите привод из трех фиксаторов (рис. 21.5).

Кожух

          - Снимите стекло зеркала (см. ранее)

          - Сдвиньте кожух вперед, высвободите из фиксатора и снимите (рис. 21.7).

Зеркало в сооре

В Снимите внутреннюю панель отделки двери (см. параграф 10).

            - Рассоедините проводку зеркала (разъем находится внутри двери) и высвободите ее из промежуточных фиксаторов.

            - Удерживая зеркало, отверните гайку его крепления и отделите зеркало от двери (рис. 21.10). При первой возможности отделите резиновый уплотнитель от двери. Осмотрите и, при необходимости, замените уплотнитель.

Внутрисалонное зеркало

            - Разделите пластиковую панель, расположенную в основании зеркала (рис 21.11).

            - Отсоедините от зеркала проводку 1если есть).

            - Поверните основание зеркала на 90° и снимите его с кронштейна (рис. 21.13).

Установка

4 Установка выполняется в обратной последовательности.

22 Бамперы —

снятие и установка ^

Примечание. Каждый бампер состоит из нескольких секций. После снятия бампера вы можете снять наружную панель и рассоединить секции. Во время составления данного Руководства было неизвестно, была ли возможность приобрести секции бампера по отдельности.

Передний бампер Снятие

              - Отверните три винта (типа Тогх) крепления воздухоотражательной панели к бамперу (рис. 22.1).

              - Вдавите центральные вставки, затем извлеките верхние фиксаторы (5 штук) (рис. 22.2,а,б).

              - Отверните два винта (по одному с каждой стороны, в верхних углах) крепления бампера (рис. 22.3).

              - Отверните болты крепления бампера к подкрылкам — по пять с ках<дой стороны (рис. 22.4).

Рис. 22.2,а. Вдавите центральные вставай, затам...

Рнс. 22.1. Отаерните тра аинта (указаны стрелкама), расположенные под бампером

Аккуратно отделите пластиковые крышки форсунок омывателя фар от бампера, затем сдвиньте их вперед. Поднимите фиксаторы и снимите крышки (рис. 22.5). 6 С помощью ассистента слегка отведите края бампера наружу, высвободив их из фиксаторов, затем сдвиньте бам-

Рис. 22.3. Отиерните винты (ао одному с каждой стороны)

Рас. 22.2,6	азалекате фиксаторы (указаны

стрелками)

Рис. 22.4. Бампер креиатса а подкрылку литью ваитама (указаны стрелками)

Рис. 22.Б. Снимите блок-фару, затем высвободите отверткой фиксатор (указан стрелкой) бампера

Рис. 22.8. Отверните винты (по одному с каждой стороны проема)

Рис. 22.5. Высвободите фиксатор (указан стрелкой) крышки форсунки омыаателя фары

Рис. 22.9. Отиериите два нижних внита (указаны стрелками)

Рис. 22.10. Бампер крепитси к подкрылку нитью винтами

Рис. 22.11. Высвободите верхние фиксаторы краев бампера

пер вперед и снимите. Отсоедините всю проводку от бампера, запомнив места ее подключения. Если бампер не высвобождается из фиксаторов, расположенных под блок-фарами, не прилагайте чрезмерных усилий — снимите фары (см. главу 12) и высвободите фиксаторы отверткой (рис. 22.6).

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Аккуратно установите бампер на место и надежно закрепите в фиксаторах.

Задний бампер Снятие («универсалы»)

                - Откройте дверь багажного отделения и отверните два винта (по одному с каждой стороны), расположенные в проеме двери (рис. 22.8].

                - Отверните два винта (типа Тогх), расположенные снизу (рис. 22.9).

                - Отверните винты крепления бампера к подкрылкам (по пять с каждой стороны) (рис. 22.10).

                - Спомощью ассистента слегка отведите края бампера наружу, высвободив их из восьми фиксаторов, затем сдвиньте бампер назад и снимите (рис. 22.11) Отсоедините всю проводку от бампера, запомнив места ее подключения.

Снятие («седаны»)

                - Откройте крышку багажного отделения и отверните два винта (по одному с каждой стороны), расположенные в проеме (рис 22.12).

                - Отверните два винта, расположенные снизу (рис. 22.13).

                - Отверните винты крепления бампера к подкрылкам (по пять с каждой стороны) (рис. 22.14).

                - С помощью ассистента слегка отведите края бампера наружу, высвободив их из шести фиксаторов, затем сдвиньте бампер назад и снимите. Отсоедините всю проводку от бампера, запомнив места ее подключения.

Установка

(все модификации)

Установка выполняется в обратной последовательности. Аккуратно установите бампер на место и надежно закрепите в фиксаторах.

23 Решетка радиатора — снятие и установка ^

Снятие

                - Снимите передний бампер (см. параграф 22).

                - Высвободите 8 фиксаторов, сдвиньте решетку вперед и снимите (рис. 23.2).

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности.

24 Кресла и приводы — | снятие и установка ^

Примечание. Внутри спинок кресел находятся боковые подушки безопасности. Подробная информация о подушках приведена в главе!3.

Кресла Снятие

- Полностью поднимите кресло. Выключите зажигание и отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А). Перед тем как продолжить работу, подождите не менее 5 минут. За это время рассеется остаточный заряд в системе активации подушек.

- Высвободите из фиксаторов и снимите пластиковые панели с болтов крепления кресла. Отверните болты (4 штуки) (рис. 24.2,а.б).

Примечание. При составлении данного Руководства на тестовом автомобиле все пластиковые панели при снятии были сломаны. Имейте это в виду.

Рас. 23.2. Фиксаторы решетка радиатора (указаны стрелками)

- Отверните винт, расположенный в передней части боковой ппастиковой панели отделки основания кресла. Поднимите панель и снимите (рис. 24.3). Имейте в виду, что для получения доступа к фиксатору ремня безопасности заднюю сторону панели можно отвести вверх, не снимая ее полностью.

- Отверткой высвободите фиксатор и высвободите ремень (рис. 24.4,а,б).

- Поднимите кресло и извлеките его из салона автомобиля. Поскольку кресло достаточно тяжелое, мы советуем обратиться за помощью. По мере извлечения кресла отверните болт и отсоедините проводку (рис. 24.5). Не повредите проводку.

Установка

- Расположите кресло на кронштейнах, присоедините проводку и зафиксируйте разьем болтом. Затяните болты крепления кресла и установите пластиковые панели.

- Установите на кресло кронштейн крепления ремня и затяните болт его крепления, приложив требуемое усилие.

Рис. 24.5. Разим фнксируетси болтом (указан стрелкой!

Рис. 24.4,6. Аналогичным образом высвободите ремень кресла пассажира

Рис. 24.2,6. Отверните болты креппеииа аресла (указаны стрелками)

Рис. 24.2,а. Снимите пластикоаые панели с салазок

- Заведите ремень в кронштейн и убедитесь в том, что он заблокирован фиксатором.

- На модификациях без электроприводов кресел установите боковую пластиковую панель и рукоятку привода вертикального перемещения кресла. Надежно затяните винты.

- На модификациях с электроприводами присоедините панвпь управления к боковой пластиковой панепи (если отсоединяли), присоедините проводку, закрепите жгут в промежуточных фиксаторах и установите панель на место. Надежно затяните винт крепления панели.

- Убедившись, что в салоне нет пассажиров. присоедините проводку к отрицательной клемме аккумулятора (см. главу 5А).

Электроприводы Передний привод вертикального перемещения

Снимите кресло (см. ранее).

Рас. 24.24. Ванты креплении блока управления (увазаны стрелкама)

- Отверните три болта и снимите привод (рис. 24.13). Отсоедините от него проводку.

Рис. 24.20. Винты (указаны стрелкама' креплении прииода горизонтального перемещения

Рас. 24.13. Болты (указаны стрелкама) крепления переднего привода вертикального перемещения

Рис. 25.4. Обратите внимание на расволожение направляющих

Рас. 25.3. Отверните болт и сдвиньте фивсатор вверх

- Установка выполняется в обратной последовательности.

Рас. 24.17. Наружные болты (указаны стрелкама) крепленаа заднего приводе вертикального перемещения

Задний привод вертикального перемещения

- Полностью подними ге кресло

- Отверните винт, расположенный в передней части боковой пластиковой панели отделки основания кресла. Поднимите панель и снимите (рис. 24.3).

- Перережьте ленточный хомут крепления жгута проводки к приводу, затем отверните четыре болта (один — внутри) и снимите привод. Отсоедините от него проводку.

- Установка выполняется в обратной последовательности.

Привод горизонтального перемещения

- Снимите кресло (см. ранее).

- Отверните два винта и снимите привод вместе с тросами (рис. 24.20]. Отсоедините от него проводку.

- Установка выполняется в обратной последовательности.

Блок управления

- Полностью поднимите кресло.

- Отверните винт, расположенный в передней части боковой панели отделки кресла. Поднимите панель, отделив ее от кресла (рис. 24.3).

- Отверните четыре винта и отсоедините блок управления от панели (рис. 24.24). Снимая блок, отсоедините от него проводку. При желании можете отверткой аккуратно высвободить выключатели приводов.

- Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы установили новый блок, запрограммируйте его на фирменной станции обслуживания.

25 Заднее сиденье — ^ снятие и установка ^

Снятие

  - Откиньте подушку вперед, затем отверните болты и извлеките ее из салона автомобиля (рис. 25.1).

  - Ухватитесь за верхний край боковой секции спинки, сдвиньте ее вперед, затем вверх и снимите (рис. 25.2).

  - Отверните болт крепления фиксатора спинки, затем сдвиньте фиксатор вверх (рис. 25.3).

  - Поднимите спинку и извлеките ее из салона автомобиля. Обратите внимание на расположение направляющих. Если спинка состоит из двух секций, то для снятия любой из них отверните болт крепления ремня безопасности и его замка к кузову автомобиля.

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности.

26 Детали внутренней отделки салона — % снятие и установка ^

Примечание. Последовательность действий при снятии внутренних панелей отделки дверей приведена в соответствующих параграфах данной главы.

Панели внутренней отделки — общие сведения

    - Для крепления панелей отделки салона используются либо винты, либо фиксаторы.

    - Перед снятием панели убедитесь в том, что соседние панели не заходят на нее. Как правило, панели снимаются одна за другой и располагаются внахлест.

    - Некоторые панели отделки помимо фиксаторов крепятся винтами.

    - Извлеките все видимые фиксаторы (типа винтов). Если поспе этого панель не высвободилась, значит, она дополнительно закреплена скрытыми фиксаторами (пистонами). Как правипо, пистоны распопожены по краям панели и просто извлекаются из гнезд Имейте в виду, что пистон очень пегко сломать, поэтому имейте в своем распоряжении некоторое количество новых. Извлекать пистоны легче всего при помощи широкой плоской отвертки. Имейте также в виду, что зачастую перед отделением панепи следует снять с нее резиновое уплотнение (типа резиновьос уплотнений проемов дверей).

    - Никогда не прикладывайте больших усилий для снятия панели — вы можете ее сломать. Прежде чем снимать панель, убедитесь в том, что высвободили все фиксаторы.

    - Установка выполняется в обратной снятию последовательности. Пистоны достаточно вдавить в гнезда Для предотвращения дребезга панели следует присоединять надежно.

Полка багажного

отделения

«Седаны»

    - Откиньте вперед спинку заднего сиденья.

    - Аккуратно отделите от полки фонарь подсветки багажного отдепения (рис. 26.8).

    - Отверните нижние болты крепления боковых ремней безопасности.

    - Высвободите два фиксатора, расположенные на передней стороне полки, затем приподнимите полку, заведите под нее руку и высвободите боковые фиксаторы, аккуратно подняв полку около опор пружин подвески (рис. 26.10,а.б).

    - Сдвиньте полку вперед, высвободите из нее рамки ремней безопасности и пропустите ремни сквозь образовавшиеся отверстия.

    - Установка выполняется в обратной последовательности.

Ковровое покрытие

    - Ковровое покрытие пола салона состоит из трех секций — передней левой, передней правой и задней. По бокам покрытие крепится панелями отделки порогов.

    - Хотя последовательность действий при снятии коврового покрытия достаточно очевидна, выполнение этой процедуры занимает очень много времени. Вам необходимо будет предварительно снять большое количество панелей, кресла, центральную консоль и отвернуть нижние болты крепления ремней безопасности.

Обивка потолка

    - Обивка прикреплена к крыше фиксаторами. Предварительно необходимо снять все верхние поручни, противосолнечные козырьки, пластиковые панели, частично снять резиновые уплотнения дверей и люка.

    - Имейте в виду, что снятие обивки требует достаточно высокой квалификации. Поэтому мы рекомендуем обратиться на фирменную станцию.

Панели отделки передних стоек кузова (А-стоек]

    - Отделите резиновый уплотнитель дверного проема от передней стойки.

Рис. 26.2В. Поднимите панель отделки порога, высвободив ее фиксаторы

    - Отделите верхнюю часть панели от стойки, затем высвободите направляющие, расположенные в ее основании (рис. 26.18).

    - Установка выполняется в обратной последовательности. Если при снятии панели вы повредипи фиксаторы, замените их.

Панели отделки средних стоек кузова (В-стоекJ

    - Аккуратно поднимите переднюю панель отделки порога, высвободив ее фиксаторы Аналогичным образом снимите заднюю панель (рис. 26.20).

    - Сдвиньте кресло до упора вперед, затем отделите резиновые уплотнители проемов дверей от средних стоек.

    - Высвободите ремень безопасности из кронштейна, расположенного на кресле (рис. 24.4,а,б).

    - Аккуратно снимите заглушку, затем отверните винт "креппения верхней секции панели отделки средней стойки (рис. 26.23)

Рас. 26.8. Высвободите фонарь подсветки	Рис. 26.10,а. Сдвиньте переднюю сторону

багажного отделении	вперед, высвободив два фиксатора (указаны

стрелками)

Рис. 26.23. Снимите заглушку а отверните аинт, расположенный за ней (указан стрелкой)

Отделите основание нижней секции панели отделки от стойки, затем отдели

    - те верхнюю секцию панели от стойки и сдвиньте вниз, высвободив фиксаторы [рис. 26.24.а,б].

    - Нажмите на фиксатор и отделите верхнюю секцию панели от нижней. Извлеките из панели рамку ремня безопасности и пропустите ремень сквозь образовавшееся отверстие [рис 26.25,а,б). Извлеките панель из салона.

    - Установка выполняется в обратной последовательности.

Панели отделки задних стоек кузова (С-стоек) «Универсалы»

Рис. 26.24,3. Отделите основание панели от стойки

Рис. 26.31. Панель крепится двумя фиксаторами

    - Откиньте вперед спинку заднего сиденья. Ухватитесь за верхний край боковой секции спинки, сдвиньте ее вперед, затем вверх и снимите [рис. 25.2].

2 В Отделите резиновый уплотнитель дверного проема от задней стойки.

      - Отделите нижнюю секцию панели отделки от стойки, высвободив четыре фиксатора [рис. 26.29).

      - Снимите заглушку, расположенную в верхней части панели, и отверните винт ее крепления (рис. 26.30].

      - Отделите верхнюю секцию панели отделки от стойки, высвободив два фиксатора (рис. 26.31).

      - Установка выполняется в обратной последовательности

«Седаны»

Рис. 26.24,6. Сдвиньте верхнюю панель вниз и отделите от стойки

Рис. 26.34. Снимите заднюю панель отделки багажного отделения, высвободив фиксаторы

      - Откиньте спинку заднего сиденья вперед. Ухватитвсь за верхний край боковой секции спинки, сдвиньте ее вперед, затем вверх и снимите [рис. 25.2).

      - Отделитерезиновыйуплотнительдвер- ного проема от задней стойки. Поднимите заднюю панель отделки порога и высвободите ее фиксаторы (рис. 26.34).

      - Отделите нижнюю секцию панели отделки от стойки, высвободив ее фиксаторы (рис. 26.35).

      - Отделите верхнюю сторону задней секции панели отделки от стойки, высвободив ее фиксаторы. Сдвиньте панель вверх, высвободив нижнюю направляющую, и снимите ее (рис. 26.36). Если при снятии задней секции вы повредили фиксатор, расположенный на направляющей, замените его.

      - Отделите переднюю секцию панели отделки от стойки, высвободив ее фиксаторы (рис. 26.37).

Рис. 26.26,а. Нажмите на фиксатор (указан стрелкой) и разделите секции панели отделки

Рис. 26.35. Нижняя секции панели крепится четырьмя фиксаторами

Установка выполняется в обратной последовательности.

Панели отделки стоек багажного отделения «Универсалы»

      - Сдвиньте верхнюю центральную панель отделки проема двери багажного отделения вниз и высвободите ее из фиксаторов. Снимая панель, отсоедините проводку от фонаря (рис. 26.39).

      - Отделите резиновый уплотнитель от проема двери багажного отделения вдоль боковой панели отделки.

      - Начиная с задней стороны средней панели отделки багажного отделения (рис. 26.50), отделите ее верхнюю часть и сдвиньте в сторону — отсоединять ее полностью нет необходимости.

Рис. 26.36,а. В основании панели и направляющая (указана стрелкой!

      - Отделите верхнюю сторону панели отделки стойки багажного отделения, высвободив ее из направляющей, расположенной

рядом с обивкой потолка. Опустите панель и извлеките из салона (рис. 26.42). 42 Установка выполняется в обратной последовательности. Правильно расположите панель в направляющей.

Боковые панели отделки багажного отделения «Универсалы»

        - Поднимите ковровое покрытие пола багажного отделения.

        - Снимите заглушки, расположенные в нишах проушин для крепления груза, отверните винты, расположенные за ними, и снимите проушины (рис. 26.45).

■—

ШТ Л

Рас. 26.36,6. Есла астаааа фиксатора повреждена, замените ее

        - Отверните болт крепления панели, расположенной над инерционной катушкой ремня, сдвиньте панель вверх и снимите ее (рис. 26.46).

        - Отверните болт, расположенный на передней верхней стороне боковой панели (рис. 26.47).

        - Отделите резиновый уплотнитель от проема двери багажного отделения вдоль боковой панели отделки.

        - Откиньте вперед спинку заднего сиденья. ухватитесь за верхний край боковой подушки, поднимите ее и отведите вперед (рис. 25.2).

        - Начиная с задней стороны панели, сдвиньте ее внутрь салона, высвободив два фиксатора. Затем высвободите два фиксатора передней стороны панели. Извлеките панель из багажного отделения (рис. 26.50).

Рис. 26.37. Отделите панель от стойки, высвободив ее фиксаторы

Установка выполняется в обратной по- следоеательности.-Для облегчения работы перед тем, как устанавливать панель, поднимите соответствующую сторону задней панели отделки пола багажного отделения.

Рис. 26.39. Снимите центральную панель	Рис. 26.42. Панель отделки стойки багажного Рис. 26.45. Снимите заглушку а отверните виит

отделки двери	отделения ярелится четырьмя фиксаторами.

Стрелкой указано крепление к обивке потолка

IK

нннии

Рис. 26.46. Отверните болт (указан стрелкой) Рис. 26.47. Отверните болт (уиазаи стрелкой), Рис. 26.50. Высиободите фиксаторы средней

сдвиньте панель ввера, высвободив ее	распопоженный на краю панели	панепи

фиксаторы

Рис. 26.53. Оперимте «и uuiiunu ииита (указаны стрмкама)

Рис. 26.58. Отделите панель от лицевой панели (со стороны пассажира), затам извлеките фиксатор (указав стрелкой)

Рас. 26.54. Высвободите четыре фиксатора (указаны стрелками)

«Седаны»

        - Поднимите ковровое покрытие пола багажного отделения.

        - Отверните два пластиковых винта, затем отделите заднюю панель отделки от пола багажного отделения, высвободив ее фиксаторы (рис. 26.53).

        - Высвободите четыре фиксатора боковой панели отделки (рис. 26.54).

        - Откиньте вперед спинку заднего сиденья, затем извлеките фиксатор, расположенный на нижнем крае полки багажного отделения (рис. 26.10.а).

        - Отделите панель, проведите сквозь нее крюк (сверху) и проушину для крепления груза (снизу). Извлеките панель из багажного отделения, отсоединив от нее проводку.

        - Установка выполняется в обратной последовательности.

Перчаточный ящик

        - Аккуратно отделите боковую панель отделки от лицевой панели (рис. 26.58).

        - Извлеките фиксатор, расположенный за боковой панелью.

        - Плоским инструментом отделите панель отделки, расположенную перед центральной консолью (рис. 26.60).

        - Для предотвращения возможности повреждения центральной консоли при снятии перчаточного ящика наклейте на нее скотч.

        - Откройте перчаточный ящик, извлеките из него резиновый коврик. Отверните пять винтов и отделите перчаточный ящик от лицевой панели, высвободив два верхних фиксатора (рис. 26.62,а,б). Снимая ящик, отсоедините от него проводку.

        - При необходимости можете отвернуть четыре винта и снять внутреннюю нишу перчаточного ящика.

        - Установка выполняется в обратной последовательности.

Противосолнечные козырьки

        - Аккуратно снимите заглушки с наружного кронштейна креппения и отверните два винта (рис. 26.65).

        - Снимите козырек. Отсоедините от него проводку (рис. 26.66).

        - При необходимости можете снять внутренний кронштейн крепления козырька, сняв заглушку и высвободив его из обивки потолка (рис. 26.67).

Установка выполняется в обратной последовательности

Рас. 26.69. Снамнте бикоиую панель отделки пвцевой пааела (со стороны аодатала)

Рас. 2Б.72. Ванты врелленна в фивсатор нижней панели отделиг

|  | aii ч |
| --- | --- |
|  | -к^ЕИИ |
| \ |

Рис. 2Б.77. Снимите заглушай в отверните ввиты врепленин поручив

Нижняя панель отделки лицевой панели, расположенная со стороны водителя

        - Аккуратно отделите боковую панель отделки от лицевой панели (рис. 26 69).

        - Извлеките фиксатор, расположенный за боковой панелью.

        - Плоским инструментом отделите панель отделки, распопоженную перед центральной консолью (рис. 26.60)

        - Отверните три винта крепления нижней панепи (рис. 26.72).

        - Опустите панепь и извлеките из салона. Снимая панель, отсоедините проводку от фонаря.

        - Установка выполняется в обратной последовательности.

Подстаканник,

расположенный

на центральной консоли

        - Плоским инструментом, начиная с задней стороны подстаканника, аккуратно отделите его от центральной консоли.

        - Устанавливая подстаканник, заведите его на место и вдавите до фиксации.

Верхние поручни

        - Опустите поручень, извлеките заглушки, отверните винты и снимите поручень (рис. 26.77).

        - Установка выпопняется 8 обратной последовательности

27 Ремни безопасности — общие сведения, снятие и установка ^

          - На все автомобили установлены преднатяжители ремней безопасности передних кресеп. В случае достаточно сильного фронтального удара они мгновенно выбирают слабину ремня безопасности, тем самым предохраняя пассажира от получения травм. Преднатяжитепи находятся за верхними секциями панелей отделки средних стоек кузова.

          - Преднатяжитепи являются частью системы передних подушек безопасности и приводятся блоком управления системой [см. главу 12). Они активируются только при фронтапьном ударе, сила которого превышает опредепенную еепичину. Менее серьезные фронтальные, а также боковые удары и удары в заднюю часть автомобипя не приводят к их срабатыванию.

          - При активации преднатяжителя газ, находящийся внутри, воспламеняется Натяжитель при этом выбирает слабину ремня и блокирует инерционную катушку. Усилия, с которым преднатяжитель натягивает ремень, достаточно, чтобы надежно зафиксировать пассажира в кресле. Поспе срабатывания натяжителя разблокировать катушку невозможно, поэтому ремень и натяжитель следует заменить. Если при вытягивании или сматывании ремня вы слышите дребезг, это свидетельствует о том. что преднатяжитель сработал.

          - Поскольку при спучайном срабатывании натяжителя вы рискуете получить травму, мы рекомендуем все работы, каким-либо образом связанные с натяжи- телями, выполнять на станции обслуживания. При выпопнении любых работ с передними ремнями безопасности соблюдайте следующие меры предосторожности.

А

Внимание! Перед тем как выполнять какие-либо работы с ремнями безопасности, отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум пять минут. За это время рассеется остаточный заряд в системе активации.

- Преднатяжитель нельзя нагревать выше 100 'С.

Рас. 27.|,а. Болт (указав стрелкой) скобы вреплеиии преднатяжителя

- Если вы случайно уронили преднатяжитель, то даже если на его корпусе нет следов повреждений, замените его.

- Не допускайте попадания воды, растворителей или очистителей на поверхность преднатяжителя.

- Не пытайтесь разобрать натяжитель, поскольку внутри него находится газ под давлением.

- Не устанавливайте на автомобиль натяжители, снятые с других автомобилей.

- Перед тем как выбросить преднатяжитель, его необходимо разрядить на фирменной станции.

Снятие ремней Передние ремни

5 Выключите зажигание, затем отсоедините проводку от отрицатепьной клеммы аккумулятора (см" главу 5А). Прежде чем продопжить работу, подождите не менее

  - минут.

  - Снимите креспо (см. параграф 24).

  - Снимите внутреннюю панель отделки средней стойки кузова (см. параграф 26).

  - Отсоедините проводку от натяжителя, ослабьте болт скобы крепления преднатя- житепя, затем отверните два болта и снимите инерционную катушку (рис. 27.8,а,б).

А

Внимание! Не присоединяйте и не отсоединяйте проводку к(от) преднатяжителю(я] при подключенном к бортовой сети аккумуляторе.

Задние ремни

Ряс. 27.8,6. Болты (уаазааы стрелкама) вреплеиаи инерционной катушви

Выключите зажигание, затем отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А). Прежде чем продолжить работу, подождите не менее 5 минут.

Наружные ремни («универсалы»)

10 Откиньте вперед спинку заднего сиденья. затем отверните винт и снимите пластиковую крышку с инерционной катушки (рис. 26.46).

Рнс. 27.18,а. Отаерните винт (указан стрелкой)

    - Отверните гайку крепления катушки, затем отсоедините проводку (рис. 27.11).

    - Отверните нижний болт крепления ремня и извлеките ремень из салона.

Наружные ремни («седаны»]

    - Снимите полку багажного отделения (см. параграф 26).

    - Отсоедините проводку от катушки, затем отверните гайку ее крепления и извлеките ремень из салона.

Средний ремень

Примечание. При снятии этого ремня вам придется снимать обивку сиденья.

    - Для получения доступа к замку и кронштейну крепления ремня поднимите подушку сиденья (рис. 27.15).

Рис. 27.11. Гайка (указана стрелкой) крепления Рис. 27.14. Отверните гайку крепления	Рис. 27.15. Замой центрального ремня крепится

катушки бокового ремня	инерционной катушки («седаны»)	к полу

Рас. 27.22,а. Извлеките фиксаторы

Рас. 27.22,6. Саамате заднюю обааау спинки

Рас. 27.23. Аккуратао отделате обааву от рамы

    - Для получения доступа к инерционной катушке снимите спинку сиденья (см. параграф 25).

    - Нажмите на кнопку и извлеките подголовники из спинки.

    - Отверните винт и снимите пластиковую панель отделки, расположенную на спинке (рис. 27.18,а.б).

    - Аккуратно извлеките пластиковую направляющую ремня из спинки (рис.

27.19).

    - Сдвиньте крышку багажной сетки (расположена на задней поверхности спинки) наружу и снимите ее.

    - Отверните винты (типа Аллена) и снимите с задней поверхности спинки два кронштейна (рис. 27.21).

    - Извлеките два фиксатора и снимите обивку с задней поверхности спинки (рис. 27.22,а,б).

Плоским инструментом аккуратно отделите обивку от каркаса спинки (рис. 27.23).

    - Опустите центральный подлокотник (если есть), отверните два винта и снимите его, высвободив из направляющих (рис. 27.24).

    - Отделите обивку ниши подлокотника от спинки. Сдвиньте обивку спинки и наполнитель вверх (рис. 27.25).

    - Поднимите пенопластовые панели, нажмите на фиксаторы и снимите направляющие подголовника (рис. 27.26.а,б).

    - Для получения доступа к катушке отведите в сторону наполнитель спинки.

    - Сожмите края пластиковой крышки катушки и снимите ее.

    - Отверните два винта (типа Тогх) крепления направляющей ремня к спинке (рис. 27.29).

    - Отверните гайку и снимите катушку [рис. 27.30).

Установка

    - Установка любого из ремней выполняется в обратной последовательности. Крепеж затягивайте, прилагая требуемые усилия (если оговорены). Имейте в виду следующее:

в! Надежно фиксируйте передние ремни

Рис. 27.26,а. Отведите в сторону пенопластовую панель, затем...

Рас. 27.24. Отвернате ванты крепления подлокотника

Рис. 27.25. Отделите обивку ниши лодлокотнииа от рамы

в нижних кронштейнах. 61 После завершения работы, убедившись в том, что в салоне никого нет, включите зажигание и присоедините проводку к отрицательной клемме аккумулятора. Выключите зажигание, затем включите его. Контрольная пампа подушек безопасности должна включиться при включении зажигания и погаснуть через 7 секунд.

28 Центральная консоль —

снятие и установка ^

Снятие

      - Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Имейте в виду, что при снятии консоли вам придется перемещать рычаг.

      - Попностью опустите кресла и сдвиньте их до упора назад.

      - Плоским инструментом высвободите чехол рычага стояночного тормоза из центральной консоли и отведите его вверх (рис. 28.3,а,б).

      - Аккуратно отведите назад панель, расположенную перед центральной консолью (рис. 26.60).

      - Маленькой отверткой нажмите на фиксатор. расположенный в одном из углов дисплея аудиосистемы, и аккуратно извлеките этот край дисппея Для предотвращения возможности повреждения панели воспользуйтесь картоном или клейкой лентой. Аналогичным образом извлеките противоположный край дисплея (рис. 28.5,а.б).

      - Отделите центральную панепь управления от консоли (рис. 28.6). Отсоедините от нее проводку.

      - Аккуратно снимите прикуриватель вместе с панелью отделки (рис. 28.7). Отсоедините от него проводку.

      - Отверните четыре винта крепления центральной панели консоли (рис. 28.8,а,б).

Рас. 28.3,а. Отделите чекол рычага стоаночного Рис. 28.3,6. ...лтиедяте тормоза от нонсоли, затем...

Приподнимите центральную панепь и отдепите от нее чехоп рычага переключения передач (модификации с механической коробкой) (рис. 28.9). Снимите панель, отсоединив от нее проводку.

      - Снимите пластиковую панель, расположенную под центральным подлокотником. Отверните два винта, расположенные в образовавшемся проеме (рис. 28.10).

      - Отверните два винта крепления передней стороны консоли (рис. 28.11).

      - Приподнимите заднюю сторону консоли и отсоедините проводку от прикуриватепя.

      - Поднимите заднюю сторону консоли, сведите ее с рычагов стояночного тормоза и переключения передач и извлеките из салона. На модификациях с автоматической коробкой передач, снимая консоль, проведите панель отделки селектора сквозь нее.

      - Консоль состоит из нескольких секций, соединенных различными фиксаторами.

Установка

Рис. 28.6. Заведите руки за панель и отделите ее от лицевой панели

Рис. 28.5,а. Отверткой отведите фиксатор наружу а извлеките край панели

      - Установка выпопняется в обратной последовательности. Не перетягивайте винты, поскольку панель изготовлена из пластика.

29 Лицевая панель — % снятие и установка ^

Снятие

        - Сдвиньте кресла до упора назад, установите минимальное значение на регуляторе температуры, отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А). Прежде чем продолжить работу, подождите не менее пяти минут.

        - Снимите нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя и перчаточный ящик (см. параграф 26).

        - Снимите центральную консоль (см. параграф 28).

Рис. 28.5,6. Фиксатор панели (вид изнутри)

        - Высвободите два фиксатора и снимите звукоизоляционную панель, расположенную со стороны пассажира (рис. 29.4).

5 Каждый воздуховод системы отопления и вентиляции крепится одним винтом к поперечной балке. Отверните винты и снимите воздуховоды (рис. 29.5).

Рис. 28.7. Аккуратно снимите прииурнаатель вместе с панелью отделки (сдвиньте вверх)

Рис. 28.8,а. Отверните два верхних (указаны стрелками) а...

Рис. 28.8,6	два нижних (указаны стрелками)

иинта

Рис. 28.8. Отделите чехол от панели

Рис. 28.10. Отверните два винта (указаны стрелкама)

Рис. 28.11. Отиериите дав передних винта (уаазаиы стрелкама) креплениа консоли

Рис. 29.4. Отверните фиасаторы и снимите звукоизолицноиную панель

          - Снимите внутренние панепи отделки передних стоек кузова (А-стоек) (см. параграф 26).

          - Отверните два винта и снимите рамку приборного щитка (рис. 29.7). Отсоедините молдинг от верхнего кожуха рулевой колонки.

          - Поднимите заднюю сторону передней панели отделки порога, высвободив фиксаторы, затем отделите панель от лицевой панели. Аналогичным образом снимите противоположную панель отделки порога (рис. 26.10).

          - Отведите в сторону ковровое покрытие попа (с обеих сторон салона), отсоедините проводку, затем отверните болты и отсоедините шины заземления [рис. 29,а-в).

Рис. 29.15. Теплообмевнив отолатела крепится вантама (увазаиы стрелвама)

Рас. 29.13. Опустите центральны* воздуховод а снимите его

          - Поверните фиксаторы против часовой стрелки и опустите блок предохранителей, расположенный в салоне [рис. 29.10). Отсоедините проводку (запомнив места подключения разъемов) от блока и извлеките его из салона.

          - Отсоедините проводку выключателя сигналов заднего хода от селектора автоматической коробки передач (если установлена) и высвободите ее из фиксаторов.

          - Отсоедините проводку от блока управления подушками безопасности (расположен около центральной консоли) (рис.

- .

  - Отделите верхнюю сторону центрального воздуховода от распределительного блока, сдвиньте его вниз и снимите (рис.

- .

- Отверните нижние болты крепления кронштейнов лицевой панели(по одному с каждой стороны). Отсоедините от кронштейнов проводку и снимите их (рис. 29.14).

Рас. 29.14. Снимите нронште1иы (один указан стрелкой], расположенные по бокам

- Отверните винты крепления крышки кожуха теплообменника отопителя и снимите ее (рис. 29.15).

- Снимите рулевую колонку (см. главу 10).

- Снимите электродвигатель очистителя ветрового стекла [см. главу 12).

Рас. 29.9,6. Отсоедиаите шины заземлении, расположенные со стороны вассажара, а также...

- Отверните два болта крепления лицевой панели, расположенные в моторном отсеке (рис. 29.18).

- Отверните два болта и извлеките проигрыватель медиа-файлов из панели. Отсоедините от него проводку (рис. 29.19).

- Отверните два центральных болта крепления панели (рис. 29.20).

- Высвободите фиксаторы и отсоедините проводку обеих передних дверей (рис. 9.3,а).

Рис. 29.19. Болты (указаны стрелками) крепления проигрывателя медиа-файлов

Рас. 29.18. Отверните два болта, расположенные в моторном отсеке, за приводом стеклоочистителя

Рис. 29.24. Выверните веркние боковые болты крепления панели	Рис. 29.25. Сдвиньте панель назад примерно на 140 мм

и вверните вместо ник шпильки (диаметр — 8 мм]

- Отверните болты крепления панели, расположенные в дверных проемах, на максимально возможное количество оборотов (рис. 29.22)

- Выверните из поперечной балки про- ставки (рис. 29.23).

- Отверните верхние боковые болты крепления лицевой панели и вверните вместо них шпильки диаметром 8 мм (рис. 29.24).

- Полностью отверните нижний болт крепления панели, расположенный со стороны пассажира, и отверните на пять оборотов болт, расположенный со стороны водителя. Сдвиньте край панели со стороны пассажира назад примерно на 140 мм (рис. 29.25)

Рис. 29.20. Отверните два болта (указаны стрелками), расположенные в центре панели

- Отсоедините проводку от распределительного блока системы отопления (со стороны пассажира) и от вентилятора ото- пителя (со стороны водителя).

- С помощью ассистента, вывернув шпильки, извлеките лицевую панель через пассажирскую дверь

Установка

- Заведите панель в салон, вверните шпильки в отверстия болтов крепления панели (см. пункт 24) и заведите панель на шпильки. Убедитесь в том. что панель зашла на направляющие, расположенные в основании ветрового стекла и около центральной консоли.

- Присоедините проводку к распределительному блоку и вентилятору отопителя.

- От руки затяните нижние болты крепления панели.

- Вверните болты крепления панели, расположенные в дверных проемах, затем вверните проставки (до касания поперечной балки). Убедитесь в том. что отверстия лицевой панели совместились с ответными отверстиями е стенке моторного отсека. При необходимости можете отрегулировать положение панели, вворачивая или отворачивая проставки. Вверните и окончательно затяните все болты крепления панели.

- Дальнейшая установка выполняется в обратной снятию последовательности.

После завершения работы, убедившись в том, что в салоне никого нет, вклю

- чите зажигание и присоедините проводку к отрицательной клемме аккумулятора Выключите зажигание, включите снова. Контрольная лампа подушек безопасности должна включиться при включении зажигания и погаснуть через 7 секунд

30 Люк — общие сведения, замена и регулировка панели	^

На некоторые модификации люк с электроприводом устанавливался в качестве стандартного оборудования, а на остальные — за дополнительную плату.

Люк не нуждается в периодическом обслуживании. Поскольку конструкция привода люка достаточно сложна, для выполнения ремонта, замены и регулировки нужно обладать достаточным опытом. Перед тем как приступить к снятию люка, необходимо снять обивку потолка. Это достаточно сложная процедура и неопытный механик при снятии может повредить ее. Мы рекомендуем все работы, связанные с ремонтом и обслуживанием люка, выполнять на станции обслуживания.

Если перемещение панели стало неравномерным, то, скорее всего, необходимо нанести смазку на компоненты привода. Эта процедура может быть выполнена автовладельцем. Смазку вы можете приобрести на станции обслуживания. При выходе привода из строя автовладелец может только проверить соответствующие предохранители и проводку (см. главу 12]. Диагностику и последующий ремонт следует выполнить на станции обслуживания.

Панель люка Снятие

  - Сдвиньте панель в среднее положение.

  - Сдвиньте панель отделки панели назад затем высвободите ее верхний и нижний края. Снимите панель отделки.

  - Отверните четыре болта и снимите панель люка (рис. 30.6).

Установка

  - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а] Еспи вы устанавливаете новый уплотнитель, состыкуйте его посередине задней стороны панели. 61 Перед установкой панели отделки отрегулируйте положение панели люка (см. далее!.

Регулировка

  - Снимите панель отделки (см. пункт 2).

  - Полностью закрыв панель люка, заведите пластиковую полосу толщиной 1 -1.2 мм и длиной 150 мм между задней стороной панепи пюка и проемом (рис. 30.6].

  - Ослабьте 4 болта креппения панели.

  - Расположите панель таким образом, чтобы ее задняя сторона оказалась на одном уровне (или не более чем на 1 мм выше) с поверхностью крыши. Надежно затяните задние болты крепления панели.

  - Не извлекая пластиковую полосу, отрегулируйте положение панели таким образом, чтобы ее передняя сторона оказалась на одном уровне (или не более чем на 1 мм выше) с поверхностью крыши. Надежно затяните передние бопты крепления панели.

Рис. ЗО Б. Заведи пластиковую полосу между панелью а проемом, ослабьте ванты (1) в отрегулируйте положение заднего края панели

Убедитесь в работоспособности люка, затем установите панель отделки.

Volvo S406V50

expert22 для http://rutracker.org

Глава 1 2

Электрооборудование кузова

Содержание

Спецификации	12*1

    - Общие сведения и меры предосторожности	12*2

    - Поиск неисправностей электрооборудования —

общие сведения	12*2

    - Плавкие предохранители и реле — общие сведения	12*3

    - Выключатель зажигания — снятие и установка	12*4

    - Электронный блок рулевого колеса —

общие сведения, снятие и установка	12*5

    - Выключатели — снятие и установка	12*5

    - Лампы наружного освещения — замена	12*7

    - Пампы освещения салона — замена	12«9

    - Фонари наружного освещения — снятие, установка

и регулировка направления светового луча	12*11

    - Фары с ксеноновыми лампами — замена компонентов, установка и регулировка	12*12

    - Приборный щиток — снятие и установка	12*14

    - Очиститель ветрового стекла —

снятие и установка компонентов	12*14

    - Компоненты омывателей — общие сведения	12*15

    - Очиститель заднего стекла — снятие и установка	12*15

    - Звуковые сигналы — снятие и установка	12*16

    - Люк — замена привода и блока управления	12*16

    - Центральный замок — общие сведения	12*16

    - Система облегчения парковки — общие сведения

и замена компонентов	12*17

    - Компоненты информационно-развлекательной системы — снятие и установка	12*17

    - Антенный усилитель — снятие и установка	12*18

    - Динамики — снятие и установка	12*18

    - Подушки безопасности — общие сведения

и меры предосторожности	12*18

    - Компоненты системы подушек безопасности —

снятие и установка	12*18

    - Охранная сигнализация — общие сведения	12*20

    - Бпоки эпектронного управления — снятие и установка	12*20

    - Привод замка лючка заправочной горловины —

снятие и установка	12*21

Схемы электрооборудования	12*22

| Степени сложности |
| --- |
| Легко, доступно новичку Ss с минимальным опытом Ч | Довольно легко, доступно для начинающего \ с небольшим опытом Ч | доступно компетентному автомеханику "Ч | Сложно, доступно jS опытному ^ автомеханику | Очень сложно, < доступно очень ^ опытному механику ^ или профессионалу Ч |

Спецификации

Тип системы 	рабочее напряжение 12 вольт, минус на массе

Лампы	Мощность, Вт

Указатели поворотов	21

Боковые указатели поворотов				—	5

Противотуманные фары 	—	-	-	55Н11

Протиеотуманные фонари 							-	- 21

Блок-фары (с лампами накаливания)

Ближний сеет.			55 Н7

Дальний свет				—			— 55 НВЗ

Блок фары (с ксеноновыми лампами)

Ближний свет	35 DS2

Дальний свет			-	55 НВЗ

Фонарь подсветки перчаточного ящика			3

Верхний сигнал торможения						 светодиоды

Фонари освещения салона					— 5

Фонарь подсветки номерного знака	-	-	-	5

Фонарь подсветки багажного отделения	5

Сигнал заднего хода			-	—	-	— 21

Габаритные фонари	-	-	-			— 5

Сигналы торможения			_	—	-	21

Задние габаритные фонари	5

Подсветка зеркала заднего вида			-					1.2

Моменты затяжки резьбовых соединений	Нм

Гайки крепления блока управления подушками безопасности	7

Болты крепления датчика удара			6

1 Общие сведения и меры

предосторожности

А

Внимание! Перед тем как приступить к обслуживанию какого-либо узла, ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в разделе «Безопасность — прежде всего!» в начале данного Руководства, а также в главе 5А.

      - Рабочее напряжение электрооборудования — 12 вольт. Отрицательная клемма аккумулятора соединена с кузовом. Напряжение к потребитепям подается от аккумулятора свинцово-кислотного типа, который заряжается генератором.

      - В данной гпаве описаны процедуры ремонта и обспуживания различных электронных узлов автомобиля, не имеющих непосредственного отношения к двигателю. Подробная информация об аккумуляторе, генераторе и стартере приведена в главе 5А

      - Перед тем как приступить к обслуживанию пюбого узла, отсоедините провод от отрицатепьной кпеммы аккумулятора [см. «Отключение аккумулятора»). Этим вы предотвратите возможность короткого замыкания и даже возгорания. Примечание. Если на автомобиль установлена аудиосистема с кодовой защитой от кражи, перед тем как отключать аккумулятор, убедитесь в том, что у вас есть код активации

2 Поиск неисправностей электрооборудования — общие сведения

Примечание. Перед тем как приступить к обслуживанию какого-либо узла, ознакомьтесь с мерами предосторожности в разделе «Безопасность — прежде всего!» в начале Руководства, а также в главе 5А. Описанные ниже проверки применимы только к основным электрическим цепям, а не к сложным электронным системам (таким. как. например. АБС), особенно к тем, для управления которыми используются блоки электронного управления (БЭУ).

А

Внимание! Конструкции электрооборудования автомобилей, описываемых в данном Руководстве, очень сложны. Большинство из электронных компонентов соединено друг с другом посредством цифровой системы обмена данными Databus. Ниже приведен пример, подробно описывающий принцип работы этой системы. При наступлении времени включения следующей передачи автоматической коробки ее блок управления по системе Databus посылает сигнал в блок управления двигателем. Затем блок управления коробкой включает следующую передачу. Блок управления двигателем одновременно изменяет параметры работы системы зажигания, снижая величину передаваемого к коробке момента. Этим достигается плавное переключение передачи. Поскольку конструкция системы Databus очень сложна, выполнять ее проверку традиционным мультиметром не рекомендуется. В систему встроена сложная система самодиагностики, постоянно проверяющая состояние различных узлов. Для получения доступа к системе диагностики необходимо специальное устройство (считыватель кодов неисправностей].

Общие сведения

        - Обычная электрическая цепь состоит из электрических компонентов, выключателей, репе, электродвигателей, плавких предохранителей и автоматических выключа- телей, а также проводки, которая соединяет компоненты с аккумупятором и кузовом. Для облегчения поиска причин неисправностей в конце данной главы приведены схемы эпектрооборудования автомобипя.

        - Перед тем как приступить к поиску неисправности эпектрооборудования, изучите соответствующую схему. Тем самым вы попучите представление о том, из каких компонентов она состоит. Список возможных причин неисправности может быть сокращен после проверки компонентов системы по отдепьности. Если несколько компонентов цепи выходят из строя одновременно. то. скорее всего, неисправен пре- дохранитепь или нет контакта с массой.

        - Как правило, причины возникновения неисправностей электрооборудования— это окислившийся разъем, отсутствие контакта с массой, перегоревший плавкий предохранитепь или неисправное репе (подробная информация о проверке работоспособности репе приведена в параграфе 3). Перед тем как приступить к поиску неисправностей внутри какой-то цепи, вниматепьно осмотрите плавкие вставки предохранителей, провода и разъемы, имеющие отношение к цепи [см. соответствующую электрическую схему).

        - Основные контрольно-измерительные приборы, которые требуются для определения причины неисправности, следующие: мультиметр или вольтметр (для выпопне- ния некоторых тестов вам будет достаточно пампы с проводами), тестер с автономным питанием, омметр (для измерения сопротивления). аккумулятор с набором проводов, удлинительные провода (желательно с встроенным предохранитепем). Перед тем как использовать измерительное оборудование, изучите соответствующую схему и найдите удобные места подключения к цепи.

        - Чтобы обнаружить причину нестабильной работы какой-либо цепи (как правипо, плохой контакт или поврежденная изопя- ция), можно сдепать следующее. Подвигайте проводку и посмотрите, не проявляется ли неисправность. Таким образом вы можете сузить круг поисков до одного жгута проводки. Эту проверку можно сочетать с приведенными дапее.

        - Кроме ненадежных контактов существуют две основные причины появления неисправностей: разрыв цепи и короткое замыкание

        - При разрыве цепи какой-то из проводов поврежден и не пропускает ток. В результате разрыва цепи какой-либо компонент цепи (или несколько) перестает функционировать, но плавкий предохранитепь не перегорает.

        - Короткое замыкание — это контакт какого-то провода с массой, в результате чего ток начинает течь по другому маршруту. Короткие замыкания, как правипо. появляются в результате повреждения изоляции, что приводит к касанию другого провода или массы. Как правило, при коротком замыкании ппавкий предохранитель перегорает.

        - Предохранители защищают цепи от перегрузки. Если предохранитель перегорел, то, перед тем как устанавливать новый, постарайтесь обнаружить и устранить причину его выхода из строя Перегоревший предохранитель меняйте на новый, такого же номинала. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению проводки или компонентов цепи, а также к возгоранию

Поиск обрыва цепи

        - Для обнаружения обрыва подкпючите один вывод мультиметра (или вольтметра) к отрицательной клемме аккумулятора или заведомо исправному проводу заземления. Другой вывод присоедините к проверяемой цепи, желательно побпиже к аккумулятору или предохранитепю Включите цепь Помните, что некоторые цепи можно включить топько после включения зажигания. Если напряжение в цепи появилось (о чем свидетельствуют или контрольная лампа, или показания вольтметра), это означает, что проверяемый отрезок цепи исправен. Ана- погичным способом продолжайте проверять оставшиеся секции цепи. Как топько вы обнаружили, что напряжение отсутствует, значит, обрыв находится на участке между предыдущей контрольной точкой и точкой последней проверки. Бопыиинство обрывов — следствие окислившихся или ненадежных контактов.

А

Внимание! Ни в коем случае самостоятельно не проверяйте цепи подушек безопасности — вы можете случайно их активировать. Обратитесь на станцию обслуживания.

Поиск короткого замыкания

        - Д ля обнаружения короткого замыкания прежде всего откпючите все возможные устройства, подкпюченные к цепи (пампы, электродвигатели, нагревательные элементы и т. п.).

        - Выключите зажигание, удалите предохранитель из разъема и подключите выводы мультиметра или вольтметра к контактам разъема.

Включите цепь. Помните, что некоторые цепи можно включить только поспе включения зажигания Если напряжение появипось (о чем свидетельствуют или контрольная лампа, или показания вольтметра). это означает, что короткое замыкание

Рис. 2.14,а	а салоне автомобала (с обеах

Рис. 2.14,а. Главные точки заземления иакодятси иа опора» стоек передней подвесив...

Рис. 2.14,6	передней стороне коробки

передач (указана стрелкой) и...

сторон)

в цепи есть. Если напряжение не появляется. а вставка предохранителя плавится при включении цепи, значит, неисправен какой-то компонент цепи.

Поиск обрыва заземления

Рис. 3.2,а. Вдавите центральные вставки, извлеките фиксаторы (указаны стрелками) в снимите панель, расположенную под блоком предокраиителей

Рас. 3.2,в. ...оаустате блок предохранителей

14 Отрицательная клемма аккумулятора присоединена к массе — кузову автомобиля, блоку цилиндров двигателя. На большинство потребителей подается только положительное напряжение. Цепи замыкаются непосредственно через кузов автомобиля. Это означает, что отрицательные полюса потребителей присоединены непосредственно к кузову. Зачастую на них появляется коррозия, иногда ослабевают крепления. Это приводит к разрыву электрического контакта с кузовом. Соответствующая цепь перестает функционировать постоянно или временно. Например, свет фар может тускнеть (особенно это проявляется, если к шине заземления присоединен еще один потребитель), электродвигатели могут замедляться. Неисправная цепь может также оказывать влияние на работу исправной соседней. Имейте в виду, что для соединения определенных узлов с кузовом используются специальные шины (например, двигатель изолирован от кузова резиновыми опорами, поэтому соединен с кузовом шиной) (рис. 2.14,а-в].

- Для проверки надежности контакта с массой отсоедините проводку от аккумулятора и присоедините один терминал омметра к массе. Второй терминал присоедините к проверяемой шине или точке заземления. Сопротивления быть не должно.

Рас. 3.2,6. Повераате фиксаторы (указаны стрелками) протав часовой стрелка а...

- Если вы считаете, что контакт с массой потерян, отсоедините провод (или проверяемый компонент) от массы и тщательно (до чистого металла) зачистите сопрягаемые поверхности. Необходимо удалить все

Рас. 3.3. Высвободите фивсатор (указав стрелкой) а снимите крышку с блока предокраиителей

следы коррозии и краски. Восстанавливая соединение.установите между массой и клеммой шайбу и надежно затяните крепеж. После восстановления качественного контакта для предотвращения появления коррозии нанесите на соединение технический вазелин или силиконовую смазку. Также рекомендуется регулярно обрабатывать такие соединения вытесняющим воду аэрозолем.

3 Плавкие

предохранители и реле — общие сведения

Предохранители

  - Один блок предохранителей расположен на лицевой панели со стороны пассажира. Другой — в моторном отсеке, с левой стороны.

  - Для получения доступа к предохранителям блока, расположенного в салоне, вдавите центральные вставки двух фиксаторов примерно на 10 мм, затем извлеките фиксаторы. Поверните пластиковые гайки против часовой стрелки и опустите блок (рис. 3.2,а-в).

  - Для получения доступа к предохранителям блока, расположенного в моторном отсеке, откройте капот, высвободите фиксатор крышки блока и откройте ее (рис. 3.3).

  - На внутренних сторонах крышек блоков находятся схемы расположения и номиналы предохранителей Эта же информация приведена в конце данного Руководства в разделе «Схемы электрооборудования».

  - Прежде чем извлечь предохранитель, отключите соответствующую цепь (или зажигание). Съемником (находится на внутренней поверхности крышки блока, расположенного в моторном отсеке) извлеките предохранитель из гнезда. Плавкая вставка должна быть видна сквозь прозрачный корпус предохранителя. Если вставка расплавлена, предохранитель вышел из строя.

Всегда вместо перегоревших устанавливайте новые предохранители такого же номинала Если новый предохранитель вскоре выйдет из строя, не пытайтесь опять заменить его. Найдите и устраните причину

  - его выхода из строя. Номинал предохранителя указан на его корпусе. Цвет корпуса также указывает на номинал.

  - Еспи плавкая вставка перегорает сразу же после включения цепи, перед установкой нового предохранителя устраните причину выхода его из строя. Замыкание на массу из-за поврежденной изоляции — самая частая причина Если предохранитель защищает несколько цепей, постарайтесь обнаружить неисправную следующим образом. Поочередно включайте цепи. Если после включения какой-то цепи вставка расплавится — неисправность в этой цепи. Всегда держите в автомобиле несколько запасньос предохранителей разных номиналов. Несколько запасных предохранителей находятся в блоках.

Рис. 4.1,а. Извлеките дефлектор

Рис. 4.3. Отсоедините оптически» кабель от проигрыватели медиа-файлов (проигрыватель дли иаглидиости снят)

Рис. 4.5,а. Отверните винты креплении рамаи лраборного щитка (указаны стрелками) а...

  - Некоторые цепи защищены специальными предохранителями. Они—значительно большего размера, чем обычные, и находятся в блоке, расположенном в моторном отсеке. Их номиналы также значительно превышают номиналы стандартных предохранителей. Если один из таких предохранителей вышел из строя, то. перед тем как менять его, выполните диагностику на станции обслуживания.

  - Два предохранителя встроены в проводку положительной клеммы аккумулятора. Они защищают стартер и генератор от возможных перегрузок. При выходе любого из этих предохранителей из строя обратитесь на станцию обслуживания для выполнения диагностики.

Реле

Рис. 4.1,6. Высвободите восемь фавсаторлв и снимите рамку дефлекторов

Рис. 4.4. Болты (указаны стрелками) крепления лроигрыаатела

Рис. 4.5,6. ...снимите ее

  - Большинство реле находится в блоке предохранителей, распопоженном в сапоне автомобиля. Информация о них приведена на крышке блока.

  - Поскольку корпуса реле загерметизированы, отремонтировать их невозможно. Как правило, реле просто извлекаются из гнезд, хотя некоторые из них закреплены двумя фиксаторами.

  - Если какая-либо цепь не функционирует и вы считаете, что причина в неисправном репе, включите цепь. Еспи реле работает, вы должны слышать щелчки внутри него. В этом случае неисправен какой-то компонент цепи. Если репе не щелкает, то или реле неисправно, или на него не подается питание или управляющий сигнал. Проверка реле осуществляется его заменой на заведомо исправное. Будьте внимательны. Реле могут быть абсолютно одинаковы внешне, но выполнять разные функции.

  - Для того чтобы заменить реле, выключите зажигание. Извлеките репе из гнезда и установите новое (имейте в виду, что некоторые реле закреплены фиксаторами].

4 Выключатель зажигания —

к

Рис. 4.6. Выключатель зажигания крепится двумя винтами (указаны стрелками, иид сзади)

снятие и установка ^

Снятие

    - Высвободите фиксаторы центральных дефлекторов лицевой панели, затем аккуратно извлеките их (рис. 4.1 .а,б).

    - Снимите нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя и центральную консоль (см. главу 11).

    - Высвободите фиксаторы оптического кабеля (вытяните наружу и сдвиньте вниз), расположенные под проигрывателем медиа-файлов (если установлен) (рис. 4.3). Не повредите кабель.

    - Отверните два болта и извлеките проигрыватель медиа-файлов из лицевой панели. Отсоедините от него проводку (рис. 4.4).

    - Отверните два винта и снимите рамку приборного щитка (рис. 4 5.а.б).

    - Отверните два винта крепления выключателя зажигания, отсоедините от него проводку и извлеките из лицевой панели (рис. 4.6).

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности.

5 Электронный блок рулевого колеса — общие сведения, снятие и установка ^

Общие сведения

      - Электронный блок расположен над рулевой колонкой. Он выполняет следующие функции:

al Определяет угол поворота рулевого колеса.

б] Определяет скорость изменения угла

поворота рулевого колеса, в1 Управляет громкостью аудиосистемы.

г]	Управляет меню телефона.

д]	Выводит на дисплей информацию о пробках.

е]	Управляет омывателем и очистителем ветрового стекла.

ж} Управляет омывателем и очистителем

заднего стекла. 31 Управляет омывателем фар. и] Управляет системой поддержания заданной скорости движения, к] Управляет указателями поворотов, л) Управляет контрольными лампами, м] Включает лампы ближнего и дальнего света.

н] Выполняет диагностику дисплея информационного модуля, о] Анализирует информацию, поступающую отдатчика дождя, п) Управляет автономным отопителем.

Рас. 5.5,1. Отверните ванты (указаны	Рас. 5.5,6. Отсоедаиате резиновый пыльник Рас. 5.6. Каждый выключатель креаатса двумя

стрелками) креплении нижнего иокуха	а рассоедините кожукн	винтами (указаны стрелкама)

      - Этот блок постоянно связан с остальными блоками управления посредством системы обмена данными Databus.

Рас. 5.1,а. Отверните два винта (увазаны стрелкама)...

      - В него встроена система диагностики. При выходе из строя какого-либо компонента в память блока заносится соответствующий код неисправности. Коды неисправностей можно считать, подключив к разъему, расположенному под лицевой панелью (со стороны водителя), специальное устройство.

Снятие

      - Снимите рулевое колесо (см. главу 10).

      - Отверните три винта (типа Тогх) крепления нижнего кожуха рулевой колонки. Отсоедините от кожуха пыльник, затем разделите кожухи. Снимите нижний и отведите верхний в сторону (рис. 5.5,а,б).

V	" ~ . ,

Рас. Б.1. Снимите боковую панель отделки	Рас. 6.2. Извлекате блок аз панели

яйцевой паиели

      - Выключатели указателей поворота и стелоочистителей/омывателей крепятся двумя винтами каждый. Отверните винты и отделите выключатели от кронштейна (рис. 5.6).

Рас. 5.7,6. ...нажмите на фиксатор и снимите блои с рулевой колонки

      - Отверните два винта, высвободите фиксатор и снимите контактный блок вместе с электронным блоком. Отсоедините проводку (рис. 5.7.а,б).

Установка

      - Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы установили новый блок, запрограммируйте его на станции обслуживания.

6 Выключатели —

снятие и установка ^

Выключатель наружного освещения, расположенный на лицевой панели

        - Установите выключатель в положение О, затем аккуратно отделите от лицевой панели боковую панель отделки (рис. 6.1).

        - Заведите пальцы под лицевую панель и аккуратно высвободите выключатель (рис. 6.2). Извлекая выключатель, отсоедините от него проводку.

        - При необходимости можете повернуть ламподержатель. расположенный на задней стороне выключателя, против часовой стрелки, извлечь его и заменить лампу (рис. 6.3)

Установка выполняется в обратной последовательности.

Рас. 6.3. Поверните ламподержатель против часовой стрелки и извлеките его аз выключателя (лампу азвлечь из держатели невозможно)

Выключатель фонаря подсветки перчаточного ящика

        - Снимите перчаточный ящик (см. главу 11).

        - Отсоедините проводку от выключателя.

        - Отверните винт (типа Тогх] и снимите выключатель (рис. 6.7).

        - Установка выпопняется в обратной поспедоватепьности.

Выключатель привода наружного зеркала

        - Выключатель находится в блоке выключателей приводов стеклоподъемников

Рис. 6.10,а. Снимите панель отделки рукоятки двери

        - Плоским инструментом снимите панель отделки рукоятки закрывания двери, затем отделите блок выключателей от панепи отделки двери (рис. 6.10,а,б].

        - Отсоедините проводку от выкпючателя, затем отверните четыре винта и извлеките выключатель из блока (рис. 6.11].

        - Установка выполняется в обратной последовательности

Выключатель привода люка Автомобили, выпущенные до 2007 модельного года

        - Аккуратно извлеките рассеиватели из фонарей освещения салона, затем отверните винт и снимите блок фонарей.

Автомобили, выпущенные после 2007 модельного года

        - Аккуратно отделите блок фонарей от обивки потопка.

Все модификации

Рис. 6.7. Отиерннте винт (указан стрелкой) и снимите иыключатель подсветки перчаточного ящака

Рис. 6.10,6. Поднимите панель, высвободив ее из фиксаторов

Рис. 6.11. Отвериате четыре винта (указаны Рис. 6.18. Высвободите фиксаторы (указаны стрелками) и извлеките иыключатель	стрелкамв) а извлеките выключатель

аз панели	аз панели

        - Высвободите фиксаторы и извпеките выключатель из блока.

        - Установка выполняется в обратной последовательности.

Выключатели центрального замка

        - Снимите внутреннюю панель отделки двери (см. главу 11).

        - Отсоедините проводку от выкпючателя, нажмите на фиксаторы и извлеките выключатель из панели (рис. 6.18).

        - Установка выполняется в обратной последовательности.

Выключатели приводов стеклоподъемников

        - Плоским инструментом снимите панель отделки рукоятки закрывания двери, затем отделите блок выключателей от панели отделки двери (рис. 6.10.а.б).

        - Отсоедините проводку от выключателя, отверните четыре винта и извлеките выключатель (рис. 6.11).

        - Установка выполняется в обратной поспедоватепьности.

Выключатели фонарей освещения салона

        - Выключатели встроены в механизмы дверных замков и отдельно не поставляются. При выходе выключателя из строя следует заменить замок (см. главу 11).

Выключатели указателей поворотов, стелоочистителей и омывателей

        - Снимите рулевое колесо (см. главу 10).

        - Отверните три винта (типа Тогх) крепления нижнего кожуха рулевой колонки. Разделите кожухи. Снимите нижний и отведите верхний в сторону (рис. 5.6). При необходимости снимите пыльник, установленный между верхним кожухом и лицевой панелью.

        - Выключатели указателей поворота и стелоочистителей/омывателей крепятся двумя винтами (каждый). Отверните винты и отдепите выключатели от кронштейна (рис. 5.7,а,б).

        - Установка выполняется в обратной поспедоватепьности.

Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза

        - Снимите центральную консоль (см. главу 11).

        - Отверните винт и снимите выключатель (рис. 6.29).

        - Отсоедините от него проводку.

        - Установка выполняется в обратной последовательности.

Выключатель сигналов торможения

См. главу 9.

Рас. 6.2S. Вант (увазаа стрелков! крепления выключателя контрольной лампы стоаночного тормоза

Выключатель противотуманных фар, регулятор яркости подсветки,

регулятор направления светового луча

        - Эти выключатели интегрированы в рамку выключателя наружного освещения. Последовательность действий при снятии и установке блока приведена в пп. 1 -4.

Выключатель аварийной световой сигнализации

        - Высвободите фиксаторы и извлеките центральные дефлекторы лицевой панели (рис. 4.1.а).

        - Высвободите восемь фиксаторов и извлеките из лицевой панели рамку дефлекторов (рис. 4.1 ,б). Не повредите поверхность панели.

        - Отсоедините проводку от выключателя.

        - Сожмите фиксаторы и извлеките выключатель из рамки (рис. 6.37).

        - Установка выполняется в обратной последовательности.

Выключатели, расположенные на рулевом колесе

        - Снимите подушку безопасности водителя (см. параграф 23).

Рас. 7.3. Сдвааьте в стороаы фавсаторы (указааы стрелками) а снимите пластиковую крышку с фары

Рис. 7.4,а. Поверните ламподержатель (указан стрелкой) против часовой стрелки (левая блок фара) ила по часовой стрелке (правая блок-фара)

Ряс. 7.4,6. Лампа антеграроваиа в держатель

        - Плоским инструментом аккуратно извлеките соответствующий выключатель из рулевого колеса (рис. 6.40). Снимая выключатель. отсоедините от него проводку.

Рас. Б.37. Высвободите фавсаторы (указаны стрелвамн) а азвлекате выключатель аварайной световой сагналазацаа аз аанела

        - Установка выполняется в обратной последовательности.

Выключатели обогревателей кресел

        - Выключатели встроены в панель управления системой кондиционирования/ отопления и отдельно не поставляются. Последовательность действий при снятии и установке панели приведена в главе 3.

7 Лампы наружного освещения — замена	а.

1 Меняя лампы, имейте в виду следующее:

а)	Имейте в виду, что если вы меняете лампу сразу же после того, как она перегорела. она очень горячая.

б]	Устанавливая новую пампу, не касайтесь ее колбы пальцами Iможете воспопьзоваться чистой ветошьюJ. Попадание влаги и жира на рабочую поверхность лампы приведет к быстрому выходу ее из строя.

в)	Внимательно осмотрите контакты лампы и патрона. Возможно, лампа исправна, а загрязнились или покрыты коррозией контакты патрона. Перед установкой новой пампы удалите грязь и следы коррозии с контактов патрона.

г]	Если вы меняете лампу байонетного типа, убедитесь в том, что ее контакты надежно присоединены к контактам патрона.

Рас. S.40. Аккуратно отсоедааате блок выключателей от рулевого колеса

д] Всегда устанавливайте пампы той же мощности, что и перегоревшие Колба лампы должна быть абсолютно чистая, особенно если речь идет о пампах головного света [см. ниже].

Фары головного света

Примечание. Здесь приведена последовательность действий при замене ламп накаливания. Замена ксеноновых памп описана в параграфе Ю.

Лампа дальнего света

          - Снимите соответствующую блок-фару (см. параграф 9).

          - Сдвиньте фиксаторы наружу и снимите пластиковую крышку с задней стороны фары (рис. 7.3).

          - Поверните ламподержатель против (левая фара) или по [правая фара) часовой стрелке и извлеките его из фары [рис. 7.4,а.б). Имейте в виду, что лампу невозможно извлечь из держателя. Не касайтесь колбы пальцами. Если же случайно прикоснулись, протрите ее ветошью, смоченной в метиловом спирте.

          - Установка выполняется в обрвтной последовательности.

Лампа ближнего света

          - Снимите соответствующую блок-фару (см параграф 9).

          - Сдвиньте фиксаторы наружу и снимите пластиковую крышку с задней стороны фары (рис. 7.3).

Отсоедините проводку от пампы, затем снимите фиксатор и извлеките лампу

          - из фары, запомнив ее ориентацию (рис. 7.8,а.б). Не касайтесь колбы пальцами. Если же случайно прикоснулись, протрите ее ветошью, смоченной в метиловом спирте.

          - Установка выполняется в обратной последовательности.

Габаритные лампы

          - Снимите соответствующую блок-фару (см. параграф 9). Сдвиньте фиксаторы наружу и снимите пластиковую крышку с задней стороны фары (рис. 7.3).

          - Извлеките ламподержатель из фары (не за проводку) (рис. 7.11).

          - Извлеките лампу из держателя.

          - Установка выполняется в обратной последовательности.

Лампа противотуманной фары

Ряс. 7.8,а. Высвободите фиксатор и...	Ряс. 7.8,6. ...извяевяте лампу ближнего света

аз фары

Рис. 7.11. Извлевате ламподержатель (указан стрелкой) из фары

          - Снимите противотуманную фару (см. параграф 9).

Рнс. 7.16. Повераате держатель лампы протав часовой стрелка а азалеките его

          - Отсоедините проводку от ламподержа- тепя.

          - Поверните ламподержатель против часовой стрелки и извлеките его из фары (рис. 7.16). Имейте в виду, что лампу невозможно извлечь из держателя.

          - Установка выполняется в обратной последовательности.

Лампа переднего указателя поворота

          - Снимите соответствующую блок -фару (см. параграф 9).

          - Поверните ламподержатепь против часовой стрелки и извлеките его из фары (рис. 7.19).

          - Нажмите на лампу, поверните ее и извлеките из держателя (рис. 7.20).

          - Установка выпопняется в обратной последовательности

Лампа

бокового указателя поворота

          - Снимите кожух наружного зеркала заднего вида (см. главу 11).

          - Высвободите фиксатор и снимите указатель с корпуса зеркала (рис. 7.23).

          - Извлеките пампу из указателя.

          - Установка выполняется в обратной поспедоватепьности.

Лампа

переднего габаритного фонаря

          - Снимите соответствующую блок-фару [см. параграф 9).

          - Поверните памподержатепь (вместе с проводкой) против часовой стрелки и извлеките его из фары (рис. 7.27).

          - Извлеките лампу из держателя.

Установка выполняется в обратной последовательности.

Ряс. 7.23,6. ...снимите фонарь

Рас. 7.23,а. Высвободите фявсатор в...

Ряс. 7.27. Поверните ламподержатель вместе с проводкой яротяв часовой стрелка а извлеките его яз фары

Рис. 7.30,а. Панель доступа а фонарю	Рис. 7.30,6. Панель доступа к фонарю	Рас. 7.32,а. Сожмите фиксаторы (указаны

(«универсалы»]	(«седаны»)	стрелками) а снимите веркний ламподержатель

(«универсалы»)

Рис. 7.32,6. Фнисаторы нижнего ламподержатели («универсалы»)

Рас. 7.33. Вдавите лампу, поверните ее и извлеаите из держатепи

Рас. 7.32,в. Факсаторы ламподержателя

(«седаны»)

Лампы заднего блок-фонаря

          - Работая в багажном отделении, снимите с панели отделки панель доступа к фонарю [рис. 7.30,а,б).

          - Отсоедините проводку от ламподержа- теля.

          - Сожмите фиксаторы и извлеките держатель из фонаря (рис. 7.32,а,б).

          - Нажмите на соответствующую лампу, поверните ее и извлеките из держателя (рис 7.33).

          - Установка выполняется в ооратной последовательности.

Лампы фонаря подсветки номерного знака Модификации S40

          - Фонари расположены на крышке багажного отделения, над номерным знаком. Для улучшения доступа к винтам крепления фонаря откроите крышку багажного отделения. Отверните винт и снимите рассеиватель с соответствующего фонаря (рис. 7.39).

          - Поверните ламподержатель против часовой стрелки и извлеките его из рассе- ивателя.

          - Извлеките лампу из держателя.

          - Установка выполняется в обратной последовательности

Модификации V50

          - Отверните винты (типа Тогх) и отделите рассеиватель от двери (рис. 7.39).

          - Извлеките лампу из держателя (рис. 7.40).

          - Установка выполняется в обратной последовательности.

Лампы верхнего сигнала торможения

42 На автомобили устанавливался сигнал со светодиодами. Заменить их невозможно, поэтому при выходе светодиодое из строя замените фонарь в сборе (см. параграф 9).

8 Лампы

освещения салона — || замена	%

1 Меняя лампы, имейте в виду следующее:

а]	Имейте в виду, что если вы меняете лампу сразу же после того, как она перегорела. она очень горячая.

б]	Внимательно осмотрите контакты пампы и патрона. Возможно, лампа исправна, а загрязнились или покрыты коррозией контакты патрона. Перед установкой новой лампы удалите грязь и следы коррозии с контактов патрона

в]	Если вы меняете лампу байонетного типа, убедитесь в том, что ее контакты надежно присоединены к контактам патрона.

г]	Всегда устанавливайте лампы /ой же мощности, что и перегоревшие. Колба пампы должна быть абсолютно чистая.

Лампы фонарей освещения салона Передние фонари

            - Аккуратно отделите фонарь от обивки потолка (рис. 8.2).

Поверните ламподержатель и извлеките его из фонаря (рис. 8.3,а.б). Имейте в виду, что лампу извлечь из держателя невозможно.

Задний фонарь

            - Извлеките рассеиватель из фонаря, затем извлеките лампу из держателя (рис. 8.4,а,б).

            - Установка выполняется в обратной последовательности.

Лампа фонаря подсветки перчаточного ящика/ колодца для ног

            - Снимите перчаточный ящик (см. главу 11].

            - Высвободите фиксаторы и снимите фонарь (рис. 8.7).

            - Заведите жало плоской отвертки под рассеиватель, высвободите фиксатор и снимите рассеиватель (рис. 8.8).

            - Извлеките пампу из держателя.

Рас. 8.2. Высаобадате фонарь аз факсаторов

            - Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду, что

рассеиватель можно установить, топько расположив его определенным образом.

Лампа подсветки зеркала, расположенного на противосолнечном козырьке

            - Закройте крышку зеркала, затем маленькой отверткой аккуратно отделите рамку с зеркалом от козырька (рис. 8.11).

            - Извлеките лампу из фонаря (рис. 8.12).

            - Установка выполняется в обратной последовательности.

Лампы подсветки приборного щитка

Рис. 8.3,а. Поверните соответствующий ламподержатель (указаны стрелками) и...

            - Для подсветки приборного щитка испопьзуются светоизпучающие диоды. Заменить их невозможно. При выходедио- дов из строя замените приборный щиток в сборе.

Лампы фонарей освещения багажного отделения

            - Заведите жало отвертки за рассеиватель фонаря, высвободите фиксатор и извлеките фонарь из панели отделки (рис. 8.15).

            - Извлеките пампу из фонаря.

            - Установка выполняется в обратной последовательности.

Лампы подсветки выключателей

Рис. 8.3,6	извлевате его

Большинство памп интегрированы в соответствующие выключатели и не подлежат замене. При выходе из строя лампы замените соответствующий выключатель

            - (см. параграф 6). Вы можете заменить только пампы подсветки выключателей наружного освещения и аварийной световой сигнализации. Снимите соответствующий выключатель (см. параграф 6].

            - Поверните ламподержатель и извлеките его. Лампу невозможно извлечь из держателя, поэтому замените держатель в сборе с лампой (рис. 8.19].

            - Установка выполняется в обратной последовательности.

Лампы подсветки панели управления отопителем/системой кондиционирования

Рас. 8.15. Нажмите на фавсатор н извлеките фонарь из панели отделки багажного отделении

            - Для подсветки панели используются светоизлучающие диоды. Заменить их невозможно При выходе диодов из строя замените блок управления в сборе.

Фонари наружного освещения — снятие, установка и регулировка направления светового луча

Фары головного света

А

Внимание! Еспи установлены ксеноновые лампы, перед началом работы отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А].

Снятие

Рис. 8.19. Повервите ламподержатель против часовой стрелка а извлеките его (указан выключатель аварийной световой сигналазацаи)

1 Откройте капот и извлеките штифт, фиксирующий фару [рис. 9.1).

              - Сдвиньте фару наружу, затем вперед (рис. 9.2). Снимая фару, не повредите лакокрасочное покрытие

              - Нажмите на фиксатор и отсоедините проводку от фары (рис. 9.3).

Установка

              - Установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы убедитесь в работоспособности ламп и проверьте направление светового луча.

Противотуманные фары Снятие

              - Отверткой высвободите четыре фиксатора и снимите панель отделки противо- туманной фары с бампера (рис. 9.5).

              - Отверните два винта, извлеките фару из бампера и отсоедините от нее проводку (рис. 9.6).

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы проверьте направпение светового луча. Грубо отрегулировать направпение луча можно следующим образом. Расположите автомобиль в 10 метрвх от стены. Предварительно на стену необходимо нанести горизонтальную линию, проходящую через центр рассеивателей противо- туманных фар. Вращая регулировочный винт (рис. 9.7), отрегулируйте направление светового луча каждой противотуманной фары. Имейте в виду, что фара перемещается только в вертикальной плоскости.

Рис. 9.1. Изалеивте фиксатор блок-фары (указан стрелкой)

Рис. 9.2. Сдвиньте фару наружу, высвободив направляющие из гнезд (указаны стрелкамв)

Рис. 9.3. Нажмите иа фиксатор и отсоедините проводку (указана стрелвой)

Рис. 9.5. Высиободите два веркиик, затем два ннжиик фиксатора панели отделпи аротивотумаииой фары

Рас. 9.Б. Винты креплении противотуманной фары

Рис. 9.7. Винт регулирован направлении сиетоиого луча

Боковые указатели

поворота

Снятие и установка

              - Последовательность действий приведена в параграфе 7.

Задние блок-фонари «Седаны»

              - Откройте крышку багажного отделения, откиньте панель доступа, сожмите фиксаторы и извлеките ламподержатель из фонаря (рис. 7.32,в).

              - Отверните четыре гайки и снимите фонарь (рис. 9.10).

              - Установка выполняется в обратной последовательности. Устанавливая фонарь, не сместите резиновый уплотнитель.

«Универсалы»

              - Снимите панель доступа с соответствующей панели отделки стойки багажного отделения. Сожмите фиксаторы и извлеките ламподержатель из фонаря (рис. 7.32.а,б).

              - Отверните четыре гайки и снимите фонарь (рис. 9.13).

              - Установка выполняется в обратной последовательности. Устанавливая фонарь, не сместите резиновый уплотнитель.

Фонарь подсветки номерного знака

              - Последовательность действий приведена в параграфе 7.

Верхний сигнал торможения

«Универсалы»

              - Снимите внутреннюю панель отделки двери багажного отделения (см. параграф 13 главы 11).

              - Вдавите центральные вставки, извлеките два фиксатора, отсоедините от сигнала проводку и снимите его (рис. 9.17,а,б).

              - Установка выполняется в обратной последовательности.

«Седаны»

Рис. 9.17,а. Вдавите центральные вставви и извлеките фкксаторы

Рас. 9.10. Гайки крепления блок-фонаря (•седаны»)

              - Фонарь приклеен к обивке потолка. Для того чтобы снять фонарь, необходимо снять обивку. Это достаточно сложная процедура, требующая определенной квалификации. Мы рекомендуем выполнить ее на станции обслуживания.

Регулировка направления светового луча

              - Точно отрегулировать направление луча можно только с использованием специального оборудования. Поэтому эту процедуру следует выполнять на станции обслуживания.

              - В качестве справочной информации. Направление луча корректируется с помощью регуляторов, расположенных на фарах (рис. 9.21).

              - На некоторые модификации установлена система регулировки направления светового луча с электроприводом. В этом случае, если вы собираетесь самостоятельно корректировать направление луча регуляторами, расположенными на фарах, установите выключатель электропривода системы в положение О.

Эксплуатация автомобиля в странах с лево- и правосторонним движением

              - Направление светового луча при эксплуатации автомобиля в странах с лево- и правосторонним движением должно отличаться. На описываемых автомобилях вы можете отрегулировать это направление при помощи рычага, расположенного на каждой фаре. Снимите фару (см. ранее).

              - Сдвиньте фиксаторы наружу и снимите пластиковую крышку с задней стороны фары (рис. 7.3).

Рис. 9.13. Шпильки заднего блок-фонари (указаны стрелками)

Рас. 9.17,6. Снимите дополнительный cat им торможеная

Рас. 9.21. Ванты регулировка направления светового луча (блок-фара дли наглядности снята)

а Горизонтальное перемещение в вертикальное перемещение

              - Если вы эксплуатируете автомобиль в стране с левосторонним движением, переместите рычаг, расположенный в основании рассеиаателя. влево, а если в стране с правосторонним движением — вправо

10 Фары с ксеноновыми лампами — замена компонентов, установка

и регулировка	^

Общие сведения

1 Фары с ксеноновыми лампами предлагались в качестве дополнительной опции. Свет в этих лэмпах вырабатывается не при нагреве нити накаливания, а в результате электрического разряда. Электрическая дуга возникает при напряжении более 28 ООО вольт Чтобы не ослепить водителей встречных автомобилей, направление светового луча этих ламп постоянно контролируется. Блок управления постоянно отслеживает угол продольного наклона автомобиля и величину дорожного просвета. Анализируя полученную информацию, блок постоянно корректирует направление светового луча посредством электроприводов.

А

Внимание! Блок розжига вырабатывает ток очень большого напряжения. Для того чтобы избежать возможности получения травмы, перед началом работы отсоедините проводку от отрицательной клеммы акку- мулятора (см. главу 5А], затем несколько раз включите и выключите ближний свет фар.

Замена ламп Лампа дальнего света

                - Снимите соответствующую блок-фару (см. параграф 9].

                - Сдвиньте фиксаторы наружу и снимите пластиковую крышку с задней стороны фары (рис 7.3).

                - Отсоедините проводку от лампы, затем высвободите фиксатор и извлеките лампу из фары. Отсоедините проводку от лампы, затем снимите фиксатор и извлеките лампу из фары, запомнив ее ориентацию (рис. 7.4.а). Не касайтесь колбы пальцами. Если же случайно прикоснулись, протрите ее ветошью, смоченной в метиловом спирте.

                - Установка выполняется в обратной последовательности.

Лампа ближнего света

А Внимание! Внутри колбы лампы ближнего света находится газ под давлением не менее 10 бар. поэтому перед началом работы наденьте перчатки.

                - Снимите соответствующую блок-фару (см. параграф 9).

                - Сдвиньте фиксаторы наружу и снимите пластиковую крышку с задней стороны фары (рис. 7.3).

                - Отсоедините проводку, затем снимите блок розжига. Снимите ламподержатель с ламлой(рис. 10.8).Некасайтеськолбыпаль- цами. Если же случайно прикоснулись, протрите ее ветошью, смоченной а метиловом спирте.

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Лапка, расположенная на лампе, должна зайти в ответный паз на корпусе фары.

Габаритная лампа

                - Снимите соответствующую блок-фару (см параграф 9).

                - Извлеките ламподержатель из фары (не за проводку) (рис. 7.11).

                - Извлеките лампу из держателя.

                - Установка выполняется в обратной последовательности.

Блок управления ксеноновыми лампами Снятие

                - Каждая фара управляется отдельным блоком. Блок, управляющий фарой, расположенной со стороны водителя, считается основным. Он связан с блоком управления кузовным оборудованием (расположенным рядом с блоком предохранителей в салоне автомобиля) посредством цифровой системы обмена данными UN Второй блок связан только с основным блоком. Оба блока управляют электроприводами фар и переключают свет. В блоки управления встроены «балластные» блоки. Они преобразуют постоянный ток в переменный и регулируют напряжение, подаваемое к лампе. Для розжига лампы необходимо напряжение около 10ОО вольт. Для поддержания дуги разряда между электродами необходимо напряжение около 100 вольт.

                - Отверните винты и отогните переднюю сторону соответствующего подкрылка.

                - Отверните болт кронштейна крепления «балластного» блока и отсоедините от него проводку.

                - Снимите «балластный» блок вместе с блоком управления.

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы установили новый блок, его необходимо запрограммировать на фирменной станции обслуживания.

Передний датчик высоты

подвески

Снятие

                - Датчик приводится левым поперечным рычагом. Затяните рычаг стояночного тормоза. поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»).

                - Отверните пластиковую гайку и отогните подкрылок.

                - Отверните болт кронштейна крепления рычага датчика к рычагу подвески (рис. 10.21).

                - Отверните два болта крепления датчика к кронштейну.

                - Отсоедините проводку от датчика и снимите его.

Установка

Рас. 10.8. Фара с ксеноиовоИ лампой

- Блок розжига 2 Ламподержатель

                - Установка выполняется в обратной последовательности Если вы установили новый датчик, его необходимо откалибровать на фирменной станции обслуживания.

Рас. 10.21. Болты крепления датчава высоты подвески а его рычага (указаны стрелкама)

Задний датчик высоты

подвески

Снятие

                - Датчик приводится певым поперечным рычагом. Подложите упоры под передние колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите левое колесо.

                - Отверните гайку крепления рычага датчика к рычагу'подвески (рис. 10.21).

                - Отверните два болта крепления датчика к подрамнику. Отсоедините проводку от датчика и снимите его.

Установка

                - Установка выполняется в обратной по- следовательности. Если вы установили новый датчик, его необходимо откалибровать на фирменной станции обслуживания.

Эксплуатация автомобиля в странах слево- иправосторонним движением

                - Направление светового луча при эксплуатации автомобиля в странах с лвво- и правосторонним движением должно отли- чвться. На описываемых автомобилях вы можете отрегулировать это направление при помощи рычага, расположенного на каждой фаре. Снимите фару (см. ранее).

                - Сдвиньте фиксаторы наружу и снимите пластиковую крышку с задней стороны фары (рис. 7.3).

                - Если вы эксплуатируете автомобиль в стране с левосторонним движением, переместите рычаг, расположенный в основании рассеивателя, вниз, в если в стране с правосторонним движением — вверх.

Регулировка направления светового луча

Направление луча корректируется с помощью регуляторов, расположенных на верхних сторонах фар (см параграф 9)

Однако перед тем как приступить к регупи- ровке. откапибруйте датчики высоты подвески на станции обспуживания.

Рис. 11.4. Ванты крепления приборного шатка (указаны стрелками)

Электроприводы системы регулировки направления светового луча

33 Электроприводы являются неотъемлемыми частями блок-фар. При выходе регулятора из строя замените фару.

11 Приборный щиток — снятие и установка ^

Рис. 12.6,и. Поверните два оставшаяся центральный фиксатора на 90° против часовой стрелки и снимите пластиковую панель

Примечание. В приборный щиток встроен блок управпения иммобипайзером. При обнаружении неисправности приборного щитка система диагностики заносит в память блока управления двигателем соответствующий код неисправности. Его впоспед-

Рас. 12.6,а. Вдааате центральные вставка а высвободите два центральный (указаны стрелками) и...

ствии можно считать и проанализировать на станции обслуживания. Примечание. Если вы установили новый приборный щиток, его необходимо запрограммировать на фирменной станции обслуживания

Снятие

                - Для того чтобы сохранить информацию о пробеге, перед снятием щитка необходимо перевести все эпектрооборудование автомобиля в режим «ожидания». Для этого закройте двери, дверь/крышку багажного отделения, извлеките ключ из замка зажигания, закройте все замки и подождите две минуты. Электрооборудование автомобиля перейдет в режим «ожидания».

Рис. 12.3. Снимите заглушку и отверните гайку креплении рычага стеклоочастителя

                - Разблокируйте замки, полностью вытяните на себя рулевую колонку и опустите ее до упора.

Рис. 12.6,6. ...два боковых фиксатора (один указан стрелкой)

                - Отверните два винта крепления рамки приборного щитка и снимите ее (рис. 4.5.а).

Ряс. 12.7. Вдааате центральную вставку, извлеките фиксатор (указан стрелкой) а снимите лластаковую панель с правода

                - Отверните два винта (по одному с каждой стороны), поднимите приборный щиток и извпеките его из ниши (рис. 11.4).

                - Извлекая щиток из ниши, отсоедините от него проводку.

Установка

                - Установка выполняется в обратной последовательности (см. примечание в начапе данного параграфа).

12 Очиститель

ветрового стекла — снятие и установка % компонентов

Щетки стеклоочистителя

- См. «Еженедельные проверки».

Рычаги стеклоочистителя

- Если рычаги находятся не в припаркованном положении, включите зажигание и дождитесь, пока они займут его.

- Для облегчения последующей установки приклейте на стекло вдоль щетки стеклоочистителя попоску скотча. Снимите пластиковую крышку с гайки крепления рычага, затем отверните ее (рис. 12.3). Аккуратно сведите рычаг со шпиндепя.

- Установка выполняется в обратной последовательности. Перед тем как затягивать гайку, расположите щетку вдоль полосы скотча, наклеенной при снятии. Если вы заменили ветровое стекло или не воспользовались скотчем, распопожите щетку таким образом, чтобы верхняя щетка распопага- пась в 10 мм от нижней (рис. 12.4).

Привод стеклоочистителя Снятие

- Снимите рычаги стеклоочистителя (см. ранее).

- Пластиковая панепь. установленная в основании ветрового стекла, крепится шестью фиксаторами. Вдавите центрапь- ные вставки четырех боковых фиксаторов, затем извлеките их. Поверните два центральных фиксатора на 90° против часовой стрелки (рис. 12.6.а-в). Снимите панель.

Рис. 12.4. Край верхней щетин должен располагатьса а 1В мм от нижней (увазаны стрелками)

Вдавите центральную вставку и извпеките фиксатор пластиковой панели, установленной над приводом. Снимите панепь (рис. 12.7).

Рас. 12.9,а. Привод вреаатся четырьмя болтамв. Трв болта расположены вокруг электродвигателя и....

- Отсоедините проводку от электродвигателя.

- Отверните четыре болта и снимите привод вместе с двигателем (рис. 12.9.а.б].

- Отверткой аккуратно отделите рычаг привода от шарнира.

- Для облегчения установки измерьте расстояние между рычагом и ограничителем (рис. 9.11).

- Отверните гайку и снимите рычаг со шпинделя двигателя.

- Отверните три болта и снимите двигатель с привода.

Установка

- Установив привод, присоедините проводку к двигатепю, затем включите и выключите привод выкпючателем, расположенным на рулевой колонке. Привод займет припаркованное положение. Расположите рычаг на прежнем расстоянии от ограничителя. Надежно затяните гайку. Дальнейшая установка выпопняется в обратной последовательности.

13 Компоненты омывателей — общие сведения

  - На все автомобили установлен омы- ватель ветрового стекла На универсалы установлен также омыватель заднего стекла. На некоторые модификации установлен омыватель фар.

  - На модификациях с четырехцилиндровыми двигателями бачок системы находится в арке правого переднего копеса, над пластиковым подкрылком Насос и датчик уровня жидкости находятся на корпусе бачка (рис. 13.2,а,б). Еспи установлен омыватель фар, за передним бампером находится резервуар для жидкости. Для попучения доступа к резервуару омывателя фар снимите подкрылок правой передней арки или бампер. Для получения доступа к насосам омывателей и датчику необходимо снять заправочную горловину бачка (и панепь, установленную в основании ветрового стекла).

  - На модификациях с пятиципиндровы- ми двигателями бачок системы находится за передним бампером, спееа.

Рас. 12.9,6	одаи — с крап

Рис. 12.11. Измерьте расстоааае между ограничителем и рычагом (указаны стрелвама)

  - Жидкость к омыватепю заднего стекла подается допопнительным насосом из общего бачка системы (рис. 13.4).

  - В бачок омывателей следует заливать специальную незамерзающую жидкость. Нив коем случай не используйте охлаждающую жидкость в качестве жидкости омывателей — она разрушает лакокрасочное покрытие.

  - Магистрали системы соединяются посредством резиновых муфт и тройников. Для отсоединения магистрали просто потяните за нее.

  - Для изменения направпения подачи жидкости заведите иглу в соппо форсунки и отрегулируйте его положение. Для того чтобы снять форсунку, действуйте следующим образом. Откройте капот и отсоедините от форсунки трубку.

Рис. 13.2,а. Бачов находится под передним крылом (ввиты креплении указаны стрелвама)

Рас. 13.4. Насос омывателей (указан стрелкой)

  - Еспи на форсунку установлен обогреватель, отсоедините от него проводку. Сожмите фиксаторы и извлеките форсунку из капота (рис. 13.8).

9 Поскопьку регупироеать направление подачи жидкости на фары следует специальным приспособлением, мы советуем выпопнить эту процедуру на станции обслуживания.

14 Очиститель

заднего стекла — % снятие и установка ^

Снятие

    - Убедитесь в том. что рычаг находится в припаркованном положении, затем снимите внутреннюю панель отделки двери багажного отдаления (см. главу 11).

    - Действуя в Последовательности, приведенной в параграфе 12, снимите щетку и рычаг очистителя.

в

Рис. 13.8. Сожмите фиксаторы (указаны стрелками) и извлевате форсунку

    - Отсоедините проводку от привода.

    - Отверните три болта крепления привода и снимите его с двери (рис. 14.4). Осмотрите и, при необходимости, замените резиновую втулку шпинделя стеклоочистителя

Установка

    - Установка выполняется в обратной последовательности. Правильно расположите рычаг на шпинделе

15 Звуковые сигналы — Ц снятие и установка ^

Снятие

      - Звуковые сигналы установлены перед радиатором системы охлаждения. Для получения доступе снимите передний бампер (см главу 11).

      - Отсоедините проводку от соответствующего сигнала, затем отверните болт и снимите его (рис. 15.2).

Установка

      - Установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы проверьте работоспособность сигналов.

16 Люк —

замена привода ^ и блока управления ^

Снятие

Автомобили, выпущенные до 2007 модельного года

        - Плоским инструментом снимите заднюю панель отделки верхней консоли.

        - Отверните болт и опустите консоль (рис. 16.2). Отсоедините от консоли проводку.

Автомобили 2007 модельного года

        - Отделите верхнюю консоль от обивки потолке и отсоедините от нее проводку.

Все модификации

        - Ослабьте три болта крепления рамки верхней консоли.

        - Отсоедините проводку от приводе люке, затем отверните три болте и снимите привод вместе с блоком управления.

Установка

        - Установка выполняется в обратной последовательности. После завершения работы привод необходимо откалибровать следующим образом.

При установке ранее снятого привода

        - Закройте люк и установите ключ в положение I. Нажмите на задний край выключателя приводе и полностью выдвиньте панель наружу. Отпустите выключатель.

        - Сдвиньте выключатель вперед и удер- живайте его нажатым в течение примерно 30 секунд (электродвигатель должен выключиться). Отпустите выключатель.

        - В течение 0.5 секунды опять сдвиньте выключвтель вперед и удерживайте его нажатым до тех пор, пока люк полностью откроется и закроется. После того как электродвигатель отключится, отпустите выключатель. Привод откалиброввн.

При установке нового привода

        - Звкройте люк и установите ключ в положение I. Нажмите на задний край выключателя привода и полностью выдвиньте панель наружу. Отпустите выключатель.

Рис. 1B.Z. Отверните болт (указан стрелка!) а снимите консоль с обивки потолка

Рис. 16.13. Заведите шестигранник в головку болта (указан стрелао!)

        - В течение 0.5 секунды сдвиньте выключатель вперед и удерживайте его нажатым до тех пор, пока люк полностью откроется и закроется. После того как электродвигатель отключится, отпустите выключатель. Привод откалиброван.

Аварийное закрывание

        - При выходе привода из строя панель можно закрыть вручную. Снимите верхнюю консоль и ее рамку (см. ранее).

        - Поместите шестигранник в головку винта, расположенного в центре привода (рис. 16.13).

        - Поворачивая шестигранник, сдвиньте панель в требуемом направлении.

17 Центральный замок — общие сведения

          - На все модификации установлена система центрального запирания замков При запирании замка водительской двери автомвтически запираются замки всех даерей и крышки багажного отделения Для этого в замки встроены электроприводы и выключатели. Система управляется центральным блоком управления и модулем беспроводного доступа (если есть). Эти блоки связаны с остальными блоками управления посредством цифровой системы обмена данными (databus). Блоки управления, встроенные в приводы стеклоподъемников. получают управляющие команды от центрального блока управления и активируют приводы замков. В замок двери/крышки багажного отделения встроен отдельный блок управления. При установке любого нового блока его необходимо запрограммировать на станции обслуживания.

В центральный блок управления встроена система самодиагностики. При обнаружении неисправности квкого-либо из компонентов системы в память блока управления заносится соответствующий код неисправности. Все эти коды можно считать на фирменной станции, подключив специальный считыватель к диагностическому разъему. Обнаружив причину неисправности, замените соответствующий компонент.

Рас. 19.3. Высвободите аз фиксаторов панель, расположенную перед центрально! консолью

18 Система облегчения парковки — общие сведения и замена	^

компонентов	^

Общие сведения

            - Система предлагалась в качестве дополнительного оборудования. Четыре ультразвуковых датчика, расположенные в бамперах, измеряют расстояние до ближайшего предмета. Система предупреждает водителя о приближении к препятствию звуковыми сигнвлами (динамик расположен под задней панелью отделки багажного отделения). Чем ближе препятствие, тем чаще раздаются сигналы.

            - Система управляется специальным блоком, в который встроена система самодиагностики. При обнаружении неисправности какого-либо из компонентов системы в память блока управления заносится соответствующий код неисправности. Все эти коды можно считать на фирменной станции, подключив специальный считыватель к диагностическому разъему.

Основной блок системы Снятие

            - Блок находится за правой панелью отделки багажного отделения. Снимите панель (см. главу 11).

            - Отверните два винта и снимите блок. Отсоедините от него проводку.

ш

Рас. 19.4,6. Факсатор дасплеа (аад изнутри)

            - На «универсалах» можете отвернуть три винта и снять кронштейн крепления блока.

Рас. 19.4,а. Отверткой высаободате фавсатор двсплея (чтобы не повредить панель, воспользуйтесь клейкой лентой ала картоном)

            - На всех модификациях отсоедините проводку от блока управления, затем отверните два винта и отсоедините блок управления.

Установка

            - Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы установили новый блок, его необходимо запрограммировать на станции обслуживания.

Ультразвуковые датчики Снятие

            - Снимите соответствующий бампер (см. главу 11).

            - Отсоедините от датчика проводку, затем разведите фиксаторы и извлеките датчик из гнезда.

Установка

            - Установка выполняется в обратной последовательности. Заводите датчик в гнездо до фиксации.

19 Компоненты

Рас. 19.5. Снимите дасплеа	Рас. 19.7. Отвераате два ваата (указаны	Рас. 19.12. Гайка (указаны стрелками)

стрелками) и снимите проигрыватель	крепления усилителя

информационно- развлекательной системы — снятие и установка

Примечание. Здесь приведена последовательность действий при снятии и установке компонентов штатной информационно-развлекательной системы.

Снятие

1 Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

Дисплей системы

              - Полностью опустите передние кресла и отведите их до упора назад.

              - Аккуратно высвободите панель, расположенную перед центральной консолью, из фиксаторов (рис. 19.3).

              - Маленькой отверткой нажмите на фиксатор, расположенный в любом из верхних углов рамки дисплея Аккуратно высвободите эту сторону дисплея. Аналогичным образом высвободите противоположную сторону дисплея (рис. 19.4,а,б).

              - Заведите руку за панель и извлеките дисплей. Отсоедините от него проводку (рис. 19.5).

Проигрыватель медиа-файлов

              - Снимите центральную консоль (см. главу 11).

              - Отверните два винта (типа Тогх) и извлеките проигрыватель из гнезда (рис. 19.7). Отсоедините от него проводку.

Радиоприемник

              - На «седанах» снимите полку багажного отделения (см. главу 11).

              - На «универсалах» снимите левую панель отделки багажного отделения (см. главу 11).

              - На всех модификациях отверните гайку и болт, отсоедините от радиоприемника проводку и снимите его.

Усилитель

              - Снимите левую панель отделки багажного отделения (см. главу 11).

Отверните четыре гайки, отсоедините от усилителя проводку и снимите его (рис. 19.12).

Сабвуфер

              - Откиньте вперед спинку заднего сиденья.

              - Снимите левую панель отделки багажного отделения {см. главу 11).

              - Высвободите четыре фиксатора и снимите проставку с пола.

              - Отсоедините проводку от сабвуфера, отверните два болта и снимите его.

Установка

              - Установка выполняется в обратной последовательности. После установки любого нового устройства его необходимо запрограммировать на станции обслуживания.

20 Антенный усилитель — снятие и установка ^

Снятие «Седаны»

                - Снимите левую панель отделки задней стойки кузова (С-стойки) (см. главу 11).

                - Отсоедините три разьема от усилителя, запомнив места их подключения.

                - Отверните винт и аккуратно снимите усилитель.

«Универсалы»

                - Для снн1ин усилителя необходимо опустить обивку потолке. Поскольку это достаточно сложная процедура, требующая определенной квалификации, мы советуем выполнить ее на станции обслуживания

Установка

                - Установка выполняется в обрвтной последовательности.

21 Динамики —

снятие и установка ^

Динамики,

расположенные в дверях

                - Снимите внутреннюю панель отделки соответствующей двери (см. главу 11).

                - Высверлите заклепки (четыре на передней двери, три — на задней) крепления динамика к двери (рис. 21.2).

                - Снимите динамик, отсоединив от него проводку.

                - Установка выполняется в обрвтной последовательности

Динамики, расположенные на лицевой панели

                - Аккуратно отделите декоративную решетку динамика от лицевой панели.

                - Отверните три винта и отделите динамик от панепи. Отсоедините от него проводку.

                - Установка выполняется в обратной последовательности.

Рас. 21.2. Высверлите заклепки (указали стрелками) и снимите динамик

22 Подушки

безопасности — общие сведения и меры

предосторожности

А

Внимание! Перед тем как выполнять какие-либо работы с подушками безопасности, отключите проводку от отрицательной клеммы аккумулятора [см. главу 5AJ. После завершения работы перед подключением аккумулятора убедитесь в том, что в салоне никого нет.

- Подушку нельзя нагревать выше 90 ' С. Во избежание случайного срабатывания снятую подушку можно хранить только рабочей стороной вверх.

- Не допускайте попадания воды, растворителей или очистителей на поверхность подушки. Очищать подушку можно только сухой тканью.

- Подушки и блок управления очень чувствительны к ударам. Если вы случайно уронили подушку, блок или если обнаружили на их поверхностях следы повреждений, замените их.

- Перед тем как использовать сварочное оборудование для ремонта кузова, отсоедините проводку от блока управпения.

На все автомобили установлены подушки безопасности водитепя и переднего пассажира. Подушка водителя находится на рулевом колесе, а пассажира — за лицевой панелью, над перчаточным ящиком

Рис. 23.3. Зааадите отвертку а отверстие и высвободите фиксатор подушин

Система состоит из подушек безопасности (с генераторами газа), блока управления, датчиков удара и контрольной лампы, находящейся на приборном щитке. На некоторые модификации установлены боковые подушки (расположены внутри кресел). На все модификации также установлены преднатяжитепи передних ремней безопасности.

В случае фронтального удара определенной силы система срабатывает. В течение миллисекунд генераторы наполняют подушки газом. Подушки предохраняют водителя и пассажира от удара о рулевое колесо и лицевую панель. Риск получения травм значительно снижается. Практически сразу же после срабатывания подушки газ из нее выпускается

При каждом включении зажигания система выпопняет самодиагностику. При этом на приборном щитке включается контрольная лампа. Поспе завершения диагностики (примерно через 7 секунд) лампа должна погаснуть. Еспи лампа не включается вообще (при условии, что она исправна), не гаснет через 7 секунд после включения зажигания или включается в любое другое время, система неисправна Обратитесь на станцию обслуживания для выполнения диагностики и ремонта.

23 Компоненты системы подушек безопасности — снятие и установка ^

Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в параграфе SS.

  - Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А). Прежде чем продолжить работу, подождите не менее 5 минут. За это время рассеется остаточный заряд в системе активации подушек.

Примечание. Если вы собираетесь снимать подушку водителя, перед тем как отключить аккумулятор, поверните рулевое колесо на 90°. В противном случав рулевая колонка забпокируется

Подушка водителя

  - Установите рулевое колесо прямо, затем поверните его на 90° в любую сторону. Опустите рычаг регулировки положения колонки, полностью выдвиньте рулевое колесо и полностью опустите рулевую колонку.

  - Заведите отвертку в отверстие, расположенное на задней поверхности рулевого колеса, сдвиньте рукоятку отвертки вверх и высвободите фиксатор (рис. 23.3). Поверните рулевое колесо на 180° в противопо- пожную сторону и аналогичным образом высвободите второй фиксатор.

Прикоснитесь к ударнику замка передней двери, разрядив остаточный заряд. Установите рулевое колесо прямо, отсоедините подушку от рулевого колеса

| - * | 1 | mm |
| --- | --- | --- |
| Л' | h Ч |

Рис. 23.11. Отсоедините проводку

Рис. 23.4. Отсоедините проводку от подушки (вид сзади)

Рис. 23.10. Отверните два иижиив болта (увазаны стрелками) креплении подушки

и отсоедините от нее проводку (рис. 23.4). Помните, что подушку нельзя подвергать механическим воздействиям, а хранить ее следует рабочей поверхностью вверх.

  - При установке присоедините проводку и расположите подушку на рулевом колесе. Не пережмите проводку. Прижмите подушку к рулевому колесу до фиксации. Включите зажигание, затем присоедините проводку к отрицательной клемме аккумулятора (см. главу 5А). Перед подключением аккумулятора убедитесь в том, что в салоне никого нет

Подушка пассажира

  - Снимите перчаточный ящик, центральную консоль и нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя.

  - Снимите динамик, находящийся на лицевой панели (если есть) (см. параграф 21).

  - Отверните два винта и снимите рамку приборного щитка (рис. 4.5.а,б).

  - Аккуратно снимите боковые панепи отделки лицевой панели (рис. 6.1).

  - Отверните два нижних болта крепления подушки (рис. 23.10).

  - Отсоедините проводку от подушки (рис. 23.11).

  - Отверните два бопта, расположенные под пицевой панелью (рис. 23.12,а,б).

  - Отверните три болта, расположенные в центре лицевой панепи (рис. 23.13,а,б).

  - Отверните винт, расположенный под динамиком (еспи есть). Отсоедините проводку от выключателя аварийной световой сигнализации.

  - Отверните болты, расположенные по бокам лицевой панели (по одному с каждой стороны) (рис. 23.15).

  - Поднимите панель отделки лицевой панели, отсоедините проводку от выключателя зажигания и выключателя наружного освещения и снимите панель.

  - Отверните восемь гаек и снимите подушку (рис. 23.17).

  - Установка выполняется в обратной поспедовательности. Надежно присоедините проводку. Вкпючите зажигание, затем присоедините проводку к отрицательной клемме аккумулятора (см. главу 5А). Перед тем как подключать аккумупятор. убедитесь в том, что в свлоне никого нет.

Контактный блок подушки

  - Контактный блок является неотъемлемой частью блока управления, расположенного на рулевой копонке. Последовательность действий при снятии и установке бпока приведена в параграфе 5.

Блок управления подушками безопасности

Снимите центральную консоль (см. главу 11).

Рис. 23.12,а. Отвераите болты, расооложеавые сарааа (указан стрелком) и...

Рас. 23.12,6. ...слева (увазаа стрелкой) от подушка

Рас. 23.13,а. Отвериате два центральных болта (увазаиы стрелкама) а...

Рас. 23.13,6. ...одни, расположенный справа (указан стрелкой)

Рис. 23.17. Отверните восемь гаев врепленни подушва

Рас. 23.15. Отвераате болты (указан стрепвой), распопоженные по враам панели

Рас. 23.22. Вааты (указаны стрелкама)	Рас. 23.28. Датчакн расположены около	Рас. 23.31. ...на стойках кузова

крепления блока управлении подушками	радиатора системы охлаждении, а также...

  - Высвободите фиксаторы и отсоедините от блока проводку.

  - Отверните четыре винта и снимите блок (рис. 23.22).

  - Установка выполняется в обратной последовательности. Стрелка, расположенная на блоке, должна указывать вперед. Если вы установили новый блок, запрограммируйте его на станции обслуживания.

Боковые подушки

  - Подушки находятся внутри спинок кресел. Для их снятия необходимо снять обивку. Это достаточно сложная процедура, поэтому мы рекомендуем выполнить ее на станции обслуживания.

Верхние подушки

  - Для замены верхних подушек необходимо снять обивку потолка. Это достаточно сложная процедура, поэтому мы рекомендуем выполнить ее на станции обслуживания

Датчики удара и бокового ускорения Снятие

Передние датчики

  - Датчики расположены по обе стороны от вентилятора радиатора на поперечной балке.

  - Высвободите фиксатор и отсоедините от датчика проводку.

  - Отверните два болта и снимите датчик (рис. 23.28). Имейте в виду, что датчик нельзя подвергать механическим воздействиям. Если вы случайно уронили или ударили датчик, не пытайтесь его устанавливать — установите новый.

Боковые датчики

  - Датчики расположены на средних и задних стойках кузова.

  - Снимите панель отделки соответствующей стойки (см. главу 11).

  - Отсоединитепроводкуотдатчика,отверните два болта и снимите его (рис. 23.31). Имейте в виду, что датчик нельзя подвертеть механическим воздействиям. Если вы случайно уронили или ударили датчик, не пытайтесь его устанавливать — установите новый.

Установка

32 Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

а)	После завершения работы включите зажигание, затем присоедините проводку к отрицательной клемме аккумулятора (см. главу 5А) Перед тем как подключать аккумулятор, убедитесь в том, что в салоне никого нет.

б)	Имейте в виду, что после завершения работы контрольная пампа подушек безопасности может сигнализировать о неисправности системы. Удалите соответствующий код из памяти блока управления на станции обслуживания Если лампа включится снова, выполните диагностику системы на станции обслуживания.

24 Охранная

сигнализация — общие сведения

На все автомобили установлены противоугонная система и иммобилайзер. При выходе системы из строя обратитесь на станцию обслуживания для выполнения диагностики.

25 Блоки электронного управления — снятие и установка ^

Снятие

Примечание. Во все эти блоки встроена система самодиагностики. При обнаружении неисправности в память блока управления заносится соответствующий код неисправности. Все эти коды можно считать на фирменной станции, подключив специальный считыватель к диагностическому разъему [находится над педалями) [рис. 25.0).

1 Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

Блок управления

вспомогательным

оборудованием

    - Этот блок упцавляет автономным обо- гоевателем, телефоном, дополниiельны- ми охранными системами. Он подключает внешние устройства к оощеи цифровой системе обмена данными CAN.

    - Снимите правую панель отделки багажного отделения (см. главу 11).

    - Поднимите блок, отсоединив его от кронштейна крепления. Отсоедините от него два разъема.

Блок дистанционного доступа

    - Снимите левое переднее кресло (см главу 11).

    - Высвободите фиксаторы и отсоедините от блока пять разъемов.

    - Отверните два винта и снимите блок

Центральный блок управления

    - Блок расположен рядом с блоком предохранителей в салоне автомобиля. Он управляет следующими системами и компонентами:

Охранной сигнализацией Центральным замком Иммобипайзером Блок-фарами

Системой регулировки направления светового пуча Противотуманными фарами Габаритными сигналами Сигналами заднего хода Дополнительным сигналом торможения

Рис. 25.0. Даагаостичесвий разъем расположен над педалами

ч

Рас. 25.13. Высаободате фавсаторы	Рас. 2Б.2. Отвернате винты крепления иравода

Рас. 25.12. Разделате секции крышка осамаааа зеркала

а отсоедините проводку	лючка

Люком

Датчиком дождя Звуковыми сигналами Часами

Системой напоминания о непристегну- том ремне

Освещением салона Датчиком уровня топлива Топливным насосом Обогревателем заднего стекла Обогреватепями кресел Системой запоминания положений кресел Генератором Стартером

Регулятором напряжения.

    - Для получения доступа к блоку предохранителей вдавите на 10 мм центральные вставки двух фиксаторов крышки блока и извлеките фиксаторы. Поверните два других фиксатора против часовой стрелки и опустите блок предохранителей (рис. 3.2,8-В).

    - Перережьте пластиковые хомуты и отсоедините проводку от блока предохранителей и блока управления.

Блок управления климат-контролем

    - Последовательность действий приведена в главе 3.

Датчик дождя

    - Сожмите секции крышки основания внутрисалонного зеркала и разделите их (рис. 25.12).

    - Отсоедините проводку от датчика, затем высвободите два фиксатора и снимите датчик (рис. 25.13).

Блоки управления обогревателями кресел

    - Блоки расположены под креслами. Для получения доступа к блоку полностью поднимите или, при желании, снимите кресло (см. главу 11).

    - Извлеките центральную вставку, затем извлеките фиксатор блока к раме кресла.

    - Отсоедините проводку от блока и снимите его.

Блоки управления, расположенные в водительской и пассажирских дверях

    - Эти блоки управляют стеклоподъемниками, замками, приводами и обогревателями зеркал, а также указателями поворотов, расположенными в зеркалах. Блоки встроены в приводы стеклоподъемников. Последовательность действий при снятии и установке приводов приведена в главе 11. Имейте в виду, что блоки, распопоженные в задних дверях, практически идентичны передним. Отличие в том, что задние блоки управляют только замками и стеклоподъемниками.

Установка

18 Установка выполняется в обратной последовательности. Если вы установили новый блок, после завершения работы запрограммируйте его на станции обслуживания.

26 Привод замка

лючка заправочной

горловины —

снятие и установка ^

Снятие

      - Снимите правую панель отделки багажного отделения (см. главу 11).

      - Откройте лючок и отверните два винта (типа Тогх) крепления привода (рис. 26.2).

      - Извлеките привод и отсоедините от него проводку.

Установка

      - Заведите привод на место, присоедините к нему проводку и надежно затяните винты его крепления.

Установите панель отделки багажного отделения.

Схемы электрооборудования Volvo S40/V50

Электромагнитный

1РИВ0Д

dz)

- Rd/Ye —

Нагревательный элемент

Цвет проводов (основной/дополнительный)

Схема 1

Условные обозначения

Замкнутый пунктирный контур обозначает часть какого-либо большого компонента

Резистор с переменным сопротивлением

F26 Предохранитель (плавкая —QxO— металлическая вставка с рабочим номиналом)

—Лампа

Светоизлучающий диод

ф

Резистор с переменным сопротивпением

Расположение то»

Е1 Двигатель

Е2 Левая опора передней стойки подвески ЕЗ Левая опора передней стойки подвески Е4 Передняя певвя стойка кузова Е5 Передняя левая стойка кузова Е6 Правая опора передней стойки подвески Е7 Передняя правая стойка кузова Е8 Левая сторона багажного отделения Е9 Правая сторона багажного отделения ЕЮ Средняя правая стойка кузова Е11 Левая опора передней стойки подвески Е12 Передняя правая стойка кузова Е13 Передняя левая стойка кузова Е14 Передняя правая стойка кузова Е15 Средняя правая стойка кузова

Блок предохранителей, расположенный в моторном отсеке 4

Обози. Номинал, А Защищаемая ц

| F1 | 50 | Вентилятор радиатора | F15 | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | 80 | Система усиления рулевого | F16 | 30 | Аудиосистема |
|  |  | управления | F17 | 30 | Очиститель ветрового стекла |
| F3 | 60 | Блок предохранителен. | F18 | 40 | Блок предохранителей. |
|  |  | расположенный в салоне |  |  | расположенный в салоне |
| F4 | 60 | Блок предохранителей. | F19 | — | — |
|  |  | расположенный а салоне | F20 | 15 | Звуковой сигнал |
| F5 | 80 | Климат-контроль, долотительныи | F21 | 20 | Дополнительный обогреватель |
|  |  | отолитель | F22 |  |  |
| F6 | 60/70 | Свечи накаливания | F23 | 10 | Блок управления двигателем |
|  |  | 14/5 цилиндровые двигатели) |  |  | и коробкой |
| F7 | 30 | Насос ABS | F24 | 20 | Обогреватель топливного фильтра |
| F8 | 20 | Клапаны ABS | F25 | — | — |
| F9 | 30 | Электрооборудование двигателя | F26 | 15 | Выключатель заж^ания |
| F10 | 40 | Вентилятор системы | F27 | 10 | Компрессор система |
|  |  | кондиционирования |  |  | кондиционирования |
| F11 | 20 | Омыватели фар | F28 | — | — |
| F12 | 30 | Обогреватель заднего стекла | F29 | 15 | Противотуманные фары |
| F13 | 30 | Реле стартера | F30 | 3 | Система управления двигателем |
| F14 | 40 | Электропроводка прицепа | F31 | 10 | Регулятор напряжения |

| Овии. |  | ПК, Д Защищаемая кем |
| --- | --- | --- |
| F32 | 10 | Система управления двигателем |
| F33 | 20 | Система управления двигателем |
| F34 | 10 | Система управления двигателем |
| F35 | 15 | Система управления двигателем |
| F36 | 10 | Система управления двигателем |

GDOGD® Яр

(Ж)(Ж)СЮ© гадлпбо) CZ3 0000 g

® CD О®

Блок предохранителей, расположенный в салоне

| 06oj« | Ном.. | «я, А Защищаемал мяк | Обоэя. | Комки | ал К Защищаема! цепи | Общи. | Ном.. | КЛ, В Защищаема! мяк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F37 | — | — | F58 | 7.5 | Правая лампа дальнегр света. | F74 | 15 | Репе топливного насоса |
| F38 | — | — |  |  | наружное освещение | F75 | — | — |
| F39 | — | — | F59 | 7.5 | Левая лампа дальнего света | F76 | — | — |
| F40 | — | — | F60 | 15 | Обогреватель водительского кресла | F77 | — | — |
| F41 | — | — | F61 | 15 | Обогреватель пассажирского кресла | F78 | — | — |
| F42 |  | — | F62 | 20 | Люк | F79 | 5 | Сигналы заднего хода |
| F43 | 15 | Телефон, аудиосистема | F63 | 20 | Электропроводка задней правой двери | F80 | — | — |
| F44 | 10 | Подушки безопасности | F64 | 5 | Аудиосистема | F81 | 20 | Электропроводка задней левой |
| F45 | 15 | Розетки для подключения | F65 | 5 | Аудиосистема |  |  | двери |
|  |  | дополнительного оборудования | F66 | 10 | Аудиосистема, климат-контроль | F82 | 25 | Электропроводка передней правой |
| F46 | 5 | Освещение салона, перчато>*юго | F67 | — | — |  |  | двери |
|  |  | ящика | F68 | 5 | Круиз-контроль, рулевое колесо | F83 | 25 | Электропроводке передней левой |
| F47 | 5 | Освещение салона | F69 | 5 | Климат-контроль, датчик дождя |  |  | двери |
| F48 | 15 | Омыватель | F70 | — | — | F84 | 25 | Электропривод пассажирсхого |
| F49 | 10 | Подушки безопасности | F71 | — | — |  |  | кресла |
| F50 | — | — | F72 | — | — | F85 | 25 | Электропривод водительского |
| F51 | 10 | Парктроник. регулировка направления света фар. дополнительный обогреватель | F73 | 5 | Люк, верхняя консоль, выключатель контрольной пампы ремней безопасности, затемняемое зеркапо | F86 | 5 | кресла Освещение салона, дисплей указателя уровня топлива |

Система управпения коробкой передач. ABS

Система усиления рулевого управпения

Система управления двигателем Дистанционное управление Сигнализация

Диагностический разъем, сигналы торможения

| Схема 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвета проводов | Обозначения |  |  |
| Bk черный | 1 | Аккумулятор | 10 | Блок управления, расположенный в рулевом колесе |
| Уе желтый | 2 | Генератор | 11 | Контактная пружина |
| Ви голубой | 3 | Стартер | 12 | Выключатель звуковых сигналов |
| Вп коричневый | 4 | Блок предохранителей а моторном отсеке | 13 | Звуковой сигнал |
| Gn зеленый |  | R2 реле звуковых сигналов | 14 | Блок управления вентилятором |
| Gy серый |  | R13 реле стартера | 15 | Датчик давления климат-контроля |
| Рк розовый | 5 | Выключатель зажигания | 16 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| Vt фиолетовый | 6 | Блок предохранителей в салоне автомобиля | 17 | Электродвигатель веншлятора |
| Од оранжевый | 7 | Блок управления коробкой передач | 18 | Бпок управления системой усиления рулевого |
| Wh белый | 8 | Блок управления двигателем |  | управления |
| Rd красный | 9 | Выключатель, расположенный на педали сцепления | 19 | Блок управления ABS |
| Lgit светло-зеленый |  | (механическая коробка) | • | Модификации с автоматической коробкой передач |

Звуковые сигналы

Системы запуска и зарядки

Gn/Bu "V " 'Bk/Rd -Q в Gy/Wh"-О IS

Система усиления

Вентилятор радиатора

!=8=:

Bu/Rd —О 844 ^	Gy/Rd —-О В57

рулевого

I A Bu/Rd —О В45 У- Gy/Rd —<? «м

Высокоскоростная *ТТ*" Bu/Rd шина данных (CAN) I I Gy/Rd

управления

' Высокоскоростная - Gy/Rd —Ы— шина денных (CAN)

Обозначения

1 Аккумулятор

- Блок предохранителей в моторном отсеке

- Выключатель зажигания а активатор

b считывающее устройство

- Блок предохранителей в салоне автомобиля а блок управления

R8 реле дальнего света 10 Блок управления, расположенный в рулевом колесе

  - Блокиратор рулевой колонки

  - Выключатель наружного освещения

а выключатель габаритных фонарей и фар b индикатор включенного наружного освещения

  - Левая блок фара

Схема 3

Цвета проводов

Вк черный Ye желтый Ви голубой Вп коричневый Бп зеленый Gy серый Рк розовый Vt фиолетовый Од оранжевый WH белый Rd красный Lgn светло-зеленый

а лампа ближнего света b лампа дальнего светв

с габаритная лампа

  - Правая блок-фара

а лампа ближнего света b лампа дальнего света с габаритная лампа

  - Блок разряда ламп левой блок-фары

  - Блок разряда ламп правой блок-фары

  - Фонарь подсветки номерного знака

  - Задний левый блок-фонарь

а сигнал торможения/габаритная лампа b габаритная лампа

  - Задний правый блсж-фонарь

а сигнал торможения/габаритная лампа b габаритная лампа

* Модификации с ксеноновыми пампами

Блок-фары (с лампами накаливания)

Система управления запуском двигателя

U

©сю

Габаритные сигналы

Rd/Bu —Э5 Sk/Gn — Bk/Bu —J1 Oq/Bk —

Высокоскоростная шина данных (CAN)

Блок-фары (с ксеноновыми лампами)	г™

Схема 4

Цвета проводов

Bk черный Ye желтый B« голубой Ва коричневый Ga зеленый Sy серый Рк розовый К» фиолетовый Од оранжевый Wk белый Rd красный 1дв светло-зеленый

Обозначения

1 Аккумулятор

4 Блок предохранителей в моторном отсеке R4 реле протиеотуманных фар

    - Блок предохранителей а салоне автомобипя а блок управления

R2 реле сигналов заднего хода R8 репе памп дальнего света

    - Блок управления коробкой передан

      - Выключатель наружного освещения с противотуманные фонари

d противотуманные фары

      - Левая блок-фара

d указатель повороте

      - Правая блок-фара

d указатель поворота 29 Задний левый блок-фонарь

в сигнал торможения/габаритный сигнал

с сигнал заднего ходе d противотуманный фонарь в указатель поворота

30 Задний правый блок-фонарь

а сигнал торможения/габаритный сигнал с сигнал заднего хода d противотуманный фонарь е указатель поворота

        - Предохранитель

        - Выключатель дополнительного освещения

        - Реле дополнительного освещения

        - Левый фонарь дополнительного освещения

        - Правый фонарь допопнительного освещения

        - Верхний сигнал торможения

          - Блок управления информационным дисплеем

          - Выключатель сигналов торможения

          - Выключатель сигналов заднего хода (механическая коробка передач)

          - Левая противотумвнная фара

          - Правая противотумвнная фара

          - Левое нвружное зеркало

          - Правое наружное зеркало

          - Блок управпения электрооборудования левой передней двери

          - Блок управления электрооборудования левой передней двери

Выключвтель вварийной световой сигнвлиэации

Дополнительное освещение

Противотуманные фары и фонари

Rd/Yo

Rd/Bu

Rd/Bu

Rd/Og FWQn

BWYe

-Rd —

Низко- скоростная шина данных (CAN)

Gy/Rd Bu/Rd

Ол/Ви

Сигналы торможения и заднего хода

Оу/Rd Bu/Rd

Указатели поворотов и аварийная световая сигнализация

Rd/Ye

Rd/Bu

Og/Wh

Rd/Bu

On/Ye

16- Qy/Rd : 6- Bu/Rd

'Низкоскоростная 'шина данных (CAN)

м 0~ Gy/Rd »>2C>-Bu/Rd

'Низкоскоростная •шина данных (CAN)

• Oy/Vt • Bu/Wh

Bu/Rd Gy/Rd

| Схема 5 | Обозначения |  |
| --- | --- | --- |
| Цвета проводов | 1 Аккумулятор | 30 Задний правый блок-фонарь |
|  | 4 Блок предохранителей в моторном отсеке | а сигнал торможения/габаритный сигнал |
| Вк черный | R9 реле омывателя фар | 41 Выключатель сигналов торможения |
| Ye желтый | 5 Выключатель зажигания | 53 Блок управления электрооборудованием прицепа |
| Ви голубой | 6 Блок предохранителей в салоне автомобиля | 54 Розетка для подключения электрооборудования |
| Вп коричневый | а блок управления | прицепа 17 контактов) |
| Gn зеленый | R7A реле омывателя ветрового стекла | 55 Розетка для подключения электрооборудования |
| Gy серый | R7B реле омывателя заднего стекла | прицепа (13 контактов) |
| Рк розовый | R18 реле дополнительного оборудования | 56 Насос омывателя фар |
| Vt фиолетовый | 10 Блок управления системой усиления рулевого | 57 Блок управлеюгс стеклоочистителями |
| Од оранжевый | управления | 58 Датчик дождя |
| Wh белый | 23 Выключатель наружного освещения | 59 Насос омывателя ветрового стекла |
| Rd красный | а габаритные фонари/ближний свет |  |
| Lgn светло-зеленый | b индикатор включенного наружного освещения |  |

Омыватель фар

а9 [I Bu/Rd "" Высокоскоростная 80 V Gy/Rd — шина данных (CAN)

«6—= Bk/Wh —О—Bt-^

iii

(fed)©

m

Омыватели и очистители стекол

Обозначения

1 Аккумулятор

4 Блок предохранителей в моторном отсеке 6 Блок предохранителей в салоне автомобиля

а бпок управления 10 Блок управления системой усиления рулевого

управления 23 Выключатель наружного освещения

е открывание замка крышки багажного отделения 28 Фонарь подсветки номерного знака

            - Блок управпения электрооборудованием левой передней двери

Схема 6 Цвета проводов

Вк черный Ye желтый Ви голубой Вп коричневый Gn зеленый 6у серый Рк розовый Wt фиолетовый Од оранжевый Wfc белый Rd красный (.да светло-зеленый

            - Блок ynpaenetew электрооборудованием правой передней двери

              - Бпок управпения электрооборудованием певой задней двери

              - Блок управления электрооборудованием правой задней двери

              - Приемник системы дистанционного управления

              - Привод лючка заправочной горповины

              - Привод замка двери багажного отделения

              - Блок управпения подушками безопасности

              - Выключатель привода замка двери багажного

              - Замок

Выключатель центрального замка

Центральный замок

Vofvo S40 & V50

| Схема 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цвета проводов | Обозначения |  |
| Вк черный | 1 Аккумулятор | 60 Блок упрввления электрооборудованием левой |
| Ye жешый | 4 Блок предохранителей в моторном отсеке | задней двери |
| Ви голубой | 6 Блок предохранителем в салоне автомобиля | 61 Блок управления электрооборудованием правой |
| Во коричневый | а блок управления | эвдней двери |
| Go зеленый | 47 Блок управления электрооборудованием левой | 70 Выключатель привода стеклоподъемника |
| Су серый | передней двери | 70 Фонарь освещения салона |
| Рк розовый | 48 Блок управления электрооборудованием правой | 71 Выключатель привода люка |
| lit фиолетовый | передней двери | 72 Блок управления люком |
| 0¦ оранжевый |  |  |
| Wh белый |  |  |
| Rd красный |  |  |
| Lga светло-зеленый |  |  |

GyTRd —А— Низкоскоростная Bu/Rd -У- ши"а данных (CANl

m

3 ф— Gy/Rd -А— | 2 О- Buffid -у— I

яф—Вк-^

Стеклоподъемники

Шина данных LIN

(ШЭ

Обозначения

1 Аккумулятор

                - Блок предохранителей в моторном отсеке R10 обогреватель заднего стекла

                - Выключатель зажигания

                - Блок предохранителей в салоне автомобиля а блок управления

R11В информационный дисплей 10 Блок управления системой усиления рулевого управления

                - Левое наружное зеркало

                - Правое наружное зеркало

                - Блок управления электрооборудованием левой передней двери

                - Блок управления электрооборудованием правой передней двери

- Блок управления системой оповещения о дорожной обстановке

- Блок управления радио

Цвета проводов

Bk черный Ye желтый Ви голубой Вп коричневый 6л зеленый Gy серый Рк розовый Wt фиолетовый Од оранжевый Wb белый Rd красный

- Блок управления обогревателем заднего стекла

- Обогреватель заднего стекла

- Блок управпения информационным дисплеем

- Проигрыватель медиа-файлов

- Аудиосистема

- Центральный динамик (на лицевой панели)

- Правая задняя дверь

- Высокочастотный динамик, раслопоженный на правой задней двери

- Динамик, расположенный на пассажирской двери

- Высокочастотный динамик, расположенный на пассажирской двери

- Динамик, расположенный на левой задней двери

- Высокочастотный динамик, расположенный на левой задней двери

- Динамик, расположенный на водительской двери

- Высокочастотный динамик, расположенный на водительской двери

  - Блок управления климат-контролем

  - Выключатель обогревателя заднего стекла и зеркал

Выключатель приводов наружных зеркал

^"cANl-f'r'VBd-O.o

У Bu/FW —OS

—А— оуЛ».-<>»

Ниэ*оскоростмая	ви/Ув *

Наружные зеркала

—A— Qy/Bfc—О" —tf- Bu/Ye—09

§ | -fr- Qy^Rd -О 'О

9 5 \J Bu/Rd —Ов

Обогреватель заднего стекла

Аудиосистема

Обозначения

1 Аккумулятор

    - Блок предохранителей в моторном отсеке

    - Выключатель зажигания

    - Блок предохранителей в салоне автомобиля а блок управления

R3 реле дополнительного оборудования R8 реле ламп дальнего света

      - Выключатель наружного освещения

f система регулировки направления светового луча

      - Левая блок-фара

Схема 9

Цвета проводов

Вк	черный

Ye	желтый

Ви	голубой

Вп	коричневый

Gn	зеленый

Gy	серый

Рк	розовый

Vt	фиолетовый

Од	оранжевый

Wh	белый

Rd	красный

Lgn	светло-зеленый

е система регулировки направления светового луча

      - Левая блок-фара

е система регулировки направления светового луча

      - Блок управления разрядом ламп левой блок-фары

      - Блок управления разрядом ламп правой блок-фары

        - Диагностический разъем

        - Передняя розетка 12 вольт

        - Задняярозетка12вольт

        - Розетка 12 волы, расположенная в багажном отделении

        - Переднж датчик уровня

Задний датчик уровня

Диагностический разъем

Розетки для дополнительного электрооборудования (12 вольт) в

Система регулировки направления светового луча (модификации с лампами накаливания]

Система регулировки направления светового луча (модификации с ксеноновыми лампами]

Содержание

          - Введение	Р*1

          - Органы управления и приборы	Р • 1

          - Охранная сигнализация	Р • 5

          - Кузовное оборудование	Р • 6

          - Система отопления и кондиционирования	Н*Н

          - Ремни и подушки безопасности	Р • 9

          - Вспомогательные системы автомобиля	Р • 10

Руководство по эксплуатации

Эксплуатация автомобиля	Р* 12

1 Введение

Данное Руководство по эксплуатации относится к модификациям Volvo S40/V50 с бензиновыми и дизельными двигателями. описываемым в основном Руководстве. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с Руководством прежде, чем приступать к эксплуатации автомобиля. Вы ознакомитесь не только с его устройством, но и с мерами безопасности, которые необходимо соблюдать

Поскольку существует много модификаций Volvo S40/V50, вы можете не обнаружить некоторые органы управления или системы, описание которых приведено в данном Руководстве.

2 Органы управления и приборы

Органы управления

            - Рычаг регулировки положения рулевой колонки

            - Рычаг отхрывания капота

            - Панель управления стеклоподъемниками и зеркалами

            - Выключатель указателей поворота, переключатель света фар и режимов маршрутного компьютера

            - Выключатель наружного освещения

            - Ручка открывания двери и выключатель центрального замка

            - Выключатели системы поддержания заданной скорости (круиз-контроля]

            - Выключатель звуковых сигналов, подушка безопасности

            - Приборный щиток

            - Панель управления аудиосистемой

            - Выключатель стеклоочистителей и омывателей

            - Выключатель зажигания

            - Выключатель аварийной световой сигнализации

            - Дисплей информационно-развлекательной системы и системы отопления и кондиционирования

            - Панель управления информационно-развлекательной системой и системой отопления и кондиционирования

            - Рычаг переключения передач (селектор автоматической коробки]

            - Перчаточный ящик

            - Рычаг стояночного тормоза

            - Прикуриватель

Выключатели систем стабилизации и распределения крутящего момента

              - Выключатель системы регулировки направления светового луча

В зависимости от степени загруженности автомобиля направление светового луча изменяется. Вы можете компенсировать это изменение регулятором. Если регулятор находится в верхнем положении, угол между горизонтальной плоскостью и лучом минимальный. Для опускания луча переместите регулятор вниз.

Если на автомобиль установлены фары с ксеноновыми лампами, направление луча регулируется автоматически.

              - Выключатель габаритных сигналов и фар

Если переключатель установлен в положение О, все осветительные приборы выключены. Если при выключенном или включенном зажигании переместить выключатель на одну позицию по часовой стрелке, включатся габаритные огни, подсветка приборного щитка и номерного знака. Если при включенном зажигании переместить выключатель еще на одну позицию по часовой стрелке, включится ближний свет фар. Для кратковременного включения дальнего света фар (даже при выключенном наружном освещении) потяните на себя рычаг выключения указателей поворота до появления ощутимого сопротивления. После отпускания рычага дальний свет выключится.

              - Регулятор яркости подсветки приборов

Перемещайте регулятор для изменения яркости подсветки приборов.

Если установлен датчик освещенности, яркость подсветки регулируется автоматически.

              - Выключатель противотуманных фар

Включите зажигание, габаритные сигналы и нажмите на выключатель. При включении ламп загорается светодиоа расположенный на выключателе.

              - Выключатель привода лючка заправочной горловины топливного бака

Наружное освещение

Для открывания лючка нажмите на выключатель.

6 Выключатель противотуманных фонарей

Включите зажигание, габаритные сигналы, фары или противотуманные фары и нажмите на выключатель. При включении ламп загорается светодиод, расположенный на выключателе При выключении фар противотуманные фонари автоматически выключаются. Увидев в зеркале заднего вида приближающийся автомобиль, выключите фонари, иначе они могут ослепить водителя.

Указатели поворота

Для включения указателя левого поворота сдвиньте рычаг вниз, а для включения указателя правого поворота — вверх (положение 2). При этом одновременно с указателями поворота будет мигать контрольная лампа, расположенная на приборном щитке. При перестроении на соседнюю полосу вы можете сдвинуть рычаг только до появления сопротивления (положение 1). Для кратковременного включения дальнего света фар потяните рычаг на себя до появления сопротивления (положение 3). При отпускании рычага лампы дальнего света выключатся. Для постоянного включения ламп дальнего света потяните рычаг на себя до упора (при включенных лампах ближнего света). Для отключения ламп дальнего света еще раз потяните рычаг на себя до упора.

Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла и фар

Один цикл очистки

Сдвиньте рычаг вверх и отпустите. Он займет исходное положение, а стеклоочиститель совершит один рабочий цикл.

Прерывистый режим

Для включения этого режима переместите выключатель вниз до первого фиксированного положения. Интервал между циклами работы очистителя можно изменить регулятором А

Постоянный режим (стандартная частота)

Переместите рычаг вниз и установите его во второе фиксированное положение.

Постоянный режим (повышенная частотаJ

Переместите рычаг вниз и установите его в третье фиксированное положение

Омыватели ветрового стекла и фар

Потяните рычаг на себя. При этом включатся омыватели и очистители ветрового стекла и фар. После того как вы отпустите рычаг, очистители ветрового птекла совершат еще три цикла работы.

На некоторые модификации устанавливался омыватель фар. Поскольку расход жидкости значительно больше, чем у стандартного насоса, этот насос функционирует следующим образом.

При включенном ближнем свете фар

При первом включении омывателя ветрового стекла включается омыватель фар. В течение следующих 10 минут каждое пятое включение омывателя ветрового стекла сопровождается включением омывателя фар. Если после последнего включения омывателя стекла прошло более 10 минут, омыватель фар включится при следующем включении омывателя стекла.

При включенных или выключенных габаритных фонарях

Если установлены фары с ксеноновыми лампами, омыватель фар включается одновременно с каждым пятым включением омывателя ветрового стекла. Если установлены фары с лампами накапивания, омыватель не включается.

Датчик дождя

Этот датчик установлен не на все модификации. Он определяет количество воды, попадающее на ветровое стекло. Анализируя информацию, поступающую с датчика, блок управления увеличивавт или уменьшает частоту работы очистителя ветрового стекла. Чувствительность датчика можно изменить, повернув регулятор А Датчик можно отключить, нажав на выключатель Б или опустив рычаг в любое из нижних положений. Всегда выключайте датчик на автоматической мойке. Стеклоочистители могут включиться и будут повреждены.

Стеклоподъемники

А

Внимание! Перед тем как поднять стекло, убедитесь в том, что в оконном проеме нет препятствий.

Электроприводы стеклоподъемников включаются выключателями, расположенными на внутренних панелях отделки дверей. Напряжение в цепи приводов стеклоподъемников подается только при установке ключа в положения I или II

Рычаг регулировки положения рулевой колонки

Подъем и опускание стекол Выключателями, расположенными на панелях отделки дверей

Для опускания стекла нажмите на заднюю сторону выключателя, а для поднимания — на переднюю. Стекла водительской двери и двери переднего пассажира можно поднять или опустить одним кратковременным кв санием выключателя.

Пультом дистанционного управления

Дверь водителя

Я — стекла передних дверей Б — стекла задних дверей

Дверь переднего пассажира

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку запирания замков, расположенную на пульте. Стекла опустятся или поднимутся (в зависимости от их положения]. Для того чтобы прервать поднятие/опускание, кратковременно нажмите на эту же кнопку.

Блокировка задних

стеклоподъемников

Для блокировки стеклоподьемников и внутренних ручек открывания задних дверей нажмите на выключатель В При этом включается светодиод, расположенный на выключателе. Для разблокирования ручек и стеклоподъемников нажмите на выключатель еще раз.

Положение рулевой колонки можно изменять в двух плоскостях. Сдвиньте рычаг на себя, отрегулируйте положение колонки и установите рычаг на место.

Никогда не регулируйте положение колонки во время движения — вы можете потерять контроль над автомобилем.

Выключатель аварийной световой сигнализации

При возникновении неисправности во время движения для предупреждения других водителей нажмите на выключатель, расположенный между центральными дефлекторами лицевой панели. При этом начнут мигать все указатели поворота. После устранения неисправности не забудьте выключить аварийную сигнализацию, нажав на выключатель.

Днрв задних пассажиров

Приборы и указатели Приборный щиток

                - Спидометр

Показывает текущую скорость движения в километрах в час.

2,6 Контрольные лампы указателей поворотов

                - Контрольная лампа серьезной неисправности

- Контрольная лампа дальнего света фар

- Рукоятка настройки часов

Для изменения времени повеоните ее

- Указатель температуры

Указывает температуру охлаждающей жидкости. Если температура жидкости высокая, стрелка указателя перемещается в красную зону, а на дисплей выводится предупреждающее сообщение. Не перекрывайте воздухозаборник и дефлекторы радиатора, поскольку это может привести к перегреву двигателя.

Контрольные лампы

Контрольные лампы включаются при включении зажигания. Вне зависимости оттого, был запущен двигатель или нет, практически все они должны погаснуть через 5 секунд.

Со

Эти лампы должны погаснуть сразу же после запуска двигателя. Контрольная лампа стояночного тормоза выключается только после опускания рычага.

Лампы, расположенные в центре приборного щитка

А

Эта лампа включается при обнаружении серьезной неисправности, которая может привести к выходу из строя какой-либо системы. Одновременно с включением этой лампы на дисплей выводится справочная информация о неисправности. Лампа выключается только после устранения неисправности. Незамедлительно остановите автомобиль и прочтите информацию, отображаемую на дисплее Устраните причину неисправности или обратитесь за квалифи цированной помощью.

О

Эта лампа включается, если появляются признаки неисправности в какой-либо из систем автомобиля Одновременно с включением этой лампы на дисплей выводится справочная информация о неисправности. Эта информация автоматически удаляется с дисплея через 2 минуты

Лампы, расположенные на левой стоооне приборного щитка

Со

Неисправность одной из систем снижения токсичности

Обратитесь на станцию обслуживания для выполнения диагностики

(в)

Неисправность ABi (антиблокировочной системы]

ABS отключается, но тормозная система при этом остается полностью работоспособной. Остановите автомобиль, затем остановите двигатель. Запустите двигатель Если лампа продолжает гореть, выполните диагностику ABS на фирменной станции обслуживания

ОФ

Контрольная лампа противотуманных фонарей

Включается при включении противотуманных фонарей.

А

Контрольная лампа системы стабилизации

Если система стабилизации задействована, эта лампа должна мигать.

Контрольная лампа системы предпускового подогрева (модели с дизельными двигателями)

Если температура окружающего воздуха менее -2 °С, то при включении зажигания включается система предпускового подогрева. Запускайте двигатель только после того, как лампа погаснет (через несколько секунд].

Ш

Контрольная лампа уровня топлива в баке

Пампа включается, если в баке остается менее 8 (модели с бензиновыми двигателями) или 7 (модели с дизельными двигателями) литров топлива.

Лампы, расположенные

на правой стороне приборного

щитка

3	5 ''

а&к в ** лЧ у

Контрольная лампа указателей поворота прицепа

Если к бортовой сети автомобиля подключено электрооборудование прицепа, эта лампа включается синхронно с контрольными пампами указателей поворота. Если лампа не включвется, это значит, что соответствующая лампа указателя поворота прицепа неисправна.

Контрольная лампа стояночного тормоза

Включается при затягивании рычага стояночного тормоза.

Я"

Контрольная лампа подушек безопасности

Если эта лампа включается во время движения, значит, в системе подушек безопасности неисправность. При первой возможности выполните диагностику на станции обслуживания.

«СУ.

Контрольная лампа давления моторного масла

Если лампа включается во время движения, как можно скорее остановите автомобиль и заглушите двигатель. Проверьте уровень масла в двигателе. Если уровень масла в норме, то. перед тем как продолжить движение, попробуйте определить причину неиспрввности (см. раздел «Поиск неисправностей» Приложений к основному Руководству) или обратитесь за квалифицированной помощью.

4

Контрольная лампа ремней безопасности

Пампа сигнализирует о непристегнутом ремне безопасности.

О

Контрольная лампа зарядки аккумулятора

Если лампа включается во время движения или не гаснет после запуска двигателя, система зарядки аккумулятора неисправна. Необходимо срочно найти причину неисправности и устранить ее или самостоятельно (см. раздел «Поиск неисправностей» Приложений к основному Руководству) или на станции обслуживания.

Контрольная лампа тормозной системы

Если лампа не выключается через несколько секунд после включения зажигания или включается во время движения, это знвчит, что в бачке низкий уровень жидкости. При первой же возможности остановите автомобиль и попробуйте определить причину неисправности[см.раздел «Поиск неисправностей» в Приложениях) или обратитесь за квалифицированной помощью.

Если эта лампа включается одновременно с контрольной лвмпой ABS (см. ранее], то, возможно, неисправна система распределения тормозных усилий. Остановите автомобиль и заглушите двигатель. Запустите двигатель. Если через несколько секунд после включения зажигания лампы погасли, продолжайте движение. Если лампы не выключились, проверьте уровень жидкости в бачке. Если уровень в норме, то, соблюдая меры предосторожности, отгоните автомобиль на станцию обслуживания для выполнения диагностики. Если уровень жидкости в бачке ниже минимально допустимого, не пользуйтесь автомобилем — доставьте его на станцию обслуживания на эвакуаторе.

3 Охранная сигнализация

Режим тревоги включается при наступлении любого из следующих событий:

- открывании любой двери или крышки багажного отделения

- установке в замок незапрограммиро- ванного пульта

- обнаружении перемещения в салоне автомобиля (если установлены датчики движения)

- попытке буксировки автомобиля (поднятии любой стороны на определенный угол)

- отключении аккумулятора

- попытке отключить сирену сигнализации.

Индикатор системы

Индикатор находится на лицевой панели. По его состоянию можно определить состояние системы.

Если индикатор не мигает—система отключена. если мигает с интервалом 1 секунда — система включена, если часто мигает после отключения системы — за время вашего отсутствия была предпринята попытка проникновения (или было ложное срабатывание).

При обнаружении неисправности системы на дисплей выводится соответствующее сообщение. Выполните диагностику на станции обслуживания.

Включение системы

Для активации системы заблокируйте замки дверей пультом дистанционного управления. Включение системы сопровождается кратковременным включением всех указателей поворотов.

Автоматическое включение системы

Если после отключения системы в течение 2 минут не была открыта ни одна дверь, система автоматически включается.

Отключение системы

Для деактивации системы разблокируйте замки дверей пультом дистанционного управления. Отключение системы сопровождается двумя кратковременными включениями всех указателей поворотов.

Отключение системы без пульта

дистанционного управления

Если пульт неисправен, вы можете отключить сигнализацию и запустить двигатель. Действуйте следующим образом.

  - Разблокируйте замок двери водителя металлическим ключом, распопожен- ным внутри пульта. При этом включится сирена.

  - Поместите пульт в выключатель зажигания. Сигнализация должна отключиться. Индикатор системы будет мигать до тех пор. пока вы не включите зажигание.

Срабатывание системы

Если во время вашего отсутствия предпринимается попытка проникновения в салон или регистрируется перемещение внутри салона, на 30 секунд будет включена сирена и световая сигнализация. По истечении этого времени сирена выключается и система опять переходит в режим охраны. Напряжение на сирену подается от независимого источника питания.

4 Кузовное оборудование

Передние кресла Регулировка

Кресла с ручной регулировкой

Кресла с электроприводами

Приводы функционируют только если ключ установлен в положения I или II. Также приводы функционируют в течение 10 минут после отпирания замков дверей и в течение 40 секунд после закрывания водительской двери (если ключ не установлен в замок зажигания).

Фиксированные положения

Вы можете занести в память блока управления креслами три фиксированных положения. Отрегулировав положение кресла, нажав и удерживая кнопку М. нажмите одну из кнопок с цифрами (1-3). Для установки кресла в фиксированное положение нажмите и удерживайте кнопку с соответствующей цифрой. Если вы отпустите кнопу во время перемещения кресла, из соображений безопасности приводы отключатся.

Регулировка

Выключатель 5 - регулировка угла наклона спинки.

Выключатель 6 — регулировка горизонтального или вертикального положения кресла.

Выключатель 7 — регулировка положения переднего края подушки.

Если перемещению кресла мешает какой-либо объект, привод автоматически отключается. В этом случае установите ключ в положение О, удалите препятствие, подождите не менее 20 секунд и отрегулируйте попожение кресла

Имейте в виду, что вы можете в любое время остановить перемещение кресла, нажав на любой из выключателей.

Вы можете откину i ь ш 1вред люоую из секций спинки заднего сиденья. Чтобы не повредить ремень, предваритепьно зацепите его кронштейн за крючок, расположенный на верхнем поручне.

Отведите вперед соответствующую секцию подушки. Потяните рычаг 1 вверх и отведите спинку на небольшое расстояние вперед. Снимите подголовник (если вы складываете среднюю секцию, подголовник можно попностью опустить). Полностью отведите спинку вперед Подголовник можно расположить в специальных направляющих, распопоженных на подушке сиденья.

Центральный подголовник

Задние сиденья Складывание

Верхний край подголовника должен располагаться примерно посередине головы Поднять подгоповник можно, потянув его вверх. Для его опускания нажмите на кнопку, расположенную рядом с его правой направляющей, и сдвиньте подголовник вниз. Для того чтобы снять подголовник, нажмите на кнопку и извлеките его из направляющих.

В обычных условиях движения рычаг регулировки 1, расположенный на нижней стороне зеркала, должен находиться в положении 2. Для того чтобы свет фар от едущих сзади автомобилей не слепил вас, сдвиньте его вперед [установив зеркало в положение 3). Имейте в виду, что иногда в затемненном зеркале расстояние до автомобиля, едущего сзади, может оказаться меньше, чем кажется.

На некоторые модификации установлено зеркало с автоматическим затемнением. Датчик 4, распопоженный на нижней стороне зеркала, измеряет яркость света фар движущегося сзади автомобиля. Зеркало автоматически затемняется.

Наружные зеркала

Выключатели электроприводов распопо- жены на панепи отделки двери водителя. Нажав на выключатель L или R, выберите соответствующее зеркало (на выключателе загорится светодиод). Перемещая регулятор, установите стекло зеркала в желаемое попожение Нажмите на выкгао- чатель L или R еще раз Светодиод должен выключиться.

Зеркала заднего вида Внутрисалонное зеркало

На некоторых модификациях на парковке зеркапа можно сложить. Одновременно нажмите на выключатели L и R и отпустите через 1 секунду. Зеркала сложатся. Для установки зеркал в исходные положения кратковременно нажмите на оба выключателя еще раз.

А

Люк

Внимание! При перемещении панели люка существует опасность случайного защемления

Выключатель привода расположен на верхней консоли. Ключ должен быть установлен в попожения I ипи!!.

    - — горизонтапьное перемещение в авто

матическом режиме (открывание)

    - — горизонтальное перемещение в руч

ном режиме [открывание)

    - — горизонтальное перемещение в руч

ном режиме [закрывание)

    - — горизонтальное перемещение в авто

матическом режиме (закрывание)

    - — вертикальное перемещение (открыва

ние)

    - — вертикапьное перемещение (закрыва

ние).

Управление пультом дистанционного управления

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку запирания замков, распопоженную на пупьте. Люк автоматически закроется. Вы можете в пюбое время остановить перемещение панепи, кратковременно нажав на эту же кнопку.

      - — выключатель левого фонаря

      - — перекпючатель режима работы фона

рей

различных частей тела. Перед тем как перемещать панель, убедитесь в том, что в проеме нет препятствий.

Управление выключателем, расположенным на верхней А консоли

3— выключатель правого фонаря. Выключатель 2 можно установить в три фиксированных положения.

Нажав на его правую сторону, вы выключите оба фонаря. Если вы установите его а среднее положение, фонари будут включаться при открывании дверей и выключаться при их закрывании. Нажав на левую сторону выключателя, вы включите оба фонаря.

Если выключатель 2 установлен в среднее положение

- фонари будут включаться на 30 секунд при разблокировке замков [пультом или ключом) и после остановки двигателя и установки ключа в положение О.

- фонари будут включаться на 5 минут при открывании любой двери (при ус- повии, что она останется открытой).

- фонари автоматически выключаются при запуске двигателя и после блокировки замков ключом или пультом. Еспи нажата левая сторона выключа-

теля (фонари включены), то они автоматически выключатся через 5 минут поспе остановки двигатепя. Включить и выключить фонари можно в течение 30 минут поспе установки кпюча в положение О, кратковременно нажав на выключатель 2.

Задние фонари

|  | ч 'V т --«» | IJ1P1 • |
| --- | --- | --- |

Для включения и выключения фонаря кратковременно нажмите на соответствующий выключатель. Фонарь автоматически выключается через 10 минут после остановки двигатепя.

Перчаточный ящик

Розетки для подключения дополнительного электрооборудования [прикуриватели)

Передняя розетка

5 Система отопления и кондиционирования

Общие сведения

Примечание. Система кондиционирования заправлена хладагентом Я 134а. Он не содержит хлора, поэтому при попадании в атмосферу не наносит вреда озоновому слою.

Системы обеспечивают подачу в салон воздуха, прогретого или охлажденного до требуемой температуры

Система кондиционирования позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне автомобиля при высокой температуре окружающего воздуха. Система кондиционирования функционирует только при работающем двигателе.

С дополнительной информацией вы можете ознакомиться в главе 3.

Выполнять обслуживание и ремонт системы следует на станции обслуживания.

Над панелью управления системой расположен дисплей, на котором отображается текущее состояние системы.

Система автоматически отключается при резком ускорении. Температура воздуха может повыситься на непродолжительное время. Во время работы системы при высокой температуре окружающего воздуха из дренажной трубки может вытекать конденсат — это нормально.

Ваш автомобиль может быть оборудован одной из двух систем:

- системой отопления, вентиляции и кондиционирования с ручным управлением

- системой автоматического поддержания заданной температуры воздуха (климат-контролем).

Если установлен климат-контроль, имейте в виду следующее:

- Реальная температура в салоне может незначительно отличаться от заданной

Не закрывайте датчик освещенности, расположенный на верхней стороне лицевой панели, и датчик температуры. расположенный за панелью управления системой

Система с ручным управлением

Задняя розетка

К этим розеткам можно подключить, например. зарядное устройство или мобильный холодильник. Максимально допустимый ток — 10Д. Напряжение к розетке подается только при установке ключа в положение I. Если не используете розетку, всегда устанавливайте в нее заглушку.

Розетка, расположенная в багажном отделении

Розетка расположена на правой панели отделки, за декоративной панелью. Напряжение подается к розетке постоянно, однако если зажигание выключено и подключенное устройство потребляет ток более 0.1 А, на дисплей выводится предупреждение. Для предотвращения разряда аккумулятора не пользуйтесь розеткой при остановленном двигателе

  - Переключатель скорости вращения вентилятора системы

Вращая рукоятку выключателя, вы можете установить желаемую скорость вращения вентилятора (регулировка бесступенчатая). При установке рукоятки в крайнее левов положение система кондиционирования отключается.

  - Выключатель режима рециркуляции

При включении этого режима прекращается подача в салон наружного воздуха. Этим режимом следует пользоваться при движении по загазованным участкам, а также для ускорения нагрева воздуха в салоне. Имейте в виду, что содержание кислорода в воздухе быстро снизится, поэтому не включайте этот режим более чем на 10-15 минут.

  - Выключатель режима отпотевания стекол

При включении этого режима должен включиться контрольный светодиод. Весь воздух подавтся к стеклам. Скорость вращения вентилятора — максимальная. Режим рециркуляции выключен.

  - Панель распределения воздушных потоков

Нажав на соответствующий выключатель [на нем включается контрольный светодиод). можно перераспределить воздушные потоки внутри салона.

  - Выключатель системы кондиционирования

Для включения системы нажмите на выключатель. При этом должен включиться контрольный светодиод, расположенный

на нем. Для отключения системы нажмите не выключатель еще раз.

6, 7 Выключатели обогревателей передних кресел

При однократном нажатии на соответствующий выключатель обогреватель включится в режиме максимальной мощности (при этом включатся два светодиода]. При повторном нажатии мощность обогревателя будет снижена (один из светодиодов будет выключен) При следующем нажатии обогреватель отключится (светодиод выключится).

    - Выключатель режима автоматического поддержания температуры

При нажатии на выключатель включится режим автоматического поддержания заданной температуры. При этом включается светодиод расположенный на выключателе. а на дисплей системы выводится сообщение AUTO CLIMATE.

    - Переключатель скорости вращения вентилятора системы

Вращая рукоятку выключателя, вы можете установить желаемую скорость вращения вентилятора (регулировка бесступенчатая). При установке рукоятки в крайнее левое положение система кондиционирования отключается. В режиме автоматического поддержания температуры скорость вращения вентилятора регулируется системой.

    - Выключатель режима рециркуляции

При включении этого режима прекращается подача в салон наружного воздуха. Этим режимом следует пользоваться при движении по загазованным участкам, а также для ускорения нагрева воздуха в салоне. Имейте в виду, что содержание кислорода в воздухе быстро снизится, поэтому не включайте этот режим более чемна10-15 минут.

При повторном нажатии на этот выключатель включится режим контроля

      - Выключатель обогревателей заднего стекла и наружных зеркал

При включении обогревателей должен включиться контрольный светодиод. Обогреватели зеркал автоматически отключаются через 6 минут, а обогреватель заднего стекла — через 12 минут.

      - Регулятор температуры

Система автоматического поддержания заданной температуры воздуха (климат-контроль)

Температура воздуха увеличивается при повороте регулятора по часовой стрелке и наоборот.

качества воздуха. В этом случае рециркуляция будет автоматически включаться при обнаружении посторонних запахов в воздухе.

    - Выключатель режима отпотевания стекол

При включении этого режима должен включиться контрольный светодиод. Весь воздух подается к стекпам. Скорость вращения вентилятора — максимальная. Режим рециркуляции выключен.

    - Панель распределения воздушных потоков

Нажав на соответствующий выключатель (на нем включается контрольный светодиод). можно перераспределить воздушные потоки внутри салона.

    - Выключатель системы кондиционирования

Для включения системы нажмите на выключатель. При этом должен включиться контрольный светодиод. расположенный на нем. Для отключения системы нажмите на выключатель еще раз.

7, 8 Выключатели обогревателей передних кресел

При однократном нажатии на соответствующий выключатель обогреватель включится в режиме максимальной мощности (при этом включатся два светодиода). При повторном нажатии мощность обогревателя будет снижена (один из светодиодов будет выключен). При следующем нажатии обогреватель отключится (светодиод выключится).

- Выключатель обогревателей заднего стекла и наружных зеркал

При включении обогревателей должен включиться контрольный светодиод. Обогреватели зеркал автоматически отключаются через 6 минут, а обогреватель заднего стекла — через 12 минут.

- Регулятор температуры

Температура воздуха увеличивается при повороте регулятора по часовой стрепке и наоборот. Вы можете установить разную температуру воздуха в левой и правой частях салона. При однократном нажатии на выключатель включится левый светодиод. После этого вы можете установить желаемую температуру в левой части салона. При следующем нажатии левый светодиод отключится, а правый — включится. После этого вы можете установить желаемую температуру в правой части салона. При следующем нажатии на выключатель включатся оба светодиода. В этом случае вы можете регулировёть температуру в обеих частях салона.

6 Ремни и подушки безопасности

Ремни безопасности

А

Внимание! Не допускайте перекручивания ремня и его излишнего натяжения. Каждый .темень предназначен только для одного пассажира.

Передние кресла и задние сиденья автомобиля оснащены ремнями безопасности.

На передние кресла установлены преднатя- жители ремней (см. главу 11). Во время движения ремень безопасности каждого пассажира должны быть пристегнут. В случае аварии непристегнутый задний пассажир может по инерции упереться в спинку переднего кресла. Ремень переднего пассажира или водителя при этом может подвергнуться

чрезмерной нагрузке и оборваться. Ремни не должны провисать. Работа ремней наиболее эффективна, если они плотно прилегают к тепу. Беременным женщинам следует пропустить поясную секцию ремня под плодом, а диагональную — над ним.

Никогда не располагайте поясную секцию ремня на животе — опустите ее на бедра. Диагональная секция ремня не должна касаться шеи.

Для пристегивания ремня медленно вытяните его и вставьте металлический язычок в замок до четкого щелчка. Натяжение ремней регулируется автоматически инерционными катушками. Для отстегивания ремня нажмите на кнопку, расположенную на замке. Ремень автоматически смотается. Всегда меняйте ремень, если обнаружите следы износа или повреждений, а также после срабатывания предна- тяжителей (см. главу 11).

Если кто-либо из пассажиров забыл пристегнуть ремень, на верхней консоли и приборном щитке включатся контрольные лампы. Если автомобиль неподвижен, лампы автоматически выключатся через 6 секунд. Если не пристегнут любой из ремней передних кресел, лампы не выключатся

Обеспечение безопасности детей

А

Внимание! Если вы перевозите на переднем кресле ребенка в детском кресле, отключите подушку безопасности (см. рисунок]. При срабатывании подушки ребенок может получить очень тяжелую травму.

Ремни безопасности, установленные на автомобиль, предназначены для обеспечения безопасности взрослых пассажиров. Для перевозки детей необходимо использовать специальные детские кресла.

Вы можете пользоваться детскими креслами, произведенными Volvo, которые специально разработаны для использования в этих автомобилях Если вы пользуетесь креслами других производителей, следуйте инструкциям, приложенным к ним. На автомобиль может быть установлена система крепления детских кресел ISOFIX. В этом случае можете приобрести детское кресло, также оборудованное этой системой

Дети до трех лет

В фирменном детском кресле Volvo можно безопасно перевозить как новорожденных, так и детей весом до 18 кг. Это кресло можно устанавливать как на переднее кресло (при отсутствии подушки безопасности), так и на заднее сиденье. Устанавливая кресло, четко следуйте инструкциям.

Дети старше трех лет

А

Внимание! Надежно закрепите подушку детского сиденья. Не забудьте пристегнуть ребенка ремнем, проложив его над плечом и под животом ребенка.

Ребенка весом от 15 до 35 килограммов следует перевозить на специальном сиденье, встроенном в подушку заднего сиденья автомобиля (есть не на всех модификациях), и пристегивать штатными ремнями безопасности.

Установка

Ухватитесь за подушку и вытяните ее из сиденья. Придвиньте его к спинке и зафиксируйте.

Складывание

Ухватитесь за рукоятку 1 и вытяните сиденье вперед. Поместите сиденье в углубление в подушке заднего сиденья.

Подушки безопасности

Подробная информация приведена в главе 12 основного Руководства.

7 Вспомогательные системы автомобиля

Система стабилизации

На некоторые модификации автомобиля устанавливалась система стабилизации. Она предотвращает пробуксовывание ведущих колес при разгоне. Система автоматически включается при запуске двигателя. Эта система является частью антиблокировочной системы (ABS). Описание принципа ее действия приведено в главе 9.

Для отключения системы нажмите на выключатель, расположенный на центральной консоли, и удерживайте его не менее 0.5 секунды. Контрольный светодиод. расположенные на нем, должен выключиться. На дисплей, расположенные на прибор ном щитке, выводится соответствующее предупреждение. При следующем запуске двигателя система автоматически включится.

Система облегчения парковки

Описание принципа действия системы приведено в главе 12 основного Руководства.

Систему можно отключить, воспользовавшись панелью управления информационно-развлекательной системой (см штатное руководство по эксплуатации). Как только скорость автомобиля превысит 15 км/ч, система автоматически отключается. При следующем запуске двигателя система автоматически включится.

Датчики системы необходимо периодически очищать водой с шампунем. Имейте в виду, что в холодное время года их рабочие элементы могут быть закрыты коркой льда В этом случае их чувствительность значительно снизится

Режимы отображения информации

Информация отображается на дисплее, расположенном на приборном щитке. Вращая регулятор 1, вы можете вывести на дисплей следующую информацию (по очереди):

Среднюю скорость движения

При выключении зажигания значение сохраняется в памяти. Обнулить показания можно, нажав на выключатель RESET.

Мгновенную скорость движения в милях в час (в некоторых странах)

Мгновенный расход топлива

Параметр рассчитывается ежесекундно, информация на дисплее меняется каждые несколько секунд. Если автомобиль неподвижен, информация не выводится.

Средний расход топлива

Выводится информация с момента последнего обнуления показаний (выключателем RESET). При выключении зажигания значение сохраняется в памяти. Если вы пользуетесь автономным обогревателем, работающим на топливе, показания могут быть неточными.

Расстояние до полной выработки топлива

Параметр рассчитывается, исходя из данных за последние 30 километров. Величина — приблизительная и меняется в зависимости от стиля вождения. Если до полной выработки бака осталось мвнее 20 км. информация на дисплей не выводится. Если вы пользуетесь автономным обогревателем, работающим на топливе, показания могут быть неточными.

Обнуление показаний

Выберите режим отображения средней скорости или среднего расхода топлива. Нажмите и удерживайте выключатель RESET в течение 5 секунд.

Система поддержания заданной скорости движения

Система поддержания заданной скорости движения (так называемый круиз-контроль) позволяет поддерживать постоянную

Все выключатели системы находятся на левой спице рулевого колеса.

Включение и выключение системы

Нажмите на выключатель CRUISE. На нижнем дисплее появится надпись CRUISE. Разгоните или замедлите автомобиль до желаемой скорости. Надпись изменится на CRUISE ON Нажмите на выключатель + или -. Система начнет поддерживать заданную скорость. Для выключения системы нажмите на выключатель еще раз.

Уменьшение или увеличение скорости

При включенной системе для увеличения скорости нажмите и удерживайте выключатель + или -. При кратковременном нажатии на любой из этих выключателей скорость изменяется на 1 км/ч.

При включенной системе вы можете в любое время увеличить скорость и совершить маневр. При отпускании педали акселератора система опять начнет поддерживать заданную ранее скорость.

Кратковременное отключение системы

Нажмите на выключатель О. На дисплее останется надпись CRUISE. При этом заданная ранее скорость сохранится в ее памяти.

Система также кратковременно выключится

скорость движения, не касаясь при этом педали акселератора. Эта система особенно удобна при поездках на дальние расстояния по скоростным автомагистралям.

— при нажатии на педаль тормоза или сцепления

- если скорость снизится до 25 км/ч (например, при движении вверх по склону)

- вели установить рычаг переключения передач в нейтральное положение

- при пробуксовке или блокировке любого из колес

- при удерживании педали акселератора нажатой более чем 1 минуту.

Для включения системы нажмите на выключатель ^^

Автономный обогреватель

Автономный обогреватель, работающий на топливе, устанавливался на некоторые модификации. Обогреватель невозможно включить, если температура окружающего воздуха больше 25 °С. При температуре воздуха ниже -10 °С максимальное время работы обогревателя — 60 минут Автомобиль должен находиться в хорошо вентилируемом помещении.

Включение обогревателя через определенное время

Нажимая на выключатель RESET, установите время, к которому автомобиль должен быть прогрет. Нажмите и удерживайте этот же выключатель до тех пор, пока не включится таймер.

Включение обогревателя

Вращайте регулятор 1 до тех пор, пока на дисплее не появится надпись DIRECT START. Нажимая выключатель RESET, выберите ON. Обогреватель включится на 60 минут. Обогреватель начнет нагревать охлаждающую жидкость. Как только ее температура станет выше 30 °С, начнется обогрев салона.

Отключение обогревателя

Вращайте регулятор 1 до тех пор, пока на дисплее не появится надпись DIRECT START Нажимая выключатель RESET, выберите OFF.

Имейте в виду, что автомобилем можно пользоваться при включенном обогреватв- ле. Если в баке мало топлива, обогреватель будет принудительно выключен. Имейте в виду, что при работе обогревателя разряжается аккумулятор.

Из соображений безопасности таймер запуска обогревателя может быть установлен не более чем на 24 часа. Вы можете установить два таймера.

8 Эксплуатация автомобиля

Общие рекомендации

Помните, что при движении по горной местности или с грузом возрастает нагрузка на двигатель — он может перегреться. Буксируя нагруженный прицеп вверх по склону, двигайтесь на небольшой скорости. Обороты двигателя при этом не должны превышать 4500. Не останавливайте двигатель сразу же после движения под нагрузкой. Если температура окружающего воздуха высокая, убедитесь в том, что подача воздуха к радиатору не перекрыта каким-либо дополнительным оборудованием (типа про- тивотуманных фар).

Старайтесь без крайней необходимости не передвигаться с открытой крышкой багажного отделения — отработавшие газы будут попадать в салон. Поднимите все стекла, направьте воздух к ветровому стеклу и в ноги и установите максимальную скорость вращения вентилятора отопителя.

Не подвергайте аккумулятор чрезмерным нагрузкам. Не оставляйте зажигание включенным поспе остановки двигателя. Напряжение к розетке, расположенной в багажном отделении, подается постоянно, однако старайтесь не пользоваться ею при остановпенном двигатепе. Самые большие потребители электроэнергии — вентилятор отопителя, стеклоочистители, аудиосистема и габаритные фонари. Если аккумулятор разряжен, на дисплей, расположенный на приборном щитке, выводится соответствующее сообщение. При этом автоматически ограничивается нагрузка на аккумулятор (уменьшается скорость вращения вентилятора отопителя, снижается громкость аудиосистемы). Для предотвращения полного разряда аккумулятора запустите двигатель.

Экономичное вождение

Расход топлива и, соответственно, количество вредных выбросов в атмосферу во многом определяются стилем вашего вождения Для снижения расхода топлива соблюдайте приведенные ниже рекомендации:

- Если вы пользуетесь багажником, устанавливаемым на крышу автомобиля, имейте ввиду, что сопротивление потоку воздуха возрастет, соответственно возрастет и расход топлива. Снимайте багажник сразу же после того, как в нем отпадет необходимость.

- Не возите в автомобиле лишний груз— чем больше вес. тем больше расход топлива.

- Если ваш автомобиль оборудован дополнительной системой обогрева Iавтономной или работающей от сети], за несколько часов до поездки включите ее. Таким образом вы уменьшите время, необходимое для прогрева двигателя до рабочей температуры, в течение которого расход топлива — повышенный.

- Избегайте резких ускорений и замедлений.

- Старайтесь без необходимости не включать пониженные передачи. Помните, что чем выше обороты двигателя, тем больше расход топлива.

- Двигаясь вниз по склону, не нажимайте на педаль акселератора.

- Старайтесь по возможности замедлять автомобиль при помощи двигателя Iотпустив педаль акселератора), а не тормозной системы.

- Не оставляйте двигатель работать продолжительное время на холостых оборотах — остановите его.

- В полном объеме выполняйте периодическое обслуживание автомобипя

Эксплуатация автомобиля зимой

Эксплуатируя автомобиль зимой, соблюдайте следующие рекомендации:

- Перед понижением температуры убедитесь в том, что температура замерзания охлаждающей жидкости ниже минимально возможной температуры окружающего воздуха. При необходимости замените жидкость или долейте в систему необходимое количество антифриза рекомендованного типа.

- Для предотвращения образования конденсата в топливном баке старайтесь держать его почти полным.

- Используйте качественное масло требуемой вязкости. При использовании масла с низкой вязкостью облегчается запуск двигатепя в мороз и снижается расход топлива.

- Аккумулятор должен быть попностью заряжен. При снижении температуры воздуха уменьшается его емкость. При очень низкой температуре электролит в частично разряженном аккумуляторе может замерзнуть. При этом аккумулятор перестанет функционировать.

- Пользуйтесь только специальной качественной жидкостью стекпоомыва- телей.

- Нанесите специальную смазку на все замки.

Пульт дистанционного управления

Вместе с автомобилем вы должны получить два пульта дистанционного управления, одновременно выполняющих функции ключей зажигания. Внутри пультов находятся металлические ключи, которыми можно разблокировать и заблокировать замки двери водителя и перчаточного ящика. Вместе с пультами вы должны получить код металлического ключа (для изготовления копии). Вы можете дополнительно запрограммировать четыре пупьта дистанционного управпения. Если вы потеряли пульт, отгоните ввтомобиль на станцию обслуживания и удалите код утерянного пульта из памяти блока управления.

А

Внимание! Не сломайте пластиковый выступ, расположенный на пульте, — в нем находится чип, без которого запуск двигателя невозможен.

Для блокировки замков дверей, а также крышки багажного отделения кратковременно нажмите на кнопку 1. При длительном нажатии на эту кнопку поднимутся все стекла и закроется люк. Для разблокировки замков нажмите на кнопку 2. При длительном нажатии на эту кнопку опустятся стекла. При нажатии на кнопку 3 включатся фонари освещения салона и габаритные сигналы. Этой функцией можно пользоваться для обнаружения автомобиля в темное время суток. Освещение автоматически выключится через 30,60 или 90 секунд [в зависимости от настройки). Для отпирания замка крышки багажного отделения нажмите на кнопку 4. Для включения режима паника (аварийной световой сиг- напизации и звуковых сигналов) нажмите и удерживайте в течение 3 секунд (или дважды нажмите с интервалом не более 3 секунд) кнопку 5. Отключить этот режим можно, удерживая нажатой эту же кнопку (с момента активации режима должно пройти не менее 5 секунд). Этот режим автоматически отключится через 30 секунд.

Металлический ключ

Внутри пульта находится металлический ключ. Он предназначен только для запирания и отпирания замков двери водителя, двери/крышки багажного отделения и перчаточного ящика. Для извлечения металлического ключа сдвиньте в сторону фиксатор, расположенный на торце пульта. Помещая ключ внутрь пульта, аккуратно заводите его внутрь до щелчка.

Если элемент питания в пульте разряжен, на дисплей, распопоженный на приборном щитке, выводится сообщение REMOTE BATTERY LOW VOLTAGE.

Система доступа без ключа

Система устанавливалась в качестве дополнительного оборудования. Для разбло

кировки замков и запуска двигателя достаточно иметь пульт при себе (нажимать какие-либо кнопки и устанавливать его в замок зажигания нет необходимости). Пульт должен находиться в пределах 1.5 метров от автомобиля. Если пульт находится вне зоны действия системы, на дисплей выводится предупреждающее сообщение и раздается звуковой сигнал. Имейте в виду, что работе системы могут помещать посторонние источники излучения (например, мобильных телефонов). Также не следует помещать пульт в металлические контейнеры (чемодан или портфель).

Разблокировка замков

При помощи пульта дистанционного управления вы можете одновременно разблокировать замки всех дверей. Замок водительской двери можно открыть металлическим ключом, находящимся внутри пульта.

Если 8 течение 2 минут после отпирания замков не открыть любую дверь или крышку багажного отделения, замки автоматически заблокируются.

Для разблокировки только замка крышки багажного отделения нажмите на соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления.

Блокировка

и разблокировка замков из салона автомобиля

Все замки можно разблокировать и заблокировать одновременно, нажав не один из выключателей, расположенных рядом с внутренней ручкой открыввния двери (верхний выключатель — разблокировка, нижний — блокировка). При удерживании выключателя нажатым включатся приводы стеклоподьемников

Заблокировать замок любой двери можно, нажав на кнопку, расположенную на панели отделки. Разблокировать замок, потянув кнопку вверх, нельзя.

Блокировка внутренних ручек открывания задних дверей

Механическая блокировка

Для обеспечения безопасности задних пассажиров (например, детей) вы можете заблокировать внутренние ручки их открывания Дверь можно будет открыть только снаружи.

Для блокировки замков и стеклоподьемников задних дверей установите ключ в положение I или II и нажмите на выключатель, расположенный под выключателями приводов стеклоподьемников. При этом на дисплей выводится соответствующее сообщение и включается светодиод расположенный на выключателе. Стекла задних дверей можно опускать и поднимать выключателями, расположенными на панели двери водителя.

Для блокировки ручки откроите дверь, заведите металлический ключ в блокиратор и поверните против часовой стрелки

Выключателем, расположенным на панели отделки двери водителя

Информационный дисплей

Вся информация, требующая внимания водителя, отображается на дисплее в верхней части приборного щитка.

|  | ** |
| --- | --- |
| ч^ 15:22 | 9° С ^ |
| боЧ\ | / В |
| I80 |  |
| гоо^Д |  |

Чтобы прочитать сообщение или переключиться на следующее, нажмите на выключатель на торце рычага выключателей сигналов поворота. Если сообщение — о неисправности какого-либо узла, оно хранится в памяти блока управления до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

На дисплей выводятся следующие сообщения:

STOP SAFELY — остановите автомобиль и заглушите двигвтель — серьезная неисправность

STOP ENGINE - остановите автомобиль и заглушите двигатель — серьезная неисправность

SERVICE URGENT - неооходимо срочно выполнить обслуживание SEE MANUAL - см, штатное руководство по эксплуатации

SERVICE REQUIRED необходимо в ближайшее время выполнить обслуживание TIME FOR REGULAR SERVICE - необходимо выполнить периодическое обслуживание.

Заправка топливом

Лючок заправочной горловины распопо- жен на правом заднем крыле. Откройте его (кнопка находится рядом с выключателем наружного освещения). Отверните крышку заправочной горловины и повесьте ее на специальный крюк, расположенный на внутренней поверхности лючка. Имейте в виду, что при высокой температуре воздуха в баке может создаваться давление, поэтому крышку отворачивайте медленно. После окончания заправки заверните крышку до щелчка.

А

Внимание! Поскольку на автомобиль установлен каталитический нейтрализатор отработавших газов, не пользуйтесь этилированным бензином.

Не рекомендуется самостоятельно добавлять в топливо какие-либо присадки, поскольку они могут повредить рабочую поверхность нейтрализатора отработавших газов.

Модификации с дизельными двигателями

При низкой температуре окружающего воздуха (ниже -5 °С) дизельное топливо может начать кристаллизоваться. В холодное время года следует использовать только «зимнее» топливо.

Замок зажигания

Замок расположен на правой стороне рулевой колонки. Пульт можно установить в несколько фиксированных положений и одно нефиксируемое. Положение О. Это положение занимает пульт после установки его в замок. После

извлечения пульта рулевая колонка звбпо-

кируется.

Положение I

При установке пульта в это положение подается напряжение на аудиосистему и некоторые другие системы. Положение II

При установке пульта в это положение включается зажигание и все электрооборудование автомобиля. Выполняется диагностика различных систем автомобиля. Положение III

Включается электродвигатель стартера. После отпускания ключа он автоматически вернется в положение II

Запуск двигателя

А

Внимание? Никогда не запускайте двигатель в невенгили- руемом помещении. Вдыхание вредных веществ, содержащихся в отработавших газах, может привести к фатальным последствиям.

- Не включайте электродвигатель стартера более чем на 10 секунд. Если двигатель не запускается, несгоревшее топливо скапливается в каталитическом нейтрализаторе и при последующем воспламенении может повредить его. Кроме того, двигатель стартера может перегреться и выйти из строя.

- Никогда не пытайтесь переместить автомобипь, включая стартер при включенной передаче.

- Никогда не доводите обороты двигателя до максимапьных сразу же поспе его запуска.

- Никогда не извлекайте пульт из замка зажигания до полной остановки автомобиля, поскольку в противном случае рулевая колонка заблокируется и вы потеряете контроль над автомобилем.

Модификации с механической коробкой передач

  - Затяните рычаг стояночного тормоза.

  - Выжмите педаль сцепления.

  - Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение

  - Включите зажигание. Если на автомобиль установлен дизельный двигатель, дождитесь, пока погаснет контрольная лампа системы предпускового подогрева. Не касаясь педали акселератора, установите пульт в положение III Должен включиться двигатель стартера. Если двигатель запустился. отпустите пульт, а если не запустился в течение 10 секунд, верните пульт в положение I и снова повторите попытку запуска.

Модификации с автоматической коробкой передач

1 Включите зажигание. Установите селектор в положение Р или затяните рычаг стояночного тормоза и установите селектор в положение N Полностью выжмите на педаль тормоза.

    - Не касаясь педали акселератора, установите пульт в положение III

    - Как только двигатель запустится, отпустите пульт. Если двигатель не запустился в течение 10 секунд, вврните пульт в положение I и снова повторите попьпку запуска.

Вождение автомобиля

Модификации с механической коробкой передач

Схема переключения передач приведена на рисунке. Нейтральное положение рычага — между третьей и четвертой передачами.

Модификации с автоматической коробкой передач

На автомобили с автоматической коробкой передач установлена система Shiftlock. Пульт можно извлечь из замка зажигания, только если селектор установлен в положение Р Если автомобиль неподвижен, перемещать селектор можно только при нажатой педали тормоза. Для того чтобы переместить селектор из положения Р. необходимо включить зажигание и нажать на педаль тормоза. Если автомобиль неподвижен и селектор находится в положении N более трех минут, он блокируется.

При определенных обстоятельствах (например, если аккумулятор разряжен] вам может потребоваться отбуксировать автомобиль. Поднимите декоративную панель 1. расположенную рядом с панелью индикации режимов. Заведите в открывшееся отверстие металлический ключ и нажмите на него. После этого вы сможете переместить селектор из положения Р

Селектор можно переместить, только нажав на кнопку, расположенную на рукоятке (не нажимая кнопку можно переместить селектор только из положения N в D и наоборот). Она служит для предотвращения случайного переключения режима.

Положения селектора режимов

Р — стоянка

В этом положении включена блокировка трансмиссии. Этот режим можно включать только после полной остановки автомобиля Для установки селектора в это положение необходимо нажать на педаль тормоза. R — задний ход

Этот режим можно включать только после полной остановки автомобиля N — нейтраль

Используйте этот режим при продолжительной остановке с работающим двигателем (например, на перекрестке) D —движение вперед Это—основной режим движения автомобиля. В этом режиме, в зависимости от скорости движения автомобиля, поочередно включаются все передние передачи. М - режим ручного переключения передач

Для включения этого режима сдвиньте селектор вправо из положения □. Переместив селектор вниз, вы включитв предыдущую передачу, а переместив вверх — следующую. Текущая передача отображается на дисплее, расположенном на приборном щитке. Имейте в виду, что режим kick-down (см. далее) в этом режиме не включается. Если скорость движения автомобиля снижается до определенной величины, автоматически включится низшая передача.

Дополнительные режимы работы коробки

Зимний режим (W)

Этот режим рекомендуется использовать при движении по скользкой дороге. Селектор должен быть установлен в положение О При включении этого режиме задейству- ются только повышенные передние передачи. Таким образом снижается вероятность пробуксовывания колес. Режим kick-down

Иногда вы попадаете в ситуации, когда необходимо экстренное ускорение. Для этого полностью выжмите педаль акселератора. Незамедлительно будет включена самая низкая доступная передача и автомобиль начнет быстро набирвть скорость После того как необходимость в экстренном ускорении исчезнет, отпустите педаль. Включится оптимальная для данной скорости передача и коробка продолжит функционировать в обычном режиме

г

Приложения

Содержание

Размеры и массы	П»1

Покупка запасных частей	П»2

Идентификация автомобиля	П»2

Общие советы по выполнению ремонта	П*3

Подъем и фиксация автомобиля	П*4

Инструменты и приспособления	П»5

Проверка технического состояния автомобиля	П*7

Поиск неисправностей	П»12

Словарь технических терминов	П»21

Предметный указатель	П*27

m

77

'ff UJ

РАЗМЕРЫ И МАССЫ

Примечание. Все числа — приблизительные и могут незначительно изменяться в зависимости от модификации автомобиля. Для получения точных данных обратитесь на фирменную станцию обслуживания.

Размеры

Полная длина:

S40

V50

Полная ширина Колесная Ьаза..

Массы

Снаряженная масса					указана на средней стойке кузова

Максимальная нагрузка на крышу					75 кг

Максимальная масса буксируемого прицепа:

Прицеп, не оборудованный тормозами				700 кг

4470 мм 4510мм 1 770 мм 2640 мм

Прицеп, оборудованный тормозами	1300-1500кг

П«2 Приложения

ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Запасные части можно приобрести в различных местах, включая станции техобслуживания, имеющие лицензию изготовителя, и магазины автопринадлежностей и автомобильных запасных частей. Для того чтобы получить именно те узлы и детали, которые необходимы, иногда может потребоваться указать идентификационный номер автомобиля. Если возможно, может оказаться полезным взять с собой «старые» элементы, чтобы не ошибиться при подборе новых. Такие изделия, как стартеры и генераторы, можно получить на условиях обмена, причем любые возвращаемые изделия должны быть чистыми.

Ниже приведены наши рекомендации в отношении мест приобретения запасных частей.

Станции техобслуживания, имеющие лицензию изготовителя

Это лучший источник получения запасных частей, предназначенных специально для вашего автомобиля и обычно не появляющихся в свободной продаже (например, эмблем, облицовочных панелей салона, некоторых панелей кузова и т. д). Кроме того, это единственные места, где вам следует покупать запчасти, если еще не истек срок действия гарантийных обязательств на ваш автомобиль.

Магазины

автопринадлежностей

Они часто являются прекрасным местом для покупки материалов и элементов, требующихся для технического обслуживания вашего автомобиля (например, масляных и топливных фильтров, фильтрующих элементов воздушных фильтров, памп, приводных ремней, смазок, тормозных колодок, автомобильных эмалей и т. п.). Подобная продукция, продаваемая в пользующихся хорошей репутацией магазинах, отвечает тем же стандартам, что и используемая изготовителями автомобилей. Магазины автомобильных запасных мастей В хороших магазинах имеются все наиболее важные элементы, которые изнашиваются сравнительно быстро, а также в них иногда можно приобрести отдельные детали, необходимые для капитального ремонта какого-либо более крупного узла. В них также возможно выполнение некоторых работ, таких как расточка блока цилиндров, шлифовка и балансировка коленчатого вала и т. д.

Мастерские по ремонту колес и выпускных систем

Эти мастерские могут быть как самостоятельными, так и входить в какую-либо местную или национальную сеть. Часто они предлагают свои услуги по конкурентоспособным ценам, если сравнивать с ценами основного дилера или местной ремонтной мастерской, но, перед тем как к ним обращаться, имеет смысл узнать о ценах и в других мествх. Знакомясь с ценами, узнайте также, какие возможны наценки. Например, часто к стоимости новой шины добавляется стоимость установки нового вентиля и балансировки колеса.

Другие источники

Избегайте приобретения запчастей и материалов в рыночных киосках, автолавках и других подобных местах. Продаваемые в них элементы не всегда оказываются некачественными. но если они действительно окажутся таковыми, весьма маловероятно, что у вас будет возможность возместить ущерб. Если говорить о деталях и узлах, играющих важную роль в обеспечении безопасности, таких как тормозные колодки, то риск заключается не только а финансовом ущербе, но и в возможности несчастного случая, который может закончиться тяжелыми увечьями или смертью.

Приобретение деталей или узлов, бывших в употреблении, может быть при некоторых обстоятельствах удачным, но такие покупки лучше всего делать опытному автолюбителю.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Процесс модернизации автомобиля происходит постоянно и независимо от принципиальных изменений моделей. Поскольку каталоги запасных частей составпяются по номерам деталей, то для выбора требуемой запасной части просто необходим идентификационный номер автомобиля (VIN).

Шильда с идентификационным номером	...на лицевой панели (видна сквозь ветровое Номер также выштампован в задней части

автомобиля (VIN) наводится на правой средней стекло со стороны пассажира)	моторного отсека

стойке кузова, а также...

Заказывая запасные части, всегда предоставпяйте как можно больше информации об автомобиле. Кроме идентификационного номера укажите модель автомобиля, год изготовления, номера кузова и двигателя.

Шильда с идентификационным номером находится на правой средней стойке кузова (см. рисунок). Другая шильда с идентификационным номером расположена на лицевой панели и видна сквозь ветровое стекло со стороны пассажира (см. рис.). Номер также выштампован на кузове в задней части моторного отсека (см. рис.).

Номер и тип двигатепя выштампова- ны на правой стороне двигателя и крышке ремня привода ГРМ.

Идентификационные номера и коды остальных агрегатов нанесены на их корпуса.

При обслуживании или ремонте необходимо соблюдать приведенные ниже рекомендации и правила Это будет способствовать эффективному и качественному выполнению работ.

Сопрягаемые поверхности и прокладки

При разборке сопрягаемых деталей никогда не вставляйте отвертки или какие-либо подобные инструменты между поверхностями стыка. Это может привести к серьезным повреждениям, которые после сборки кончаются утечками масла, охлаждающей жидкости и т. д. Для разделения обычно производится простукивание по периметру сопрягаемых поверхностей молотком, изготовленным из мягкого материала, что позволяет отделить прокладку. Однако следует иметь в виду, что этот метод не годится при разборке соединений, в которых для выверки взаиморасположения соединяемых деталей используются установочные штифты.

Если между сопрягаемыми поверхностями двух деталей должна быть прокладка, то при сборке всегда следует устанавливать новую прокладку. Устанавливаемая прокладка должна быть сухой, если в руководстве по сборке не указано иное. Перед установкой убедитесь в том. что сопрягаемые поверхности чисто и насухо протерты и что на них нет следов старой прокладки. При чистке сопрягаемых поверхностей используйте инструмент, который не ухудшает качество поверхности, и удаляйте все заусеницы или забоины с помощью абразивного бруска с маслом или тонкого напильника.

Удостоверьтесь в том, что все резьбовые соединения очищены, и не допускайте попадания в них стопорящего состава, если иное не оговорено инструкцией по сборке.

Убедитесь в том, что все отверстия, каналы или трубопроводы чисты, и продуйте их сжатым воздухом.

Уплотнительные манжеты

Манжету можно извлечь, поддев ее при помощи отвертки с широким концом или иного подобного инструмента. С той же целью можно ввернуть в манжету несколько самонарезающих винтов и вытащить за них манжету при помощи плоскогубцев или другого аналогичного инструмента.

Снятую манжету в любом случае и независимо от причины снятия следует при установке заменить новой.

Очень тонкая уплотняющая кромка манжеты может быть легко повреждена и не будет выполнять своих функций, если с поверхности, с которой она контактирует, не полностью удалены загрязнения, царапины, забоины или канавки. Если поверхность детали не может быть восстановлена и изготовитель не предусмотрел возможности для некоторого перемещения уплотнения относительно поверхности, деталь должна быть заменена.

Чтобы не повредить уплотняющие кромки манжеты, защищайте их при установке от контакта с любыми деталями. По возможности используйте липкую ленту или коническую оправку. Перед установкой смажьте манжету маслом. При установке манжеты с двумя кромками заполните пространство между ними консистентной смазкой.

Еспи не указано иное, то при установке манжеты ее уплотняющие кромки должны быть обращены в сторону того смазочного материапа. утечке которого они препятствуют.

Для запрессовки манжеты используйте кусок трубы соответствующего диаметра с обработанными торцами или деревянный брусок, а если посадочное место под манжету снабжено буртиком, манжету спеду- ет установить до упора в этот буртик. Если посадочное место не имеет буртика, манжета должна быть установлена заподлицо с наружной поверхностью корпуса, в который она устанавливается [если не указано иное).

Резьбовые соединения

Гайки, болты и винты — это те детали, в местах установки которых обычно возникает коррозия. Если резьбовое соединение не отворачивается, смочите место соединения пропиточным маслом, керосином или иной подобной жидкостью и оставьте его на некоторое время. Можно попробовать испопьзовать отвертку или гаечный ключ ударного типа. Если ни один из этих методов не помогает, можно попробовать осторожно прогреть соединение. Еспи не помогло и это. то придется испопьзовать ножовку или зубило.

Шпильки обычно выворачивают следующим образом. Наверните на шпильку две гайки, одну рядом с другой, и стяните их вместе. Затем, поворачивая ключом нижнюю гайку, выверните шпильку. Шпильки или болты, которые порвались ниже поверхности детали, в которую они ввернуты, можно иногда удалить при помощи экстрактора шпилек. Перед вворачиванием шпильки или болта в глухое отверстие сначала убедитесь в том, что отверстие полностью очищено от масла, жира, воды или другой жидкости. Если этого не сделать, то возможно разрушение корпуса из-за гидравлического давления, которое возникает при вворачивании болта или шпильки

При затягивании корончатой гайки затяните гайку предписанным крутящим моментом, а затем доверните до ближайшего шплинтового отверстия. Никогда не отпускайте гайку, чтобы совместить шплинтовые отверстия, если это специально не оговорено в инструкции по сборке.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТА

Если необходимо проверить правильность затяжки болта или гайки, отверните его (ее) на четверть оборота, затем снова затяните требуемым моментом. Однако это нельзя делать, если крепежная деталь после затяжки динамометрическим ключом была еще довернута на требуемый угол.

Для некоторых резьбовых соединений, особенно для болтов или гаек головки цилиндров, в качестве последней стадии затяжки указывается не крутящий момент, а угол, на который надо довернуть крепежную деталь. Обычно указывается сравнительно небольшой момент затяжки для вворачивания болтов в определенной по- спедоеательности, а затем производится доворот в один или несколько приемов на указанные углы. Контргайки, шайбы и другие средства против самоотвинчивания Под любой крепежный элемент, который будет вращаться относительно детали или корпуса при затяжке, всегда необходимо устанавливать шайбу.

Пружинные или разрезные шайбы в ответственных соединениях, таких как крепление нижней головки шатуна, всегда следует заменять. Отгибные шайбы, если они хотя бы раз были отогнуты для освобождения гайки или болта, также всегда нужно заменять.

Самоконтрящиеся гайки можно использовать многократно в неответственных соединениях, если при заворачивании чувствуется сопротивление, когда контрящая часть гайки заходит на резьбу шпильки или болта. Однако следует заметить, что при длительном использовании самоконтрящиеся гайки постепенно теряют свою эффективность и их также нужно периодически заменять.

Шплинты следует всегда заменять новыми, подходящими по размеру отверстия.

Если на резьбу был нанесен состав, препятствующий отворачиванию, его нужно удалить при помощи проволочной щетки и растеоритепя, а при сборке нанести свежий состав.

Специальные инструменты или приспособления

Некоторые ремонтные процедуры, описанные в этом Руководстве, требуют ис- попьзования специальных инструментов и приспособлений типа пресса, сьемни- кое с двумя ипи тремя захватами, приспособлений для сжатия пружин и т. д. Везде, где возможно, описаны приспособ- пения, которыми можно заменить специальные инструменты, предусмотренные изготовитепями. В некоторых случаях, когда альтернатива исключена, необходимо прибегнуть к использованию фирменного специального инструмента. Это делается по соображениям безопасности, а также для эффективного выполнения ремонта. Если ваша квалификация не очень высока или если вы не достигли полного понимания описанных процедур, никогда не пытайтесь обойтись без использования специального инструмента [приспособления). если в описании процедуры предусмотрено его использование. Можно не топько получить травму, но и повредить дорогие детали.

Защита окружающей среды

При замене масел, тормозной жидкости, антифриза и т. д. необходимо принимать меры против загрязнения окружающей среды. Например. не выливайте какие-либо из указанных жидкостей в общую канализацию или на землю. Имеется много пунктов приема отработанных масел и других жидкостей. На территории каждого гаража или охраняемой стоянки должен иметься специальный сборник для таких жидкостей.

В связи с все возрастающим ужесточением требовании законодательства к снижению загрязнения атмосферы автотранспортом многие современные автомобили оборудованы средствами, препятствующими доступу недостаточно квалифицированных лиц к наиболее важным органам регулировки топливной системы. Эти защитные средства предназначены прежде всего для того, чтобы предотвратить выполнение такими лицами регулировки воздушно-топливных смесей, что может вызвать повышение токсичности выхлопных газов. Такие защитные средства должны снова устанавливаться и после ремонта, в соответствии с требованиями изготовителя или действующим законодательством.

Примечание. Выливать масло в канализацию означает поступать незаконно и безнравственно. Найдите ближайший к вам пункт приема отработанного масла

ПОДЪЕМ И ФИКСАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Домкрат, входящий в штатный набор инструментов, следует использовать только для замены колес [см. «Замена колеса» в начале данного Руководства]. Для поднятия автомобиля при выполнении ремонта или обслуживания следует использовать гидравлический домкрат. Сразу же после поднятия установите автомобиль на надежные опоры.

Пятку гидравлического домкрата (и опоры) следует упирать только в специальные площадки для упирания штатного домкрата, расположенные на порогах. Для равномерного распределения нагрузки между пяткой и площадкой поместите деревянный брусок.

Не упирайте домкрат в под эамник, поддон и детали подвески.

Н46417

Стрелками указано расположенае усиленных площадок для упнраняя домкрата

Расположение усиленных площадок для упирания домкрата указано на рисунке. Если вы используете штатный домкрат, перед тем как поднимать автомобиль, убедитесь в том, что его пятка правильно расположилась на площадке.

Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на рычаг домкрата (даже гидравлического). Автомобиль должен располагаться как минимум на двух надежных опорах.

Введение

Выбор хороших инструментов — залог хорошего обслуживания и успешного ремонта автомобиля. Для автовладельцев, не имеющих таких инструментов, их покупка вызовет значительные расходы, которых можно лишь частично избежать, самостоятельно изготовив некоторые из них. Однако если купленные инструменты соответствуют требованиям безопасности и имеют хорошее качество, они прослужат много лет и будут чрезвычайно полезным приобретением.

Чтобы помочь автовладельцу решить, какие инструменты ему необходимы для выполнения различных работ, описанных в настоящем Руководстве, мы составили три списка инструментов под следующими заголовками: «Набор инструментов для обслуживания и мелкого ремонта»,«Набор инструментов для среднего и капитального ремонта» и «Специальные инструменты и приспособления». Владельцы, не имеющие практики ремонта, должны начать с приобретения набора инструментов для обслуживания и мелкого ремонта и ограничиться выполнением простых работ. Затем. по мере роста уверенности и накопления опыта, можно перейти к решению более сложных задач, приобретая дополнительные инструменты по мере необходимости. Таким образом можно увеличить набор инструментов до набора, предназначенного для среднего и капитального ремонта. Опытные автолюбители могут иметь набор инструментов, подходящий для большинства ремонтных работ, и дополнять его инструментами из «специального» списка, если будут уверены, что расходы на приобретение оправданы частым их использованием.

Набор инструментов для обслуживания и мелкого ремонта

В этом списке представлен минимальный набор инструментов, необходимых для обслуживания и мелкого ремонта. Мы рекомендуем покупать комбинированные гаечные ключи (накидной ключ о одной стороны и рожковый того же размера — с другой).

- Набор гаечных ключей: метрические от 8 до 19 мм включительно

- Разводной ключ-челюсти 35 мм (приблизительно)

- Свечной ключ (с резиновой вставкой]'

- Приспособление для регупировки зазора в свечах зажигания*

- Набор щупов

- Ключ для отворачивания ниппепей прокачки тормозной системы

- Отвертки:

- с плоским концом — ТОО мм длина х 6 мм диаметр

- с крестообразным концом — 100 мм длина х 6 мм диаметр

- типа «Тогх» — различного размера (не для всех автомобипей)

- Набор плоскогубцев

- Слесарная ножовка (малая]

- Насос

- Индикатор давления в шинах

- Масленка

- Приспособление для снятия масляного фильтра

- Мелкая наждачная бумага на тканевой основе

- Проволочная щетка (маленькая]

- Воронка (среднего размера]

- Ключ для вывинчивания сливной пробки поддона (не для всех автомобилей)

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

* Для моделей с бензиновым двигатепем.

Набор инструментов для среднего и капитального ремонта

Эти инструменты обязательны для любого серьезного ремонта автомобиля и дополняют набор инструментов для обслуживания и мелкого ремонта. В этот список включен набор сменных торцевых головок. Он совершенно необходим для более или менее серьезных работ. Мы рекомендуем приобретать набор головок с квадратным гнездом 1/2". поскольку их можно использовать с большинством динамометрических ключей.

Инструменты из этого списка иногда необходимо дополнять инструментами из «специального» списка.

- Набор торцевых головок (или накидных ключей] в диапазоне предыдущего списка (включая головки типа «Тогх»]

- Вороток с реверсивным храповиком"

- Удлинитель длиной 25О мм * *

- Карданный шарнир* *

- Гибкий или Т-образный удлинитель * *

- Динамометрический ключ* *

- Самозатягивающийся ключ

- Молоток с круглым бойком

- Молоток с мягким бойком (пластмасса или резина)

- Отвертки: с плоским концом — длинная и прочная, короткая (широкая), узкая (для электроработ); с крестообразным концом — длинная и прочная, короткая (широкая)

- Плоскогубцыс длинными губками; бокорезы (для электроработ): съемники для пружинных колец — наружных и внутренних

- Зубило — 25 мм

- Разметчик

- Шабер

- Кернер

- Пробойник

U Слесарная ножовка

- Комплект шланговых зажимов

- Комплект для удаления воздуха из тормозной системы или сцепления

- Дрель и комплект сверл

3 Стальная линейка/рулетка

- Ключи Аллена (включая шлицевые и типа «Тогх»)

J Набор напильников

- Проволочная щетка

L) Подставки под автомобиль

- Домкрат (подкатной или гидравлический)

- Переносная пампа с удлинителем

- Универсальный электрический мупь- тиметр

* * Для использования с торцевыми головками.

Специальные инструменты и приспособления

Инструменты и приспособления, приведенные в этом списке, относятся к числу используемых нерегулярно, дорогостоящих или же специализированных. Покупка многих из этих инструментов не окупится. если сложные механические работы выполняются редко. Еспи дело обстоит так, то вы могли бы объединиться с друзьями (или присоединиться к клубу автомобилистов). чтобы купить такие инструменты или взять их в прокат у специалистов.

Следующий список содержит только те инструменты и приспособления, которые имеются в свободной продаже, а не те, которые изготовитель автомобиля производит специально для дилеров и сервисных станций компании. Ссылки на такие инструменты вы можете изредка встретить в тексте этого Руководства. Обычно приводится апьтернативный метод выполнения работы без таких инструментов. Однако иногда альтернативы им нет. Если дело обстоит так и соответствующие инструменты не могут быть куплены или взяты напрокат, вам придется поручить работу специалистам дилерской СТО.

- Индикатор угла затяжки соединений

- Приспособление для сжатия пружин клапанов

- Приспособление для притирки клапанов

- Приспособление для сжатия поршневых колец

- Приспособление для снятия/установки поршневых колец

- Хонинговальная головка для обработки зеркал цилиндров

- Съемник пальцев шаровых шарниров

- Приспособление для сжатия пружин подвески Iзависит от конструкции!

- Съемники с двумя и тремя захватами для ступиц и подшипников

Ленточный ключ	Прибор для считывания водов неисправности

- Ударная отвертка

- Микрометр и/или штангенциркули

- Стрелочный индикатор

- Стробоскопическая лампа

- Измеритепь углов включенного состояния катушки зажигания/тахометр

- Прибор для считывания кодов неисправности

- Компрессометр

- Ручной вакуумный насос с манометром

- Приспособление для центрирования ведомого диска сцепления

- Приспособление для снятия тормозных колодок

- Приспособпение для выпрессовки/ запрессовки втулок и подшипников

- Приспособление для извлечения шпилек

- Набор метчиков и плашек для нарезания резьбы

- Приспособление для подъема грузов

- Подкатной домкрат

Покупка инструментов

Супермаркеты и большие магазины запчастей часто предлагают превосходные инструменты и приспособления высокого качества по низким ценам.

Помните, вам совсем не обязательно покупать самые дорогие инструменты, но избегайте также покупать и самые дешевые. Остерегайтесь «выгодных» покупок инструментов, предлагаемых на автомобильных стоянках или в автолавках. В продаже имеется много хороших инструментов по разумным ценам, но всегда следует стараться покупать изделия, которые соответствуют требованиям безопасности. Если вы сомневаетесь, посоветуйтесь с владельцем или управляющим магазина.

Хранение и обслуживание инструментов

Купив необходимый набор инструментов, содержите его в чистоте и в исправном состоянии Перед тем как убрать инструменты после работы, всегда очищайте их от грязи, масла и металлических частиц чистой и сухой тканью. Никогда не оставляйте их разбросанными вокруг места работы. Для инструментов типа отверток и плоскогубцев очень удобна обычная полка на стене. Гаечные кпючи и головки торцевых ключей храните в металлическом ящике. Любые измерительные приборы, индикаторы и т. п. должны храниться в местах, где они будут защищены от повреждений и ржавчины.

При использовании инструментов уделяйте время уходу за ними. Рано или поздно на бойке молотка возникают забоины, а лезвия отверток тупятся. Небольшая и своевременная обработка наждачной бумагой или напильником быстро восстановит их хорошее состояние.

Рабочее место

Не следует забывать и о рабочем месте Если выполняемые работы выходят за пределы обычного обслуживания, необходимо иметь хорошее рабочее место.

Мы понимаем, что многие автолюбители в силу обстоятельств вынуждены извлекать из автомобиля двигатель или подобные ему агрегаты в условиях, не таких благоприятных, как имеющиеся в ремонтной мастерской. Такие работы всегда следует выполнять под крышей.

Везде, где возможно, любая разборка должна производиться на чистом и плоском верстаке или столе подходящей высоты.

Любой верстак должен быть оборудован тисками с раскрытием губок не менее 100 мм, которые подходят для выполнения большинства работ. Как упоминалось выше, необходимо выделить сухое и чистое место для хранения инструментов, а также для всевозможных смазок, жидкостей, краски для подкрашивания и т. д.

Один из самых ходовых инструментов в гараже — это электрическая дрель с патроном для сверл диаметром, по крайней мере, до 8 мм, которая может использоваться для самых разнообразных работ. Такая дрель, а также большой набор сверл являются абсолютно необходимыми при установке различного вспомогательного оборудования.

И наконец, последнее, но не менее важное: всегда держите на рабочем месте старые газеты и чистые тряпки, не оставляющие ниток и ворса, и содержите рабочее место в чистоте.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Данный раздел предназначен для того, чтобы подготовить ваш автомобиль к техническому осмотру в соответствии с действующими требованиями. Очевидно, что вы не сможете проверить автомобиль в той же степени, в какой это сделает специалист- профессионал. Однако выполнение описанных ниже проверок даст вам возможность обнаружить неисправности еще до предъявления автомобиля для осмотра.

В тех случаях, когда состояние объекта проверки находится на грани допустимого, принятие решения о прохождении осмотра остается на усмотрении проверяющего. Это решение будет определяться готовностью проверяющего предложить, скажем, своему близкому родственнику или другу воспользоваться вашим автомобилем, если он находится в указанном состоянии Если автомобиль чист и по нему видно, что за ним ухаживают, проверяющий будет склонен считать такой автомобиль прошедшим осмотр, чего нельзя сказать в отношении автомобиля, который выглядит неряшливым и явно запущенным.

В настоящем Руководстве мы имели возможность лишь суммировать требования, предъявляемые при проведении осмотра, которые действовали на момент подготовки книги к печати. Требования, предъявляемые при проведении осмотров, становятся все более строгими, хотя для более старых автомобилей и делаются некоторые послабления.

Указанные проверки были разбиты на четыре категории следующим образом:

- Проверки, выполняемые С СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

- Проверки, выполняемые НА АВТОМОБИЛЕ, СТОЯЩЕМ НА ЗЕМЛЕ

- Проверки, выполняемые НА ПОДНЯТОМ АВТОМОБИЛЕ СО СВОБОДНО ВРАЩАЮЩИМИСЯ КОЛЕСАМИ

- Проверка СОСТАВА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Для выполнения некоторых из этих проверок вам потребуется помощник.

1 Проверки, выполняемые С СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

Стояночный тормоз

- Проверьте работу стояночного тормоза. Слишком большой ход рычага (число щелчков храповика] указывает на неправильную регулировку тормоза или его тросов.

- Убедитесь в том, что стояночный тормоз не отпускается, если по рычагу слегка ударить сбоку Проверьте надежность крепления рычага.

Ножной тормоз

□ Нажмите на педаль тормоза и убедитесь в том. что педаль не «ползет» к полу, что указывало бы на неисправность главного тормозного цилиндра. Отпустите педаль, подождите несколько секунд, а затем нажмите на педапь еще раз. Еспи до того, как появится сильное сопротивление со стороны педали, она успеет опуститься почти до пола.значит, необходима регулировка или ремонт тормозов. Если педаль «мягкая», значит, в гидравлической системе имеется воздух, который необходимо удалить.

- Убедитесь в надежности крепления педали и ее хорошем состоянии. Проверьте также, нет ли на педали, на полу или ковриках следов утечек, которые, если они есть, указывают на дефектные уплотнения в главном тормозном цилиндре.

- Проверьте усилитель тормозов (если он установлен), для чего, несколько раз нажав на педаль, а затем удерживая ее нажатой, запустите двигатель Как только двигатель запустится, педапь должна слегка опуститься вниз. Если это не так. возможно, имеется дефект в вакуумном шланге или в самом усилителе.

Рулевое колесо и рулевая колонка

- Осмотрите рулевое колесо на наличие трещин, ослабления креппения ступицы, спиц ипи обода.

- Покачайте рулевое колесо из стороны в сторону, а затем вверх и вниз Убедитесь в том. что оно не болтается на колонке, что указывало бы на износ или ослабление затяжки гайки его крепления Продолжайте качать колесо таким же образом, как и раньше, но при этом немного поворачивайте его вправо-впево.

- Убедитесь в том, что рулевое колесо не болтается не рулевой колонке и нет какого-либо необычного его перемещения, которое указывало бы на износ опорных подшипников колонки ипи соединений.

Ветровое стекло, зеркала заднего вида и противосолнечный козырек

- На лобовом стекле в поле зрения водителя не должно быть трещин или других заметных повреждений. Допускается наличие маленьких щербинок, появившихся в результате ударов камешками. Зеркала заднего вида должны быть надежно закреплены, не повреждены и допжны легко регулироваться.

- Противосолнечный козырек со стороны водителя должен гарантированно удерживаться в поднятом попожении.

Ремни безопасности

и сиденья

Примечание. Описанные ниже проверки относятся ко всем ремням безопасности, как на передних, так и на задних сиденьях.

- Осмотрите ленты всех ремней безопасности (включая задние ремни, если они установлены) на наличие порезов, серьезного износа или повреждений. Несколько раз пристегните и отстегните каждый ремень, чтобы проверить замки. Проверьте устройство втягивания, если оно предусмотрено. Проверьте надежность всех тех креплений ремней безопасности, к которым можно получить доступ изнутри автомобиля.

- Ремни безопасности, преднатяжи- тели которых уже сработали, имеют специальный указатель на тросе замка ремня безопасности. Само по себе это не является причиной признания автомобиля не прошедшим осмотр.

- Сами передние сиденья также должны быть надежно закреплены, а спинки должны надежно фиксироваться в вертикальном положении.

Двери

- Обе передние двери должны открываться и закрываться снаружи и изнутри и, будучи закрытыми, должны надежно запираться.

  - Проверки, выполняемые

НА АВТОМОБИЛЕ, СТОЯЩЕМ НА ЗЕМЛЕ

Номерные знаки

□ Номерные знаки должны быть в хорошем состоянии и надежно закреплены, а номера должны легко читаться. Буквы и цифры должны быть правильно расположены и должны соответствовать действующим нормам.

  - Надписи на табличке с идентификационным номером автомобиля (V1N) и на паспортной табличке должны легко читаться

Электрическое оборудование

- Включите зажигание и проверьте работу звукового сигнала.

□ Бачок гидропривода тормозов должен быть надежно закреплен, а уровень жидкости должен находиться между верхней (А) и нижней (В) отметками.

- Проверьте работу стеклоочистителей и омыеателей ветрового стекла, осмотрите щетки очистителей; поврежденные и изношенные щетки замените. Также проверьте работу стоп-сигналов.

- Проверьте работу габаритных огней и ламп освещения номерного знака. Рассеиватели и отражатели должны быть надежно закрепленными, чистыми и неповрежденными.

- Проверьте работу и регулировку фар. Отражатели фар не должны быть потускневшими, а рассеиватели не должны иметь повреждений.

- Включите зажигание и проверьте работу указателей поворота (а также и контрольных ламп на щитке приборов) и аварийной сигнализации. Включение габаритных огней и стоп-сигналов не должно влиять на указатели поворота — если это происходит, причиной может быть плохое заземление на массу блоков задних фонарей.

- Проверьте работу задних противо- туманных фонарей и, одновременно, контрольной лампы на щитке приборов или на переключателе.

- Контрольная лампа системы АБС должна включаться в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля. На большинстве моделей контрольная лампа АБС должна загораться при включении зажигания и гаснуть через несколько секунд, что свидетельствует об исправности системы. Обратитесь к руководству по эксплуатации.

Ножной тормоз

- Осмотрите главный цилиндр, трубопроводы тормозной системы и вакуумный усилитель; проверьте отсутствие утечек, коррозии, слабых креплений или других неисправностей и повреждений.

□ Осмотрите оба передних резиновых тормозных шланга на наличие трещин или ухудшения состояния. Поверните рулевое колесо от упора до упора и убедитесь в том, что шланги не задевают колеса или элементы подвески или рулевого управления. При полностью выжатой педали тормоза проверьте шланги, находящиеся под давлением, на наличие вздутия или утечек.

Рулевое управление и подвеска

- Попросите помощника слегка поворачивать рулевое колесо из стороны в сторону, до момента, когда начинается поворот колес. Проверьте отсутствие чрезмерного люфта между рулевым колесом и рулевым механизмом, что указывало бы на чрезмерный износ или ненадежность соединений рулевой колонки с рулевым механизмом или самого рулевого механизма.

- Попросите вашего помощника поворачивать рулевое колесо более энергично в обоих направлениях до положения, в котором колеса только-только начнут поворачиваться. В это время осмотрите все соединения, рычаги, тяги и крепления системы рулевого управления. Любой элемент, имеющий признаки износа или повреждений, должен быть заменен новым. На автомобилях, оборудованных усилителем рулевого управления, также проверьте надежность крепления и состояние насоса усилителя, приводного ремня и шлангов.

- Убедитесь в том, что автомобиль стоит горизонтально и имеет правильный дорожный просвет (прибпизительно).

Амортизаторы

Надавите на каждый из углов автомобиля по очереди, а затем отпустите Автомобиль должен подниматься, а затем возвращаться в свое нормапьное положение Если автомобиль продолжает подниматься и опускаться, это означает, что амортизатор неисправен. Если автомобиль вообще не возвращается

- в исходное состояние, это также означает, что амортизатор неисправен.

Система выпуска отработавших газов

□ Запустите двигатель и попросите вашего помощника заткнуть тряпкой выпускную трубу глушителя. Проверьте всю систему на наличие утечек Отремонтируйте или замените секции, в которых имеется утечка.

3 Проверки, выполняемые НА ПОДНЯТОМ АВТОМОБИЛЕ СО СВОБОДНО ВРАЩАЮЩИМИСЯ КОЛЕСАМИ

Поднимите домкратами передок и задок автомобиля и надежно установите их на опоры Расположите опоры так, чтобы они не касались элементов подвески. Убедитесь в том, что копвса не касаются земли, а рулевое колесо можно поворачивать от упора до упора вправо и влево.

Рулевое управление

□ Попросите вашего помощника повернуть рулевое колесо до упора сначала в одну, а затем в другую сторону. Убедитесь в том, что рулевое управление работает плавно и ни один элемент рулевой передачи, включая колесо или шину, не трется о какой-либо шланг или трубопровод тормозной системы или о какую-либо часть кузова.

□ Осмотрите чехлы рейки рулевого механизма на отсутствие трещин, утечки смазки или плохо закрепленных хомутов. Если установлен усилитель рулевого управления, дополнительно проверьте, нет ли повреждений его шпангов. трубопроводов или соединений. Убедитесь в отсутствии заедания рулевого управления во всем диапазоне, в наличии шплинтов и фиксаторов, отсутствии значительной коррозии кузова в пределах 30 см от точек крепления элементов рулевого управления.

Передняя и задняя подвески и подшипники колес

- Начав с правого переднего колесе автомобипя, возьмитесь за него в точках, соответствующих 3 и Э часам, и энергично покачайте. Проверьте отсутствие люфта или ненадежного закрепления подшипников колес, шаровых шарниров, резиновых втулок, креплений и соединений подвески.

- Теперь возьмитесь зв копесо в точках. соответствующих 12 и 6 чвсвм. и повторите предыдущую проверку. По- вращайте колесо и проверьте легкость и равномерность ходе его подшипников.

- Если вы подозреваете наличие люфта в каком-либо соединении, это можно проверить, нажимая большой отверткой (или чем-либо подобным) между этим соединением и его опорой. При этом станет ясно, где произошел износ: во втулке соединения, болтах крепления или в опоре (болтовые отверстия часто приобретают удлиненную форму).

- Выполните все приведенные выше проверки на другом переднем колесе, в эетем на обоих задних колесах.

Пружины и амортизаторы

й Проверьте стойки подвески на наличие значительных утечек, коррозии или повреждений корпуса. Проверьте надежность всех точек крепления.

- Проверьте положение крайних витков пружин подвесок в их опорах, а также отсутствие трещин, поломок и коррозии пружин.

- Осмотрите амортизаторы и убедитесь в отсутствии серьезных утечек. Проверьте износ втулок и креппений. убедитесь в отсутствии повреждений корпусов

Приводные валы

- I lo очереди проверните каждое переднее копесо и проверьте отсутствие на чехлах шарниров ведущих валов трещин или повреждений. Убедитесь также в том. что приводные валы не погнуты и не по- воеждены

Тормозная система

- Если это можно сделать без разборки, проверьте степень износа тормозных колодок и состояние дисков. Убедитесь в том, что материал тормозных накладок (А) не изношен до предельного состояния и что не дискех (В) нет трещин, точечной коррозии, задиров и они не слишком сильно изношены.

Осмотрите все жесткие трубопроводы тормозной системы под ввтомобилем и гибкий шланг(и) в задней части. Обратите внимание на признаки значительной коррозии, перетирания ипи ненадежного закреппения трубопроводов, а также на следы вздутия под действием давления, перетирания, трещин или износа гибких шлангов.

- Проверьте, нет ли следов утечки жидкости на суппорта* тормозов или на тормозных щитах. Отремонтируйте или замените элементы, а которых имеется утечка.

- Медленно проворачивайте каждое колесо, попросив вашего помощника в это время нажимать и отпускать тормозную педаль. Убедитесь в том, что все тормоза работают, а колеса могут свободно вращаться, когда педаль тормозов отпущена.

- Проверьте привод стояночного тормоза. убедитесь в отсутствии потертостей или разрывов тросов, чрезмерной коррозии, износа и ненадежности креплений. Проверьте торможение каждого колеса и убедитесь в том, что при отпускании тормоза задние колеса вращаются свободно, без заеданий.

- Не имея специального оборудования, невозможно проверить эффективность работы тормозов, но впоследствии можно провести дорожные испытания, чтобы проверить, будет ли автомобипь при торможении двигаться по прямой.

Топливная система и система выпуска отработавших газов

- Осмотрите топливный бак (включая крышку заливной горловины), топливопроводы, шланги и соединения. Все элементы должны быть надежно закреплены и не должны иметь следов утечек.

- Осмотрите систему выпуска по всей ее длине, проверяя отсутствие поврежденных. сломанных или отсутствующих креплений, надежность фиксирующих зажимов труб и состояние системы в отношении ржавчины и коррозии.

Колеса и шины

- Осмотрите боковины и протектор каждой шины по очереди. Проверьте отсутствие порезов, потертостей, вздутий, отслоения протектора и мест, где в результате износа или повреждения виден корд или каркас. Также убедитесь в том. что борт покрышки правильно сидит на ободе колеса, вентиль исправен и правильно установлен, а колесо не деформировано и не повреждено. □ Убедитесь в том, что установлены шины требуемого для данного автомобипя размера, их размер и тип на всех колесах (ипи хотя бы на колесах каждого моста) один и тот же и что шины накачаны до требуемого давления.

- Проверьте глубину рисунка протектора. На момент подготовки этого Руководства к печати допускалась глубина не менее 1.6 мм на площади, занимающей не менее 3/4 ширины протектора. Ненормальный износ протектора может указывать на неправильную регулировку углов установки передних колес.

Коррозия кузова

- Проверьте состояние всего кузова автомобиля, обращая внимание на признаки коррозии всех несущих нагрузку элементов. К этим элементам относятся все коробчатые профили кузова, боковые порожки.поперечины,стойки и все элементы крепления подвески, рулевого управления, тормозной системы и ремней безопасности Любая коррозия, которая значительно уменьшает толщину металла в несущей нагрузку зоне, вероятно, не позволит автомобилю пройти техосмотр. Если будет обнаружена такого рода коррозия, по-видимому, потребуется выполнение профессионального ремонта.

- Повреждения кузова или коррозия, которые привели к образованию острых или представляющих какую-либо иную опасность краев, также являются основанием для признания автомобиля технически неисправным.

4 Проверка СОСТАВА

ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Модели с бензиновыми двигателями

Примечание Л. Ниже приведены нормы содержания вредных примесей в выхлопных газах автомобилей с бензиновыми двигателями, действующие в России на момент написания этого Руководства. Нормы регламентируются гост Р 52033-2003. введенным с 01.012004 взамен ранее действовавшего ГОСТ 1722.03-87. Примечание 2 В ГОСТе используется следующая терминология: Двухкомлонентная система нейтрализации отработавших газов — система, обеспечивающая снижение содержания в отработавших газах, в основном оксида углерода и углеводородов, без обратной связи по составу рабочей смеси. Трехкомпонентная система нейтрализации отработавших газов — система с обратной связью Iпо коэффициенту избытка воздуха /J, обеспечивающая снижение содержания в отработавших газах оксида углерода, углеводородов и оксидов азота.

- Содержание оксида углерода (СО) и углеводородов (НС) в отработавших газах автомобилей определяют при работе двигателя на холостом ходу для двух частот вращения коленчатого вала, установленных заводом-изготовителем для данной модели: минимальной (г\1и1) и повышенной [пя)

- Если таких данных нет, то проверку выполняют при следующих условиях:

- Значение не должно превышать 1100 мин

- Значение nw устанавливают в пределах:

2500 — 3500 мин 1 для автомобилей. не оборудованных системой нейтрализации отработавших газов: 2000 — 3500 мин 1 для автомобилей. оборудованных системой нейтрализации отработавших газов.

- Для выполнения этой работы вам потребуется газоанализатор выхлопных газов с относительной погрешностью не более 6%:

- для моделей, не оснащенных системами нейтрализации или оснащенных двухкомпонентными (окислительными) системами нейтрализации, — двухка- нальный газоанализатор, предназначенный для измерения содержания оксида углерода (СО) и углеводородов (СН);

- для моделей, оснащенных трехком- понентными системами нейтрализации:

- четырехканальные газоанализаторы, предназначенные для измерения содержания СО. СН, диоксида углерода (С02) и кислорода (Ог).

Четырехканальные газоанализаторы могут быть также использованы и для выполнения измерений на автомобилях.

не оснащенных системами нейтрализации или оснащенных двухкомпонентны- ми системами нейтрализации.

Если у вас нет такого прибора и нет возможности его позаимствовать на время, то практически любая авторемонтная мастерская выполнит для вас эту работу за умеренную плату.

- До начала измерений внешним осмотром проверьте наличие на автомобиле систем и устройств, обеспечивающих снижение вредных выбросов. В случае несоответствия фактической комплектации автомобиля установленной предприятием-изготовителем измерения выполнять не имеет смысла — техосмотр вы не пройдете.

- Перед измерением двигатель автомобиля необходимо прогреть до температуры не ниже рабочей температуры моторного масла или охлаждающей жидкости, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля, но не ниже 60 °С.

- После прогрева двигателя автомобиль следует подготовить к измерениям в следующем порядке:

- установить рычаг переключения передач [или селектор режимов для автомобилей с автоматической коробкой передач) в нейтральное положение;

- затянуть стояночный тормоз и заглушить двигатель;

- подключить датчики тахометра и измерителя температуры масла (при его наличии в комплекте измерительного оборудования);

- ввести пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу автомобиля на глубину не менее 300 мм от среза (при косом срезе выпускной трубы глубину отсчитывают от короткой кромки среза).

- На моделях, не оснащенных системой нейтрализации выхлопных газов, выполните измерения в следующем порядке:

- перед проведением измерений проверьте и установите нулевые показания газоанализатора на шкалах измерения СО и НС;

- запустите двигатель, нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, увеличьте частоту вращения вала двигателя до пв и работайте в этом режиме не менее 15 секунд;

- отпустите педаль акселератора, установите минимальную частоту вращения вала двигателя и не ранее чем через 30 секунд измерьте содержание оксида углерода СО и углеводородов НС;

- установите повышенную частоту вращения двигателя п(жж и не ранее чем через 30 секунд измерьте содержание СО и НС.

- На автомобилях, оснащвнных системой нейтрализации отработавших газов, выполните измерения в следующем порядке:

- перед проведением измерений проверьте и установите нулевые показания газоанализатора на шкалах измерения СО, НС и С0г;

темой диагностирования, перед измерением содержания СО и НС проверяют работоспособность двигателя и системы нейтрализации по показаниям диагностического индикатора, расположенного на приборной панели:

- при включении зажигания перед пуском двигателя диагностический индикатор должен включиться на короткий промежуток времени; при отсутствии соответствующего сигнала диагностического индикатора после включения зажигания дальнейшую процедуру проверки прекращают;

- после пуска двигателя диагностический индикатор должен выключиться; в случае, если диагностический индикатор при работе двигателя остается во включенном состоянии, дальнейшую процедуру проверки прекращают.

Содержание СО и НС в отработавших газах

- Содержание СО и НС должно быть в пределах данных, установленных предприятием-изготовителем автомобиля, но нв более:

Комплектация автомобилей	пяа С0°'о	НС, мли1

Автомобили выпуска до 01 10 86	п	4.5

Автомобипи. не оснащенные системой	п„ 3 .5	1200

нейтрализации отработавших газов	п^ 2.0	600

Автомобили, оборудованные двухкомпонентнои	п^ 1 0	400

системой нейтрализации отработавших газов	пю 2.0	200

Автомобили с трехкомпонентной системой	п№ 0.5	100

нейтрализации отработавших газов и оборудованные

бортовой системой диагностирования	пта 0.3	100

- Значение коэффициента избытка воздуха X в режиме холостого хода на п^ у автомобилей, оборудованных трехкомпонентной системой нейтрализации, должно бьпь в пределах данных, установленных предприятием-изготовителем. При отсутствии таких данных X должно быть от 0.97 до 1.03.

Модели с дизельными двигателями

- Единственная проверка, которой подвергаются дизельные двигатели (по ГОСТ 21393-75), заключается в измерении плотности дыма в выхлопных газах. Испытания проводятся в режиме свободного ускорения и в режиме максимальной частоты вращения Примечание. Для успешного проведения испытания чрезвычайно большое значение имеет хорошее состояние ремня привода распределитепьного вала. Ниже приведены предельно допустимые нормы дымности отработавших газов дизельных двигателей:

Режим измерения	Дымиость °/Ь, не более

При ускорении вращения коленчатого вала:

без наддува	40

с наддувом 		50

На максимальной частоте вращения вала	15

- Повышенный уровень дымности выхлопных газов может быть вызван загрязнением воздушного фильтра. В остальных случаях для установления причины потребуется консультация профессионала.

- запустите двигатель, нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, увеличьте частоту вращения вала двигателя до выдержите этот режим в течение 2 ... 3 мин (при температуре окружающего воздуха ниже О "С — 4.5 мин) и после стабилизации показаний измерьте содержание СО. НС, а также зафиксируйте значение коэффициента избытка воздуха к

- установите минимальную частоту вращения вала двигателя п^ и не ранее чем через 30 секунд измерьте содержание оксида углерода и углеводородов. Приступать к измерению на п^ следует не позднее чем через 30 секунд после проверки в режиме

□ На автомобилях, оснащенных трех- компонвнтной системой нейтрализации отработавших газов и встроенной сис

Требования к техническому состоянию автомобиля и двигателя

| Система выпуска отработавших газов | Комплектность (отсутствие каких-либо элементов системы выпуска не допускается). Герметичность (утечка выхлопных газов из-за неплотности соединений, ржавчины, механических повреждений и пр. не допускается). |
| --- | --- |
| Система нейтрализации и прочего оборудования для снижения вредных выбросов | Комплектность (отсутствие каких-либо элементов системы нейтрализации, системы улавливания паров топпиеа. рециркупяции отработавших гвэов и пр. не допускается). |
| Система вентиляции картера | Комплектность системы. Герметичность элементов. |
| Встроенная система диагностирования двиггтеля | Функционирование диагностического индикатора, соответствующее исправной работе двигателя (индикатор при работающем деигэтепе выключен). |

П»12 Приложения

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель

- Двигатель не вращается при запуске

О	Двигатель вращается, но не запускается

- Запуск холодного двигателя затруднен

- Запуск прогретого двигателя затруднен

- Шум или стук при работе стартера

- Двигатель запускается, но сразу останавливается

- Двигатель неравномерно работает на холостых оборотах

- Перебои зажигания на холостых оборотах

- Перебои зажигания во всех режимах работы

- Двигатель неустойчиво работает при ускорении

- Двигатель неожиданно останавливается

- Двигатель не развивает достаточную мощность

- Хлопки в двигателе

- При работающем двигателе горит лампа давления масла

- Двигатель не останавливается после выключения зажигания

- Посторонние шумы в двигателе

Система охлаждения

- Перегрев

- Недостаточный прогрев

- Наружные утечки в системе

- Внутренние утечки в системе

- Коррозия деталей системы

Топливная система и система выпуска отработавших газов

- Повышенный расход топлива

- Утечка и запах топлива

- Шумность или дым из системы выпуска

Сцепление

- Педаль проваливается до пола при нажатии — очень мало сопротивление

- Сцепление не выключается (не переключить передачу)

- Сцепление буксует (обороты возрастают, скорость не меняется)

- Рывки или вибрация автомобиля при включении сцепления

- Шум при выжатой или отпущенной педали

Механическая коробка передач

- Шум на нейтрали при работающем двигателе

- Шум при движении на какой-то определенной передаче

- Затрудненное переключение передач

- Самопроизвольное выключение передачи

- Вибрация

- Утечки масла

Автоматическая коробка передач

- Утечка жидкости

- Затрудненное переключение передач

- Режим kickdown не включается при полном нажатии на педаль акселератора

- Двигатель не запускается ни в одном из положений селектора или запускается в каких-либо положениях кроме Р или N

- Пробуксовывают фрикционы, рывки при переключении передач, шум в коробке или автомобиль не двигается

Приводные валы

- Вибрации при ускорении или замедлении

- Щелчки или стук при движении с полностью повернутыми колесами на небольшой скорости

Тормозная система

- Автомобиль уводит в сторону при торможении

- Посторонний шум при торможении

- Большой рабочий ход педали

- Педаль слишком мягкая

- Необходимо чрезмерно сильное нажатие на педаль

U Вибрация, ощущаемая на руле или педали при торможении

- Вибрация, ощущаемая на педали при экстренном торможении

- Тормоза заклинивает

- Задние колеса блокируются при обычном торможении

Подвеска и рулевое управление

U Автомобиль ведет в сторону при установленном прямо рулевом колесе

- Биение или вибрация колес

- Чрезмерное раскачивание автомобиля в продольном и поперечном направлении при прохождении поворотов или торможении

- Автомобиль неустойчиво двигается по прямой

- Слишком велико усилие на рулевом колесе

- Чрезмерный люфт рулевого управления

- Не работает система усиления рулевого управления

- Чрезмерный износ шин

Электрооборудование

- Аккумулятор быстро разряжается

- Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при работающем двигателе

- Контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит вообще

- Не работают осветительные приборы

- Показания приборов заведомо неточные или быстро меняются

U Звуковой сигнал не работает или работает неудовлетворительно

- Очиститель какого-либо стекла не работает или работает неудовлетворительно

- Омыватель какого-либо стекла не работает или работает неудовлетворительно

Электрические стеклоподъемники не работают или работают неудовлетворительно

Владельцу автомобиля, выполняющему обслуживание в соответствии с рекомендованным графиком, не придется часто заглядывать в этот раздел. Надежность качественных деталей такова, что при условии соблюдения периодичности их осмотров и обслуживания внезапный выход из строя случается крайне редко. Обычно поломки возникают не внезапно, а в результате довольно долгой неправильной эксплуатации узла. Обычно основным механическим неисправностям предшествуют появления характерных симптомов. с которыми автомобиль может проехать сотни и тысячи километров. Те детали, которые могут сломаться внезапно, как правипо, небольшие, и их можно всегда иметь под рукой.

При поиске причины неисправности первым шагом является принятие решения о том, с чего начать поиск. Иногда это очевидно, а иногда нет. Владелец автомобиля может быть в состоянии хорошо выполнить большое количество настроек и проверок, но не сможет устранить причину повторяющейся неисправности. При этом, пытаясь устранить ее, он может потратить неоправданно большое количество времени. Для того чтобы найти и устранить причину неисправности, необходим размеренный и погический подход. Всегда принимайте во внимание все признаки возможной неисправности, которые были замечены до выхода узла из строя, — потерю мощности, странные показания приборов, посторонние запахи. Помните, что, например, постоянный выход из строя плавких предохранителей или свечей зажигания почти наверняка является признаком неисправности какого-либо узла.

Ниже приведен краткий справочник по наиболее часто встречающимся неисправностям вашего автомобиля. Эти неисправности и возможные причины их появления сгруппированы по отношению к различным системам автомобиля, таким как двигатель, система охлаждения и т. д. Глава (и иногда параграф), в которой описана процедура устранения неисправности, приведены в скобках после описания ее причины. Несмотря на всю информацию, приведенную ниже, помните об основных принципах поиска и устранения неисправностей.

Убедитесь в наличии неисправности. Это означает, что вы допжны бьпь уверены в том. что неисправность есть, и знать ее симптомы. Это особенно важно в том случае, если вы помогаете найти неисправность какому-либо человеку, который описал ее не очень подробно.

Введение

Идите от простого к сложному. Например, если двигатель не запускается, проверьте, есть ли топливо в баке. Не верьте на слово, а также не полагайтесь полностью на показания датчика Если в автомобиле неисправно какое-либо электрооборудование, то прежде, чем приступать к детальным тестам, проверьте надежность электрических контактов и убедитесь в отсутствии обрывов проводки.

Устраняйте причину, а не следствие. Заменив разряженный аккумулятор на новый, вы на некоторое время избавитесь от проблем. Но если причина разрядки не обнаружена, с новым аккумулятором случится то же самое. Заменив замасленные свечи. вы сможете запустить двигатель и продолжить движение, но причину замасливания необходимо устранить (если, конечно, были установлены свечи рекомендованного типа и использовано рекомендованное масло).

Не принимайте ничего на веру. В частности, не забывайте, что недавно установленная деталь может быть некачественной (особенно если она долго лежала на складе или в гараже). Не исключайте детали из списков проверки только потому, что они новые. Когда вы наконец обнаружите причину неисправности, то поймете, что все ее признаки существовали.

Поиск неисправностей на модификациях с дизельными двигателями

Проблемы запуска дизельного двигателя небольшого обьема, как правило, — следствие неисправности электрооборудования. Имейте в виду, что принцип действия форсунок и топливного насоса дизельного двигателя отличается от принципа действия форсунок и насоса бензинового двигатепя.

Перед тем как приступать к поиску неисправности, в результате появпения которой появипись проблемы с запуском двигатепя, убедитесь в том, что вы собпюдаете правильную поспедо- ватепьность запуска. Некоторые автовладельцы недооценивают значимость системы предпускового подогрева (не дожидаются, пока погаснет контрольная лампа свечей накаливания) В теппое время года двигатель может запускаться и без участия системы подогрева, однако при низкой температуре окружающего воздуха она необходима.

Если запуск двигателя затруднен, однако поспе запуска он работает без перебоев, проблема в электрооборудовании (аккумулятор. стартер, система предпускового подогрева). Если запуск затруднен и после запуска двигатель работает с перебоями, проблема, скорее всего, в топливной системе. Прежде всего необходимо проверить часть топпивной системы, подающую топливо к насосу высокого давления. Большинство проблем в этой части системы связано с попаданием в нее воздуха. Насос высокого давления выходит из строя крайне редко.

Двигатель

Двигатель не вращается при запуске

- Ослабло крепление проводов к кпеммам аккумулятора или клеммы покрылись коррозией («Еженедельные проверки»),

- Аккумулятор разряжен или неисправен (глава 5А).

- Неисправность или плохой контакт в проводке цепи запуска (глава 5А).

- Неисправно втягивающее реле стартера или выключатель зажигания (главы 5А и 12).

- Неисправен двигатель стартера (глава 5А).

- Изношены или сломаны зубья шестерни стартера или венца маховика (главы 2 и 5А).

- Отсоединена или повреждена шина заземления двигателя (глава 5А).

Двигатель вращается, но не запускается

- Нет топлива в баке.

- Аккумулятор разряжен (двигатель проворачивается медленно) (глава 5А).

- Ослабло крепление проводов к кпвммам аккумулятора или клеммы покрылись коррозией («Еженедельные проверки»),

- Компоненты системы зажигания повреждены ипи влажные (модификации с бензиновыми двигателями) (главы 1А и 5Б)

- Повреждена или отсоединена проводка системы зажигания (модификации с бензиновыми двигателями) (главы 1А и 5Б).

- Неисправны свечи зажигания или не отрегулирован их рабочий зазор (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 1 А).

- Неисправна система предпускового подогрева (модификации с дизельными двигателями) (глава 5А).

- Неисправность в топливной системе (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

J Воздух в топпивной системе (модификации с дизепьными двигателями) (глава 4Б)

J Серьезная неисправность двигателя (например, привода ГРМ) (гпавы 2А и 2Б).

Запуск холодного двигателя затруднен

О Аккумулятор разряжен [глава 5А).

- Ослабло крепление проводов к клеммам аккумулятора или клеммы покрылись коррозией («Еженедельные проверки»),

- Неисправны свечи зажигания или не отрегулирован их рабочий зазор (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 1).

- Неисправность в системе предпускового подогрева [модификации с дизельными двигателями) [глава 5А).

- Неисправность в топливной системе (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Неисправность в системе зажигания (модификации с бензиновыми двигателями) (главы 1 и 5Б).

- Низкая компрессия в цилиндрах (глава 2).

Запуск прогретого двигателя затруднен

- Загрязнен сменный элемент воздушного фильтра (глава 1).

- Низкая компрессия в цилиндрах (глава 2).

- Неисправность в топливной системе (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

Шум или стук при работе стартера

- Изношены или сломаны зубья шестерни стартера или венца маховика (главы 2 и 5А).

- Болты крепления стартера ослабли или отсутствуют (глава 5А).

- Внутренние детали стартера повреждены или изношены (глава 5А).

Двигатель запускается, но сразу останавливается

L1 Повреждена или отсоединена проводка системы зажигания [модификации с бензиновыми двигателями) (главы 1А и 5Б).

- Недостаточное разрежение в дросселе или впускном коллекторе (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Неисправность форсунок или топливной системы (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

Двигатель неравномерно работает на холостых оборотах

- Загрязнен сменный элемент воздушного фильтра (глава 1).

- Недостаточное разрежение в дросселе, впускном коллекторе или вакуумных шлангах (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Неисправны свечи зажигания или не отрегулирован их рабочий зазор (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 1).

- Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах (глава 2).

- Изношены кулачки распредвала (глава 2).

- Неправильно установлен ремень привода ГРМ (глава 2).

- Неисправность форсунок или топливной системы [модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Неисправность форсунок (модификации с дизельными двигателями) (глава 4Б).

Перебои зажигания на холостых оборотах

- Неисправны свечи зажигания или не отрегулирован их рабочий зазор (модификации с бензиновыми двигателями) [глава 1).

- Недостаточное разрежение в дросселе, впускном коллекторе или вакуумных шлангах [модификации с бензиновыми двигателями) [глава 4А).

У Неисправность форсунок или топливной системы (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Неисправность форсунок (модификации с дизельными двигателями) (глава 4Б).

- Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах (глава 2).

- Отсоединены. поврех<дены или заблокированы шланги системы вентиляции картера (глава 4В).

Перебои зажигания во всех режимах работы

- Загрязнен топливный фильтр (глава 1).

- Неисправен или не развивает необходимого давления топливный нвсос (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Заблокирована вентиляция топливного бака или пережата топливная магистраль (глава 4).

- Недостаточное разрежение в дросселе, впускном коллекторе или вакуумных шлангах (модификации с бензиновыми двигателями) [глава 4А).

- Неисправны свечи зажигания или не отрегулирован их рабочий зазор (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 1).

- Неисправность форсунок (модификации с дизельными двигателями) (глава 4Б).

- Неисправны катушки зажигания (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 5Б).

- Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах (глава 2).

- Неисправность форсунок или топливной системы (модификации с бензиновыми двигателями) [глава 4А).

Двигатель неустойчиво работает при ускорении

- Неисправны свечи зажигания или не отрегулирован их рабочий зазор (модификации с бензиновыми двигателями] (глава 1).

- Недостаточное разрежение в дросселе, впускном коллекторе или вакуумных шлангах (модификации с бензиновыми двигателями] (глава 4А).

- Неисправность форсунок или топливной системы (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

U Неисправность форсунок (модификации с дизельными двигателями) (глава 4Б).

Двигатель неожиданно останавливается

- Недостаточное разрежение в дросселе, впускном коллекторе или вакуумных шлангах (модификации с бензиновыми двигателями] [глава 4А).

- Загрязнен топливный фильтр (глава 1).

- Неисправен или не развивает необходимого давления топливный насос (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А].

- Заблокирована вентиляция топливного бака или пережата топливнвя магистраль (глава 4).

U Неисправность форсунок или топливной системы (модификации с бензиновыми двигателями) [глава 4А).

- Неисправность форсунок (модификации с дизельными двигателями) (глава 4Б)

Двигатель не развивает достаточную мощность

- Неправильно установлен ремень привода ГРМ [глава 2).

- Загрязнен топливный фильтр (глава 1).

- Неисправен или не развивает необходимого давления топливный насос [модификации с бензиновыми двигателями) [глава 4А].

- Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах (глава 2].

- Неисправны свечи зажигания или не отрегулирован их рабочий зазор (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 1).

- Недостаточное разрежение в дросселе, впускном коллекторе или вакуумных шлангах (модификации с бензиновыми двигателями) [глава 4А).

- Неисправность форсунок или топливной системы [модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Неисправность форсунок (модификации с дизельными двигателями) (глава 4Б).

- Заклинило тормозные механизмы (главы 1 и 9)

U Пробуксовывав! сцепление (глава ti).

- Загрязнен сменный элемент воздушного фильтра (глава 1).

Хлопки в двигателе

- Неправильно установлен ремень привода ГРМ (глава 2).

- Недостаточное разрежение в дросселе, впускном коллекторе или вакуумных шлангах (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Неисправность форсунок или топливной системы (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

При работающем двигателе горит лампа давления масла

- Низкий уровень моторного масла или используется масло не рекомендованного типа («Еженедельные проверки»),

- Неисправен датчик давления масла или поврежденв его проводка (глава 5А).

- Изношены подшипники двигателя и/или масляного насоса (глава 2).

Q Высокая температура двигатепя [глава 3).

- Неисправен редукционный клапан (глава 2).

- Засорен маслозаборник (глава 2).

Двигатель не останавливается после выключения зажигания

U Чрезмерные отложения в двигателе (глава 2).

- Высокая температура двигатепя (глава 3).

- Неисправность топливной системы (модификации с бензиновыми двигателями) [глава 4А).

Посторонние шумы в двигателе

Раннее зажигание (детонация) при ускорении

или при движении под нагрузкой

- Неисправность системы зажигания (модификации с бензиновыми двигатепями) (главы 1 и 5А).

- Установлены свечи зажигания не рекомендованного типа (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 1).

- Недостаточное разрежение в дросселе, впускном коллекторе или вакуумных шлангах (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Чрезмерные отложения в двигателе (глава 2).

- Неисправность форсунок или топливной системы (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

Свист или сопение

- Утечка через прокладку впускного коллектора или дросселя (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

- Утечка через прокладку выпускного коллектора (глава 4).

- Утечка через вакуумный шланг (главы 4 и 9).

- Повреждена прокладка головки блока цилиндров (глава 2).

Постукивание или дребезг

- Изношены детали клапанного механизма или распредвал (глава 2).

Q Неисправно вспомогательное оборудование (помпа, генератор и т. д) (главы 3, 5А и др.).

Удары и глухие стуки

- Изношены шатунные подшипники (постоянные сильные удары. ослабевающие под нагрузкой) (глава 2).

- Изношены коренные подшипники (грохот и удары, усилива- ющиеся под нагрузкой) (глава 2).

- Стук поршней (сигнализирует об взносе поршня или цилиндра — наиболее заметен при холодном двигателе) (глава 2).

J Неисправно вспомогательное оборудование (помпа, генератор и т. д.) (главы 3,5 и др.).

Система охлаждения

Перегрев

- Недостаточно рабочей жидкости в системе («Еженедельные проверки»),

- Неисправен термостат (глава 3).

- Засорен радиатор или загрязнена его рабочая поверхность (глава 3).

- Неисправен вентилятор радиатора или его выключатель [глава 3).

- Неисправен датчик температуры (глава 3).

- Воздушная пробка в системе (глава 1).

Q Неисправен клапан в крышке расширительного бачка (глава 3).

Недостаточный прогрев

- Неисправен термостат (глава 3).

- Неисправен датчик температуры (гпава 3).

Наружные утечки в системе

- Повреждены шланги или хомуты (глава 1).

- Поврежден радиатор или теплообменник отопителя (глава 3).

- Неисправен клапан в крышке расширительного бачка (глава 3).

- Повреждена прокладка помпы (гпава 3).

- Повреждена манжета помпы (глава 3).

- Выкипание жидкости из-за перегреве (глава 3).

- Утечка через заглушки двигателя (глава 2).

Внутренние утечки в системе

- Повреждена прокладка головки блока цилиндров (глава 2).

- Трещина в головке блока цилиндров или блоке (главе 2).

Коррозия деталей системы

- Следствие нерегулярной замены рабочей жидкости (глава 1).

Использован антифриз не рекомендованного типа или его концентрация недостаточна («Еженедельные проверки»).

Повышенный расход топлива

- Загрязнен сменный элемент воздушного фильтра [глава 1).

- Неисправность в топливной системе (модификации с бензиновыми двигателями) (глава 4А).

J Неисправность форсунок (модификации с дизельными двигателями) (глава 4Б).

- Неисправна система зажигания (модификации с бензиновыми двигателями) (главы 1 и 5Б).

- Низков давление в шинах («Еженедельные проверки»).

Утечка и запах топлива

- Поврежден топливный бак, магистрали или соединения (глава 4).

Шумность или дым из системы выпуска

- Утечки из мест соединений компонентов системы (главы 1 и 4).

- Утечки из-за повреждения или коррозии компонентов системы (глввы 1 и 4).

Топливная система и система выпуска отработавших газов

Контакт с кузовом или подвеской из-зв обрыва подвесов (главе 1).

Сцепление

Педаль проваливается до пола при нажатии — очень мало сопротивление

- Неисправен главный или рабочий цилиндр (глава 6). LJ Неисправность в гидроприводе сцепления (глава 6).

J Неисправен выжимной подшипник или вилка (глава 6).

- Неисправна диафрагменная пружина корзины (глава 6).

Сцепление не выключается (не переключить передачу)

- Неисправен главный или рабочий цилиндр (глава 6).

- Неиспревность в гидроприводе сцепления (глава 6).

- Ведомый диск заклинило на шлицах первичного вала коробки передач (глава 6).

U Ведомый диск «прикипел» к нажимному диску корзины или маховику (глава 6).

- Неисправна корзина сцепления (глава 6).

3 Изношен или неправильно установлен механизм выключения сцепления (глава 6).

Сцепление буксует (обороты возрастают, скорость не меняется)

- Неисправность в гидроприводе сцепления (глава 6).

- Чрезмерный износ накладок ведомого диска (глава 6).

- На рабочую поверхность диска попала смазка или грязь (глава 6).

U Неисправны лепестки корзины или диафрагменная пружина (глава 6).

Вибрация при включении сцепления

- На рабочую поверхность диска попала смазка или грязь (главе 6).

- Чрезмерный износ накладок диска (глава 6).

U Неисправен нажимной диск или диафрагменная пружина диска (глава 6).

- Изношены или повреждены опоры силового блока (глава 2).

- Изношены шпицы на ступице диска или хвостовике первичного вала (глава 6).

Шум при выжатой или отпущенной педали

- Изношен выжимной подшипник (главе 6).

- Изношены втулки педали сцепления или на них недостаточно смазки (глава 6).

- Неисправна корзина сцепления (главе 6).

- Сломана диафрагменная пружина (глава 6).

J Сломаны демпфирующие пружины ведомого диске (глв- ва 6).

Механическая коробка передач

Шум на нейтрали при работающем

двигателе

- Изношены подшипники первичного вела (шум слышен при отпущенной педали сцепления и пропадает при ее нажатии) (главе 7А).*

- Изношен выжимной подшипник (шум слышен при нажатой педали сцепления и пропадает при ее отпускании) (глава 6).

Шум при движении на какой-то

определенной передаче

- Изношены или повреждены зубья шестерни этой передачи (глава 7А).*

Затрудненное переключение передач

- Неисправно сцепление (глава 6).

- Изношен или поврежден механизм переключения передач (глава 7А).

- Изношены синхронизаторы (глава 7А). *

Самопроизвольное выключение передачи

- Изношен или поврежден механизм переключения передач (глава 7А).

- Изношены синхронизаторы (глава 7А). *

- Изношены вилки включения переден (главе 7А). *

Вибрация

- Низкий уровень трансмиссионного масла (главе 1).

- Изношены подшипники коробки передач (глава 7А). *

Утечки масла

- Утечки через изношенные манжеты (глава 7А). LI Утечка из картера (глава 7 А). *

* Устранять указанные неисправности необходимо на станции обслуживания, но приведенная информация может помочь в выявлении причин этих неисправностей Вы сможете грамотно общаться с механиком станции обслуживания.

Примечание. Из-за сложности конструкции автоматической коробки передач автовладельцу трудно найти неисправность и выполнить ремонт. При возникновении каких-либо неисправностей, кроме приведенных ниже, обратитесь на фирменную станцию. Обнаружив неисправность, не спешите снимать коробку с автомобипя. поскольку для выполнения диагностики на фирменной станции коробка должна быть установлена на автомобиль.

Утечка жидкости

Q Нормальный цвет рабочей жидкости — темно-красный. Не следует путать утечки этой жидкости с утечками моторного масла, поскольку моторное масло, вытекающее из двигателя, может быть отнесено на коробку потоком воздуха. U Для обнаружения точного места утечки прежде всего специальным очистителем или паром удалите всю грязь с корпуса коробки. Совершите короткую поездку на небопьшой скорости [чтобы воздух не разнес вытекающую жидкость на большую ппощадь]. Поднимите автомобиль и установите на опоры, поспе чего попробуйте опредепить место утечки.

Затрудненное переключение передач

□ Наибопее вероятной причиной этого является неправильная регулировка механизма выбора режима или неисправность датчика (глава 7Б). Ниже приведены неисправности, возникающие вследствие этого.

а)	Двигатель запускается, если селектор установлен не только в положения Р и N.

б)	Показания индикатора выбранного режима не соответствуют действительности.

Приводные валы

Вибрации при ускорении или замедлении

- Изношен внутренний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) (глава 8).

Автоматическая коробка передач

- Вал погнут ипи поврежден (глава 8).

в)	Автомобиль двигается при включении режимов Р или N.

г)	Переключение передач происходит резко или беспорядочно.

- Последовательность действий при регулировке механизма перекпючения режимов приведена в главе 7Б.

Режим kickdown не включается при полном нажатии на педаль акселератора

- Низкий уровень рабочей жидкости (глава 1).

- Неправильная регулировка троса селектора режимов (глава 7Б).

Двигатель не запускается ни в одном из положений селектора или запускается в каких-либо положениях, кроме Р или N

- Неправипьная регупировка троса селектора режимов (глава 7Б).

Пробуксовывают фрикционы, рывки при переключении передач, шум в коробке или автомобиль не двигается

- Эти неисправности могут быть вызваны целым рядом причин, но автолюбитель имеет возможность только проверить уровень рабочей жидкости и состояние электропроводки. Если неисправность останется, обратитесь на фирменную станцию. На станции можно проанализировать содержимое памяти системы управпения коробкой.

Щелчки или стук при движении с полностью повернутыми колесами на небольшой скорости

- Изношен наружный шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) (глава 8).

Недостаточно смазки в шарнире — возможно, из-за поврежденного пыльника (глава 8).

Тормозная система

Примечание. Перед тем как делать заключение о неисправности тормозной системы, убедитесь в том, что давление в шинах — в норме, углы установки колес — в допустимых пределах, груз равномерно распределен внутри автомобиля. Если вы считаете, что неисправна антиблокировочная система, проверьте ее на фирменной станции обслуживания [в компетенции автовладельца только проверка состояния шлангов и магистралей].

Автомобиль уводит в сторону при торможении

- Изношены, повреждены или загрязнены накладки тормозных колодок одного из передних или задних тормозных механизмов (главы 1 и 9).

- Закис поршень в одном из тормозных механизмов (главы 1 и 9).

J На тормозные механизмы одной оси установлены колодки с разными фрикционными свойстввми накладок (главы 1 и 9).

- Ослабли бопты крепления суппорта (глава 9).

- Неисправность в системе рулевого управления или подвеске (главы 1 и 10).

Посторонний шум при торможении

- Полностью изношены накладки колодок (главы 1 и 9).

- Коррозия рабочей поверхности тормозного диска или барабана (появпяется поспе длительного перерыва в эксплуатации) (глава 9).

- Посторонний предмет между рабочей поверхностью диска и щитком (главы 1 и 9).

Большой рабочий ход педали

- Неисправен главный цилиндр (глава 9).

- Воздух в системе (глава 9).

Q Неисправен вакуумный усилитель (глава 9).

- Неисправен вакуумный насос (если есть) (глава 9)

Педаль слишком мягкая

Воздух в системе (главы 1.6 и 9).

- Поврежден один из резиновых шпангов системы (главы 1 и 9).

- Ослабли гайки крепления главного цилиндра (глава 9).

- Неисправен главный цилиндр (глава 9].

Необходимо чрезмерно сильное нажатие на педаль

- Неисправен вакуумный усилитель (глава 9). J Неисправен вакуумный насос (глава 9).

J	Поврежден или отсоединен шланг от клапана вакуумного усилителя (глава 9).

- Неисправность в одном из контуров системы (глава 9).

- Закис поршень в одном из тормозных механизмов (глава 9). j	Неправильно установлены колодки (глава 9).

- Установлены неподходящие тормозные колодки (глава 9).

- Загрязнены накладки тормозных колодок (главы 1 и 9].

Вибрация, ощущаемая на руле или педали при торможении

- Чрезмерное биение или износ тормозного диска (главы 1 и 9).

- Изношены накладки колодок (главы 1 и 9).

J Ослабли болты крепления суппорта или щитка тормозного механизма [глава 9).

U Неисправность или износ компонентов рулевого управления или подвески (главы 1 и 10).

Вибрация, ощущаемая на педали

при экстренном торможении

J Результат нормального функционирования ABS.

Тормоза заклинивает

U Закис поршень в одном из тормозных механизмов [глава 9).

U Неправильно отрегулироввн механизм стояночного тормоза (глава 9)

- Неисправен главный цилиндр (глава 9).

Задние колеса блокируются

при обычном торможении

- Загрязнены или повреждены накладки задних тормозных колодок (главы 1 и 9).

J Поврежден задний тормозной диск (главы 1 и 9).

Подвеска и рулевое управление

Примечание. Перед тем как делать заключение о неисправности какого-либо компонента, убедитесь в том. что давление в шинах — в норме, на одну ось установлены шины с одинаковым рисунком протектора, а тормозная система исправна.

Автомобиль ведет в сторону

при установленном прямо рулевом

колесе

- Повреждена шина («Еженедельные проверки»),

- Износ компонентов рулевого управления или подвески (главы 1 и 10).

- Неправильные углы установки передних колес (глава 10).

j В результате аварии нарушена геометрия рулевого управления или подвески (главы 1 и 10).

Биение или вибрация колес

У Передние колеса не отбалансированы [вибрация ощущается на рулевом колесе) («Еженедельные проверки»),

- Задние колеса не отбалансированы (вибрация ощущается на кузове) (глава 10).

U Поврежден колесный диск (глава 10).

- Повреждена шина [«Еженедельные проверки»),

- Износ компонентов рулевого управления или подвески (главы 1 и 10).

- Ослабли колесные гайки (глава 1).

Чрезмерное раскачивание автомобиля в продольном и поперечном направлении при прохождении поворотов или торможении

- Неисправны амортизаторы (главы 1 и 10).

- Ослабла или повреждена пружина подвески. Износ компонентов подвески (главы 1 и 10).

- Изношен или поврежден стабилизатор поперечной устойчивости или его втулки (глава 10).

Автомобиль неустойчиво двигается по прямой

- Неправильные углы установки передних колес (глава 10).

- Износ компонентов рулевого управления или подвески (главы 1 и 10).

- Колеса не отбалансированы (глава 10).

- Повреждена шина («Еженедельные проверки»),

- Ослабли колесные гайки (глава 1).

- Неисправны амортизаторы (главы 1 и 10).

Слишком велико усилие на рулевом колесе

U Заклинило шарнир наконечника рулевой тяги или рычага

подвески (главы 1 и 10). U Порван ремень привода вспомогательных агрегатов или

ослабло его натяжение (глава 1). J Неправильные углы установки передних колес (глава 10).

- Неисправен рулевой механизм (глава 10).

Чрезмерный люфт рулевого управления

J Изношены карданные шарниры рулевой колонки [глава 10). U Изношен шарнир наконечника рулевой тяги (главы 1 и 10). U Изношен рулевой механизм (глава 10). U Износ компонентов рулевого управления или подвески (главы 1 и 10).

Не работает система гидроусиления рулевого управления

U Порван ремень привода вспомогательных агрегатов или ослабло его натяжение (глава 1).

- Недостаточно жидкости в системе усиления рулевого управления («Еженедельные проверки»),

- Пережаты шланги системы гидроусипения (глава 1).

- Неисправен насос системы гидроусипения (глава 10).

- Неисправен рулевой механизм (глава 10).

Чрезмерный износ шин

Износ наружного или внутреннего края

протектора

- Неправильные углы установки колес (износ одного края протектора) (глава 10).

- Износ компонентов рулевого управления или подвески (главы 1 и 10).

L1 Прохождение поворотов на большой скорости. U В результате аварии нарушена геометрия рулевого управления или подвески.

Острые кромки на протекторе

U Неправильная установка схождения колес (глава 10).

Износ центральной части протектора

U Повышенное давление в шине («Еженедельные проверки»)

Симметричный износ краев протектора

□ Пониженное давление в шине [«Еженедельные проверки»]. L) Неисправны амортизаторы (главы 1 и 10).

Неравномерный износ

- Колесо не отбалансировано («Еженедельные проверки»)

- Чрезмерное осевое биение диска.

- Неисправны амортизаторы (главы 1 и 10).

Повреждена шина («Еженедельные проверки»).

Электрооборудование

Примечание. Возможные неисправности системы запуска и причины их появления описаны в параграфе «Двигатепь» данного раздела.

Аккумулятор быстро разряжается

Q Внутренняя неисправность аккумулятора (глава 5А).

- Низкий уровень электролита («Еженедельные проверки»),

- Клеммы аккумулятора покрыты коррозией или ослабло крепление проводов («Еженедельные проверки»),

- Ремень привода вспомогательных агрегатов изношен или ослабло его натяжение (глава 1).

J Генератор не обеспечивает необходимый для зарядки ток (глава 5А).

U Неисправен генератор или регулятор напряжения (глава 5А).

- Короткое замыкание в какой-то цепи (главы 5А и 12).

Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при работающем двигателе

U Ремень привода вспомогательных агрегатов порван, изношен или ослабло его натяжение (глава 1). J Неисправен генератор или регулятор напряжения (глава 5А).

и Повреждена проводка системы зарядки (глава 5А).

Контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит вообще

U Повреждена проводка лампы (главы 5А и 12).

- Неисправен генератор (глава 5А).

Не работают осветительные приборы

U	Перегорела лампа (глава 12).

U	Коррозия на контактах лампы или патрона (глава 12).

U	Перегорел предохранитель (глава 12).

D	Неисправно реле (глава 12).

J	Повреждена проводка (глава 12).

U	Неисправен выключатель (глава 12).

Показания приборов заведомо неточные или быстро меняются Не работает указатель уровня топлива или температуры охлаждающей жидкости

- Неисправен датчик (глава 3).

- Обрыв проводки (глава 12).

- Неисправен указатель (глава 12).

Указатель уровня топлива или температуры охлаждающей жидкости постоянно показывает максимальное значение

- Неисправен датчик (глава 3).

L) Короткое замыкание (гпава 12). L) Неисправен указатель (гпава 12).

Звуковой сигнал не работает или работает неудовлетворительно Звуковой сигнал включен постоянно

- Заклинило выключатель (глава 12).

J Провод постоянно замкнут на массу (глава 12).

Звуковой сигнал не включается

- Перегорел предохранитель (гпава 12). U Повреждена проводка [глава 12).

- Неисправен звуковой сигнал (глава 12).

Звуковые сигналы необычной тональности

- Коррозия на контактных площадках проводов или ненадежный контакт (глава 12).

- Ослабло крепление звукового сигнала (глава 12).

- Неисправен звуковой сигнал (глава 12).

Стеклоочиститель какого-либо стекла не работает или работает неудовлетворительно

Рычаги не двигаются или двигаются медленно

- Щетки прилипли к стеклу или заклинило привод (глава 12).

- Перегорел предохранитель (глава 12).

- Разряжен аккумулятор [глава 5А).

и Неисправна проводка электродвигателя (глава 12).

- Неисправно репе (глава 12).

U Неисправен электродвигатель привода (глава 12).

Зона очистки слишком большая или слишком маленькая

- Рычаги неправильно установлены на шпиндели (глава 12).

- Изношены компоненты привода (глава 12).

- Ослабли крепления электродвигателя или привода (глава 12).

Стекло не очищается полностью

- Изношены или повреждены резинки щеток («Еженедельные проверки»),

- Ослабли пружины или заклинило оси рычагов (глава 12).

- В жидкости омывателя недостаточно моющих добавок [«Еженедельные проверки»),

Омыватель какого-либо стекла

не работает или работает

неудовлетворительно

Одна или несколько форсунок не работают

- Форсунки засорены (глава 12).

- Отсоединены или пережаты трубки подачи жидкости к форсункам (глава 12).

- Недостаточно жидкости в бачке («Еженедельные проверки»)

Не работает насос омывателя

- Повреждена или отсоединена проводка (глава 12).

- Перегорел предохранитель (глава 12).

- Неисправен выключатель (глава 12).

- Неисправен насос (глава 12).

Электрические стеклоподъемники не работают или работают неудовлетворительно Стекло перемещается только в одном направлении

- Неисправен выключатель (глава 12).

Стекло перемещается медленно

- Поврежден привод или в нем недостаточно смазки (глава 11).

- Внутренние компоненты двери мешают работе привода (глава 11).

- Неисправен электродвигатель (глава 11).

Стекло не перемещается

- Перегорел предохранитель (глава 12).

- Неисправно реле (глава 12).

J Повреждена или отсоединена проводка (глава 12).

- Неисправен электродвигатель (глава 11).

Центральный замок не работает или работает неудовлетворительно Система не функционирует

- Перегорел предохранитель (глава 12).

- Неисправен блок управления (глава 12).

- Повреждена или отсоединена проводка (глава 12).

Замки закрываются, но не открываются (и наоборот)

- Неисправен выключатель (глава 12).

- Повреждены или отсоединены тяги замков (глава 11).

- Неисправен блок управления (глава 12).

Один из замков не функционирует

- Повреждена или отсоединена проводка (глава 12).

- Неисправен привод (глава 11).

- Повреждены или отсоединены тяги замка (глава 11).

Неисправен замок (глава 11).

expert22 для http://rutracker.org

СЛОВАРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

А

АБС (Антиблокировочная система тормозов)

Система, обычно управляемая с помощью электроники, предотвращающая блокировку колес в процессе торможения эа счет уменьшения давления жидкости в тормозах блокируемых колес

Аварийный тормоз

Тормозная система, независимая от основной тормозной гидросистемы, которая может использоваться для замедления или остановки автомобиля при отказе основных тормозов, а также для удержания автомобиля на месте при отпущенной педали тормоза. Обычно имеет рычаг, который механически связан с передними или задними тормозами с помощью тросов и рычагов Известен также как ручной тормоз или стояночный тормоз.

Адсорбер

Элемент системы улавливания паров топлива, предназначен для предотвращения попадания в атмосферу паров топлива: содержит гранулы активированного древесного угля для удержания паров топлива из системы питания двигателя топливом.

Адсорбер

Ампер (А)

Единица измерения силы электрического тока. Один Ампер — ток, протекающий через сопротивление 1 Ом при разности напряжения на его концах 1 Вольт.

Анаэробный герметик

Вещество, используемое для предотвращения отворачивания болтов и винтов. Анаэробный — означает, что он не требует кислорода для активации. Широко используется герметик марки Loctite

Антиприхватывающий состав

Покрытие, которое уменьшает риск слипания соединений, которые подвергаются действию высокой температуры, таких как болты и гайки выпускного коллектора

Антиприхватывающий состав

Антифриз

Вещество (обычно этипенгликоль), которое в смеси с водой используется в системе охлаждения автомобиля, чтобы предотвратить замораживание охлаждающей жидкости зимой Антифриз также содержит химические добавки для предотвращения возникновения коррозии и образования ржавчины, которые имеют тенденцию засорять радиатор и каналы охлаждающей жидкости и уменьшать эффективность системы охлаждения.

Асбест

Природный волокнистый минерал с большим термическим сопротивлением, обычно используется в составе материалов тормозных накладок. Асбест опасен для здоровья. Пыль, образующуюся при работе тормозов, нельзя вдыхать или глотать.

Б

Барабанный тормоз

Тормоз в виде металлического барабана. расположенного внутри колеса. При нажатии педали тормоза искривленные тормозные колодки прижимаются к внутренней части барабана, чтобы замедлить или остановить автомобиль.

йиение

Радиальное или осевое перемещение обода или торца вращающейся детали относительно неподвижной точки вследствие неточности ев изготовления или непраеипьной посадки на вал.

Блок электронного управления (блок управления)

Компьютер, который управляет, например, системой зажигания, системой впрыска топлива или антиблокировочной системой тормозов.

В

Ведущий вал

Любой вал, передающий крутящий момент. Иногда так называют ведущую полуось в переднеприводных автомобилях.

Ведущая полуось

Ban, выходящий с каждой стороны дифференциала. который передает крутящий момент от главной передачи к ведущим колесам. Также называется приводным/ ведущим валом или полуосью.

Вентиль выпуска воздуха

Клапан или запорный винт на колесном тормозном цилиндре, суппорте или другом гидравлическом элементе, который открывается для прокачки гидросистемы с цепью удаления воздуха. Иногда носит название «ниппель выпуска воздуха».

Винт Филлилс

Тип винта, имеющий головку с крестообразным шлицом вместо продольного Для него необходима отвертка соответствующего типа.

Воздушный фильтр

Металлический или пластиковый корпус, содержащий фильтрующий элемент, который очищает воздух, попадающий в двигатель, от пыли и грязи.

Вольт (В)

Единица измерения напряжения в электрической цепи. Напряжение 1 Вольт образуется на концах сопротивления 1 Ом при протекании через него тока силой 1 Ампер.

Впускной коллектор

Трубопровод с каналами, через которые воздушно-топпивная смесь (карбюраторный двигатель и двигатель с дроссельным впрыском) или только воздух (дизельный двигатель) подводятся к кпв- панам в головке цилиндров.

Выпускной коллектор

Трубопровод с несколькими каналами, через которые отработавшие газы еыхо-

Вязкость

Величина, характеризующая сопротивление жидкости течению.

Г

Генератор

Элемент электрооборудования автомобиля, который преобразует механическую энергию в электрическую. Приводится в действие от коленчатого вала через ременную передачу. Используется для подзарядки аккумулятора, работы системы зажигания и электрических приборов.

Герметик

Жидкость или паста для предотвращения утечки в соединении. Иногда используется в комбинации с прокладкой.

Гидравлический толкатель

Толкатель, который использует гидравлическое давление от системы смазки двигателя, чтобы поддерживать нулевой зазор (постоянный контакт) с распределительным валом и стержнем клапана. Автоматически приспосабливается к изменению длины стержня клапана при его нагреве. Гидравлические толкатели уменьшают шум клапанов.

д

Двигатель с верхним расположением клапанов (OHV)

Двигатель с клапанами, расположенными в головке цилиндров, но с рвспре- делитепьным валом, расположенным в блоке двигателя.

Двигатель

с верхним расположением распределительных валов (ОНС)

Двигатель с распределительным валом (валами), расположенным в верхней части головки (головок) цилиндров.

Двигатель с двумя верхнерасположенными распределительными валами (DOHC)

Двигатель с двумя распределительными валами, расположенными в верхней части головки цилиндров. Обычно один вал используется для впускных клапанов и один — для выпускных.

Диагностический код (код неисправности)

Цифровой код, формируемый электронной системой управления двигателем при возникновении неисправности. Этот код может бьпь считан с помощью диагностического прибора и использован для выявления зоны системы, в которой может присутствовать неисправность.

Дисковый тормоз

Тормоз, включающий в себя вращающийся диск, к которому прижимаются тормозные колодки. При трении энергия движущегося автомобиля преобразуется в тепло.

3

Заглушка

Металлическая деталь в форме диска или тарелки, закрывающая отверстие в отливке, через которое из нее удаляется стержень. В литых деталях корпуса двигателя такие заглушки выполняют также роль предохранительных элементов, снижающих вероятность их повреждения при замерзании охлаждающей жидкости.

Зазор

Расстояние между двумя деталями. Например, между поршнем и цилиндром, между подшипником и цапфой и т. д.

Запуск от внешнего источника

Запуск двигателя автомобиля с разряженным ипи слабым аккумулятором от постороннего аккумулятора с помощью соединения аккумуляторов проводами большого сечения.

Звездочка

Колесо с зубьями, которые зацепляются с цепью.

И

Искровой промежуток (межэлектродный зазор)

Расстояние между центральным и боковым электродами в свече зажигания. Также относится к зазору между контактами в узле прерывателя в контактном зажигании.

Регулировка зазора • мече зажигания

Измеритель зазоров в подшипниках скольжения (Plastigage)

Тонкая пластиковая нить, имеющая различные размеры и используемая для измерения зазоров. Например, чтобы измерить зазор в подшипнике скольжения, необходимо положить нить вдоль шейки подшипника. Соберите и разберите подшипник: ширина раздавленной полосы укажет величину зазора между шейкой и подшипником.

Измеритель зазоре» в подшипника» скольжения

К

Карбюратор

Устройство, которое смешивает топливо с воздухом в надлежащих пропорциях, для обеспечения требуемой мощности двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием

Карданный вал

Длинная полая труба с карданными шарнирами на концах, которая передает крутящий момент от коробки передач к дифференциалу на автомобилях с задними ведущими колесами и передним расположением двигателя.

Карданный шарнир

Двойное шарнирное соединение для передачи вращения под некоторым углом. Карданный шарнир состоит из двух U-об- разных вилок и крестового шарнира, называемого крестовиной.

Картер коленчатого вала

Нижняя часть блока двигателя, в которой вращается коленчатый вал.

Каталитический нейтрализатор

Устройство в системе выпуска газов, снаружи похожее на глушитель, которое преобразует некоторые особо вредные компоненты отработавших газов в менее

Каталитшчесий кейтралнзатор

Кислородный датчик

Устройство, установленное в выпускном коллекторе двигателя, которое определяет содержание кислорода в отработавших газах и преобразовывает эту информацию в электрический ток. Известен также под названием «лямбда-зонд».

Клапан

Устройство, через которое проходит поток жидкости, газа или сыпучего материала. Расход через клапан может регулироваться подвижной частью, которая открывается, закрывается или частично перекрывает один или большее число проходов

Клапаном также называют подвижную часть такого устройства.

Клапан ограничения давления в зависимости от нагрузки

Регулирующий клапан в гидроприводе тормозов, который работает подобно регулятору давления, но также учитывает нагрузку на заднюю ось.

Клапан рециркуляции отработавших газов

Клапан для пропуска отработавших газов во впускной коллектор.

Клапанный зазор

Просвет между упором клапана (концом стержня клапана] и клапанным рычагом или толкателем. Клапанный зазор измеряется, когда клапан закрыт

Ключ Аллена

Шестигранный ключ для отворачивания болтов с шестигранным углублением в головке.

Коленчатый вал

Главный вал двигателя, расположенный по всей длине картера двигателя и имеющий кривошипы, к которым присоединены шатуны.

Узм коленчатого аала

Компрессия

Уменьшение объема и увеличение давления и температуры газа, вызываемое его сжатием.

Контргайка

Гайка, фиксирующая другую гайку, обычно применяемую для регулировки, или другой резьбовой элемент в нужном положении. Например, гайка для фиксации регулировочной гайки на клапанном рычаге.

Коренные подшипники

Подшипники, в которых вращается коленчатый вал в картере двигателя. В двигателе с рядным расположением цилиндров число коренных подшипников обычно на единицу больше числа цилиндров. Коренные подшипники обычно выполнены в виде расточек в картере, в которые заложены вкладыши, покрытые изнутри антифрикционным материалом с низким коэффициентом трения

Коромысло

Двуплечий рычаг, качающийся на оси или на цапфе. В двигателе с верхним расположением клапанов коромысло преобразует движение вверх толкателя в движение вниз стержня клапана для открывания клапана.

Корончатая гайка

Удлиненная гайка, на верхней части которой имеются сквозные прорези для фиксации гайки на болте или шпильке от самоотвинчивания. Например, на пальце шарового шарнира.

Корончатая ганка

«Крокодил»

Длинный пружинный металлический зажим с зубьями. Используется для временного подключения к электросети.

Л

Лампа-фара

Устаревшая конструкция передней фары, в которой объединены отражатель, линза и нити накала в герметически уплотненный блок. Когда нити накала перегорают или на пинзе появляются трещины, заменяется блок целиком.

м

Маховик

Массивный диск, в котором накапливается энергия импульсов при рабочих ходах в цилиндрах. На автомобилях маховик прикреплен к коленчатому валу для сглаживания неравномерности вращения.

Мост

Узел, который объединяет два колеса автомобиля. Мостом также называется балка, которая соединяет два колеса автомобиля. Мост, который передает крутящий момент, называется ведущим.

Мультиметр

Электрический контрольно-измеритель- ный прибор, способный измерять напряжение, ток и сопротивление. Известен также под названием «тестер».

Муфта вентилятора

Гидравлическая передача, которая позволяет поддерживать требуемую скорость вращения вентилятора при переменной частоте вращения двигателя

О

Оксиды азота

Основной ядовитый загрязнитель, испускаемый бензиновыми и дизельными двигателями при высоких температурах

Ом

Единица электрического сопротивления. Сопротивление в 1 Ом при пропускании через него тока сипой 1 Ампер создает падение напряжения 1 Вольт.

Омметр

Измерительный прибор для определения электрического сопротивления.

Опережение зажигания

Угол, на который должен повернуться коленчатый вал, чтобы поршень дошел до верхней мертвой точки, обычно выражаемый в числе градусов, в момент, когда происходит восппаменение смеси.

Осевой зазор

Параметр, характеризующий возможность относительного перемещения двух элементов в осевом направлении. Применительно к коленчатому ввлу, расстояние, на которое коленчатый вал может смещаться вперед и назад в блоке цилиндров

Ось колеса

Вал, на котором вращается колесо или который вращается вместе с колесом.

Отгибная шайба

Шайба, предназначенная для предотвращения самопроизвольного отворачивания или ослабления гаек крепления узлов и деталей путем отгибания специального язычка шайбы на грань гайки.

п

Перегородка

Элемент кузова автомобиля, отделяющий моторное отделение от салона.

Плавкая связь

Устройство защиты цепи, состоящее из проводника, окруженного термостойкой изоляцией. Проводник имеет диаметр, меньший чем у защищаемого провода, так что он действует как самое слабое звено в цепи. В отличие от перегоревшего плавкого предохранителя, разрушенная плавкая связь должна отрезаться от провода для замены

Плавкий предохранитель

Электрическое устройство, которое защищает цепь от случайной перегрузки. Типичный плавкий предохранитель содержит легкоплавкий провод, который имеет такой диаметр, чтобы расплавиться при определенной силе электрического тока (в амперах) и разъединить защищаемую цепь.

Подушка безопасности

Надувная подушка, скрытая в ступице рулевого колеса [на стороне водителя) или в лицевой панели или отделении для перчаток (со стороны пассажира). При лобовом столкновении подушки раздуваются, защищая водителя и переднего пассажира от удара о рулевое колесо или лобовое стекло.

Подшипник выключения сцепления

Упорный подшипник в сцеплении, который перемещается в осевом направлении под действием педапи сцепления и воздействует на рычаги выключения ипи на лепестки диафрагменной пружины для выключения сцеппения. Также называется выжимным подшипником.

Подшипник скольжения

Узел, обеспечивающий легкое вращение вала в корпусе и не допускающий их относительного радиального смещения. Обычно изготовлен в виде цилиндрической расточки в корпусе, в которую вставлена втулка или вкладыш из антифрикционного материала с низким коэффициентом трения. Подшипник скольжения обычно требует хорошей организации смазки под давлением. Пример — подшипники копенчатого вала двигателя.

Лодшипш

Полуось

Вращающийся вал. который передает крутящий момент от главной передачи к ведущему колесу, обычно устанавливается в заднем ведущем мосте.

Порядок работы цилиндров

Порядок, в котором происходит воспламенение смеси в цилиндрах двигателя, начиная с первого цилиндра.

Приводной вал

Обычно так называют ведущую полуось в переднеприводных автомобилях.

Продольный наклон оси поворота колеса

Угол установки колес, определяющий наклон оси поворота колеса в продольной плоскости. Угол считается попожитель- ным, когда верх оси поворота колеса отклонен назад

Прокачка тормозов

Процедура выпуска воздуха из гидро-

Прокладка

Любая тонкая детапь из мягкого материала (обычно пробки, картона, асбеста или мягкого металла), установленная между двумя металлическими поверхностями, чтобы обеспечивать хорошее уплотнение. Например, прокпадка головки цилиндров установлена в соединении между блоком и головкой цилиндров.

Прокладка

Пружинное кольцо

Кольцеобразный зажим для предотвращения продольного перемещения ци- пиндрических детапей и валов. Внутреннее пружинное копьцо устанавливается в канавке в корпусе, внешнее пружинное кольцо вставляется в канавку на наружной поверхности цилиндрического вала.

Р

Радиатор

Теппообменное устройство, обеспечивающее теплопередачу от жидкости к воздуху, преднвзначенное для уменьшения температуры жидкости в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Распределительный вал

Вращающийся вал. на котором расположен ряд кулачков, приводящих в действие механизмы клапанов двигателя Распределительный вал может иметь зубчатый, цепной или ременный привод.

Регулировочная прокладка (шайба)

Тонкая дистанционная деталь, использу- емвя для регулировки осевого зазора или относительного попожения между двумя деталями. Регулировка производится за счет изменения толщины прокладки.

Реечный рулевой механизм

Система рупевого управпения, в которой рупевой вал имеет на конце шестерню, входящую в зацепление с зубчатой рейкой. При поворотах рулевого колеса поворачивается ведущая шестерня и перемещает рейку впево или вправо Это движение передается через рулевые тяги к управляемым колесам.

Регулировка двигателя

Процесс точной и тщательной настройки работы двигателя, включая замену некоторых частей с целью попучения наилучших его характеристик.

Регулятор давления

Клапан гидравлического управления, который ограничивает давление в задних тормозах при экстренном торможении, чтобы предотвратить блокировку колес. Также называется клапаном ограничения давления

Реле блокировки стартера

На автомобилях с автоматической коробкой передач выключатель, предотвращающий запуск, если коробка передач не находится в положении N (нейтраль) или Р (парковочная передача).

Ремень газораспределительного механизма

Зубчатый ремень, который вращает распределительный вал Обрыв ремня при работе двигатепя может вызвать серьезные последствия.

Ремень (ремни) привода вспомогательных агрегатов

Привод вспомогательных агрегатов

Ременная передача, предназначенная для привода в действие вспомогательных агрегатов, таких как генератор, насос охлаждающей жидкости, насос усилителя рулевого управления, компрессор системы кондиционирования воздуха и т. д., от шкива коленчатого вала.

Ротор

Вращающаяся часть любого устройства (например, генератора). Ротор турбокомпрессора — узел, включающий в себя колесо компрессора, вап и турбинное колесо.

Ротор рвспредепителя зажигания — вращающаяся часть, соединяющая поочередно центральный электрод на крышке распредепителя со свечными проводами высокого напряжения и направляющая высокое напряжение от обмотки катушки зажигания к надлежащей свече.

С

Сварка

Соединение двух деталей путем нагрева и расплавления металла в зоне сварки.

Свободный ход

Перемещение до начала действия. «Свободное движение» в рычажном механизме или узле, между началом приложения усилия и фактическим движением Например, расстояние, на которое перемещается педаль тормоза до начала движения поршня в главном тормозном цилиндре.

Серпантинный привод

Привод вспомогательных агрегатов двигателя, в котором вместо нескольких коротких ремней испопьзуется один широкий длинный ремень, охватывающий все шкивы. Обычно в этом случае используется автоматический натяжитель.

Серпантинный привод

Система управления двигателем

Компьютер, управляющий впрыском топлива и зажиганием.

Степень сжатия

Отношение обьема цилиндра, когда поршень находится в нижней мертвой точке, к объему цилиндра, когда поршень находится в верхней мертвой точке.

Стойка МакФерсона

Тип системы передней подвески, изобретенной Эрпом МакФерсоном в компании Ford в Ангпии. В ее первоначальной форме нижний рычаг подвески образован простой горизонтальной связью со стабилизатором поперечной устойчивости. Между кузовом и поворотным кулаком установлена длинная стойка, объединяющая в один узел цилиндрическую пружину и амортизатор. Многие современные так называемые стойки МакФерсона ис- попьзуют в качестве нижней опоры обычный А-образный рычаг и не опираются на стабилизатор поперечной устойчивости.

Суппорт

Неподвижная часть дискового тормоза, который охватывает диск и является направпяющей для тормозных колодок В суппорте расположены также рабочие гидроцилиндры тормозной системы с поршнями, которые прижимают тормозные колодки к диску при торможении.

Схема электропроводки

Рисунок, изображающий эпементы и провода системы эпектрооборудования автомобиля, с использованием стандартизированных символов.

Схождение колес

Разность расстояний между торцевыми поверхностями колес спереди и сзади. Если это расстояние сзади больше, чем спереди, схождение называется попожи- тепьным, еспи наоборот — отрицательным (или расхождением). Обычно схождение важно для передних (управпяемых) колес. На автомобилях с задними ведущими колесами небольшое положительное схождение необходимо для компенсации сил, стремящихся развести колеса, так чтобы при двйжении передние колеса были паралпельны. На переднеприводных автомобилях обычно устанавливается небольшое расхождение.

т

Термостат

Управпяемый температурой клапан, который регулирует поток охлаждающей жидкости между блоком ципиндров и радиатором, дпя поддержания оптимальной температуры двигатепя. Термостат также используется в некоторых воздухоочистителях, в которых регулируется температура.

Толкатель

Цилиндрический элемент, передающий движение от кулачка распредепительного вала к стержню клапана или непосредственно, или через коромысло (клапанный рычаг).

Тормозная накладка

Деталь, изготовленная из фрикционного материела, имеющего высокий коэффициент трения. Тормозная накладка приклеивается или приклепывается к стальной основе, вместе с которой составляет тормозную колодку.

Тормозная колодка

Элемент дискового или барабанного тормоза, который прижимается к поверхности диска или барабана, соединенного с колесом, и предназначен для снижения скорости или остановки транспортного

средства. Тормозная колодка обычно имеет основу, изготовленную из стали и соответствующую по форме останавливаемому элементу (плоская — для дискового тормоза и серповидная — для барабанного). к которой приклеена или приклепана фрикционная накладка

Тормозной барабан

Элемент тормоза, вращающийся вместе с колесом, на который воздействуют тормозные колодки для остановки транспортного средства.

Тормозной диск

Элемент тормоза, вращающийся вместе с колесом, на который воздействуют тормозные колодки для остановки транспортного средства.

Трассер

Полосы другого цвета, нанесенные на изоляцию провода, чтобы отличить этот провод от другого с изоляцией того же цвета.

Турбокомпрессор

Устройство с газовой турбиной и центробежным компрессором, которое приводится в действие отработавшими газами и предназначено для повышения давления воздуха во впускном коллекторе. Обычно используется для увеличения мощности двигателя при неизменном рабочем объеме цилиндров.

У

Ударный съемник

Специальный съемник, который вворачивается или прицепляется к детали, например к валу или подшипнику. На стержне съемника имеется массивная болванка, которая может скользить по стержню. На свободном конце стержня имеется упор, в который ударяется болванка, освобождая снимаемую деталь

Указатель

Прибор/дисплей на щитке приборов, используемый для контроля над состоянием двигателя.

Уплотнительное кольцо

Тип уплотнения, изготовленного из специального резинообразного материала. При сборке узла для обеспечения надежного уплотнения кольцо закладывается в канавку, в которой оно обжимается присоединяемой деталью.

Уплотинк

ф

Фильтрующий элемент воздушного фильтра

Основной элемент воздушного фильтра, обычно изготавливаемый из пористой бумаги, через который проходит весь поток воздуха, поступающего в двигвтель. Требует замены через регулярные интервалы.

X

Хладагент

Любое вещество, используемое для отвода тепла в системе кондиционирования воздуха. В течение многих пет наиболее распространенным был хладагент R-12; однако недавно изготовители начали использовать менее токсичное вещество R-134а, которое приносит меньший вред озоновому слою атмосферы.

Хонинг

Абразивный инструмент для исправления небольших отклонений круглое™ отверстий или различий в диаметрах цилиндров двигателя, тормозном цилиндре ит. д.

ц

Цилиндрическая пружина

Спираль из упругой стали, имеющая различные размеры. Используется во многих узлвх автомобиля, например как упругий элемент в подвеске, в клапанном механизме.

ш

Шариковый подшипник

Узел, обеспечивающий легкое вращение вала в корпусе и его фиксацию относительно корпуса в радиальном и осевом направлениях Подшипник состоит из внутреннего и наружного колец со стальными шариками между ними. Изготавливается из специальной закаленной стали.

Шарнир равных угловых скоростей

Тип универсального шарнира, в котором отсутствуют колебания скорости, вызванные изменением угла передачи крутящего момента.

Шатунный подшипник

Подшипник, с помощью которого нижняя головка шатуна соединена с кривошипом коленчатого вала двигателя. Обычно выполняется в виде подшипника скольжения.

Штангенциркуль

Точный измерительный прибор, который позволяет измерять внутренние и на- ружныв размеры. Не столь точный, как микрометр, но более удобный.

щ

Щуп

Тонкая полоса или лезвие из твердой стали, имеющее определенную толщину. Используется для определения зазоров между деталями.

Щуп

Э

Электронный впрыск топлива (EFI)

Управляемая компьютером система топпивоподачи, которая распределяет топливо по форсункам, расположенным в каждом впускном канале двигателя.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Примечание: Используемые ссылки даются в форме «Номер главы • номер страницы».

А

Автоматическая коробка передач 7Б»1 Блокиратор рычага селектора — 1 А»8 Поиск неисправностей — 7Б«6, П»17 Рабочая жидкость — 0»15,1 А»11 Аккумулятор — 0»5, 0»15. 5А»2, 5А»3

Элемент питания пульта дистанционного управления — 1 А»21. 1Б.18

Амортизатор - 108. П»8 П«9 Антенный усилитель — 12«18 Антиблокировочная система — 9»12

Поиск неисправностей — 9»14 Антифриз - 0.11, ОИ 5.1 А.20,1 Б*17.3.3 Асбест —О» 1 Аудиосистема — 12»17

Б

Багажное отделение

Боковые панели отделки — 11 »19 Подсветка - 12»10 Бамперы — 11 «13

Бачок жидкости сажевого фильтра — 4В»6 Ближний свет — 12*7 Блок дистанционного доступа — 12»20 Блок системы усиления рулевого управления — 10«13 Блок управления вспомогательным злектрооборудованием — 12.20

Блок управления климат-контролем — 12«21 Блок управления приводами кресел — 11 «16 Блок управления сажевым фильтром — 4В»6 Блок управления ABS — 9»13 Блок цилиндров — 2Г«10

Блоки информационно-развлекательной системы — 12«17 Блоки электронного управления — 12»20

Топливной системой — 4А»5,4А»9,4Б»8 Боковые дефлекторы — 3» 13 Боковые подушки безопасности — 12»20

В

Вакуумные шланги — 1 А» 10.1 Б»9

Вакуумный насос — 9*14

Вакуумный усилитель — 9» 10

Вентилятор отопителя — 3«11

Вентилятор радиатора — 3«3

Верхние боковые подушки безопасности — 12»20

Ветровое стекло — 11 »12. П»7

Очиститель — 12»14 ВМТ поршня первого цилиндра — 2А«4 Вмятины — 11 »2 Возгорание — 0«5 Воздушные пробки — 1 А«21,1 Б«18 Воздушный фильтр — 1 А»16. 1 Б»15. 4А«3, 4Б«2 Впускной коллектор — 4А«11, 4Б»11 Выжимной подшипник — 6*5 Выключатели обогревателей кресел — 12«7 Выключатели освещения салона — 12»6 Выключатели стеклоочистителей — 12*6 Выключатель сигналов торможения — 4А«6,4А«10.4Б«8, 9«12 Выключатель аварийной световой сигнализации — 12*7 Выключатель контрольной лампы давления масла — 2А»16. 2Б.15,2В.15

Выключатель сигналов заднего хода — 7А«6 Выпускной коллектор — 4А«11, 4Б«11

г

Генератор — 5А»4.5А»5 Гидрокомпенсаторы — 2В»8 Главный цилиндр Сцепления — 6»2 Тормозной — 9*8 Глушитель — 4А»13,4Б»12

Головка блока цилиндров —2А»12,2Б«12,2В»11,2Г«6 Крышка - 2А«5, 2В«4

д

Дальний сеет — 12»7

Датчик абсолютного давления в коллекторе — 4А»6,4Б»8 Датчик бокового ускорения — 9»14.12»20 Датчик высоты подвески — 12«13

Датчик давления/температуры топлива — 4А»6,4А«10,4Б»8 Датчик детонации — 5Б»4 Датчик дождя — 12»21

Датчик массового рвсхода воздуха — 4А»6,4А»7,4Б«8

Датчик освещенности — 3«15

Датчик положения педали акселератора — 4А»6,4Б»8

Датчик температуры — 3»7

Датчик температуры воздуха — 4А»6,4А»7,4Б»8

Датчик угла поворота рулевого колеса — 9»14

Датчики удара — 12»20

Двери — 11«4

Панели внутренней отделки — 11 «5 Приводы наружных зеркал — 12«6 Ручки и замки — 11 «5 Стеклоподъемники — 11 «8 Дверь багажного отделения — 11 »11 Внутренняя панель отделки — 11 • 10 Замок — 11«11

Привод стеклоочистителя — 12»15 Ручка —11 «11 Стойки-11 «11 Двигатель на запускается — 5Б»2 Демпфер вибраций — 8«3

Детали системы впрыска дизельного двигателя — 0*2 Динамики —12» 18 Диски-1 А. 12.1Б«10.9«7

Дополнительный сигнал торможения — 12»9,12«12

Дорожная проверка — 1 А» 14,1 Б» 12

Дроссель с электронным управлением — 4А«6,4А«8

Е

Еженедельные проверки — 0*8

Ж

Жидкости —0« 15

Утечки - 0«7,1 А»9.1 Б.9 Жидкость системы усиления рулевого управления — 0« 15,1 А«8. 1Б.8

3

Задний блок-фонарь — 12«9,12«12 Замок

Двери — 11»5

Двери багажного отделения — 11 «11 Капота — 11 »4

Крышки багажного отделения — 11 «12 Смазывание — 1А»14,1 Б»12 Центральный - 12«6.12»16

Запасные части — П«2 Запуск от внешнего аккумулятора — 0*5 Зарядка аккумулятора — 5А»2, 5А«3 Звуковые сигналы — 1 А»9,1 Б»9,12«16 Зеркала -11.12. П»7 Выключатель — 12*6

И

Идентификация автомобиля — П»2 Идентификация утечек — 0*7 Индикатор обслуживания — 1 А» 16,1 Б» 14 Инструменты и приспособления — П«6 Испаритепь — 3»14

К

Капот — 11 «3 Замок — 11

Опорные стойки — 11 »11 Трос замка — 11 »4 Картер -2Г»10

Каталитический нейтрализатор — 4В«2,4В«4

Катушки зажигания — 5Б«4

Кислородный датчик — 4В»1, 4В«4

Клапан, гасящий вибрации — 4Б«9

Клапан-регулятор давления наддува — 4Б«9

Клапан-регулятор давления топпива — 4Б»9

Клапан-регулятор копичества топпива — 4Б«9

Клапан системы улавливания паров топлива — 4В«4

Клапан системы рециркупяции отработавши* газов — 4В»5

Клапаны — 2Г«7

Ковровое покрытие — 11 »2.11 »17 Кожух рычага переключения передач — 7А«3 Коленвал - 2Г»9,2Г.11

Датчик положения — 4А«6,4А»9.4Б«7 Манжеты - 2А.11. 2БИ 3.2В«15 Шкив - 2А.6,2В.5 Колеса-П» 10 Замена — 0*6

Подшипники - 10»3,10*7, П«9 Углы установки — 10« 14 Колесные датчики ABS — 9«13 Коллекторы — 4А«11, 4Б-11 Колодки —1А»12,1Б«10,9«3,9»5 Кольцо привода датчика ABS — 9*13 Компоненты системы управления двигателем — 4А«7.4Б»7 Компрессор — 3«15 Конденсер — 3«14 Консоль — 11 «23 Контейнер с углем — 4В«3 Коренные подшипники — 2Г «10

Крышки — 2Г«7 Коромысла — 2В«8 Короткое замыкание — 12»2 Коррозия — П* 10 Кресла и сиденье — 11»15,11«16 Круиз-контроль —4А»11 Крышка багажного отделения — 11»11 Замок —11 «12 Опорные стойки — 11 »12 Крышка расширительного бачка — 1 А«21,1 Б» 18 Ксеноновые лампы — 12« 12 Кузов и кузовное оборудование — 11 »1

Л

Лампы - 0«14.12«7,12«9 Лампы накаливания — 12»11 Лампы освещения сапона — 12»9 Лицевая панель — 11«24

Центральные дефлекторы — 3» 13 Люк-11.27

Выключатель — 12«6 Привод/блок управления — 12«16

м

Манжета гидротрансформатора — 7Б»4 Манжета первичного вала — 7А«6. 7Б«4 Манжета рычага выбора режимов — 7Б«4 Манжеты приводных валов — 7Б»4 Манжеты коленвала — 2А«11, 2Б»13,2В»15 Манжеты распредвалов - 2Б«9,2В»11 Масло

Механической коробки передач — 0«15, 7А*7 Моторное - 0»9,0*15,1 А.6,1 Б»6 Маслоотделитель — 4В«2 Маслоохладитель — 2В»15 Масляный насос - 2А»14.2Б«13.2В«14 Масляный фильтр — 1 А»6.1 Б»6 Массы —П»1

Мастерские по ремонту систем выпуска — П»3 Маховик - 2 А. 16,2Б. 13.2В.16 Места проверок в подкапотном пространстве — 0«8 Металлические магистрали — 1 А»10,1 Б«9 Механическая коробка передач — 7А«1 Масло — 0»15, 7А»7 Поиск неисправностей — П«16 Модупятор ABS - 9»13 Моторное масло — 0»9.0*15,1 А«6.1 Б«6

н

Наконечник рулевой тяги — 10»14 Направление светового луча — 12«12,12»13 Наружное освещение — 1 А«9,1 Б»9.12»11

Выключатель — 12»5 Натяжитель - 2А«7.2Б»6.2В«5 Неподвижные стекпа — 11 «12 Нижняя панепь отделки лицевой панели — 11 «21

О

Обивка потолка — 11 «17 Обогреватели кресел — 12»21 Обрыв звземления - 12«3 Обрыв цепи — 12»2 Окрашивание — 11 »3 Омыватепи —12*15

Выключатели — 12*6 Жидкость —О» 11 Опоры силового блока — 2А»17.2Б«14,2В«17 Охлаждающая жидкость — 0«11.0*15,1 А«19.1Б»16 Датчик температуры — 3»7,4А»6 Помпа — 3*7

п

Панели отделки — 11«5.11 • 10.11«16

Панель индикации режимов — 7Б«3

Панель отделки задней стойки кузова — 11 «18

Панель отделки передней стойки кузова — 11 »17

Панепь отделки средней стойки кузова — 11 »17

Панели отделки стоек багажного отделения — 11 »19

Педаль

Volvo S40&V50

expert22 для http://rutracker.org

Акселератора - 4А«4,4А»6,4Б»3.4Б»8 Сцеппения — 4А»6,6»1.6«5 Тормоза-9«9,9«13 Первый запуск после капительного ремонта — 2Г«13 Передние блок-фары - 12«7.12«11,12»13 Ближний свет — 12»7

Дальний свет — 12*7

Направление светового луча — 12»12,12»13 Подсветка выключателя — 12»5 Перчаточный ящик — 11 «20

Подсветка — 12«10 Плавиковая (фтороводородистая) кислота — 0»5 Планшайба — 2Б»13 Пластиковые детали — 11 »3

Подвеска и рулевое управление — 1А»13,1 А»14,1Б»11,1 Б«12 10-1. П.8, П.9

Поиск неисправностей — П«18 Поддон - 2А.13.2Б. 14,2В. 13

Подсветка зеркала противосолнечного козырька —12» 10

Подсветка колодца для ног — 12«10

Подсветка номерного знака — 12»Э, 12»12

Подстаканник — 11 «21

Подушки безопасности — 0»2,12« 18

Подъем и фиксация автомобиля — П»4

Поиск неисправностей — П»12

Автоматической коробки — 7Б»6, П«17 Двигателя — 5Б«2, ГМЗ Зажигания — 5Б«2, 5Б»3 Механической коробки передач — П«16 Подвески и рупевого управпения — П«18 Приводных валов — П«17 Системы охлаждения — П*15 Сцепления —П» 16

Топпивной системы и системы выпуска — П»16 Тормозной системы — П«17 Электрооборудования — 12«2. П«19 A8S-9.14 Поиск неисправностей двигателя — П»13 Поиск неисправностей эпектрооборудования — 12»2. П«19 Полка багажного отделения — 11 «17 Помпа системы охлаждения — 3*7 Поперечная тяга — 10»9 Поперечный рычаг — 10«6.10*9 Поражение током — О» 1 Поршневые кольца — 2Г»12 Поршни - 2Г«8,2Г»12 Предохранители - 0»14,12«3 Приборы-1 А.15.1Б«13 Лампы подсветки — 12«10 Подсветка — 12«7 Щиток-12.14 Привод замка пючка заправочной горловины бака — 12»21 Привод распредепения потоков — 3«12 Привод режима размораживания — ЗИ 3 Привод регулировки температуры — 3»13 Привод рециркуляции - 3»12 Привод стеклоочистителя — 12»14,12«15 Приводные валы — 8»1, П»9 Манжеты — 7 А«6 Поиск неисправностей — П»17 Пыльники - 1А«13,1Б»11,8*3,8«4 Приобретение запасных частей — П«2 Приспособления — П»6

Проверка технического состояния автомобиля — П«7

Проверка топливных магистралей — 1 А» 13,1 Б»12

Проводка, расположенная в моторном отсеке — 1 А» 10,1 Б» 10

Продольный рычаг — 10»8

Проигрыватель медиа-файлов — 12»17

Промежуточная секция — 2Г«7

Промежуточный охладитель — 4Б»10

Промежуточный подшипник — 8«4

Пропуски зажигания — 5Б«2

Противотуманные фары — 12*8,12«11

Подсветка выключателя — 12*7 Проверка компрессии — 2А«3,2Б»3,2В«3 Проверка состояния днища — 1 А»13,1 Б»12 Проверка тормозных магистралей — 1А»13,1Б»12

Проводка — 1 А»10.1 Б«10 Противосолнечный козырек — 11 «20

Подсветка — 12«10 Противоугонная система — 12«20 Пружина подвески — 10«9. П»9 Пыльники

Приводных валов — 1 А»13,1 Б»11,8«3,8«4 Рулевого механизма — 10«12

Р

Рабочие зазоры клапанов — 2 А»5,2Б» 10 Рабочий цилиндр сцепления — 6*3 Радиатор — 3*4

Вентилятор — 3.3 Радиоприемник —12«17 Размеры — П«1

Распредвапы — 2А«9,2Б«9, 2В«8

Датчик положения — 4А»6,4А*10,4Б«7 Звездочки — 2Б»7

Клапан системы регулировки фаз — 4А»7,4А«10 Манжеты - 2Б«9,2В«11 Расширительный клапан — 3«14 Регулятор давления топлива — 4А»6 Реле -12 «4

Свечей накаливания — 5А»7 Ремень привода вспомогательных агрегатов — 1 А»8,1 Б«8 Ремень привода ГРМ — 2Б»4,2В«5 Ремонт в дороге — 0»4

Ремонт двигателя без снятия с автомобиля (бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 литра) — 2А«1

Ремонт двигателя без снятия с автомобиля (бензиновые двигатели 2.4 литра) — 2Б«1

Ремонт двигателя без снятия с автомобиля (дизельные двигатели)-2ВЛ

Ремни безопасности — 1 А» 16,1Б«10,11»21 Ресивер —3» 14 Решетка радиатора — 11 «15 Рулевая колонка — 10»11, П«7 Рулевое колесо — 10*10, П«7 Блок управпения — 12«5 Выключатели — 12«7 Рулевое управление — 1 А«13,1 А«14,1Б»11,1Б»12. П«8. П«9 Рулевой механизм — 10« 12

Пыльники — 10*12 Ручка

Двери — 11«5

Двери багажного отделения — 11 »11 Крышки багажного отделения — 11 «12 Поручни — 11«21 Рычаги задней подвески — 109 Рычаги стеклоочистителей — 12»14

С

Сабвуфер-12» 18

Сажевый фильтр — 1 Б«19,4В«2,4В«5

Бачок —1Б«15 Салонный фильтр — 1 А»15,1 Б»13 Свечи зажигания — 1 А» 17 Свечи накаливания — 5А»7 Селектор

Кожух - 7Б«3 Манжета —7Б»4 Трос - 7Б»2 Сигналы торможения — 12»9,12«12

Выключатель — 4А»6,4А»10,4Б«8,9»12 Система вентиляции — 3*9 Система вентиляции картера — 4В«1, 4В»2 Система впрыска топпива — 4А»5,4А«7,4Б«3,4Б«5, П»10 Система выпуска отработавших газов— 1А»12, 1Б»11, 4А»12, 4Б.12, П.9,П.Ю

Система зажигания — 5Б«1 выключатель — 12*4 Поиск неисправностей — 5Б»2.5Б«3 Система кондиционирования — 3*9 Датчик давления — 4А«6 Подсветка панели управления — 12»11 Система облегчения парковки — 12«17 Система отопления — 3*9 Вентилятор — 3«11

Подсветка панели управления — 12»11 Распределительный блок — 3»13 Теплообменник — 3»12 Система поддержания заданной температуры воздуха — 3«10 Система предпускового подогрева — 5А«6 Система регулировки направления светового луча — 12»13 Система регулировки фаз газораспределения — 2Б»7 Система рециркуляции отработавших газов — 4В*2 Система улавливания паров топлива — 4В«1. 4В»3 Системы запуска и зарядки — 5А«1

Системы снижения токсичности отработавших газов — 4В«1 Системы охлаждения двигателя, отопления и кондиционирования—3»1

Поиск неисправностей — П«15 Системы снижения токсичности — 4В*1. П«10 Смазки и рабочие жидкости — 0*15 Смазывание петель — 1 А» 14.1 Б«12 Снятие и капитальный ремонт двигателя — 2Г«1 Стабилизатор поперечной устойчивости — 106,10*10 Стекла - 11 «в

Выключатели приводов — 12*6 Стеклоподъемники с электроприводом — 11 • 10 Стойки

Двери багажного отделения — 11 • 11 Капота — 11«11

Крышки багажного отделения — 11»12 Подвески — 10*5 Стояночный тормоз — 9» 1-0.9«12. П«7

Выключатель контрольной лампы — 12«6 Ступичные подшипники — 10*3,10*8 Суппорт - 9«7.9»8 Схемы электрооборудования — 12»22 Сцепление - 1 А«15,1 Б»13,6«1

Датчик положения педали — 4А»6 Поиск неисправности — П« 16 Рабочая жидкость — 0« 10,0» 15

т

Текущее обслуживание (ковровое покрытие) — 11 »2 Текущее обслуживание (кузов и днище) —11*1 Теплообменник — 3»12 Термостат - 3«8 Тест на утечки — 2В«4

Техническое обслужиевние (модификации с бензиновыми двигателями)— 1А»1

Техническое обслуживание (модификации с дизельными двигателями)— 1Б*1

Толкатели - 2А«9, 2Б»9,2В-8 Топливная рампа — 4Б»8

Топливная система и система выпуска отработавших газов (модели с бензиновыми двигателями] — 4А»1

Поиск неисправностей — П»16 Топливная система и системе выпуска отработавших газов (модели с дизельными двигателями) — 4Б»1 Топливные шланги — 1 А«10,1 Б»9 Топливный бак — 4А»5,4Б»2

Топливный насос и датчик уровня топлива — 4А«4,4А«6,4Б»5 Блок управления — 4А»10 Фильтр —4 А» 10 Топливный фильтр — 1 А»15,1 Б«14 Тормозная жидкость —0«10,0«15,1А«19,1Б»16

Тормозная система- 1А»14,1 В«12.9»1, П«7, П»8, П«9 Диски — 1 А»12.1Б.10.9.7 Колодки -1 А. 12,1 Б. 10.9.3,9.5 Поиск неисправностей - П«17 Трансмиссия — 1 А» 14,1 Б» 13 Трос

Капота — 11 «4

Селектора режимов (переключения передач) — 7 А«4,7Б«2 Стояночного тормоза — 9»11 Трубки- 1А.10,1Б.9, 9*3 Турбонагнетатель — 4Б*10

Клапвн-регулятор давления — 4Б»9

У

Углы установки колес — 10« 14 Удаление воздуха

Система усиления рулевого управления — 1 СМ 3 Сцепление — 6«3 Тормозная система — 9*2 Удаление воздухе из топливной системы и ее заправка — 4Б«4 Удаление давления из топливной системы — 4А«2 Уквзатели поворотов - 12«8.12« 12

Выключатель — 12«6 Утечки - 0*7.1 А«9,1 Б«9

Ф

Фиксация автомобиля — П«4 Фильтр

Воздушный- 1А.16,1Б.15.4А.3.4Б.2 Масляный — 1 А*6.1 Б»6 Сажевый-1 Б» 15.1Б«19,4В«2.4В*6 Салонный — 1 А«15.1Б»13 Топливного насоса — 4А«10 Топливный — 1 А«15,1 Б«14 Фонари освещения салона — 12*9 Форсунки — 4А»6.4А«7.4Б»6

ц

Царапины — 11«2 Центральная консоль — 11 «23

Подстаканник —11 «21 Центральный блок управления — 12«20 Центральный замок — 12»16

Выключатели — 12«6 Цепь привода ГРМ. натяжитель и направляющие — 2А»8 Крышка - 2А»6

ш

Шатунные подшипники — 2Г«10 Шатуны-2Г.8,2Г.13 Шины-П. 10

Мастерские — П«2 Состояние и давление — 0«12,0*15 Шланги - 3«2,9«3

Утечки -1А»9.1Б»9

щ

Щетки стеклоочистителей — 014

э

Электрический обогреватель — 3»15 Электрооборудование — 1 А«15,16*13. П»8 Электрооборудование кузова — 12«1

Элемент питания пульта дистанционного управления — 1 А»21, 1Б.18

1	Свечи зажигания должны всегда находиться в идеальном состоянии. При соблюдении этого условия двигатель будет работать без перебоев, развивать попную мощность и расходовать минимапьно возможное количество топпива. Устанавпи- вать можно топько свечи рекомендованного типа (см. Спецификации).

2	При собпюдении этих требований вам, скорее всего, придется топько менять свечи на новые через предписанные интервапы. Очищать рабочие поверхности свечей следует только при необходимости, но не подручными средствами (можно повредить свечи), а специальными приспособлениями.

1	Грязь и вода, попав внутрь шарнира, приведут к его быстрому выходу из строя. Пыльники предназначены для того, чтобы не допустить этого. Грязь, попадая на пыльник. может повредить его. поэтому их следует периодически мыть мыпьной водой.

2	Поднимите автомобиль и установите на надежные опоры. Поверните рулевое колесо до упора в любую сторону и. медленно проворачивая колесо, осмотрите пыльники наружных шарниров Распрямпяйте их складки и ищите следы повреждений или износа (рис. 12.2). Сквозь трещины и повреждения из шарнира вымывается смазка, а внутрь попадает грязь и вода.

А

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При контакте с кожей немедленно смойте ее водой. При проглатывании жидкости или попадании в глаза незамедлительно обратитесь к врачу. Некоторые типы тормозной жидкости горючи и могут воспламениться при контакте с горячими узлами. Поэтому во время работы примите меры предосторожности как при работе с бензином. Тормозная жидкость — эффективный растворитель. При попадании на пластиковую панель она может повредить ее поверхность. Незамедлительно смывайте всю тормозную жидкость, попавшую на панель, большим количеством воды. Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому если она длительное время хранилась в открытом контейнере, то могла потерять свои свойства. При доливке или замене используйте жидкость рекомендованного типа из недавно открьггого контейнера.

- Процедура аналогична процедуре удаления воздуха из тормозной системы, описанной в главе 9.

- Единственным исключением является то, что перед началом работы необходимо удалить практически всю старую жидкость из бачка системы. Жидкость можно откачать старым гидрометром, шприцем и т. д. Однако не позволяйте воздуху попасть в систему. Если воздух попадет в блок ABS, удалить его можно только на станции обслуживания [см. главу 9).

А

5V Внимание! Не откачивайте жид

1	Поднимите автомобипь и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»),

2	Отсоедините все магистрали и проводку от фильтра, запомнив места их присоединения.

Общие сведения

1	Опоры не нуждаются в периодическом обслуживании, однако при обнаружении повреждений их следует незамедлительно менять. При повреждении опоры нагрузка на силовой блок становится неравномерной. Это может привести к преждевременному износу деталей подвески и трансмиссии.

2	Даже если вы собираетесь снять одну опору, мы советуем проверить затяжку болтов и гаек крепления остальных.

1	Если тягово-динамические характеристики вашего автомобипя ухудшились или появились пропуски зажигания и при этом вы уверены, что это не связано с проблемами в топливной системе, то понять причину происходящего вам, возможно, поможет проверка компрессии. Если регулярно проверять компрессию, то можно выявить неисправность задолго до того, как она статет очевидной.

2	Аккумулятор должен быть заряжен, воздушный фильтр — чист, а двигатепь прогрет до рабочей температуры. Перед началом проверки выверните все свечи зажигания [см. главу 1А). Вам потребуется ассистент.

3	Отключите систему зажигания. Для этого рассоедините разъем проводки датчика положения коленвала [см. главу 4А).

4	Установите компрессиометр в отверстие свечи первого ципиндра. Мы советуем использовать компрессиометр, наконечник которого вворачивается в отверстие.

5	Попросите ассистента проворачивать двигатель стартером, удерживая педаль

1	Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

2	Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобипя и установите на опоры [см. «Подъем и фиксация автомобипя») Снимите правое колесо Отверните семь

Рис. З.Б,а. Отвериате два ввита (указаны стрелками) крепления верхней внутренней крышки и...

Снятие

Примечание Для выполнения работы вам потребуются фирменные приспособления 999 5452.999 5754.999 5453 и 999 5454. Эти приспособления необходимы для фиксации распредвалов в верхней секции головки Iпри установке). а также для притягивания верхней секции головки к нижней. Вы можете самостоятельно изготовить их аналоги 1см. текст). Не пытайтесь выполнить работы без этих приспособлений. Вам также потребуются герметик и валик с коротким ворсом.

Снятие

1	Снимите звездочки и правые манжеты распредвалов (см. параграф 4).

3	Отсоедините шланг системы вентиляции картера от крышки головки (рис. 6.3).

4	Снимите свечи зажигания (см. главу 1 А).

6	Работая в диагональной последовательности, снаружи внутрь, аккуратно, за несколько подходов ослабьте болты крепления верхней секции головки.

Снятие

1	Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

2	Слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 1 А).

3	Снимите впускной и выпускной коллекторы (см. главу 4).

4	Снимите распредвалы и толкатели (см. параграф 6).

5	Отверните болты крепления правой опоры к блоку цилиндров. Отверните болт крепления задней крышки ремня привода ГРМ к головке блока (рис. 3.5].

6	Отверните болт и отсоедините шину заземления от головки.

7	Ослабьте хомуты и снимите верхний шланг радиатора. Отсоедините шланг

1	Снимите ремень привода ГРМ (см. параграф 3).

2	Сняв шкив коленвала, вверните в отверстия звездочки два болта его крепления. Воспользовавшись универсальным съемником, сведите звездочку с вала. Лапки съемника следует завести под болты (рис 8.2).

3	Сняв звездочку, просверлите в манжете два небольших отверстия, вверните в них саморезы. ухватитесь за них плоскогубцами и аккуратно извлеките манжету из гнезда. Не повредите поверхность вала или гнезда манжеты.

4	Очистите поверхность вала и гнездо манжеты. Убедитесь в том, что на носке вала нет глубокой выработки, образовавшейся в результате контакта со старой манжетой.

5	Нанесите моторное масло на поверхность гнезда, вала и рабочую кромку манжеты. Заведите манжету на вал, рабочей кромкой внутрь. Оправкой или торцевой головкой подходящего диаметра установите манжету в гнездо. Ее наружная поверхность должна расположиться на одном уровне с поверхностью гнезда.

6	Установите звездочку на вал (она располагается на направляющей).

Правая манжета

7	Установите ремень привода ГРМ (см. параграф 3).

Левая манжета

8	Снимите маховик или планшайбу (см. параграф 10).

9	Извлеките манжету из гнезда и установите новую. Последовательность действий аналогична приведенной в пп. 3-5 данного параграфа.

10	Установите маховик или планшайбу (см. параграф 10).

1	Установите над моторным отсеком подъемное приспособление и примите на него вес силового блока. Если подъемного приспособления нет. примите вес силового блока на домкрат, предварительно сняв защиту моторного отсека и поместив между рычагом домкрата и поддоном деревянный брусок.

2	Поднимите расширительный бачок системы охлаждения и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги

3	Пометьте ориентацию опоры относительно кузова, затем отверните винты крепления опоры и снимите ее.

Левая опора

4	Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека. Заведите тележечный домкрат под двигатель, поместите на его рычаг деревянный брусок, уприте его в поддон и примите на него вес силового блока

5	Снимите аккумулятор (см главу 5А). затем отверните три винта и снимите его поддон. Снимая поддон, отсоедините от него проводку.

6	Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А)

1 Выключатель находится на передней стенке блока цилиндров (рис. 13.1).

Снятие

Примечание Вам потребуется компрес- сиометр, предназначенный для дизельных двигателей.

Проверка компрессии

2	Аккумулятор должен быть заряжен, уровень моторного масла — в норме, а двигатель прогрет до рабочей температуры Вам потребуется ассистент.

3	Выключите зажигание. Снимите предохранитель топливного насоса (N34 в блоке, расположенном в моторном отсеке). Рассоедините разьем проводки датчика положения коленвала (см. главу 4Б).

4	Снимите свечи накаливания (см. главу 5А).

5	Установите компрессиометр в отверстие свечи первого цилиндра. Мы советуем использовать компрессиометр, наконечник которого вворачивается в отверстие.

7	Аналогичным образом измерьте компрессию в остальных цилиндрах.

8	На дизельных двигателях причину снижения компрессии установить сложнее, чем на бензиновых. Заливать в цилиндры небольшое количество масла (чтобы исключить износ поршневых колец) практически бесполезно, поскольку масло скопится в вихревых камерах на днищах поршней. Однако определенные выводы сделать можно.

9	Компрессия во всех цилиндрах должна быть практически одинакова. Если разница

1	Крышка является неотъемлемой частью впускного коппектора. Снимите пластиковую панепь с двигателя, потянув ее вверх, высвободив из фиксаторов и сдвинув вперед (рис. 3.1].

2	Отсоедините жгут проводки и топливные магистрали от верхней крышки ремня привода ГРМ.

3	Отверните болт и снимите кронштейн крепления проводки с правой стороны головки бпока цилиндров.

4	Отсоедините проводку, отверните бопт и снимите датчик положения распредвала (рис. 3.4).

5	Отверните болты, ослабьте гайку и снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

6	Отсоедините проводку от форсунок, затем отсоедините жгут от впускного коллектора и отведите в сторону (рис. 3.6).

7	Отсоедините шланги системы вентиляции картера от впускного коллектора, затем оспабьте хомут и отсоедините от коллектора трубку системы рециркуляции отработавших газов (рис. 3.7, а-в).

Снятие

1	Отсоедините проводку от отрицательной клеммы аккумулятора (см. главу 5А).

2	Снимите пластиковую панель с двигателя, потянув ее вверх, высвободив из фиксаторов и сдвинув вперед (рис. 3.1).

3	Поднимите расширительный бачок системы охлаждения и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги (рис. 5.3).

4	Ослабьте хомут и отсоедините воздуховод от впускного коллектора (рис. 5.4).

5	Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на опорах (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите колесо.

Снятие

Цепь

1	Снятие цепи является частью процедуры снятия и установки распредвалов [см. параграф 7).

Натяжитель

2	Снимите крышку головки блока цилиндров (см. параграф 3).

3	Заведите правую направляющую цепи внутрь кожуха, затем заблокируйте ее сверлом диаметром 2 мм [рис. 6.3).

4	Отверните два болта и снимите натяжитель (рис. 6.4).

Снятие

1	Снимите аккумулятор (см. главу 5А), затем отверните три болта и снимите его поддон.

2	Слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 1 Б).

3	Снимите распредеапы, коромысла и гидрокомпенсаторы (см. параграф 7).

4	Отверните четыре болте и снимите кронштейн, расположенный над топливным фильтром.

Примечание. Для полной герметизации стыка поддона с блоком цилиндров точно следуйте приведенной ниже последовательности действий.

Снятие

1	Полностью затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»). Снимите защиту моторного отсека (рис. 4.2).

2	Слейте моторное масло [см главу 1 Б). Очистите пробку сливного отверстия, вверните ее и затяните, приложив требуемое усилие. Мы также советуем заменить масляный фильтр (см. главу 1 Б).

3	Снимите пластиковую панель с двигателя.

4	Ослабьте хомуты, отверните болт крепления кронштейна и снимите воздуховод, расположенный под двигателем [рис. 10.4).

5	Снимите ремень привода компрессора системы кондиционирования [см. главу 1 Б), затем отверните болты и подвесьте компрессор в стороне, не отсоединяя от него магистрали.

6	Постепенно, за несколько подходов, отверните все бопты крепления поддона

1	Снимите ремень привода ГРМ [см. параграф 5), затем снимите звездочку коленвала (рис. 11.1 ,а,6).

2	Снимите поддон (см. параграф 10).

3	Отверните болты и снимите переднюю крышку и манжету коленвала. Обратите внимание на то, что винты крепления крышки разной длины, — запомните места их установки.

4	Отверните болт крепления трубки для измерения уровня моторного масла (рис. 11.4).

5	Снимите шпонку с вала, затем отверните болты крепления насоса и снимите

Снятие

1	Выключатель расположен на корпусе масляного фильтра (рис. 12.1). Доступ возможен снизу. Отверните винты и снимите защиту моторного отсека. Для улучшения доступа отверните бопты и отведите в сторону компрессор системы кондиционирования. Подвесьте его на поперечной балке, расположенной под радиатором, не отсоединяя магистрали.

2	Отсоедините проводку от выключателя.

3	Выверните выключатель из корпуса масляного фильтра. Удалите все вытекшее масло

Установка

4	Установка выполняется в обратной последовательности. Установите на выключатель новую уплотнительную шайбу и затяните его. приложив требуемое усилие.

Снятие

6	Установите все компоненты, снятые для получения доступа к выключателю.

8	Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей температуры, убедитесь в работо

1	Снимите коробку передач (см. главу 7А). Проверьте и, при необходимости, замените соответствующие манжеты.

2	Снимите сцепление (см. главу 6). Проверьте и. при необходимости, замените компоненты сцепления.

3	Пометьте положение маховика относительно коленвала — при сборке его необходимо сохранить.

4	Заблокируйте маховик, заведя отвертку между зубьями его венца или притянув его к блоку цилиндров металлической полосой. Постепенно, за несколько подходов, ослабьте болты крепления маховика.

6	Снимите маховик. Имейте в виду, что он очень тяжелый.

Снятие

Примечание. Здесь приводится последовательность действии при снятии силового блока в сборе через низ моторного отсека. Поднимая автомобиль, имейте в виду, что расстояние до земли должно быть не менее 700 мм.

Снятие

1	На модификациях с бензиновыми двигателями извлеките предохранитель топливного насоса из блока, расположенного в салоне. Запустите двигатепь (если сможете) и дождитесь, пока он остановится. Таким образом вы сбросите давление в топливной системе.

2	Откройте квпот. Если он мешает установке подъемного приспособления, снимите его (см. главу 11).

3	Снимите аккумулятор (см. главу 5А), затем отверните три болта и снимите поддон аккумулятора. Высвободите проводку из промежуточного креппения (рис. 3.3).

4	Спейте охлаждающую жидкость (см. главу 1А или 1 Б).

5	Снимите пластиковую панель с двигателя. затем отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека.

Модификации с бензиновыми двигателями

7	Отсоедините трубку подачи топлива, шланг вакуумного усилителя тормозов, а также трубку контейнера системы улавливания паров топлива.

8	Рассоедините проводку кислородных датчиков (рис. 3.8,а.б).

9	Отсоедините шланги системы охлаждения от портов, расположенных на левой стороне головки блока цилиндров. Отсоедините шланги теплообменника системы отопления от стенки моторного отсека (рис. З.Э.а.б). На некоторых модификациях для отсоединения этих шлангов необходимо нажать на фиксаторы, а на остальных — повернуть стопорные кольца.

Разбирать двигатель значительно удобнее, если закрепить его на переносном стенде. Такой стенд можно взять напрокат в специализированных мастерских. В зависимости от типа стенда вам, возможно, потребуется снять маховик (планшайбу). Двигатель закрепляется на стенде при помощи болтов, ввернутых в основание блока цилиндров.

Если у вас нет стенда, установите двигатель на прочный верстак или разместите на полу. Будьте очень осторожны, не уроните двигатель и не пЬдвергайте его механическим воздействиям.

Перед началом разборки двигателя с него необходимо снять навесное оборудование. Даже если вы собираетесь устанавливать новый или восстановленный двигатель, все оборудование на него придется перенести со старого. Как правило, новые и восстановленные двигатели продаются без следующего оборудования:

а]	Опор силового блока и их кронштейнов (см. главу 2А. 2Б или 2B).

б]	Генератора с кронштейном (см. главу 5 А].

в]	Стартера (см. главу 5А].

г]	Всех компонентов системы зажигания, включая датчики, катушки и свечи (см. главы 1 и 5Б].

д]	Выпускного коллектора и турбонагнетателя (если есть] (см. главу 4А или 4Б].

е]	Впускного коллектора и компонентов системы впрыска топлива (см. главы 4А и 4Б].

ж]	Всей проводки (при снятии запомните или сфотографируйте маршруты), выключателей, приводов и датчиков (см. главы 4А.4Б и 5Б).

з]	Термостата, помпы системы охлаждения и шлангов (см. главу 3).

и]	Сцепления (если есть) (см. главу Б), к) Маховика (планшайбы) (см. главу 2А.

2Били2В]. л) Масляного фильтра (см. главу 1А или 1Б).

м) Щупа и колодца проверки уровня моторного масла.

ч J М

Рис. 5.15. Воспользовавшись поверочной линейкой и щупами, оцените плоскостность головка

Примечание. На бензиновых двигателях 1.8 и 2.0 литра снять промежуточную секцию. а также коленвал и поршни невозможно. Запасные части отдельно не поставляются, а новые или восстановленные блоки продаются только в сборе с коленвалом и поршнями. Таким образом, приведенная ниже последовательность действий применима только к бензиновым объемом 2.4 литра и дизельным двигателям.

Снятие

1	Снимите головку блока цилиндров, масляный насос, поддон и маховик (см. главу 2Б или 2В).

2	Аккуратно проведите пальцем по верхнему краю зеркал цилиндров. При обнаружении ступеньки, которая может об-

1	Воспользовавшись рекомендациями, приведенными в главах 2Б или 2В и данной главе, снимите следующие компоненты:

а]	Масляный насос

б]	Поддон и промежуточную секцию (крышки коренных подшипников).

в]	Сцепление и маховик (планшайбу!.

г]	Поршни с шатунами (см. примечание к данному параграфу!.

Примечание. На бензиновых двигателях 7.8 и 2.0 литра снять промежуточную секцию. а также коленвал и поршни невозможно Запасные части отдельно не поставляются, а новые или восстановленные блоки продаются только в сборе с коленвапом и поршнями. Таким образом, приведенная ниже последовательность действий применима только к бензиновым объемам 2 4 питра и дизельным двигателям. Примечание. Если вы не собираетесь снимать поршни и шатуны, снимать головку бпока цилиндров не надо. После отсоединения шатунов от вала протолкните поршни вверх и оставьте их в цилиндрах.

Снятие

2	Перед тем как приступать к снятию вапа, измерьте его осевой пюфт. Дпя этого временно установите промежуточную секцию или крышки коренных подшипников, затем установите на блок стрелочный

1	Для полной очистки блока необходимо снять с него все навесные компоненты, кронштейны и датчики (если еще не сняли), запоминая места их установки. Извлеките заглушки всех масляных галерей форсунки охлаждения поршней. Снимите клапан системы охлаждения поршней (рис. 9.1 ,а-в).

2	Если блок сильно загрязнен, его необходимо очистить паром

3	После очистки паром еще раз очистите все масляные галереи. Промойте каналы блока теплой водой. Промывайте до тех пор, пока из блока не начнет вьлекать абсолютно чистая вода. Если у вас есть возможность, продуйте магистрали сжатым воздухом.

А Внимание! При использовании сжатого воздуха надевайте защитные очки.

4	Если блок не очень грязный, вы можете самостоятельно его очистить мыльной водой и щеткой. Не торопитесь, тщательно очистите блок. Вне зависимости от способа очистки все отверстия, каналы и галереи внутри блока должны быть полностью очищены, а блок высушен Нанесите машинное масло на зеркала цилиндров.

5	Прогоните все резьбы соответствующими метчиками. Таким образом вы вос- ствновите частично поврежденные резьбы и удалите грязь и остатки герметика из отверстий. Если есть возможность, продуйте все резьбовые отверстия сжатым воздухом (см. предупреждение, приведенное в п. 3).

1	Установка коленвала — это первая операция при сборке двигатепя. Бпок и вал должны быть абсолютно чистыми, все неисправности должны бьпъ устранены. Рас- попожите бпок на верстаке или другой горизонтальной поверхности картером вверх.

1	На данном этапв поршни должны уже быть присоединены к шатунам, а зазоры между канавками и кольцами проверены. Если это не так, следуйте указаниям, приведенным в параграфе 7.

2	Перед тем как устанавливать кольца на поршень, проверьте зазоры их замков следующим образом.

3	Разложите поршни и соответствующие кольца в порядке из установки. Поверните блок цилиндров на бок.

4	Возьмите верхнее компрессионное кольцо и установите его в первый цилиндр Днищем поршня протолкните его в нижнюю часть цилиндра. Кольцо при этом расположится перпендикулярно оси цилиндра. Обратите внимание на то, что поперечные сечения компрессионных колец разные [на нижней стороне нижнего кольца есть выемка).

5	Щупом измерьте рабочий зазор замка.

1	Следуя в последовательности, указанной в параграфе 11, установите на двига- тепь остальные узлы и компоненты (см. главы 2А, 2Ь, 2В и данную главу). Установите силовой блок на автомобиль (см. параграф 3 данной главы). Проверьте уровни моторного маспа и охлаждающей жидкости. Убедитесь в том, что установили все снятые ранее узлы и компоненты. Уберите все инструменты и ветошь из моторного отсека.

2	Снимите свечи зажигания и отключите систему зажигания. Для этого рассоедини-

Примечание. Перед работой ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в параграфе 1. Приступайте к работе только после того, как двигатель полностью остынет

1	Если в результате проверки (см. главу 1А или 1 Б) вы обнаружили поврежденный шланг, его необходимо заменить.

2	Слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 1А или 1 Б). Если вы соби

раетесь воспользоваться этой жидкостью снова, слейте ее в чистый контейнер и не допускайте попадания в него грязи

1	Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А).

2	Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 4.2).

3	Отверните три винта и снимите пластиковую панель расположенную над радиатором.

4	Отверните два винта и снимите воздухозаборник (рис. 4.4).

5	Отверните два винта и снимите кронштейн крепления корпуса воздушного фильтра с передней перегородки моторного отсека.

6	Высвободите шланги из промежуточных креплений к кожуху вентилятора.

7	Отсоедините проводку от вентилятора (рис. 4.7).

В Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»}.

9	Вдавите фиксаторы и высвободите кожух вентилятор из нижних креплений (рис. 4.9).

10	Поднимите кожух, сведя его с верхних и нижних направляющих. Опустите кожух и извлеките его через низ моторного отсека

■■■■в Если утечка небольшая, но щЛА!*] для ее устранения необхо- димо снимать радиатор, СОВЕТУЕТ попробуйте устранить ее с помощью специального герметика, заливаемого в систему.

Снятие

- Слейте жидкость из системы охлаждения (см. главу 1А или 1 Б).

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

- Снимите передний бампер (см. главу 11).

- Снимите вентилятор радиатора [см. параграф 4).

- Отверните два винта и снимите пластиковую панель, расположенную под радиатором

- Снимите пластиковую панель с кронштейна крепления бампера (рис. 5.5).

Проверка

4	Выверните датчик из выпускного коннектора и снимите уппотнительную шайбу (еспи есть) (рис. 5.4).

5	Предупреждающая лампа

- Тахометр

Показывает скорость вращения коленвала [в тысячах оборотов в минуту).

8	Контрольные лампы

9	Указатель уровня топлива в баке

10	Кнопка обнуления суточного пробега

Для обнуления показаний счетчика суточного пробега нажмите на кнопку и удерживайте ее более 2 секунд. Кратковременное нажатие на кнопку переключает режим отображения информации.

11	Информационный дисплей

На нем отображается текущий режим работы автоматической коробки передач, информация от датчика дождя, пробег автомобиля, суточный пробег и режим работы круиз-контроля.

1	Продольник перемещение кресла.

2	Регулировка положения передней стороны подушки. На кресле пассажира— опция.

3	Вертикальное перемещение кресла. На кресле пассажира— опция.

4	Попожение спинки

# Footnotes

кость ртом — она ядовита.

- Ослабьте ниппель прокачки первого (согласно рекомендуемой последовательности) колеса и, нажимая на педаль тормоза, практически полностью выдавите жидкость из бачка. Залейте свежую жидкость в бачок до метки МАХ и продолжайте плавно нажимать на педаль до тех пор, пока из ниппеля не начнет вытекать прозрачная жидкость Затяните ниппель и опять доведите уровень жидкости в бачке до метки МАХ. Отличить старую жидкость от новой можно по ее цвету — старая значительно темнее.

- Аналогичным образом, в рекомендованной последовательности (см. главу 9), замените жидкость во всех остальных магистралях и тормозных механизмах. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке и поддерживайте его около метки МАХ.

Снятие

Модификации с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 литра

Информационный дисплей

На дисплей выводится справочная и предупреждающая информация. Если температура окружающего воздуха от -5 °С до

- °С, на него выводится символ снежинки, предупреждающий о возможном обледенении дороги. Имейте в виду, что при движении автомобиля отображаемая температура может быть на несколько градусов выше реальной.